SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. “TAMAULIPAS”

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-009000999-N142-2013

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTRUCTURAS EN LOS KMS. 102+093,106+890,109+004,110+906 Y EN EL KM. 113+993, EN LA CARRETERA: MANUEL-ALDAMA-SOTO LA MARINA-RAYONES, TRAMO: ALDAMA - SOTO LA MARINA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

CARRETERA:         MANUEL - ALDAMA - SOTO LA MARINA - RAYONES

TRAMO:	           ALDAMA – SOTO LA MARINA

ESTADO DE:		TAMAULIPAS

T R A B A J O S P O R E J E C U T A R

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

LICITACION NÚMERO: LO-009000999-N142-2013

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTRUCTURAS EN LOS KMS. 102+093,106+890,109+004,110+906 Y EN EL KM. 113+993, EN LA CARRETERA: MANUEL-ALDAMA-SOTO LA MARINA-RAYONES, TRAMO: ALDAMA - SOTO LA MARINA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

CARRETERA: MANUEL-ALDAMA-SOTO LA MARINA-RAYONES

TRAMO: ALDAMA-SOTO LA MARINA

ESTRUCTURAS: KMS. 102+093,106+890,109+004,110+906 Y EN EL KM. 113+993.

TRABAJOS POR EJECUTAR

Los trabajos objeto del presente concurso se basan en la NORMATIVADAD PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE (Normatividad SCT),

I.	INTRODUCCIÓN

En este concurso se contempla los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTRUCTURAS: "SANTA GERTRUDIS " KM. 102+093, "LA ESCOPETA" KM. 106+890, "JACARANDA" KM. 109+004,”LA LLAMARADA” KM. 110+906 Y “EL RUISEÑOR” KM. 113+993 EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, debiéndose realizar de acuerdo con lo que fije esta Dependencia en las presentes bases de licitación, siguiendo los lineamientos que en términos generales se describen más adelante.

Con objeto de no interrumpir la circulación de vehículos en el subtramo en el que esté trabajando se procederá a construir desviación donde el tipo de terreno lo permita, por lo que en sus indirectos de obra, deberá considerar lo necesario para la construcción, colocación, movimientos y mantenimiento del señalamiento de protección de obra, haciendo la aclaración que no se permitirá el inicio de los trabajos mientras no esté colocado dicho señalamiento, de acuerdo a lo establecido en la cláusula N·LEG·3·D.3.2,3.4,3.5,3.6,3.7/02 Legislación, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte última edición. El importe del señalamiento de protección deberá estar incluido en sus indirectos de obra, ya que se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.

En la ejecución de los conceptos de obra regirán en lo conducente, el contenido de: las Especificaciones Particulares y lo que proceda, en cada caso, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte S.C.T. (última edición).

Los materiales que se utilicen en la ejecución de las obras que se refiere esta Licitación se ejecutaran de acuerdo con lo que corresponda aplicar de las Normas CMT Características de los Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte S.C.T. (última edición).

El muestreo y las pruebas de los materiales que se utilicen en la ejecución de las obras a que se refiere esta Licitación se ejecutaran de acuerdo con lo que corresponda aplicar de las Normas para Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas editadas en 1991 S.C.T. (libro 6, tomo 1) y MMP Métodos de Muestreo y Pruebas de Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte S.C.T. (última edición).

La correcta ejecución y buena presentación son requisitos indispensables para que la SECRETARÍA acepte los trabajos; la limpieza de las partes de la obra y la limpieza general de la misma de la zona adyacente; así como la correcta y oportuna instalación, conservación y mantenimiento del señalamiento de protección de la obra, son parte de la correcta ejecución de los trabajos.

Las cláusulas e incisos a que de hace mención en los párrafos siguientes corresponden a las Normas para la Construcción e Instalación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las Normas de Calidad de los Materiales y las Normas para Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte S.C.T. (última edición), editadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cabe señalar que las especificaciones particulares prevalecerán en lo que corresponda sobre el proyecto y este a su vez prevalecerá en lo que corresponda sobre las normas antes citadas.

Previamente, al inicio de la obra el contratista, deberá corroborar el trazo en el término del Proyecto, si existen discrepancias lo deberá reportar a la supervisión de obra, o de lo contrario será el único responsable y por su cuenta y riesgo  se harán todos los gastos necesarios para el ajuste del Proyecto al sitio de la Obra.

Desde el inicio de la obra se llevará una bitácora electrónica, las notas que en ella se asienten serán: Cambios de especificaciones, órdenes de arreglo o demolición en su caso así como todas las incidencias que se presenten en la obra.

Todas las notas en bitácora deberán ser fechadas y firmadas por el representante  de la contratista  y el representante de la dependencia en la obra. Se hace la aclaración de que el contratista deberá prever que el superintendente de obra que proponga deberá contar con firma fiel avanzada.

El Contratista, se sujetará al Programa de Obra, previamente revisado con la supervisión y aceptado en secuencias, tiempos de actividades y fechas de inicio  y terminación total.

II. 	CONSIDERACIONES GENERALES

EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE:

- Deberá preverse en la ejecución de los trabajos, utilizar de manera intensiva la mano de obra de la localidad y de la región.

- Las estimaciones son de periodos mensuales, así mismo en la planeación estratégica deberá señalar el número de frentes de trabajo necesarios para cumplir con el programa de obra propuesto, así como la relación de la maquinaria y equipo necesario en cada uno de los frentes propuestos.

- Considerar en sus análisis de precios unitarios que los bancos de materiales son de libre elección del proponente, es decir pueden utilizar los bancos que más le convengan. Será responsabilidad del proponente obtener todos los permisos que se requieran, tales como: uso de explosivos, ecología, convenios con ejidos y/o particulares, pago de regalías, CNA, etc. Es importante destacar que los bancos que propongan y que no hayan sido explotados con anterioridad no deberán ubicarse a una distancia menor de 350 m. ambos lados del eje de la carretera o en un área de reserva ecológica y/o zona protegida. Por lo cual deberán anexar en su propuesta técnica croquis de ubicación de cada uno de ellos y relación de los mismos en donde se indique claramente el volumen de material que consideran aprovechar de cada uno de ellos, limites económico de tiro y la distancia de acarreos referida a la troncal que se empleará durante la construcción para generar la distancia ponderada que deberá de ser considerada en cada uno de los precios unitarios por unidad de obra terminada, donde intervenga este subconcepto (acarreos de terracerías, sub base, base, carpeta, rellenos de protección de las estructuras, etc.) para lo cual deberán considerar los volúmenes por estación faltantes por ejecutar proporcionados por la Secretaría.

El licitante que elija un banco de materiales no explotado con anterioridad dentro de los 350 m. medidos a partir del eje de la carretera o que se detecte que se ubica en  alguna área de reserva ecológica y/o zona protegida por alguna autoridad gubernamental será desechada su propuesta técnica en forma automática y al licitante seleccionado para efectuar la obra no se le aceptara reclamación alguna si los bancos que propuso en la licitación no le fue posible explotarlos por alguna razón o el volumen considerado en su propuesta no coincide con la realmente utilizada.

- En cuanto a la utilización de materiales pétreos deberán llevar a cabo él trámite correspondiente para la extracción de los mismos y en su caso atendiendo los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional del Agua. El costo de los acarreos de los materiales pétreos de los bancos de extracción al lugar de utilización y acarreos locales deberán ser incluidos en el análisis del precio unitario correspondiente.

Los acarreos citados, los podrá realizar el proponente a través de medios propios y/o con fleteros de la región, siendo responsabilidad del contratista cualquier convenio que tenga que hacer con la unión de transportistas si así lo solicita, así como presentar las tarifas que sean vigentes a la fecha de la propuesta. Esta Secretaría no se hace responsable de los acuerdos que tenga la empresa con las uniones de transportistas y no intervendrá en las controversias que se susciten por algún desacuerdo entre el transportista y el contratista y no será motivo para modificar el precio unitario correspondiente a los acarreos, a excepción de lo que tenga derecho por actualización de costos.

F.	Durante el periodo de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el contratista mantendrá dos cuadrillas de topografía, con el personal y el equipo necesario para que pueda controlar adecuadamente los niveles y alineamientos horizontales de los tramos en construcción y de los avances de la obra ejecutada. Deberá entregar en su propuesta técnica el nombre de la persona responsable de cada una de las cuadrillas, así como su currículo y relación del equipo a utilizar, mismo que será validado por esta Dependencia.

- Conforme lo previene la Norma N.CAL.1.01 de esta Secretaría, el Contratista está obligado a mantener un laboratorio, con el equipo, el personal y demás elementos necesarios que le permitan realizar un aseguramiento de calidad total de cada uno de los trabajos que se ejecuten. El Contratista al que le sea otorgada la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma, deberá comunicar a esta Secretaría el Currículum Vitae de la empresa y su personal que pretenda emplear para el control mencionado anteriormente, con el objeto de que la misma determine si tiene la capacidad necesaria para ello; en caso contrario deberá proponer a otra que sea calificada positivamente, sin que esto implique que representaré apoyo para solicitar algún pago adicional.

En el caso que determine llevar el control anterior con elementos propios, deberá presentar la relación y el organigrama del personal por emplear y experiencia del mismo, a fin de que sea sancionado por la Dependencia.

Invariablemente notificará formalmente la existencia de la(s) unidad(es) de control de calidad a “La Dependencia”, en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del Fallo correspondiente, obligándose también a obtener y presentar la aprobación correspondiente, emitida por parte de la Unidad General de Servicios Técnicos en el Centro SCT, así mismo deberá considerar en sus costos indirectos, la evaluación de laboratorios de control de calidad, ya que la Unidad General de Servicios Técnicos cobrará a la empresa, $ 9,496.00 (Nueve mil cuatrocientos noventa y seis 00/100 M.N) con iva por cada área de laboratorio evaluada, Para efectos de esta licitación se deberán considerar  4  aéreas: Terracerías y Pavimentos; Asfaltos y mezclas asfálticas, Concreto Hidráulico y aceros. En el caso de que en la evaluación realizada a alguna área de laboratorio no resulte aprobada, las evaluaciones subsecuentes no generarán costo adicional para la empresa, y deberá realizarlas en un periodo no mayor de 15 días hábiles, solo en el caso de que el contratista decida cambiar de laboratorio durante el período que abarca el contrato, la dependencia hará la evaluación correspondiente con el respectivo costo, el cual correrá por cuenta del contratista, sin que pueda reclamar algún pago adicional por dicho concepto.

- La empresa ganadora hará la entrega del diseño del contenido óptimo de asfalto de la mezcla que empleara en la elaboración del concreto asfáltico, con quince días de anticipación al inicio de la construcción de la carpeta asfáltica.

- La correcta ejecución y buena presentación son requisitos indispensables para que la Secretaría acepte los trabajos;  la limpieza de las partes de la obra y la limpieza general de la misma y zona adyacente, así como la correcta y oportuna instalación, conservación y mantenimiento del señalamiento de protección de la obra y desviaciones, son parte de la correcta ejecución de la misma.

- En la descripción conceptual de la obra los licitantes deberán de explicar detalladamente como pretenden realizar los trabajos, lo cual se debe reflejar en su análisis de precios unitarios correspondientes, además que desde el inicio de la obra tendrá por lo menos dos frentes independientes de trabajo, no requiriéndose reflejar los frentes  de trabajo en su programa de obra, por lo que estos frentes de trabajo se deberán señalar en su planeación estratégica, con la relación de maquinaria y equipo necesario en cada uno de los frentes de trabajo propuestos.

- Para esta obra regirá la  Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  ultima edición, a menos que expresamente se indique otra cosa en alguno de los conceptos.

- La Secretaría entregará a la empresa seleccionada, la elevación a nivel subrasante, hombros de proyecto y elevación de terracerías  construidas con anterioridad para que con estos datos, esta calcule los nuevos ceros que utilizara en la ejecución de la obra respetando el talud de proyecto correspondiente.

- Cabe señalar que las especificaciones particulares prevalecerán en lo que corresponda sobre el proyecto y éste a su vez prevalecerá en lo que corresponda sobre las Normas antes citadas.

- Para efecto del seguimiento de los trabajos debe presentar un video digital en formato MPG y en CD con tomas de desarrollo de construcción durante las etapas de terracerías, drenaje y pavimentos flexibles con una duración total de una (1) hora, con información editada propia de la carretera y de la integración de la obra con el medio que la rodea, misma que obtendrá de diversas fuentes como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante el desarrollo de la obra se realizarán tomas  terrestres y aéreas, enfatizando las actividades de la pavimentación (desde el proceso de obtención de los materiales pétreos, la fabricación del concreto asfáltico, su colocación hasta la terminación total de esta actividad). Se entregará una copia de dicho video a la mitad de la obra para su revisión y correcciones en el Centro SCT y en la Dirección General de Carreteras, de igual forma un segundo video de la parte restante de la obra, para que ambas partes formen un video completo en el formato antes mencionado, una vez concluido el video este se entregará en 5 (cinco) juegos en el Centro SCT y/o la Dirección General de Carreteras, para dar por recibido el trabajo; además el proponente debe considerar la contratación de un fotógrafo profesional, para que en forma mensual se tomen 15 (quince) fotografías panorámicas durante todo el proceso de construcción de la obra; las fotografías deben ser profesionales en formato JPG y resolución de 1600 X 1200 pixeles y entregadas junto con la estimación en forma mensual: el costo total correspondiente debe considerarlo y manifestado dentro de sus indirectos de obra.

III.	DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS TRABAJOS

Para la construcción de la obra que nos ocupa se dará un procedimiento general para la construcción de cuerpo nuevo y los trabajos faltantes:

A.2.d.- Riego de Liga para la Carpeta de concreto asfáltico

Sobre la superficie de la capa de base hidráulica debidamente terminada, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica ECR-60 en proporción aproximada de 0.5 lts/m².

La dosificación definitiva se determinará mediante pruebas de laboratorio de campo, efectuadas por el ejecutor y aprobadas por la Secretaría, su ejecución deberá cumplir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.005 y en la especificación complementaria EC-01.

A.2.e.- Emulsiones

En los reportes de calidad se deberá indicar el tipo de emulsión asfáltica a emplear para efectos de control de calidad y recepción de la obra; se requiere además, obtener la dosificación adecuada en cada caso conforme a las pruebas de laboratorio necesarias según el trabajo a realizar.

Todas las emulsiones asfálticas que se emplearán en esta obra deberán elaborarse con cemento asfáltico AC-5 y cumplir con los requisitos de calidad indicados en la tabla 7 de la norma N-CMT-4-05-001/00 y en la especificación complementaria EC-01

A.2.f.- Carpeta de concreto asfáltico

.

Sobre la capa de base hidráulica debidamente terminada y después de la aplicación del riego de liga, previa atención de lo indicado en el inciso G.4 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006; se procederá  a tender el concreto asfáltico elaborado en planta y en caliente, con materiales pétreos triturados totalmente y cribados a tamaño máximo de ¾” a finos, con un espesor compacto de 0.12 m. y compactada al 95 % del PVM, determinada por la prueba MARSHALL.

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 1 y 2 del inciso D.1.1.1 de la Norma N.CMT.4.05.003/02 para la intensidad de tráfico mayor de un millón de ejes equivalentes, su ejecución deberá seguir en lo que corresponda de los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006 y la especificación particular EP 1.04.006/09.P.05.

La mezcla asfáltica deberá elaborarse de acuerdo al contenido óptimo de asfalto determinado mediante la prueba Marshall y considerando los materiales pétreos del banco indicado en su propuesta para dicho concepto, los materiales pétreos que sean empleados para la construcción de la carpeta, deberán cumplir con lo indicado en la tabla 3 y 4 de la Norma N. CMT.4.04/03.

Dado que se utilizará cemento asfáltico, el ejecutor deberá determinar mediante pruebas de laboratorio la temperatura de fabricación, tendido y compactado de la mezcla de acuerdo a la obtención de la curva viscocidad-temperatura del producto asfaltico que utilice y que cuente con la  aprobación de Servicios Técnicos de la SCT, previo a su colocación.

El proponente deberá considerar en el análisis de precio unitario el pago de regalías por la extracción de los materiales y las pruebas de calidad del banco o bancos de materiales que propone, así mismo para el inicio de los trabajos en esta capa, la contratista con quince días naturales de anticipación proporcionará a la Secretaría el estudio MARSHALL así como correspondiente para su verificación y aprobación.

Adicionalmente el contratista al formular su proposición deberá considerar:

a) Extendedoras de mezcla asfáltica.

El contratista deberá considerar el uso de una extendedora que cuente con sensores de control automático de niveles y cuyo enrasador proporcione una textura lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones, a fin de asegurar un tendido homogéneo y uniforme. Por ningún motivo se permitirá el tendido de una mezcla con una extendedora que no posea sensores automáticos de nivel, y solo se permitirá el uso del control manual de la pavimentadora para terminar el tendido del día, en el caso de que se produzcan fallas en los sensores, no se permitirá reiniciar con el tendido hasta que los controles automáticos sean reparados y se encuentren funcionando perfectamente. Solo se permitirá el uso de pavimentadoras que puedan tender una capa de al menos 6.0 m de ancho, de manera que exista una sola junta longitudinal al centro de las secciones en tangente del camino.

b) Tendido de la mezcla asfáltica.

El tendido de la mezcla asfáltica, se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en el inciso G.7 de la norma N.CTR.CAR.1.04.006/09.

c) Medición de índice de perfil.

EL PROPONENTE DEBERÁ OMITIR LA MEDICIÓN DEL INDICE DE PERFIL, ES DECIR NO APLICA PARA ESTE CASO

d) Medición de la resistencia a la fricción.

EL PROPONENTE DEBERÁ OMITIR LA MEDICIÓN DEL INDICE DE PERFIL, ES DECIR NO APLICA PARA ESTE CASO

e) De acuerdo con el apartado H.3 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/09 (Carpetas asfálticas con mezcla en caliente), se efectuará el control topográfico mediante la utilización de “Nivel fijo”, antes y después de la realización de la obra.

A.2.g.- Aditivos

Con el objeto de mejorar la adherencia de los materiales pétreos con los productos asfálticos, se deberá prever el empleo de aditivos, cuyo tipo y dosificación serán proporcionados por el Laboratorio de Control del contratista y aprobado por la Secretaría, después que el agregado pétreo haya sido debidamente tratado.

Los tipos de aditivos que se utilizarán en el cemento asfáltico deberán incorporarse en una proporción aproximada del 1% en peso, que se ajustará de acuerdo con las pruebas realizadas por el Laboratorio de Control del contratista y aprobado por la Secretaría. EP 1.04.006/06.P.07.

a) EXCAVACIONES

Las excavaciones se ajustarán a los procedimientos ordenados por la Secretaría, de acuerdo a los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.007.

c) CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE

Se construirán las estructuras de concreto hidráulico simple; con las dimensiones y formas especificadas en el proyecto, considerando lo que corresponda a los lineamientos indicados en la Norma N.CTR.CAR.1.002.003. Los materiales para la elaboración del concreto hidráulico, deberá cumplir con las Normas de calidad N.CMT.2.02.001, N.CMT.2.02.002 y N.CMT.2.003.

d) CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO

En las obras de drenaje que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, se colocará concreto hidráulico reforzado de f’c de concreto y f’y del acero de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos del Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.

NORMAS DE EJECUCIÓN

La colocación del señalamiento se hará de acuerdo con lo indicado en le Manual para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras y/o las Normas N-CTR-CAR-1-07-005/00 Señales Verticales Bajas y N-CTR-CAR-1-07-006/00 Señales verticales Elevadas de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ASFALTICO

Para determinar la cantidad de asfalto empleado en las mezclas de concreto asfáltico por metro cúbico compacto se utilizará la expresión:

CA (kg) =	PV Marshall * GC * CA % / (100 + CA %)

Donde:

CA (kg) = Cantidad de cemento asfáltico por metro cúbico de mezcla asfáltica compacta.

PV Marshall = Peso volumétrico en kilogramos por metro cúbico obtenido de pastillas elaboradas mediante el método Marshall.

GC = Grado de compactación en forma decimal, respecto al PV Marshall de la mezcla compacta (generalmente es el de proyecto, 95 %) que debe de cumplir la carpeta asfáltica (extracción de corazones).

CA% = Contenido de cemento asfáltico en % respecto al peso del material pétreo (promedio de control de la producción).

El costo del control de calidad deberá ser considerado e indicado en los indirectos de obra, el cual deberá apegarse a lo establecido en la norma N.CAL.1.01.

XI. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Se deberá colocar el señalamiento de protección de obra cuyas condiciones mínimas cumplan con lo indicado en el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras y lo indicado en la EC-02 y lo apruebe la Secretaría, el proponente en sus costos indirectos, deberá considerar lo necesario para la construcción, colocación, movimientos y mantenimiento de dicho señalamiento (deberá considerar señalamiento nuevo), DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA EC-02 TABLA “A”; EL CUAL SERA REQUERIDO EN ALMACEN PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

En las transiciones de inicio de desviación en cada extremo de la misma se colocarán conos de 75 cm. de altura, a cada 5 m. con reflejante en color blanco, además de una flecha de luz intermitente de color ámbar de 0.76 X 1.30 m. mínimo, COMO SE INCLUYE EN LA RELACION DE LA ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA EC-02. Tabla “A”.

Todo el señalamiento de protección en obra deberá ser nuevo, y mantenerse limpio, y reponerse de inmediato en caso de destrucción por cualquier causa, por lo que deberá contarse con señalamiento de repuesto en almacén, para evitar tramos sin protección. Todo el señalamiento empleará reflejante grado de ingeniería.

En caso de considerarse necesario, la Secretaría podrá ordenar se coloquen señales de protección adicionales para garantizar la seguridad del usuario, sin que esto implique un pago adicional por dicho concepto.

Hasta que le sea recibida la obra el contratista estará obligado a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el capítulo sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de esta Secretaría, en la inteligencia de que no se autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajo hasta que el contratista haya colocado a satisfacción de la Secretaría, las señales y dispositivos de protección necesarios. Se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará  ningún pago adicional por dichos conceptos.

Además, el contratista estará obligado a extremar precauciones para prevenir y evitar accidentes de tránsito de cualquier naturaleza, ya sea por motivo de las obras o por movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimientos de materiales. Debiendo asumir las responsabilidades que se deriven de cualquier accidente de tránsito atribuible al contratista, según peritaje y dictamen de la Policía Federal Preventiva.

XII. LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA

Se fabricaran letreros informativos de la obra que se colocaran al inicio y al final del tramo en construcción,  en los lugares que indique la secretaria  conforme se indica, su costo los deberá considerar en sus indirectos de obra.

XIII. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTADA.

Deberá entregar  en su propuesta técnica los datos del laboratorio central y de campo que pretenda utilizar, mismos que deberán ser verificados por la  Secretaría, ya sea propio o si decide contratar los servicios de un laboratorio particular asentando su razón social, ubicación y domicilio oficial,  nombre de la persona responsable de éste, mismo que debe ser ingeniero civil con cédula profesional y con experiencia en vías terrestres, para comprobarlo deberá anexar currículum para verificar que cuente con la experiencia en control de calidad; el responsable deberá permanecer en la obra durante la duración de ésta; también debe contar con un grupo de personas con experiencia en control de calidad y que conozcan ampliamente los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trata; de igual manera deberá contar con laboratoristas y ayudantes de laboratoristas suficientes para atender todos los frentes de obra en los aspectos de muestreo, manejo, transporte, almacenamiento, preparación de las muestras, ejecución de las pruebas de campo y laboratorio, mantenimiento y calibración  del equipo de laboratorio entre otras, que será verificado por esta Secretaría. El personal deberá estar capacitado y acreditará ante la Dependencia el conocimiento de las pruebas y  procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñen. El jefe de control de calidad analizará estadísticamente los resultados de las mediciones, así como los resultados de las pruebas de laboratorio que se ejecuten. El jefe de control de calidad deberá hacer informes mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, de los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas, incluyendo la información necesaria para su interpretación; las cartas de control y los análisis estadísticos realizados; las acciones y los tratamientos recomendados de cada concepto de trabajo realizado y el dictamen de calidad. También deberá hacer informes diarios  para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día.

Así mismo, una vez adjudicada la obra, el contratista se obliga a instalar un laboratorio en el poblado más cercano a la obra, para cumplir con los requisitos necesarios para llevar el control de calidad de la obra contratada durante su ejecución, independientemente del laboratorio de campo y central, los cuales deberán ser verificados como se indicó. El contratista queda obligado a obtener los reportes de control de calidad de los productos asfálticos que reciba del proveedor, entregando copia de ello a la Secretaría para su aprobación, también se obliga a efectuar él número y tipo de ensayes   de acuerdo a tabla anexa, de la EC-04 (Criterio de muestro y pruebas por aplicar en el control de calidad de las obras a cargo de la SCT) y como lo establecen las normas de la Secretaría. El Contratista deberá entregar al Residente de Obra de ésta Secretaría, los reportes de control de calidad en forma semanal, además debe  entregar los reportes de las pruebas y análisis estadísticos respectivos a la Secretaría, junto con los números generadores y álbum fotográfico y larguillo de avance detallado que amparen los trabajos ejecutados en el periodo de la estimación correspondiente.

El laboratorio deberá instalarse antes del inicio de los trabajos con el tiempo suficiente para efectuar los estudios y pruebas necesarias para garantizar que la ejecución de la Obra se haga de acuerdo a lo estipulado en las Normas de Calidad de la Secretaría; en el entendido de que no se le permitirá iniciar ningún tipo de trabajo si no se cumple con esta disposición.

El contratista deberá someter a consideración y aprobación de la Secretaría el número de frentes de trabajo (mínimo dos frentes de trabajo) que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo a su programa y necesidades del equipo, la aceptación por parte de la Dependencia de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en ningún caso libera a éste de la obligación de disponer de los trabajos en forma tal que permitan llevarlos de una manera ordenada en cada una de las etapas, dejando tramos terminados al 100% y no semiatacados con actividades parcialmente ejecutadas.

La Secretaría a través de su personal o de personal de la empresa supervisora que contrate, verificara la calidad de la obra realizando un porcentaje de las mismas pruebas de campo y laboratorio que realiza el constructor.

XIV. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS DE MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS

El contratista, para la ejecución de la Obra deberá prever lo necesario para:

Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos del resolutivo en vigor emanados de la  “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente“, a los reglamentos y a las Normas Técnicas Ecológicas, en especial en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de trituración y elaboración de concreto asfáltico, para lo cual se instalarán los equipos de control de emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

Hacer las acciones necesarias para que se proporcione la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales de los bancos explotados.

Suspender  de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En todos los casos, como se precisa en el Inciso 1.01.01.005-E.05 del Libro 1 Generalidades y Terminología de esta Dependencia, “el contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaría o a terceras personas con motivo de la ejecución de las obras, por no sujetarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretaría o por violación a las leyes y reglamentos aplicables”.

La contratista deberá de considerar en los indirectos, los honorarios de un profesionista experto en materia de impacto ambiental para que revise,  atienda e informe todo lo referente a esta materia.

DEBIENDO CONSIDERAR LOS SIGUIENTES INFORMES:

a) Informe de de cumplimiento de los Términos y  Condicionantes. (Semestral)

b) Plan de manejo ambiental, para su ejecución, especificando las actividades y procedimientos que se aplicarán descritos por etapa del proyecto e impactos que se atenderán, incluyendo un Diagrama de tipo Gantt de la calendarización estimada de su ejecución.

c) Programa de vigilancia ambiental, que incluya el seguimiento de los impactos      ambientales identificados y la aplicación de medidas durante el desarrollo de todas las actividades que contempla el Proyecto.

d) Presentar proyecto de reforestación ante la PROFEPA, en los siguientes 30 días a la adjudicación, hasta la aprobación final de la SEMARNAT.

e) Programa de rescate de flora y Fauna silvestre

f) Informe de monitoreo y evaluación quincenal, de que se está cumpliendo con los ordenamientos en materia de Impactó Ambiental comprometidos.

Dicho profesionista deberá estar en la obra todo el tiempo que dure la misma y tendrá autoridad suficiente para detener los trabajos en caso de incumplimiento en materia de impacto ambiental por parte del contratista.

PUENTE “SANTA GERTRUDIS” KM 102+093

- DESCRIPCION DE LA OBRA

SUPERESTRUCTURA:

Está formada por un tramo de  losa de piso de 23 cm de espesor total, integrada  a base de losas precoladas  de secciones variables de 1.0x1.54x0.08 m y 0.85x1.54x0.08 m y una sobrelosa maciza de sección: 20.6 m de largo  por 12.80 m  de ancho y  0.15 m  de espesor, elaborada de  concreto reforzado  colada en sitio.  La losa  estará diseñada para  alojar dos guarniciones, dos acotamientos,  tres fajas de circulación y soportar la carga viva del vehículo tipo T3-S2-R4.  La losa trabajara en colaboración con siete trabes AASHTO tipo III de 18.0 m de claro, de concreto f¨c=350 kg/cm2;  y 12.80 m de sección tranversal,

DATOS DE PROYECTO

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR:

- Guarnición Tipo T-33.1.1

- Parapeto para calzada T-34-3.1

III. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE

El objetivo de este procedimiento es describir los pasos a seguir en forma enunciativa y no limitativa la forma en que se propone llevar a cabo los trabajos para la construcción del puente.

El puente se constituye a base de:

SUBESTRUCTURA:

PILAS Y ESTRIBOS CIMENTADOS SOBRE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO

SUPERESTRUCTURA:

TRABE CABEZAL DE CONCRETO REFORZADO

LOSAS DE CONCRETO ARMADO

DIAFRAGMAS

BANCOS

PARAPETOS

GUARNICIONES

ACCESOS

Las etapas constructivas a que se hizo referencia anteriormente y por describir son:

A).- TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.

B).- ESTRIBOS Y PILAS  DE CONCRETO ARMADO

C).- CIMBRADO DE MADERA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.

D).- HABILITADO  ARMADO DE ACERO DE REFUERZO.

E).- ELABORACIÓN Y COLADO DE CONCRETO.

F).- CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE LOSAS.

G).- PARAPETO METÁLICO.

A).- TRAZO Y NIVELACIÓN.

Conforme al cadenamiento que se indica, sobre el eje de la avenida se localizara el eje, dejando referencias preliminares a base de varillas, estacas, bancos de nivel (mínimo 2) que servirán como referencia al momento de la construcción.

Se deberá de llevar a cabo el trazo del eje del puente conforme a lo indicado a la referencia de trazo específico en donde se indica claramente la forma y ángulos que se deben de tomar en cuenta.

B).- ESTRIBOS Y PILAS  DE CONCRETO ARMADO

Se  procederá a la excavación para la construcción de las zapatas de concreto armado sobre las que se desplantarán los estribos y pilas de concreto armado, apegados a los planos estructurales de proyecto. Las excavaciones se ajustarán a los procedimientos ordenados por la Secretaría, de acuerdo a los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.007. El material excedente producto de las excavaciones que resulten de la construcción de las obras de drenaje, deberá ser depositado dentro del derecho de vía, extendido al pie de los terraplenes y/o en el banco de desperdicios que elija el contratista y apruebe la  Secretaría.

El nivel de desplante de los zapatas deberá ser autorizado por la supervisión  de la secretaria.

El concreto deberá tener la resistencia indicada en los planos de proyecto

Todas las actividades anteriores se realizarán con estricto apego a lo descrito en la especificación, para la construcción de estructuras de concreto y alo especificado en los planos del proyecto ejecutivo.

C).- CIMBRA DE MADERA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.

De acuerdo a los desniveles y trazo que guardan, cada uno de los elementos que integran la estructura como es el caso de las losas, diafragmas, cabezales, etc., vigilarse al momento de habilitar y armar la cimbra  ya sea de madera o metálica que guarden el alineamiento, plomeo y con la contra flecha reglamentaria así como las dimensiones que se indican en el proyecto.

En donde se requieran concretos hidráulicos para la elaboración de muros, cabezotes y losas, el acabado de los mismos debe ser aparente, para lo cual cuando se utilicen moldes estos deben de ser de forro de triplay nuevo o en buenas condiciones, dichos concretos deberán elaborarse como lo indica el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.003.

Se ejecutaran de acuerdo a lo que corresponda a las normas, N.CTR.CAR.1.02 y N.CTR.CAR.1.03,  lo indicado en el proyecto u ordenado por la secretaría, debiendo considerar invariablemente  a lo indicado en el proyecto .

En el caso del empleo de triplay de madera de pino, se tratará de que se utilice la hoja completa como una sola pieza  para que se dejen acabados aparentes, se deberá considerar los separadores necesarios y/o los troqueles para la cimbra de contacto.

Al momento del descimbrado deberá retirarse todos los elementos que integran la cimbra evitando dejar padecería, adherida a los elementos. Para lo cual será conveniente y/o necesario utilizar desmoldante cada vez que se emplee la madera de contacto.

La obra falsa que se emplee deberá de estructurarse y fijarse de tal manera que brinde la seguridad necesaria durante las etapas de armado de la cimbra de contacto, armado del acero y el colado del elemento con  concreto.

D).- HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO.

Se deberá tener especial cuidado en la limpieza de las varillas para evitar que tengan óxido suelto antes de llevar a cabo el colado de los elementos: La residencia deberá verificar desde el momento del habilitado que los cortes, cambios de dirección, ganchos, escuadras que integran los elementos estructurales del puente se cumplan en cuanto a dimensiones. Por otro lado se deberá vigilarse la fijación y amarre de las diferentes parrillas sean hechos adecuadamente y los necesarios, así como tener cuidado de dejar la separación de los armados con  respecto a la cimbra, ya sea con calzas y/o separadores, se mantenga el espacio necesario para lograr el recubrimiento de concreto especificado.

Los empalmes de varillas no indicados en planos se harán cuatropeándose sin exceder el 33% del acero principal de la sección. Los casos aislados, en que se empalme más del 50% del refuerzo, se aumentarán en un 25%, las longitudes de traslape. Preferentemente las varillas de ¾” y 1”, serán de una sola pieza, sin soldaduras ni empalmes por traslape.

De cada lote y diámetro de acero suministrado a la obra se deberá llevar a cabo las pruebas físicas y mecánicas necesarias.

E).- ELABORACION Y COLADO DE CONCRETOS.

En caso de que el contratista requiera usar aditivos para el concreto deberá justificar oportunamente la cantidad y dosificación de éstos productos, presentando al residente de supervisión pruebas satisfactorias de su empleo con los agregados y el cemento a emplear.

Las juntas frías de colado deberán preveerse antes de llevar a cabo el siguiente vaciado de concreto, verificando que el concreto anterior este sano y no presente partículas que indique que el concreto esta escaso en su resistencia.

De cada elemento significativo estructural deberá obtenerse una muestra de 4 cilindros para llevar a cabo las pruebas de compresión que marcan las normas oficiales mexicanas.

Deberá de preverse el curado de los elementos de concreto ya sea con agua o algún producto químico que evite la pérdida rápida del contenido de agua

El acabado del concreto será principalmente aparente, en el caso de los elementos que van a recibir  algún otro material sobre él será acabado común o rugoso para lograr adherencia con el siguiente producto y/o material. Para el caso de las banquetas será acabado escobillado.

Para los casos en que se vaya a construir un elemento de concreto sobre otro previamente colado, deberá de transcurrir mínimo cinco días o hasta que alcance la mínima resistencia (75%) para poder colar el siguiente.

CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE

Se construirán las estructuras de concreto hidráulico simple; con las dimensiones y formas especificadas en el proyecto, considerando lo que corresponda a los lineamientos indicados en la Norma N.CTR.CAR.1.002.003 Los materiales para la elaboración del concreto hidráulico, deberá cumplir con las Normas de calidad N.CMT.2.02.001, N.CMT.2.02.002 y N.CMT.2.003.

CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO

En las obras de drenaje que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, se colocará concreto hidráulico reforzado de f’c de concreto y f’y del acero de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos del Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.006 y EP 1.02.003/04.E.01.

F).- CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE LOSAS Y DIAFRAGMAS

Se llevara a cabo el cimbrado, armado y colado de diafragmas y losas.

El curado del concreto de las losas puede acelerarse mediante vapor o alguno de los métodos convencionales. Al usar vapor hay que vigilar el comportamiento de los moldes en los ciclos de expansión y contracción. Un diseño adecuado de las formas y una aplicación gradual del calor son las primeras condiciones para evitar daños en las losas

Antes de la colocación de la mezcla asfáltica deberá verificarse que el concreto de las losas haya alcanzado la resistencia de proyecto, limpias, libres de fracturas, astillamientos y grietas, sin presentar deformaciones que obstaculicen su colocación o modifique las dimensiones de la losa. La existencia de alguno de estos defectos es causa de rechazo.

El armado se verificará y se comprobará antes del inicio del colado de la losa, no autorizándose éste de encontrarse desviaciones en la alineación y nivel de las piezas, respecto a lo que se indica en planos. Debe prestar atención particular a las juntas entre losas consecutivas sellándolas debidamente para evitar que fluya por ellas la lechada del concreto fresco.

LAVADEROS

Se construirán donde lo indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, con tamaño máximo de ¾” reforzado con malla electro soldada No. 6X6 de 10 / 10 . Su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.03.006 y la especificación

G).- PARAPÈTO METALICO

El parapeto que será a base tubo de acero galvanizado cedula 40 y pilastras a base de acero A-36, las pilastras se limpiarán con sand blasteo a metal blanco  para posteriormente aplicar una pintura anticorrosiva para que una vez instalado en los postes que se instalación previamente en las placas se fije el tubo y se proceda a la aplicación de la pintura de esmalte definitiva.

Para el caso del acero A-36 que se utilice en las juntas deberá estar libre de óxido al momento de su colocación.

V.- CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO

Sobre la losa de concreto hidráulico debidamente terminada y después de la aplicación del riego de liga, previa atención de lo indicado en el inciso G.4 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006; se procederá  a tender el concreto asfáltico elaborado en planta y en caliente, con materiales pétreos triturados totalmente y cribados a tamaño máximo de ¾” a finos, con un espesor compacto de 0.5 m. y compactada al 95 % del PVM, determinada por la prueba MARSHALL.

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 1 y 2 del inciso D.1.1.1 de la Norma N.CMT.4.05.003/02 para la intensidad de tráfico mayor de un millón de ejes equivalentes, su ejecución deberá seguir en lo que corresponda de los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006 y la especificación particular EP 1.04.006/09.P.05.

La mezcla asfáltica deberá elaborarse de acuerdo al contenido óptimo de asfalto determinado mediante la prueba Marshall y considerando los materiales pétreos del banco indicado en su propuesta para dicho concepto, los materiales pétreos que sean empleados para la construcción de la carpeta, deberán cumplir con lo indicado en la tabla 3 y 4 de la Norma N. CMT.4.04/03.

Dado que se utilizará cemento asfáltico el ejecutor deberá determinar mediante pruebas de laboratorio la temperatura de fabricación, tendido y compactado de la mezcla de acuerdo a la obtención de la curva viscosidad-temperatura del producto asfaltico que utilice y que cuente con la  aprobación de Servicios Técnicos de la SCT, previo a su colocación.

El proponente deberá considerar en el análisis de precio unitario el pago de regalías por la extracción de los materiales y las pruebas de calidad del banco o bancos de materiales que propone, así mismo para el inicio de los trabajos en esta capa, la contratista con quince días naturales de anticipación proporcionará a la Secretaría el estudio MARSHALL así como correspondiente para su verificación y aprobación.

PUENTE “LA ESCOPETA” KM 106+890

- DESCRIPCION DE LA OBRA

SUPERESTRUCTURA:

Está formada por un tramo de  losa de piso de 23 cm de espesor total, integrada  a base de losas precoladas  de secciones variables de 1.0x1.54x0.08 m y 0.85x1.54x0.08 m y una sobrelosa maciza de sección: 18.60 m de largo  por 12.80 m  de ancho y  0.15 m  de espesor, elaborada de  concreto reforzado  colada en sitio.  La losa  estará diseñada para  alojar dos guarniciones, dos acotamientos,  tres fajas de circulación y soportar la carga viva del vehículo tipo T3-S2-R4.  La losa trabajara en colaboración con siete trabes AASHTO tipo III de 11.50 m de claro entre ejes de apoyo.

DATOS DE PROYECTO

1.- Claro entre ejes de apoyo: 11.50m.

2.- Longitud total: 11.80 m.

3.- Ancho de calzada: 12.00 m.

4.- Ancho total: 12.80 m.

5.- Núm. Max. De carriles: 3.0

6.- Carga móvil de proyecto: T3-S2-R4.

7.- Número de trabes: 7.0

8.- Separación entre trabes: 1.82 m.

9.- Concreto en losa de piso (f´c): 250 kg/cm2.

10.- Concreto en trabes (f´c): 350 kg/cm2.

11.- Acero de refuerzo (l.e): 4000 kg/cm2.

12.- Acero de presfuerzo (baja relajación): 19000 kg/cm2.

13.- Especificaciones de proyecto: AASHTO.

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR:

- Guarnición Tipo T-33.1.1

- concreto de f´c= 250 kg/cm²

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- Parapeto para calzada T-34-3.1

- concreto de f´c= 250 kg/cm²

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- tubo de acero galvanizado de 8.89 ø (3” 1/2) ced.40

- tubo de acero galvanizado de 7.6 ø (3”) ced.40 (por metro)

- Pilastras

- acero a-36

- pernos de 2.54 ø  x 20 con tuerca

- Superestructura losa y diafragmas

- acero de refuerzo, de le > 4000 kg/cm²

- concreto de f´c= 250 kg/cm²

- concreto asfáltico

- Superestructura trabes pretensadas

- acero de presfuerzo, torones de 1.27 ø de lr> 19000 kg/cm²

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm².

- concreto de f´c= 350 kg/cm².

- cable tipo cascabel galvanizado serie g-27 con alma de acero de 2.22 ø para izado.

- apoyos.

- neopreno astm d2240 dureza shore 60 (ft=100 kg/cm²).

- acero estructural a-36.

- Junta de dilatación

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- sikáflex 1-a o similar

- cartón asfáltado de 4 cm de espesor

- acero estructural a-36

- Subestructura

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- concreto de f´c= 250 kg/cm² en :

- corona, diafragma, cuerpo y aleros de caballetes

- concreto simple  de f’c= 200 kg/cm2

- plantilla de concreto de f´c= 100 kg/cm²

- placas de neopreno integral de 30x35x4.1(a.f.)

- placas de neopreno integral de 30x35x7.3(a.m.)

- cartón asfaltado de 2  de espesor

III. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE

El objetivo de este procedimiento es describir los pasos a seguir en forma enunciativa y no limitativa la forma en que se propone llevar a cabo los trabajos para la construcción del puente.

El puente se constituye a base de:

SUBESTRUCTURA:

PILAS Y ESTRIBOS CIMENTADOS SOBRE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO

SUPERESTRUCTURA:

TRABE CABEZAL DE CONCRETO REFORZADO

LOSAS DE CONCRETO ARMADO

DIAFRAGMAS

BANCOS

PARAPETOS

GUARNICIONES

Las etapas constructivas a que se hizo referencia anteriormente y por describir son:

A).- TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.

B).- ESTRIBOS Y PILAS  DE CONCRETO ARMADO

C).- CIMBRADO DE MADERA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.

D).- HABILITADO  ARMADO DE ACERO DE REFUERZO.

E).- ELABORACIÓN Y COLADO DE CONCRETO.

F).- CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE LOSAS.

G).- PARAPETO METÁLICO.

A).- TRAZO Y NIVELACIÓN.

Conforme al cadenamiento que se indica, sobre el eje de la avenida se localizara el eje, dejando referencias preliminares a base de varillas, estacas, bancos de nivel (mínimo 2) que servirán como referencia al momento de la construcción.

Se deberá de llevar a cabo el trazo del eje del puente conforme a lo indicado a la referencia de trazo específico en donde se indica claramente la forma y ángulos que se deben de tomar en cuenta.

B).- ESTRIBOS Y PILAS  DE CONCRETO ARMADO

Se  procederá a la excavación para la construcción de las zapatas de concreto armado sobre las que se desplantarán los estribos y pilas de concreto armado, apegados a los planos estructurales de proyecto. Las excavaciones se ajustarán a los procedimientos ordenados por la Secretaría, de acuerdo a los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.007. El material excedente producto de las excavaciones que resulten de la construcción de las obras de drenaje, deberá ser depositado dentro del derecho de vía, extendido al pie de los terraplenes y/o en el banco de desperdicios que elija el contratista y apruebe la  Secretaría.

El nivel de desplante de los zapatas deberá ser autorizado por la supervisión  de la secretaria.

El concreto deberá tener la resistencia indicada en los planos de proyecto

Todas las actividades anteriores se realizarán con estricto apego a lo descrito en la especificación, para la construcción de estructuras de concreto y alo especificado en los planos del proyecto ejecutivo.

C).- CIMBRA DE MADERA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.

De acuerdo a los desniveles y trazo que guardan, cada uno de los elementos que integran la estructura como es el caso de las losas, diafragmas, cabezales, etc., vigilarse al momento de habilitar y armar la cimbra  ya sea de madera o metálica que guarden el alineamiento, plomeo y con la contra flecha reglamentaria así como las dimensiones que se indican en el proyecto.

En donde se requieran concretos hidráulicos para la elaboración de muros, cabezotes y losas, el acabado de los mismos debe ser aparente, para lo cual cuando se utilicen moldes estos deben de ser de forro de triplay nuevo o en buenas condiciones, dichos concretos deberán elaborarse como lo indica el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.003.

Se ejecutaran de acuerdo a lo que corresponda a las normas, N.CTR.CAR.1.02 y N.CTR.CAR.1.03,  lo indicado en el proyecto u ordenado por la secretaría, debiendo considerar invariablemente  a lo indicado en el proyecto

En el caso del empleo de triplay de madera de pino, se tratará de que se utilice la hoja completa como una sola pieza  para que se dejen acabados aparentes, se deberán considerar los separadores necesarios y/o los troqueles para la cimbra de contacto.

Al momento del descimbrado deberá retirarse todos los elementos que integran la cimbra evitando dejar padecería, adherida a los elementos. Para lo cual será conveniente y/o necesario utilizar desmoldante cada vez que se emplee la madera de contacto.

La obra falsa que se emplee deberá de estructurarse y fijarse de tal manera que brinde la seguridad necesaria durante las etapas de armado de la cimbra de contacto, armado del acero y el colado del elemento con  concreto.

D).- HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO.

Se deberá tener especial cuidado en la limpieza de las varillas para evitar que tengan óxido suelto antes de llevar a cabo el colado de los elementos: La residencia deberá verificar desde el momento del habilitado que los cortes, cambios de dirección, ganchos, escuadras que integran los elementos estructurales del puente se cumplan en cuanto a dimensiones. Por otro lado se deberá vigilarse la fijación y amarre de las diferentes parrillas sean hechos adecuadamente y los necesarios, así como tener cuidado de dejar la separación de los armados con  respecto a la cimbra, ya sea con calzas y/o separadores, se mantenga el espacio necesario para lograr el recubrimiento de concreto especificado.

Los empalmes de varillas no indicados en planos se harán cuatropeándose sin exceder el 33% del acero principal de la sección. Los casos aislados, en que se empalme más del 50% del refuerzo, se aumentarán en un 25%, las longitudes de traslape. Preferentemente las varillas de ¾” y 1”, serán de una sola pieza, sin soldaduras ni empalmes por traslape.

De cada lote y diámetro de acero suministrado a la obra se deberá llevar a cabo las pruebas físicas y mecánicas necesarias.

E).- ELABORACION Y COLADO DE CONCRETOS.

En caso de que el contratista requiera usar aditivos para el concreto deberá justificar oportunamente la cantidad y dosificación de éstos productos, presentando al residente de supervisión pruebas satisfactorias de su empleo con los agregados y el cemento a emplear.

Las juntas frías de colado deberán preveerse antes de llevar a cabo el siguiente vaciado de concreto, verificando que el concreto anterior este sano y no presente partículas que indique que el concreto esta escaso en su resistencia.

De cada elemento significativo estructural deberá obtenerse una muestra de 4 cilindros para llevar a cabo las pruebas de compresión que marcan las normas oficiales mexicanas.

Deberá de preverse el curado de los elementos de concreto ya sea con agua o algún producto químico que evite la pérdida rápida del contenido de agua

El acabado del concreto será principalmente aparente, en el caso de los elementos que van a recibir  algún otro material sobre él será acabado común o rugoso para lograr adherencia con el siguiente producto y/o material. Para el caso de las banquetas será acabado escobillado.

Para los casos en que se vaya a construir un elemento de concreto sobre otro previamente colado, deberá de transcurrir mínimo cinco días o hasta que alcance la mínima resistencia (75%) para poder colar el siguiente.

CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE

Se construirán las estructuras de concreto hidráulico simple; con las dimensiones y formas especificadas en el proyecto, considerando lo que corresponda a los lineamientos indicados en la Norma N.CTR.CAR.1.002.003 y las Especificaciones Particulares EP-08 y EP-09. Los materiales para la elaboración del concreto hidráulico, deberá cumplir con las Normas de calidad N.CMT.2.02.001, N.CMT.2.02.002 y N.CMT.2.003.

CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO

En las obras de drenaje que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, se colocará concreto hidráulico reforzado de f’c de concreto y f’y del acero de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos del Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.006 y EP 1.02.003/04.E.01.

F).- CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE LOSAS Y DIAFRAGMAS

Se llevara a cabo el cimbrado, armado y colado de diafragmas y losas.

El curado del concreto de las losas puede acelerarse mediante vapor o alguno de los métodos convencionales. Al usar vapor hay que vigilar el comportamiento de los moldes en los ciclos de expansión y contracción. Un diseño adecuado de las formas y una aplicación gradual del calor son las primeras condiciones para evitar daños en las losas

Antes de la colocación de la mezcla asfáltica deberá verificarse que el concreto de las losas haya alcanzado las resistencias de proyecto, limpias, libres de fracturas, astillamientos y grietas, sin presentar deformaciones que obstaculicen su colocación o modifique las dimensiones de la losa. La existencia de alguno de estos defectos es causa de rechazo.

El armado se verificará y se comprobará antes del inicio del colado de la losa, no autorizándose éste de encontrarse desviaciones en la alineación y nivel de las piezas, respecto a lo que se indica en planos. Debe prestar atención particular a las juntas entre losas consecutivas sellándolas debidamente para evitar que fluya por ellas la lechada del concreto fresco.

LAVADEROS

Se construirán donde lo indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, con tamaño máximo de ¾” reforzado con malla electro soldada No. 6X6 de 10 / 10 . Su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.03.006 y la especificación

G).- PARAPÈTO METALICO

El parapeto que será a base tubo de acero galvanizado cedula 40 y pilastras a base de acero A-36, las pilastras se limpiarán con sand blasteo a metal blanco  para posteriormente aplicar una pintura anticorrosiva para que una vez instalado en los postes que se instalación previamente en las placas se fije el tubo y se proceda a la aplicación de la pintura de esmalte definitiva.

Para el caso del acero A-36 que se utilice en las juntas deberá estar libre de óxido al momento de su colocación.

V.- CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO

Sobre la losa de concreto hidráulico debidamente terminada y después de la aplicación del riego de liga, previa atención de lo indicado en el inciso G.4 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006; se procederá  a tender el concreto asfáltico elaborado en planta y en caliente, con materiales pétreos triturados totalmente y cribados a tamaño máximo de ¾” a finos, con un espesor compacto de 0.5 m. y compactada al 95 % del PVM, determinada por la prueba MARSHALL.

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 1 y 2 del inciso D.1.1.1 de la Norma N.CMT.4.05.003/02 para la intensidad de tráfico mayor de un millón de ejes equivalentes, su ejecución deberá seguir en lo que corresponda de los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006 y la especificación particular EP 1.04.006/09.P.05.

La mezcla asfáltica deberá elaborarse de acuerdo al contenido óptimo de asfalto determinado mediante la prueba Marshall y considerando los materiales pétreos del banco indicado en su propuesta para dicho concepto, los materiales pétreos que sean empleados para la construcción de la carpeta, deberán cumplir con lo indicado en la tabla 3 y 4 de la Norma N. CMT.4.04/03.

Dado que se utilizará cemento asfáltico el ejecutor deberá determinar mediante pruebas de laboratorio la temperatura de fabricación, tendido y compactado de la mezcla de acuerdo a la obtención de la curva viscosidad-temperatura del producto asfaltico que utilice y que cuente con la  aprobación de Servicios Técnicos de la SCT, previo a su colocación.

El proponente deberá considerar en el análisis de precio unitario el pago de regalías por la extracción de los materiales y las pruebas de calidad del banco o bancos de materiales que propone, así mismo para el inicio de los trabajos en esta capa, la contratista con quince días naturales de anticipación proporcionará a la Secretaría el estudio MARSHALL así como correspondiente para su verificación y aprobación.

PUENTE “JACARANDA” KM 109+004

- DESCRIPCION DE LA OBRA

SUPERESTRUCTURA:

Está formada por un tramo de  losa de piso de 23 cm de espesor total, integrada  a base de losas precoladas  de secciones variables de 1.0x1.54x0.08 m y 0.85x1.54x0.08 m y una sobrelosa maciza de sección: 18.60 m de largo  por 12.80 m  de ancho y  0.15 m  de espesor, elaborada de  concreto reforzado  colada en sitio.  La losa  estará diseñada para  alojar dos guarniciones, dos acotamientos,  tres fajas de circulación y soportar la carga viva del vehículo tipo T3-S2-R4.  La losa trabajara en colaboración con siete trabes AASHTO tipo III de 15.00 m de claro entre ejes de apoyo.

DATOS DE PROYECTO

1.- Claro entre ejes de apoyo: 15.00m.

2.- Longitud total: 15.30 m.

3.- Ancho de calzada: 12.00 m.

4.- Ancho total: 12.80 m.

5.- Núm. Max. De carriles: 3.0

6.- Carga móvil de proyecto: T3-S2-R4.

7.- Número de trabes: 6

8.- Separación entre trabes: 2.0 m.

9.- Concreto en losa de piso (f´c): 250 kg/cm2.

10.- Concreto en trabes (f´c): 350 kg/cm2.

11.- Acero de refuerzo (l.e): 4000 kg/cm2.

12.- Acero de presfuerzo (baja relajación): 19000 kg/cm2.

13.- Especificaciones de proyecto: AASHTO.

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR:

- Guarnición Tipo T-33.1.1

- concreto de f´c= 250 kg/cm²

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- Parapeto para calzada T-34-3.1

- concreto de f´c= 250 kg/cm²

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- tubo de acero galvanizado de 8.89 ø (3” 1/2) ced.40

- tubo de acero galvanizado de 7.6 ø (3”) ced.40 (por metro)

- Pilastras

- acero a-36

- pernos de 2.54 ø  x 20 con tuerca

- Superestructura losa y diafragmas

- acero de refuerzo, de le > 4000 kg/cm²

- concreto de f´c= 250 kg/cm²

- concreto asfáltico

- Superestructura trabes pretensadas

- acero de presfuerzo, torones de 1.27 ø de lr> 19000 kg/cm²

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm².

- concreto de f´c= 350 kg/cm².

- cable tipo cascabel galvanizado serie g-27 con alma de acero de 2.22 ø para izado.

- apoyos.

- neopreno astm d2240 dureza shore 60 (ft=100 kg/cm²).

- acero estructural a-36.

- Junta de dilatación

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- sikáflex 1-a o similar

- cartón asfaltado de 4 cm de espesor

- acero estructural a-36

- Subestructura

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- concreto de f´c= 250 kg/cm² en :

- corona, diafragma, cuerpo y aleros de caballetes

- concreto simple  de f’c= 200 kg/cm2

- plantilla de concreto de f´c= 100 kg/cm²

- placas de neopreno integral de 30x35x4.1(a.f.)

- placas de neopreno integral de 30x35x7.3(a.m.)

- cartón asfaltado de 2  de espesor

III. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE

El objetivo de este procedimiento es describir los pasos a seguir en forma enunciativa y no limitativa la forma en que se propone llevar a cabo los trabajos para la construcción del puente.

El puente se constituye a base de:

SUBESTRUCTURA:

PILAS Y ESTRIBOS CIMENTADOS SOBRE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO

SUPERESTRUCTURA:

TRABE CABEZAL DE CONCRETO REFORZADO

LOSAS DE CONCRETO ARMADO

DIAFRAGMAS

BANCOS

PARAPETOS

GUARNICIONES

Las etapas constructivas a que se hizo referencia anteriormente y por describir son:

A).- TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.

B).- ESTRIBOS Y PILAS  DE CONCRETO ARMADO

C).- CIMBRADO DE MADERA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.

D).- HABILITADO  ARMADO DE ACERO DE REFUERZO.

E).- ELABORACIÓN Y COLADO DE CONCRETO.

F).- CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE LOSAS.

G).- PARAPETO METÁLICO.

A).- TRAZO Y NIVELACIÓN.

Conforme al cadenamiento que se indica, sobre el eje de la avenida se localizara el eje, dejando referencias preliminares a base de varillas, estacas, bancos de nivel (mínimo 2) que servirán como referencia al momento de la construcción.

Se deberá de llevar a cabo el trazo del eje del puente conforme a lo indicado a la referencia de trazo específico en donde se indica claramente la forma y ángulos que se deben de tomar en cuenta.

B).- ESTRIBOS Y PILAS  DE CONCRETO ARMADO

Se  procederá a la excavación para la construcción de las zapatas de concreto armado sobre las que se desplantarán los estribos y pilas de concreto armado, apegados a los planos estructurales de proyecto. Las excavaciones se ajustarán a los procedimientos ordenados por la Secretaría, de acuerdo a los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.007. El material excedente producto de las excavaciones que resulten de la construcción de las obras de drenaje, deberá ser depositado dentro del derecho de vía, extendido al pie de los terraplenes y/o en el banco de desperdicios que elija el contratista y apruebe la  Secretaría.

El nivel de desplante de los zapatas deberá ser autorizado por la supervisión  de la secretaria.

El concreto deberá tener la resistencia indicada en los planos de proyecto

Todas las actividades anteriores se realizarán con estricto apego a lo descrito en la especificación, para la construcción de estructuras de concreto y alo especificado en los planos del proyecto ejecutivo.

C).- CIMBRA DE MADERA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.

De acuerdo a los desniveles y trazo que guardan, cada uno de los elementos que integran la estructura como es el caso de las losas, diafragmas, cabezales, etc., vigilarse al momento de habilitar y armar la cimbra  ya sea de madera o metálica que guarden el alineamiento, plomeo y con la contra flecha reglamentaria así como las dimensiones que se indican en el proyecto.

En donde se requieran concretos hidráulicos para la elaboración de muros, cabezotes y losas, el acabado de los mismos debe ser aparente, para lo cual cuando se utilicen moldes estos deben de ser de forro de triplay nuevo o en buenas condiciones, dichos concretos deberán elaborarse como lo indica el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.003.

Se ejecutaran de acuerdo a lo que corresponda a las normas, N.CTR.CAR.1.02 y N.CTR.CAR.1.03,  lo indicado en el proyecto u ordenado por la secretaría, debiendo considerar invariablemente  a lo indicado en el proyecto y a las Especificaciones Particulares EP-08 y EP-09

En el caso del empleo de triplay de madera de pino, se tratará de que se utilice la hoja completa como una sola pieza  para que se dejen acabados aparentes, se deberán considerar los separadores necesarios y/o los troqueles para la cimbra de contacto.

Al momento del descimbrado deberá retirarse todos los elementos que integran la cimbra evitando dejar padecería, adherida a los elementos. Para lo cual será conveniente y/o necesario utilizar desmoldante cada vez que se emplee la madera de contacto.

La obra falsa que se emplee deberá de estructurarse y fijarse de tal manera que brinde la seguridad necesaria durante las etapas de armado de la cimbra de contacto, armado del acero y el colado del elemento con  concreto.

D).- HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO.

Se deberá tener especial cuidado en la limpieza de las varillas para evitar que tengan óxido suelto antes de llevar a cabo el colado de los elementos: La residencia deberá verificar desde el momento del habilitado que los cortes, cambios de dirección, ganchos, escuadras que integran los elementos estructurales del puente se cumplan en cuanto a dimensiones. Por otro lado se deberá vigilarse la fijación y amarre de las diferentes parrillas sean hechos adecuadamente y los necesarios, así como tener cuidado de dejar la separación de los armados con  respecto a la cimbra, ya sea con calzas y/o separadores, se mantenga el espacio necesario para lograr el recubrimiento de concreto especificado.

Los empalmes de varillas no indicados en planos se harán cuatropeándose sin exceder el 33% del acero principal de la sección. Los casos aislados, en que se empalme más del 50% del refuerzo, se aumentarán en un 25%, las longitudes de traslape. Preferentemente las varillas de ¾” y 1”, serán de una sola pieza, sin soldaduras ni empalmes por traslape.

De cada lote y diámetro de acero suministrado a la obra se deberá llevar a cabo las pruebas físicas y mecánicas necesarias.

E).- ELABORACION Y COLADO DE CONCRETOS.

En caso de que el contratista requiera usar aditivos para el concreto deberá justificar oportunamente la cantidad y dosificación de éstos productos, presentando al residente de supervisión pruebas satisfactorias de su empleo con los agregados y el cemento a emplear.

Las juntas frías de colado deberán preveerse antes de llevar a cabo el siguiente vaciado de concreto, verificando que el concreto anterior este sano y no presente partículas que indique que el concreto esta escaso en su resistencia.

De cada elemento significativo estructural deberá obtenerse una muestra de 4 cilindros para llevar a cabo las pruebas de compresión que marcan las normas oficiales mexicanas.

Deberá de preverse el curado de los elementos de concreto ya sea con agua o algún producto químico que evite la pérdida rápida del contenido de agua

El acabado del concreto será principalmente aparente, en el caso de los elementos que van a recibir  algún otro material sobre él será acabado común o rugoso para lograr adherencia con el siguiente producto y/o material. Para el caso de las banquetas será acabado escobillado.

Para los casos en que se vaya a construir un elemento de concreto sobre otro previamente colado, deberá de transcurrir mínimo cinco días o hasta que alcance la mínima resistencia (75%) para poder colar el siguiente.

CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE

Se construirán las estructuras de concreto hidráulico simple; con las dimensiones y formas especificadas en el proyecto, considerando lo que corresponda a los lineamientos indicados en la Norma N.CTR.CAR.1.002.003 Los materiales para la elaboración del concreto hidráulico, deberá cumplir con las Normas de calidad N.CMT.2.02.001, N.CMT.2.02.002 y N.CMT.2.003.

CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO

En las obras de drenaje que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, se colocará concreto hidráulico reforzado de f’c de concreto y f’y del acero de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos del Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.006 y EP 1.02.003/04.E.01.

F).- CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE LOSAS Y DIAFRAGMAS

Se llevara a cabo el cimbrado, armado y colado de diafragmas y losas.

El curado del concreto de las losas puede acelerarse mediante vapor o alguno de los métodos convencionales. Al usar vapor hay que vigilar el comportamiento de los moldes en los ciclos de expansión y contracción. Un diseño adecuado de las formas y una aplicación gradual del calor son las primeras condiciones para evitar daños en las losas

Antes de la colocación de la mezcla asfáltica deberá verificarse que el concreto de las losas haya alcanzado las resistencias de proyecto, limpias, libres de fracturas, astillamientos y grietas, sin presentar deformaciones que obstaculicen su colocación o modifique las dimensiones de la losa. La existencia de alguno de estos defectos es causa de rechazo.

El armado se verificará y se comprobará antes del inicio del colado de la losa, no autorizándose éste de encontrarse desviaciones en la alineación y nivel de las piezas, respecto a lo que se indica en planos. Debe prestar atención particular a las juntas entre losas consecutivas sellándolas debidamente para evitar que fluya por ellas la lechada del concreto fresco.

LAVADEROS

Se construirán donde lo indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, con tamaño máximo de ¾” reforzado con malla electro soldada No. 6X6 de 10 / 10 . Su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.03.006 y la especificación

G).- PARAPÈTO METALICO

El parapeto que será a base tubo de acero galvanizado cedula 40 y pilastras a base de acero A-36, las pilastras se limpiarán con sand blasteo a metal blanco  para posteriormente aplicar una pintura anticorrosiva para que una vez instalado en los postes que se instalación previamente en las placas se fije el tubo y se proceda a la aplicación de la pintura de esmalte definitiva.

Para el caso del acero A-36 que se utilice en las juntas deberá estar libre de óxido al momento de su colocación.

V.- CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO

Sobre la losa de concreto hidráulico debidamente terminada y después de la aplicación del riego de liga, previa atención de lo indicado en el inciso G.4 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006; se procederá  a tender el concreto asfáltico elaborado en planta y en caliente, con materiales pétreos triturados totalmente y cribados a tamaño máximo de ¾” a finos, con un espesor compacto de 0.5 m. y compactada al 95 % del PVM, determinada por la prueba MARSHALL.

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 1 y 2 del inciso D.1.1.1 de la Norma N.CMT.4.05.003/02 para la intensidad de tráfico mayor de un millón de ejes equivalentes, su ejecución deberá seguir en lo que corresponda de los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006 y la especificación particular EP 1.04.006/09.P.05.

La mezcla asfáltica deberá elaborarse de acuerdo al contenido óptimo de asfalto determinado mediante la prueba Marshall y considerando los materiales pétreos del banco indicado en su propuesta para dicho concepto, los materiales pétreos que sean empleados para la construcción de la carpeta, deberán cumplir con lo indicado en la tabla 3 y 4 de la Norma N. CMT.4.04/03.

Dado que se utilizará cemento asfáltico, el ejecutor deberá determinar mediante pruebas de laboratorio la temperatura de fabricación, tendido y compactado de la mezcla de acuerdo a la obtención de la curva viscosidad-temperatura del producto asfaltico que utilice y que cuente con la  aprobación de Servicios Técnicos de la SCT, previo a su colocación.

El proponente deberá considerar en el análisis de precio unitario el pago de regalías por la extracción de los materiales y las pruebas de calidad del banco o bancos de materiales que propone, así mismo para el inicio de los trabajos en esta capa, la contratista con quince días naturales de anticipación proporcionará a la Secretaría el estudio MARSHALL así como correspondiente para su verificación y aprobación.

PUENTE “LA LLAMARADA” KM 110+906

- DESCRIPCION DE LA OBRA

SUPERESTRUCTURA:

Está formada por un tramo de  losa de piso de 23 cm de espesor total, integrada  a base de losas precoladas  de secciones variables de 1.0x1.54x0.08 m y 0.85x1.54x0.08 m y una sobrelosa maciza de sección: 18.60 m de largo  por 12.80 m  de ancho y  0.15 m  de espesor, elaborada de  concreto reforzado  colada en sitio.  La losa  estará diseñada para  alojar dos guarniciones, dos acotamientos,  tres fajas de circulación y soportar la carga viva del vehículo tipo T3-S2-R4.  La losa trabajara en colaboración con siete trabes AASHTO tipo III de 18.00 m de claro entre ejes de apoyo.

DATOS DE PROYECTO

1.- Claro entre ejes de apoyo: 18.00m.

2.- Longitud total: 18.30 m.

3.- Ancho de calzada: 12.00 m.

4.- Ancho total: 12.80 m.

5.- Núm. Max. De carriles: 3.0

6.- Carga móvil de proyecto: T3-S2-R4.

7.- Número de trabes: 7.0

8.- Concreto en losa de piso (f´c): 250 kg/cm2.

9.- Concreto en trabes (f´c): 350 kg/cm2.

10.- Acero de refuerzo (l.e): 4000 kg/cm2.

11.- Acero de presfuerzo (baja relajación): 19000 kg/cm2.

12.- Especificaciones de proyecto: AASHTO.

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR:

- Guarnición Tipo T-33.1.1

- concreto de f´c= 250 kg/cm²

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- Parapeto para calzada T-34-3.1

- concreto de f´c= 250 kg/cm²

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- tubo de acero galvanizado de 8.89 ø (3” 1/2) ced.40

- tubo de acero galvanizado de 7.6 ø (3”) ced.40 (por metro)

- Pilastras

- acero a-36

- pernos de 2.54 ø  x 20 con tuerca

- Superestructura losa y diafragmas

- acero de refuerzo, de le > 4000 kg/cm²

- concreto de f´c= 250 kg/cm²

- concreto asfáltico

- Superestructura trabes pretensadas

- acero de presfuerzo, torones de 1.27 ø de lr> 19000 kg/cm²

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm².

- concreto de f´c= 350 kg/cm².

- cable tipo cascabel galvanizado serie g-27 con alma de acero de 2.22 ø para izado.

- apoyos.

- neopreno astm d2240 dureza shore 60 (ft=100 kg/cm²).

- acero estructural a-36.

- Junta de dilatación

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- sikáflex 1-a o similar

- cartón asfaltado de 4 cm de espesor

- acero estructural a-36

- Subestructura

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- concreto de f´c= 250 kg/cm² en :

- corona, diafragma, cuerpo y aleros de caballetes

- concreto simple  de f’c= 200 kg/cm2

- plantilla de concreto de f´c= 100 kg/cm²

- placas de neopreno integral de 30x35x4.1(a.f.)

- placas de neopreno integral de 30x35x7.3(a.m.)

- cartón asfaltado de 2  de espesor

III. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE

El objetivo de este procedimiento es describir los pasos a seguir en forma enunciativa y no limitativa la forma en que se propone llevar a cabo los trabajos para la construcción del puente.

El puente se constituye a base de:

SUBESTRUCTURA:

PILAS Y ESTRIBOS CIMENTADOS SOBRE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO

SUPERESTRUCTURA:

TRABE CABEZAL DE CONCRETO REFORZADO

LOSAS DE CONCRETO ARMADO

DIAFRAGMAS

BANCOS

PARAPETOS

GUARNICIONES

Las etapas constructivas a que se hizo referencia anteriormente y por describir son:

A).- TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.

B).- ESTRIBOS Y PILAS  DE CONCRETO ARMADO

C).- CIMBRADO DE MADERA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.

D).- HABILITADO  ARMADO DE ACERO DE REFUERZO.

E).- ELABORACIÓN Y COLADO DE CONCRETO.

F).- CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE LOSAS.

G).- PARAPETO METÁLICO.

A).- TRAZO Y NIVELACIÓN.

Conforme al cadenamiento que se indica, sobre el eje de la avenida se localizara el eje, dejando referencias preliminares a base de varillas, estacas, bancos de nivel (mínimo 2) que servirán como referencia al momento de la construcción.

Se deberá de llevar a cabo el trazo del eje del puente conforme a lo indicado a la referencia de trazo específico en donde se indica claramente la forma y ángulos que se deben de tomar en cuenta.

B).- ESTRIBOS Y PILAS  DE CONCRETO ARMADO

Se  procederá a la excavación para la construcción de las zapatas de concreto armado sobre las que se desplantarán los estribos y pilas de concreto armado, apegados a los planos estructurales de proyecto. Las excavaciones se ajustarán a los procedimientos ordenados por la Secretaría, de acuerdo a los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.007. El material excedente producto de las excavaciones que resulten de la construcción de las obras de drenaje, deberá ser depositado dentro del derecho de vía, extendido al pie de los terraplenes y/o en el banco de desperdicios que elija el contratista y apruebe la  Secretaría.

El nivel de desplante de los zapatas deberá ser autorizado por la supervisión  de la secretaria.

El concreto deberá tener la resistencia indicada en los planos de proyecto

Todas las actividades anteriores se realizarán con estricto apego a lo descrito en la especificación, para la construcción de estructuras de concreto y alo especificado en los planos del proyecto ejecutivo.

C).- CIMBRA DE MADERA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.

De acuerdo a los desniveles y trazo que guardan, cada uno de los elementos que integran la estructura como es el caso de las losas, diafragmas, cabezales, etc., vigilarse al momento de habilitar y armar la cimbra  ya sea de madera o metálica que guarden el alineamiento, plomeo y con la contra flecha reglamentaria así como las dimensiones que se indican en el proyecto.

En donde se requieran concretos hidráulicos para la elaboración de muros, cabezotes y losas, el acabado de los mismos debe ser aparente, para lo cual cuando se utilicen moldes estos deben de ser de forro de triplay nuevo o en buenas condiciones, dichos concretos deberán elaborarse como lo indica el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.003.

Se ejecutaran de acuerdo a lo que corresponda a las normas, N.CTR.CAR.1.02 y N.CTR.CAR.1.03,  lo indicado en el proyecto u ordenado por la secretaría, debiendo considerar invariablemente  a lo indicado en el proyecto .

En el caso del empleo de triplay de madera de pino, se tratará de que se utilice la hoja completa como una sola pieza  para que se dejen acabados aparentes, se deberán considerar los separadores necesarios y/o los troqueles para la cimbra de contacto.

Al momento del descimbrado deberá retirarse todos los elementos que integran la cimbra evitando dejar padecería, adherida a los elementos. Para lo cual será conveniente y/o necesario utilizar desmoldante cada vez que se emplee la madera de contacto.

La obra falsa que se emplee deberá de estructurarse y fijarse de tal manera que brinde la seguridad necesaria durante las etapas de armado de la cimbra de contacto, armado del acero y el colado del elemento con  concreto.

D).- HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO.

Se deberá tener especial cuidado en la limpieza de las varillas para evitar que tengan óxido suelto antes de llevar a cabo el colado de los elementos: La residencia deberá verificar desde el momento del habilitado que los cortes, cambios de dirección, ganchos, escuadras que integran los elementos estructurales del puente se cumplan en cuanto a dimensiones. Por otro lado se deberá vigilarse la fijación y amarre de las diferentes parrillas sean hechos adecuadamente y los necesarios, así como tener cuidado de dejar la separación de los armados con  respecto a la cimbra, ya sea con calzas y/o separadores, se mantenga el espacio necesario para lograr el recubrimiento de concreto especificado.

Los empalmes de varillas no indicados en planos se harán cuatropeándose sin exceder el 33% del acero principal de la sección. Los casos aislados, en que se empalme más del 50% del refuerzo, se aumentarán en un 25%, las longitudes de traslape. Preferentemente las varillas de ¾” y 1”, serán de una sola pieza, sin soldaduras ni empalmes por traslape.

De cada lote y diámetro de acero suministrado a la obra se deberá llevar a cabo las pruebas físicas y mecánicas necesarias.

E).- ELABORACION Y COLADO DE CONCRETOS.

En caso de que el contratista requiera usar aditivos para el concreto deberá justificar oportunamente la cantidad y dosificación de éstos productos, presentando al residente de supervisión pruebas satisfactorias de su empleo con los agregados y el cemento a emplear.

Las juntas frías de colado deberán preveerse antes de llevar a cabo el siguiente vaciado de concreto, verificando que el concreto anterior este sano y no presente partículas que indique que el concreto esta escaso en su resistencia.

De cada elemento significativo estructural deberá obtenerse una muestra de 4 cilindros para llevar a cabo las pruebas de compresión que marcan las normas oficiales mexicanas.

Deberá de preverse el curado de los elementos de concreto ya sea con agua o algún producto químico que evite la pérdida rápida del contenido de agua

El acabado del concreto será principalmente aparente, en el caso de los elementos que van a recibir  algún otro material sobre él será acabado común o rugoso para lograr adherencia con el siguiente producto y/o material. Para el caso de las banquetas será acabado escobillado.

Para los casos en que se vaya a construir un elemento de concreto sobre otro previamente colado, deberá de transcurrir mínimo cinco días o hasta que alcance la mínima resistencia (75%) para poder colar el siguiente.

CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE

Se construirán las estructuras de concreto hidráulico simple; con las dimensiones y formas especificadas en el proyecto, considerando lo que corresponda a los lineamientos indicados en la Norma N.CTR.CAR.1.002.003 Los materiales para la elaboración del concreto hidráulico, deberá cumplir con las Normas de calidad N.CMT.2.02.001, N.CMT.2.02.002 y N.CMT.2.003.

CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO

En las obras de drenaje que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, se colocará concreto hidráulico reforzado de f’c de concreto y f’y del acero de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos del Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.006 y EP 1.02.003/04.E.01.

F).- CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE LOSAS Y DIAFRAGMAS

Se llevara a cabo el cimbrado, armado y colado de diafragmas y losas.

El curado del concreto de las losas puede acelerarse mediante vapor o alguno de los métodos convencionales. Al usar vapor hay que vigilar el comportamiento de los moldes en los ciclos de expansión y contracción. Un diseño adecuado de las formas y una aplicación gradual del calor son las primeras condiciones para evitar daños en las losas

Antes de la colocación de la mezcla asfáltica deberá verificarse que el concreto de las losas haya alcanzado las resistencias de proyecto, limpias, libres de fracturas, astillamientos y grietas, sin presentar deformaciones que obstaculicen su colocación o modifique las dimensiones de la losa. La existencia de alguno de estos defectos es causa de rechazo.

El armado se verificará y se comprobará antes del inicio del colado de la losa, no autorizándose éste de encontrarse desviaciones en la alineación y nivel de las piezas, respecto a lo que se indica en planos. Debe prestar atención particular a las juntas entre losas consecutivas sellándolas debidamente para evitar que fluya por ellas la lechada del concreto fresco.

LAVADEROS

Se construirán donde lo indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, con tamaño máximo de ¾” reforzado con malla electro soldada No. 6X6 de 10 / 10 . Su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.03.006 y la especificación

G).- PARAPÈTO METALICO

El parapeto que será a base tubo de acero galvanizado cedula 40 y pilastras a base de acero A-36, las pilastras se limpiarán con sand blasteo a metal blanco  para posteriormente aplicar una pintura anticorrosiva para que una vez instalado en los postes que se instalación previamente en las placas se fije el tubo y se proceda a la aplicación de la pintura de esmalte definitiva.

Para el caso del acero A-36 que se utilice en las juntas deberá estar libre de óxido al momento de su colocación.

V.- CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO

Sobre la losa de concreto hidráulico debidamente terminada y después de la aplicación del riego de liga, previa atención de lo indicado en el inciso G.4 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006; se procederá  a tender el concreto asfáltico elaborado en planta y en caliente, con materiales pétreos triturados totalmente y cribados a tamaño máximo de ¾” a finos, con un espesor compacto de 0.5 m. y compactada al 95 % del PVM, determinada por la prueba MARSHALL.

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 1 y 2 del inciso D.1.1.1 de la Norma N.CMT.4.05.003/02 para la intensidad de tráfico mayor de un millón de ejes equivalentes, su ejecución deberá seguir en lo que corresponda de los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006 y la especificación particular EP 1.04.006/09.P.05.

La mezcla asfáltica deberá elaborarse de acuerdo al contenido óptimo de asfalto determinado mediante la prueba Marshall y considerando los materiales pétreos del banco indicado en su propuesta para dicho concepto, los materiales pétreos que sean empleados para la construcción de la carpeta, deberán cumplir con lo indicado en la tabla 3 y 4 de la Norma N. CMT.4.04/03.

Dado que se utilizará cemento asfáltico el ejecutor deberá determinar mediante pruebas de laboratorio la temperatura de fabricación, tendido y compactado de la mezcla de acuerdo a la obtención de la curva viscosidad-temperatura del producto asfaltico que utilice y que cuente con la  aprobación de Servicios Técnicos de la SCT, previo a su colocación.

El proponente deberá considerar en el análisis de precio unitario el pago de regalías por la extracción de los materiales y las pruebas de calidad del banco o bancos de materiales que propone, así mismo para el inicio de los trabajos en esta capa, la contratista con quince días naturales de anticipación proporcionará a la Secretaría el estudio MARSHALL así como correspondiente para su verificación y aprobación.

PUENTE “EL RUISEÑOR” KM 113+993

- DESCRIPCION DE LA OBRA

- V. ESTRUCTURAS

- Características:

- La estructura será a base de cimentación profunda, contara con dos apoyos desplantados sobre 12 pilastrones de 6.29 m de profundidad y sección circular de 1.20 m de diámetro cada uno, sobre los pilastrones se construirán cabezotes de pillastrón de i.20m de espesor de concreto armado, donde se apoyaran estribos y aleros esbeltos de concreto armado que contendrán el derrame de los terraplenes en la zona de los accesos a la estructura, en la superestructura se utilizaran 8 trabes tipo “Nebraska” de 1.50 m de peralte (patín superior 1.225m y 0.97m de patín inferior) apoyadas en neoprenos y unidas por diafragmas de concreto armado, posteriormente se colocara una losa de concreto de 20 cm de espesor, las losas quedaran separadas por juntas de dilatación MEX T-50 o similar, sobre la losa de concreto colada se construirán guarniciones de concreto armado para calzada T-331.1. tipo II y parapetos metálico T-34.3.1.

- El proyecto contempla la construccion de una estructura sobre el canal Rodhe, localizado en el lado izquierdo del km 8+544, la estructura tiene dos claros de 30.42 m y 32.42 m, en el proyecto se considera la reubicación del cauce del canal.

- La cimentación es profunda a base de pilastrones de concreto de sección circular  de1.20 de diámetro colados en el lugar para el apoyo No. Uno serán 4 pilastrones a una profundidad de 10.58 m, sobre de ellos se colara un cabezote que funcionara como viga rigidizante, sobre esta viga se colaran cuatro columnas; el apoyo No. 2  esta formado por seis pilastrones de las mismas características que el anterior desplantados a la cota indicada en el proyecto a una profundidad de 8.0 m abajo del terreno natural, sobre los pilastrones  se colara el cabezote de pilastrones y sobre esta se desplantara una pila de sección rectangular y “tajamar” de sección circular  en los extremos; el apoyo No. Tres cuenta con 18 pilastrones de 8.0 m cada uno, sobre los pilastrones se colara el cabezote donde se desplantara la pila  y aleros de sección rectangular.

- Sobre la pilas de los apoyos de construirán los caballetes y o coronas como lo indica el proyecto, posteriormente cada uno de los claros tendrá 8 trabes pretensadas de 1.50 m de altura, entre trabes se colaran diafragmas intermedios y extremos, posteriormente se colocara una losa de concreto armado de 20 cm de espesor, las losas quedaran separadas por juntas de dilatación MEX T-50 o similar, sobre la losa de concreto colada se construirán guarniciones de concreto armado para calzada T-331.1. tipo II y parapetos metálico T-34.3.1.

- Por lo que el proponente deberá considerar la maniobra de izaje en un total de 32 trabes para las dos estructuras antes descritas, sobre las trabes se construirá una losa de concreto armado  de 20 cm de espesor después de haber colado los diafragmas entre trabes, la calzada será de 7.20m y una vez que se haya colado la losa se procederá a colocar guarnición de concreto armado según proyecto T-33.1.1 tipo III, y posteriormente se colocara parapeto de acero para “ganado”  T-34.6.1, en los accesos de las estructuras el proponente deberá considerar la elaboración y colocación de suelo cemento en proporción 1:8  a nivel de subrasante, así mismo se colorara defensa metálica de dos crestas (calibre 12) de 12kg/m.

SUPERESTRUCTURA:

Está formada por un tramo de  losa de piso de 20 cm de espesor total, integrada  a base de losas precoladas  de secciones variables de 1.0x1.54x0.08 m y 0.85x1.54x0.08 m y una sobrelosas maciza de sección: 27.95,28.39 y 27.35 m de largos  por 12.80 m  de ancho y  0.15 m  de espesor, elaborada de  concreto reforzado  colada en sitio.  La losa  estará diseñada para  alojar dos guarniciones, dos acotamientos,  tres fajas de circulación y soportar la carga viva del vehículo tipo T3-S2-R4.  La losa trabajara en colaboración con siete trabes AASHTO tipo IV de 27.95;28.39 y 27.35 m de claro entre ejes de apoyo.

DATOS DE PROYECTO

1.- Claro entre ejes de apoyo: 27.95;28.39 y 27.35m.

2.- Longitud total: 84.90 m.

3.- Ancho de calzada: 12.00 m.

4.- Ancho total: 12.80 m.

5.- Núm. Max. De carriles: 3.0

6.- Carga móvil de proyecto: T3-S2-R4.

7.- Número de trabes: 7.0

8.- Concreto en losa de piso (f´c): 250 kg/cm2.

9.- Concreto en trabes (f´c): 350 kg/cm2.

10.- Acero de refuerzo (l.e): 4000 kg/cm2.

11.- Acero de presfuerzo (baja relajación): 19000 kg/cm2.

12.- Especificaciones de proyecto: AASHTO.

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR:

- Guarnición Tipo T-33.1.1

- concreto de f´c= 250 kg/cm²

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- Parapeto para calzada T-34-3.1

- concreto de f´c= 250 kg/cm²

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- tubo de acero galvanizado de 8.89 ø (3” 1/2) ced.40

- tubo de acero galvanizado de 7.6 ø (3”) ced.40 (por metro)

- Pilastras

- acero a-36

- pernos de 2.54 ø  x 20 con tuerca

- Superestructura losa y diafragmas

- acero de refuerzo, de le > 4000 kg/cm²

- concreto de f´c= 250 kg/cm²

- concreto asfáltico

- Superestructura trabes pretensadas

- acero de presfuerzo, torones de 1.27 ø de lr> 19000 kg/cm²

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm².

- concreto de f´c= 350 kg/cm².

- cable tipo cascabel galvanizado serie g-27 con alma de acero de 2.22 ø para izado.

- apoyos.

- neopreno astm d2240 dureza shore 60 (ft=100 kg/cm²).

- acero estructural a-36.

- Junta de dilatación

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- sikáflex 1-a o similar

- cartón asfáltado de 4 cm de espesor

- acero estructural a-36

- Subestructura

- acero de refuerzo de le > 4000 kg/cm²

- concreto de f´c= 250 kg/cm² en :

- corona, diafragma, cuerpo y aleros de caballetes

- concreto simple  de f’c= 200 kg/cm2

- plantilla de concreto de f´c= 100 kg/cm²

- placas de neopreno integral de 30x35x4.1(a.f.)

- placas de neopreno integral de 30x35x7.3(a.m.)

- cartón asfaltado de 2  de espesor

III. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE

El objetivo de este procedimiento es describir los pasos a seguir en forma enunciativa y no limitativa la forma en que se propone llevar a cabo los trabajos para la construcción del puente.

El puente se constituye a base de:

SUBESTRUCTURA:

PILAS Y ESTRIBOS CIMENTADOS SOBRE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO

SUPERESTRUCTURA:

TRABE CABEZAL DE CONCRETO REFORZADO

LOSAS DE CONCRETO ARMADO

DIAFRAGMAS

BANCOS

PARAPETOS

GUARNICIONES

Las etapas constructivas a que se hizo referencia anteriormente y por describir son:

A).- TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.

B).- ESTRIBOS Y PILAS  DE CONCRETO ARMADO

C).- CIMBRADO DE MADERA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.

D).- HABILITADO  ARMADO DE ACERO DE REFUERZO.

E).- ELABORACIÓN Y COLADO DE CONCRETO.

F).- CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE LOSAS.

G).- PARAPETO METÁLICO.

A).- TRAZO Y NIVELACIÓN.

Conforme al cadenamiento que se indica, sobre el eje de la avenida se localizara el eje, dejando referencias preliminares a base de varillas, estacas, bancos de nivel (mínimo 2) que servirán como referencia al momento de la construcción.

Se deberá de llevar a cabo el trazo del eje del puente conforme a lo indicado a la referencia de trazo específico en donde se indica claramente la forma y ángulos que se deben de tomar en cuenta.

B).- ESTRIBOS Y PILAS  DE CONCRETO ARMADO

Se  procederá a la excavación para la construcción de las zapatas de concreto armado sobre las que se desplantarán los estribos y pilas de concreto armado, apegados a los planos estructurales de proyecto. Las excavaciones se ajustarán a los procedimientos ordenados por la Secretaría, de acuerdo a los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.007. El material excedente producto de las excavaciones que resulten de la construcción de las obras de drenaje, deberá ser depositado dentro del derecho de vía, extendido al pie de los terraplenes y/o en el banco de desperdicios que elija el contratista y apruebe la  Secretaría.

El nivel de desplante de los zapatas deberá ser autorizado por la supervisión  de la secretaria.

El concreto deberá tener la resistencia indicada en los planos de proyecto

Todas las actividades anteriores se realizarán con estricto apego a lo descrito en la especificación, para la construcción de estructuras de concreto y al especificado en los planos del proyecto ejecutivo.

C).- CIMBRA DE MADERA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.

De acuerdo a los desniveles y trazo que guardan, cada uno de los elementos que integran la estructura como es el caso de las losas, diafragmas, cabezales, etc., vigilarse al momento de habilitar y armar la cimbra  ya sea de madera o metálica que guarden el alineamiento, plomeo y con la contra flecha reglamentaria así como las dimensiones que se indican en el proyecto.

En donde se requieran concretos hidráulicos para la elaboración de muros, cabezotes y losas, el acabado de los mismos debe ser aparente, para lo cual cuando se utilicen moldes estos deben de ser de forro de triplay nuevo o en buenas condiciones, dichos concretos deberán elaborarse como lo indica el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.003.

Se ejecutaran de acuerdo a lo que corresponda a las normas, N.CTR.CAR.1.02 y N.CTR.CAR.1.03,  lo indicado en el proyecto u ordenado por la secretaría, debiendo considerar invariablemente  a lo indicado en el proyecto

En el caso del empleo de triplay de madera de pino, se tratará de que se utilice la hoja completa como una sola pieza  para que se dejen acabados aparentes, se deberán considerar los separadores necesarios y/o los troqueles para la cimbra de contacto.

Al momento del descimbrado deberá retirarse todos los elementos que integran la cimbra evitando dejar padecería, adherida a los elementos. Para lo cual será conveniente y/o necesario utilizar desmoldante cada vez que se emplee la madera de contacto.

La obra falsa que se emplee deberá de estructurarse y fijarse de tal manera que brinde la seguridad necesaria durante las etapas de armado de la cimbra de contacto, armado del acero y el colado del elemento con  concreto.

D).- HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO.

Se deberá tener especial cuidado en la limpieza de las varillas para evitar que tengan óxido suelto antes de llevar a cabo el colado de los elementos: La residencia deberá verificar desde el momento del habilitado que los cortes, cambios de dirección, ganchos, escuadras que integran los elementos estructurales del puente se cumplan en cuanto a dimensiones. Por otro lado se deberá vigilarse la fijación y amarre de las diferentes parrillas sean hechos adecuadamente y los necesarios, así como tener cuidado de dejar la separación de los armados con  respecto a la cimbra, ya sea con calzas y/o separadores, se mantenga el espacio necesario para lograr el recubrimiento de concreto especificado.

Los empalmes de varillas no indicados en planos se harán cuatropeándose sin exceder el 33% del acero principal de la sección. Los casos aislados, en que se empalme más del 50% del refuerzo, se aumentarán en un 25%, las longitudes de traslape. Preferentemente las varillas de ¾” y 1”, serán de una sola pieza, sin soldaduras ni empalmes por traslape.

De cada lote y diámetro de acero suministrado a la obra se deberá llevar a cabo las pruebas físicas y mecánicas necesarias.

E).- ELABORACION Y COLADO DE CONCRETOS.

En caso de que el contratista requiera usar aditivos para el concreto deberá justificar oportunamente la cantidad y dosificación de éstos productos, presentando al residente de supervisión pruebas satisfactorias de su empleo con los agregados y el cemento a emplear.

Las juntas frías de colado deberán preveerse antes de llevar a cabo el siguiente vaciado de concreto, verificando que el concreto anterior este sano y no presente partículas que indique que el concreto esta escaso en su resistencia.

De cada elemento significativo estructural deberá obtenerse una muestra de 4 cilindros para llevar a cabo las pruebas de compresión que marcan las normas oficiales mexicanas.

Deberá de preverse el curado de los elementos de concreto ya sea con agua o algún producto químico que evite la pérdida rápida del contenido de agua

El acabado del concreto será principalmente aparente, en el caso de los elementos que van a recibir  algún otro material sobre él será acabado común o rugoso para lograr adherencia con el siguiente producto y/o material. Para el caso de las banquetas será acabado escobillado.

Para los casos en que se vaya a construir un elemento de concreto sobre otro previamente colado, deberá de transcurrir mínimo cinco días o hasta que alcance la mínima resistencia (75%) para poder colar el siguiente.

CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE

Se construirán las estructuras de concreto hidráulico simple; con las dimensiones y formas especificadas en el proyecto, considerando lo que corresponda a los lineamientos indicados en la Norma N.CTR.CAR.1.002.003 Los materiales para la elaboración del concreto hidráulico, deberá cumplir con las Normas de calidad N.CMT.2.02.001, N.CMT.2.02.002 y N.CMT.2.003.

CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO

En las obras de drenaje que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, se colocará concreto hidráulico reforzado de f’c de concreto y f’y del acero de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos del Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.006 y EP 1.02.003/04.E.01.

F).- CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE LOSAS Y DIAFRAGMAS

Se llevara a cabo el cimbrado, armado y colado de diafragmas y losas.

El curado del concreto de las losas puede acelerarse mediante vapor o alguno de los métodos convencionales. Al usar vapor hay que vigilar el comportamiento de los moldes en los ciclos de expansión y contracción. Un diseño adecuado de las formas y una aplicación gradual del calor son las primeras condiciones para evitar daños en las losas

Antes de la colocación de la mezcla asfáltica deberá verificarse que el concreto de las losas haya alcanzado las resistencias de proyecto, limpias, libres de fracturas, astillamientos y grietas, sin presentar deformaciones que obstaculicen su colocación o modifique las dimensiones de la losa. La existencia de alguno de estos defectos es causa de rechazo.

El armado se verificará y se comprobará antes del inicio del colado de la losa, no autorizándose éste de encontrarse desviaciones en la alineación y nivel de las piezas, respecto a lo que se indica en planos. Debe prestar atención particular a las juntas entre losas consecutivas sellándolas debidamente para evitar que fluya por ellas la lechada del concreto fresco.

LAVADEROS

Se construirán donde lo indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, con tamaño máximo de ¾” reforzado con malla electro soldada No. 6X6 de 10 / 10 . Su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.03.006 y la especificación

G).- PARAPÈTO METALICO

El parapeto que será a base tubo de acero galvanizado cedula 40 y pilastras a base de acero A-36, las pilastras se limpiarán con sand blasteo a metal blanco  para posteriormente aplicar una pintura anticorrosiva para que una vez instalado en los postes que se instalación previamente en las placas se fije el tubo y se proceda a la aplicación de la pintura de esmalte definitiva.

Para el caso del acero A-36 que se utilice en las juntas deberá estar libre de óxido al momento de su colocación.

V.- CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO

Sobre la losa de concreto hidráulico debidamente terminada y después de la aplicación del riego de liga, previa atención de lo indicado en el inciso G.4 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006; se procederá  a tender el concreto asfáltico elaborado en planta y en caliente, con materiales pétreos triturados totalmente y cribados a tamaño máximo de ¾” a finos, con un espesor compacto de 0.5 m. y compactada al 95 % del PVM, determinada por la prueba MARSHALL.

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 1 y 2 del inciso D.1.1.1 de la Norma N.CMT.4.05.003/02 para la intensidad de tráfico mayor de un millón de ejes equivalentes, su ejecución deberá seguir en lo que corresponda de los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006 y la especificación particular EP 1.04.006/09.P.05.

La mezcla asfáltica deberá elaborarse de acuerdo al contenido óptimo de asfalto determinado mediante la prueba Marshall y considerando los materiales pétreos del banco indicado en su propuesta para dicho concepto, los materiales pétreos que sean empleados para la construcción de la carpeta, deberán cumplir con lo indicado en la tabla 3 y 4 de la Norma N. CMT.4.04/03.

Dado que se utilizará, el ejecutor deberá determinar mediante pruebas de laboratorio la temperatura de fabricación, tendido y compactado de la mezcla de acuerdo a la obtención de la curva viscosidad-temperatura del producto asfaltico que utilice y que cuente con la  aprobación de Servicios Técnicos de la SCT, previo a su colocación.

El proponente deberá considerar en el análisis de precio unitario el pago de regalías por la extracción de los materiales y las pruebas de calidad del banco o bancos de materiales que propone, así mismo para el inicio de los trabajos en esta capa, la contratista con quince días naturales de anticipación proporcionará a la Secretaría el estudio MARSHALL así como correspondiente para su verificación y aprobación.