SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

LICITACIÓN	:	LO-009000999-N187-2013

O B R A	:	Ampliación del camino existente a 12.00 metros de ancho de corona; mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico, obras complementarias y señalamiento.

CARRETERA	:	Guadalajara – Jiquilpan de Juárez

T R A M O	:	Jocotepec – Tizapán El Alto

SUBTRAMO  	:	Km 20+700 al Km 37+500

ESTADO	:	Jalisco

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

ESPECIFICACION GENERAL

EP.a.-	RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA.

El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenara su reparación  inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello y durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado en las presentes bases de licitación, llevando el control estadístico mediante formatos de gráficas y cédulas informativas necesarias. El Contratista al que le sea otorgada la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma deberá realizar la evaluación de calificación a su laboratorio por parte de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Jalisco, con el objeto de que la misma determine si tiene la capacidad necesaria para ello; en caso contrario deberán proponer a otra que sea calificada positivamente, sin que esto implique que representará apoyo para solicitar algún pago adicional.

ESPECIFICACION GENERAL

EP.b.-	LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos (2) lugares que se le indiquen, una señal diagramática de doscientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros con la leyenda que oportunamente se le proporcione.

La elaboración y colocación de estas dos (2) señales será por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

Cada letrero se formará con las características y dimensiones indicadas en los siguientes esquemas:

ESPECIFICACION GENERAL

EP.c.-	OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices como a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que será causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

## ESPECIFICACION GENERAL

EP.d.-	DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACION Y SUS APENDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los  requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo en cuenta que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente.   Por ejemplo en la clasificación de los estratos al realizar las perforaciones, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista, en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EP.e.-	DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIÓN.

Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones como los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de materiales destinados a su construcción, y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización; así como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizará la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la Secretaría, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho Capitulo. Adicionalmente a lo anterior, se deberá considerar que todo el señalamiento de protección de obras y desviaciones tendrán instalación eléctrica para operarla en los turnos vespertinos y nocturnos, no se autorizará la colocación de “mecheros, piedras o fantasmas, pintas, etc.”.

La construcción y conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y  dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los indirectos de concurso.

El proponente habrá de tener presente que los trabajos se efectuarán en un camino en operación y por lo tanto, deberá tomar en cuenta al formular su proposición todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones (de Petróleos Mexicanos, C.F.E., Teléfonos, Fibra Optica, etc.), así como a la intensidad del tránsito, como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción, etc., ya que no se aceptará reclamación alguna del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos.

Además también deberá tomar en cuenta al preparar su proposición, que el Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito, organizando los diferentes frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho tránsito y se reduzcan al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construcción de la obra, debiendo extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de materiales, ya que en caso de presentarse cualquier accidente, éste será de la exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista; o la necesidad de efectuar voladuras (en los casos de uso de explosivos) controladas para evitar daños a terceros.

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EP.f.-	OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO.

Conforme lo previene el inciso 005.E.08, título 01, Libro 1, Generalidades y Terminología de las Normas de Obras Públicas de esta Secretaría

El contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito en este tramo y reducir al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios con motivo de la obra. El contratista deberá de someter a la consideración y aprobación de esta dependencia, el número de frentes de trabajo que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo.

La aceptación por parte de la dependencia de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en ningún caso libera a este de la obligación de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del tránsito en el tramo objeto del concurso.

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EP.f.-	BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPOSITO.

Al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías y pavimentos así como los bancos de depósito para los materiales de desperdicio serán propuestos por el contratista, y correrán por su cuenta, por lo tanto éste deberá hacer todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación o utilización; ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de Impacto Ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que ésta solicita para la explotación y aprovechamiento de los bancos, ya sea en explotación o nuevos que pretenda utilizar.

ESPECIFICACION GENERAL

EP.g.-	CEMENTO QUE DEBERA EMPLEARSE

De acuerdo con lo estipulado en el inciso 3.01.02.026-D.03 de las normas para construcción e instalaciones, el contratista estará obligado a usar cemento portland tipo I en la elaboración de todo el concreto hidráulico de las diferentes resistencias específicas, que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, a menos que el proyecto y/o la Secretaría directamente ordene el empleo de otro tipo de cemento; por lo tanto, en el caso de que el contratista por convenir a sus intereses o por cualquier otra causa llegare a utilizar otra clase de cemento diferente al antes indicado, estará obligado a absorber por su cuenta los incrementos que por ello resulten, sin que se reflejen en los precios unitarios consignados en su proposición.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-01.-	PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada, el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación:

C o n c e p t o s

Excavación de escalones, de cortes y adicionales abajo de la subrasante, de ampliación de cortes, de abatimiento de taludes, de rebajes de la corona de cortes y/o de terraplenes existentes, y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas, por unidad de obra terminada, sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue:

1.-	Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de terraplenes; y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

- En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción (sin el uso de explosivo), remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de los cortes.

e) Con los costos obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

2.-	Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo y descarga al depósito del material en los sitios propuestos por el Licitante, en la forma que indique la Secretaría, así como su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

d)	En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo y descarga al depósito del material en los sitios propuestos por el Licitante, en la forma que indique la Secretaría, incluyendo en su caso, su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

e)	Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

Se hace notar que el proponente al considerar la clasificación promedio para todo el tramo objeto de la licitación a que se refieren los párrafos e) anteriores, deberá tomar en cuenta lo señalado en la fracción 8 del párrafo d) del inciso 1.01.01.002-B.19 del Libro I de Generalidades y Terminología.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-02.- EXCAVACION DE ESCALONES DE LIGA EN LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES, EXISTENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN: Los escalones de liga se excavaran, con el objeto de proporcionar un apoyo al material que se colocara para formar terraplenes nuevos o ampliar terraplenes construidos. Se deberá ejecutar de acuerdo a la altura que marque el proyecto o lo indicado por la secretaria. Previo a estos trabajos se deberá desmontar y despalmar la zona donde se considera necesario la ejecución de estos trabajos.

El equipo a emplear será el necesario para este tipo de trabajo siendo responsabilidad del contratista la selección del equipo a utilizar.

A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo determine la secretaria, el material producto de la excavación podrá ser o no aprovechado para la construcción o formación de terraplenes, siempre y cuando cumpla con las especificaciones para este fin.

La delimitación se realizara mediante estacas u otras referencias de acuerdo con lo indicado el proyecto o lo apruebe la secretaria.

MEDICIÓN:

Cuando la construcción de escalones de liga se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada. Y sea ejecutada conforme a proyecto o satisfacción de la secretaria, se medirá para determinar avance o cantidad de trabajo ejecutado para efecto de pago tomando como unidad el metro cúbico excavado y terminado, con aproximación a la unidad el cálculo de los volúmenes se obtendrá mediante el seccionamiento y siguiendo el método de promedio de áreas extremas.

BASE DE PAGO:

Cuando la construcción de escalones de liga se contrate a precio unitarios por unidad de obra terminada y se considere su medición de acuerdo a lo establecido, se pagara el precio fijado en el contrato para el metro cúbico de escalón de liga, excavado y terminado. Dentro de este pago se deberá incluir los siguientes conceptos.

- Ubicación y premarcado

- Desmonte, despalme

- Excavación en corte y acarreo libre hasta 20 mts, de los materiales producto de la excavación.

- En los materiales producto de la excavación que no se utilicen en la construcción de terraplenes se debe incluir: Carga, descarga y el acarreo al depósito del material en los sitios propuestos por el Licitante, en la forma que indique la Secretaría, así como su extendido y acomodo en la zona de desperdicio.

- La conservación de los escalones de liga hasta que se haya recibido la construcción del terraplén.

- Y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-03.-	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES Y SUS CUÑAS DE SOBREANCHO, CONSTRUIDOS CON MATERIAL DE LOS BANCOS DE PRESTAMO QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCION.- Los terraplenes  que se construyan utilizando material de los bancos que elija el contratista, deberán compactarse y construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto respectivo y/o lo ordenado por la Secretaría. Este concepto comprende también la construcción de las cuñas de sobreancho, con el grado de compactación señalado en el proyecto.

MEDICION.- La medición se hará en el terraplén, tomando como base el volumen indicado en el proyecto para el material ya compactado, haciendo las modificaciones que procedan por cambios autorizados por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de los terraplenes se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compactado; este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición, regalías, permisos, desmonte, despalme, y extracción del material de los bancos que proponga el contratista y cuya calidad a juicio de la Secretaría sea adecuada para la construcción de los terraplenes y cuñas de sobreancho; los acarreos que sean necesarios hasta el lugar de utilización; cargas y descargas; depósito, tendido y compactación del material por capas al grado indicado en el proyecto y/o lo indicado por la Secretaría; además la extracción, carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación; permisos de explotación de bancos de agua; afinamiento; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas y en general todo lo que sea necesario para su correcta construcción. Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de Impacto Ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que ésta le solicita para la explotación y aprovechamiento de los bancos, ya sea en explotación o nuevos que pretenda utilizar.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-04.-	CAPA SUBRASANTE.

La formación y compactación al cien por ciento (100%) por unidad de obra terminada corresponde a la construcción de la capa subrasante de treinta (30) centímetros de espesor en cortes y terraplenes, por lo que el Contratista deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios respectivos, además de lo señalado en el inciso 3.01.01.005-H.11 de las Normas para Construcción e Instalaciones, todo lo que se requiera y sea necesario para que los materiales obtenidos de los bancos de préstamo que proponga el contratista cumplan los requisitos para capa subrasante estipulados en las Normas de Calidad de los Materiales, ya sea que deba efectuarse en los bancos la selección de los materiales aprovechables para capa subrasante y eliminación de los tamaños mayores de setenta y seis (76) milímetros (3") que contengan, o bien deban disgregarse, triturarse parcialmente y/o cribarse a dicho tamaño máximo de setenta y seis (76) milímetros (3").

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-05.-	FORMACION DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENES Y DE SUS CUÑAS DE SOBREANCHO, CONSTRUIDAS CON MATERIAL NO COMPACTABLE EMPLEANDO MATERIAL DE LOS BANCOS DE PRESTAMO QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

MATERIALES. – Se consideran como materiales no compactables a los señalados en el inciso 3.01.01.005-D.04 de las Normas para la Construcción e Instalaciones.

EJECUCION. –Cuando de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría se requiera formar parte de los terraplenes con material no compactable, empleando material procedente de los bancos de préstamo que elija el contratista, se procederá en la siguiente forma:

- La construcción del terraplén se efectuará por capas sensiblemente horizontales que abarquen todo ancho de la sección; el espesor de cada capa será el mínimo que permita el tamaño mayor del material y la altura del terraplén. En cada capa se dará el acomodo del material mediante tres (3) pasadas por cada lugar “ronceando” con tractor D-8 ó similar en peso.

- En la ultima capa subyacente a la capa subrasante, además de las tres (3) pasadas por cada lugar con tractor D-8 señaladas en el párrafo anterior, deberá darse tres (3) pasadas para cada lugar con rodillo Hyster de rejillas, o equivalente, con peso no menos de seis (6) toneladas.

- Las secciones de terraplén con material no compactable, se verificarán de acuerdo con lo que corresponda de lo señalado en el inciso 3.01.01.005-F-21 de las Normas para la Construcción e Instalaciones.

MEDICION. –La medición de la parte de los terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho construidas con material no compactable, se hará determinando el volumen del capital ya acomodado en el terraplén por medio de seccionamientos, usando el método de promedio de áreas extremas y tomando como base la sección del proyecto para el material no compactable, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría. Se considerará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO. –El pago por unidad de obra terminada de formación de la parte de los terraplenes y de sus cuñas de sobreancho construidas con material no compactable, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición, regalías, permisos, desmonte, despalme, y extracción del material de los bancos que proponga el contratista y cuya calidad a juicio de la Secretaría sea adecuada para la construcción de los terraplenes y cuñas de sobreancho; los acarreos que sean necesarios hasta el lugar de utilización; cargas y descargas; depósito, formación del terraplén incluyendo el tendido del material en las capas; distribución  y acomodo del material fino para reducir vacíos; trabajo con el equipo con movimiento ronceando; recorte de las cuñas de sobreancho con el extendido del material al pie de los taludes y afinamiento de los taludes; además la extracción, carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación; permisos de explotación de bancos de agua; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas y en general todo lo que sea necesario para su correcta construcción. Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de Impacto Ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que ésta le solicita para la explotación y aprovechamiento de los bancos, ya sea en explotación o nuevos que pretenda utilizar.

Con el tratamiento señalado en los párrafos (a) y (b) anteriores se considera que se logrará el acomodo necesario del material en cada capa. Si en alguna capa se hiciere necesario dar con el equipo mencionado un número distinto de pasadas a las antes especificadas, éstas se pagarán adicionalmente o se deducirán, según se ordene aumentar o disminuir el numero de pasada, a los precios unitarios que la Secretaría obtenga por pasada de tractor D-8 ó similar en peso o rodillo Hyster de rejilla, basándose en los análisis detallados de precios unitarios que presentó el contratista formando parte de su proposición en la Licitación.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-06.-	ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL MATERIAL OBTENIDO DE LOS DESPALMES

EJECUCION.- Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría, se procederá a recargar los taludes de los terraplenes correspondientes al cuerpo nuevo, utilizando el material obtenido de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la Secretaría, distribuyendo el material y afinando la sección para darle un talud final de tres a uno (3:1).

MEDICION.- La medición se hará en el terraplén, determinando los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terraplén así lo requiere, calculándolos por el método del promedio de áreas extremas. El resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: remoción y carga del material depositado del producto de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes; acarreo libre de 1 kilómetro; descarga; recargue de los taludes de los terraplenes para arroparlos conforme a lo ordenado por la Secretaría y afinamiento de los taludes para que el arrope quede con un talud final de tres a uno (3:1).y conformación de todo el ancho del piso del Derecho de Vía eliminando las protuberancias y rellenando las zonas bajas, con material del lugar para afine y perfilamiento del mismo, propiciando el escurrimiento pluvial a las obras de Drenaje.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-07.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO PARA ALCANTARILLADO NORMAL.

EJECUCIÓN.- La tubería deberá ser de concreto reforzado, de macho y campana o de espiga, según lo que indique el proyecto y/o lo que ordene la S.C.T. La colocación se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una desviación mayor de cinco (5) mm en la alineación o nivel de proyecto, cuando se trate de tubería hasta de 60 cm de diámetro, o de diez (10) mm cuando se trate de diámetros mayores. Cada pieza deberá tener un apoyo completo y firme en toda su longitud, para lo cual se colocará de modo que el cuadrante inferior de su circunferencia descanse en toda su superficie sobre la plantilla o fondo de la zanja. No se permitirá colocar tubos sobre piedras, calzas de madera y soportes de cualquier otra índole.

La tubería de concreto se colocará con la campana o la caja de la espiga hacia aguas arriba y se empezará su colocación de aguas abajo hacia aguas arriba. Los tubos deberán juntearse entre sí con mortero de cemento arena en proporción 1:3, asi como también deberán sellarse las perforaciones para el manejo de los tubos.

Para la colocación de tubería de concreto, se procederá a limpiar cuidadosamente su junta libre quitándole la tierra o materiales extraños con cepillo de alambre y en igual forma la junta de tubo por colocar. Una vez hecha esta limpieza se humedecerán los extremos de los tubos que formarán la junta y se llenarán las semicircunferencias inferiores de la campana o caja para espiga del tubo ya colocado, y la semicircunferencia superior exterior del macho o espiga del tubo forzándolos para que el mortero sobrante en la junta escurra fuera de ella. Se limpiará el mortero excedente y se llenarán los huecos que hubiere en las juntas, con mortero en cantidad suficiente para formar un bordo que la cubra exteriormente. Las superficies interiores de los tubos en contacto deberán quedar exactamente rasantes.

La tubería empleada en el alcantarillado, deberá cumplir invariablemente con la Norma Oficial de Calidad para tubos de concreto y para albañal.

MEDICIÓN.- La instalación de tuberías de concreto, se medirá tomando como unidad el metro lineal (m) de tubo ya colocado de conformidad con el proyecto, midiéndose directamente en la obra sin tomar en cuenta el traslape por el junteo. El resultado se redondeará a una decimal.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-08.-	GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO, COLADAS EN EL LUGAR.

EJECUCIÓN.- Las guarniciones de concreto hidráulico, coladas en el lugar, se construirán de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

MEDICIÓN.- Las guarniciones de concreto hidráulico, de la sección y características fijadas en el proyecto, se medirán colocados, tomando como unidad el metro lineal (m), redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- Se pagarán al precio fijado en el contrato para el metro lineal (m) de guarnición. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: excavación y rellenos necesarios; valor de adquisición de todos los materiales necesarios para la fabricación del concreto con la resistencia especificada, considerado bajo el criterio de pago por U.O.T., de acuerdo a lo indicado en el inciso 3.01.02.026-H.10 (incluyendo moldes o cimbra); la cantidad proporcional de cartón asfaltado para las juntas de dilatación; cargas, transportes y descargas; mermas y desperdicios; almacenamientos; cimbrado y descimbrado de los moldes; colado; curado; limpieza del lugar; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-09.-	BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO

EJECUCION.- Las banquetas de concreto hidráulico se ejecutarán con concreto hidráulico simple, con el espesor que indique el proyecto. Antes de iniciar el colado del concreto, se deberá ejecutar una guarnición de banqueta, de acuerdo al proyecto que se proporciona. Sobre la base hidráulica terminada se colocará un relleno con características de subrasante compactado con el espesor requerido al 90% de su PVSM; sobre la cual se colocará el concreto escobillado en el espesor indicado.

MEDICION.- La medición del concreto se hará tomando como unidad el metro cúbico; como base se tomará el volumen que indique el proyecto. No se medirá el concreto que no cumpla con las especificaciones del proyecto.

BASE DE PAGO.- Las banquetas de concreto por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto, de acuerdo con el f’c de que se trate. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: Excavación y rellenos necesarios, Extracción o adquisición de los agregados fino y gruesos; agua; los acarreos que sean necesarios, adquisición y transporte del cemento y aditivos al lugar de la obra; carga, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra de todos los materiales; elaboración, transporte, acomodo y compactación del concreto hidráulico; mermas; desperdicio; escobillado; juntas; curado, incluyendo agua; limpieza de la obra; cimbra o molde; y en general, todo lo necesario para la ejecución y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-10.-	RECUBRIMIENTO DE CUNETAS.

EJECUCION.- Los trabajos de recubrimiento de cunetas con concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, se ejecutarán conforme a lo señalado en la cláusula 3.01.02.044F de las Normas para Construcción e Instalaciones edición 1984 y/o a lo dispuesto por la Secretaría, deberá tomarse en cuenta que en la superficie de la cuneta terminada deberá aplicarse en la superficie pegada al corte, pintura vinílica a razón de 1 litro por cada 10 metros cuadrados.

MEDICION.- El recubrimiento de cunetas, se medirá tomando como unidad el metro cúbico de concreto hidráulico tomando como base la sección y el espesor que marque el proyecto y/o ordene la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto hidráulico; este precio unitario incluye además de lo señalado en el inciso 3.01.02.044-H.04, lo que corresponda por valor de adquisición de los materiales requeridos; cargas y transportes hasta el lugar de la obra y equipo requerido para las operaciones previas y aplicación de la pintura vinílica con la dosificación señalada; mermas; desperdicios y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-11.-	CERCADO CON POSTES DE CONCRETO Y CUATRO (4) LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS.

EJECUCION.- La cerca de alambre de púas, estará formada con postes de concreto de f’c = 150 kg/cm2. de quince (15) por quince (15) centímetros de sección transversal y ciento ochenta (180) centímetros de longitud total, de los cuales (40) centímetros quedarán empotrados y fijados en el terreno con concreto hidráulico de f’c=100 kg/cm2 en todo su perímetro en un espesor de 7.5 cm. El armado de los postes consistirá de cuatro (4) varillas lisas longitudinales de seis punto tres (6.3) milímetros (1/4) y anillos con varillas del mismo diámetro colocados a cuarenta (40) centímetros centro a centro.

La separación entre poste y poste será de tres (3) metros y entre ellos se tenderán cuatro (4) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado especial, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12) con galvanizado especial para evitar su corrosión.

MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad el metro de cercado de alambre de púas colocado conforme a lo ordenado por la Secretaría, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada del cercado de alambre de púas, se hará al precio fijado en el contrato para el metro de cerca colocado; este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición o fabricación de los postes de concreto; valor de adquisición de todos los materiales, incluyendo las piezas de contraventeo necesarias en las esquinas para dar a los postes mayor rigidez; cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamientos; perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes; adquisición y colocación del concreto para el empotramiento de los postes; equipo y materiales para su colocación; colocación; restirado y sujeción del alambre a los postes; retenidas; desperdicios; pintada de los mismos con pintura vinílica en toda su longitud, con una dosificación de 1 litro por cada 10 postes; los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-12.-	PLANTACION DE ARBOLES o ARBUSTOS

EJECUCION.- La plantación de árboles se hará en los lugares señalados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría; se realizará conforme a lo señalado en el inciso 3.01.02.046-F.10 de las Normas para Construcción e Instalaciones de la SCT.; se tomará en cuenta que se deberá plantar especies de la región y con tamaños mínimos de 1.50 m de altura.

MEDICION.- Los árboles se medirán tomando como unidad la pieza, de cualquier altura.

BASE DE PAGO.- La plantación de árboles ó arbusto se pagará al precio fijado en el contrato para la pieza. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: Excavación de la cepa y la formación del cajete, valor de adquisición de la planta, cargas, transporte y descargas, almacenamiento, colocación de la planta en la cepa, riego, los tiempos de los vehículos empleados en los tiempos durante la carga y descarga, y la conservación hasta su establecimiento.

EP-13.-	MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO

a) Del valor relativo de soporte estándar, equivalente de arena e índice de durabilidad, como “tentativos” pasan a ser “obligatorios”, los fijados en el cuadro que aparece a continuación, determinados de acuerdo con los métodos de prueba citados en el Capítulo 01.03.009 del Libro 6.

1) En carreteras

| VALOR RELATIVO DE SOPORTE ESTANDAR | EQUIVALENTE DE ARENA | INDICE DE DURABILIDAD |
| --- | --- | --- |
| 100 mín | * 50 mín. | * 40 mín. |

* Se eliminan los criterios de intensidad de tránsito del Capítulo 01.03.009-C.06C del Libro 4

b) Del grado de compactación en la carretera, el material deberá compactarse al cien por ciento mínimo, del peso volumétrico máximo determinado en la prueba AASHTO modificada (cinco capas) citada en el capítulo 6.01.03 de las NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS; Carreteras y Aeropistas; Pavimentos (1).

Este párrafo sustituye al párrafo 4.01.03.009-C.07 c), al párrafo 4.01.03.009-C.08 a) 3) y al párrafo 4.01.08.009-C.09 f), todos relativos al grado de compactación de las bases en pavimentos asfálticos y de las sub-bases en pavimentos de concreto hidráulico.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-14.-	BASE ASFALTICA COMPACTADA AL 95% CONSTRUIDAS CON MATERIAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCION.- La construcción de la base asfáltica con cemento asfáltico compactada al 95%, utilizando material producto de trituración total de los bancos que elija el contratista, se realizará conforme a lo señalado en la Cláusula 3.01.03.081-F de las Normas para Construcción e Instalaciones, de esta Secretaría; la cual deberá ser elaborada en planta estacionaria en caliente.

MEDICION.- La medición de la base estabilizada con cemento asfáltico se efectuará considerando el volumen resultante del espesor y las secciones transversales de proyecto, con las modificaciones en más o en menos ordenadas por la Secretarìa, y tomando como unidad el metro cúbico del material compactado en la base, para cada banco en particular, redondeado el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de base asfáltica compactada al 95%. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: permiso, adquisición, regalías, desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicios, cualquiera que sea la clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración total; lavado, cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos de ellos, así como para la elaboración del material pétreo y clasificación, separándolo por tamaños; dosificación, calentamiento, mezclado de los materiales pétreos con el cementos asfálticos; barrido de la base asfáltica; tendido, compactación al grado fijado; chaflanes en las orillas y acabado con rodillo liso, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas; además lo que corresponda por el transporte de los materiales del banco que elija el contratista hasta la planta de elaboración de la mezcla asfáltica y de la planta al lugar del tendido de la mezcla asfáltica. Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de Impacto Ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que ésta le solicita para la explotación y aprovechamiento de los bancos, ya sea en explotación o nuevos que pretenda utilizar. El cemento asfáltico se pagará por separado.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-15.-	BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%), CONSTRUIDA CON MATERIAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCION.- La construcción de la base hidráulica utilizando materiales de tamaño máximo producto de trituración total de 38 mm. (1½”) procedentes de los bancos que elija el contratista, se realizará conforme a lo señalado en la Cláusula 3.01.03.074-F de las Normas para Construcción e Instalaciones.

MEDICION.- La medición de la base hidráulica se efectuará de acuerdo con lo indicado en el inciso 3.01.03.074-G.04 de las Normas para Construcción e Instalaciones. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- Las bases hidráulicas por unidad de obra terminada se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto, según el grado de compactación. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: adquisición, regalías, permisos, desmonte y despalme de bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; disgregado; separación, recolección, carga y descarga del desperdicio en el sitio señalado; instalaciones y desmantelamientos de la planta; alimentación de la planta; cribados y desperdicios de los cribados; trituración total; cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos y desperdicios de los cribados, locales necesarios para los tratamientos y de los desperdicios de ellos; formación de los almacenamientos; extracción, carga, acarreo, aplicación e incorporación del agua; permisos de explotación de bancos de agua; operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado; reducción de volumen por compactación; afinamiento para dar el acabado superficial; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas; además, lo que corresponda por el transporte de los materiales desde el banco que elija el contratista hasta el sitio donde se colocarán en la obra. Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de Impacto Ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que ésta le solicita para la explotación y aprovechamiento de los bancos, ya sea en explotación o nuevos que pretenda utilizar.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-16.-	RALLADO ENERGICO DE LA CARPETA EXISTENTE.

EJECUCION: En las zonas donde se requiera construir sobre la carpeta existente se realizará previamente un rallado enérgico de la superficie de rodamiento mediante el empleo de un equipo adecuado (rejilla), con el cual se rallará la superficie con rayas de 2 cm de ancho y 1 cm de profundidad a cada 10 cm de separación, el material obtenido se recolectara y se dispondrá en el banco de desperdicio.

MEDICION.- La medición del rallado se efectuara de acuerdo a la superficie tratada; se tomara como unidad el metro cuadrado, redondeado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de superficie tratada; este precio unitario incluye lo que corresponda por: rallado de la superficie, barrido y recolección del material producto del rallado, carga, acarreo y depósito del material en el sitio propuesto por el licitante; formación de los almacenamientos; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte durante las cargas y descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-17.- 	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%), CONSTRUIDA CON MATERIAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCION.- La construcción de la carpeta de concreto asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento (95%) utilizando material producto de trituración total de los bancos que elija el contratista, se realizará conforme a lo señalado en la Cláusula 3.01.03.081-F de las Normas para Construcción e Instalaciones.

MEDICION.- La medición de la carpeta de concreto asfáltico se llevará a cabo de acuerdo con lo señalado en el inciso 3.01.03.081-G.02 de las Normas para Construcción e Instalaciones.  Se tomará como unidad el metro cúbico compactado en la carpeta, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta compactada, para cada banco en particular. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: permiso, adquisición, regalías, desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicios, cualquiera que sea la clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración total; lavado, cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos de ellos, así como para la elaboración del material pétreo y clasificación, separándolo por tamaños; dosificación, calentamiento y mezclado de los materiales pétreos con el cementos asfálticos; dosificación de los aditivos que considere necesarios para mejorar la adherencia de los materiales pétreos con el cemento asfáltico; barrido de la base asfáltica; tendido, compactación al grado fijado; chaflanes en las orillas de la carpeta teniendo como base inferior 1.5 veces el espesor de la carpeta; acabado con rodillo liso; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas; además lo que corresponda por el transporte de los materiales del banco que elija el contratista hasta la planta de elaboración de la mezcla asfáltica y de la planta al lugar del tendido de la mezcla asfáltica. Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de Impacto Ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que ésta le solicita para la explotación y aprovechamiento de los bancos, ya sea en explotación o nuevos que pretenda utilizar. El cemento asfáltico y aditivo se pagará por separado.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-18.-	SELLO PREMEZCLADO EN CALIENTE CON MATERIAL 3-E, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

DESCRIPCIÓN

La capa superficial de sello premezclado consistirá de una capa compuesta por material pétreo 3-E y producto asfáltico AC-20 mezclados en una planta central. Esta capa se colocará con las dimensiones mostradas en el proyecto en una superficie preparada de acuerdo a estas especificaciones.

Esta capa servirá como una capa de desgaste, antiderrapante y de sello.

## 1.- MATERIALES

En la elaboración de la mezcla y en la construcción de la capa superficial premezclada se emplearán materiales que en lo general cumplan con lo establecido en el Capítulo 4.01.03.010 de las Normas de Calidad de los Materiales editadas por la S.C.T., debiendo cumplir con los requisitos de calidad que a continuación se señalan:

### A).- Material Pétreo

Los materiales pétreos del banco que elija el contratista deberán provenir de mantos de roca sana, limpios, con características de dureza y durabilidad adecuadas de acuerdo a la siguiente tabla:

| P R U E B A | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- |
| - Desgaste de los Ángeles | 30% max. |
| - Partículas alargadas y lajeadas retenidas en malla 9.5mm | 15% max. |
| - Intemperismo acelerado en sulfato de sodio, 5 ciclos (15% max. si se usa sulfato de magnesio) | 12% max. |
| - Absorción | 2% máx. |
| - Índice de durabilidad AASHTO T 210 | 40 mín. |

Mezclas con agregados con carbonato relativamente puro y agregados con pulimento no deben usarse.

### TABLA 1

### Granulometría requerida para el material de sello

| M A L L A | % QUE PASA |
| --- | --- |
| 12.7 mm (1/2”) | 100 |
| 9.5 mm (3/8”) | 95 |
| 4.75 mm (Nº 4) | 5 máx. |
| 2.38 mm (Nº 8) | 0 |

El material de sello con la granulometría especificada en la tabla anterior, se premezclara en planta con un 0.5 a 1.0% de cemento asfáltico AC-20 sobre el peso del agregado en seco; deberá tener una temperatura de entre 121°C y 160°C, en el momento de hacer el tendido de dicho material en el frente de trabajo.

### B).- Producto Asfáltico

B.1).- Consistirá de cemento asfáltico AC-20 y deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

#### Pruebas requeridas al cemento asfáltico.

| CARACTERÍSTICAS | AC-20 |
| --- | --- |
| Viscosidad Absoluta 60ºC, poises, mínimo | 2,000 ((400) |
| Viscosidad Cinemática, 135ºC, centistokes, máximo | 300 |
| Penetración a 25ºC, 100 g, 5 seg, 0.1 mm, mínimo | 60 |
| Punto de inflamación, ºC, mínimo | 232 |
| Solubilidad tricloroetileno, %, mínimo | 99.0 |
| Propiedades después del tratamiento de la película delgada: |
| Pérdida por calentamiento, %, máximo | 0.5 |
| Penetración retenida, %, mínimo | 54 |
| Ductilidad a 25ºC (77ºF) cinco ciclos, cm, mínimo | 50 |
| Viscosidad absoluta 60ºC, poises, máximo | 8000 |

B.2).- Aditivos; los necesarios para que en cemento asfáltico cumpla con las características en la tabla anterior.

## 2.- EJECUCIÓN

En general los procedimientos de ejecución se llevarán a cabo, de acuerdo a los lineamientos indicados en el inciso 3.01.03.81 de las Normas SCT, con el espesor compacto, forma y dimensiones indicados en el proyecto y de acuerdo a lo siguiente:

### A).- Planta de Mezclado

#### Preparación del material pétreo.

El material pétreo para sello deberá ser secado y calentado en la planta antes de entrar al tambor mezclador. Cuando se introduzca al tambor mezclador, el contenido de humedad deberá ser menor a 0.25% para agregados con absorción menor de 2.5% o menor a 0.50% para agregados con absorción mayor.

#### Preparación del premezclado.

El material pétreo deberá combinarse en la planta en las cantidades proporcionales de cada tamaño requerido para obtener la granulometría especificada en la Tabla 1. Se deberá medir y transportar al tambor mezclador la cantidad de material pétreo determinada. La cantidad de material asfáltico para cada proceso de mezclado o la cantidad calibrada para mezcladoras continuas deberá medirse en peso e introducirse al mezclador dentro de los rangos de temperatura especificados. Para mezcladoras de tambor, los agregados deberán estar en el tambor mezclador antes de que se adicione el material asfáltico.

La mezcla deberá continuar hasta que todas las partículas estén uniformemente cubiertas. No se permitirá el almacenaje de la mezcla por ninguna circunstancia.

#### Inspección de la planta

La  dependencia o su representante autorizado deberá tener acceso, en todo momento, a todas las partes de la planta para inspeccionar el equipo, la operación de la planta, así como verificar el peso, proporciones, características de los materiales y temperaturas mantenidas durante la preparación de las mezclas.

#### Laboratorio

El contratista deberá proveer un laboratorio para el control y aceptación de la producción. El laboratorio deberá contar con el equipo adecuado, espacio e instalaciones que se requieran para la ejecución de las pruebas especificadas.

### B).- Transporte del sello premezclado.

Los camiones utilizados para el transporte del premezclado deberán tener cajas metálicas herméticas, limpias y lisas. Para prevenir que la mezcla se adhiera a la caja de los camiones, éstas se podrán cubrir ligeramente con una solución concentrada de cal hidratada y agua. Las cajas de los camiones deberán levantarse para drenar cualquier exceso de solución antes de cargar la mezcla. Cada camión deberá tener una cubierta adecuada para mantener la temperatura de la mezcla.

El tiempo total de manejo y transporte de la mezcla no deberá exceder de 1 hora o 60 km.

El transporte del sello se deberá programar de manera que el tendido y compactado de la producción de un día sea completado ese mismo día antes de obscurecer.

### C).- Riego de Liga

Antes del riego de liga se dará un barrido enérgico sobre la superficie de rodamiento a tratar con la finalidad de garantizar una adhesión adecuada del cemento asfáltico al pavimento.

Una vez limpia la superficie se procederá a la aplicación del riego de liga con cemento asfáltico a una temperatura entre 135 y 160°C, que permita la aplicación óptima del asfalto con una proporción de entre 1.2 a 1.8 lt/m2, dependiendo del contenido de cemento asfáltico determinado previamente, mismo que será definido por la contratista tomando en cuenta la superficie por tratar.

### D).- Tendido

La colocación del sello premezclado deberá realizarse en una superficie seca cuando la temperatura ambiente sea mayor de 15ºC y en ascenso y no haya indicios de lluvia o neblina, en proporción de 12 a 15 lt/m2, el cual será determinado de manera similar anterior.

El sello al momento de colocarlo en el esparcidor, deberá tener una temperatura no menor a 135º C.

El esparcidor deberá tener la capacidad de esparcir y tender la capa de sello premezclado con el espesor, pendiente y uniformidad especificados.

No se permitirá la circulación sobre el sello premezclado previamente tendida hasta que el material haya sido planchado y haya tenido un periodo de 12 horas aproximadamente para desarrollar su estabilidad. En zonas con altas temperaturas la circulación de vehículos no se deberá permitir sino hasta el siguiente día.

### E).- Planchado

El planchado se efectuará inmediatamente después de tendido el sello y antes de que su temperatura baje a menos de 130ºC. Se aplicarán las pasadas necesarias del rodillo para fijar el sello premezclado de modo que se genere un contacto firme con la carpeta asfáltica. El número adecuado de pasadas del rodillo metálico tandem ligero deberá determinarse previamente.

El planchado deberá continuar hasta que se eliminen todas las marcas dejadas por el rodillo y la superficie tenga una textura uniforme.

### F).- Muestreo Y Control De Calidad

Las muestras deberán tomarse de acuerdo con lo establecido en los Capítulos 6.01.03.010, 011 y 012 de las Normas para Muestreo y Pruebas de los Materiales editadas por la S.C.T.

## 4.- MEDICIÓN

La medición se efectuará de acuerdo con lo establecido en el inciso 3.01.03.81-G de las Normas SCT.

## 5.- BASE DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de riego de sello, para cada banco que elija el contratista. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: regalías, desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares aceptados por la Secretaría y desmantelamientos de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados; trituración total; lavado; cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos y de los desperdicios de ellos, así como para la elaboración del sello premezclado; formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolo por tamaños; dosificación; calentamiento; mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, incluyendo la adquisición de cemento asfáltico tipo AC-20, aditivos, transportes y todas las operaciones necesarias para su incorporación en el sello premezclado; barrido de la superficie donde se extenderá el riego de sello; riego de liga, incluyendo el costo de adquisición del producto asfáltico, fletes y su aplicación; tendido; compactación; barrido y retiro del material excedente; acarreos del sello premezclado de la planta al lugar de utilización y los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y las descargas

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-19.-	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA DE TRAFICO.

EJECUCION.- El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cuál deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo de la adicionará adelgazador, debiendo tener una viscosidad de 67 a 75 unidades Krebs a 25º C, secado al tacto en unos 5 minutos, secado duro de 20 a 30 minutos y cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-C del libro 4, parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los materiales.

La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (1.5 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este momento cuando se aplique el material reflejante (esferas de vidrio) en una proporción de setecientos (700) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-D del Libro 4, Parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los Materiales.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

MEDICION.- L a medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenando, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados o que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la Secretaría.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-20.-	SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS.

EJECUCION.- Las señales verticales se instalarán en los lugares señalados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, debiendo apegarse en cuanto a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras (edición 1986). Serán fabricadas en lámina de acero tipo comercial SAE-1010 o similar calibre 16 con acabados de galvanizado por inmersión en caliente continua, capa G-90 desengrasada y en caso de oxidación tratada químicamente contra ésta. En todos los casos el reverso de las señales y los postes quedarán pintados en color gris mate. El herraje para la fijación de las señales, tornillos, pernos, tuercas, rondanas  planas y de presión, etc., deberá ser galvanizado.

Los pigmentos y tintas para la impresión deberán estar garantizadas por un mínimo de 7 años contra la degradación de los colores, independientemente de la ubicación o zona donde se instalen las señales.

Colores a emplear, de acuerdo con los patrones de color estipulados en el Apéndice 4 de “El Manual”, para la terminación de las señales:

1.- Preventivas:

Fondo en amarillo tránsito reflejante con reflejante de alta intensidad, símbolos, caracteres y filete impresos con tinta serigráfica color negro.

2.- Restrictivas:

Fondo en blanco reflejante con reflejante de alta intensidad, símbolos, letras y filete impresos con tinta serigráfica en color negro y rojo.

3.- Informativas:

a) De identificación.- Se harán en placa plana (Lámina lisa), con fondo en blanco reflejante con reflejante de alta intensidad; letras números, flechas, escudos y filete impresos con tinta serigráfica en color negro.

b) De destino.- Fondo en verde; reflejante con reflejante de alta intensidad filete, caracteres, letras y números  con reflejante de alta intensidad color blanco.

c) De recomendación.- Fondo en blanco, reflejante con reflejante de alta intensidad letras y filete en negro.

d) Generales.- Fondo en blanco, reflejante de alta intensidad; impresos con tinta serigráfica en color negro.

e) De servicios y turísticas.- Fondo de placa y tablero adicional con pintura azul mate y símbolos, letras, fechas y filete en blanco reflejante.

f) Indicadores de obstáculos.- Fondo con esmalte color negro; franjas alternadas con reflejante de alta intensidad en color blanco.

g) Indicadores de curva peligrosa.- Fondo en amarillo reflejante con reflejante de alta intensidad y símbolo impreso con tinta serigráfica en color negro.

Las señales de bandera tendrán fondo con reflejante de muy alta intensidad y letras con película acrílica translucida con adhesivo transparente sensitivo a la presión con garantía de estabilidad o durabilidad de 10 años, compatible con la película retrorreflejante y que cumpla con un ángulo de entrada de 0.2º y -4º de ángulo de observación y un coeficiente de retrorrefleccion para de películas transparentes de acrílico de 13% mínimo y 20 % máximo de reflectibilidad de película retrorreflejante tipo muy alta intensidad aplicada como fondo) se hará de acuerdo con lo indicado en el manual de Señalamiento y Dispositivos para el Control del Tránsito en calles y Carreteras.

Para la colocación de todas las señales bajas, excepto diagramáticas (SID 12), se utilizarán postes de acero estructural de sección “L” o perfil cuadrado “PTR” en el caso de que se coloquen en zona urbana; en dimensiones, longitudes y espesores deducidos del cálculo estructural, de acabado galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a las normas ASTM A-123.

Para el caso de señales elevadas de una o dos banderas, los postes, estructuras o columnas serán de acero estructural H-55 o similar y tendrán la sección suficiente para resistir los vientos de diseño para zona urbana y zona costera, los bastidores serán fabricados con Zetas calibre 12 o cuadradas de 2x2 calibre 14, para montaje; tanto postes como bastidores contarán con placas de montaje.

La cimentación de todas las señales bajas serán con las dimensiones y profundidad que indique el cálculo estructural; para la señales elevadas, la estructura se anclará en una base de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, cuyas dimensiones, armados y forma de anclaje serán de acuerdo al cálculo estructural.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad la señal del tipo, dimensiones y características ordenadas, debidamente colocada en su lugar definitivo. No se medirán las señales que no cumplan con lo estipulado o no se apeguen a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986).

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para cada señal del tipo y dimensiones ordenados por la Secretaría, ya colocada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o fabricación de las placas y postes; herrajes; protección contra oxidación y acabado estipulados; aplicación de los colores para el fondo, filete, letreros, signos o cifras correspondientes, conforme al tipo de señal y a lo ordenado por la Secretaría; aplicación del material reflejante estipulado; fijación de las placas a los postes; cargas, transportes, descargas y almacenamientos; excavaciones; materiales y elaboración del concreto para el cimiento de la resistencia específica, incluyendo el acero de refuerzo, en su caso; mermas y desperdicios; colocación de las señales en sus lugares definitivos; maniobras; andamios; obra falsa; limpieza; en general todo lo necesario para que la obra quede terminada a satisfacción de la Secretaría, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-21.-	VIALETAS

Las vialetas serán fabricadas con material plástico estabilizado para contrarrestar la acción de los rayos ultravioletas, con dimensiones de 10 x 10 x 2 cm, con reflejante en una o dos caras, conforme a lo indicado en el proyecto y mediante acrílico transparente protector de microprismas con espesor de cuerpo plástico de 1.8 mm y un ángulo de 29° en ambas caras.

En la parte inferior de la vialeta deberá ser sin perno y pegada al concreto hidráulico o asfáltico con adhesivo o resina epóxica (dos componentes), esto dependiendo de las condiciones climáticas del lugar para la selección de cualquiera de estos pegamentos, al colocar la vialeta con el pegamento en la superficie de rodamiento debe quedar perfectamente limpia para una mejor adherencia de la misma.

El contratista deberá comprometerse expresamente a garantizar que las vialetas ya colocadas tengan una duración mínima de tres años con sus características y a reponer sin ninguna compensación adicional, las que resulten dañadas, se extravíen o no conserven su calidad y características iniciales en el lapso de los tres años antes indicado.