SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. “TAMAULIPAS”

CONCURSO NUM.: LO-009000999-N203-2013

O B R A:	Modernización del camino rural

TRAMO:		Santa Ana de Nahola – Lim. de Edos. Tam./N.L., del km 16+540 al

km 26+540

CARRETERA:	Tula – Santa Ana de Nahola – Lim. de Edos. Tam./ N.L.

ESTADO DE:		Tamaulipas

T R A B A J O S P O R E J E C U T A R

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

| CONCURSO NUM.: | LO-009000999-N203-2013 |
| --- | --- |
| OBRA: | Modernización del camino rural. |
| TRAMO: | Santa Ana de Nahola – Lim. de Edos. Tam./N.L. Del km 16+540 al km 26+540 |
| CARRETERA: | Tula – Santa Ana de Nahola – Lim. de Edos. Tam./ N.L. |
| ESTADO DE: | Tamaulipas |

TRABAJOS POR EJECUTAR

Los trabajos objeto del presente concurso comprenden los siguientes conceptos, los cuales serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de construcción de estas bases y de acuerdo a lo señalado en las  Normas N-CTR-CAR-1-01, N-CTR-CAR-1-02, N-CTR-CAR-1-03, N-CTR-CAR-1-04 y N-CTR-CAR-1-07 de esta Secretaría.

I.- CONSIDERACIONES GENERALES

El contratista al formular su proposición deberá considerar que:

A.- Los bancos de Materiales Pétreos para Terracerías, Drenaje y  Pavimentos serán de libre elección utilizando el que más les convenga, siendo su responsabilidad la obtención de los permisos que se requieran, como son el uso de explosivos, ecología, pago de regalías, convenios con los propietarios, etc., siendo la única condicionante que el material que se utilice en la ejecución de los trabajos cumpla  con las especificaciones de esta Secretaría.

B.- El licitante que elija un banco de materiales no explotado con anterioridad dentro de alguna área de reserva ecológica y/o zona protegida por alguna autoridad  gubernamental será desechada su propuesta técnica en forma automática y al licitante seleccionado para efectuar la obra no se le aceptará reclamación alguna, si los bancos que propuso en la licitación no le fue posible explotarlos por alguna razón o el volumen considerado en su propuesta no coincide con la realmente utilizada

C.- La empresa ganadora hará la entrega del diseño del contenido óptimo de asfalto de la mezcla que empleará en la elaboración del concreto asfáltico, con 15 (quince) días de anticipación al inicio de la construcción de la carpeta asfáltica.

##### D.- En virtud de que los bancos de Material para Terracerías, Drenaje y Pavimentos son de libre elección el concepto de acarreos deberá estar incluido dentro del análisis del precio unitario del concepto para el cual se requiere el acarreo, aclarando que el Contratista debe decidir como realizará los fletes, con medios propios o con terceros.

E.- Como se establece en Cláusula F.3 de Norma N-LEG-3/07 de esta Dependencia, “Los trabajos medidos de acuerdo con la Cláusula E., se pagarán conforme a lo indicado en las bases de pago de cada concepto. Los conceptos o trabajos a que se refiere la Fracción E.4. de esta Norma, no son objeto de medición y no están sujetos a pago por separado, pues se considera que sus importes ya se han incluido en los precios pactados en el contrato”, lo cual es aplicable al concreto asfáltico desperdiciado.

###### F.- El contratista fijará  frentes de ataque de los bancos de materiales y observará las precauciones necesarias para evitar contaminar el medio ambiente.

G.- Para las DESVIACIONES y BANCOS DE MATERIAL. El Contratista deberá realizar los trámites ante la autoridad correspondiente, para la obtención de la autorización en materia de impacto ambiental; debiendo de presentar dichas autorizaciones previo al inicio de los trabajos, para lo cual deberá obtener, con toda oportunidad, los permisos para la explotación de bancos para terracerías, pavimentación y obras de drenaje tales como permisos de la SEMARNAT, CNA, permisos para el uso de explosivos, permiso de paso en los caminos de acceso para trasladar maquinaria, materiales de construcción, accesos a los bancos de préstamo, permiso de uso de suelo y Reglamentos Municipales. Es responsabilidad del Contratista la rehabilitación de la zona al término de su uso o vida útil.

H.- En relación a los contratos de trabajos similares solicitados en el inciso 2 de la base 	QUINTA de la convocatoria a la presente licitación, que haya celebrado tanto con las administraciones públicas Federal, Estatal, Municipal como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica de “EL LICITANTE” en este tipo de obras. Contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importe total, importes totales ejercidos y por ejercer, fecha de terminación o fecha prevista para la terminación, mismos que deberán presentar la documentación comprobatoria correspondiente que contengan copias de los contratos, de las acta de entrega-recepción y finiquitos en su caso.

I.- En la relación de la maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, además de lo solicitado en el inciso 5 de la base QUINTA de la convocatoria a la presente licitación, deberá indicar el número de serie de  los equipos y de la maquinaria, tanto los que son de su propiedad como los arrendados. En el caso de la maquinaria y equipos que sean propiedad del licitante, el licitante deberá presentar además de los documentos solicitados en la base DÉCIMA TERCERA inciso 7, las cédulas analíticas correspondientes  a la maquinaria y equipo de construcción que están contabilizadas en el activo fijo de sus estados financieros, a fin de demostrar que los equipos que presenta como propios realmente lo son. En caso de no presentar este documento, o bien, que los equipos que indica como propios en el formato RMEC no aparezcan en las cédulas analíticas correspondientes a los estados financieros del último ejercicio fiscal, se considerará que el licitante no cuenta con dichos equipos para la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación.

J.- En la relación de bancos de materiales propuestos por EL LICITANTE, además de lo solicitado en el inciso 13) de la base DECIMA TERCERA de la convocatoria a la presente licitación, deberá anexar croquis detallando en el mismo la ubicación exacta de los bancos y las distancias al centro de gravedad de la obra.

k.- Los encargados del control de calidad deberán ser ingenieros civiles titulados con experiencia probada en control de calidad de los materiales para construcción de caminos, debiendo anexar copia de su cédula profesional y curriculum que acredite la experiencia solicitada.

L.- Se hace la aclaración que para la presente convocatoria a la presente licitación se considera de carácter obligatorio el uso de la bitácora electrónica; por lo que el superintendente de la empresa a la que se le adjudique la obra deberá contar con firma electrónica para tener acceso a la bitácora y realizar las notas que considere.

M.- En la base QUINTA inciso 3, se solicitan los estados financieros de los últimos dos ejercicios fiscales. De acuerdo a lo señalado en la base DECIMA TERCERA inciso 7, se aclara que los licitantes deberán presentar los estados financieros correspondientes a los años 2011 y 2012, y la evaluación de la capacidad de los recursos económicos del licitante se hará con la información correspondiente a los estados financieros de 2012.

CONCEPTOS A REALIZAR

II.- TERRACERÍAS DEL  km. 16+540 AL KM. 26+540

- Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza general del área por construir, se realizaran siguiendo los lineamientos indicados en el proyecto de terracerías correspondientes.

- Cortes donde lo indique el proyecto; en el caso de cortes en cajón, una vez efectuado el despalme se abrirá caja cuyas dimensiones deberán estar debidamente indicadas en el proyecto, el piso de corte o caja deberá compactarse al 90% de su P.V.S.M., determinado mediante la prueba AASHTO Estándar  en una profundidad de 0.20 m o bandearse según sea el caso.

- En los lugares que indique el proyecto y/o lo ordene la secretaría, en el cuerpo existente, se realizará el excavado, acamellonado, tendido y compactado (EXACTECO) al 95% de su PVSM, prueba AASHTO estándar.

- En los lugares que indique el proyecto y/o lo ordene la secretaría, en el cuerpo existente, se realizará el excavado, acamellonado, tendido y compactado al (EXACTECO) 100% de su PVSM, prueba AASHTO estándar.

- Para el caso de terraplenes se construirá el cuerpo del terraplén con altura variable dependiendo de la rasante del proyecto y se compactará al 90 % de su P.V.S.M., determinado mediante la prueba AASHTO Estándar o bandearse según sea el caso.

- Capa subyacente donde lo indique el proyecto ó lo ordene la Secretaría, compactada al 95 % de su P.V.S.M., determinado mediante la prueba AASHTO Estándar.

- Finalmente la Capa subrasante se construirá con un espesor  de 30 centímetros, y quedará en el nivel indicado en el proyecto,  compactada al 100 % de su P.V.S.M. determinado mediante la prueba AASHTO Estándar.

- Arrope de taludes con material producto del despalme.

III.- ESTRUCTURAS DEL km. 16+540 AL KM. 26+540

- Se construirán alcantarillas de losas de concreto hidráulico armado necesarios, en los lugares que indica el proyecto.

IV.- DRENAJE Y SUBDRENAJE DEL km. 16+540 AL KM. 26+540

- Se revestirán las cunetas con concreto f’c=150 kg/cm2 con un espesor  de 8.0 centímetros en los lugares que indica el proyecto o lo ordene la secretaría.

V.- PAVIMENTOS DEL km. 16+540 AL KM. 26+540

a).- Base hidráulica de 20 cm. de espesor compactada al 100 % de su P.V.S.M., determinado mediante la Prueba AASHTO Modificada cinco capas. El tendido de la base se realizará invariablemente con máquina extendedora que cuente con sensores de control automático de niveles.

b).- Riego de impregnación con emulsión asfáltica tipo ECI-60 en las cantidades que fije el proyecto y/o laboratorio.

c).- Cemento asfáltico grado PG 76-22, para la elaboración de la carpeta asfáltica, se aplicará de acuerdo a la dosificación del material asfáltico establecida en el proyecto o aprobado por la secretaría.

d).- Carpeta de concreto asfáltico sin incluir el cemento asfáltico grado PG 76-22, de 5 cm de espesor compactada al 95 %, de su peso volumétrico máximo determinado en la prueba Marshall, utilizando emulsión ECR-60 para el riego de liga, en las cantidades que fije el proyecto y/o laboratorio.

VI.- señalamiento y dispositivos de seguridad DEL km. 16+540 AL KM. 26+540

- Se colocarán señales preventivas, informativas y restrictivas en los lugares y cantidades que fija el proyecto.

- Se pintará raya central continua o discontinua según proyecto color amarillo reflejante y en las orillas de la calzada en toda la longitud del camino raya continua color blanco reflejante

- Se colocarán indicadores de alineamiento y vialetas ámbar dos caras y vialetas blancas una cara en los lugares que fije el proyecto.

VII.- OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL km. 42+500 AL KM. 46+500

- Se sustituirán tomas domiciliarias de agua potable, en los lugares que indique el proyecto o lo ordene la secretaría.

- Se construirá un registro para válvulas de seccionamiento de agua potable.

- Se reubicara manguera de 2” de diámetro de la red de agua para bebederos.

- Tubería galvanizada de 3” de diámetro para agua potable.

- Se colocará cercado del derecho de vía en donde lo ordene la secretaría.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION.

# I.- TERRACERIAS

    - Desmonte.

Los trabajos serán iniciados con el desmonte en el área limitada por los ceros de las secciones de construcción, talando los árboles y retirando los tocones; en una franja de 1.00 m adyacente a la línea de ceros, es necesario talar los árboles sin retirar los tocones.

    - Despalme.

a) Se despalmará el área señalada en el proyecto en un espesor de 10 cm, el material producto del despalme se colocará fuera de la línea de ceros, de manera que pueda ser utilizado en el arrope de los taludes.

b) La superficie descubierta se compactará al 90% como mínimo, en un espesor no menor de 20 cm, de acuerdo a su P. V. S. M., determinado de acuerdo a la Prueba AASHTO Estándar.

    - Excavado, acamellonado, tendido y compactado al 95% (EXACTECO).

En el cuerpo existente y de acuerdo a lo indicado en el proyecto y/o lo ordene la secretaría, se procederá a Excavar, Acamellonar, Tender y Compactar al 95% de su PVSM determinado de acuerdo a la prueba AASHTO estándar en el espesor que indique el proyecto o lo ordene la secretaría.

1.1.4     Excavado, acamellonado, tendido y compactado al 100% (EXACTECO).

De acuerdo a lo indicado en el proyecto y/o lo ordene la secretaría, en un espesor de 30 cm del cuerpo existente, se procederá a Excavar, Acamellonar, Tender y Compactar al 100% de su PVSM determinado de acuerdo a la prueba AASHTO estándar.

1.1.5     Terraplén

El cuerpo de terraplén se construirá con los materiales propuestos por el contratista o según se indique en la curva masa, con capas horizontales y de espesor adecuado al equipo de construcción, de manera que se logre el 90% de compactación de su P.V.S.M., determinado de acuerdo a la Prueba AASHTO Estándar.

Una vez terminada la construcción del terraplén, debidamente afinada y tratada, se construirá la capa subyacente, en capas de espesor adecuado al equipo de construcción, de manera que se logre el 95% de compactación de su P. V. S. M., determinado de acuerdo a la Prueba AASHTO Estándar.

Una vez terminada la construcción de la capa subyacente, debidamente afinada y tratada, se construirá la capa sub-rasante con un espesor de 30 cm, en capas de espesor adecuado al equipo de construcción, de manera que se logre el 100% de compactación de su P. V. S. M., determinado de acuerdo a la Prueba AASHTO Estándar, formada con partículas no mayores de 75 mm, para lo cual se deberá dar un proceso de cribado del material para eliminar las que sean mayores; no se permitirá la eliminación de partículas mayores de 75 mm manualmente.

Para dar por terminada la construcción de un terraplén incluyendo su afinamiento, se verificará el alineamiento, el perfil y la sección de su forma, anchura y acabado, de acuerdo con lo fijado en el proyecto y en las Cláusulas H de la Norma N-CTR-CAR-1-01-009 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

1.1.6 Corte

## Las excavaciones de los cortes se ejecutarán de manera que permitan el drenaje natural del corte. Cuando lo indique el proyecto, las cunetas se construirán con la oportunidad necesaria y en tal forma que su desagüe no cauce perjuicio a los cortes.

Los materiales obtenidos de los cortes se emplearán en la formación de terraplenes o se desperdiciarán, de acuerdo a lo que indique el proyecto.

Todas las piedras flojas y materias sueltas de los taludes, serán removidas.

Al hacer los cortes, particularmente cuando se empleen explosivos, se evitará hasta donde sea  posible aflojar el material en los taludes mas allá de la  superficie teórica fijada en el proyecto. En caso de no ser así o de que existan defectos de construcción, todo el material que se derrumbe o se encuentre inestable en los taludes será removido y reparada la obra como lo ordene la Secretaría.

Para dar por terminado un corte, se verificarán el alineamiento, el perfil y la sección en su forma, anchura y acabado de acuerdo con lo fijado en el proyecto, y lo señalado en la Cláusula H de la Norma N-CTR-CAR-1-01-003 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

II.- ESTRUCTURAS, DRENAJE Y SUBDRENAJE

2.1.- Obras menores

Previa a la construcción del cuerpo de terraplén se construirán las obras de drenaje necesarias, en los sitios que sean fijados por el proyecto. Debe evitarse que la boquilla aguas abajo de las alcantarillas, descargue sus aguas sobre el talud del terraplén construido, y de acuerdo a lo señalado en la Cláusula H de las Normas N-CTR-CAR-1-02 y N-CTR-CAR-1-03 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

III.- PAVIMENTO

3.1 Base Hidráulica.

En seguida sobre la capa de sub- rasante  se construirá en todo el ancho de la sección formada y a todo lo largo del tramo en estudio, la capa de base hidráulica con materiales seleccionados de los bancos propuestos por el contratista y con un espesor de 20 cm. la cual se compactará hasta alcanzar el 100 % como mínimo de su P.V.S.M., determinado mediante la prueba AASHTO Modificada cinco capas. El tendido de la base se realizará invariablemente con máquina extendedora que cuente con sensores de control automático de niveles. Previo al tendido del material de base se llevará a cabo el proceso de homogenización del material de base con equipo homogenizador adecuado para dicha actividad. No se permitirá la homogenización del material con motoconformadora y pipa de agua.

3.2 Riego de Impregnación.

Inmediatamente después de terminar un tramo o subtramo de base hidráulica, y estando superficialmente seca y barrida, sobre ésta, se efectuará en todo lo ancho de la sección, un riego de impregnación empleando emulsión ECI-60 a razón de 1.5 lt./m2 aproximadamente, incluyendo doble riego en los taludes de la base hidráulica.

3.3 Carpeta de Concreto Asfáltico.

A continuación, previo dejar pasar el tiempo necesario para la penetración y desfluxado del riego de impregnación, en todo el ancho de la corona, se aplicará un riego de liga, con emulsión ECR-60 a razón 0.5 lt/m2, para posteriormente sobre la base impregnada y después de la aplicación del riego de liga, se construirá una carpeta de concreto asfáltico de 5.0 cm. de espesor elaborada en planta en caliente con materiales procedentes de los bancos propuestos por el contratista utilizando cemento asfáltico Grado PG 76-22 que cumpla con los requisitos de calidad indicados en la tabla No.2 de la Norma N-CMT-4-05-004, con la dosificación resultante de la prueba MARSHALL por metro cúbico de material pétreo seco y suelto, debiendo compactar el material que forme dicha capa al 95% de su peso volumétrico Máximo determinado en la prueba Marshall. El tendido de la carpeta se realizará con máquina extendedora que cuente con sensores de control automático de niveles. La colocación de la carpeta asfáltica, deberá de realizarse en un plazo no mayor de 7 días después de tener la base hidráulica impregnada.

IV.- SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

4.1 Señales Verticales Bajas e Indicadores de Alineamiento.

Terminados los trabajos de pavimento, e incluso a la par con estos, se instalaran las señales verticales bajas e indicadores de alineamiento necesarios, en los sitios que sean fijados por el proyecto.

4.2 Marcas en el Pavimento y Vialetas.

Posterior a la construcción de la carpeta y dejando transcurrir el tiempo necesario, se procederá al inicio de los trabajos de pintura e instalación de vialetas, cuidando siempre que la superficie sobre la cual se trabajará este completamente limpia y seca.

V.- OBRAS COMPLEMENTARIAS.

5.1 Previo a la construcción de los terraplenes, se procederá a sustituir tomas domiciliarias de agua potable, en los lugares que indique el proyecto o lo ordene la secretaría. .

5.2 Se construirá un registro para válvulas de seccionamiento de agua potable.

5.3 En la zona lateral del camino existente, se encuentra instalada una manguera de 2” de diámetro, la cual será reubicada fuera de la línea de ceros.

5.4 Se sustituirá el tubo galvanizado existente de agua potable de 3” de diámetro.

5.5 Se construirá un cercado para delimitar el derecho de vía con postes de concreto y 4 hilos de alambre de púas.

PARA LAS DESVIACIONES Y BANCOS DE MATERIAL. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS TRÁMITES ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL; DEBIENDO DE PRESENTAR DICHAS AUTORIZACIONES PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA REHABILITACIÓN DE LA ZONA AL TÉRMINO DE SU USO O VIDA ÚTIL.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. “TAMAULIPAS”

CONCURSO NUM.: LO-0090000

O B R A:	Modernización del camino rural

TRAMO:		Santa Ana de Nahola – Lim. de Edos. Tam./N.L., del km 16+540 al

km 26+540

CARRETERA:	Tula – Santa Ana de Nahola – Lim. de Edos. Tam./ N.L.

ESTADO DE:		Tamaulipas

E S P E C I F I C A C I O N E S P A R T I C U L A R E S

En el texto de las especificaciones particulares que se incluyen, se hace referencia a la Normativa para la Infraestructura del Transporte, Normas para Construcción e Instalaciones, Normas de Calidad de los Materiales, y el Manual de Dispositivos Para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, todos de esta Secretaría, debiéndose considerar su última edición en cada uno de sus libros.

EP-1.- EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCLUYE TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS PARA DEPOSITAR EL DESPERDICIO).

| EJECUCION: | La ejecución de este concepto se realizará de acuerdo con lo señalado en la Cláusula G de la Norma N-CTR-CAR-1-01-003 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. |
| --- | --- |
| MEDICION : | Se considerará como unidad el metro cúbico que fija el proyecto de acuerdo a la Cláusula I de la Norma N-CTR-CAR-1-01-003 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para este concepto, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio incluye además de lo indicado en la Cláusula J de la Norma N-CTR-CAR-1-01-003 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, lo que corresponda por los acarreos de materiales necesarios para depositar el desperdicio. |

EP-2.-	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES P.U.O.T.

| EJECUCION: | Se formarán y compactarán al 90 % de su PVSM, según la prueba AASHTO estándar, con material producto de excavaciones de cortes, de escalones de liga, y/ o préstamos de banco que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la Normativa para Infraestructura de Transporte número N.CMT.1.01 para cuerpo de terraplén, con las características geométricas que indique el proyecto u ordene la Secretaría, formándolos en capas con espesores máximos de 30 cm. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda a la cláusula G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 y N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaría. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en la capa construida, redondeando a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 de esta Secretaría. . |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para este concepto, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio incluye: autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc., además de lo indicado en la Cláusula J de la Norma N-CTR-CAR-1-01-009 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, lo que corresponda por todos los acarreos de materiales necesarios para construir esta capa, así como el escarificado y compactado de la capa de material existente, la cual funge como estructura del camino antes de los trabajos. |

EP-3.- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBYACENTE, PUOT.

| EJECUCIÓN: | Se formará y compactará la capa subyacente al 95 % de su PVSM según la prueba AASHTO estándar, con material producto de excavaciones de cortes, de escalones de liga, y/o préstamos de banco que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la Normativa para la Infraestructura de Transporte número N.CMT.1.02 para cuerpo de subyacente, con las características geométricas que indique el proyecto u ordene la Secretaría, formándolos en capas con espesores máximos de 30 cm. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda a la cláusula G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 y N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaría. |
| --- | --- |
| MEDICIÓN : | La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en la capa construida, redondeando a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 de esta Secretaría. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para este concepto, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio incluye: autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc., además de lo indicado en la Cláusula J.3 de la Norma N-CTR-CAR-1-01-009 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, lo que corresponda por todos los acarreos de materiales necesarios para construir esta capa, así como el escarificado y compactado de la capa de material existente en su caso, la cual funge como estructura del camino antes de los trabajos. |

EP-4.- FORMACION Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE, PUOT.

| EJECUCION: | Se formará y compactará la capa subrasante al 100 % de su PVSM según la prueba AASHTO estándar, con material producto de préstamos de banco que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la Normativa para la Infraestructura del Transporte N.CMT.1.03, con un espesor compacto de 30 cm. y estará formada con partículas no mayores de 75 mm para lo cual se deberá dar un proceso de cribado del material para eliminar las que sean mayores; no se permitirá la eliminación de partículas mayores a 75 mm manualmente. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 y N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaría. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado en la capa construida, redondeando a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 de esta Secretaría. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para este concepto, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio incluye: autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc., el equipo necesario para el cribado del material para la eliminación de partículas mayores a 75mm, ya que no se permitirá hacerlo manualmente; además de lo indicado en la Cláusula J.3 de la Norma N-CTR-CAR-1-01-009 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, lo que corresponda por todos los acarreos de materiales necesarios para construir esta capa, así como el escarificado y compactado de la capa de material existente en su caso, la cual funge como estructura del camino antes de los trabajos. |

EP-5.-   ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO (EXACTECO), AL 95% DEL CUERPO EXISTENTE P.U.O.T.

| EJECUCION: | En los lugares que indique el proyecto y/o lo ordene la secretaría, en todo el ancho del cuerpo existente y con el equipo adecuado se procederá a escarificar y acamellonar para su posterior tendido y compactado al 95% de su PVSM determinado de acuerdo a la prueba AASHTO estándar en el espesor que indique el proyecto o lo ordene la secretaría. |
| --- | --- |
| MEDICION : | Se considerará como unidad el metro cúbico. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para el escarificado, acamellonado, tendido y compactado, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio incluye lo que corresponde por: recorte del cuerpo existente, acamellonado por alas, movimientos del camellón, permisos de explotación de bancos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua para la compactación, en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente de la óptima compactación, mezclado, tendido, compactación al grado fijado y/o ordenado por la secretaría, afinamiento para dar el acabado superficial y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua, durante las cargas y las descargas. |

EP-6.-   ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO (EXACTECO), AL 100% DEL CUERPO EXISTENTE P.U.O.T.

| EJECUCION: | En los lugares que indique el proyecto y/o lo ordene la secretaría, en todo el ancho del cuerpo existente y con el equipo adecuado se procederá a escarificar y acamellonar para su posterior tendido y compactado al 100% de su PVSM determinado de acuerdo a la prueba AASHTO estándar en el espesor que indique el proyecto o lo ordene la secretaría. |
| --- | --- |
| MEDICION : | Se considerará como unidad el metro cúbico. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para el escarificado, acamellonado, tendido y compactado, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio incluye lo que corresponde por: recorte del cuerpo existente, disgregado y/o eliminación del desperdicio mayor de setenta y seis (76) milímetros (3”), acamellonado por alas, movimientos del camellón, permisos de explotación de bancos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua para la compactación, en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente de la óptima compactación, mezclado, tendido, compactación al grado fijado y/o ordenado por la secretaría, afinamiento para dar el acabado superficial y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua, durante las cargas y las descargas. |

EP.7.- ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPALMES Y MATERIALES DESPERDICIADOS DE LAS EXCAVACIONES P.U.O.T.

| EJECUCIÓN: | Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría, se procederá a recargar los taludes de los terraplenes correspondientes al cuerpo nuevo, utilizando el material producto de los despalmes y excavaciones de cajas para desplante de terraplenes, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la Secretaría, distribuyendo el material en el talud del terraplén y afinando la sección. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición se hará en el terraplén, para el metro cúbico; determinando los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terraplén así lo requiere, calculándolos por el método del promedio de áreas extremas. El resultado se redondeará a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso 3.01.01.005-G de las normas de Construcción e Instalaciones de esta Secretaría. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: remoción, carga y descarga del material producto de los despalmes depositado sobre el talud del terraplén; acarreos libres de hasta 1 km.; recargue de los taludes de los terraplenes para arroparlos conforme a lo ordenado por la Secretaría y afinamiento de los taludes |

EP-8.- RELLENOS CONSISTENTES EN LA COLOCACION DE MATERIALES EN EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y EN LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE.  P.U.O.T.

| EJECUCION: | se formaran y compactaran al 90% de su PVSM según la prueba AASHTO estándar, con material producto del banco de préstamo que cumpla con la nueva Normativa para la Infraestructura de Transporte N.CMT.1.01 para la formación de terraplén, proporcionando al material la humedad adecuada, en capas no mayores de 20 cm, utilizando equipo menor para no dañar la estructura y garantizar la compactación del material contiguo al elemento. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda a la cláusula G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.008, N.CTR.CAR.1.01.009 y N.CTR.CAR.1.01.011 de esta Secretaría. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición de la formación de los materiales para rellenos con material producto del banco de préstamo se medirá tomando como unidad el metro cúbico, a partir del terreno natural hasta, la cota de desplante de la estructura como lo indica el proyecto y/o como lo indique la Secretaría. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.011 de esta Secretaría. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de relleno de material producto de préstamo de banco, con la calidad para terraplén; este precio unitario incluye lo que corresponda por: desmonte y despalme; permisos de explotación de bancos, remoción extracción, carga, acarreos y descargas: colocación y compactación al noventa por ciento (90%); extracción, carga, acarreo y aplicación del agua para compactación; y los tiempos de los vehículos en los transportes durante la extracción, carga, acarreos y descargas de los materiales y/o aplicación hasta el lugar de su utilización en la obra, de acuerdo al inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.01.011. |

EP-9.- REVESTIMIENTO DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150 KG/CM2, PUOT.

| EJECUCION: | Deben realizarse los trabajos correspondientes al revestimiento de cunetas con concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2 y sección conforme a proyecto. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003 |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición se hará tomando como unidad el metro de cuneta terminada medida sobre el eje longitudinal de la cuneta, con aproximación a un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003 de esta Secretaría. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para este concepto, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro de cuneta terminada; este precio incluye: excavación ,compactación y conformación de cuneta, revestimiento de la cuneta de acuerdo con la Norma N-CTR-CAR-1-02-002, carga y descarga en el sitio y forma que indique el proyecto o lo apruebe la Secretaría, de los materiales producto de la excavación, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas de los materiales producto de la excavación; la conservación de la cuneta hasta que haya sido recibida por la Secretaría, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. De acuerdo al inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003 |

EP-10.-	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN  DE BASE HIDRÁULICA, INCLUYE ACARREOS, PUOT.

| EJECUCION: | La base hidráulica se construirá utilizando material procedente del banco o bancos que elija el contratista y apruebe la secretaría, que deberá ser triturado total con granulometría de 1½” a finos; deberá compactarse al cien por ciento (100%) de su PVSM determinado por la prueba AASHTO modificada (5 capas) y construirse de 20.0 cm de espesor compacto, de acuerdo con lo señalado en el proyecto o lo ordenado por la Secretaría. Su ejecución también deberá realizarse conforme a la Cláusula G de Norma N-CTR-CAR-01-04-002. Los materiales utilizados deberán cumplir con las Normas de Calidad de los materiales N.CMT.4.02.002/11; y se considerarán las características para un número de ejes equivalentes acumulados, de 8.2 t, esperado durante la vida útil del pavimento mayor a un millón de ejes. El contratista deberá considerar invariablemente para la ejecución de este concepto, el uso de una extendedora que cuente con sensores de control automático de niveles y cuyo enrasador proporcione una textura lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones, a fin de asegurar un tendido homogéneo y uniforme, la homogenización del material deberá ser mediante equipo homogenizador adecuado para dicha actividad. No se permitirá la homogenización del material con motoconformadora y pipa de agua. El proponente, deberá de contar con equipo de trituración propio o arrendado a su total disposición, que incluya el equipo de trituración de impacto de eje vertical VSI en el triturado final de la producción, a fin de obtener la granulometría y forma de la partícula, así como todas las características requeridas en la Norma N.CMT.4.02.002. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002 de esta Secretaría. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto de formación y compactación de base hidráulica; este precio incluye lo que corresponda por : autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc. adquisición, y/o regalías del material aprovechable y de los desperdicios, desmonte, despalme, sus acarreos a la zona seleccionada como almacén provisional y posterior extendido en el área del banco de explotación; extracción de los materiales aprovechables y del desperdicio de los bancos que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaría sea la adecuada para la construcción de la base hidráulica, cualquiera que sea su clasificación; disgregado; separación y recolección de tamaños; instalaciones y desinstalaciones de la planta de tratamiento de los materiales; alimentación de la planta; cribados y desperdicio de los cribados; trituración total o parcial; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y de desperdicio; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos y desperdicio de ellos, como para transportar los materiales aprovechables de los bancos que elija el contratista, incluyendo los acarreos a los lugares de utilización a la obra; formación de almacenamientos; permisos y regalías de explotación de bancos de agua; carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación; operaciones de mezclado y homogenización, tendido y compactación al grado fijado; reducción del volumen de compactación y en su caso por mezcla de dos (2) o más materiales; afinamiento para dar el acabado superficial de conformidad con la geometría del proyecto; los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y las descargas; y en general todo lo necesario para su correcta construcción; además de los que se indique en la cláusula J de la Norma N-CTR-CAR-01-04-002 de esta Secretaría. |

EP-11.-   APLICACIÓN DE RIEGO ÁSFALTICO DE IMPREGNACIÓN, PUOT.

| EJECUCION: | Inmediatamente después de terminar un tramo o subtramo de base hidráulica, y estando superficialmente seca y barrida, sobre esta, se efectuará en todo lo ancho de la sección, un riego de impregnación empleando emulsión ECI-60 a razón de 1.5 lt./m2 aproximadamente, incluyendo doble riego en los taludes de la base hidráulica, se realizará conforme a lo señalado en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.004 de esta Secretaría,. El material asfáltico deberá cumplir con la norma N-CMT-4-05-001. de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. |
| --- | --- |
| MEDICION : | Se considerará como unidad el metro cuadrado de riego de impregnación aplicado de acuerdo a la Cláusula I de la Norma N-CTR-CAR-1-04-004 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para el riego de impregnación , se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cuadrado; este precio incluye lo que corresponde por: valor de adquisición o producción del material asfáltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el deposito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicará el riego; cargas en el deposito del material asfáltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfáltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riegos de los materiales durante las cargas y las descargas; además de los que se indique en la cláusula J de la Norma N-CTR-CAR-1-04-004 de esta Secretaría. |

EP-12.-	CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22,  PUOT.

| EJECUCIÓN: | Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/09 |
| --- | --- |
| MEDICIÓN : | Se hará tomando como unidad el kilogramo de material asfáltico, de acuerdo a la dosificación del material asfáltico establecida en el proyecto o aprobada por la secretaría, con aproximación a la unidad. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el kilogramo de cemento asfáltico, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción de los materiales asfálticos grado PG 76-22, para la carpeta, limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.. |

EP-13.-  FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, ,  INCLUYE ACARREOS, SIN INCLUIR EL CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 76-22 P.U.O.T.

| EJECUCION: | La construcción de la carpeta de concreto asfáltico, se realizará conforme a lo señalado en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006 de esta Secretaría, de 5 cm. de espesor compacto y al 95 % de su PVM determinado mediante la prueba MARSHALL. La mezcla será elaborada con cemento asfáltico Grado PG 76-22 que cumpla con los requisitos de calidad indicados en la tabla No.2 de la Norma N-CMT-4-05-004, y con agregados pétreos triturados totalmente y cribados a tamaños máximos de ¾”. El material pétreo deberá cumplir con la Norma N-CMT-4-04. El proponente deberá contar con equipo de trituración propio o arrendado a su total disposición, que incluya el equipo de trituración de impacto de eje vertical VSI en el triturado final de la producción, a fin de obtener la granulometría y forma de la partícula, así como todas las características requeridas en la Norma N-CMT-4-04/08; y la mezcla asfáltica deberá cumplir con la Norma N-CMT-4-05-003. La planta de mezcla en caliente debe de contar con sistema de recuperación de finos al proceso de mezclado, además debe tener como mínimo tres (3) tolvas de alimentación en frío para suministrar el material pétreo clasificado por lo menos en tres tamaños diferentes y un silo para aportación de filler. También debe contar con todos los sistemas de almacenamiento y dosificación de asfalto y demás materiales que requiera la mezcla, como pueden ser los aditivos o material reciclado. La colocación de la carpeta asfáltica, deberá de realizarse en un plazo no mayor de 7 días después de tener la base hidráulica impregnada. El contratista deberá considerar el uso de una extendedora que cuente con sensores de control automático de niveles y cuyo enrasador proporcione una textura lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones, a fin de asegurar un tendido homogéneo y uniforme. Por ningún motivo se permitirá el tendido de una mezcla con una extendedora que no posea sensores automáticos de nivel, y solo se permitirá el uso del control manual de la pavimentadora para terminar el tendido del día, en el caso del que se produzcan fallas en los sensores, y no se permitirá reiniciar con el tendido hasta que los controles automáticos sean reparados y se encuentren funcionando perfectamente Medición de índice de perfil. La contratista deberá obtener el índice de perfil de la superficie de los trabajos terminados en cada línea de tendido. La obtención del índice de perfil, en cada línea de tendido se hará a lo largo de la línea imaginaria ubicada a 90 mas menos 20 (90+-20) centímetros de la orilla interior de la línea de tendido por evaluar. Las mediciones serán divididas en secciones consecutivas de 200 metros, con el propósito de establecer subtramos en los que se otorgue al contratista un estimulo por mejoramiento de calidad, o se le aplique una sanción por incumplimiento de calidad, respecto al precio unitario fijado en el contrato, según la calidad obtenida en la superficie terminada y de acuerdo con el criterio establecido en la cláusula J. de la Norma N-CTR-CAR-1-04-006. En el caso de que algún subtramo de 200 metros de longitud de una línea de tendido presente un índice de perfil mayor a 24 centímetros por km, el contratista deberá realizar las correcciones necesarias señaladas en el apartado H.2.5.3 de la Norma N-CTR-CAR-1-04-006, inciso a y b, y se volverá a medir el índice de perfil de dicho subtramo para verificar que su valor es menor o igual a 24 centímetros por km a efecto de que pueda ser aceptado por esta Secretaria en el entendido de que todos los trabajos de corrección realizados por esta situación serán por cuenta y costo del Contratista, tal y como se establece en el párrafo H.2.5.5 de la Norma N-CTR-CAR-1-04-006. No se permitirá efectuar trabajos de corrección con equipos de impacto que puedan dañar la estructura del pavimento, ni con resanes superficiales adheridos, y el Contratista estará obligado a solicitar la aprobación de la secretaria con respecto al procedimiento de corrección que pretenda utilizar, previo a su ejecución. Cuando el índice de perfil de un subtramo de 200 metros esté entre 14.1 y 24 centímetro por km., el Contratista podrá elegir entre corregir la superficie terminada como se indica en el párrafo H.2.5.3 de la Norma N-CTR-CAR-1-04-006, o aceptar una sanción por incumplimiento de calidad, calculada con base en el precio unitario de la carpeta asfáltica, mediante el factor que se establece en la cláusula J de la citada Norma N-CTR-CAR-1-04-006. La contratista deberá obtener la resistencia a la fricción de la superficie de los trabajos terminados como se indica en el párrafo H.4 de la Norma N-CTR-CAR-1-04-006 |
| --- | --- |
| MEDICION : | Se considerará como unidad el metro cúbico compacto de carpeta de acuerdo a la Cláusula I de la Norma N-CTR-CAR-1-04-006 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para la carpeta de concreto asfáltico, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico compacto de carpeta; este precio incluye: autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc, además de lo indicado en la cláusula J de la Norma N-CTR-CAR-1-04-006. de esta Secretaría, exceptuando la adquisición del cemento asfáltico grado PG 76-22. |

EP-14.-   SEÑALAMIENTO

| EJECUCION: | El señalamiento vertical bajo será de lámina galvanizada por inmersión en caliente, cal 16 lisa, con ceja perimetral 2.54 cm., troquelada de un solo golpe, las orejas se harán utilizando lamina galvanizada cal. 14 unidas a la señal mediante punción mecánica con un mínimo de 5 (cinco) punciones por oreja (no soldadas ni remachadas), serán de forma trapezoidal con dimensiones de 2” x 4” x 3/16” con una perforación ovalada al centro de ¾” x 5/8”. Las señales serán en papel reflejante alta intensidad, con letras, filete y símbolos recortables en acabado alta intensidad, con excepción del color negro que será en acabado serigráfico un 15% más de ancho en el rasgo en este último caso (tinta), empleando exclusivamente la recomendada por el fabricante del papel reflejante. Las señales deberán ser tratadas mediante sistemas automáticos y cámaras de lavado y deberán ir sin pintar en su parte posterior. A la parte frontal de la señal se le dará el acabado correspondiente según el tipo de señal. La tinta a usar en la serigrafía deberá garantizarse por un período de 5 (cinco) años contra decoloración de las tintas. Los postes sostén serán PTR de 2 ½” x 2 ½” x 1/8” y acabado galvanizado por inmersión en caliente. Las perforaciones requeridas para la sujeción del señalamiento, deberán realizarse previo al acabado galvanizado, lo cual será verificado por la Dependencia. N O T A : Al determinar las longitudes de los postes se deberá considerar que la parte inferior del tablero de las señales quedará a 2.50 m. sobre el hombro del camino (Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras). Por lo anterior se deberán considerar los accidentes topográficos al determinar las longitudes de los postes. Las señales que no cumplan con lo indicado anteriormente no serán consideradas en la estimación en tanto no se haya solventado el incumplimiento El señalamiento vertical bajo con medidas de 30 cm. x 120 cm, 30 cm. x 76 cm, 56 x 178 cm., 10 x 178 se colocará en dos (2) postes. Los postes de kilómetro continuos y múltiplos estarán compuestos por dos charolas por cada poste. Los herrajes para la fijación de las señales, tornillos, tuercas, rondanas planas y de presión deberán ser galvanizados de acuerdo a la norma ASTM A-307 y A-325 La cimentación del señalamiento vertical bajo será de 50 cm. como mínimo y el relleno será con concreto hidráulico de f’c = 100 kg./cm2. El tablero de la señal deberá quedar siempre en posición vertical a 90º con respecto al eje de la carretera y en el sitio indicado por la Dependencia y además cumplir con lo indicado en la Cláusula F de la Norma N-CTR-CAR-1-07-005. |
| --- | --- |
| MEDICION : | Se considerará como unidad la pieza de cada tipo de señal y para cada dimensión en particular según se indique en la Cláusula H de la Norma N-CTR-CAR-1-07-005. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para la señal colocada, se hará al precio unitario fijado en el contrato para la pieza. Este precio incluye lo que corresponda por suministro y /o fabricación, colocación de la pieza; el poste del tipo PTR de 2 ½” x 2 ½” x 1/8” y acabado galvanizado por inmersión en caliente en cal. 16 , la charola será de lámina galvanizada por inmersión en caliente en cal 16 con ceja perimetral de 2.54 cm. Las orejas se harán utilizando lámina galvanizada cal. 14, será de figura trapezoidal con dimensiones de 2” x 4” x 3/16”, con una perforación ovalada al centro de ¾” x 5/8 , papel reflejante alta intensidad, con letras, filete y símbolos recortables en acabado alta intensidad, Los herrajes para la fijación de las señales, tornillos, tuercas, rondanas planas y de presión, excavación y extendido dentro del derecho de vía del material extraído, para no obstruir el drenaje de la carretera; suministro y aplicación del concreto hidráulico f’c = 100 kg./cm2. para el relleno de la excavación; en caso necesario la utilización de la obra falsa requerida para fijar la señal en su posición correcta; utilización del equipo, herramienta y mano de obra; consumos ; desperdicios; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general, todo lo necesario para la ejecución del trabajo; según se indique en la Cláusula I de la Norma N-CTR-CAR-1-07-005. |

EP-15.- RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA

| EJECUCIÓN: | El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, afín de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cual deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo se le adicionará adelgazador, debiendo tener una viscosidad de 69 a 76 unidades Krebs a 25 grados Centígrados, secado al tacto en unos 5 minutos, secado duro de 30 minutos máximo y cumplir con los requisitos señalados en la Norma N-CMT-5-01-001 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (1.5 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (esferas de Vidrio) en una proporción de setecientos (700 ) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la Norma N-CMT-5-01-001 de la nueva Normativa. Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenado, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría; y además lo que marque la cláusula I de Norma N-CTR-CAR-1-07-001. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la Secretaría. Este precio unitario incluye lo que corresponda por : valor de adquisición o de fabricación de los materiales requeridos para ejecutar las operaciones previas y el recubrimiento (pintura y esferas de vidrio); cargas, transportes hasta el lugar de la obra, descargas y almacenamientos; maniobras; mano de obra y equipo requerido para las operaciones previas y para el recubrimiento, con la dosificación que fije el proyecto; mermas; desperdicios; los demás materiales y operaciones necesarios para la ejecución del trabajo; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas; y además lo que marque la cláusula J de Norma N-CTR-CAR-1-07-001. |

EP-16.-	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

EJECUCIÓN:	La toma domiciliaria de agua potable se hará desde la tubería general de PVC de 3” de diámetro hasta la conexión al tubo del medidor y será de tubería de polietileno de alta densidad flexible de ½ “ de diámetro, que además incluye abrazadera con salida de ½ “, válvula de inserción  a tubería de la Red general de PVC de 3” de diámetro y válvula de paso de banqueta en domicilio y todo lo necesario para su debida instalación. Ver figura No. 1

Figura No. 1

MEDICIÓN :	Se tomará como unidad la pieza, y su medición se hará considerando la toma de agua domiciliaria debidamente probada y conectada.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por pieza terminada; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales para la instalación de la toma domiciliaria de agua (abrazadera con salida de ½ “, válvula de inserción  a tubería general de PVC de 3” de diámetro, tubería de polietileno de alta densidad, conectores y válvula de paso); cargas; transportes hasta el lugar de instalación y colocación; descargas; almacenamientos; excavaciones y rellenos en el terreno natural para instalar las tomas de agua potable; equipo para su instalación;  señalización y/o seguridad necesaria, limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesario, las pruebas correspondientes y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP-17.-	REGISTRO PARA VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE AGUA POTABLE

EJECUCIÓN:	La construcción del registro  para válvulas de seccionamiento de agua potable será con muros de block de 15x20x40 cms. junteados con mortero cemento-arena en proporción 1:3 recubiertos en interior y exterior de mortero cemento-arena en proporción 1:3, y dimensiones de 1.2 mts. de ancho por 1.2 mts. de largo y profundidad hasta de 1.8 mts., base de cimentación de 15 cms. de espesor de concreto f´c´=150 kg/cm2 y armado con varilla de 3/8 “ @ 20 cms.en  ambos sentidos y losa superior de concreto f´c=200 kg/cm2 de 10 cms. de espesor armado con varillas de 3/8” @ 10 cms. en ambos sentidos con marco y tapa de fierro con leyenda de agua potable homologada que no sea menor de 50 cms. por 50 cms. y con hasta cuatro salidas inferiores para tubería de 3” de diámetro.

MEDICIÓN :	Se tomará como unidad la pieza, y su medición se hará considerando la estructura debidamente terminada conforme a lo descrito en la ejecución.

BASE DE PAGO:     El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por pieza terminada; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales para la construcción del registro; cargas; transportes hasta el lugar de instalación y colocación; descargas; almacenamientos; excavaciones y rellenos para la construcción del registro en el terreno natural; equipo y materiales para su construcción;  señalización y/o seguridad necesaria, limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesario, desmantelamiento e instalación de la válvula existente y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP-18.-	TUBERIA GALVANIZADA DE 3” DE DIÁMETRO PARA AGUA POTABLE

EJECUCIÓN:	Previo a la instalación de tubería se realizará la limpieza de esta eliminando cualquier material extraño que se encuentre en su interior o en los extremos de los tubos que se insertarán en la junta correspondiente,  se realizará la excavación de 0.8 mts de ancho y profundidad de hasta 1.8 mts., se colocará una cama de arena de 15 cms. de espesor sobre la cual se alojarán la tuberías, una vez bajadas al fondo de la zanja deberán ser alineadas y colocadas al nivel de la tubería existente, se tenderá de manera que quede apoyada en toda la longitud de la cama de arena, las piezas para mover la tubería deberán ser de madera, de hule, de lona,  de cuero u otro material que no dañe la tubería para posteriormente colocar otra cama de arena de 25 cms.  medidos desde la parte baja del tubo y después rellenar la cepa con material de banco con calidad mínima de subrasante, compactado en capas de 20 cms. con pisón de mano al 95% de PVSM determinado mediante la prueba AASHTO estándar. De ser posible se construirá la red nueva sin interrumpir el servicio actual de agua potable, para finalmente alimentarla de la red existente una vez que haya sido probada.

MEDICIÓN :	Se tomará como unidad el metro, y su medición se hará considerando la excavación, relleno con arena, instalación, conexiones y relleno con material de banco de un metro de instalación de tubería debidamente terminado.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por metro terminado; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales para la instalación de la tubería (tubería y accesorios de instalación, arena, material de relleno) ; cargas; transportes hasta el lugar de instalación y colocación; descargas; almacenamientos; excavaciones en el terreno natural para instalar la tubería; equipo para su instalación;  señalización y/o seguridad necesaria, limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesario, las pruebas hidrostáticas correspondientes y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP-19.-	CERCADO CON POSTES DE CONCRETO Y CUATRO (4) LÍNEAS DE ALAMBRE DE PÚAS, PUOT.

EJECUCIÓN:	La cerca de alambres de púas, estará formada con postes de concreto de f'c = 150 Kg/cm², de quince (15) por quince (15) centímetros de sección transversal y ciento ochenta (180) centímetros de longitud total, de los cuales (40) centímetros quedarán empotrados y fijados en el terreno con concreto hidráulico de f’c=100 Kg/cm² en todo su perímetro. El armado de los postes deberá ser de armex de 12X12 de acero de alta resistencia, la pintura del poste deberá ser con pintura vinílica sin rebajar a razón de ½ Lt/m² de superficie.

La separación entre poste y poste será de cuatro (4) metros medido horizontalmente y entre ellos se tenderán cuatro (4) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12)  galvanizado para prevenir su corrosión. Su ejecución también deberá  realizarse conforme a la Cláusula F de Norma N-CTR-CAR-01-07-015

MEDICIÓN:	La medición se hará horizontalmente considerando como unidad al metro de cercado de alambre de púas colocado conforme a lo ordenado por la Secretaría, de acuerdo a la Cláusula H de Norma N-CTR-CAR-01-07-015 redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada de cercado de alambre de púas, se hará al precio fijado en el contrato para el metro; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales; adquisición o fabricación de los postes de concreto; cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamientos; perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes en el terreno natural; equipo y materiales para su colocación; colocación; restirado y sujeción del alambre a los postes; rellenos con concreto hidráulico de f’c=100 Kg/cm²; desperdicios; pintura y mano de obra, con pintura vinílica en toda su longitud, con una dosificación de ½ litro por metro cuadrado, los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo, además de lo indicado en la cláusula I de la Norma N-CTR-CAR-1-07-015. de esta Secretaría

PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTÍSTICOS

El contratista para la ejecución de las obras deberá prever lo necesario para:

a) Dar cabal cumplimento a los ordenamientos del resolutivo en vigor emanados de la “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, a los Reglamentos y a las normas técnicas ecológicas expedidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en especial en cuanto a la emisión a la atmósfera de ga9ses y partículas sólidas por las plantas de asfalto y de trituración, para lo cual se instalarán los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

b) Realizar las acciones necesarias para que se propicie la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales en los bancos explotados.

c) Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En todos estos casos como lo precisa el inciso 1.01.01.005-E.05 del Libro 1, Generalidades y Terminología de esta Dependencia: “El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que cauce a la Dependencia o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Dependencia y por la violación a las leyes y reglamentos en vigor.

La contratista deberá de considerar en los indirectos, los honorarios de un profesionista experto en materia de impacto ambiental para que revise,  atienda e informe todo lo referente a esta materia.

DEBIENDO CONSIDERAR LOS SIGUIENTES INFORMES:

a) Plan de manejo ambiental, para su ejecución, especificando las actividades y procedimientos que se aplicarán descritos por etapa del proyecto e impactos que se atenderán, incluyendo un Diagrama de tipo Gantt de la calendarización estimada de su ejecución.

b) Programa de vigilancia ambiental, que incluya el seguimiento de los impactos ambientales identificados y la aplicación de medidas durante el desarrollo de todas las actividades que contempla el Proyecto.

c) Programa de rescate de flora y Fauna silvestre

d) Informe de monitoreo y evaluación quincenal, de que se está cumpliendo con los ordenamientos en materia de Impacto Ambiental comprometidos.

Dicho profesionista deberá estar en la obra todo el tiempo que dure la misma y tendrá autoridad suficiente para detener los trabajos en caso de incumplimiento en materia de impacto ambiental por parte del contratista.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS, LAS CUALES DEBERAN SER RESPETADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA, Y POR LO TANTO EL COSTO QUE LAS MISMAS REPRESENTEN DEBERA SER INCLUIDO DENTRO DE LOS INDIRECTOS DE OBRA.

- Se recomienda que el personal que participe en las diferentes actividades que se realicen en la construcción de la carretera,  labore en un horario de las 6:00 a las  18:00 horas, con el propósito de provocar las menores molestias a los habitantes aledaños a la vía de comunicación.

- Colocar la señalización correcta  para facilitar y agilizar el tránsito vehicular en las comunidades.

- Colocar los sanitarios móviles necesarios para las necesidades fisiológicas de los trabajadores, con la finalidad de evitar contaminación y transmisión de enfermedades.

- Se procurara transportar los materiales que se vayan a utilizar en la obra, en fase húmeda dentro de vehículos tapados y propios para tal actividad.

- La operación del  equipo y maquinaria deberá hacerse por operadores aptos que conozcan su trabajo para no realizar movimientos de tierra o material no contemplados en el proyecto.

- Los desperdicios de materiales no aprovechables o residuos sólidos no peligrosos que se genere por el personal que trabaje  en la obra deberán  disponerse en un sitio autorizado por la instancia municipal.

- Los materiales asfálticos solo deberán manejarse en los sitios que, previo al inicio de la obra hayan sido propuestos para tal fin, además de dar cumplimiento a lo requerido conforme a  Ley.

- Prevenir derrames de combustibles en las áreas de trabajo y/o zonas de almacenamiento. En caso de que se presente una contingencia de esta naturaleza, es responsabilidad del contratista la remediación del sitio, conforme a las especificaciones exigidas por ley aplicables en materia.

- El personal que labore dentro de los frentes de trabajo, deberá contar con el equipo básico de protección y seguridad tal como: guantes, cascos, chalecos, botas, lentes protectores.

- Las personas que estén encargadas de dar las señales deberán contar con el siguiente equipo: casco ligero ajustado, botas, pantalón y camisola de color roja y las banderas de color rojo reflejante para hacer señales.

- Con la finalidad de reducir el ruido producido por los camiones y maquinaria, al inicio estos deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento mecánico, y después se afinarán cada 3 meses, con lo que se pretende reducir el ruido que no deberá sobrepasar los máximos permisibles, según lo establecido por el reglamento para la prevención y control de la contaminación atmosférica, originada por la emisión de ruido, la intensidad de ruido se limitará a 79, 81 y 84 db para vehículos de 3,000 kg de peso bruto de 3,000 a 10,000 kg y de más de 10,000 kg, respectivamente.

- Los contaminantes producidos por la combustión se reducirán al estar en buenas condiciones de funcionamiento los motores, las afinaciones y cambios de aceite deben realizarse en talleres debidamente establecidos y regulados por el municipio o la autoridad respectiva.

- Obtener el material exclusivamente de los bancos localizados en el área adyacente, los cuales fueron ya previamente citados.

- El lavado, lubricación y cambios de aceite deberán hacerse periódicamente en talleres establecidos y debidamente autorizados, de ser necesario el cambio de aceite y grasa de la maquinaria en el lugar de trabajo, la contratista deberá habilitar una zona destinada para estas maniobras, garantizando la no afectación del suelo por derrames de aceites o grasa de la maquinaria, el aceite de desecho deberá almacenarse en tamos de 200 litros para su posterior reciclado.

- Se recomienda que se contraten hombres cuya edad oscile entre los 18 y 60 años.

- En la zona de trabajo durante la noche se deberán emplear mecheros de petróleo como señal.

- No se debe utilizar personal que esté excesivamente grueso o excesivamente delgado, ni que tenga enfermedades de corazón, pulmón o intestinales.

- En las áreas pobladas se instalarán focos y capuchones (cubeta roja de plástico), para mejorar la seguridad del usuario.

- El personal a contratar en la construcción, como albañiles o peones, mas adecuado en este caso es el que normalmente se dedica a las labores de campo.

- Se colocarán señales preventivas, restrictivas e informativas, correspondientes y necesarias.

- Las brigadas deberán contar con botiquín de primeros auxilios.

- Todos los trabajadores al ser contratados por la compañía encargada de la obra deberán contar con servicio médico para que cuando exista algún accidente de inmediato sea trasladado a la clínica más cercana.

- Los trabajadores deberán tener agua potable para el consumo en suficientes cantidades, la que se tendrá almacenada en tambos de 200 lt. debidamente limpios o en botellones de 20 y 5 litros de presentación comercial.

- El diseño de los terraplenes y el tratamiento que se de a la sección transversal  es de gran importancia en lo que se refiere al impacto en el medio, a los costos de conservación y a la integración del camino en el paisaje.

- La erosión de los taludes en los cortes más o menos profundos que se hacen en el terreno para alojar los caminos, es el elemento más importante en la producción de azolves, deben adoptarse medidas extremas para reducir este efecto que contribuye directamente al deterioro del  medio y al incremento de los costos de conservación.

- El sistema de drenaje del camino debe eliminar las aguas que lleguen al derecho de vía, en forma rápida, directa y segura, en armonía con el sistema de drenaje natural de la zona.

- No realizar préstamos laterales y en caso extremo, serán extensos y someros, para  evitar el drenaje y desecación de las fajas de tierra adyacente, que al perder su humedad son incapaces de sustentar una cubierta vegetal natural o artificial.

- El manejo de los desperdicios de la construcción debe considerarse como parte integrante del proyecto y quedar bajo el control directo o ser normada por la residencia de la secretaría de comunicaciones y transportes.

- Previo al inicio de las actividades, el contratista, deberá de efectuar el rescate y reubicación de las especies que se encuentran en la categoría de “amenazada” y “endémica”, de acuerdo con el listado que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2004.

- Cumplir con los siguientes lineamientos para la disposición adecuada del tipo de residuo que se generen en las diferentes etapas del Proyecto

- Los sólidos domésticos (materia orgánica principalmente), serán depositados en contenedores con tapa, y ubicados estratégicamente en las áreas de generación. Su disposición final se realizará donde la autoridad local determine de forma periódica adecuada, a efecto de evitar tanto su dispersión como la proliferación de fauna nociva.

- A fin de dar cumplimiento a la NOM-059-SEMARNAT-2001 y de esta forma evitar afectaciones  las especies de vida silvestre de la zona, en particular de aquellas especies amenazadas, endémicas  o en peligro de extinción que estén bajo algún estatus de protección se deberá observar lo siguiente:

1.- Queda estrictamente prohibido la comercialización, caza, captura y/o tráfico de las especies de flora y fauna silvestre que se encuentren en el área de influencia del Proyecto, especialmente de aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato, asimismo, las incluidas en la norma antes mencionada.

2.- Permitir el avance paulatino de la fauna de lento desplazamiento.

- Queda estrictamente prohibido al Contratista:

1.- Depositar cualquier tipo de residuos a cuerpos de agua cercanos;

2.- Realizar actividades fuera de los límites del área del Proyecto.

3.- Quemar residuos, domésticos y peligrosos que puedan provocar un incendio durante su desarrollo y operación del Proyecto.

4.- Realizar el aprovechamiento y/o extracción de flora y fauna catalogada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001.

5.- Abrir bancos de material. El material que se utilizará durante los trabajos de operación y mantenimientos, se obtendrá a través de bancos en operación que cuenten con autorización correspondiente.

En caso de que en cualquier etapa del Proyecto, se generen o manejen residuos que por sus propiedades físicas, químicas o biológicas tengan características de peligrosidad, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2003, que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, deberán ser manejados según lo previsto por la legislación vigente en la materia.

- El Contratista, deberá efectuar el riego en las zonas de trabajo, con el fin de reducir la generación de polvos. Esta medida se deberá reforzar con riesgos adicionales cuando los trabajos se realicen en zonas cercanas a centros de población.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTADA Y PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO

Conforme lo previene la Norma N-CAL-1-01 (Ejecución del Control de Calidad durante la Construcción o Conservación), parte 1. Control de Calidad, del Libro CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de esta Dependencia, el Contratista estará obligado a mantener un laboratorio de campo con el personal, equipo y demás elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada, Dicho laboratorio de control de calidad, no debe tener ningún contrato de servicios de verificación de calidad en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y deberá cumplir con los requisitos necesarios para llevar el control de calidad de la obra contratada durante su ejecución. El contratista queda obligado a obtener los reportes de control de calidad de los productos asfálticos que reciba del proveedor, entregando copia de ello a la Secretaría para su aprobación, también se obliga a efectuar él número y tipo de ensayes de acuerdo a tabla que se muestra a continuación (Criterio de muestreo y pruebas por aplicar en el control de calidad de las obras a cargo de la SCT),y como lo establecen las normas de la Secretaría. El Contratista deberá entregar al Residente de Obra de ésta Secretaría, los reportes de control de calidad en forma semanal, además debe  entregar los reportes de las pruebas respectivas a la Secretaría, junto con los números generadores y álbum fotográfico y larguillo de avance detallado que amparen los trabajos ejecutados en el periodo de la estimación correspondiente.

El laboratorio deberá instalarse antes del inicio de los trabajos con el tiempo suficiente para efectuar los estudios y pruebas necesarias para garantizar que la ejecución de la Obra se haga de acuerdo a lo estipulado en las Normas de Calidad de la Secretaría; en el entendido de que no se le permitirá iniciar ningún tipo de trabajo si no se cumple con esta disposición.

El Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito en este tramo y reducir al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios con motivo de las obra; por lo que deberá instalar debidamente el señalamiento de protección de la obra a satisfacción de la Dependencia los montos  generados por estas desviaciones el señalamiento de protección se deberán considerar en sus costos indirectos.

El contratista deberá someter a la consideración y aprobación de esta Dependencia, el número de frentes de trabajo que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. La aceptación por parte de la Dependencia de los frentes de trabajo propuestos por el Contratista, en ningún caso libera a éste de la obligación de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del tránsito en el tramo objeto del Concurso.

LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a colocar en el lugar que le indique la Dependencia del camino: Tula – Santa Ana de Nahola – Lim. de edos. Tam./N.L., tramo: Santa Ana de Nahola – Lim. de edos. Tam./N.L., del km 16+540 al km 26+540 2 (dos)  “Letreros Informativos de la Obra”

La elaboración y colocación de estos letreros será por cuenta del contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de obra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EN LA OBRA, EL EQUIPO BASICO Y PERSONAL.

El Contratista presentará una relación de vehículos, equipo y maquinaria, y de personal que considere básicos en sus  Programas de Maquinaria y Equipo de Construcción y de Personal, y que se obliga a mantener en el tramo a construir durante el plazo de ejecución del contrato, de los que no procederá ningún pago adicional.

EQUIPO BASICO REQUERIDO.- Que se dispone y se compromete a emplear en la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, el equipo básico mínimo, deberá estar en buenas condiciones, y estará constituido por las siguientes unidades:

| CANTI-DAD |  | ANTIGÜE-DAD (años) | REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCION Y CAPACIDAD MINIMA |  | Pro- Pio | Ren- tado | Por Adqui rir |
|  | Tractor sobre orugas de 300 HP, con hoja empujadora y riper, (CAT. D-8-K o equivalente). |  |  |  |  |
|  | Motoconformadora de 135 HP, con barra niveladora y rasgadores, ( CAT. 12-G o equivalente) |  |  |  |  |
|  | Cargador Frontal sobre neumáticos de 110 HP, (CAT.926-E o equivalente) |  |  |  |  |
|  | Vibro compactador Pata de Cabra de 90 H.P. ( Dynapac CA25PD o equivalente ) |  |  |  |  |
|  | Vibro compactador Rodillo Liso de 90 H.P. ( Dynapac CA25 o equivalente ) |  |  |  |  |
|  | Camión Pipa de 10,000 litros ( Dodge D-600 o equivalente) |  |  |  |  |
|  | Bomba de Agua autocebante de 3’’ de diámetro de 8 H.P. |  |  |  |  |
|  | Camión volteo de 12 m3, |  |  |  |  |
|  | Extendedora de Concreto Asfáltico |  |  |  |  |
|  | Retroexcavadora c/martillo |  |  |  |  |
|  | Criba |  |  |  |  |
|  | Planta de trituración |  |  |  |  |
|  | Petrolizadora |  |  |  |  |
|  | Homogenizadora |  |  |  |  |
|  | Compactador neumático |  |  |  |  |
|  | Perfilografo |  |  |  |  |
|  | Mu-Meter |  |  |  |  |
|  | Petrolizadora |  |  |  |  |
|  | Pintarrayas |  |  |  |  |
|  | Barredora |  |  |  |  |

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

# Text boxes

Válvula de paso

TOMA DOMICILIARIA

CAMINO: TULA – SANTA ANA DE NAHOLA-LIM. DE EDOS. TAM/N.L.

TRAMO: SANTA ANA DE NAHOLA –LIM. DE EDOS. TAM/N.L. DEL KM 16+540 AL KM 26+540