TRABAJOS POR EJECUTAR

#### TRABAJOS POR EJECUTAR

MODERNIZACIÓN EJECUTANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y  SEÑALAMIENTO CAMINO SAN RAFAEL - BAHUICHIVO; TRAMO: KM.  30+140 AL 31+500, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

La sección de proyecto, es un cuerpo de 9.00 m de ancho de corona y .8.00 m de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 4.00 m cada uno.

Con objeto de no interrumpir la circulación de vehículos en el sub-tramo en el que se esté trabajando se procederá a construir la desviación donde el tipo de terreno lo permita, debiendo incluir su costo en el análisis de los costos indirectos, incluyendo su mantenimiento que será exigible en conjunto con su construcción antes de iniciar los trabajos correspondientes, en el entendido que no se efectuará pago adicional por omisión y que además deberá incluir el señalamiento  de protección de obra adecuado, debiendo analizar el costo de cada una de las señales especificadas, incluyendo su mantenimiento y reposición, que será exigible en conjunto con su construcción antes de iniciar los trabajos correspondientes y durante la ejecución de la obra, en el entendido que no se efectuará pago adicional por omisión, colocando el señalamiento  que se hace mención en las Especificaciones Particulares de este pliego de requisitos y cuyas condiciones mínimas se describen en anexo respectivo, el proponente en sus costos de obra, deberá considerar lo necesario para la construcción, colocación, movimientos, y mantenimiento de dicho señalamiento como se indica en la Normativa para  la Infraestructura del Transporte,  vigente de esta dependencia que son las que regirán para la ejecución de la obra, ya que se exigirá al contratista su  estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.

Las obras objeto del concurso comprende la construcción y/o reconstrucción de las terracerías, obras de drenaje, pavimento de carpeta asfaltica, obras complementarias y señalamiento  debiendo realizarse de acuerdo a los lineamientos, que en términos generales se describen más adelante.

Los trabajos por ejecutar a que se refiere esta Licitación se ejecutarán de acuerdo con lo que corresponda aplicar de LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA EN EL TRANSPORTE y lo correspondiente de las Normas para Construcción e Instalaciones editadas por esta Dependencia (libro 3, parte 01, titulo 01, 02 y 03).

Los materiales que se utilicen en la ejecución de las obras a que se refiere esta Licitación se ejecutarán de acuerdo con lo que corresponda aplicar LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA EN EL TRANSPORTE y de las Normas de Calidad de los Materiales editadas por esta Dependencia.

El muestreo y las pruebas de los materiales que se utilicen en la ejecución de las obras a que se refiere esta Licitación se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en estas bases y lo correspondiente de LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA EN EL TRANSPORTE.

La correcta ejecución y buena presentación son requisitos indispensables para que la Secretaria acepte los trabajos; la limpieza de las partes de la obra y la limpieza general de la misma de la zona adyacente; así como la correcta y oportuna instalación, conservación y mantenimiento del señalamiento de protección de la obra, son parte de la correcta ejecución de los trabajos.

Las cláusulas e incisos a que se hace mención en los párrafos siguientes corresponden la Normativa para la Infraestructura del Transporte, a las Normas para la Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las Normas de Calidad de los Materiales y las Normas para Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas, editadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, cabe señalar que las especificaciones particulares prevalecerán en lo que corresponda sobre el proyecto y este a su vez prevalecerá en lo que corresponda sobre las normas antes citadas.

I.-	El contratista al formular su proposición deberá considerar que:

A.-	Los acarreos de los materiales pétreos podrán hacerse con medios propios o con fleteros de la región en sus análisis de precios correspondientes, debiendo obtener y anexar a su propuesta, un documento de la unión de transportistas de la región en donde se haga constar que no se opondrán a la primera opción y en el caso de ambas, en sus análisis de precios unitarios deberán ajustarse a los lineamientos de estas Bases de licitación. LOS ACARREOS DE MATERIAL PROCEDENTES DE BANCOS, DEBERÁN INTEGRARSE AL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE DE CADA CONCEPTO RELACIONADO.

B.- Los bancos de materiales pétreos son de la libre elección de las empresas, es decir pueden utilizar el banco de materiales que más le convenga, en el entendido de que será responsabilidad de los concursantes obtener todos los permisos que se requieran, como son: uso de explosivos en su caso, ecología, comisión nacional del agua, etc.; así como el pago de regalías, convenio con los propietarios, siendo la única condicionante, que el material que se utilice en la ejecución de los trabajos cumplan con las especificaciones del concurso. Se deberá incluir la relación de los bancos de materiales propuestos por la empresa y su croquis correspondiente.

C.-	En sus análisis de precios unitarios correspondientes a las diferentes capas de terracerías y pavimentación, deberá incluir las regalías por la extracción de los materiales pétreos de banco, los cuales deberán ser negociados por el proponente.

D.-	Cuando el pago de las obras contratadas se efectúe por unidad de obra terminada, además de lo indicado en las cláusulas correspondientes  a la base de pago, los precios unitarios incluyen lo que resulte por: la Construcción y Conservación de las desviaciones y caminos de acceso necesarios, la conservación de las obras hasta su recepción por parte de la Dependencia y/o Entidad: limpieza general de las mismas y de las zonas adyacentes de trabajo, por lo tanto no se pagarán en forma aislada ninguno de los conceptos mencionados en este inciso. Por lo que los costos en estos trabajos serán por cuenta del contratista y deberá preverlos o considerarlos en los indirectos de obra.

E.- Como se establece en los incisos 03.071-H.01 del Libro Tres Parte 01, Titulo 03 Pavimentos, de las Normas de esta Dependencia, “los conceptos que no sean objeto de medición no estarán sujetos a pago por separado, pues se considera que sus importes ya han sido distribuidos proporcionalmente o como corresponda en los diversos precios unitarios del contrato”.

F.- El Contratista fijara los frentes de ataque de los bancos de materiales pétreos, observando las precauciones necesarias para evitar contaminar el material, ya que no se efectuara ningún pago por separado por este concepto ni por la reposición necesaria en su caso.

G.- Deberá construir y mantener las desviaciones en las condiciones necesarias para dar fluidez al transito.  Los costos por estos trabajos serán por cuenta del contratista y deberán preverlos o considerarlos en sus indirectos de obra.

H.- En lo que respecta al programa de ejecución de los trabajos, deberá cumplir estrictamente con el periodo de ejecución  establecido  en la convocatoria motivo de esta licitación; Para lo cual deberá contar en obra con la cantidad de equipo que se le esta requiriendo para instalar los frentes de ataque necesarios: En el entendido que de no satisfacer esta condición desde el inicio de la obra, esta dependencia podrá proceder a la Rescisión del contrato.

PARA SU CONSTRUCCIÓN SE PROCEDERÁ COMO SIGUE:

II.- TERRACERÍAS N-CTR-CAR-1-01

A.- DESMONTE: En apego a las restricciones de carácter ecológico, el desmonte se realizará  únicamente dentro de la franja mínima necesaria, y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-01-001/00.

B.- DESPALMES: Estos trabajos se ejecutaran dentro de los ceros de construcción. Se despalmará un espesor de 20 centímetros, indicando del eje del trazo hacia los lados, los despalmes en corte se harán longitudinalmente hacia las zonas de los terraplenes más cercanos y posteriormente se retiraran hacia ambos lados del camino, junto con el correspondiente al de la parte de los terraplenes, fuera del área de construcción, el material se acamellonará, para posteriormente utilizarlo en el arrope de los taludes de los terraplenes y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en la norma N-CTR-CAR-1-01-002/00. Esta forma de trabajo deberá considerarse en el análisis de los precios unitarios respectivos.

C.- COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LAS TERRACERÏAS: Será al 90% del peso volumétrico seco máximo  (PVSM) del material, en un espesor de 20 cm. Compactos.

D.- COMPACTACION EN LA CAMA DE LOS CORTES: Se compactará al 90 % en un espesor de 20 centímetros del PVSM del material.

E.- EXCAVACION EN CORTES: el material producto de la excavación de los cortes se empleará según lo señalado en el proyecto para la formación de terraplenes y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados la norma N-CTR-CAR-1-01-003/00. Debiéndose además obtener todos los permisos que se requieran para el uso de explosivos en su caso.

F.- PRESTAMO DE BANCO: En el material de préstamo de banco para cada banco en particular para complementar el volumen de terraplén y  de subrasante, el proponente deberá considerar en su propuesta el pago de regalías. y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en la norma N-CTR-CAR-1-01-008/00 y la especificación particular.

G.- FORMACIÓN DE TERRAPLENES: Para la formación de terraplenes, se construirá el cuerpo de terraplén en capas compactas al 90 % de su Peso Específico Seco Máximo, según prueba AASHTO ESTANDAR, en capas con espesor no mayor de 30.0 cm. El material producto de los cortes podrá emplearse en la construcción de terraplenes.

H.- CAPA SUBRASANTE: La capa subrasante de las secciones en terraplén y secciones de corte, se construirá  con material del banco  que proponga El Contratista, la cual tendrá un espesor de 30.0 cm., compactados al  95% de su Peso Específico Seco Máximo, según  prueba AASHTO ESTANDAR

III.-ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE.

A.- En donde se requiera  los concretos hidráulicos para la elaboración de muros y  losas el acabado de los mismos deben ser aparentes, para lo cual cuando se utilicen moldes, estos deben ser de forro de triplay nuevo, con separadores y cuñas metálicas y atornillables; no se aceptan amarres con alambrón o similares como se acostumbra habitualmente. Tomando en consideración lo indicado en la Norma para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes se construirán las obras de drenaje que indique el proyecto y/o lo que ordene la Dependencia.

Las Estructuras  para puentes a base de cajones, deberá efectuarse de acuerdo a lo indicado en el proyecto y/u ordenado por la Secretaria.

Donde se requiera la mampostería de TERCERA 3ª. Para elaboración de muros, cabezotes, zampeados y lavaderos, los materiales a utilizar serán previamente analizados por el laboratorio de Control de Calidad de la empresa contratista y de la Dependencia.

IV.-PAVIMENTACION

A.- BASE HIDRAULICA Sobre la capa de terracerías terminada se construirá una capa de base hidráulica de 20 cms. de espesor, tendida y compactada en una sola capa, utilizando material triturado al 100 % del banco que elija el contratista. El tratamiento será de trituración total, con tamaño máximo de 1 ½”, la calidad de este material debe cumplir con VRS de 100%, equivalente de arena del 35% como mínimo, la granulometría debe quedar alojada en la zona indicada por la Normatividad vigente o lo que indique el proyecto, L.L. = 35%, índice plástico = 10%.

Partículas alargadas y/o lajeadas: 35% máximo, determinadas de acuerdo con la prueba descrita en el capitulo 01.03.010 del libro 6 de las Normas Para el Muestreo y Pruebas de los Materiales, edición SCT 1987.

Limite liquido		35% max.

Índice Plástico		10% max.

VRS estándar		100% min.

Desgaste los ángeles	30% max.

Equivalente de arena: 35% mínimo, determinado con el procedimiento de prueba descrito en el capitulo 01.03.010 del libro 6 de las Normas Para el Muestreo y Pruebas de los Materiales, edición sct 1987.

Grado de compactación: 100% mínimo, de acuerdo a la masa volumétrica seca máxima, determinada con la prueba AASHTO modificado 5 capas.

Estos valores fueron aprobados por los miembros del comité para la capa de base hidráulica, mismos que son incluidas en estas bases de licitación.

B.- RIEGO DE IMPREGNACIÓN Sobre la capa de base debidamente barrida y superficialmente seca, aplicar un riego de impregnación con emulsión asfáltica del tipo ECL-65 en cantidad aproximada de 1.5 a 2.0 l/m2, la dosificación definitiva se determinará mediante las pruebas de laboratorio que en su oportunidad se efectúen y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los Lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-04-004/00.

C.- RIEGO DE LIGA PARA LA CARPETA. Sobre la capa de base asfáltica debidamente terminada, se aplicará    en todo el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica ECR-65, a razón de 0.5 lts/m2., aproximadamente.

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en la cláusula 076-D del Libro 3, Parte 01 Titulo 03, así mismo deberá cumplir con las Normas de Calidad establecidas en el inciso 011-B.04.f del Libro 4, Parte 01, Titulo 03, y para su aplicación con la cláusula 080-F del Libro 3, Parte 01, Titulo 03.

D.- EMULSIONES

Se deberá indicar el tipo de emulsión asfáltica a emplear para efectos de control de calidad y recepción de la obra;  se requiere obtener la dosificación adecuada en cada caso conforme a las pruebas de laboratorio necesarias según el trabajo a realizar. Para la aplicación de este producto se debe contar con una certificación de calidad que ampare a la empresa que suministrará el material.

E.- CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

Sobre la capa de base hidráulica debidamente terminada e impregnada, después de la aplicación del riego de liga, se construirá una carpeta de concreto asfáltico de 8 cm. de espesor, utilizando material pétreo de trituración total  del banco de préstamo que indique el contratista, y asfalto grado PG 70-22 con polímero con una dosificación aproximada de 140 a 150  kgs/m3  de material pétreo seco y suelto, la mezcla será elaborada en planta y en caliente a una temperatura de salida de 170 grados centígrados con material pétreo tamaño máximo de 3/4”,  el tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico determinado en la Prueba Marshall.

Los materiales pétreos y el cemento asfáltico modificado con polímeros deberán cumplir con las Normas N-CMT-4-04/03 y N-CMT-4-05-002/06,  respectivamente.

La mezcla se proyectará por el procedimiento Marshall para que se cumpla con los requisitos de diseño que se indican para intensidad de transito de mas de 2000 vehículos pesados diarios del cuadro del inciso 011-D.03  del Libro 4, Parte 01, Titulo 03.

V.- TRABAJOS DIVERSOS.-

CONSISTEN EN:

- BORDILLOS.-  Serán de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 y deberán llevar varillas de anclaje de 3/8" de diámetro a cada 5.0 metros y una varilla de 1/4" de diámetro longitudinal; debiendo considerarlo en su análisis de precio unitario. Estos bordillos irán sobre la carpeta debidamente terminada.

- CONTRACUNETAS.- Donde lo indique el proyecto y/o lo ordene la Secretaria, se construirán contracunetas conforme la sección de proyecto.

- CUNETAS.-  En los cortes que indique el proyecto y/ó lo que ordene la Secretaria, se construirán cunetas conforme la sección del proyecto y se revestirán con concreto de f'c=150 kg/cm2 y 8.0 centímetros de espesor, debiendo desfogarse donde no erosionen el terraplén, realizando los remates de los cortes que para ello sea necesario.

- DEFENSAS.- Será AASTHO-M-180 calibre 12; de acuerdo a los lineamientos previstos en las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y/ó lo indique el proyecto.

- CERCADO DE DERECHO DE VIA.- Utilizando postes de concreto hidráulico y cinco hilos de alambre de púas de acuerdo a lo definido en la especificación particular numero EP.-044-E.02.

VI.- SEÑALAMIENTO.-

El señalamiento vertical y horizontal se efectuará de acuerdo a lo indicado en la Normativa para la Infraestructura del Transporte vigente.

Por otra parte, durante el tiempo que dura la obra, El Contratista estará obligado a instalar y conservar en buenas condiciones el señalamiento de protección de obra necesario en armonía con la Normativa para la Infraestructura del Transporte vigente. Los costos que esto genera, el proponente deberá considerarlo en sus costos indirectos.

VII.-	DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los materiales pétreos y asfálticos que se indican en estos trabajos por ejecutar, como fue señalado en cada caso son aproximadas y las definitivas, serán las que el contratista determine para cumplir con los requisitos de calidad establecidos en las Normas vigentes de la Secretaría, como resultado de las pruebas de laboratorio que en cada caso se lleven a cabo, las que serán aprobadas por la Dependencia; así mismo, de requerirse se determinará la dosificación del aditivo para mejorar la adherencia entre el material pétreo y el producto asfáltico.

VI.-	CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a que se refieren estos Trabajos por Ejecutar, deberán cumplir sin excepción con los requisitos que se indican en LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE y lo correspondiente de las Normas de Calidad de los Materiales de esta Secretaría Edición 1986. A continuación se señalan algunos de esos requisitos que se consideran más importantes.

A.-	TERRACERIAS

1.-Los materiales que se empleen en la formación de la capa de Terracerías, se sujetarán a lo indicado en lo que corresponda a la Normativa para la Infraestructura del Transporte y las Normas de Calidad de los Materiales de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, así como la especificación particular.

B.- OBRAS DE DRENAJE

1.-Los materiales para la construcción de concretos hidráulicos deberán satisfacer los requisitos que se indican en en LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

2.-El cemento Portland que se utilice en la elaboración del concreto hidráulico deberá cumplir con lo establecido en en LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.

Los agregados finos y gruesos que se utilizan en la fabricación del concreto hidráulico se sujetarán a lo indicado en las en LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

3.-El agua para el concreto hidráulico, deberá satisfacer los requisitos que mencionan en en LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

4.-El acero de refuerzo, se sujetará a lo indicado establecido en en LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.

C.-	PAVIMENTACION

1.- Para la construcción de la carpeta de concreto asfáltico, se deberá atender a lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-04-008/00 de la  LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

OBRA	:	MODERNIZACIÓN EJECUTANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PAVIMENTACIÓN Y  SEÑALAMIENTO.

CARRETERA	:	san rafael bahuichivo

TRAMO	:	KM. 30+140 al 31+500

origen	:	SAN RAFAEL

GENERALES

EP 002-B.19-d.01	OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

EP 002-B.19-d.02	DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACIÓN Y SUS APENDICES.

EP 005-E.17	OBLIGACION DE ABRIR DOS O MAS FRENTES DE TRABAJO.

EP 005-E.18.-       EQUIPO MINIMO REQUERIDO

EP.006-CC	ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA.

TERRACERIAS

EP 003-E.01	PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EP 1.01.009/00.T.03.-	CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBRASANTE COMPACTADA AL 95%  UTILIZANDO MATERIALES PROCEDENTES DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS

EP 005-E.03	FORMACION DE LA CAPA SUBRASANTE CON MATERIAL PROVENIENTE DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA. Y/U ORDENE LA SECRETARIA

EP 005-E.04	ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL MATERIAL OBTENIDO DE LOS DESPALMES, CAJAS PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES ASÍ COMO DE PRESTAMOS LATERALES Y REMOSIÓN DEL MATERIAL.

EP.005.E.05.- 	EXCAVACIÓN DE ESCALONES DE LIGA EN LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES EXISTENTES.

PUENTES Y OBRAS DE DRENAJE

EP 1.02.003/04.E.01.- CONCRETOS HIDRÁULICOS Y CICLÓPEOS UTILIZADOS EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, ADQUIRIDOS O FABRICADOS DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EP 021-D.01	CEMENTO QUE DEBERA EMPLEARSE.

EP 027-E.01	SUMINISTRO, ALMACENAJE HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE LIMITE ELASTICO IGUAL O MAYOR DE 4000 KG/CM2.

E.P.-07	ALCANTARILLAS DE LÁMINA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE 121 CMS DE DIAMETRO CALIBRE NO. 12

PAVIMENTOS

EP 1.04.002/03.P.02.- SUBBASES Y BASES, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS.

EP 1.04.004/00.P.04.- MATERIALES ASFÁLTICOS EN RIEGOS DE IMPREGNACIÓN

EP 1.04.006/06.P.05.- CARPETAS ASFÁLTICAS, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS Y SIN INCLUIR EL CEMENTO ASFÁLTICO.

EP 1.04.006/06.P.06.- ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO PARA CARPETAS ESTRUCTURALES DE PAVIMENTOS FLEXIBLES

EP 1.04.006/06.P.07.- ADITIVOS PARA MEZCLAS EN CALIENTE.

EP 005-E.08a	RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA.

SEÑALAMIENTO

EP 044-E.03	SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS.

EP 044-E-04	VIALETAS.

EP 044-E.06	INDICADORES DE ALINEÄMIENTO METÁLICO (OD-6).

TRABAJOS DIVERSOS

EP 005-G.01	DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIÓN.

EP 005-G.02	LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA (SEÑAL DIAGRAMATICA).

EP 044-E.01	DEFENSAS METALICAS.

EP 044-E.02	CERCADO DEL DERECHO DE VIA CON POSTE DE CONCRETO HIDRAULICO  Y CINCO (5) LINEAS DE ALAMBRE DE PÚAS.

G.7. 		     CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

G E N E R A L I D A D E S   1.01.01

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 002-B.19-d.01.-	OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que será causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

EP 002-B.19.d.02.-	DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACIÓN Y SUS APÉNDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, deberá tomar en cuenta todos los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de los materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias que se informan, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

EP 005-E.17.-	OBLIGACION DE ABRIR DOS O MAS FRENTES DE TRABAJO.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que la Secretaría requiere para el cumplimiento del programa de ejecución de la obra, que se abran simultáneamente dos frentes de trabajo uno al inicio de cada tramo con Superintendentes  en cada uno de los frentes de trabajo,  así mismo, en caso que se requiera, abrir otros frentes de trabajo y/o incrementar sustancialmente el equipo de construcción; deberá hacer las consideraciones que crea conveniente para: desviaciones, señalamiento de protección diurno, campamentos, etc. Debiendo reflejar estas consideraciones en sus  análisis de sus precios unitarios.

EP 005-E.18.-		EQUIPO MINIMO REQUERIDO

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que la Secretaría para el cumplimiento del programa de ejecución de la obra requiere como equipo mínimo el que a continuación se enlista:

Es importante que se considere el equipo en mención para la formulación de los costos horarios, y una antigüedad del equipo presentado de 10 años máximo.

EQUIPO A USAR:

| EQUIPO PARA FRENTE 1 | EQUIPO PARA FRENTE 2 |
| --- | --- |
| 2 MOTOCONFORMADORAS 140-H O MAYORES 1 COMPACTADOR LISO DE 20 TONS. 2 CARGADORES 966 O MAYORES 3 TRACTOR D8 O MAYORES 2 PIPAS DE 20,000 LTS O MAYORES 2 COMPACTADOR 815 1 COMPACTADOR VIBRATORIO P/DE CABRA DE 20 TONELADAS MINIMO. 1 EXCAVADORA GRANDE 1 EQUIPO DE ACARREO ( 2 CAMIONES FUERA DE CARRETERA Y 6 VOLTEOS 12-14 M3) 2 RETROEXCAVADORAS 2 TRACK-DRILL EQUIPADO | 2 MOTOCONFORMADORAS 140-H O MAYORES 2 COMPACTADOR LISO DE 20 TONS. 2 CARGADORES 966 O MAYORES 2 TRACTOR D8 O MAYORES 3 PIPAS DE 20,000 LTS O MAYORES 2 COMPACTADOR 815 1 COMPACTADOR VIBRATORIO P/DE CABRA DE 20 TONELADAS MINIMO 2 TRACK-DRILL EQUIPADOS 1 EXCAVADORA GRANDE 1 EQUIPO DE ACARREO (2 CAMIONES FUERA DE CARRETERA Y 6 VOLTEOS 12-14 M3) 1 RETROEXCAVADORA |

EQUIPO PARA LOS  DOS  FRENTES:

|  | 1 PLANTA TRITURADORA CON PRODUCCION MINIMA DE 1,200 M3 DIARIOS. 1 PLANTA DE ASFALTO CON PRODUCCION DE 500 A 600 M3 DIARIOS 1 TRACTOR D8 O MAYOR 2 EXTENDEDORA DE MEZCLA ASFALTICA 1 COMPACTADOR LISO TANDEM 1 COMPACTADOR NEUMATICO 1 BARREDORA 1 PETROLIZADORA 1 CARGADOR 966 O MAYOR |  |
| --- | --- | --- |

EP 003-E.01.-	PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada, y/o terraplenes que incluyan la extracción del material de banco, el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación:

C o n c e p t o s

Excavación de escalones de liga, de cortes y adicionales abajo de la subrasante, de ampliación de cortes, de abatimiento de taludes, de rebajes de la corona de cortes y/o de terraplenes y pavimentos  existentes, y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas, por unidad de obra terminada, considerando una clasificación en todos los cortes de (00-10-90), se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue:

1.-	Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; acarreo al lugar donde se utilizará para el terraplen, descarga del material para la formación de terraplenes;  afinamiento y macice de los cortes y/o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

d)	En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; acarreo al lugar donde se utilizará para el terraplén; descarga del material para la formación; afinamiento y macice de los cortes o de la excavación.

e)	Con los costos obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación indicada, para que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

2.-	Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre;  descarga  del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio, afinamiento y macice de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

d)	En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo en su caso, su extendido en la zona de desperdicio,  afinamiento y macice de los cortes y/o de la excavación.

e)	Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

Se hace notar que el proponente al considerar la clasificación promedio para todo el tramo objeto de la licitación a que se refieren los párrafos e) anteriores, deberá tomar en cuenta lo señalado en la fracción 8 del párrafo d) del inciso 1.01.01.002-B.19 del Libro I de Generalidades y Terminología y lo asentado en Especificación Particular EP 002–B.19-d.0.1 de estas bases de licitación.

ESPECIFICACION PARTICULAR N.CTR.CAR.1.01

EP 1.01.009/00.T.03.- CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE SUBRASANTE COMPACTADA AL 95%  UTILIZANDO MATERIALES PROCEDENTES DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en las normas N.CTR.CAR.1.01.009/00 y N.CTR.CAR.1.01.013/00.

MEDICION.- Se hará mediante el seccionamiento  y siguiendo el método de promedio de áreas extremas. La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico de terraplén terminado (compacto), compactado al grado que indique el proyecto y/o que ordene la Secretaría, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la misma. El resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; disgregado y marreo del material; pepena y eliminación de las partículas de tamaños mayores al máximo establecido en el proyecto o aprobado por la secretaria, cuando el material se utilice para la capa subyacente o subrasante; separación y recolección de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los materiales aprovechables así como los desperdicios y la formación de los almacenamientos; regalías de los bancos y pagos de derechos, indemnizaciones y permisos para su explotación; cargas del material en los almacenamientos al equipo de transporte y descarga en el lugar de tendido; acarreo del material al lugar de su utilización; acarreo del material desperdiciado al banco de desperdicios y la formación de este; permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo al lugar de utilización, aplicación e incorporación del agua, operaciones para quitar el agua excedente al contenido de agua de compactación establecido en el proyecto o aprobado por la secretaria; operaciones de tendido, conformación y compactación al grado fijado en el proyecto o aprobado por la secretaria; afinamiento para dar el acabado superficial; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de los materiales, durante las cargas y las descargas; la conservación del terraplén hasta que sea recibido por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 005-E.04.-	ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL MATERIAL OBTENIDO DE LOS DESPALMES, CAJAS PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES Y PRESTAMOS LATERALES Y SU REMOSION DEL MATERIAL.

MATERIALES.- 	Los materiales que se empleen en el arrope de los terraplenes serán aquellos que provengan del despalme de cortes y despalme de terraplenes, cortes no aprovechables y de prestamos laterales  donde sea necesario asi como la remoción del material y deberán cumplir en lo que corresponda con lo estipulado en la norma N-CTR-CAR-1-01-012/00: Recubrimiento de Taludes, de la Normativa para la Infraestructura en el.

EJECUCION.- 	Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría, se procederá a recargar los taludes de los terraplenes existentes, así como los taludes de la ampliación, utilizando el material obtenido de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes, cortes no aprovechables, así como prestamos laterales y su remoción del material, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la Secretaría, distribuyendo el material y afinando la sección para darle un talud final que la misma determine, en caso de que no sea necesario arropar los taludes, el contratista depositara el material sobrante del despalme en los sitios que el mismo elija dejando un acomodo tal que permita el drenaje natural del almacén.

MEDICION.- 	La medición del arrope de los taludes, se hará en el terraplén por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terraplén así lo requiere, los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes se determinaran por el método del promedio de áreas extremas, se tomará como unidad el metro cúbico, el resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO.- 	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de arrope de talud este precio unitario incluye lo que corresponda por: remoción y carga del material depositado producto de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes, excavación del préstamo lateral donde sea necesario y la remoción del material producto del préstamo lateral al sitio de la obra, acarreo libre al sitio de la obra y descarga; recargue de los taludes de los terraplenes conforme a lo ordenado por la Secretaría, afinamiento de los taludes para que el arrope quede con el talud final determinado por la Secretaría y conformación y perfilamiento del piso del Derecho de Vía para propiciar el escurrimiento fluvial a las obras de Drenaje, así como la adquisición y/o regalías de los terrenos en los que se deposite el material sobrante.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.005.E.05.-   EXCAVACIÓN DE ESCALONES DE LIGA EN LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES EXISTENTES.

EJECUCIÓN.-    Las excavaciones para formar escalones de liga en los taludes de los terraplenes en que se efectúe la ampliación de la corona, se ejecutaran en la forma y con las dimensiones indicadas en el proyecto y/u ordenadas por la Secretaria, deberá cumplir con la norma N-CTR-CAR-1-01-004: Escalones de Liga, de la Normativa para la Infraestructura para el Transporte, el material obtenido se aprovechara para la ampliación del terraplén, conforme a lo señalado en el mismo proyecto y/o de acuerdo con las instrucciones de la propia Secretaria.

MEDICIÓN.-    	La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico (m3), determinándose los volúmenes de la excavación por medio de seccionamientos y siguiendo el método del promedio de las áreas extremas; el resultado se redondeara a la unidad. En ningún caso se considerara abundamiento.

BASE PAGO.-    	El pago por unidad de obra terminada de excavaciones de escalones de liga en los taludes de los terraplenes existentes, sin clasificar el material, o sea comprendiendo uno, algunos o todos los tipos de material, independientemente de la proporción en que incluya a cada uno de ellos, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material, excavado, acarreo al sitio de la obra y descarga del material para la formación del terraplén.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR CTR.CAR.1.02

EP 1.02.003/04.E.01.- MAMPOSTERIAS, CONCRETOS HIDRÁULICOS Y CICLÓPEOS UTILIZADOS EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, ADQUIRIDOS O FABRICADOS DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.02.003/04.

MEDICION.- La mampostería, el concreto hidráulico y ciclópeo según su tipo y resistencia utilizado en estructuras y obras de drenaje, se medirá de acuerdo al volumen que fije el proyecto, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría, tomando como unidad el metro cúbico de mampostería y/o concreto terminado, con aproximación a un décimo.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de mampostería, concreto hidráulico y ciclópeo terminado según su tipo y resistencia; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición de piedra de pepena, concreto hidráulico premezclado; valor de adquisición del cemento del tipo indicado en el proyecto, el agua y los aditivos o fibras que en su caso se requieran, así como del material para las juntas, el curado y demás materiales necesarios para el colado del elemento estructural; en su caso, valor de adquisición de los agregados pétreos y piedra para el concreto ciclópeo; en su caso, desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista incluyendo regalías y permisos de explotación, extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones, cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial o total, lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales, cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formación de los almacenamientos; instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas; limpieza de los vehículos en que se transporten todos los materiales, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, movimientos en el lugar de destino, descargas y cargo por almacenamiento; clasificación del material pétreo separándolo por tamaños; permisos de explotación de agua, así como la extracción, carga y acarreo al lugar de utilización del agua; dosificación y mezclado de los agregados pétreos, cemento del tipo indicado en el proyecto, agua y aditivos; limpieza de la superficie sobre la que se colocará el concreto; cargas en la planta del concreto hidráulico al equipo de transporte o carga de los materiales al vehiculo mezclador para la elaboración del concreto hidráulico y su transporte al lugar de colado; suministro, colocación, preparación y remoción de cimbras; colocación, consolidación y curado del concreto a cualquier altura; colocación de la piedra en el caso de concreto ciclópeo; la iluminación artificial; dispositivos y obras auxiliares para efectuar colados bajo el agua; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservación del concreto hidráulico hasta que el elemento estructural haya sido recibido por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 021-D.01.-	CEMENTO QUE DEBERA EMPLEARSE.

En la elaboración de el concreto hidráulico se deberá cumplir con la norma N-CMT-2-02-001/02: Calidad del Cemento Pórtland, de la Normativa para la Infraestructura en el Transporte, y de las diferentes resistencias especificadas, que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, el proponente deberá realizar previamente en forma exhaustiva las pruebas de laboratorio necesaria para determinar que tipo y cantidad de cemento deberá utilizar considerando, entre otras causas, la reactivación de los “Alcalis” del cemento con las rocas y minerales de los materiales de los bancos de concurso y así considerarlo en su proposición; por lo tanto, en el caso de que el contratista por convenir a sus intereses o por cualquier otra causa, llegare a utilizar otra clase de cemento que no es el indicado y se le ordene utilizar el que corresponda de acuerdo a lo mencionado anteriormente, estará obligado a absorber por su cuenta los incrementos que por ello resulten, sin que se reflejen en los precios unitarios consignados en su proposición.

EP. 027-E-01 	SUMINISTRO, ALMACENAJE HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE LIMITE ELASTICO IGUAL O MAYOR DE 4000 KG/CM2.

EJECUCION.- El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la Secretaría, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección y cumplir, en lo que corresponda, con lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-02-004/00 Y N-CTR-CAR-1-02-004/02 de la Normativa para la Infraestructura en el Transporte.

MEDICION.-  La medición del acero para concreto hidráulico almacenado, se hará tomando como unidad el kilogramo.

BASES DE PAGO.- El acero de refuerzo para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo.  Este precio incluye lo que corresponda por: valor de adquisición, transporte hasta el almacén, carga y descarga, para colocarlo en almacén, protección,  almacenaje El habilitado y colocación; cortado; desperdicios; doblado; empalmes traslapados o soldados; limpieza; armado con alambre de amarre y/o puntos de soldadura y/o separadores; colocación conforme al proyecto; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas

Previo al pago del acero en almacén, deberá verificarse que este cumpla con las especificaciones indicadas en las Normas vigentes de esta Secretaría, así como verificarlo antes de utilizarlo.

Adicionalmente, la empresa será responsable de:

a).- El pago del arrendamiento en su caso, de la superficie utilizada para el almacenamiento del acero, hasta su utilización.

b).- La protección en su caso, del almacenamiento para que el acero no se oxide, deforme o cambie sus características, etc., a satisfacción de la Dependencia.

c).- La vigilancia necesaria del acero en almacén, para asegurar a la Secretaría que la cantidad pagada no sufra variaciones por ningún concepto.

d).- La programación de la adquisición de acero, deberá ser acorde con la programación de la obra, autorizada por la Dependencia y aceptada por el contratista.

EP 1.04.002/03.P.02.- SUBBASES Y BASES, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.002/03.

MEDICION.- Se hará conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.002/03.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de subbase o base terminada según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos  que elija el contratista incluyendo regalías y permisos para su explotación; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; trituración total; disgregado; separación y recolección de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos así como de los desperdicios y formación de los almacenamientos; instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas; acarreos de los materiales al lugar de su utilización; permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo al lugar de utilización, aplicación e incorporación del agua; cargas en los almacenamientos de los materiales al equipo de transporte y descargas en el lugar de utilización; operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado en el proyecto o aprobado por la secretaria; escarificación de la superficie compactada para recibir una nueva capa; afinamiento para dar el acabado superficial; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservación de la subbase o base hasta que sea recibida por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 1.04.004/00.P.04.- MATERIALES ASFÁLTICOS EN RIEGOS DE IMPREGNACIÓN

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.004/00.

MEDICION.- Se hará tomando como unidad el litro de material asfáltico, de acuerdo a la dosificación del material asfáltico establecida en el proyecto o aprobada por la secretaria, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el litro de material asfáltico aplicado en riego de impregnación, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción del material asfáltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino,  carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el deposito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicara el riego; protección de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfáltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depósito del material del material asfáltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfáltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

EP 1.04.006/06.P.05.- CARPETAS ASFÁLTICAS, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS Y SIN INCLUIR EL CEMENTO ASFÁLTICO.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06.

MEDICION.- Se hará conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta terminada, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción de los materiales  para el riego de liga,  limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista incluyendo regalías y permisos para su explotación; extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; trituración  total; lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales; cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formación de los almacenamientos y clasificación de los materiales pétreos separándolos por tamaños; instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas; secado del material pétreo; dosificación, calentamiento y mezclado de los materiales pétreos, asfálticos y aditivos; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se construirá la carpeta; aplicación del riego de liga según lo indicado en la norma N.CTR.CAR.1.04.005, Riegos de liga; cargas en la planta de la mezcla asfáltica al equipo de transporte y acarreo al lugar de tendido; tendido y compactación de la mezcla asfáltica; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; conservación de la carpeta asfáltica hasta que sea recibida por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 1.04.006/06.P.06	 CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 CON POLIMERO PARA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO.

EJECUCIÓN:	 Una vez dosificados los materiales pétreos por la planta de concreto asfáltico se  aplicara cemento asfáltico grado PG 70-22 con polimero de acuerdo a la norma N-CMT-4-05-004-08, en la proporción que se determine por el estudio de Diseño Marshall, la mezcla será elaborada en planta y en caliente, el tendido se efectuará compactándola al 95% de su peso volumétrico determinado en la Prueba Marshall.

Deberá obtenerse un control preciso de temperaturas con objeto de evitar calentamientos excesivos principalmente en los materiales pétreos, los cuales en esta condición de calentamiento excesivo, al entrar en contacto con el cemento asfáltico con polimero producen una oxidación prematura en la película asfáltica que envuelve las partículas, ocasionando mezclas opacas con adherencia deficiente  y por consecuencia con menores expectativas de vida útil.

MEDICIÓN: se considera como unidad el kilogramo de cemento asfáltico con polimero, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO: Los materiales asfálticos grado PG 70-22 con polimero que se emplearan en la elaboración de concreto asfáltico, se pagarán al precio fijado en el contrato para el kilogramo este concepto incluye lo que corresponda por: valor de adquisición, limpieza del tanque en que se transporte, arrastres en la planta de producción del material y en el lugar de destino, carga del equipo de transporte, acarreo al lugar de utilización de la obra y descarga en este lugar, cargo por almacenamiento, acarreo del depósito a la planta mezcladora, protección a las estructuras o parte de ellas y precauciones para no mancharlas, aplicación del material asfáltico en la forma que se fije, todas las operaciones de calentamiento y bombeo requerido mermas y desperdicios, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto

EP 1.04.006/06.P.07.- ADITIVOS PARA MEZCLAS EN CALIENTE.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06.

MEDICION.- Se hará tomando como unidad el litro de aditivo para mezcla asfáltica, de acuerdo a la dosificación establecida en el proyecto o aprobada por la secretaria, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el litro de aditivo, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción de los aditivos para la mezcla asfáltica, limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 005 –E.08a	.-RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA

El contratista será el único responsable de la calidad en la ejecución de las obras, cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenará su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado en las presentes bases de licitación. El Contratista al que le sea otorgada la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma, deberá ser evaluado y autorizado el laboratorio para el control de calidad por parte de la Unidad General de Servicios Técnicos, con el objeto de que la misma determine si tiene la capacidad necesaria para ello, tal y como lo indica la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

En el caso que determine llevar el control anterior con elementos propios, deberá presentar la relación y el organigrama del personal por emplear y experiencia del mismo, a fin de que sea sancionado por la Dependencia.

EP 005-G.01.-	DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCION.

Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación el Contratista estará obligado a construir y conservar las desviaciones, transitables todo el tiempo requerido considerando que deberá ejecutar los trabajos de acuerdo con la programación que proponga en su concurso, lo mismo rige para los caminos de acceso que comunicaran los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción así como permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos requeridos para su realización; para ello deberá sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en la Normativa para la Infraestructura del Transporte, en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la Secretaría, las señales y dispositivos de protección con un mínimo de 20 señales para desviación DPI-8, 20 indicadores de peligro DPP y 6 indicadores de reducción de velocidad máxima.

La construcción y conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los indirectos de obra.

El proponente habrá de tener presente en la ejecución de los trabajos, que deberá tomar en cuenta al formular su proposición todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la cercanía del cuerpo en operación  y a la presencia de instalaciones (de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos, Fibra Óptica, etc.) así como baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción, etc., ya que no se aceptará reclamación alguna del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos.

Además el Contratista  también deberá tomar en cuenta al preparar su proposición, que estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito el concursante deberá considerar que se trabajara en una carretera en operación, como en el lugar en que se lleven a cabo los trabajos de construcción, organizando los diferentes frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho tránsito y se reduzcan al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construcción de la obra, debiendo extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de materiales.

EP 005-G.02.-	LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

(SEÑAL DIAGRAMATICA).

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos (2) lugares que se le indiquen, una señal diagramática de doscientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros con la leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero se formara con un bastidor de lamina galvanizada G-90 de calibre 16, soportados con columnas de acero estructural A-36 galvanizadas de tipo IPR de 8 x 4 x 22.3 kg/m y ancladas con cuatro (4) anclas de acero comercial A-307 de una (1) pulgada de diámetro en cada columna. Para el fondo del letrero y la leyenda alusiva se usara pintura de aceite de colores gris, rojo, verde, negro y blanco.

La elaboración de estas dos (2) señales será por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

E.P.06CC	ELABORACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA .

EJECUCION.- 	Se elaborará el número de pruebas de laboratorio según lo indicado por la dependencia en el  ANEXO A, B, C, D, E y F de acuerdo en lo estipulado en el libro: Cal. Control de aseguramiento de calidad, parte: 1 control de calidad, Norma N-CAL-1-01/00: ejecución de control de calidad durante la construcción y/o conservación de la Normativa para la Infraestructura en el Transporte, DEBIENDO EFECTUARSE, entre otras actividades la de obtención de muestras, traslado, elaboración de las pruebas, mano de obra, materiales necesarios para la ejecución de la prueba entrega de resultados a la residencia de supervisión que le corresponda, aprobación de la unidad verificadora por parte de la dependencia y en general de todo lo necesario para la ejecución de la prueba.

EP 044-E.01.-	DEFENSAS METÁLICAS DE TRES CRESTAS Y TERMINALES.

a) Defensa metálica

EJECUCIÓN

consideraciones generales

Para la instalación de las defensas y sus terminales se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

TRABAJOS PREVIOS

Ubicación

Previo a la instalación de las defensas y terminales, se marcará la localización y disposición de sus postes de soporte, en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

Excavación

Una vez ubicados los sitios donde se colocarán los postes de soporte, se realizará una excavación para su colocación y anclaje, conforme a las dimensiones establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

COLOCACIÓN de los postes

Los postes de soporte se colocarán de tal manera que queden verticales.

Los postes de soporte quedarán ahogados en la excavación, la que se rellenará con concreto hidráulico f’c = 100 kg/cm2.

instalacion de las defensas

Se fijarán los separadores a los postes de acuerdo a lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

Los tramos de defensa se instalarán en sentido contrario al tránsito, de manera que el traslape cubra la fijación de la defensa anterior, alineando las perforaciones de las defensas antes de fijarlas completamente.

Una vez alineadas las perforaciones de las defensas, se apretarán todos y cada uno de los tornillos indicados en el proyecto.

reflejantes trapezoidales

Cuando el proyecto establezca la colocación de reflejantes en las defensas, estas se instalarán según lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

acabado

El acabado de la defensa será el establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, cuidando que quede correctamente alineada, tanto horizontal como verticalmente. En ningún caso deben pintarse.

CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las defensas, hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

III. DOSIFICACIONES.

Las dosificaciones de los materiales, defensas y terminales que se indican en estos Trabajos por Ejecutar, son los señalados en cada caso, si hubiera un cambio de la calidad de los materiales las dosificaciones definitivas serán las que ordene la Dependencia, como resultado de las pruebas de laboratorio de  campo que en cada caso se lleven a cabo.

IV. CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir con los requisitos que se indican en los presentes trabajos por ejecutar para cada caso así como con las normas de calidad de los materiales de ésta Secretaría especificados en la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

V. CONTROL DE CALIDAD

La frecuencia del muestreo para llevar el control de calidad de la obra, obligación del contratista deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo establecido en la  Normativa para la Infraestructura del Transporte.

VI. NORMAS DE EJECUCION.

El suministro e instalación de Señalamiento especial, deberá sujetarse a las normas siguientes:

A. Señalamiento.

1. 	La defensa metálica  deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00  y en la especificación particular respectiva.

2. 	Las terminales para defensa metálica deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00 y en la especificación particular respectiva.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

consideraciones generales

Para la aplicación o colocación de la defensa metálica se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

DEFENSAS

Según la norma M-180, el tipo de acero será:

- Calibre No. 12 (2.57 mm de espesor)

- Punto de cedencia mínimo 50,000 lb/pulg2

- Esfuerzo a la tensión 70,000 lb/pulg2

Recubrimiento especificado: galvanizado por inmersión en

Caliente  (después de formada).

- Según norma ASTM A 123 Y 525 y M232 DE AASHTO

Dimensiones de la pieza:

- Longitud total 4.11 m; longitud útil 3.81 m

- Ancho 51 cm.

- Corrugación 165.2 mm. de paso por 82.6 mm. de profundidad

Poste Galvanizado por inmersión en caliente: PWE-04

- Los postes de acero viga IPR 152x13.6

- Longitud del poste 2.06 m.

- Peso del poste 13.6 kg/m

- Ancho del patín 10 cm.

- Peralte de la viga 15 cm.

Separador: PWB 03 NORMA ASTM A 709M

- Poste de acero viga IPR 352x44

- Longitud 42.2 cm.

- Ancho del patín 15.2 cm.

- Peralte de la viga 35 cm.

- Corte 15.2 cm. a partir de parte baja del patín a 40º hacia patín de sujeción de la defensa.

- Acero grado 36

Tornillería: (Para fijar dos defensas entre sí) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA FBB01

- Cabeza ovalada

- Longitud 35 mm.

- Longitud de cuerda 30 mm.

- Tuercas hexagonales retraídas

(Para fijar separador al poste) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA 16a

- Cabeza hexagonal

- Diámetro 16 mm.

- Longitud 40 mm.

- Tuerca hexagonal

(Para fijar defensa al separador) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA FBB02

- Cabeza ovalada

- Longitud 50 mm.

- Longitud de cuerda 45 mm.

- Tuerca hexagonal retraída

Reflejante trapezoidal

- Alta intensidad

- Color blanco en defensas lado derecho

- Color amarillo en defensas lado izquierdo

MEDICION:

Cuando la instalación de las defensas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro de defensa terminada, según su tipo y longitud, incluyendo los accesorios y materiales necesarios para su instalación, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada de la defensa metálica se hará conforme a lo establecido en la cláusula E de la norma N-LEG.3 Ejecución de obras, incluye lo que corresponda por:

Valor de adquisición o fabricación de las defensas, incluyendo sus tramos extremos y sus terminales, así como de los postes, separadores, reflejantes, accesorios y demás materiales necesarios para su instalación. Carga, transporte y descarga de las defensas y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento.

Ubicación de los postes de soporte.

Excavaciones.

Colocación de los postes de soporte, y relleno de las excavaciones.

Instalación y anclaje de las defensas, incluyendo separadores, reflejantes y demás accesorios.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de las defensas hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP.-044-E.02. -	 CERCADO CON POSTES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CINCO  (5)  LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS.

EJECUCION.- La cerca de alambres de púas, estará formada con postes de concreto hidráulico de f’c = 150 kg/cm2 reforzado con 4 varillas de 6 mm de diámetro (deformadas para mejorar su adherencia),  de 1.80 m. de altura a cada 4 m. de distancia de los cuales (40) centímetros quedarán empotrados y fijados en el terreno con concreto hidráulico de f’c=100 km/cm2 y entre ellos se tenderán cinco (5) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado especial, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12) con galvanizado especial para evitar su corrosión, (Según anexo 5).

MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad el metro de cercado de alambre de púas colocado conforme a lo ordenado por la Secretaría, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada del cercado de alambre de púas, se hará al precio fijado en el contrato para el metro de cerca colocado; este precio unitario incluye lo que corresponda por: fabricación de los postes de concreto hidráulico, valor de adquisición de todos los materiales; cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamientos; perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes; equipo y materiales para su colocación; colocación; tensado y sujeción del alambre a los postes; rellenos; retenidas; desperdicios; los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas, así como suministro y la aplicación de pintura vinílica blanca y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

EP 044-E.03.-	SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS.

EJECUCION.- Las señales verticales se instalarán en los lugares señalados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, debiendo apegarse en cuanto a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación a lo dispuesto en la Normativa para la Infraestructura del Transporte. Serán fabricadas en lámina negra calibre 18 con orejas de lámina Calibre 12, desengrasada, lijada y tratada químicamente contra oxidación, con acabado en esmalte de horneo por ambos lados, y diseñadas con los colores y características de cada señal estipulados en el Manual antes mencionado. En todos los casos el reverso de las señales y los postes quedarán pintados en color gris mate. El herraje para la fijación de las señales, tornillos, pernos, tuercas, rondanas planas y de presión, etc., deberá ser galvanizado.

Para la colocación de señales bajas preventivas (SP), restrictivas (SR), de identificación (SII), de servicios y turísticas (SIST) e indicadores de obstáculos (OD-5), se utilizará un poste de acero estructural de sección " L " de 6.35 x 6.35 x 0.63 cm (2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 pulgada), reservándose el empleo de poste PTR cuadrado de 5.08 x 5.08 x 0.63 cm (2 x 2 x 1/4 pulgadas) cuando se coloquen en zonas urbanas.

Para la colocación de señales bajas de destino (SID) excepto diagramáticas (SID-12), de recomendación general (SIR) y de información general (SIG), se utilizarán dos postes de acero estructural de sección " L " de 8.89 x 8.89 x 0.63 cm (3 1/2 x 3 1/2 x 1/4 pulgadas), empleando postes PTR cuadrados 7.62 x 7.62 x 0.63 cm (3 x 3 x 1/4 pulgada) cuando se coloquen  todas las señales del tipo bajo serán en acabado reflejante grado ingeniería calidad 3M o equivalente e impresión serigráfica con pintura traslúcida.

En las longitudes de los postes deberá considerarse que éstos se empotrarán en muertos de concreto simple de f'c 100 kg/cm2 de 25 cm de diámetro y 70 cm de profundidad.

MEDICION.- 	La medición se hará tomando como unidad la señal para cada tipo, dimensiones y características ordenadas, colocada en su lugar definitivo. No se medirán las señales no colocadas que no cumplan con lo estipulado o no se apeguen a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986).

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para cada señal del tipo y dimensiones ordenados por la Secretaría, ya colocada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o fabricación de las placas y postes; herrajes; protección contra oxidación y acabado estipulados; aplicación de los colores para el fondo, filete, letreros, signos o cifras correspondientes, conforme al tipo de señal y a lo ordenado por la Secretaría; aplicación del material reflejante estipulado; fijación de las placas a los postes; cargas, transportes, descargas y almacenamientos; excavaciones; elaboración del concreto para el cimiento de la resistencia especifica, incluyendo el acero de refuerzo, en su caso; mermas y desperdicios; colocación de las señales en sus lugares definitivos; maniobras; andamios; obra falsa; limpieza; en general todo lo necesario para que la obra quede terminada a satisfacción de la Secretaría, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

EP 044-E.06.- 	INDICADORES DE ALINEAMIENTO METALICO FLEXIBLE (OD-6).

EJECUCIÓN.- 	Los fantasmas se construirán de lámina de acero flexible calibre 20 con pintura de poliéster electroestático de color blanco, con un peso aproximado de 820 grs. la pieza y dimensiones de un metro de largo y 13 cms. De ancho, con un reflejante de alta intensidad de 13 cms de largo y 7.5 cms de ancho, llevara una banda inferior  de vinilo de color negro de 13 cms de largo y 15 cms de ancho y a la vez se hará una excavación de 20 cms x 20 cms x 25 cms de profundidad para la erección del fantasma posterior a la excavación se rellenará con concreto f’c=100 kg/cm2. Deberán cumplir con todos los requisitos señalados en el proyecto, Tipo de Fantasmas de lámina de acero anexo a estas Especificaciones y quedar pintadas y totalmente terminadas antes de ser llevados a los lugares de utilización. Los fantasmas se colocarán en los subtramos de curva en forma y con la distribución indicada en el proyecto y en el párrafo OD-6 de acuerdo con la Normativa para la Infraestructura del Transporte, se colocará una pieza antes de cada obra de drenaje en el sentido del tránsito y en los tramos de tangente a cada 200 m. a tresbolillo,  no se instalarán en los lugares que llevan defensa metálica.

MEDICIÓN.-  	Se tomará como unidad el fantasma de lámina de acero flexible ya colocado en el camino según lo indicado en el Proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el fantasma de lámina de acero flexible ya colocado; este precio unitario incluye lo que corresponda: valor de adquisición de todos los materiales necesarios; acarreos de los mismos al lugar de elaboración; almacenamiento; elaboración del concreto para la erección del fantasma, pintura y aplicación de la franja, reflejante; maniobras requeridas; acarreo de los fantasmas al lugar de su colocación; excavación para su erección; colocación correspondiente y limpieza general de la obra.

E.P.-07.- ALCANTARILLAS DE LÁMINA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO DE 121 CMS DE DIÁMETRO CALIBRE NO. 12.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.03.001/00. Y N-LEG-3/07, la descarga deberá hacerse sobre terreno firme o natural, no se acepta la descarga sobre superficies terraplenadas. Longitudinalmente el tubo deberá ser anclado con concreto f’c=150 kg/cm2 en un ancho de 20 cms y a una profundidad no menor de 40 cms.

MEDICION.- Se medirá de acuerdo a lo establecido en el proyecto, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría, tomando como unidad el metro lineal de tubo terminado, con aproximación a un décimo.

BASE DE PAGO.- Cuando la construcción de alcantarilla de lámina corrugada de acero galvanizado se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Cláusula I de esta Norma, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro de alcantarilla terminada, según su tipo. Estos precios unitarios conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecución de obras, incluyen lo que corresponde por.

- Valor de adquisición de los tubos o láminas corrugadas de acero galvanizado u demás materiales necesarios para la construcción de las alcantarillas. Carga, transporte y descarga de los tubos o láminas y de todos los materiales hasta el sitio de sus utilización y cargo por almacenamiento.

- Carga y descarga en el sitio y forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaría, de los materiales producto de las excavaciones.

- Ensamblado, colocación y apuntalamiento de las láminas corrugadas de acero.

- Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas de todos los materiales, así acomode los residuos de las excavaciones.

- La conservación de la alcantarilla hasta que haya sido recibido por la Secretaría.

- Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.