SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CENTRO SCT HIDALGO

SUBDIRECCION DE OBRAS

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

| LICITACION NUMERO: | LO-009000999-N213-2013 |
| --- | --- |
| OBRA: | Modernización a cuatro carriles , del Km 8+240 al Km 10+000, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obra inducida, obras complementarias y señalamiento, de la carretera: Pachuca – Cd. Sahagùn – Calpulalpan, tramo: Cd. Sahagùn – Calpulalpan, en el Estado de Hidalgo.. |

TRABAJOS POR EJECUTAR

II. SECCION TIPO

III.	ESPESORES DE PROYECTO

Tomando en cuenta, las características del material de apoyo, el volumen y composición del tránsito vehicular que circulará por la vialidad y las condiciones que prevalecerán en el desplante del pavimento se determinaron las siguientes secciones:

| CAPA | ESPESOR M. |
| --- | --- |
| CARPETA ASFALTICA | 0.10 M |
| BASE ASFALTICA | 0.15 M |
| SUB BASE HIDRAULICA | 0.20 M |
| SUBRASANTE | 0.30 M |
| SUBYACENTE CORTE O TERRAPLEN | 0.30 o 0.50 M |
| TERRAPLEN | VARIABLE |

En este proyecto  se considera la ampliación del cuerpo actual, a un ancho de 21.00 metros, para tener una sección tipo A4; la nueva corona estará construida por cuatro carriles de circulación de 3.50 metros de ancho cada uno y acotamiento interno y externo de 0.5 metros y 2.50 metros de ancho respectivamente con una barrera central de base de 1.00 m ., mediante la construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentación, Obra inducida y Señalamiento, de la Carretera Federal Pachuca – Cd. Sahagun, tramo Cd. Sahagun – Calpulalpan;  Km. 8+240 al Km 10+000, en el Estado de Hidalgo

El tramo se aloja en terreno plano.

La estructura del pavimento estará constituida por capas de base hidráulica, base asfáltica y carpeta de concreto asfaltico.

Para proporcionar un drenaje adecuado, será necesario dar un bombeo del dos por ciento (2%) hacia el acotamiento externo de la sección considerada

Los trabajos por ejecutar a que se refiere esta Licitación, se realizarán de acuerdo con lo que corresponda aplicar de las Normas para Construcción e Instalaciones editadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Libro de Construccion), asi como los lineamientos generales para la aplicación de sanciones por incumplimiento del programa de ejecución o de la calidad establecida en las Normas de Legislacion (Libro de Legislacion (N.LEG)).

Los materiales que se utilicen deberán cumplir con lo que corresponda aplicar de las Normas de Calidad de los Materiales editadas por la SCT (Libro de Caracteristicas de Materiales), salvo que el proyecto, las normas particulares o en esta descripción mencionen otra cosa.

El muestreo y las pruebas de los materiales que se utilicen en la ejecución de las obras se ejecutaran de acuerdo con lo que corresponda  aplicar de las Normas para Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas editadas  por la SCT (Libro Metodo de Muestreo y Pruebas de Materiales MMP)

La correcta ejecución y buena presentación son requisitos indispensables para que se acepten los trabajos; la limpieza de las partes de la obra , la limpieza general de la misma y de la zona adyacente;  así como la correcta y oportuna instalación, conservación y mantenimiento del señalamiento de protección de la obra, son parte de la correcta ejecución de los trabajos.

Las cláusulas e incisos a que se hace mención en los párrafos siguientes corresponden a las Normas para la Construcción e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, las Normas de Calidad de los Materiales y las Normas para Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas, editadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, cabe señalar que las especificaciones particulares prevalecerán en lo que corresponda sobre el proyecto y este a su vez prevalecerá en lo que corresponda sobre las normas antes citadas.

El proponente, deberá considerar que es necesario trabajar de tal manera de que en ningún momento se interrumpa la circulación de vehículos tanto en la vialidad principal como en las circundantes a la obra en cuestión (accesos, etc.) y las que se utilizaran para la circulación de vehículos de construcción, además no deberá haber desviación del tránsito no mayor a 2,000 mts de longitud lo cual implica tener terminado un subtramo por el cual pueden circular los vehículos segura y cómodamente antes  de desviarlos para la ejecución del siguiente subtramo,  colocando el señalamiento de protección que cumpla en tipo, forma y distribución conforme a lo establece la norma vigente de la S.C.T., propuesta que deberá presentarse a la Dependencia para la autorización respectiva, previo a su colocación; deberá considerar lo necesario para mantener en buenas condiciones las desviaciones que se construyan manteniendolas de tal manera que no se generen polvos, irregularidades e inestabilidades en la superficie de rodamiento, que provoquen molestias al transito pudiendo colocar capas de material seleccionado y/o productos que garanticen lo anterior, ademas del suministro, colocación, movimientos y mantenimiento del señalamiento informativo, preventivo y restrictivo diurno y nocturno de protección de obra como se indica en los Incisos C,D y F de la  Norma N.CTR.CAR.1.07.016/00 de la Normativa para la  Infraestructura del Transporte, (construcción y conservación de las desviaciones necesarias; protección al tránsito mediante el señalamiento y bandereros que se requieran conforme a lo reglamentado en esta Norma).

Previo al inicio de los trabajos, el contratista se obliga a presentar al residente de supervisión de la Dependencia, la propuesta de logística para trabajar, con planos detallando las desviaciones del transito principal, la estructura del camino de desviación con la propuesta de mantenimiento así como el señalamiento diurno y nocturno que garantice la seguridad y la comodidad de los automovilistas, en la inteligencia de que no podrá ser mayor a 2,000 metros la longitud de desviación operando, a efecto de que sea revisado y en su caso autorizado.

Para la construcción se procederá como sigue:

A).- TERRACERÍAS: CTR.CAR.1.01

A.1.- DESMONTE

El desmonte se realizara únicamente dentro de la superficie a construir, cumpliendo con lo asentado en el inciso F de la Norma CTR.CAR.1.01.001/11 de las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T. ,y  lo considerado en el proyecto de la obra.

A.2.- DESPALMES

Estos trabajos se ejecutaran en el lado de la ampliación según proyecto. Se despalmará el espesor marcado en el proyecto, iniciando del hombro continuando por el talud del terraplén actual y en todo el ancho de desplante del terraplén; así mismo en la zona de cortes, cortando hacia los lados donde se contemplen taludes de terraplenes cuidando de no depositarlos en los cauces. El material producto del despalme se colocara fuera de los ceros de los taludes de terraplenes para su posterior utilización en el arrope de los propios taludes de los terraplenes y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el inciso F de la Norma CTR.CAR.1.01.002/11  o lo que señala para esta actividad el proyecto de la obra.

A.3.- COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES EN LA ZONA DE CONSTRUCCION.

Será al 90% del peso volumétrico seco máximo  (PVSM) del material, prueba AASTHO estándar,  en un espesor mínimo de 20 cm y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma CTR.CAR.1.01.009/11.

A.4.- EXCAVACIÓN DE CORTES EN LA ZONA DE CONSTRUCCION.

Conforme lo señala el proyecto, se procederá a ejecutar la Excavación de los cortes, en todos sus tipo; el material producto de la excavación de los cortes se empleara según lo señale el proyecto para la formación de terraplenes y/o a desperdicio; su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en inciso G de la Norma CTR.CAR.1.01.003/11.

A.4.1 ESCALONES DE LIGA

Se construiran escalones de liga dentro del area donde se apoye la ampliacion de los terraplenes, de acuerdo con lo indicado en el proyecto, para obtener una buena liga entre el terraplen existente y la ampliación, el material aprovechable se utilizara para la formación de terraplenes, el material de desperdicio producto de esta actividad deberá depositarse en banco de desperdicios propuestos por el contratista y/o aceptados por la Secretaria banco  debiendo considerar todos los acarreos al banco de desperdicio y deberá de ser complementado con material de banco; su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.01.004/11.

A.5.- FORMACIÓN Y COMPACTACION DE TERRAPLENES

Se formaran con el producto de la excavación de los cortes, o con material de préstamo de banco. El grado de compactación de las terracerías será en su caso del 90% del PVSM del material, prueba AASTHO estándar, Cuando se trate de materiales no compactables el acomodo se realizará mediante tres (3) tránsitos, por cada uno de los puntos que forman la superficie de la capa, se realizara con tractor montado sobre orugas con peso minimo de treinta y seis (36) toneladas, avanzando y retrocediendo la máquina con movimiento ronceado, según lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda al proyecto y los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma CTR.CAR.1.01.009/11.

Para le ejecución de las terracerías, deberá tener dos turnos de trabajo o los que sean necesarios para terminar las actividades de acuerdo a su programa de ejecucion

A.6.- CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBYACENTE Y CAPA SUBRASANTE SEGÚN PROYECTO EN LA ZONA DE CONSTRUCCION.

De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a extender el material compactable para la formación de la capa subyacente, compactandola al 95% de su peso volumétrico seco máximo  (PVSM), prueba AASTHO estándar,  en los lugares indicados en el proyecto, en un espesor de acuerdo a proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia.

Sobre la capa de Subyacente construida con material de préstamo de banco, se procederá a tender la capa Subrasante compactándola al 100% del PVSM del material obtenido de prestamo de banco,  prueba AASTHO modificada, en espesor de acuerdo a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los Lineamientos indicados en el inciso G de la Norma CTR.CAR.1.01.009/11..

A.7.- PRÉSTAMOS DE BANCO PARA LA ZONA DE CONSTRUCCION.

Según marque el proyecto se deberá explotar los prestamos de banco que elija el contratista y se deberá considerar dentro del precio unitario de las formaciones de los terraplenes, quedando bajo la responsabilidad del Contratista, el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ecológica y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma CTR.CAR.1.01.008/00 y la especificación particular.

B).- OBRAS  DE  DRENAJE

Previo al inicio de trabajos de terracerías, se deberán construir las Obras de Drenaje de acuerdo a lo señalado en el proyecto, a lo que corresponda aplicar de las Especificaciones Particulares y las Normas para la Construcción e Instalación parte CTR.CAR.1.03, y en su caso a lo indicado por la Dependencia.

Para la ejecución de las obras de drenaje, se deberá considerar dos frentes de trabajo uno por cada lado donde se ejecuten las terracerías ò los que sean necesarios para terminar èstas actividades de acuerdo a su programa de ejecución.

Las obras de drenaje que estén en proceso de ejecución deberán ir adelante de las terracerías 500.0 mts. para que no interfieran en el avance de las mismas. Lo anterior aplica para los dos frentes de trabajo

C).- PAVIMENTACIÓN CTR.CAR.1.04:

Las cláusulas e incisos que se mencionan en los párrafos siguientes corresponden a las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Libro de Construccion de Carreteras, Título Pavimentos; a las Normas de Calidad de los Materiales, Edición Norma para la Infraestructura del Transporte (SCT); así como a las Normas de Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas de dicho libro, y/o reglamento  de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, indicado en la nueva Norma para la Infraestructura del Transporte (normativa SCT).

### C.1.-BASE O SUBBASE HIDRAULICA

Sobre la capa  subrasante debidamente terminada se construirá una capa de Base o subbase  hidráulica de acuerdo a lo indicado en proyecto, incluyendo el material procedente del banco de préstamo que elija el contratista asì como sus acarreos. El material que conforme ésta capa se deberá humedecer al grado óptimo y compactar al 100% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de la prueba AASHTO modificada.

Los materiales mezclados previo a su utilización deberán cumplir con las Normas de Calidad especificadas en la Norma N.CMT.4.02.002/11 y para su ejecución se deberán seguir todos los lineamientos indicados en inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/11.

Debido al corto tiempo para la ejecución de los trabajos de pavimentos la contratista ganadora deberá, desde el inicio de los trabajos instalar su planta trituradora para producir materiales para base hidráulica, base asfáltica y carpeta asfáltica. Lo anterior para que las actividades inicien y terminen de acuerdo a su programa de ejecución.

### C.2.- BASE ASFALTICA EN TODO LO ANCHO DE LA SECCIÓN

Sobre la capa base hidráulica debidamente terminada se construirá una capa de Base Asfaltica de espesor indicado en proyecto, utilizando material proveniente de banco de préstamo que elija el constratista asì como sus acarreos. El material que conforme ésta capa se deberá compactar al 95% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de la prueba AASHTO modificada.

Los materiales utilizados deberán ser del tipo indicado en la Norma N.CMT.4.02.002/11; además estos deberán cumplir con las Normas de Calidad y  para su ejecución se deberán seguir todos los lineamientos indicados en el inciso G de la  Norma N.CTR.CAR.1.04.002/11.

### C.3.- RIEGO DE IMPREGNACIÓN

Sobre la superficie de la capa de base hidráulica debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica, a razón de 1.5 lts/m². y en los hombros de los taludes del material que formen el pavimento se aplicara doble riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica, a razón de 1.5 lts/m² en un ancho de 0.50 m.

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.004/00; así mismo deberá cumplir con las Normas de Calidad establecidas  en la  Norma N.CMT.4.05.001 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

### C.4.- RIEGO DE LIGA PARA  CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

Sobre la superficie de la capa de base  Asfaltica debidamente terminada, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica, a razón de 0.5 lts/m².dicho riego deberá estar considerado en los indirectos  de sus  análisis de su precio unitarios

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.005/00, así mismo deberá cumplir con las Normas de Calidad establecidas en la Norma N.CMT.4.05.001/06.

### C.5.- EMULSIONES

Se deberá indicar el tipo  de emulsión asfáltica  a emplear para efectos de control de calidad y recepción de la obra; se requiere además obtener la dosificación adecuada en cada caso conforme a las pruebas de laboratorio necesarias según el trabajo a realizar.

### C.6.- CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

La carpeta que coronará la sección del pavimento tendrá un espesor de 10 cm, la cual se colocará en dos capas que se compactarán lo necesario para lograr que se cumpla con las características establecidas en el proyecto, así como lo indicado en la norma N.CMT.4.05.003.D.1.1.1, de la Normatividad para la Infraestructura del Transporte de la S.C.T., al alcanzar el 95% de su Masa Volumétrica Máxima, determinada por el procedimiento Marshall.

El procedimiento de construcción de la carpeta de concreto asfáltico se deberá realizar conforme a los lineamientos que se describen en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/09 de la Normatividad para la Infraestructura del Transporte de la (S.C.T.)

D). - TRABAJOS DIVERSOS

D.1.- Bordillos de  concreto hidráulico.- elaborados con concreto hidráulico de Fc. = 150 Kg./cm2. Estos bordillos irán sobre la carpeta debidamente terminada y deberán reforzarse con una varilla de 30 cm. de longitud y un diámetro de 3/8” colocada a cada 3.0 metros, conforme al inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.007/00.

D.2.- Lavaderos.- Donde lo indique el proyecto y/o lo ordene la Dependencia, se construirán lavaderos con concreto hidráulico de Fc. = 150 Kg./cm2, los cuales deben construirse en material estable y debidamente anclados en dados de concreto; estos lavaderos permitirán desfogar el agua drenada por los bordillos, en la salida del desfogue deberan tener un lavadero con dentellon como lo indique el proyecto, conforme al inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.03.006/00.

D.3.- Cunetas.- En los cortes que indique el proyecto y/o lo ordene la Dependencia, se construirán cunetas conforme la sección de proyecto y se revestirán con concreto de f’c=150 kg/cm2 y 8.0 centímetros de espesor, debiendo desfogarse donde no erosionen el terraplén, realizando los remates de los cortes que para ello sea necesario, conforme al inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003/00.

E – ESTRUCTURAS:

LIBRO CTR. CONSTRUCCION, PARTE CARRETERAS, TITÚLO 1.02.    ESTRUCTURAS.

Los materiales que se usen en la construcción de las obras de drenaje, deberán cumplir con las especificaciones de las Normas para Caracteristicas de los Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Libro de Caracteristicas de los Materiales y a las Normas de Calidad de los Materiales, Edición Norma para la Infraestructura del Transporte (SCT);

A continuación se señalan algunos de los incisos del Libro  de las Normas de Construcción de esta Secretaria que se consideran más importantes:

1. El cemento Pórtland que se utilice en la elaboración del concreto hidráulico, deberá cumplir con lo establecido en el incisos A,B,C y D de la norma N.CMT.2.02.001/02.

2. Los agregados finos y gruesos que se usen en la fabricación del concreto hidráulico y mortero, se sujetarán a lo indicado en los incisos A,B,C y D de la norma N.CMT.2.02.002/02.

3. El agua empleada en la elaboración del concreto hidráulico deberá satisfacer lo indicado en los incisos C y D de la norma N.CMT.2.02.002/02.

4. El acero estructural deberá satisfacer los requisitos señalados en los incisos C y D de la norma N.CMT.2.03.003/04

5. El acero de refuerzo se sujetará a lo indicado en los incisos C y D de la norma N.CMT.2.02.002/02.

En donde se requieran  concretos hidráulicos para la elaboración de muros y losas, el acabado de los mismos debe ser aparente, para lo cual cuando se utilicen  moldes, éstos deben ser de forro de triplay  nuevo o en buenas condiciones.

El material a desperdicio producto de las excavaciones que resulten de la construcción de obra, deberá ser depositado en el banco de desperdicio elegido por la contratista, en caso de encontrarse a menos de 500 m del eje de proyecto este no deberá provocar problemas en los escurrimientos naturales ni provocar un impacto visual, por lo cual se deberá extenderse el material.

E.1. EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS

Para desplantar o alojar las estructuras de las obras de drenaje será necesario la remoción y extracción de materiales, efectuadas de acuerdo a lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaría. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma NCTR.CAR.1.01.007/11.

E.2. CONCRETOS HIDRAULICOS REFORZADOS

En la construcción de las obras de drenaje que señale el proyecto o la Secretaría, se colocara concreto hidráulico reforzado de f’c del concreto y f’y del acero de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma N.CTR.CAR.1.02.003/04.

E.3. CONCRETOS HIDRAULICOS PRESFORZADO

En la construcción de las obras de drenaje que señale el proyecto o la Secretaría, se colocara concreto hidráulico presforzado de f’c del concreto y f’y del acero de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma N.CTR.CAR.1.02.007/01.

E.4. ACERO A-36

Las características y dimensiones de los elementos y de sus partes, así como los procedimientos de ejecución de los elementos de acero, deberán de estar de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o  lo ordenado por la Secretaría de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma N.CTR.CAR.1.02.008/01.

Además deberán seguirse las especificaciones particulares anexas para este proyecto.

F.	DEMOLICIONES

LIBRO CONSTRUCCION, PARTE CARRETERAS, TÍTULO  1.01 TERRACERIAS.

F. 1. DEMOLICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO

En los subtramos que existan estructuras de concreto hidráulico simple o reforzado, se demolerán aquellas o parte de las mismas que indique el proyecto o lo ordene por la Secretaría, esto con la finalidad de poder construir una nueva estructura que cumpla con los requerimientos hidráulicos y de carga.

En general estos trabajos consisten en demoler con el equipo adecuado las estructuras existentes o partes de ellas y su ejecución atenderá lo que corresponda de los lineamientos indicados en el Inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.02.013/00. El material producto de la demolición deberá ser depositado fuera del derecho de vía en bancos de depósito, que elija la contratista, debidamente autorizados por autoridades competentes.

F. 2. DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA

En los subtramos que existan estructuras de mampostería, se demolerán aquellas o parte de las mismas que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, esto con la finalidad de poder construir una nueva estructura que cumpla con los requerimientos hidráulicos y de carga.

En general estos trabajos consisten en demoler con el equipo adecuado las estructuras existentes o partes de ellas y su ejecución atenderá lo que corresponda de los lineamientos indicados en el Inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.02.013/00. El material producto de la demolición deberá ser depositado fuera del derecho de vía en bancos de depósito, que elija la contratista, debidamente autorizados por autoridades competentes.

F. 3. DEMOLICIONES DE ZAMPEADOS DE MAMPOSTERIA

En las obras que existan zampeados de mampostería y previa indicación de la dependencia, se demolerán los zampeados únicamente en el área que esta señale.

En general estos trabajos consisten en demoler con el equipo adecuado las estructuras existentes o partes de ellas y su ejecución atenderá lo que corresponda de los lineamientos indicados en el Inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.02.013/00. El material producto de la demolición deberá ser depositado fuera del derecho de vía en bancos de depósito, que elija la contratista, debidamente autorizados por autoridades competentes.

G.- TRABAJOS DIVERSOS

Consistentes en:

G.1. Defensas metálicas AASTHO-M-180: calibre 12; se colocarán en el lugar y forma que indique el proyecto o  lo ordene la Secretaría.

G.2. Concreto f’c=150 Kg/cm2 en Zampeados y Dentellones: previa indicación de la residencia, los zampeados y dentellones de concreto hidráulico se construirán únicamente de las dimensiones en las zonas y áreas que esta señale.

Los zampeados y dentellones se construirán donde lo indique la residencia y/o el proyecto, se construirán de concreto hidráulico de f’c= 150 Kg/cm2, su ejecución deberá seguir lo indicado en el inciso G de las  Normas N.CTR.CAR.1.02.002/00.

G.3. Barrera central de concreto.

Regiran las normas para construccion e instalacion de la secretaria de                    comunicaciones y transportes en lo particular. lo que corresponda del manual de       dispositivos para el control de transito en calles, capitulo v.

I.- ESPESORES

Los espesores que han sido indicados, corresponden a materiales ya compactados al grado que en cada caso fue señalado, teniendo en cuenta las tolerancias que marcan las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría.

II.- DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los materiales pétreos y asfálticos que se indican en éstos trabajos por Ejecutar, como fue señalado en cada caso, son aproximadas; y las definitivas serán las que se obtengan como resultado de las pruebas de laboratorio del ejecutor que en cada caso se lleven a cabo; y sean verificadas y aprobadas por la Unidad de Laboratorio dependiente de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro S.C.T. Hidalgo.

III.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir a lo que corresponda a las Normas de Calidad de los Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a las Normas de Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas de dicho libro, y/o reglamento  de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, indicado en la nueva Norma para la Infraestructura del Transporte (normativa SCT).

IV.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTAS.

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá considerar en sus costos indirectos lo necesario para realizar el suministro, colocación, sustitución, movimiento y mantenimiento del señalamiento informativo, preventivo y restrictivo diurno y nocturno de protección de obra durante el tiempo que sea necesario (hasta la conclusión al 100% de los trabajos), la construcción colocación y mantenimiento del señalamiento como se indica en los los Incisos  C, D y F de la  Norma N.CTR.CAR.1.07.016/00 de la Normativa para la  Infraestructura del Transporte,  la SCT; además el contratista estará obligado a extremar precauciones para prevenir y evitar accidentes de tránsito de cualquier naturaleza, ya sea por motivo de las obras o por movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimientos de materiales.

V.- CAMINOS DE DESVIO

Previo al inicio de los trabajos de construcción, el contratista deberá considerar en su propuesta (indirectos), la construcción de caminos de desvió (y su retiro al final de la obra) que garanticen la seguridad y comodidad del automovilista, para ello el camino deberá contar con una estructura de material seleccionado y un tratamiento superficial que permita la duración confortable y segura durante el tiempo de utilización; se deberá considerar lo necesario para mantener en buenas condiciones las desviaciones que se construyan, de tal manera que no se generen polvos, irregularidades e inestabilidades de la superficie de rodamiento que provoquen molestias al transito, además deberá realizar el suministro, colocación, movimiento y mantenimiento del señalamiento informativo, preventivo y restrictivo diurno y nocturno de protección de obra en apego a los planos previamente revisados y autorizados por la Dependencia. Se deberá dar cumplimiento a lo indicado en los incisos C, D y F de la  Norma N.CTR.CAR.1.07.016/00 de la Normativa para la  Infraestructura del Transporte.

VI.-  LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos (2) lugares que se le indiquen, una señal informativa de doscientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros con la leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero se formara con un bastidor de lamina galvanizada G-90 de calibre 16, soportados con columnas de acero estructural A-36 galvanizadas de tipo IPR de 8 x 4 x 22.3 kg/m y ancladas con cuatro (4) anclas de acero comercial A-307 de una (1) pulgada de diámetro en cada columna. Para el fondo del letrero y la leyenda alusiva se usara pintura de aceite de colores azul, negro y blanco.

La elaboración de estas dos (2) señales será por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

VII.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTADA.

Deberá entregar  en su propuesta técnica los datos del laboratorio central y de campo que pretenda utilizar, mismo que deberá ser aprobado por la  Secretaría, ya sea propio o si decide contratar los servicios de un laboratorio particular asentando su razón social, ubicación y domicilio oficial, el nombre de la persona responsable de éste, el cual deberá ser ingeniero civil con cédula profesional y con experiencia en vías terrestres, para comprobarlo deberá anexar currículum para verificar que cuente con la experiencia en control de calidad, el responsable deberá permanecer en la obra durante la duración de ésta; también debe contar con un grupo de personas con experiencia en control de calidad y que conozcan ampliamente los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trata; de igual manera deberá contar con laboratoristas y ayudantes de laboratoristas suficientes para atender todos los frentes de obra en los aspectos de muestreo, manejo, transporte, almacenamiento, preparación de las muestras, ejecución de las pruebas de campo y laboratorio, mantenimiento y calibración  del equipo de laboratorio entre otras, que será verificado por esta Dependencia. El personal deberá estar capacitado y acreditará ante la Dependencia el conocimiento de las pruebas y  procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñen. El jefe de control de calidad analizará estadísticamente los resultados de las mediciones, así como los resultados de las pruebas de laboratorio que se ejecuten. El jefe de control de calidad deberá hacer informes mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, de los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas incluyendo la información necesaria para su interpretación; las cartas de control y los análisis estadísticos realizados, en su caso; las acciones y los tratamientos recomendados de cada concepto de trabajo realizado y el dictamen de calidad. También deberá hacer informes diarios elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día.

Así mismo, una vez adjudicada la obra, el contratista se obliga a instalar un laboratorio en la población más cercana a la obra, para cumplir con los requisitos necesarios para llevar el control de calidad de la obra contratada durante su ejecución, independientemente del laboratorio del campo, los cuales deberán ser aprobados como se indico. Además de  entregar los reportes de las pruebas y análisis estadísticos respectivos a la Secretaría, junto con los números generadores que amparen los trabajos ejecutados en el periodo de la estimación correspondiente.

El laboratorio deberá instalarse antes del inicio de los trabajos con el tiempo suficiente para efectuar los estudios y pruebas necesarias para garantizar que la ejecución de la Obra se haga de acuerdo a lo estipulado en las Normas de Calidad de la Secretaría; en el entendido de que no se le permitirá iniciar ningún tipo de trabajo si no se cumple con esta disposición.

El contratista deberá someter a consideración y aprobación de la Secretaría el número de frentes de trabajo que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo a su programa y necesidades del equipo, la aceptación por parte de la Dependencia de los frentes de trabajos propuestos por el contratista, en ningún caso libera a este de la obligación de disponer de los trabajos en forma tal que permitan llevarlos de una manera ordenada en cada una de las etapas, dejando Tramos terminados al 100% y no semiatacados con actividades parcialmente ejecutadas.

El contratista deberá incluir un video en formato MPG con tomas del desarrollo de la construcción de la obra en sus diferentes etapas la cual se entregará al Centro SCT y en la Dirección General de Carreteras Federales para dar por recibido el trabajo según lo indica la especificación complementaria.

VIII.- REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN FORMA SIMULTÁNEA.

Para la realización de los trabajos de construcción de las estructuras en este tramo, el contratista deberá considerar para ello la construcción de todos los frentes de trabajo  forma simultánea, lo anterior con la finalidad de garantizar la conclusión de los trabajos conforme al programa de obra o en menor tiempo.

IX.- PROTECCIÓN DEL AMBIENTE A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS DE MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

El contratista, para la ejecución de la Obra deberá prever lo necesario para:

Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la  “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente “, a los reglamentos y a las Normas Técnicas Ecológicas, en especial en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de trituración para lo cual se instalaran los equipos de control de emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

Hacer las acciones necesarias para que se proporcione la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales de los bancos explotados.

Suspender  de inmediato las Obras o la explotación de bancos de materiales en caso de que se descubran vestigos arqueológicos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En todos los casos, como se precisa en el Inciso D.4.11 de la Norma N.LEG.3/07 ,Generalidades y Terminología de esta Dependencia, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaría o a terceras personas con motivo de la ejecución de las Obras, por no sujetarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretaría o por violación a las leyes y reglamentos aplicables.

La contratista deberá de considerar en los indirectos, los honorarios de un profesionista experto en materia de impacto ambiental para que revise,  atienda e informe y de seguimiento a las condicionantes señaladas (en el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental), dar seguimiento al plan de manejo de los residuos, la colocación de baños portátiles, además de todo lo referente a esta materia. Dicho profesionista deberá estar disponible en la obra todo el tiempo que dure la misma y tendrá autoridad suficiente para detener los trabajos en caso de incumplimiento en materia de impacto ambiental por parte del contratista.

X.- OBLIGACIÓNES ADICIONALES  QUE EL CONTRATISTA DEBERÀ CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y EN LA ELABORACION DE SU PROPUESTA.

1.- Las inversiones se ajustarán a las autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, considerando para los recursos disponibles la ejecución de metas operativas y no se reconocerán reclamaciones ni sobrecostos de ningún tipo por este motivo.

2.- Los licitantes deberán de considerar en sus propuestas que la fianza de cumplimiento y el contrato de la obra deberán ser formalizados antes de la fecha para el inicio de los trabajos.

3.-  El licitante deberá considerar e indicar en sus costos indirectos la adquisición de una póliza de seguro por daños a terceros con motivo de la construcción de esta obra por $ 10’000,000.00 de pesos, lo anterior se deberá considerar en los costos indirectos.

4.- El licitante deberá incluir en el desglose de sus costos indirectos el pago por concepto de certificación del laboratorio de control de calidad, para aprobar las condiciones físicas y funcionales por cada área, en trabajos de:

- Terracerías y Pavimentos

- Asfaltos y Mezclas asfálticas

- Cementos y Concretos hidráulicos, (incluye Calibración de máquinas de ensaye).

Dicho pago será realizado ante la Unidad General de Servicios Técnicos, del Centro S. C. T. Hidalgo, de conformidad con el costo estipulado en el catálogo de tarifas de productos vigentes en la S. C. T.  por $ 8,710.00 (Ocho mil setesientos diez pesos 00/100 MN) más IVA, por cada area (para un total de tres rubros), tal como se indica en las bases de licitación.

5.- Se precisa con esta nota que para poder avalar los trabajos ejecutados el licitante ganador deberá presentar invariablemente en forma quincenal los reportes de control de calidad de la obra realizada.

6.- El licitante deberá considerar en su propuesta el “proceso P0705” “Verificación de Calidad de Carreteras a cargo de la SCT” el cual es el procedimiento autorizado por la dependencia para llevar a cabo la verificación  de calidad de la obra.

7.- Se hace la aclaración que una vez realizada la evaluación del laboratorio de control de calidad por parte de la Unidad General de Servicios Técnicos, el licitante deberá considerar que el personal y equipo de laboratorio evaluado deberá permanecer en el lugar de la obra durante el tiempo de ejecución de los trabajos asignados a su respectiva área.

8.- El licitante ganador deberá dar  cumplimiento con la normatividad ambiental vigente contratando los servicios de un asesor ambiental aplicable al proyecto considerando entre otras, bitácoras, registros, residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera, aguas residuales, residuos sólidos, ruido, protección al suelo, etc.

9.-  Cuando la obra presente más de un 10% de atraso respecto al Programa de Obra Autorizado el contratista seleccionado deberá implementar dobles turnos de trabajo sin que esto sea motivo de reclamación alguna.

10.- El licitante esta obligado a presentar invariablemente todos los permisos requeridos (SEMARNAT, Reserva Correspondiente, CNA, Ejidales, Municipales, Particulares, Etc.) para la explotación de los bancos de material.

11- Se precisa que si durante el proceso constructivo, la empresa seleccionada para ejecutar los trabajos cambia la ubicación del banco de materiales propuesto en su concurso, por ningún motivo se modificará el precio unitario presentado en su propuesta.

12.- El licitante deberá presentar croquis de la ubicación de banco de materiales que    propone.

Cabe aclarar que todas las pruebas de calidad que realice la empresa ganadora de la licitación deberán ser desarrolladas por un laboratorio autorizado y reconocido previamente por la dependencia, sin la cual no será posible la validación de dicha calidad de los trabajos que sean ejecutados.

El contratista será el responsable del aseguramiento y control de calidad y la dependencia en forma directa o a través de una empresa supervisora realizara la verificación de calidad, por medio de muestreos  y ensayes de materiales.

13.- El licitante deberá considerar en su propuesta que el tendido de la carpeta    asfáltica deberá realizarla en dos capas, lo anterior con la finalidad de disminuir en la medida de lo posible las juntas que se presentan por los arranques de la finisher durante su tendido.

14.- Se deberá tener el debido cuidado para que al momento del tendido de la carpeta de concreto asfaltico, las juntas longitudinales deberán coincidir con la ubicación del señalamiento horizontal, es decir con la raya separadora de carriles y con las de acotamiento.

15.- El licitante deberá tener el debido cuidado para formar y compactar el chaflan en los extremos de la carpeta asfáltica, como mínimo de la forma que señala la norma (N.CTR.CAR.1.04.006/09).

16.- El licitante deberá tomar las consideraciones necesarias para determinar el índice de perfil de la última capa de la carpeta asfáltica en cada línea de tenido de cada subtramo de 200 m. de longitud dentro de las 48 horas siguientes a la terminación

de la compactación; sin la consideración de este levantamiento no se podrán avalar los trabajos de tendido en la ultima capa de la carpeta asfáltica.

17.- El licitante deberá desglosar claramente en sus análisis de precios unitarios los acarreos y sobreacarreos que estén considerando en su propuesta.

18.- Se precisa con esta nota que el arrope de los taludes deberá realizarse con material producto de los despalmes de cortes; de desplante de los terraplenes y de excavaciones de cajas.

19.- En el caso de los acarreos de los materiales, que incluya en su propuesta económica, el licitante deberá considerar en sus costos invariablemente la tarifa estatal autorizada y vigente a la fecha de la recepción y apertura de ofertas, lo cual de no ser así, será desechada la propuesta.

20.- El licitante deberá considerar en su propuesta que el material producto de la extracción de azolves y demoliciones deberá desperdiciarse a una distancia minina de 1 km. Y fuera del derecho de vía por lo menos 350 metros, con previa anuencia del propietario del banco así como de las autoridades correspondientes.

21.- Cuando en su propuesta incluya bancos de materiales cuya explotación requiera el uso de explosivos el licitante deberá anexar a su propuesta técnica el permiso general de explosivos vigente en la fecha de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas, así como durante el plazo de ejecución de los trabajos, señalado en las bases de licitación del concurso.

22.- A la empresa licitante ganadora se le exigirá que la planta de asfalto deberá de contar con tres tolvas como mínimo y contar con carga directa a los camiones o de silos, por lo cual no se permitirá la carga de la carpeta del suelo, de no contar la planta de asfalto con mínimo tres tolvas, deberán de indicar en su propuesta económica el costo de la misma, desglosándolo en los indirectos de obra.

23.- Una vez concluida la obra, las desviaciones construidas deberán ser desvanecidas por el contratista de tal manera que no se obstruya el drenaje longitudinal y transversal dentro del derecho de vía.

24.- El contratista deberá considerar en sus costos indirectos el proyecto de señalamiento de protección de obra diurno y nocturno que esté considerando, cantidad y presupuesto del mismo, y este deberá considerarse de acuerdo con lo indicado en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras ( Dispositivos para protección en un camino de dos carriles cerrado

totalmente, circulándose por una desviación).

25.- Se precisa con esta nota aclaratoria que una vez concluida la obra, la limpieza del tramo incluye el papeo para tamaños superiores de 4” de diámetro, en todo el ancho del derecho de vía, lo anterior deberá considerarse en los indirectos de obra así como toda la basura de cualquier tipo que se encuentre dentro del derecho de vía en ambos extremos del tramo en proceso de construcción.

26.- Las estimaciones se generarán por periodos quincenales, por lo cual los programas de ejecución de obra y de suministros de: adquisición de materiales, maquinaria y equipo, mano de obra y personal técnico, deberán presentarlos en periodos quincenales.

27.- Se precisa con esta nota aclaratoria que los volúmenes en más o en menos resultantes de la ejecución de los trabajos en relación con el proyecto, no implicarán reclamación alguna para modificar los precios unitarios propuestos por el licitante.

28.- Cualquier incumplimiento a lo dispuesto en cada uno de los puntos aclarados y/o precisados será motivo suficiente para el desechamiento de la propuesta de que se trate (técnica o económica).

XI). - SEÑALAMIENTO

XI.1.- Marcas de pavimento (centrales y laterales).- Se hará la pintura de rayas en el pavimento de acuerdo con el proyecto y con la N.PRY.CAR.10.01.002/05 de la SCT.

XI.2.- Señalamiento vertical.- Se fabricará y colocará de acuerdo con lo establecido en el proyecto y con el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de la SCT.

Por otra parte, durante el tiempo que dure la obra, el Contratista estará obligado a instalar y conservar en buenas condiciones el señalamiento de protección de obras necesario en armonía con el manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras (Edición SCT).  Los costos que esto genere, el proponente deberá considerarlos en sus indirectos de obra. Se exigirá su estricto cumplimiento y no se efectuara ningún pago adicional por dichos conceptos.

# Text boxes

Corte Seccion

Carpeta Asfaltica       10 cm

Base Asfaltica             15 cm

Subbase Hidraulica   20 cm

Subrasante                  30 cm

Subyacente                 30 cm  corte y 50 cm  terr.

4.88 m

Fondo blanco,      Letras negras

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

LA RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

CONSTRUYE

2.44 m

_______________________

Longitud : _________________

Perfiles negros

3.66 m