SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. “TAMAULIPAS”

| Licitación Núm.: | LO-009000999-N226-2013 |
| --- | --- |
| Obra : | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA VICTORIA - MONTERREY, TRAMO: CD. VICTORIA – MONTERREY, SUBTRAMO: DEL KM. 5+900 AL KM. 10+000, INCLUYE ESTRUCTURA UBICADA EN EL KM. 8+760, MISMO TRAMO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. |

E S P E C I F I C A C I O N E S   P A R T I C U L A R E S  (EP)

PROPOSICIÓN DE CLAUSULAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN

El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenará su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada con lo que corresponda a lo indicado en las presentes bases de licitación. El Contratista al que le sea otorgada la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma, deberá comunicar a esta Secretaría el Currículum Vitae de la empresa y su personal que pretenda emplear para el control mencionado anteriormente, con el objeto de que la misma determine si tiene la capacidad necesaria para ello; en caso contrario deberá proponer a otra que sea calificada positivamente, sin que esto implique que representaré apoyo para solicitar algún pago adicional.

En el caso que determine llevar el control anterior con elementos propios, deberá presentar la relación y el organigrama del personal por emplear y experiencia del mismo, a fin de que sea sancionado por la Dependencia.

###### GENERALIDADES

EP-01.- OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices como a lo dispuesto en la Sección 5 de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que podrá ser causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

EP-02.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

EJECUCIÓN.-En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada, el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación.

C  o  n  c  e  p  t  o  s

En lo que corresponde a excavaciones de cortes norma N.CTR.CAR.1.01.003/00  escalones de liga norma N.CTR.CAR.1.01.004/00,  y adicionales abajo de la subrasante, de ampliación de cortes, , de Afinamiento rebajes de la corona de cortes y/o de terraplenes existentes norma N.CTR.CAR.1.01.006/00  , de abatimiento de taludes, norma N.CTR.CAR.1.01.014/00   y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas,  norma N.CTR.CAR.1.01.015/00   por unidad de obra terminada, sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue:

1.- Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre: descarga del material para la formación de terraplenes; y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A)

b).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B)

c).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C)

d).- En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de los cortes.

e).- Con los costos obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

2.- Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreos al banco de desperdicio; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.-  Los análisis de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A)

b).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B)

c).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C)

d).- En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreos al banco de desperdicio; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo en su caso, su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

e).- Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

Se hace notar que el proponente al considerar la clasificación promedio para todo el tramo objeto de la licitación, tomo en cuenta todas las condiciones que pueden influir en ellos y que los datos asentados en el proyecto y/o pliego de requisitos, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y otras características, los ha proporcionado la Secretaría únicamente como orientación a titulo informativo. En consecuencia, queda bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del Contratista en cuanto a los precios unitarios., y lo que corresponda en el inciso G. EJECUCIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.01.003/00, F.-EJECUCIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.01.004/00, F.-EJECUCIÓN de norma N.CTR.CAR.1.01.006/00, F.- EJECUCIÓN  de la norma N.CTR.CAR.1.01.014/00, INCISO G.-EJECUCIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.01.015/00, normas de construcción de carreteras de esta Secretaria.

MEDICIÓN. Se tomara como unidad el metro cubico de excavación, según su tipo y ejecución, terminado, con aproximación a la unidad, y a lo considerado en lo que corresponda de los incisos:

I.1.- MEDICIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.01.003/00, H.- MEDICIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.01.004/00,F.-MEDICIÓN de norma N.CTR.CAR.1.01.006/00,F.- MEDICIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.01.014/00, I.- MEDICIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.01.015/00, normas de construcción de carreteras de esta Secretaria.

BASE DE PAGO. Cuando se contrate a precio unitario por unidad de obra terminada, se pagara al precio unitario fijado en el contrato, para el metro cubico de excavación, terminado y a todo lo que corresponda de los incisos para cada caso, J.-BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.003/00,I.- BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.004/00, I.- BASE DE PAGO de norma N.CTR.CAR.1.01.006/00,I.-BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.014/00, y J.- BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.015/00, normas de construcción de carreteras de esta Secretaria.

EP-04.- VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA.

El Contratista deberá incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un vídeo digital en formato MPG y en CD, con tomas del desarrollo de construcción de la obra, durante las etapas de Terracerías, drenaje y pavimento ya sea flexible o rígido, con una duración total de 1 (una) hora, con información editada propia de la carretera y de la integración de la obra con el medio que la rodea, misma que obtendrá de diversas fuentes como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante el desarrollo de la obra, se realizarán toma terrestre y aérea, enfatizando las actividades de la pavimentación (desde el proceso de obtención de los materiales pétreos, la fabricación del concreto asfáltico o hidráulico, su colocación hasta la terminación total de esta actividad). Se entregará una copia de dicho vídeo a la mitad de la obra para su revisión y correcciones en el Centro SCT y en la Dirección General de Carreteras , de igual forma un segundo  vídeo de la parte restante de la obra, para que ambas partes formen un vídeo completo en el formato antes mencionado, una vez concluido el vídeo, éste se entregará en 5 (cinco) juegos en el Centro SCT y en la Dirección General de Carreteras , para dar recibido el trabajo; el costo total correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

EP-05.- LETREROS INFORMATIVOS

EJECUCIÓN: 	Se fabricaran letreros informativos de obra que se colocaran al inicio y al final del tramo, en los lugares que ordene la propia Secretaría.

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos lugares que le indique la Dependencia en el tramo, un “Letrero Informativo de la Obra” con las dimensiones y la leyenda que se indican a continuación (se anexa ejemplo):

Especificación de diseño:

- Medidas de la señal: 2.44 metros x 4.88 metros

- Puntaje de textos: Título 650 Pts, Mensaje Central 800 Pts, Mensaje Inferior 500 Pts. y la firma de gobierno federal 400 Pts. (No se puede reducir por norma de seguridad vial)

- Tipografía:

- Presidencia firme.

- Las palabras Gobierno Federal como Vivir Mejor van en negritas, es decir tipografía Presidencia Fuerte.

- El título de la obra va en mayúsculas, en un solo renglón y negritas, es decir tipografía Presidencia Fuerte.

Colores para impresión:

- Para los tonos de Vivir mejor (se anexa guía de pantones)

- Para barras y textos, el color es azul: Pantone 293 C Valores: CMYK 100.57.0.2  RGB 43.76.127

- Los logotipos de Gobierno Federal y Vivir Mejor están en los manuales de identidad respectivos.

Características de la Señal:

- Utilizar lámina de acero galvanizado calibre 14

- Para la estructura de soporte se debe realizar un proyecto específico, de acuerdo con las condiciones del lugar donde se va a instalar.

Su costo que incluye: todo lo que corresponde por: valor de fabricación o adquisición de los letreros informativos y de todos los accesorios necesarios, cargas, descargas, transporte hasta el lugar de la obra, almacenamiento, mermas y desperdicios, colocación, montaje, limpieza y en general todo lo necesario para su correcta ejecución, los deberá considerar en los indirectos de obra de su propuesta.

(LEYENDA PENDIENTE)

EP-06.- BANCOS DE DEPÓSITO PARA LOS MATERIALES DE DESPERDICIO.

Para el caso de excavaciones de cortes en el terreno natural, cuando el material se desperdicie, el licitante al formular la proposición, deberá tomar en cuenta, que los bancos de depósito para los materiales de desperdicio, correrán por cuenta del contratista, y por lo tanto éste deberá hacer todos los arreglos requeridos, para su adquisición y cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios, para su utilización; incluyendo además, el acarreo del material al banco de desperdicio que elija el contratista, descarga y depósito en la forma que indique la Secretaría, por lo que ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista la utilización de los bancos de depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

E.P-07.-	DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACIÓN Y SUS APENDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios que proponga para los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la SCT como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

EP-08.- BANCO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE.

El proponente deberá tener en cuenta en su Proposición que los bancos para obtener el material  como la piedra, la arena, el agua y otros materiales necesarios para la construcción de terracerías, las estructuras, obras de drenaje y trabajos diversos, deberán ser localizados y propuestos por el Contratista y acepte la Secretaría. Deberá considerar lo correspondiente por el pago de regalías y permisos de explotación, así como todo lo correspondiente al inciso G.EJECUCIÓN  de la norma N.CTR.CAR.1.01.008/008, y a las normas de las Características de los Materiales CMT para cada material a utilizar según su tipo y clasificación.

En caso de que la Secretaría, por alguna razón no acepte los bancos que se le propongan y sea necesario extraer los materiales de alguno o algunos bancos a los inicialmente considerados por el Contratista, este cambio no será motivo de modificación alguna a los precios unitarios anotados en la Relación (Forma E-7).

EP-09.- CEMENTO QUE DEBERÁ EMPLEARSE

El contratista estará obligado a usar cemento Portland tipo I y en la elaboración de todo el concreto hidráulico de las diferentes resistencias especificadas, que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, a menos que el proyecto y/o la Secretaría directamente ordene el empleo de otro tipo de cemento; por lo tanto, en caso de que el contratista por convenir a sus intereses o por cualquier otra causa, llegare a utilizar otra clase de cemento diferente al antes indicado, deberá solicitar la aprobación de ésta Secretaría para el cambio, y  estará obligado a absorber por su cuenta los incrementos que por ello resulten, sin que se reflejen en los precios unitarios consignados en su proposición, y a todo lo indicado en la norma N.CMT.2.02.001/02 Calidad del Cemento Portland.

EP-10.- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CON  VARILLAS DE LIMITE ELÁSTICO IGUAL O MAYOR DE 4200 KG/CM2, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:	El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la Secretaria, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección y cumplir, en lo que corresponda, con el inciso G y H de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004/02  de esta Secretaria.

MEDICIÓN:	La medición del acero para concreto hidráulico  se efectuara de acuerdo a lo indicado en el inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004/02  de esta Secretaria, tomando como unidad el kilogramo.

BASE DE PAGO:	La adquisición, el habilitado y colocación del acero de refuerzo para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se pagara al precio fijado en el contrato para el kilogramo. Este precio incluye lo que corresponda por: adquisición, cargas, descargas, acarreos necesarios del almacén hasta su colocación; cortado, desperdicios, doblado, empalmes traslapados o soldados, limpieza, armado con alambre quemado y/o puntos de soldadura, separadores y/o calzado, y todo lo necesario para la colocación conforme al proyecto, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y a lo que corresponda del inciso J.- BASE de PAGO de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004/02  de esta Secretaria.

EP-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DREN DE TUBO DE 7.6 CM DE DIAMETRO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 7.6 CM DE DIAMETRO, PARA SUBDRENAJE. LOS TUBOS SE COLOCARAN COMO SE INDICA EN EL PROYECTO, CON LAS DIMENSIONES Y PENDIENTE DE 2.0% Y DEMAS CARACTERISTICAS DADAS, Y CONSTARA DE UN TUBO DE P.V.C. ó DE ASBESTO DE 7.6 CM DE DIAMETRO COLOCADOS SEGÚN LA DISTRIBUCION INDICADA EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES, LA COLOCACION DE LA CAPA DE PIEDRA QUEBRADA SE EFECTUARA HUMEDECIDA, PARA EVITAR SEGREGACION, COLOCANDOLOS A VOLTEO Y CON SUAVE APISONADO, PARA SU ACOMODO, EVITANDO PROVOCAR DAÑOS EN EL TUBO.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO (m) DE TUBO DE ASBESTO DE 7.6 CM DE DIÁMETRO, COLOCADO.

PARA EFECTOS DE PAGO SE CUANTIFICARÁN LAS UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS EN LA OBRA, DE ACUERDO AL PROYECTO.

BASE DE PAGO:

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO (m) DE TUBO DE ASBESTO DE 7.6 CM DE DIÁMETRO. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA ADQUISICION O FABRICACION DE LOS TUBOS, LOS CARGOS POR EQUIPO MAYOR O MENOR, ASI COMO LA MANO DE OBRA PARA REALIZAR LAS PERFORACIONES, CARGAS, TRANSPORTES, DESCARGAS, ALMACENAJE, CORTES, JUNTAS, PUNTAS, PROTECCION CONTRA LA CORROCION, MANIOBRAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, ASI COMO LA MANO DE OBRA, MERMAS Y DESPERDICIOS, LIMPIEZA PARCIAL Y/O TOTAL, ASI COMO LOS CARGOS POR CARGAS, DESCARGAS Y TRANSPORTES DEL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, SOBRANTES Y/O DESPERDICIOS, LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE SEGURIDAD NECESARIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO CON EL PROYECTO.

E.P.12 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EN LA OBRA, EL EQUIPO BASICO Y PERSONAL

El concursante presentará una relación de vehículos, equipo y maquinaria, y de personal que considere básicos en sus Programas de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción y de Personal, y que se obliga a mantener en la obra durante el plazo de ejecución del contrato, de los que no procederán ningún pago adicional.

El Contratista previamente a la iniciación de los trabajos con cada ejercicio recabará el conocimiento y conformidad de la Dependencia, de la mencionada relación de vehículos, equipo, maquinaria y personal que permanecerá en la obra durante el plazo de ejecución.

EP-13.-	CERCADO CON POSTES DE CONCRETO Y SEIS (6) LÍNEAS DE ALAMBRE DE PÚAS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:	La cerca de alambres de púas, estará formada con postes de concreto de f'c = 150 Kg/cm², de quince (15) por quince (15) centímetros de sección transversal y doscientos (200) centímetros de longitud total, de los cuales (40) centímetros quedarán empotrados y fijados en el terreno con concreto hidráulico de f’c=100 Kg/cm² como se muestra en croquis anexo en todo su perímetro. El armado de los postes deberá ser de armex de 12x12 de acero de alta resistencia, la pintura del poste deberá ser con pintura vinílica sin rebajar a razón de ½ Lt/m² de superficie.

La separación entre poste y poste será de cuatro (4) metros medido horizontalmente y entre ellos se tenderán seis (6) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12) con galvanizado para prevenir su corrosión.

Se deberá de considerar lo indicado en el inciso F. EJECUCIÓN, G. CRITERIOS DE ACEPTACION, de la norma N.CTR.CAR.1.07.015/00 y normas N.CMT Características de los  materiales.

MEDICIÓN:	La medición se hará horizontalmente considerando como unidad al metro de cercado de alambre de púas colocado y terminado, por unidad de obra terminado, redondeando el resultado a la unidad , conforme a lo indicado en el inciso H. MEDICIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.07.015/00 de esta  Secretaría

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada de cercado de alambre de púas, se hará al precio fijado en el contrato para el metro; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales; adquisición o fabricación de los postes de concreto; cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamientos; perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes en el terreno natural; equipo y materiales para su colocación; colocación; restirado y sujeción del alambre a los postes; rellenos con concreto hidráulico de f’c=100 Kg/cm²; desperdicios; pintura y mano de obra, con pintura vinílica en toda su longitud, con una dosificación de ½ litro por metro cuadrado, los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas, y lo que corresponde al inciso I.-BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.07.015/00 de esta  Secretaría, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

EP-14.-  REVESTIMIENTO DE CUNETAS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: 	Deben realizarse los trabajos correspondientes al revestimiento de cunetas con concreto hidráulico de f'c = 150 kg/cm², con tamaño máximo de  ¾”, conforme a lo señalado en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003/00 y a la norma N.CTR.CAR.1.02.003/04 de esta Secretaría.

Las cunetas deben de construirse con la sección geométrica indicada en el anexo “Geometría de Cunetas” y/o proyecto o indique la Secretaría, con juntas de construcción a cada 1.5 m.

MEDICIÓN: 	El revestimiento de cunetas construidas conforme al proyecto anexo “geometría de cunetas” o lo ordenado por la Secretaría, se medirá tomando como unidad el metro de cuneta de concreto hidráulico, con aproximación a un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I y H de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003/00.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro de cuneta de concreto hidráulico; este precio unitario incluye, además de lo señalado en el inciso J.- BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.03.003/00  y lo que corresponda del inciso J. de la norma N.CTR.CAR.1.02.003/04 de esta Secretaría, lo que corresponda por: valor de adquisición de los materiales requeridos, excavación y afine de la superficie, cimbra, curado del concreto, cargas, descargas y transportes de todos los materiales hasta el lugar de la obra y equipo requerido para las operaciones previas, mermas; desperdicios y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la correcta ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados durante los transportes, cargas y descargas.

EP-15.-   RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA TIPO ALQUIDAL, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- El pintado de rayas, símbolos y letras en el pavimento, deberá efectuarse con pintura termoplástica tipo alquidal, de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cual deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo se le adicionará adelgazador. La pintura deberá cumplir con los requisitos de la norma N.CMT.5.01.001/05 de las características de los materiales, y su ejecución deberá realizarse en general como se indica en la norma N.CTR.CAR.1.07.001/00 de esta Secretaría.

La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (15 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (esferas de Vidrio) en la proporción necesaria para que se cumpla con el coeficiente de retroreflexión indicado en la norma  N.CMT.5.01.001/05 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte así mismo las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos de calidad señalados en la norma antes citada.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

MEDICIÓN.- La medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, por unidad de obra terminada según su tipo y con aproximación a una décima (0.1) para cada ancho ordenado. Los símbolos y letras se medirán tomando como unidad el símbolo o leyenda terminada. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos o letras mal trazados que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría. Así como lo indicado en el inciso I.- MEDICIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.07.001/00 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos o leyendas ordenados por la Secretaría. Este precio unitario incluye lo que corresponda por : valor de adquisición o de fabricación de los materiales requeridos para ejecutar las operaciones previas y el recubrimiento (pintura y esferas de vidrio); cargas, transportes hasta el lugar de la obra, descargas y almacenamientos; maniobras; mano de obra y equipo requerido para las operaciones previas y para el recubrimiento, con la dosificación que fije el proyecto; mermas; desperdicios; los demás materiales y operaciones necesarios para la ejecución del trabajo; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, lo contemplado en inciso J.- de la norma N.CTR.CAR.1.07.001/00 de esta Secretaría.

EP-16.-   SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- Las señales verticales se instalarán en los lugares señalados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, debiendo apegarse en cuanto a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986). El señalamiento vertical bajo será de lámina galvanizada por inmersión en caliente, cal 16 lisa, con ceja perimetral 2.54 cm., troqueladas de un solo golpe, las orejas se harán utilizando lámina galvanizada cal, 14, unidas a la señal mediante punción  mecánica con un mínimo de 5 (cinco) punciones por oreja (no soldadas ni remachadas) y serán de forma trapezoidal con dimensiones  de 2” x 4” x 3/16 con una perforación ovalada al centro de ¾”x 5/8”.Las señales serán en papel reflejante grado diamante  cúbico,    con letras, filete y símbolo recortables en acabado grado diamante cúbico , con excepción  de color negro que será en acabado serigrafico un 15% más ancho en el rasgo en este último caso (tinta) , empleando exclusivamente la recomendada por el fabricante del papel reflejante. Las señales deberán ser tratadas mediante sistemas automáticos y cámaras de lavado y deberán ir sin pintar  en su parte posterior. A la parte frontal de la señal  se le dará el acabado correspondiente según el tipo de señal.

La tinta a usar en la serigrafía deberá garantizarse por un periodo de 5 (cinco) años  contra decoloración de las tintas, no se permitirá la sustitución de la serigrafía por vinil

Los postes sostén serán de PTR de 2” x 2” en calibre 14 y acabado galvanizado por inmersión en caliente para la señales SP y SR  de 71 x 71 cm., las SIG de 56 x 300 cm., SID-8 y SID-11  de 56 x 239 cm., y/o 56 x 300 cm., SII-14 Kilometraje con ruta y SII-15 Kilometraje sin ruta (una charola) y  OD-5 de 30 X 122 cm.

Se colocarán postes de PTR de 2.5” x  2.5” x 1/8” de espesor y acabado galvanizado por inmersión en caliente, para todo el señalamiento vertical bajo, no indicado en el párrafo anterior y para los casos de doble charola según norma respectiva.

Las perforación requeridas para la sujeción del señalamiento deberán realizarse previo al acabado galvanizado, lo cual será verificado por la Dependencia.

El señalamiento vertical bajo con medidas de 56 x 239 cm., 56 x 300 cm., y 86 x 300 cm., se colocará en (2 postes)

Los postes de kilometraje continuo y múltiplos estarán compuestos por dos charolas en cada poste.

Los herrajes para la fijación de las señales, tornillos, tuercas, rondanas planas y de presión deberán ser galvanizados de acuerdo a la norma ASTM A-307 y A-325

La cimentación del señalamiento vertical bajo será de 50 cm., como mínimo y el relleno será  de concreto hidráulico de f’c=100kg/cm2 de 25 cm. de diámetro y 70 cm de profundidad.

No se permitirá la colocación de señalamiento que presente ralladuras, oxidación, golpes, abolladuras, etc.; debiendo sustituirse dichos elementos a satisfacción de la Secretaría, además el señalamiento deberá cumplir con las normas de características de los materiales N.CMT.5.01.002/05, N.CMT.5.02.002/05, N.CMT.5.03.001/05, y normas N.CTR.CAR.1.07.005/0O, N.CTR.CAR.1.07.006/00 de esta Secretaría.

En la parte posterior de tableros y charolas del señalamiento vertical, en el ángulo inferior derecho se colocara una etiqueta adherible, con la leyenda “Propiedad Federal S.C.T.”  y con los datos generales del fabricante.

Para el caso de señales elevadas de una o dos banderas, los postes, estructuras o columnas serán de acero estructural H-55 ó similar y tendrán la sección suficiente para resistir los vientos de diseño para zona urbana y zona costera; los bastidores serán fabricados con Zetas calibre 12 ó cuadradas de 2x2 calibre 14, para montaje; tanto postes como bastidores contarán con placas de montaje.

La cimentación de todas las señales elevadas, la estructura se anclará en una base de concreto hidráulico de f’c= 150kg/cm2, cuyas dimensiones, armados y forma de anclaje serán de acuerdo al cálculo estructural.

Nota adicional

El licitante deberá presentar el certificado de calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001-2000 en la fabricación del papel reflejante, así como las tintas a emplear en la serigrafía, mismas que deberá anexar en su propuesta técnica; el no hacerlo será motivo de descalificación.

MEDICIÓN.- La medición se hará tomando como unidad la pieza de señal del tipo, dimensiones y características ordenadas, por unidad de obra terminada, debidamente colocada en su lugar definitivo, así como a lo indicado en el inciso H. de la Normas N-CTR-CAR-1-07-005/00  señales verticales bajas  e inciso I.- de la norma N-CTR-CAR-1-07-006/00 señales verticales elevadas de esta Secretaria.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para cada señal del tipo y dimensiones ordenados por la Secretaría, ya colocada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o fabricación de las placas y postes; herrajes; protección contra oxidación y acabado estipulados; aplicación de los colores para el fondo, filete, letreros, signos o cifras correspondientes, conforme al tipo de señal y a lo ordenado por la Secretaría; aplicación del material reflejante estipulado; fijación de las placas a los postes; cargas, transportes, descargas y almacenamientos; excavaciones; elaboración del concreto para el cimiento de la resistencia especificada, incluyendo el acero de refuerzo, en su caso; mermas y desperdicios; colocación de las señales en sus lugares definitivos; maniobras; andamios; obra falsa; limpieza; en general todo lo necesario para que la obra quede terminada a satisfacción de la Secretaría, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, y a todo lo correspondiente al inciso I de de la Normas N-CTR-CAR-1-07-005/00  e    inciso    J.- de la norma N-CTR-CAR-1-07-006/00 de esta Secretaria.

EP-17.-   VIALETAS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.-En la instalación de las vialetas su fabricación será con material plástico estabilizado para contrarrestar la acción de los rayos ultravioletas, con dimensiones de 10 x 10 x 2 cm., con reflejante en dos caras para las de color amarillo y en una cara para las de color blanco, mediante acrílico transparente  protector de micro prismas con espesor de cuerpo plástico de 1.8 mm y un ángulo de 29 grados en ambas caras, y a todo lo que corresponda a lo indicado en el inciso F.EJECUCIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.07.004/02 de Construcción de Carreteras de esta Secretaria.

En la parte inferior la vialeta deberá ser sin perno y pegada al concreto asfáltico con adhesivo  a base de  resina epóxica (dos componentes), al colocar la vialeta con el pegamento en la superficie de rodamiento  debe quedar perfectamente limpio para una mejor adherencia de la misma. Se deberá tener cuidado que la vialeta tenga pegamento en toda su base.

MEDICIÓN.-Cuando la instalación de vialetas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, se tomara como unidad la pieza de vialeta colocada y terminada, según su tipo, el proyecto y a lo indicado por la Secretaria, así como lo que corresponda al inciso H. MEDICIÓN de la norma N.CTR.CAR.1.07.004/02 de esta Secretaria.

Para su medida y aceptación deberá de considerar lo que corresponda al inciso G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO de la norma N.CTR.CAR.1.07.004/02 de esta Secretaria

BASE DE PAGO.-Cuando la instalación de vialetas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, se pagara al precio fijado en el contrato para la pieza de vialeta colocada o terminada, según su tipo, el proyecto y a lo indicado por la Secretaria, al inciso I.BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.07.004/02 de esta Secretaria. Debiendo su adquisición, adhesivos o pegamentos y demás materiales necesarios para su instalación, carga, transporte, descarga de los materiales hasta el lugar de su instalación, almacenamiento, limpieza de la superficie donde se instale, ubicación, premarcado, los tiempos de los vehículos empleados en el transporte, su conservación, hasta ser recibidos por la Secretaria, y todo lo necesario para su colocación y correcto funcionamiento.

EP-18.-	LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:	Se construirán de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, de tamaño máximo de agregado de  ¾”, reforzado con malla electro soldada de 6-6 de 10 x 10 cm;  de conformidad con las dimensiones señaladas en el anexo “Geometría de Lavaderos”, en los lugares y de las dimensiones y forma que indique el proyecto, y/o ordene la Secretaria; atendiendo lo que corresponda de los lineamientos indicados en el Inciso F.- EJECUCIÓN e inciso G. De la norma N.CTR.CAR.1.03.006/00

MEDICIÓN:	Se tomará como unidad el metro de lavadero terminado de concreto hidráulico reforzado; colocado en la obra; considerando un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso  H.- MEDICIÓN  de la norma N.CTR.CAR.1.03.006/00 e inciso I.1 MEDICIÓN de la norma N.CTR.1.02.003/04  de las normas de esta Secretaría.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada de lavaderos de concreto hidráulico reforzado con malla electro soldada;  se hará al precio fijado en el contrato para el metro de lavadero terminado; este precio unitario incluye: lo indicado en el Inciso I. BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.03.006/00 e inciso J. de la norma N.CTR.CAR.1.02.003/04 y  todo lo que corresponda por excavación, afine, cimbra y la adquisición de los materiales; transporte al sitio de la obra; almacenamiento; cargas; descargas; cortes y desperdicios y colocación de la malla electro soldada de 6-6 de 10 x 10 cm., adquisición, transporte, almacenamiento y afine y aplicación del producto adecuado para el curado del concreto y en general todo lo necesario para la correcta ejecución.

ANEXO    EP.18

EP-19.-	BORDILLOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: 	Los bordillos de concreto hidráulico, se construirán en el lugar que indique el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, de conformidad con las dimensiones señaladas en el anexo de “Geometría de Bordillos”. Serán de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, y Tamaño máximo de agregado de ¾”, con varillas de anclaje de15 cm. de longitud y 3/8” de diámetro a cada1.0 m. y a lo considerado en las normas de características de los materiales, N.CMT.2.02.,N.CMT.2.03.001/07 y N.CTR.CAR.1.03.007/00 de esta Secretaria.

MEDICIÓN: 	Se tomará como unidad el metro de bordillo construido, redondeado a un decimal. Para la medición  también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I  y H de la Norma N.CTR.CAR.1.03.007/00 de esta Secretaría, también  Para la recepción de los trabajos solo se medirán los que presenten buen alineamiento y acabados de construcción.

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada de bordillos de concreto hidráulico  colado en el lugar; se hará al precio fijado en el contrato para el metro de bordillo terminado; de la sección transversal indicada en el proyecto; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: valor del concreto hidráulico de f’c=150 Kg./cm², considerado bajo el criterio de pago por unidad de obra terminada considerando ; adquisición, transporte, almacenamiento, cortado, habilitado y desperdicio del acero de refuerzo; adquisición, transporte, almacenamiento y aplicación del producto adecuado para el curado del concreto, cimbra metálica y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, y a lo considerado en el inciso J. BASE DE PAGO de la Norma N.CTR.CAR.1.03.007/00 de esta Secretaría.

EP-20.-	DEFENSAS METÁLICAS DE TRES CRESTAS Y TERMINALES, P.U.O.T.

a) Defensa metálica

EJECUCIÓN

consideraciones generales

Para la instalación de las defensas y sus terminales se considerará lo señalado en  el inciso F. EJECUCION de la norma N.CTR.CAR.1.07.009/00  Y la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

TRABAJOS PREVIOS

Ubicación

Previo a la instalación de las defensas y terminales, se marcará la localización y disposición de sus postes de soporte, en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

Excavación

Una vez ubicados los sitios donde se colocarán los postes de soporte, se realizará una excavación para su colocación y anclaje, conforme a las dimensiones establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

COLOCACIÓN de los postes

Los postes de soporte se colocarán de tal manera que queden verticales.

Los postes de soporte quedarán ahogados en la excavación, la que se rellenará con el material producto de la misma en capas compactadas al 100% de su PVSM AASHTO Estándar.

instalacion de las defensas Y SUS TERMINALES

Se fijarán los separadores a los postes de acuerdo a lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

Los tramos de defensa se instalarán en sentido contrario al tránsito, de manera que el traslape cubra la fijación de la defensa anterior, alineando las perforaciones de las defensas antes de fijarlas completamente.

Una vez alineadas las perforaciones de las defensas, se apretarán todos y cada uno de los tornillos indicados en el proyecto.

La instalación de los tramos extremos se hará siguiendo el mismo procedimiento de colocación que los centrales de la defensa.

reflejantes trapezoidales

Cuando el proyecto establezca la colocación de reflejantes en las defensas, estas se instalarán según lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

acabado

El acabado de la defensa será el establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, cuidando que quede correctamente alineada, tanto horizontal como verticalmente. En ningún caso deben pintarse.

CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las defensas, hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

III. DOSIFICACIONES.

Las dosificaciones de los materiales, defensas y terminales que se indican en estos Trabajos por Ejecutar, son los señalados en cada caso, si hubiera un cambio de la calidad de los materiales las dosificaciones definitivas serán las que ordene la Dependencia, como resultado de las pruebas de laboratorio de  campo que en cada caso se lleven a cabo.

IV. CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir con los requisitos que se indican en los presentes trabajos por ejecutar para cada caso así como con las normas de calidad de los materiales de ésta Secretaría especificados en la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

V. CONTROL DE CALIDAD

La frecuencia del muestreo para llevar el control de calidad de la obra, obligación del contratista deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo establecido en la  Normativa para la Infraestructura del Transporte.

VI. NORMAS DE EJECUCION.

El suministro e instalación de Señalamiento especial, deberá sujetarse a las normas siguientes:

A. Señalamiento.

1. 	La defensa metálica  deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00  y en la especificación particular respectiva.

2. 	Las terminales para defensa metálica deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00 y en la especificación particular respectiva.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

consideraciones generales

Para la aplicación o colocación de la defensa metálica se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

Para la defensa metálica, además de ET-Plus señalada, se podrán utilizar cualquier tipo de terminales que haya sido aceptadas por la FHWA, bajo el criterio del reporte NCHRP350, para un nivel de prueba TL-3 siempre que se considere que los postes sean metálicos y que se anexe la carta de aceptación de dicha Terminal por parte de la FHWA y el croquis de instalación aprobado. El no cumplir con estos requisitos será motivo de descalificación de la propuesta. Así mismo se deberá considerar incluir un poste intermedio con una placa con perfil igual a la de los extremos, siendo esta de 30.0 cm. de ancho.

1.- DEFENSAS                                   Según la norma M-180, el tipo de acero será:

- Calibre No. 12 (2.57 mm de espesor)

- Punto de cedencia mínimo 50,000 lb/pulg2

- Esfuerzo a la tensión 70,000 lb/pulg2

Recubrimiento especificado: galvanizado por inmersión en

Caliente  (después de formada).

- Según norma ASTM A 123 Y 525 y M232 DE AASHTO

Dimensiones de la pieza:

- Longitud  total 4.11 m; longitud útil 3.81 m

- Ancho 51 cm.

- Corrugación 165.2 mm. de paso por 82.6 mm. de profundidad

Poste Galvanizado por inmersión en caliente: PWE-04

- Los postes de acero viga IPR 152x13.6

- Longitud del poste 2.06 m.

- Peso del poste 13.6 kg/m

- Ancho del patín 10 cm.

- Peralte de la viga 15 cm.

Separador: PWB 03 NORMA ASTM A 709M

- Poste de acero viga IPR 352x44

- Longitud 42.2 cm.

- Ancho del patín 15.2 cm.

- Peralte de la viga 35 cm.

- Corte 15.2 cm. a partir de parte baja del patín a 40º hacia patín de sujeción de la defensa.

- Acero grado 36

Tornillería: (Para fijar dos defensas entre sí) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA FBB01

- Cabeza ovalada

- Longitud 35 mm.

- Longitud de cuerda 30 mm.

- Tuercas hexagonales retraídas

(Para fijar separador al poste) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA 16a

- Cabeza hexagonal

- Diámetro 16 mm.

- Longitud 40 mm.

- Tuerca hexagonal

(Para fijar defensa al separador) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA FBB02

- Cabeza ovalada

- Longitud 50 mm.

- Longitud de cuerda 45 mm.

- Tuerca hexagonal retraída

Reflejante trapezoidal

- Alta intensidad

- Color blanco en defensas lado derecho

- Color amarillo en defensas lado izquierdo

MEDICION:

Cuando la instalación de las defensas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en la  Norma N.CTR.CAR.1.07.009/00, a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro de defensa terminada, según su tipo y longitud, incluyendo los accesorios y materiales necesarios para su instalación, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada de la defensa metálica se hará conforme a lo establecido en inciso I BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.07.009/00 y la cláusula E de la norma N-LEG.3 Ejecución de obras, incluye lo que corresponda por:

Valor de adquisición o fabricación de las defensas, incluyendo sus tramos extremos y sus terminales (“cola de pato” las necesarias). así como de los postes, separadores, reflejantes, accesorios y demás materiales necesarios para su instalación. Carga, transporte y descarga de las defensas y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento.

suministro e instalación.

Ubicación de los postes de soporte.

Excavaciones.

Colocación de los postes de soporte, y relleno de las excavaciones.

Instalación y anclaje de las defensas, incluyendo separadores, reflejantes y demás accesorios.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de las defensas hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP-21.- TERMINAL ET PLUS DISENO APROBADO POR LA FHWA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 11.43 M, P.U.O.T.

EJECUCION

CONDIDERACIONES GENERALES

Para la instalación de la Terminal ET Plus, se considerara lo señalado en el inciso F. EJECUCION de la norma N.CTR .CAR.1.07.009/00 y  la Cláusula D. de la Norma N LEG 3 Ejecución de obras.

TRABAJOS PREVIOS

Ubicación

Previo a la instalación de la Terminal ET Plus, se marcará la localización y disposición de sus postes de soporte, en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

Excavación

Una vez ubicados los sitios donde se colocarán los postes de soporte, se realizará una excavación para su colocación y anclaje, conforme a las dimensiones establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

COLOCACIÓN de los postes

Los postes de soporte se colocarán de tal manera que queden verticales.

Los postes de soporte quedarán ahogados en la excavación, la que se rellenará con el material producto de la misma en capas compactadas al 100% de su PVSM AASHTO Estándar.

instalacion de las TERMINALES ET plus

Se fijarán los separadores a los postes de acuerdo a lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

Los tramos de defensa se instalarán en sentido contrario al tránsito, de manera que el traslape cubra la fijación de la defensa anterior, alineando las perforaciones de las defensas antes de fijarlas completamente.

Una vez alineadas las perforaciones de las defensas, se apretarán todos y cada uno de los tornillos indicados en el proyecto.

La instalación de los tramos extremos se hará siguiendo el mismo procedimiento de colocación que los centrales de la defensa.

reflejantes trapezoidales

Cuando el proyecto establezca la colocación de reflejantes en las defensas, estas se instalarán según lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

acabado

El acabado de la defensa será el establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, cuidando que quede correctamente alineada, tanto horizontal como verticalmente. En ningún caso deben pintarse.

CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las defensas, hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

III. DOSIFICACIONES.

Las dosificaciones de los materiales, defensas y terminales que se indican en estos Trabajos por Ejecutar, son los señalados en cada caso, si hubiera un cambio de la calidad de los materiales las dosificaciones definitivas serán las que ordene la Dependencia, como resultado de las pruebas de laboratorio de  campo que en cada caso se lleven a cabo.

IV. CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir con los requisitos que se indican en los presentes trabajos por ejecutar para cada caso así como con las normas de calidad de los materiales de ésta Secretaría especificados en la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

V. CONTROL DE CALIDAD

La frecuencia del muestreo para llevar el control de calidad de la obra, obligación del contratista deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo establecido en la  Normativa para la Infraestructura del Transporte.

VI. NORMAS DE EJECUCION.

El suministro e instalación de Señalamiento especial, deberá sujetarse a las normas siguientes:

A. Señalamiento.

1. 	La defensa metálica  deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00  y en la especificación particular respectiva.

2. 	Las terminales para defensa metálica deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00 y en la especificación particular respectiva.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

consideraciones generales

Para la aplicación o colocación de la defensa metálica se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

Para la defensa metálica, además de ET-Plus señalada, se podrán utilizar cualquier tipo de terminales que haya sido aceptadas por la FHWA, bajo el criterio del reporte NCHRP350, para un nivel de prueba TL-3 siempre que se considere que los postes sean metálicos y que se anexe la carta de aceptación de dicha Terminal por parte de la FHWA y el croquis de instalación aprobado. El no cumplir con estos requisitos será motivo de descalificación de la propuesta.

TERMINAL ET PLUS

Formada por:

- 3 tramos de defensa de 2 crestas

- 7 postes articulados HBA

- 1 pza. transición de 3 a 2 crestas

- Herrajes

- Cabeza rectangular

El tipo de acero será:

- Calibre No. 12 (2.57 mm de espesor)

- Punto de cedencia mínimo 50,000 lb/pulg2

- Elongación en 2 pulg. Mínimo 12%

- Esfuerzo a la tensión 70,000 lb/pulg2

Recubrimiento especificado: galvanizado por inmersión en Caliente  (después de formada).

- Según norma ASTM A 123 Y 525 y M232 DE AASHTO

Reflejante rectangular

- Alta intensidad

- Color franjas blanco y negro alternadas en líneas inclinadas a 45 º, deberán descender de izquierda a derecha si la terminal está colocada al lado derecho del camino y de derecha a izquierda si está colocada al lado izquierdo del camino.

MEDICION:

Cuando la instalación de Terminales ET Plus se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.07.009/00, a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad la pieza de terminal terminada, según su tipo y longitud, incluyendo los accesorios y materiales necesarios para su instalación, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada de la Terminal ET plus, se hará  conforme a lo establecido en el inciso I de la norma N.CTR.CAR.1.07.009/00 y la cláusula E de la norma N-LEG.3 Ejecución de obras, incluye lo que corresponda por:

Valor de adquisición o fabricación de Terminal ET Plus, incluyendo sus postes, separadores, reflejantes, accesorios y demás materiales necesarios para su instalación. Carga, transporte y descarga de las defensas y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento.

suministro e instalación.

Ubicación de los postes de soporte.

Excavaciones.

Colocación de los postes de soporte, y relleno de las excavaciones.

Instalación y anclaje de las defensas, incluyendo separadores, reflejantes y demás accesorios.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de las defensas hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP-22.- ACERO A-36, P.U.O.T.

EJECUCION.- Las características del acero A-36 que se utilice, así como la habilitación y colocación deberá cumplir con lo especificado en los planos correspondientes y en la NORMA N·CTR·CAR·1·02·008/01.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el kilogramo, basándose en el peso indicado en el proyecto.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el kilogramo de placa de acero A-36; este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición del acero A-36, transportes, cargas y descargas; cortes, taladrado, y en general todos los materiales, equipo, herramientas y mano de obra necesarios para su habilitación y colocación en su lugar definitivo conforme a lo indicado en el proyecto.

EP- 24.- FRESADO DE CARPETA EXISTENTE CON ESPESORES DE 1 A 3 CM. INCLUYE: CONTROL TOPOGRAFICO, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR  DE A 1 KM.

EJECUCIÓN:	Se realizara sobre el camino existente, un fresado enérgico de la superficie de rodamiento mediante el empleo de un equipo adecuado (Fresadora), con el cual se retirara la superficie de la carpeta existente con espesores de 1 a 3 cm. Incluyendo en el proceso el control topográfico, la carga del material y el retiro del mismo a una distancia no mayor a 1 km. Para la ejecución también podrá atenderse lo que corresponda al inciso F de la Norma N.CSV.CAR.4.02.003/03 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, (Normativa SCT).

MEDICIÓN:	La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico, recolectando el material de los trabajos de fresado de la carpeta existente a una distancia no mayor a 1 km, considerando el volumen que indique el proyecto y verificándolo de acuerdo con la sección en su forma. Para la medición también podrá atenderse lo que corresponda al inciso H de la Norma N.CSV.CAR.4.02.003/03 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, (Normativa SCT).

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cubico. Para la base de pago también podrá atenderse lo que corresponda al inciso I de la Norma N.CSV.CAR.4.02.003/03 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, (Normativa SCT). Este precio unitario incluye, lo que corresponda por: equipo requerido, y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la correcta ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados durante los transportes, cargas y descargas de los desperdicios, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

EP-26.- TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 3” DE DIAMETRO CEDULA 40, P.U.O.T.

EJECUCION.- El tubo de acero galvanizado de 3” de diámetro cedula 40 deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la Secretaría, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección y cumplir, en lo que corresponda, con lo indicado en la NORMA N·CTR·CAR·1·02·008/01 de esta Secretaria.

MEDICION.- La medición del tubo de acero galvanizado de 3” de diámetro cedula 40 se hará tomando como unidad el kilogramo habilitado, colocado y presentado en planta, así como en su posición final.

BASES DE PAGO.- El  tubo acero galvanizado de 3” de diámetro cedula 40 será pagado por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo.  Este precio incluye lo que corresponda por: valor de adquisición, transporte hasta el almacén, carga y descarga, para colocarlo en almacén, protección, habilitado y presentado en planta, así como su colocación definitiva, deberá considerar las pruebas de laboratorio que sean necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las  especificaciones y demás normas de la SCT que para el caso sean aplicables así como el proyecto, habilitado y colocación de vigas polines, gualdras, cortes, desperdicios, cuñas, patas de gallo, traslapes, soldadura, oxígeno, acetileno, soldadura, cuerdas, cables, mangueras, combustible, lubricantes, refacciones y todos los demás materiales para mantenimiento y de consumo menor que se requieran, almacenaje, mermas, descalibres y desperdicios, calificación de soldadores y equipo, la mano de obra para: trazo y nivelación personal, equipo y maquinaria necesaria para su correcta ejecución.

La soldadura se verificara de acuerdo a lo solicitado en proyecto

Previo al pago del acero en almacén, deberá verificarse que este cumpla con las especificaciones indicadas en las normas para construcción de esta secretaría, así como verificarlo antes de utilizarlo.

La calidad, dimensiones, tolerancias y acabado se sujetarán a lo estipulado en la NORMA N·CTR·CAR·1·02·008/01.

EP- 27.- DESMANTELAMIENTO DE DEFENSA METÁLICA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

EJECUCIÓN: 	 Las defensas metálicas que se encuentran sobre la carretera existente, se desmantelaran y se retiraran para su posterior depósito en el lugar que fije la Residencia y/o Dependencia. Para la ejecución también deberá atenderse lo que corresponda al inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.013/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).

MEDICIÓN: 	Se considerara como unidad el metro lineal de defensa metálica desmantelada y retirada, para la medición también deberá atenderse lo que corresponda al inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.02.013/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).

BASE DE PAGO: 	Para la base de pago también deberá atenderse lo que corresponda al inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.02.013/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT). El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado para la pieza; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: desmantelamiento de la defensa metálica, extracción de la defensa, la maquinaria y equipo utilizado, herramientas, mano de obra, carga, acarreo y descargas de las defensas metálicas al lugar que indique la dependencia, los tiempos de carga y descarga y en general todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.

E.P.28  REGLAS GENERALES PARA LOS CONTRATISTAS, RELACIONADAS CON SEGURIDAD E HIGIENE, PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

- Objetivo.

  - Establecer las reglas generales, para preservar el medio ambiente, los entornos naturales de las zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como la integridad física del personal que interviene en los trabajos desarrollados al amparo de los Contratos de Obra Pública o de Servicios relacionados con la misma, celebrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la que en adelante se le denominará “SCT”.

- Alcance.

  - Estas reglas se refieren a:

    - Contratistas que proporcionan servicios de mantenimiento, reparación, construcción, desmantelamiento, modificación o trabajos especiales, a través de Contratos celebrados con la “SCT”.

    - Personal de la “SCT” que realiza trabajos técnicos o administrativos en el lugar en donde se desarrolla la Obra Pública.

    - Los requerimientos mínimos de seguridad que debe cumplir el personal de las Contratistas en el desarrollo de sus actividades, mecanismos de control correspondientes y las responsabilidades que debe asumir.

- Ámbito de aplicación.

  - Las disposiciones contenidas en este documento, son de aplicación general y obligatoria en las Obras Públicas y en los Servicios relacionados con las mismas, que realiza por Contrato la “SCT”.

- Definiciones.

  - Para los fines de este documento se establecen las siguientes definiciones:

    - Contratista: Cualquier persona física o moral que ejecuta trabajos al amparo de Contratos celebrados directamente con la “SCT”, o como tercero (subcontratistas).

    - Área de riesgo: Lugares donde pueden existir las condiciones siguientes:

      - Concentración de gases o vapores inflamables con posibilidad de incendio y/o explosión.

      - Procesamiento, almacenamiento, manejo o uso de gases y líquidos volátiles inflamables.

      - Almacenamiento o manejo de explosivos.

      - Instalaciones y/o equipos que operan a altas presiones y/o temperaturas.

      - Instalaciones y/o equipos en los que se manejan productos tóxicos o corrosivos.

      - Sitios donde se realicen trabajos sobre plataformas que se encuentren a más de 5.00 metros de altura o en excavaciones a más de 1.20 metros de profundidad, túneles o pozos.

      - Instalación y/o equipos que operen con alta tensión eléctrica.

    - Trabajos de riesgo: Son aquellos que se realizan en un área de riesgo o cerca de ella, con:

      - Equipo que produzca calor, flama o chispa con energía suficiente para provocar la ignición de gases, vapores, líquidos inflamables o explosivos.

      - Aquellos trabajos que por su naturaleza, las condiciones del área de trabajo y sus alrededores y/o por las sustancias manejadas, generen una condición de peligro para quienes los efectúen.

- Obligaciones y Responsabilidades.

  - Del Contratista.

    - El Contratista tiene la obligación de proporcionar servicio médico a su personal.

    - El Contratista debe proporcionar a su personal distintivos para fines de identificación (overalls o ropa de trabajo de color particular, gafete, credencial, brazalete, casco, etc.), mismos que debe portar en forma visible, durante el tiempo que permanezca en el lugar en donde se desarrollan los trabajos.

    - En caso de que los trabajos se desarrollen en áreas en operación (Hospitales, Escuelas, Oficinas Administrativas, Centros de Readaptación Social, etc.), el acceso del personal del Contratista a las instalaciones, debe ser a través de las entradas oficiales o por los lugares señalados por el Centro de Trabajo; asimismo, deberán delimitar y mantener limpia el área de trabajo y respetar invariablemente el horario de labores establecido previamente entre el Contratista y el responsable del Centro de Trabajo.

    - Las herramientas de trabajo que utilice el personal del Contratista, deben ser de acuerdo a las características técnicas y para la actividad y tipo de trabajo a desarrollar. El Contratista tiene la obligación de verificarlas periódicamente en su funcionamiento, a fin de proporcionarles el mantenimiento adecuado y, en su caso, sustituir aquellas que hayan perdido sus características técnicas o físicas; asimismo, deberá proporcionar a su personal, de acuerdo con la naturaleza de su trabajo, cinturones porta herramienta, así como bolsas o cajas para el transporte y almacenamiento de las herramientas.

    - De las medidas preventivas generales.

      - El Contratista debe instruir a su personal, acerca del contenido y cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas en este documento.

      - Está estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier tipo de fuego, sin autorización del Residente de Obra por parte de la “SCT”.

      - Está estrictamente prohibido portar armas de cualquier tipo dentro de las áreas de trabajo.

      - Está estrictamente prohibido introducir bebidas embriagantes o drogas a las áreas de trabajo, así como entrar a dichas áreas bajo el efecto de las sustancias antes mencionadas.

      - El incumplimiento o violación por parte del Contratista a las Reglas de Seguridad establecidas, será causa para la aplicación inmediata de sanciones y/o medidas administrativas disciplinarias por parte de la “SCT”.

      - El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales aplicables (Federales, Estatales y Municipales), en materia de protección ambiental y seguridad industrial.

      - El Contratista debe cumplir las disposiciones adicionales que el Centro de Trabajo, en su caso, especifique para la prevención y control de riesgos, a través del personal encargado de la supervisión por parte de la “SCT”.

    - Del equipo de protección personal.

      - El contratista tiene la obligación de proporcionar a su personal, la ropa y equipo de protección personal adecuados (overalls o ropa de trabajo de color particular, casco, calzado industrial, anteojos de seguridad, tapabocas, etc.), para llevar a cabo las diferentes labores en el desarrollo de las Obras Públicas.

      - El Contratista es responsable de que su personal utilice correctamente el equipo de protección respiratorio necesario, cuando se desarrollen trabajos en recipientes, registros de drenaje, tanques de almacenamiento, etc.

      - El contratista debe cumplir con las disposiciones tendientes a proteger debidamente a su personal, en aquellos trabajos que se efectúen en altura, para lo cual debe utilizar andamios, barandales o escaleras, revisándolas para certificar que las condiciones de armado o construcción sean adecuadas; asimismo, deberá supervisar que su personal utilice los cinturones de seguridad y cables de vida, requeridos para asegurar la integridad física de los mismos.

    - De las instalaciones sanitarias y de confort.

      - El área que se determine para que el Contratista instale sus oficinas o almacenes, debe estar identificada y contar con servicios sanitarios para su personal (letrinas móviles), extintores contra fuego y mantenerse limpia y ordenada.

      - El Contratista tiene la obligación de conservar permanentemente los servicios sanitarios destinados a su personal, en condiciones de uso e higiénicas.

      - El Contratista debe contar con un botiquín de primeros auxilios en el lugar de trabajo, con el fin de tratar lesiones leves que pudieran ocurrirle a su personal.

      - El Contratista tiene la obligación de suministrar agua potable a sus trabajadores.

      - El Contratista debe observar las disposiciones de orden y limpieza, con el objeto de mantener en óptimas condiciones el lugar de trabajo; por consiguiente se considerará como no terminada la Obra, hasta en tanto el Contratista entregue el lugar limpio de escombros, basura, contaminación, etc.; el tiempo que utilice el Contratista en el cumplimiento de esta disposición, correrá por su cuenta.

      - Es obligación del Contratista controlar la basura y los desperdicios que se generen en el área de trabajo, de manera que no afecten la salud del personal que labora en dicho lugar.

    - Del transporte y manejo de materiales peligrosos.

      - Los cilindros de oxígeno y acetileno utilizados para trabajos de corte y soldadura, por ningún motivo deben permanecer en el interior de lugares cerrados carentes de ventilación, asimismo, deben estar siempre en posición vertical y ser manejados con todo cuidado según lo indica la propia norma del proveedor.

    - De los accidentes e incidentes de trabajo.

      - El Contratista asume totalmente la responsabilidad de los accidentes, lesiones o daños a su personal, instalaciones o equipos, así como a los de la “SCT”, cuando éstos se motiven como consecuencia de los trabajos que directamente realiza el Contratista.

    - De la Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales.

      - El Contratista se obliga a contribuir a que el comportamiento de su personal, sea ejemplar con la comunidad en la que se desarrolle la Obra.

      - El equipo móvil del Contratista, que incluye la maquinaria pesada, deberá operarse de manera que cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua existentes en el sitio de la Obra.

      - No se permite el uso, tránsito, estacionamiento o lavado de equipo móvil en lechos de quebrada u otros sitios distintos al área de trabajo, a menos de que sea estrictamente necesario y con autorización previa del Residente de la Obra por parte de la “SCT”.

      - El aprovisionamiento de combustible deberá realizarse en forma tal que no contamine los suelos o cuerpos de agua. La ubicación de los patios para estas operaciones, deberá ser aislada de cursos de agua. En caso de que se contaminen los suelos, los desechos deberán ser retirados y tratados.

      - El lavado, lubricación y cambios de aceite del equipo móvil, deberá hacerse periódicamente en talleres debidamente establecidos y autorizados. De ser necesario el cambio de aceite y grasa del equipo móvil en el área de trabajo, se deberá tener cuidado de no verter aceite o grasa en el suelo y, el aceite de desecho, deberá almacenarse en recipientes cerrados herméticamente. En caso de que se contaminen los suelos, los desechos deberán ser retirados y tratados.

      - El Contratista deberá mantener en buen estado de funcionamiento todo su equipo móvil, con el objeto de evitar fugas de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos, cursos de agua, aire u organismos.

      - Se prohíbe en el lugar de los trabajos y en el área circundante al mismo, la caza, consumo, transporte o tenencia de ejemplares de fauna silvestre.

      - El Contratista debe asegurarse que la destrucción o tala de la vegetación, sea la mínima necesaria para realizar los trabajos contratados. Los residuos de tala, desmonte o rosería, no deben llegar a los cursos de agua, éstos deben ser apilados de tal forma que no causen desequilibrios a las condiciones del área.

      - Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso temporal de un cuerpo de agua, y éstos no se requieran en un futuro, el curso abandonado o el paso, deberá ser restaurado por el Contratista a sus condiciones originales.

      - Las gravas o material de arrastre no deben ser removidas del lecho de los ríos, arroyos, playas, lagos o lagunas, excepto en las zonas específicamente aprobadas por las autoridades gubernamentales, como fuente de materiales.

      - El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos o concreto fresco y, en general residuos sólidos, no tengan como receptor final el lecho de cursos de agua.

    - De los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y Vestigios Arqueológicos, Históricos y Artísticos, el Contratista se obliga a tener en cuenta las siguientes recomendaciones, relacionadas con la protección de los recursos arqueológicos, históricos y culturales:

      - No permitir la destrucción de los restos arqueológicos y artefactos encontrados.

      - Evitar la publicidad para prevenir el saqueo o alteración del sitio.

      - Suspender temporalmente la Obra en el sitio, dando aviso al Residente de la Obra por parte de la “SCT”, y comunicarse de inmediato con las autoridades competentes.

  - De la “SCT”.

    - Generales.

La “SCT” no se responsabiliza de los daños por incendio, robo o fenómenos naturales que ocurran en las instalaciones, equipos o materiales del Contratista.

EP-29 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE ASFALTICA, INCLUYE ACARREOS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: 	La construcción de la base de concreto asfáltico, se realizará conforme a lo señalado en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08, de esta Secretaría, de 10 cm de espesor compacto y al 95% de su PVM, determinado mediante la prueba MARSHALL. La mezcla será  elaborada con cemento asfáltico grado PG 76-22, deberá elaborarse de acuerdo al contenido óptimo de asfalto determinado mediante la prueba Marshall y considerando los materiales pétreos del banco indicado en su propuesta para dicho concepto y con agregados pétreos triturados totalmente y cribados a tamaños máximos de 1 ½” a finos, que deberán cumplir con los requisitos de calidad indicados en las tablas 3 y 4 de la Norma N.CMT.4.04/08.

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 1 y 2 del inciso D.1.1.1 de la Norma N.CMT.4.05.003/08, para número de ejes equivalentes de diseño mayores a un millón.

El cemento asfáltico grado PG 76-22, cumplirá con lo establecido en la norma N. CMT.4.05.004/08.

MEDICIÓN: 	La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto de base asfáltica al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando a la unidad.

BASE DE PAGO: La formación y compactación de la base de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, se pagara a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto al grado de compactación indicado; Este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos requeridos, como autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares, etc.; regalías, desmonte y despalme de los bancos, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria, sea la adecuada para la elaboración de la mezcla asfáltica, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares propuestos y aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración total; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos de los materiales aprovechables y desperdicios de ellos, así como para la elaboración del concreto asfáltico; formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolos por tamaños; dosificación; calentamiento; mezclado de los materiales pétreos y el cemento asfáltico; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos a los lugares de utilización de la obra; barrido de la base impregnada; tendido; compactación al grado fijado; formación de los chaflanes en las orillas de la base y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, así como también deberá de considerar el riego de liga sobre todo el ancho de la sección la subbase hidráulica debidamente terminada con emulsión catiónica ECR-60 a razón de 0.5 lts/m2, el producto asfaltico deberá de cumplir con la norma N-CMT-4-05-001/00

El cemento asfáltico grado PG 76-22 se pagará por separado en el Catálogo de conceptos.

Ep-30 MEJORAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES Y/O EN LA CAMA DE LOS CORTES AL 100%, A BASE DE CAL HIDRATADA A RAZON DEL 3%

EJECUCION:	Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, antes de indicar la construcción de los terraplenes, se rellenarán los huecos motivados por el desenraice, se clasificará y se compactará el terreno natural o el despalmado, en el área de desplante y en el espesor ordenado,  agregando cal hidratada a razón del 3% para el mejoramiento de las características del terreno natural, hasta alcanzar el grado de compactación fijado y/o el ordenado por la Secretaría.

MEDICION:	Los conceptos de obra a que se refiere este capítulo se medirán tomando como unidad el metro cúbico. El resultado se considerará redondeado a la unidad.

La compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y de la cama en los cortes en que no se haya ordenado excavación adicional, se medirá cubicando el material compactado, tomando como base el volumen que indique el proyecto para el material ya compacto, haciendo las modificaciones que resulten necesarias para cambios autorizados por la Secretaría.

BASE DE PAGO:	La compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y de la cama en los cortes en que no se haya ordenado excavación adicional, se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compactado al grado indicado. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: escarificación, la incorporación del agua empleada y la compactación hasta obtener el grado fijado y/o el  ordenado.

EP- 31.-  RAYADO DE LA SUPERFICIE DE LA CARPETA EXISTENTE,

PUOT.

EJECUCIÓN: 	Se realizará previamente a la construcción de la base hidráulica sobre el camino existente, un rayado enérgico de la superficie de rodamiento mediante el empleo  de un equipo adecuado (rejilla), con el cual se rallará la superficie con rallas de 2 cm de ancho y 1 cm de profundidad a cada 10 cm de separación. Para la ejecución también deberá atenderse lo que corresponda al inciso F de la Norma N.CSV.CAR.3.02.006/10 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).

MEDICIÓN: 	El Rayado de la superficie de la carpeta existente se hará en los sitios que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, se medirá tomando como unidad el metro cuadrado de carpeta “rallada”, con aproximación a un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda al inciso H de la Norma N.CSV.CAR.3.02.006/10 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).

BASE DE PAGO:	Para la base de pago también deberá atenderse lo que corresponda al inciso I de la Norma N.CSV.CAR.3.02.006/10 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado; este precio unitario incluye, lo que corresponda por: equipo requerido, barrido de la superficie una vez “rallada” y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la correcta ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados durante los transportes, cargas y descargas de los desperdicios, además de todo lo necesario para su correcta ejecución.

EP-32.- CAPA DE PIEDRA QUEBRADA DE 30 CM DE ESPESOR, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: Suministro y colocación de capa de piedra quebrada de 30 cm de espesor, se colocara en el respaldo del cuerpo y aleros de los estribos para subdrenaje, con material adquirido de banco, producto de trituración parcial y/o total, ubicado fuera de la obra, que cumpla con las normas para construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y/o lo indicado en el proyecto.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cubico (m3) de capa de piedra quebrada de 30 cm de espesor, se colocara en el respaldo del cuerpo y aleros de los estribos, para efectos de pago se cuantificarán las unidades realmente ejecutadas en la obra, de acuerdo al proyecto.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cubico (m3) de capa de piedra quebrada de 30 cm de espesor, se colocará en el respaldo del cuerpo y aleros de los estribos para subdrenaje, este precio unitario incluye: el suministro del material puesto en el sitio de su colocación, derechos por la explotación del banco y cargos por trituración, sus mermas y desperdicios; la mano de obra y/o equipo y herramienta menor que sea necesario para efectuar la colocación de la capa de piedra quebrada, relleno de la excavación en su caso, conformación, nivelación y preparación del respaldo de los muros; la limpieza parcial y/o total del área de trabajo que sea necesaria, hasta el sitio para la carga a los camiones, la carga de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios, así mismo deberá Incluir el cargo por equipo para las cargas; los tiempos de los vehículos de transporte durante las cargas, esperas y las descargas durante el acarreo ida y vuelta; los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta el banco de tiro; la herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesarios, y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo con el proyecto.

EP-33.-	EXCAVACIÓN EN REBAJE DE CORONA DE CARPETA EXISTENTE, PUOT.

EJECUCIÓN:	Se rebajará la corona de carpeta existente en los sitios que marque el proyecto con el equipo necesario, retirando el material excedente producto de la misma al lugar de desperdicio propuesto y previamente autorizado por la dependencia; una vez rebajada la corona se deberá barrer con equipo mecánico la superficie descubierta.

MEDICIÓN:	La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico de carpeta, medido en la capa construida,  redondeando a la  unidad. Para la medición también podrá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.003/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada será el precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto. Para la base de pago también podrá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.003/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT). Este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: todos los permisos requeridos de SEMARNAT, INAH, Propietario, CNA, municipales, etc.,  agua, regalías del de banco desperdicio; la carga, acarreo; descarga y depósito del material desperdiciado y su posterior extendido en el área del banco; equipo requerido, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

EP-34.-	FORMACIÓN DE PEDRAPLÉN, PUOT.

EJECUCIÓN: El pedraplén deberá construirse utilizando material de fragmentos chicos de roca, sana e inerte, es decir que contenga tamaños de 7.6 cm. a 20.0 cm., los cuales deberán ser incrustados en el terreno natural  mediante un bandeo con un tractor de orugas con peso mínimo de 36 toneladas y de manera que pase cuando menos tres veces por cada sitio, lo cual deberá hacerse en dos capas de 20 cm. cada una

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico bandeado con tractor de orugas, medido en las capas construidas considerando la incrustación del material en el terreno natural y redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de formación de pedraplén; Este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos requeridos de la SDNA de ser necesario para el uso de explosivos, como autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc.; regalías, desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco; que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria, sea la adecuada para la formación del pedraplen, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; uso de explosivos, instalaciones de las plantas de trituración en los lugares propuestos y aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos  de los materiales aprovechables y desperdicios de ellos; formación de los almacenamientos; clasificación, separándolos por tamaños; bandeo con tractor de orugas del peso especificado; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos a los lugares de utilización de la obra; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

EP. 35.-   RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE ACARREOS, (SIN INCLUIR ADQUISICIÓN DEL CEMENTO ASFÁLTICO 76-22) PUOT.

| EJECUCIÓN: | Deben realizarse los trabajos correspondientes a la renivelación local utilizando materiales que cumpla con lo establecido en las Normas NCMT404, Materiales Pétreos para Carpetas y Mezclas Asfálticas, N·CMT·4·05·001, Calidad de Materiales Asfálticos, y N·CMT·4·05·003, Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso G de la Norma N.CSV.CAR.3.02.001. G.4.3. Sobre la superficie de la carpeta asfáltica, se delimitarán con pintura las áreas por reparar identificadas en el levantamiento de daños previamente aprobado por la Secretaría. Las demarcaciones serán de forma rectangular o compuesta por rectángulos, con dos de sus lados perpendiculares al eje de la carretera. Así mismo, se determinará la profundidad máxima de las depresiones mediante el paso transversal y longitudinal de una regla rígida, con longitud mínima de tres (3) metros o la suficiente para que abarque todo el ancho de un carril. G.4.4. Para lograr un adecuado remate de la capa reniveladora sobre las orillas de la superficie por tratar, se abrirá un rebaje perimetral mediante el uso de una máquina cortadora de disco sobre las áreas vecinas a los límites previamente marcados, del ancho necesario para que el espesor mínimo de la capa reniveladora sea compatible con el tamaño máximo del material pétreo que se utilice. G.4.5. Terminado el rebaje, se procederá a picar la superficie por renivelar, empleando para ello herramienta adecuada, martillos neumáticos u otro procedimiento que no dañe la carpeta fuera del área por renivelar, espaciando los orificios aproximadamente a cada treinta (30) centímetros. La superficie por renivelar debe quedar libre de residuos, partículas sueltas, polvo o de cualquier otra materia extraña, si es necesario empleando para su limpieza aire a presión. Los residuos podrán cargarse directamente al camión o acumularse en almacenamientos temporales que apruebe la Secretaría, de tal forma que no vuelvan a depositarse sobre la superficie del pavimento, o que impidan el drenaje superficial u obstruyan las obras de drenaje. G.4.6. Inmediatamente antes de iniciar el tendido de la mezcla, se aplicará un riego asfáltico ligero con una emulsión de rompimiento rápido (ECR-60), a razón de cero coma cinco (0,5) litros por metro cuadrado, uniforme en toda la superficie por renivelar. G.4.7. Al momento de iniciar la renivelación local, la superficie por reparar deberá estar debidamente preparada, exenta de materias extrañas, polvo, grasa o encharcamientos de material asfáltico y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. G.6.1 La mezcla asfáltica, se extenderá y se conformará con una pavimentadora autopropulsada, de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor uniforme. Sin embargo, en áreas irregulares, la mezcla asfáltica puede tenderse y terminarse a mano. G.6.2. El tendido se hará en una forma continua, utilizando un procedimiento que minimice el paro y arranque de la pavimentadora. G.6.3. El Contratista de Obra determinará, mediante la curva Viscosidad-Temperatura del material asfáltico utilizado, las temperaturas mínimas convenientes para el tendido y compactación de la mezcla. Si la mezcla está quemada, no se permitirá su tendido y no será objeto de medición y pago. G.6.4. Si se utiliza una pavimentadora, debe tenerse especial cuidado para que el control del espesor sea ajustado de tal manera que el material quede ligeramente por arriba del nivel del resto de la carpeta, para que cuando sea compactada la mezcla, el pavimento quede con la sección transversal y dentro de las tolerancias establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. Durante el tendido de la mezcla, las tolvas de descarga de la pavimentadora deben estar completamente llenas, evitando la segregación. G.6.4. Si el tendido se hace a mano, la mezcla se extenderá de las orillas del área dañada hacia el centro para evitar la segregación, en cantidad suficiente y utilizando un dispositivo enrasador adecuado para que, una vez compactada, la superficie terminada quede uniforme y al mismo nivel que el resto de la carpeta. G.6.7. La cantidad y temperatura de tendido de la mezcla son responsabilidad del Contratista de Obra, tomando en cuenta que no se tenderán tramos mayores de los que puedan ser compactados de inmediato. G.7.1. Inmediatamente después de tendida la mezcla asfáltica, será compactada. G.7.2. La capa extendida se compactará hasta alcanzar el mismo nivel que el resto de la carpeta, pero sin que se produzca fractura de las partículas. Por lo regular, para lograr la compactación será suficiente con dar tres pasadas con compactadores de rodillo liso metálico estático, con una masa de ocho (8) a diez (10) toneladas o su equivalente. G.7.3. La compactación se hará longitudinalmente a la carretera, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. G.7.3. La compactación se terminará cuando la mezcla asfáltica tenga una temperatura igual o mayor que la mínima conveniente para la compactación, que haya determinado el Contratista de Obra conforme a lo indicado en el Inciso G.6.3. de esta Norma. La superficie de la capa reniveladora, debe quedar limpia, presentar una textura y acabado uniformes, con el mismo nivel que el resto de la carpeta. |
| --- | --- |
| MEDICIÓN : | La renivelación local (precios unitarios por unidad de obra terminada), para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, se tomará como unidad el metro cúbico de capa renivelada terminada, con aproximación a un décimo (0,1). El volumen será medido en los camiones en que se transporte la mezcla. |
| BASE DE PAGO: | Cuando la nivelación local se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada se pagará conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, y lo que corresponda del Inciso J de la Norma N.CSV.CAR.3.02.001, incluye lo que corresponda por: Levantamiento de daños sobre la carpeta mediante inspección visual y delimitación con pintura de las áreas por reparar. Corte con disco de la ranura perimetral, picado de la superficie por renivelar y remoción de los residuos. Carga, descarga y transporte de los residuos que se obtengan a los almacenamientos temporales y a los bancos de desperdicios, así como su extendido y tratamiento en dichos bancos, en la forma que apruebe la Secretaría. Barrido y limpieza de la superficie por renivelar. Valor de adquisición o producción de los materiales asfálticos (SIN INCLUIR LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO PG 76-22) para la capa reniveladora y para el riego de liga, así como de los aditivos que se requieran, limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas. Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales; cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios, y formación de los almacenamientos. Instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas. Secado del material pétreo y clasificación, separándolo por tamaños. Dosificación, calentamiento y mezclado de los materiales pétreos, asfálticos y aditivos. Aplicación del riego de liga. Cargas en la planta de la mezcla asfáltica al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización. Descarga, tendido y compactación de la mezcla. El equipo de alumbrado y su operación. Limpieza de la superficie del pavimento según lo indicado en la Norma N·CSV·CAR·2·02·001, Limpieza de la Superficie de Rodamiento y Acotamientos. Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales y residuos, durante las cargas y las descargas. La conservación de la carpeta asfáltica hasta que sea recibida por la Secretaría. Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. |

EP-36.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS LATERALES DE NEOPRENO, EN

TOPES, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: Las placas de neopreno, en los topes laterales de caballetes extremos, serán de neopreno, la cual deberá ser fabricada de elastómero vulcanizado mediante presión constante e Incremento de temperatura, en moldes de las dimensiones especificadas, la dureza shore será de 60 puntos (ft= 100 kg/cm2) y las dimensiones y características serán de acuerdo a lo indicado en el proyecto; estas deben cumplir con las normas ASTM-D2240.

MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza de placa de neopreno colocada en su lugar definitivo. Para efectos de pago se cuantificarán las unidades realmente ejecutadas en la obra, de acuerdo al proyecto.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato, para la pieza de placa de neopreno colocada. El precio unitario incluye lo que corresponda por: suministro de la placa de neopreno con la dureza shore y dimensiones indicadas en el proyecto, materiales menores de consumo, almacenaje; mermas y desperdicios; la mano de obra para: trazo, habilitación del material, nivelación, corte, carga, descarga, acarreos internos y externos, elevación a cualquier altura, colocación de acuerdo al proyecto, equipo y herramienta menor, equipo de seguridad y de construcción, limpieza de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

EP-37.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILATACION MEX T-50 DE FREYSSINET, DE 4 DE ESPESOR O SIMILAR, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: El suministro y colocación de junta de dilatación MEX T-50 de Freyssinet, de 4 de espesor o similar, con herrajes indicada en el proyecto, se utilizará para absorber dilataciones y conservar estanca la zona entre tablero de superestructura y el diafragma de los estribos donde se genera una junta con apertura de 75 mm según lo indicado en el plano pea-07, la habilitación y colocación será de acuerdo a lo indicado en el proyecto respectivo y conforme a las especificaciones generales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro (m) de junta de dilatación MEX T-50 de Freyssinet, de 4 de espesor o similar, colocada en su lugar definitivo. Para efectos de pago, se cuantificarán las unidades realmente ejecutadas en la obra, de acuerdo al proyecto.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro (m) de junta de dilatación MEX T-50 de Freyssinet, de 4 de espesor o similar, colocada, conforme a proyecto. Este precio unitario incluye lo que corresponda por adquisición de los materiales, habilitado de los mismos, cargas, transporte, descargas, acarreos, sobreacarreos, cortes y desperdicios, almacenaje, elevación a cualquier altura, colocación de acuerdo al proyecto, y en general todos los materiales y mano de obra necesaria para la habilitación y colocación, en su lugar definitivo, de la junta de dilatación ft-100, o similar, colocada, conforme a lo indicado en el proyecto.

EP 1.01.009/11.T.03.-	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES PROCEDENTES DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS

EJECUCIÓN:	Se efectuará conforme a lo establecido al respecto en las normas N.CTR.CAR.1.01.009/11 y N.CTR.CAR.1.01.013/00.

MEDICIÓN:	Se hará mediante el seccionamiento y siguiendo el método de promedio de áreas extremas. La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico de terraplén terminado (compacto), compactado al grado que indique el proyecto y/o que ordene la Secretaría, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la misma. El resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; disgregado y acarreo del material; pepena y eliminación de las partículas de tamaños mayores al máximo establecido en el proyecto o aprobado por la secretaria, cuando el material se utilice para la capa subyacente o subrasante; separación y recolección de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los materiales aprovechables así como los desperdicios y la formación de los almacenamientos; regalías de los bancos y pagos de derechos, indemnizaciones y permisos para su explotación; cargas del material en los almacenamientos al equipo de transporte y descarga en el lugar de tendido; acarreo del material al lugar de su utilización; acarreo del material desperdiciado al banco de desperdicios y la formación de este; permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo al lugar de utilización, aplicación e incorporación del agua; preparación de la superficie de desplante, incluyendo el relleno de huecos y la compactación del terreno natural o el despalmado; en su caso, operaciones para quitar el agua excedente al contenido de agua de compactación establecido en el proyecto o aprobado por la secretaria; operaciones de tendido, conformación y compactación al grado fijado en el proyecto o aprobado por la secretaria; afinamiento para dar el acabado superficial; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de los materiales, durante las cargas y las descargas; la conservación del terraplén hasta que sea recibido por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 1.01.011/11.T.06.- RELLENO DE EXCAVACIONES, UTILIZANDO MATERIAL PROCEDENTE DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS.

EJECUCIÓN.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en las normas N.CTR.CAR.1.01.011/11 y N.CTR.CAR.1.01.013/00.

MEDICIÓN.- Se hará mediante el seccionamiento  y siguiendo el método de promedio de áreas extremas, para el metro cúbico de relleno terminado con aproximación a un décimo (0.1), de acuerdo con la sección teórica de proyecto. Al término de la obra se harán los ajustes necesarios para pagar los volúmenes considerados en proyecto con las modificaciones aprobadas por la Secretaria

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; disgregado; separación y recolección de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos así como los desperdicios y conformación de los almacenamientos; regalías de los bancos y pago de derechos y permisos para su explotación; permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo al lugar de utilización, aplicación e incorporación del agua; cargas del material en los almacenamientos al equipo de transporte y descarga en el lugar de utilización; acarreo del material aprovechable al lugar de su utilización y acarreos del material desperdiciado al banco de depósito y la formación del mismo; colocación y compactación del relleno al grado fijado en el proyecto o aprobado por la secretaria; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservación del relleno hasta que haya sido recibido por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 1.01.012/00.T.10.-	RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MATERIAL PRODUCTO DE   DESPALMES, EXCAVACIONES Y CAJAS PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES.

EJECUCIÓN:	Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría, se procederá a recargar los taludes de los terraplenes correspondientes al cuerpo nuevo, utilizando el material obtenido de los despalmes, excavaciones y cajas para desplantes de terraplenes, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la Secretaría, distribuyendo el material y afinando la sección para darle un talud final de tres a uno (3:1).

MEDICIÓN:	La medición se hará en el terraplén, determinando los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terraplén así lo requiere, calculándolos por el método del promedio de áreas extremas. El resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Remoción y carga del material depositado del producto de los despalmes, excavaciones y cajas para desplantes de terraplenes; acarreo libre de 1 kilómetro; descarga; recargue de los taludes de los terraplenes para arroparlos conforme a lo ordenado por la Secretaría y afinamiento de los taludes para que el arrope quede con un talud final de tres a uno (3:1) y conformación de todo el ancho del piso del Derecho de Vía eliminando las protuberancias y rellenando las zonas bajas, con material del lugar para afine y perfilamiento del mismo, propiciando el escurrimiento pluvial a las Obras de Drenaje.

EP 1.04.002/11.P.02.-	SUBBASES Y BASES, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS.

EJECUCIÓN: Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.002/11.

MEDICIÓN: Se hará conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.002/11.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de subbase o base terminada según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos  que elija el contratista incluyendo regalías y permisos para su explotación; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total, para la subbase hidráulica y trituración total para la base hidráulica; disgregado; separación y recolección de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos así como de los desperdicios y formación de los almacenamientos; instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas; acarreos de los materiales al lugar de su utilización; permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo al lugar de utilización, aplicación e incorporación del agua; cargas en los almacenamientos de los materiales al equipo de transporte y descargas en el lugar de utilización; operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado en el proyecto o aprobado por la secretaria; escarificación de la superficie compactada para recibir una nueva capa; afinamiento para dar el acabado superficial; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservación de la subbase o base hasta que sea recibida por la Secretaría; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 1.04.004/00.P.04.-	MATERIALES ASFÁLTICOS EN RIEGOS DE IMPREGNACIÓN.

EJECUCIÓN: Se efectuará conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.004/00.

MEDICIÓN: Se hará tomando como unidad el metro cuadrado de material asfáltico, de acuerdo a la dosificación del material asfáltico establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaria, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por metro cuadrado de material asfáltico aplicado en riego de impregnación, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción del material asfáltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino,  carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicara el riego; protección de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfáltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depósito del material del material asfáltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfáltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

EP 1.04.006/09.P.05.-  SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO INCLUYE ACARREOS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:	La construcción de la carpeta de concreto asfáltico, se realizará conforme a lo señalado en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/09 de esta Secretaría, de espesor compacto según proyecto y al 95% de su PVSM determinado mediante la prueba MARSHALL. La mezcla asfáltica deberá elaborarse de acuerdo al contenido óptimo de asfalto determinado mediante la prueba Marshall y considerando los materiales pétreos del banco indicado en su propuesta para dicho concepto, compacta al grado fijado y con agregados pétreos triturados totalmente y cribados a tamaños máximos de ¾”.que deberán de cumplir con los requisitos de calidad indicados en las tablas 3 y 4 de la Norma N.CMT.4.04/08.

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 1 y 2 del inciso D.1.1.1 de la Norma N.CMT.4.05.003/08, para número de ejes equivalentes de diseño mayores a un millón.

El cemento asfáltico grado PG 76-22, cumplirá con lo establecido en la norma N. CMT.4.05.004/08.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto de carpeta al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I  de la norma N.CTR.CAR.1.04.006/09 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: La formación y compactación de la carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto, al grado de compactación indicado. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos requeridos, como autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc.; regalías, desmonte y despalme de los bancos, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco; que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria, sea la adecuada para la elaboración de la mezcla asfáltica, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares propuestos y aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración total; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos de los materiales aprovechables y desperdicios de ellos, así como para la elaboración del concreto asfáltico; formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolos por tamaños; dosificación; calentamiento; mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos desde el banco a la planta y de esta a  los lugares de utilización de  la obra; barrido de la base impregnada, adquisición suministro y aplicación de la  emulsión asfáltica catiónica ECR-60 para riego de liga; tendido; compactación al grado fijado; formación de los chaflanes en las orillas de la carpeta y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, y lo correspondiente al inciso J de la norma N.CTR.CAR.1.04.006/09  e inciso G de la norma N.CTR.CAR.1.01.013  de esta Secretaría.

No incluir el cemento asfáltico grado PG 76-22, este se paga por separado en el Catálogo de conceptos.

EP 1.04.006/09.P.06.- CEMENTOS ASFÁLTICOS PG 76-22 PARA MEZCLAS EN CALIENTE

EJECUCIÓN.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/09.

MEDICIÓN.- Se hará tomando como unidad el kilogramo de material asfáltico, de acuerdo a la dosificación del material asfáltico establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaria, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el kilogramo de cemento asfáltico, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición o producción de los materiales asfálticos para la carpeta,  limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 1.04.006/09.P.07.- ADITIVOS PARA MEZCLAS EN CALIENTE

EJECUCIÓN.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/09.

MEDICIÓN.- Se hará tomando como unidad el litro de aditivo para mezcla asfáltica, de acuerdo a la dosificación establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaria, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el litro de aditivo, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción de los aditivos para la mezcla asfáltica, limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 1.04.009/06.P.11.- CARPETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS.

EJECUCIÓN.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.009/06.

MEDICIÓN.- Se hará conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.009/06.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta terminada, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición, incluyendo mermas y desperdicios, del cemento Pórtland y los aditivos; del acero para pasajuntas, barras de amarre, refuerzo o presfuerzo, así como para las silletas o canastas de sujeción, o los dispositivos y asientos que se requieran; de las tiras de relleno preformadas y del material sellador para las juntas; del material para el curado de las losas y, en su caso, de la membrana de polietileno. limpieza de los vehículos en que se transporten los materiales, movimientos en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga y cargo por almacenamiento; desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista incluyendo las regalías y permisos de explotación; extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicio de los cribados; trituración parcial o total; lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales; cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; la formación de los almacenamientos y clasificación de los agregados pétreos separándolos por tamaños; instalación, alimentación y desmantelamientos de las plantas; permisos de explotación de bancos de agua, así como la extracción, carga y acarreo al lugar de utilización del agua; dosificación y mezclado de los agregados pétreos, cemento Pórtland, agua y aditivos; barrido de la superficie sobre la que se construirá la carpeta; cargas en la planta del concreto hidráulico al equipo de transporte o carga de los materiales al vehiculo mezclador para la elaboración del concreto hidráulico y transporte al lugar del colado; habilitación y colocación de las pasajuntas y sus silletas o canastas de sujeción, de las barras de amarre o del acero para el refuerzo o presfuerzo, con los dispositivos y asientos que se requieran; colado, vibrado, texturizado y curado del concreto; aserrado y sellado de las juntas; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales, durante las cargas y las descargas; la conservación de la carpeta de concreto hidráulico hasta que sea recibida por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 1.02.003/04.E.01.-	CONCRETOS HIDRÁULICOS Y CICLÓPEOS UTILIZADOS EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, ADQUIRIDOS O FABRICADOS DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA

EJECUCIÓN:	Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.02.003/04.

MEDICIÓN:	El concreto hidráulico y ciclópeo según su tipo y resistencia utilizado en estructuras y obras de drenaje, se medirá de acuerdo al volumen que fije el proyecto, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría, tomando como unidad el metro cúbico de concreto terminado, con aproximación a un décimo.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de concreto hidráulico y ciclópeo terminado según su tipo y resistencia; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición del concreto hidráulico premezclado; valor de adquisición del cemento del tipo indicado en el proyecto, el agua y los aditivos o fibras que en su caso se requieran, así como del material para las juntas, el curado y demás materiales necesarios para el colado del elemento estructural; en su caso, valor de adquisición de los agregados pétreos y piedra para el concreto ciclópeo; en su caso, desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista incluyendo regalías y permisos de explotación, extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones, cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial o total, lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales, cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formación de los almacenamientos; instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas; limpieza de los vehículos en que se transporten todos los materiales, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, movimientos en el lugar de destino, descargas y cargo por almacenamiento; clasificación del material pétreo separándolo por tamaños; permisos de explotación de agua, así como la extracción, carga y acarreo al lugar de utilización del agua; dosificación y mezclado de los agregados pétreos, cemento del tipo indicado en el proyecto, agua y aditivos; limpieza de la superficie sobre la que se colocará el concreto; cargas en la planta del concreto hidráulico al equipo de transporte o carga de los materiales al vehiculo mezclador para la elaboración del concreto hidráulico y su transporte al lugar de colado; suministro, colocación, preparación y remoción de cimbras; colocación, consolidación y curado del concreto a cualquier altura; colocación de la piedra en el caso de concreto ciclópeo; la iluminación artificial; dispositivos y obras auxiliares para efectuar colados bajo el agua; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservación del concreto hidráulico hasta que el elemento estructural haya sido recibido por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 1.02.013/00.E.02.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS SEGÚN SU TIPO, CUANDO EL MATERIAL SE UTILICE, INCLUYENDO EL ACARREO A LOS ALMACENAMIENTOS O LUGAR DE UTILIZACIÒN INDICADOS POR LA SECRETARÍA; O DESPERDICIE EN LOS BANCOS DE DEPOSITO QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCIÓN.- Se efectuará conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.02.013/00.

MEDICIÓN.- Se hará para cada caso de acuerdo a lo establecido en la norma N.CTR.CAR.1.02.013/00.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para cada unidad de medida según el tipo de demolición o desmantelamiento; los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: Demolición terminada, para cada tipo de material, cuando se trate de mampostería, zampeado, concreto hidráulico o madera;  el kilogramo de pieza desmantelada, para cada tipo de perfil, cuando se trate de acero estructural; elementos o pieza desmantelada, según su tipo, cuando se trate de elementos precolados; el metro de instalación desmantelada, para cada tipo de material, cuando se trate de instalaciones como ductos, tuberías y cables, entre otros; el elementos o pieza desmantelada, según su tipo, cuando se trate de elementos o piezas que constituyan una parte integrante de las instalaciones.

En su caso, valor de adquisición de los explosivos y sus artificios; cargas, transportes y descargas hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento; apuntalamientos, andamios, obras de protección a terceros y obras auxiliares; desmantelamientos, demolición y todas las operaciones que sean necesarias, así como identificación y separación de los materiales aprovechables; carga, acarreo y descarga en el almacenamiento indicado por la secretaria en el caso de materiales que vayan a ser utilizados; carga, acarreo y descarga en el banco de desperdicios que elija el contratista incluyendo regalías y permisos, de los materiales producto de la demolición o el desmantelamiento; tiempo de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales, durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

# Text boxes

Concreto Hidráulico de 150 Kg./cm2 y Tamaño Máximo de Agregado de ¾”

.

Concreto hidráulico de 150 Kg./cm2 y Tamaño Máximo de Agregado de ¾”.