ESPECIFICACION   GENERALES

EP GEN 01.- 	DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACION Y SUS APENDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, deberá tomar en cuenta todos los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

ESPECIFICACION GENERAL

EP GEN 02.-	PROPOSICION DE CLAUSULAS EN LAS BASES DE                LICITACION

El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones respectivas y Normas de la SCT. La Secretaría ordenará su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado en las presentes bases de licitación.

La Secretaría podrá verificar en cualquier momento la capacidad técnica del personal profesional y de apoyo, encargado del control de calidad de la obra así como, de los equipos de laboratorio y de las brigadas de campo, y podrá solicitar por causas justificadas en cualquier momento, la sustitución del personal y equipo, que no cumpla con lo establecido en el párrafo anterior.

ESPECIFICACION GENERAL

EP GEN 03.-  	OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS      LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices como a lo dispuesto en la Sección 5 de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que será causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP TER 01.-	EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE:

EXCAVACION DE ESCALONES DE LIGA EN LOS TALUDES DE TERRENO NATURAL CON PENDIENTE IGUAL O MAYOR AL      25 %.

EJECUCION.- Las excavaciones para formar escalones de liga en los taludes del terreno natural con pendientes igual o mayor al 25 % y en cortes y adicionales debajo de la subrasante, se ejecutará en la forma y con las dimensiones indicadas en el proyecto y/u ordenadas por la Secretaría. El material obtenido se aprovechará para la ampliación del terraplén, conforme a lo señalado en el mismo proyecto y/o de acuerdo con las instrucciones de la propia Secretaría.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico, determinándose los volúmenes en la excavación por medio de seccionamientos y siguiendo el método del promedio de las áreas extremas; el resultado se redondeará a la unidad. En ningún caso se considerará abundamiento.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de excavaciones de escalones de liga en los taludes con pendientes igual o mayor al 25 % y en cortes y adicionales debajo de la subrasante, sin clasificar el material, o sea comprendiendo uno, algunos o todos los tipos de Material, independientemente de la proporción en que incluya cada uno de ellos, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por : extracción, remoción y carga del material excavado.

# ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP TER 02.-	FORMACIÓN DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENES Y DE SUS CUÑAS DE SOBREANCHO, CONSTRUIDAS CON MATERIAL COMPACTABLE AL (90%, 95% Y 100%), DE LOS BANCOS QUE ELIJA LA CONTRATISTA

MATERIALES.- Las formaciones de los terraplenes serán con materiales de los bancos que elija la contratista; se considerarán como materiales compactables a los señalados en la Normatividad vigente (N.CMT.1.01/02).

EJECUCIÓN.- Cuando de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría se requiera formar parte de los terraplenes con material compactable, se procederá en la siguiente forma:

- Se ejecutará uniformemente en todo el ancho de la sección, según los grados de compactación  que fije el proyecto.

- Se dará al material uniformemente la humedad conveniente. Se aplicará el agua en el lugar de la excavación o en el terraplén mismo, según lo ordene la Secretaría. El Contratista determinará el sitio de aplicación del agua cuando el pago se haga por unidad de obra terminada.

- Cuando el material de los terraplenes contenga mayor grado de humedad que el optimo, antes de iniciar la compactación, se eliminará el agua excedente. La Secretaría aprobará previamente el procedimiento para eliminar el agua excedente. No. se requiere la aprobación a anterior cuando el pago se haga por unidad de obra terminada.

- Si lo ordena la Secretaría, efectuada la compactación de una capa de material, su superficie se escarificará y se agregará agua, si es necesario antes de tener la siguiente capa, a fin de ligarlas debidamente.

MEDICIÓN.- La medición de la parte de los terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho construidas con material compactable se hará determinado el volumen del material ya acomodado en el terraplén por medio de seccionamientos, usando el método del promedio de áreas extremas y tomando como base la sección del proyecto para el material compactable, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría. Se considerará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de formación de la parte de los terraplenes y de sus cuñas de sobreancho construidas con material compactable, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico. Se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compactado al grado indicado. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: regalías, extracción, equipos y mano de obra para su extracción, formación y compactación, formación de terraplenes extendiendo el material en capas, permisos de explotación de bancos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación, en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente de la optima para compactación, compactación de las capas al grado fijado y ordenado, recorte de las cuñas de sobreancho con el extendido del material en los taludes, afinamiento de toda la sección, y de los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua durante las cargas y descargas, además el proponente al presentar en su proposición los precios unitarios de acarreos de los materiales necesarios para la construcción de las Terracerías y pavimentos, expresamente acepta lo siguiente:

Que los análisis detallados correspondientes que deberá acompañar, estarán integrados Considerando las condiciones reales en que se llevarán a cabo los acarreos respectivos. Incluyendo en su caso las demandas y requerimientos que le fueran planteados en su Momento por las uniones o sindicatos de transportistas de materiales, así como las condiciones climáticas extraordinarias que se presenten.

Que los costos originales de acarreos en su proposición, permanecerán fijos e inalterables durante todo el tiempo que dure la construcción de la obra hasta su total Terminación; por lo tanto, no estarán sujetos a modificación alguna, ni por dificultades climáticas, actualizaciones de costos o cambios en las tarifas que en su caso hubieren sido convenidas con los transportistas, estando obligado a absorber por su cuenta: los incrementos que por cualquier causa máxima extraordinaria resulten. Sin que ello se refleje en los precios unitarios originales consignados en su proposición: considerándose únicamente los factores de incremento que autorice la Secretaria en el periodo: de construcción total de la obra.

Adicionalmente  el contratista deberá contar en materia de impacto ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que éste le solicite para la explotación y aprovechamiento de los bancos ya sea en explotación o nuevos que se pretendan utilizar.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP TER 03.- 	ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL MATERIAL OBTENIDO DE LOS DESPALMES

EJECUCION.- Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría, se procederá a recargar los taludes de los terraplenes correspondientes al cuerpo nuevo, utilizando el material obtenido de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la Secretaría, distribuyendo el material y afinando la sección para darle un talud final de tres a uno (3:1).

MEDICION.- La medición se hará en el terraplén, determinando los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terraplén así lo requiere, calculándolos por el método del promedio de áreas extremas. El resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: remoción y carga del material depositado del producto de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes; acarreo libre de 1 kilómetro; descarga; recargue de los taludes de los terraplenes para arroparlos conforme a lo ordenado por la Secretaría y afinamiento de los taludes para que el arrope quede con un talud final de tres a uno (3:1).y conformación de todo el ancho del piso del Derecho de Vía eliminando las protuberancias y rellenando las zonas bajas, con material del lugar para afine y perfilamiento del mismo, propiciando el escurrimiento pluvial a las obras de Drenaje.

Adicional mente el contratista deberá contar en materia de impacto, ambiental con la autorización expedida por la  autoridad correspondiente cumpliendo con los requisito que esta le solicite para la explotación y aprovechamiento de los bancos, ya sea en explotación o  nuevos que pretenda utilizar.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP TER 04.-	SOBREACARREO DE MATERIALES CUANDO SE TRATE DE OBRAS QUE SE PAGUEN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

Los acarreos por unidad de obra terminada, a las distancias indicadas en el proyecto para las cinco (5) estaciones de veinte (20) metros, es decir, hasta cien (100) metros se pagarán al precio fijado en el contrato para el metro cúbico-estación, y para las distancias hasta de cinco (5) hectómetros, es decir, hasta quinientos metros se pagarán al precio fijado en el contrato para el metro cúbico-hectómetro y para los hectómetros subsecuentes hasta dos (2) kilómetros y los kilómetros subsecuentes se pagarán al precio fijado en el contrato para la unidad determinada, considerando las fracciones como kilómetros completo; estos precios incluyen exclusivamente el transporte. Los volúmenes acarreados se medirán compactos y de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

La Distancia de acarreo se medirá según la ruta accesible más corta y conveniente, a juicio de la Secretaría, entre los centros de gravedad de la excavación y del terraplén o depósito.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP OD O3.-	EXTRACCION DE AZOLVES EN OBRAS DE DRENAJE Y    CANALES DE ENTRADA Y SALIDA

EJECUCION.- La extracción y remoción de los azolves existentes en las obras de drenaje, así como en los canales de entrada y salida a las mismas, se efectuará conforme a lo indicado en cada caso por la Secretaría y a lo que corresponda de lo señalado en la normatividad vigente. Los materiales obtenidos deberán depositarse en los lugares y forma, ordenados por la propia Secretaría.

MEDICION.- La medición se hará cubicando directamente el material producto de la extracción del azolve, sin clasificar el material. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico cualesquiera que sean la clasificación y profundidad del material extraído en la remoción de los azolves; este precio unitario incluye lo que corresponda por: extracción y remoción del azolve, en seco o en agua, a mano o con maquinaria, bombeo; afinamiento del fondo y  taludes en el caso de canales de entrada y salida, carga y acarreo a distancias no mayores de cien (100) metro; descarga y depósito del material en el lugar y forma que indique la Secretaría; en general todo lo necesario para efectuar la extracción y remoción de azolves y los tiempo de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

# ESPECIFICACION PARTICULAR

EP EST 01.-   ACERO DE REFUERZO POR UNIDAD DE OBRA DETERMINADA. VARILLAS DE LIMITE   ELASTICO IGUAL O MAYOR DE 4,000 KG/CM2

EJECUCION.- El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la Secretaría, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección y cumplir, en lo que corresponda, con lo indicado en la normatividad vigente, de esta Secretaría.

MEDICION.- La medición del acero de refuerzo, suministrado, almacenado y habilitado, se hará tomando como unidad el kilogramo, redondeando el resultado a la unidad.

BASES DE PAGO.-El suministro, almacenaje y habilitado del acero de refuerzo por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo. Este precio incluye lo que corresponda por: valor de adquisición, transporte hasta el almacén, carga y descarga, para colocarlo en almacén; acarreos necesarios del almacén hasta su colocación; cortado; desperdicios; doblado; empalmes; traslapados o soldados; limpieza; armado con alambre de amarre y/o puntos de soldadura y/o separadores; colocación conforme al proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas.

Previo al pago del acero, deberá verificarse que este cumpla con las especificaciones indicadas en las Normas para Construcción de esta Secretaría, así como verificarlo antes de utilizarlo.

Adicionalmente, la empresa será responsable de :

a).- El pago del arrendamiento en su caso, de la superficie utilizada para el almacenamiento del acero, hasta su utilización.

b).- La protección en su caso, del almacenamiento para que el acero no se oxide, deforme o cambie sus características, etc., a satisfacción de la Dependencia.

c).- La vigilancia necesaria del acero en almacén, para asegurar a la Secretaría que la cantidad pagada no sufra variaciones por ningún concepto.

d).-  La programación de la adquisición de acero, deberá ser acorde con la programación de la obra, autorizada por la Dependencia y aceptada por el contratista.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP TD 01.-    RECUBRIMIENTO DE CUNETAS.

EJECUCION.- Al realizarse los trabajos correspondientes al recubrimiento de cunetas con concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 con agregado de tamaño máximo de 38 mm (3/4“), conforme a lo señalado en la normatividad vigente y/o a lo dispuesto por la Secretaría, deberá tomarse en cuenta que en la cuneta terminada deberá aplicarse pintura vinílica a razón de 0.28 litros por metro cuadrado.

MEDICION.- El recubrimiento de cunetas conforme al proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, se medirá tomando como unidad el metro cúbico de concreto hidráulico.

# BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto hidráulico; este precio unitario incluye además de lo señalado en la normatividad vigente, lo que corresponda por valor de adquisición de los materiales requeridos; cargas y transportes hasta el lugar de la obra y equipo requerido para las operaciones previas y aplicación de la pintura vinílica con la dosificación señalada; mermas; desperdicios y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP  TD 02.-	BARRERA CENTRAL SEPARADORA

EJECUCION.- La barrera central separadora se construirá de concreto hidráulico con resistencia a la ruptura de doscientos (200) kilogramos por centímetro cuadrado a los veintiocho días; se colocará en la forma fijada en el proyecto y ordenada por la Secretaría, debiendo cumplir con todos los requisitos señalados en el croquis mostrando su sección transversal, anexo a esas Especificaciones Complementarias.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el metro de barrera terminada, con aproximación a una (1) decimal.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado para el metro de barrera terminada; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de obtención o de adquisición de todos los materiales necesarios, grava, arena, agua y juntas; acarreos de todos los materiales; cargas y  descargas; almacenamientos; cortes en la carpeta; excavación y remoción de ésta en la zona que ocupara la barrera; carga, acarreo hasta 1 kilómetro, descarga y depósito del material producto de la excavación en los sitios señalados por la Secretaría; obras auxiliares; equipo, mano de obra y todas las operaciones necesarias para la construcción de la barrera incluyendo todos los acarreos que sean necesarios; colocación de las juntas; mermas y desperdicios; resanes de la carpeta; limpieza general de la obra y de la zona adyacente de trabajo; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general todo lo necesario para la correcta construcción de la obra.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP SEÑ 01.-	CERCADO DE DERECHO DE VIA CON SEIS (6) HILOS DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTE DE CONCRETO REFORZADO.

EJECUCION.- La cerca de alambres de púas, estará formada con postes de concreto de f'c = 150 kg/cm2, de quince (15) por quince (15) centímetros de sección transversal y ciento ochenta (180) centímetros de longitud total, de los cuales (40) centímetros quedarán empotrados y fijados en el terreno con concreto hidráulico de f’c=100 km/cm2 en todo su perímetro en un espesor de 7.5 cm. El armado de los postes consistirá de cuatro (4) varillas lisas longitudinales de seis punto tres (6.3) milímetros (1/4) y anillos con varillas del mismo diámetro colocados a cuarenta (40) centímetros centro a centro.

La separación entre poste y poste será de tres (3) metros y entre ellos se tenderán seis (6) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado especial, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12) con galvanizado especial para prevenir su corrosión.

MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad al metro de cercado de alambre de púas colocado conforme a lo ordenado por la Secretaría, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de cercado de alambre de púas, se hará el precio fijado en el contrato para el metro; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales; adquisición o fabricación de los postes de concreto, incluyendo las piezas de contraventeo necesarias en las esquinas para dar a los postes mayor rigidez; cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamientos; perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes; equipo y materiales para su colocación (incluye concreto hidráulico de f´c= 100 kg/cm2); colocación; restirado y sujeción del alambre a los postes; rellenos de las excavaciones con concreto hidráulico de f´c= 100 kg/cm2; retenidas; desperdicios; pintada de los mismos con pintura vinílica en toda su longitud, con una dosificación de 1 litro por cada 20 postes los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

EP PAV 01.-	BASE HIDRAULICA CONSTRUIDA CON MATERIAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCION.- La base que se construya sobre los terraplenes y ampliaciones, utilizando materiales de tamaño máximo de 38 mm (1 1/2) procedente de los bancos que elija el contratista; deberán compactarse al cien por ciento (100 %), construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, realizarse conforme a los lineamientos señalados en la normatividad vigente (N.CMT.4.02.002/04).

MEDICION.- La medición se hará en el acceso, tomando como base los volúmenes indicados en el proyecto para los materiales ya compactados en las capas construidas, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico compactado, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico compactado en la sub-base y base; este precio unitario incluye lo que corresponda por: regalías, desmonte; despalme y extracción del material aprovechable y del desperdicio de los bancos que proponga el Contratista y cuya calidad a juicio de la Secretaría sea adecuada para la construcción de la sub-base y base, cualquiera que sea la clasificación; disgregado; separación, recolección, carga y descarga del desperdicio en el sitio señalado; instalaciones y desmantelamientos de la planta de tratamiento de los materiales; alimentación de la planta; cribados y desperdicios de los cribados; trituración total ó parcial; cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos y desperdicios de ellos, como para transportar los materiales aprovechables a los lugares de utilización; formación de almacenamientos; extracción, carga, aplicación e incorporación del agua para compactación; permisos de explotación de bancos de agua; operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado; reducción de volumen por compactación y en su caso por mezcla de (2) ó más materiales; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

Adicionalmente  el contratista deberá contar en materia de impacto ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que éste le solicite para la explotación y aprovechamiento de los bancos ya sea en explotación o nuevos que se pretendan utilizar.

Se deberá cumplir cabalmente con las siguientes características

| Carac.teristicas (N.CMT.4.02.002/04) | Valor % ∑L > 10 6 |
| --- | --- |
| Límite líquido, máximo | 25 |
| Índice plástico, máximo | 6 |
| Valor Soporte de California (CBR), mínimo | 100 |
| Equivalente de arena, mínimo | 50 |
| Desgaste de los Ángeles, máximo | 30 |
| Partículas alargadas y lajeadas, máximo | 35 |

De grado de compactación en la carretera. el material deberá compactarse al cien por ciento mínimo del peso volumétrico máximo determinado en la prueba AASHTO modificada (cinco capas).

##### SE DEBERÁN CONSIDERARE MATERIALES 100 % TRITURADOS, TANTO EN MATERIALES FINOS, ARENAS Y GRAVAS.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP PAV 04.-	BASE ASFÁLTICA COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %)

EJECUCION.- La construcción de la base asfáltica compactado al noventa y cinco por ciento (95 %), se realizará conforme a lo señalado en la normatividad vigente (N.CMT.4.02.003/04).

MEDICION.- La medición de la base asfáltica se llevará a cabo de acuerdo con lo señalado en la normatividad vigente. Se tomará como unidad el metro cúbico compactado en la base asfáltica para cada banco en particular, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de base asfáltica, para cada banco en particular. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: regalías, desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares aceptados por la Secretaría y desmantelamientos de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial o total; lavado; cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos y de los desperdicios de ellos, así como, formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolo por tamaños; dosificación; calentamiento; mezclado de los materiales pétreos; tendido; compactación al grado fijado; chaflanes las orillas y acabado con rodillo liso, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas; además para el banco seleccionado por el contratista, lo que corresponda por el transporte de los materiales hasta el sitio donde se colocaran en la obra.

##### ESPECIFICACION PARTICULAR

EP PAV 02.-   	MATERIALES ASFÁLTICOS.

EMULSION ASFALTICA; CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22

Si durante la ejecución de la obra y por variación en los costos de los materiales, mano de obra y equipo correspondiente, a juicio de la Secretaría procede ajuste en los precios unitarios respectivos, este se realizará conforme a lo estipulado en el contrato, aplicando los relativos de asfaltos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, durante la vigencia del contrato.

##### ESPECIFICACION PARTICULAR

EP PAV 03.-	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %)

EJECUCION.- La construcción de la carpeta de concreto asfáltico compactado al noventa y cinco por ciento (95 %), se realizará conforme a lo señalado en la normatividad vigente (N.CMT.4.05.003/08).

ÍNDICE DE PERFIL

El índice de perfil de la última capa de carpeta asfáltica de granulometría densa compactada y construida en un día de trabajo, en un tramo de (200 m.) de longitud o más sea de 14 cm. Por kilómetro como máximo, El contratista de obra hará esta verificación conforme a la norma ASTM  E 1274 dentro de las 48 horas siguientes a la terminación de la compactación, considerando lo que a continuación se señala. La secretaria evaluara diariamente los resultados que se obtengan.

Equipo

El contratista de obra dispondrá y mantendrá durante el tiempo que dure la obra de un perfilógrafo que cumpla con la norma ASTM E 1274. Antes de su utilización el equipo se calibrara como se indica en esa norma, pudiendo la secretaria verificar la calibración en cualquier momento y si a su juicio el perfilógrafo presenta deficiencias o no esta bien calibrado, se suspenderá inmediatamente la evaluación en tanto que el contratista de obra lo calibre adecuadamente, corrija las deficiencias o lo remplace. En ningún caso se medirán para efecto de pago carpetas que no hayan sido verificadas.

Tramo de prueba

Para que el tramo de prueba a la que se refiere la fracción G.6 sea aceptada por la secretaria debe tener un índice de perfil de 14 cm. Como máximo.

Determinación del índice de perfil.

La obtención del índice de perfil, en cada carril de circulación se iniciara a partir de los primeros 5 m. de la carpeta asfáltica construida en un día de trabajo y será medida a lo largo de la línea imaginaria ubicada a (90+) (-20) cm. De la orilla exterior del carril por evaluar. Las mediciones serán divididas en secciones consecutivas de 200 m., con el propósito de establecer subtramos en los que no cumpla, deberá corregir la superficie terminada.

Cuando la longitud del tramo construido en un día de trabajo no alcance los 200 m., será agrupado con el tramo inmediato con el que se construye al día siguiente. En este caso la medición del índice de perfil deberá hacerse tan pronto como sea práctico y posible, pero no después de 48 horas terminado el tramo.

Índice de perfil promedio diario

Cada día de trabajo se determinara índice de perfil promedio diario, obteniendo el promedio aritmético de todos los índices de perfil determinados en ese día. Si el índice de perfil promedio diario resulta mayor de 24 cm. Por Km. se suspenderá de inmediato la contracción de la carpeta asfáltica hasta que el contratista corrija la carpeta defectuosa. Para reanudar la contracción de la carpeta el contratista de obra debe construir otro tramo de prueba como si se tratara al inicio de los trabajos. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen serán imputables al contratista de obra.

Corrección de la superficie de la carpeta asfáltica

El contratista de obra realizara las correcciones de la superficie de la carpeta asfáltica que se requieran para obtener el índice de perfil adecuado.

Una vez realizadas las correcciones individuales de cualquier subtramo de 200 m. que presente un índice de perfil mayor de 24 cm. Por km. será corregido mediante alguno de los procedimientos que se indican a continuación u otros que apruebe la secretaria. En cualquier caso, concluida la corrección se determinara nuevamente el índice de perfil del subtramo para verificar el cumplimiento de lo aquí estipulado.

- fresado continuo de la superficie de la carpeta de granulometría densa, en tramos no menores de 100 m. y a todo el ancho de la calzada, para reducir el índice de perfil a 10 cm. Por km. o menos.

- colocación sobre la carpeta de granulometría densa, de una sobre carpeta de 3cm. De espesor como mínimo en tramos no menores de 100 m. y a todo el ancho de la calzada, elaborado con la misma mezcla utilizada en la carpeta, que cumpla con todo lo indicado en esta norma y tenga un índice de perfil de 14 cm. Por km. como máximo.

Cuando el índice de perfil de cualquier subtramo de 200 m. este entre 14.1 y 24 cm. Por km. el contratista de obra corregirá la superficie terminada como se indico anteriormente.

Todos los trabajos de corrección serán por cuenta y costo del contratista de obra, y previamente a su ejecución, los procedimientos de corrección de la superficie de la carpeta serán sometidos a la aprobación de la secretaria. No se permitirá efectuar trabajos de corrección con equipo de impacto que puedan dañar la estructura del pavimento, ni con resanes superficiales adheridos. Los atrasos

a los programas de ejecución detallado por concepto y ubicación  que se ocasiones por motivo de las correcciones, serán imputables al contratista de obra.

Todos los trabajos de corrección de la superficie de la carpeta, se efectuaran antes de que se verifiquen sus líneas, pendientes y espesores, salvo que la corrección se realice mediante una sobre carpeta, en cuyo caso la verificación de los espesores se harán antes de colocarla.

Líneas, Pendientes y Espesores.

Que el alineamiento, perfil, sección y espesor de la carpeta, cumplan con lo establecido en el proyecto, con las tolerancias que se indican en esta Fracción, como sigue:

Previamente a la construcción de la carpeta, en las estaciones cerradas a cada veinte (20) m., se nivelara la corona terminada de la capa inmediata inferior, obteniendo los niveles en el eje y en ambos lados de este, en puntos ubicados a una distancia igual al semiancho de la corona de la carpeta menos setenta (70) cm., a la mitad del espacio comprendiendo entre estos y el eje, y en las orillas de la corona.

Una vez compactada la carpeta, verificados sus índices de perfil y, en su caso, hechas las correcciones, se volverán a nivelar las mismas secciones, determinando las elevaciones de los mismos puntos ahí indicados para obtener las pendientes transversales entre ellos, y se medirán, en cada sección, las distancias entre el eje y las orillas de la corona, para verificar que esas pendientes y distancias estén dentro de las tolerancias que se indican en la Tabla 1 de esta Norma.

TABLA 1.- Tolerancia para Líneas y pendientes

| Características | Tolerancia |
| --- | --- |
| Ancho de la corona, del eje a la orilla | ±1 cm. |
| Pendiente transversal | ± 0.5% |

MEDICION.- La medición de la carpeta de concreto asfáltico se llevará a cabo de acuerdo con lo señalado en la normatividad vigente. Se tomará como unidad el metro cúbico compactado en la carpeta para cada banco en particular, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta compactada, para cada banco en particular. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: regalías, desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares aceptados por la Secretaría y desmantelamientos de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial o total; lavado; cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos y de los desperdicios de ellos, así como, formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolo por tamaños; dosificación; calentamiento; mezclado de los materiales pétreos; tendido; compactación al grado fijado; chaflanes las orillas de las carpeta y acabado con rodillo liso, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas; además para el banco seleccionado por el contratista, lo que corresponda por el transporte de los materiales hasta el sitio donde se colocaran en la obra.

# ESPECIFICACION PARTICULAR

EP SEÑ 03.-	SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS.

EJECUCION.-Las señales verticales se instalarán en los lugares señalados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, debiendo apegarse en cuanto a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras (edición 1986). Serán fabricadas en lamina de acero tipo comercial SAE-1010 o similar calibre 16 con acabados de galvanizado por inmersión en caliente continua, capa G-90 desengrasada y en caso de oxidación tratada químicamente contra esta. En todos los casos el reverso de las señales y los postes quedarán pintados en color gris mate. El herraje para la fijación de las señales, tornillos, pernos, tuercas, rondanas planas y de presión, etc. deberá ser galvanizado.

Todas las señales tipo SR y SP, SIR y SIG tendrán fondo reflejante grado ALTA INTENSIDAD e impresión serigráfica, las señales tipo SID tendrán fondo totalmente reflejante grado ALTA INTENSIDAD y leyendas y/o símbolos con letras recortadas en GRADO MUY ALTA INTENSIDAD. Los pigmentos y tintas para la impresión deberán estar garantizadas por un mínimo de 5 años contra la degradación de los colores, independientemente de la ubicación o zona donde se instalen las señales.

Para la colocación de todas las señales bajas, excepto diagramáticas (SID 12), se utilizarán postes de acero estructural de sección “L” ó perfil cuadrado “PTR” en el caso de que se coloquen en zona urbana; en dimensiones, longitudes y espesores deducidos del cálculo estructural, de acabado galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a las normas ASTM A-123.

Para el caso de señales elevadas de una o dos banderas, los postes, estructuras o columnas serán de acero estructural H-55 ó similar y tendrán la sección suficiente para resistir los vientos de diseño para zona urbana y zona costera; los bastidores serán fabricados con Zetas calibre 12 ó cuadradas de 2x2 calibre 14, para montaje; tanto postes como bastidores contarán con placas de montaje.

La cimentación de todas las señales bajas serán con las dimensiones y profundidad que indique el cálculo estructural, para las señales elevadas, la estructura se anclará en una base de concreto hidráulico de f’c= 150kg/cm2, cuyas dimensiones, armados y forma de anclaje serán de acuerdo al cálculo estructural.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad la señal del tipo, dimensiones y características ordenadas, debidamente colocada en su lugar definitivo. No se medirán las señales que no cumplan con lo estipulado o no se apeguen a lo dispuesto en Normatividad vigente.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para cada señal del tipo y dimensiones ordenados por la Secretaría, ya colocada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o fabricación de las placas y postes; herrajes; protección contra oxidación y acabado estipulados; aplicación de los colores para el fondo, filete, letreros, signos o cifras correspondientes, conforme al tipo de señal y a lo ordenado por la Secretaría; aplicación del material reflejante estipulado, material anti grafiti; fijación de las placas a los postes; cargas, transportes,

descargas y almacenamientos; excavaciones; elaboración del concreto para el cimiento de la resistencia especifica, incluyendo el acero de refuerzo, en su caso; mermas y desperdicios; colocación de las señales en sus lugares definitivos; maniobras; andamios; obra falsa; limpieza; en general todo lo necesario para que la obra quede terminada a satisfacción de la Secretaría, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas, las descargas y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP DM 01.-	DEFENSAS METALICAS.

ESPECIFICACIONES GENERALES

REGIRAN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN LO PARTICULAR, LO QUE CORRESPONDA DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS, CAPITULO V.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

E.C.1		DEFENSAS :

El material utilizado para la fabricación de la defensa será cal. 12 (2.57 mm), con un desarrollo antes del formado de 48.1 cm. y una corrugación de 193.8 mm. de paso por 82.6 mm. de profundidad. El largo total de la pieza será de 412.8 cm. ó 793.8 cm y un largo efectivo de 381 cm. o 762 cm. Se cumplirá con la norma AASTHO M-180 Clase A tipo 1. (ver fig. 1 y 2)

E.C.2		POSTE :

Los postes para la sujeción de la defensa será de acero sección IPR ó sección viga de 6" x 4", con una longitud total de 150 cm. ( ver fig. 4)

E.C.3		SEPARADOR :

Será de acero calibre 12 con un perfil tipo U con nervaduras de refuerzo de 76 x 50  x 340 mm. (ver fig. 5)

E.C.4		TERMINAL :

Será de acero calibre 12 con una longitud total de 72.4 cm y con una longitud efectiva de 56.5 cm. (ver fig. 3)

E.C.5		TORNILLERIA :

Se usará tornillos de 5/8" x 1 1/2" de acero según norma ASTM A-307, conforme a la norma NMX-H-118 y deben galvanizarse en caliente de acuerdo a norma NMX-H-4.

E.C.6		REFLEJANTE :

Será de forma trapezoidal usando lámina galvanizada cal. 16 y película reflejante  tipo Scotchlite ó  similar alta intensidad.

E.C.7		ACABADOS :

Todas las piezas a excepción de los tornillos serán galvanizados por inmersión en caliente según norma ASTM- 123, los tornillos serán galvanizados electroliticos.

TABLA 1

| ESPESOR DE LA LAMINA |
| --- |
|  | CLASE A | CLASE B |
| TIPO | ESPESOR | TOLERANCIA * | ESPESOR | TOLERANCIA * |
|  | PLG | MM | PLG | MM | PLG | MM | PLG | MM |
| 1 | 0.108 | 2.74 | 0.009 | 0.23 | 0.138 | 3.51 | 0.010 | 0.025 |
| 2 | 0.111 | 2.82 | 0.009 | 0.23 | 0.141 | 3.58 | 0.010 | 0.025 |
| 3 | 0.105 | 2.67 | 0.009 | 0.23 | 0.135 | 3.43 | 0.010 | 0.025 |
| 4 | 0.105 | 2.67 | 0.009 | 0.23 | 0.135 | 3.43 | 0.010 | 0.025 |

* LA TOLERANCIA PARA ESPESORES MAYORES NO SE LIMITA

TABLA 2

| PESO DEL RECUBRIMIENTO |
| --- |
|  | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÍNIMO |
| TIPO | PRUEBA SIMPLE | PRUEBA TRIPLE |
|  | OZ/PIE2 | G/M2 | OZ/PIE2 | G/M2 |
| 1 | 1.80 | 550 | 2.00 | 610 |
| 2 | 3.60 | 1100 | 4.00 | 1220 |

EJECUCION.- Las defensas metálicas deberán ser de las características señaladas en el proyecto y colocadas según lo indicado en los planos respectivos.

MEDICION.- La medición de las defensas colocadas conforme al proyecto y/o a lo ordenado por la Secretaría, se hará tomando como unidad el metro. La longitud se determinará midiendo el desarrollo total de la defensa metálica entre sus remates extremos.

BASE DE PAGO.- EL pago por unidad de obra terminada se hará el precio fijado en el contrato por el metro de defensa colocada; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: valor de fabricación o adquisición de las defensas y de todos los accesorios necesarios; cargas, descargas, transportes de las mismas hasta el lugar de la obra; almacenamiento; herrajes; mermas y desperdicios; colocación; montaje; limpieza y en general todo lo que sea necesario para la correcta ejecución; así mismo se deberá incluir el concreto hidráulico necesario para la fijación de postes y su correspondiente excavación.

## ESPECIFICACION PARTICULAR

EP RS 01

EP ADI 01.-	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON PINTURA DE TRÁFICO.

EJECUCION.- El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, a fín de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cuál deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo se le adicionará adelgazador, debiendo tener una viscosidad de 67 a 75 unidades Krebs a 25º C, secado al tacto en unos 5 minutos, secado duro de 20 a 30 minutos y cumplir con los requisitos señalados en normatividad vigente.

La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (1.5 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (esferas de vidrio) en una proporción de setecientos (700) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la normatividad vigente de las Normas de Calidad de los Materiales.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

MEDICION.- L a medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenado, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados o que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la Secretaría, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de su ejecución de ésta especificación.

PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA TODO CLIMA

Se aplicará pintura Termoplástica alquidalica premezclada de fábrica con micro esfera de vidrio de 1.9 de Índice de Refracción y de elementos cerámicos (reflejantes bajo la lluvia) de 2.3 de Índice de Refracción.

Además la pintura Termoplástica deberá contar con una segunda caída tanto de microesfera de vidrio como de elementos cerámicos para garantizar la reflectividad minima inicial como se muestra en la tabla siguiente:

| Retroreflexión típica promedio sobre muchas lecturas Mcd (ft-2) (fc-1) [Equivalente métrico mcd (m-2)(lux-1)] |
| --- |
| Serie 90S | Blanco | Amarillo |
| Seco (ASTM E1710) | 400 | 325 |
| Recuperación en húmedo (ASTM E2177) | 350 | 275 |
| Húmedo continuo (ASTM E1276) | 100 | 75 |

Dicha pintura Termoplástica se garantizará por 3 años y deberá garantizar su retroreflexión tanto en seco como en húmedo durante toda la vida útil.

Para garantizar la Pintura Termoplástica el aplicador deberá ser un Convertidor Autorizado y Certificado por el fabricante. Deberá presentar documentos originales que avalen la autorización y la certificación.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP FA 01.-	FANTASMAS

FANTASMAS DE CONCRETO HIDRAULICO.

EJECUCION.- Los fantasmas se construirán de concreto hidráulico con resistencia a la ruptura (f'c) de cien (100) kilogramos por centímetro cuadrado a los veintiocho (28) días. Deberán cumplir con todos los requisitos señalados en el proyecto Tipo de Fantasmas de Concreto anexo a estas Especificaciones y quedar pintadas y totalmente terminadas antes de ser llevados a los lugares de utilización. Los fantasmas se colocarán en forma y con la distribución indicada en dicho proyecto y en el párrafo OD-6 del Capitulo V del Manual de Dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras de esta Secretaría (Edición 1986).

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el fantasma de concreto hidráulico ya colocado en el camino según lo indicado en el Proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el fantasma de concreto hidráulico ya colocado; este precio unitario incluye lo que corresponda: valor de adquisición de todos los materiales necesarios; acarreos de los mismos al lugar de elaboración; almacenamiento; armado; elaboración del concreto con el cemento necesario; colado y curado; mermas y desperdicios; moldes; cargas y descargas, pintura y aplicación de la franja, reflejante; maniobras requeridas; acarreo de los fantasmas al lugar de su colocación; excavación para su erección; colocación correspondiente y limpieza general de la obra.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP VI 01.-	VIALETAS.

Vialetas (Botones)

I. Especificaciones.

Alcance

Esta especificación cubre vialetas (botones) duraderas y resistentes a la abrasión, diseñadas para su instalación en carpetas de concreto asfáltico y concreto hidráulico. Las vialetas están diseñadas para proporcionar gran eficacia y una larga vida útil de visibilidad nocturna. Las vialetas se instalarán utilizando un adhesivo sensitivo a la presión laminado de fábrica al cuerpo de las vialetas.

Descripción

Las vialetas son elaboradas con una composición de polímeros seleccionados para obtener una gran resistencia al impacto y a las condiciones del medio ambiente. El color del cuerpo de la vialetas será blanco o del color que se especifique por el usuario. La vialeta incorpora elementos reflectivos resistentes a la abrasión, diseñados para proporcionar visibilidad nocturna a largo plazo.

Las vialetas se aplicarán directamente sobre la superficie del pavimento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, utilizando el adhesivo sensible a la presión laminado al cuerpo de la vialeta. La almohadilla de adhesivo sensible a la presión laminada al cuerpo de la vialeta será construida con caucho no termoplástico, fillers (elementos de relleno) y resinas, con un grosor total que va desde las 0,060 a las 0,090 pulgadas. El adhesivo sensible a la presión será laminado al cuerpo de la vialeta en fábrica con un ambiente controlado y se suministrará de línea con un protector de adhesivo plástico removible.

Características 

La vialeta deberá cumplir los siguientes requisitos específicos: 

Color: El cuerpo de la vialeta se producirá en color blanco o como sea especificado por el cliente. El color del elemento retrorreflectivo será blanco, amarillo, rojo, verde o azul. 

Dimensiones: Las dimensiones típicas de la vialeta serán:

Altura: 0,625 ± 0,050 pulgadas (15,88 ± 1.27mm)

Ancho: 4,00 ± 0,50 pulgadas (101,6 ± 12,7)

Longitud:3,50±0,50pulgadas(89,2±12,7) 

Condiciones de prueba: Salvo indicación contraria, todos los especimenes de prueba de serán acondicionados durante 24 horas a 73°F ± 2ºF (23°C ± 1°C) y 50% ± 4% de humedad relativa antes de la prueba.

Retroreflectividad: La retroreflectividad se refiere a la luminancia de la vialeta medida utilizando condiciones de observación simplificadas. La retroreflectividad se utiliza para efectos de control de calidad al especificar un tipo de vialeta único. Las vialetas con elementos reflejantes de color blanco, amarillo, rojo, verde o azul tienen valores de retroreflectividad inicial mínima como se especifica en la tabla 1, al ser medidos de acuerdo al método de prueba ASTM E809. La cantidad fotométrica a ser medida es el coeficiente de intensidad lumínica retroreflejada (Coeficiente de retroreflectividad RI), expresado en milicandelas por lux (mcd/lx) Una candela por lux (sistema métrico) es igual a 10.76 candelas por pie-candela (sistema inglés).

Resistencia al rayado: La vialeta debe cumplir con la prueba de rayado de la norma ASTM D4383-96. El coeficiente de intensidad lumínica retroreflejada (RI) de las vialetas se mide después de someter la superficie del lente entera a 100 frotes con una esponjilla de lana de acero plana de aspereza No. 3 de 25.4 mm (1”) de diámetro de acuerdo a la especificación federal de los EE.UU. FF-W-1825A. Una carga de 22±0.2 kg se aplica a la esponjilla de lana de acero durante la prueba. Las vialetas deben cumplir con los valores fijados en la tabla 1.

Resistencia a la abrasión: El coeficiente de intensidad lumínica retroreflejada (RI) de las vialetas se mide después de someter la superficie del lente a 100 g/cm² (aproximadamente 1600 gramos por superficie del lente) de carburo de sílice cayendo cayendo sobre éste según el método de prueba ASTM D968. Las vialetas deben cumplir con los valores fijados en la tabla 1.

Resistencia a la temperatura: La vialeta debe cumplir con los requisitos mínimos de brillantez especificados en la tabla 1, después de ser acondicionados por 12 horas a 62.7°± 2.5°C (145°± 5°F).

Resistencia al impacto: El cuerpo de la vialeta no debe mostrar requiebres o fisuras al ser probado de acuerdo al método de prueba ASTM D244 Dardo A, utilizando un peso de 1000 gramos desde una altura de 1 metro. La vialeta se coloca de tal forma que el peso golpea la parte superior de la misma. El lente no debe mostrar quebraduras o fisuras fuera del área de impacto. La vialeta se coloca en una mordaza de acero diseñada para retenerla de tal forma que el peso que cae golpea el centro del lente.

Resistencia a la penetración del agua: Las vialetas se acondicionan por 10 minutos a 62.7°± 2.5 °C (145°± 5°F) y luego inmediatamente se sumergen en un baño de agua a 21°± 2.5°C (70°± 5°F) por 10 minutos. Deben ser luego removidos del agua, secados con un trapo suave, inspeccionados visualmente por penetración de agua detrás del lente, y su reflejancia medida de acuerdo con el método de prueba ASTM E809. Las vialetas deben cumplir con los valores fijados en la tabla 1.

II. Preparación de la superficie del pavimento y procedimientos  de aplicación.

Guías Generales de Aplicación

Los marcadores 3M PSA se han diseñado para su aplicación a superficies de pavimento debidamente preparadas de asfalto o concreto de cemento utilizando un adhesivo sensible a la presión (PSA). Los siguientes requisitos se deben cumplir a toda aplicación de marcadores 3M PSA:

·Temperaturas

Del Aire: Mín. 16°C y en aumento.

De la Superficie: Mín. 21°C y en aumento.

Del Aire, Noche Anterior: Mínimo 5°C.

Condición General de la Superficie.

La superficie del pavimento debe estar seca y limpia. No debe haber caído lluvia en las 24 horas anteriores a la aplicación.

Tipos de Superficie de Aplicación

Superficies de concreto asfáltico nuevas.

Los marcadores 3M PSA pueden aplicarse a nuevas superficies asfaltadas, inmediatamente después de la compactación final de la superficie de asfalto por el rodillo. Se debe tener cuidado de evitar empotrar el marcador en el asfalto fresco y suave lo cual limitaría la visibilidad de la cara del lente. El empotramiento del marcador en la superficie de asfalto fresca debe limitarse al espesor de la capa de adhesivo PSA.

Superficies de concreto asfáltico viejas.

Los marcadores 3M PSA pueden aplicarse a la mayoría de superficies de asfalto viejo dependiendo de la condición del pavimento. Los marcadores 3M PSA no deben colocarse en asfalto que muestra señales de deterioro, quebraduras o fallas.

Superficies de Concreto Hidráulico Nuevas.

El compuesto de curado sobre el concreto nuevo, abierto al tráfico por menos de 90  días debe ser removido antes de aplicar los marcadores 3M PSA. Se recomienda el método de chorro de arena u otros tales como chorro hidráulico, para remover el compuesto de curado.

Superficies De Concreto Hidráulico Viejas.

Los marcadores 3M PSA se pueden aplicar directamente a las superficies de concreto viejas dependiendo de la condición del pavimento. Viejas superficies de concreto que muestren evidencias de escalas y/o agregado expuesto suavizado deben ser tratados para lograr textura por esmerilado o mecánicamente antes de la aplicación de los marcadores.

Superficies con riegos de sello.

Estas superficies selladas con partículas deben ser barridas del exceso de agregado y haber estado abiertas al tráfico por mas de 30 días antes de aplicar los marcadores 3M PSA. No se deben instalar los marcadores 3M PSA en superficies selladas con partículas con grandes espacios vacíos y/o agregado suelto con una unión a la superficie de la vía inferior débil.

NO INSTALE marcadores 3M PSA en las siguientes situaciones:

·  En juntas transversales o longitudinales en el pavimento.

·  Sobre demarcaciones existentes en el pavimento tales como pintura, termoplástico o cintas preformadas.

·  Durante lluvia o inmediatamente después de la lluvia.

·  En superficies de vías extremamente ásperas, sucias o deterioradas.

Procedimiento de Aplicación

Nota: el siguiente procedimiento es para superficies de vías normales en buenas condiciones. Si Ud. Tiene alguna pregunta sobre su aplicación específica, por favor contacte a su representante de 3M.

1. Determine si las condiciones de la vía cumplen con criterios aceptables basado en la sección de Tipos de Superficie de Aplicación de este Folleto de Información.

2. Limpie la superficie de la vía en el lugar de la aplicación. Todas las aplicaciones se deben hacer en una superficie seca y limpia que se haya barrido o soplado con aire a presión para remover todo material suelto en el lugar de aplicación.

3. Premarque la vía, si fuera necesario.

4. Aplique el marcador a mano, pelando el protector del adhesivo y aplicando el marcador en la vía.

5. Presione el marcador sobre la vía con su zapato.

6. Apisone el marcador con una rueda de vehículo a una velocidad de 5 a 6 Km por hora. Cuide de no torcer o voltear la rueda del vehículo mientras que esté sobre el

marcador. Haga una pasada hacia delante y atrás sobre la parte superior del marcador.

7. Tan pronto como se haya apisonado el marcador con una rueda de vehículo, la vía se puede abrir al tráfico.

Consideraciones de Desempeño Generales

La durabilidad máxima de los marcadores retrorreflejantes se logrará cuando éstas se apliquen apropiadamente de acuerdo a las recomendaciones del fabricante suministradas en este Folleto de Información. Aunque el funcionamiento retrorreflejante se reduce por el desgaste, el lente de los marcadores está recubierto por un material resistente a la abrasión el cual proporciona un desempeño reflejante aceptable bajo desgaste de tráfico normales.

Condiciones Marginales

La aplicación de los marcadores 3M PSA se considera que ocurre en condiciones marginales si por lo menos una de las siguientes condiciones se cumplen:

1. Amenaza inmediata de lluvia durante la aplicación de los marcadores.

2. Condiciones de superficie de la vía tales como:

a. Áspera, asfalto viejo

b. Concreto viejo, suave con agregado expuesto en la superficie.

3. Temperaturas entre 100 C y 160 C del aire y/o temperaturas de superficie entre 160   y 210 C.

La utilización del Adhesivo de Preparación de Superficie P-50 3MTM StamarkTM (Folleto de Información 5.17) se podría utilizar con los marcadores 3M para condiciones marginales tales como las listadas arriba para aumentar la adhesión a

la superficie de la vía.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP DP 01.-	DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCION.

Para la ejecución de la obra objeto de la licitación el Contratista deberá presentar propuesta de proyecto de desviaciones. Estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, las desviaciones, considerando que deberá ejecutar los trabajos por alas de acuerdo con su programación que proponga en su concurso, ya que se trata de un camino en operación; así como también los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción. y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización; así como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizará la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la Secretaría, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho Capítulo. adicionalmente a lo anterior, se deberá considerar que todo el señalamiento de protección de obras y desviaciones, tendrá instalación eléctrica, para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos, no se autorizará la colocación de “mecheros , piedras o fantasmas pintados, etc. etc. etc.”

La construcción y conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista, se deberá de proveer desviaciones pavimentadas con espesor de carpeta de al menos 4 cm de espesor, por lo que dentro de sus indirectos y de acuerdo a su metodología de trabajo deberá de considerar estos costos adicionales. El no presentar proyecto de desviaciones o no considerar estos costos en los indirectos será motivo de desechamiento de la propuesta.

El proponente habrá de tener presente, que los trabajos se efectuarán en un camino en operación y por lo tanto, deberá tomar en cuenta al formular su proposición todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones (de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos, Fibra Óptica, etc.) así como a la intensidad del tránsito, como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción, etc., ya que no se aceptará reclamación alguna del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos.

Además también deberá tomar en cuenta al preparar su proposición, que el Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito, organizando los diferentes frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho tránsito y se reduzcan al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construcción de la obra, debiendo extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de materiales; o la necesidad de efectuar voladuras (en los casos de uso de explosivos) controladas para evitar daños a terceros.

DE ACUERDO CON LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS, SE DEBERÁ CONTAR CON EL SEÑALAMIENTO QUE SE INDICA EN LOS PLANOS ANEXOS, Considerando su costo en los indirectos:

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE PROTECCIÓN DE OBRA.

|  | Alineador naranja de polietileno media densidad en tubular redondo de 10 cms. de diámetro x 108 cms de alto, con 2 franjas reflejantes blanco alta intensidad de 7.5 cms. de ancho, base octagonal de 40 x 40 cms. Peso 5.3 kgs. | 300 PIEZAS SOLICITAS |
| --- | --- | --- |

|  | Alineador naranja de polietileno media densidad en tubular redondo de 10 cms. de diámetro x 108 cms de alto, con 2 franjas reflejantes blanco alta intensidad de 7.5 cms. de ancho, base octagonal de 40 x 40 cms. Peso 5.3 kgs. | 300 PIEZAS SOLICITAS |
| --- | --- | --- |

|  | . Trafitambo naranja sin base, de polietileno media densidad de 52 cms de diámetro inferior, 44.5 cms. de diámetro superior y 98 cms. de altura. Peso 4.8 kgs. | 300 PIEZAS SOLICITAS |
| --- | --- | --- |

ESPECIFICACION PARTICULAR

E.P.C. 		SEGURO PARA DAÑOS A TERCEROS

El licitante en su propuesta deberá de considerar la contratación de un seguro a su nombre, que ampare la responsabilidad por daños, y consecuencialmente perjuicios y daño moral ocasionados a terceros en sus bienes o en sus personas hasta por una suma de $2’000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), que cubra la responsabilidad en que incurra el responsable de la obra o construcción asegurada o sus empleados, derivados de las actividades atribuibles a los trabajos propios de esta licitación, y del uso, posesión o mantenimiento de los inmuebles utilizados para llevar a cabo dicha obra. Se requiere de una cobertura adicional según sea el caso por uso y manejo de explosivos, obras especiales, puentes, instalaciones subterráneas, demoliciones. Maquinaria de trabajo y negligencia patronal.

El costo del seguro deberá ser considerado dentro del costo indirecto, debiendo presentar la póliza respectiva a la firma del contrato, la vigencia deberá amparar el periodo comprendido entre la fecha de inicio y de la recepción definitiva de la obra objeto del contrato.

El deducible que se genere por el o los siniestros que se ocasionen, deberá ser cubierto por el contratista, debiendo esto establecerse en la póliza correspondiente.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP GEN 04.-		LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

(SEÑAL DIAGRAMATICA)

El Contratista queda obligado a colocar las, señales diagramática de doscientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros con la leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero se formara con un bastidor de lamina galvanizada G-90 de calibre 16, soportados con columnas de acero estructural A-36 galvanizadas de tipo IPR de 8 x 4 x 22.3 kg/m y ancladas con cuatro (4) anclas de acero comercial A-307 de una (1) pulgada de diámetro en cada columna. Para el fondo del letrero y la leyenda alusiva se usara esmalte y letras recortadas con reflejante de muy alta intensidad  en colores azul, negro y blanco.

La elaboración y colocación de las señales será por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

ESPECIFICACION GENERAL

EP ADIC T 01.-	BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPOSITO.

Al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías y pavimentos que proponga el contratista, así como los bancos de depósito que sean fijados para los materiales de desperdicio, correrán por cuenta del contratista, y por lo tanto éste deberá hacer todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación o utilización; ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de impacto ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que éste le solicite para la explotación y aprovechamiento de los bancos ya sea en explotación o nuevos que se pretendan utilizar.

# Text boxes

Y DEBERA COLOCAR INDICADORES DE PELIGRO CADA 25 METROS A LO LARGO DE LA OBRA

NOCTURNO

ADEMAS LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON  CUATRO FLECHAS LUMINOSAS PARA SEÑALAMIENTO