SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN ADJUNTA DE CONSTRUCCIÓN Y

MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES

| LICITACIÓN Nº. | : | LO-009000999-N390-2013 |
| --- | --- | --- |

| OBRA | : | Modernización Autopista a la Frontera, desde Comitan (Primera Etapa), mediante la ampliación de 7.00 m a 12.00 m de ancho de corona con trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación con carpeta de concreto asfáltico, sello premezclado, estructuras, obras complementarias y señalamiento. |
| --- | --- | --- |

| UBICACIÓN | : | SUBTRAMO KM 225+500 - KM 235+000, CARRETERA TUXTLA GTZ. - CD. CUAUHTÉMOC. |
| --- | --- | --- |

| ESTADO | : | CHIAPAS. |
| --- | --- | --- |

###### ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.001.-  REQUISITOS QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN.

- Deberá preverse en la ejecución de los trabajos, utilizar de manera intensiva la mano de obra de la localidad y de la región.

- En los acarreos de los materiales se deberá considerar muy especialmente las condiciones prevalecientes en la región, pudiéndose realizar con medios propios o con uniones o grupos regionales de transporte, ya que será de su absoluta responsabilidad cualquier atraso que por desavenencia con el transporte pudiera ocurrir. Los costos de acarreos que se contemplen deberán estar incluidos en la estructura de los análisis detallados de cada concepto de obra en que corresponda su intervención; siendo estos, los que proponga cada empresa con el entendido de que no se dará lugar a revisión de costos por problemas con fleteros de la región.

- En sus análisis de precios unitarios correspondientes a las diferentes capas que forman la estructura de la carretera; así como los materiales que se utilicen para la construcción de los elementos estructurales del puente, deberán incluir las regalías por la extracción de los materiales pétreos, las cuales deberán ser negociadas por el proponente; la omisión de este concepto no será motivo de reclamación posterior, en caso de que la obra le sea adjudicada.

- En lo relativo a los bancos de cauces y corrientes, deberá considerar las DISPOSICIONES FORMATIVAS DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CAUSES Y CORRIENTES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN y las obligaciones a pagar el derecho por extracción de materiales conforme al valor comercial de los materiales que den a conocer las Dependencias reguladoras.

- Los bancos de materiales serán propuestos por El Licitante y quedarán sujetos a la aprobación de la Dependencia, en caso de rechazo esta no aceptará ninguna reclamación para la modificación de los precios unitarios de esta licitación. Estos bancos deberán indicarse claramente en la propuesta “en un cuadro de bancos”, anexando croquis de ubicación y las distancias reales del lugar de extracción al sitio de utilización, y que formarán parte de sus precios unitarios correspondientes, dicha información habrá de ser verificada por la Dependencia, quienes presenten información distinta a la indicada, serán  descalificados.

- El proponente, de acuerdo con el conocimiento cabal que tiene de los trabajos a realizar y de la región, propondrá el o los bancos de material pétreo que a su juicio considere los convenientes para la ejecución de los mismos, debiendo tomar siempre en cuenta que dichos bancos garanticen las normas de calidad requeridas y que de preferencia se encuentren en explotación. El mismo proponente deberá cerciorarse de que los bancos propuestos se encuentren libres de gravámenes ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y que los propietarios o concesionarios den su anuencia para su explotación. La liberación de los bancos de materiales así como el pago de las regalías y otros pagos inherentes correrán por cuenta exclusiva del contratista ganador. Asimismo el contratista será el responsable de la tramitación y uso de explosivos en caso de que se requieran. La Dependencia no aceptará reclamaciones debido a alguna consideración no prevista por el proponente.

- Con objeto de no interrumpir la circulación de vehículos en el subtramo en cuestión, deberá trabajarse por alas en forma alternada, colocando el señalamiento que se hace mención en las especificaciones de estas bases de licitación y cuyas condiciones mínimas se describen en el anexo respectivo; el proponente en su propuesta deberá considerar lo necesario para la construcción, colocación, movimientos y mantenimiento de dicho señalamiento, como se indica en lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras.

- Cuando el señalamiento sea dañado o hurtado se tendrá que reponer de inmediato por parte de El Contratista y no se efectuará ningún pago adicional por dichas actividades.

- La limpieza general de la obra y de las zonas adyacentes de los trabajos, durante el proceso de construcción de la misma y hasta su entrega, deberán considerarse por El Licitante como parte de los costos indirectos de sus precios unitarios. Las actividades de limpieza, durante la ejecución de la obra debe realizarse cada ocho días y en los casos en que pueda afectarse las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos, la limpieza debe llevarse a cabo de forma diaria.

- Respecto al suministro de los materiales, El Contratista deberá asegurar que estos estén disponibles en cantidad y calidad suficientes en todo momento durante el proceso de la obra, pues La Dependencia no aceptará reclamaciones debido a alguna consideración no prevista por el proponente.

- El Contratista deberá contar desde el inicio de los trabajos con un sistema de control de calidad, evaluado y aprobado por la Unidad General de Servicios Técnicos. No se autorizará el inicio de los trabajos sin esta aprobación.

- Que la información de control de calidad que las empresas presenten como respaldo para el pago de estimaciones, sea entregada previamente a la Unidad General de Servicios Técnicos, a efecto de verificar la calidad de los trabajos.

- La Dependencia, en cualquier momento podrá verificar la calidad de los materiales y de los trabajos, ya sea por medios propios o a través de un prestador de Servicios, y de la información del control y de la verificación de la calidad, así como de las observaciones que de esta se deriven, serán enviadas al Residente para revisar y aprobar su pago.

- En sus indirectos deberá considerar el pago de la verificación por parte de la Dependencia, del laboratorio propuesto. El importe correspondiente será por la cantidad vigente del tabulador de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que lo podrá solicitar al teléfono 961 61 4 19 03 y 961 61 4 18 35, de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT, Chiapas.

- La designación del Superintendente de Construcción, debe apegarse al Artículo 117, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Deberán considerar en su caso, el suministro de los dispositivos de apoyo especiales y de neopreno con anticipación para que puedan realizar en tiempo y forma los estudios de calidad requeridos.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.002.-	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCÍON.

El objetivo de estas especificaciones es establecer las bases y requerimientos mínimos que se deben cumplir para la construcción de trabajos a ejecutar en la obra en cuestión.

La construcción debe cumplir con todas las recomendaciones que señalan las normas aplicables así como apegarse estrictamente a lo indicado en los planos de diseño, cualesquier desviación que el contratista proponga deberá ser solicitada por escrito a la SCT para su aprobación.

MODIFICACIONES

Si después de entregar al contratista los planos y especificaciones correspondientes a la obra, al iniciar los trabajos o durante la ejecución de los mismos, se hace necesario efectuar modificaciones o adiciones al proyecto y a las mismas cantidades de obra, la SCT podrá hacerlas y el contratista se obliga a ejecutarlas, sin existir aumentos en los precios unitarios, lo cual no justificará reclamación alguna del contratista.

USO DE EXPLOSIVOS

Cuando las actividades se realicen en estratos rocosos, sea para desplante o en bancos de préstamo, se le permitirá al contratista el uso de explosivos, siempre que cumpla con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, este permiso correrá por cuenta del contratista.

Deberá procurar no dañar el terreno adyacente a las excavaciones, acatando la autorización por escrito del Ingeniero. Restringirá su uso de zonas o en lugares que no sean necesarios o puedan causar daños a las estructuras o a terceras personas, siendo el único responsable de los daños causados cualquiera que sea la índole de estos.

Se permitirá el uso de explosivos siempre que las explosiones se hagan mediante procedimientos controlados. La profundidad y el esparcimiento de las perforaciones para efectuar voladuras se determinarán mediante un diseño que garantice la extracción de la roca, sin dañar la que se encuentre fuera de proyecto.

La aprobación del Ingeniero referente a los métodos de voladura como se especifica, no Libera al contratista de su responsabilidad en las operaciones con uso de explosivos.

Es necesario que la empresa proporcione el equipo necesario de protección para el personal, tal como cascos, botas, guantes, cubrebocas y contar con la documentación que respalde dichas entregas como vales o resguardos.

La empresa deberá comisionar a un empleado para encargarse de los aspectos ambientales que la obra requiere, esta persona se encargara de coordinar actividades que tengan que ver con el cumplimiento de las condicionantes ambientales, marcadas en el resolutivo de impacto ambiental expedido por la SEMARNAT.

EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE ROCA

Debido a que las obras se construirán de manera que el avance sea simultáneo en sus capas constitutivas, la explotación del banco deberá hacerla el contratista a modo de obtener toda la gama de tamaños solicitados en los planos para el material pétreo, por lo que podrá optar por la producción simultánea del mismo de acuerdo con la demanda con el sitio de explotación. El contratista debe prever que la relación Producción-Demanda no pueda alterarse a causa de factores climáticos y/o meteorológicos.

El contratista, previamente a la explotación del banco de roca, presentará a la SCT el método de explotación para la obtención del material del pétreo para la capa secundaria, así como el permiso correspondiente por parte de la SEDENA.

El éxito o fracaso de la obtención  de los elementos pétreos especificados, es absoluta responsabilidad del contratista.

El contratista debe ejecutar obras provisionales para prever posibles daños que pudiera causar a instalaciones de servicio que estén muy cercanas al sitio de explotación.

Los daños que pudieran ocurrir por falta o falla de la obra de protección con cargo al contratista, serán reparadas con cargo al mismo, así como las indemnizaciones por daños a terceros.

INDEMNIZACIONES

En los casos en que el contratista invada terrenos, caminos, etc., fuera de las áreas límite del derecho de vía, con perjuicios de tercero, serán de su exclusiva responsabilidad los pagos por conceptos de daños causados. Igualmente, serán por cuenta del Contratista, las indemnizaciones correspondientes a sus áreas de instalación y de sus caminos de acceso o de construcción; las que tenga que cubrir a sindicatos o agrupaciones de trabajadores, por no utilizar los servicios de sus agremiados y todas aquellas que se deriven de la Ley Federal de Trabajo con respecto a su personal.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Todas las erogaciones que tenga que hacer el contratista para disponer de los volúmenes de agua necesarios para sus trabajos, incluyendo el manejo, transporte, almacenamiento y tratamiento, para preparación de bancos y terracerías deberán estar incluidas dentro de los precios unitarios de los conceptos de trabajo donde intervenga este insumo.

La empresa debe de tramitar el permiso correspondiente para el aprovechamiento de agua ante la C.N.A. En este orden de ideas, es necesario conocer el volumen y/o gasto de agua diario a utilizar durante la construcción.

Así mismo, debe contar con el contrato para el abastecimiento de agua purificada para consumo de los trabajadores o demostrar que se proporciona la misma para su consumo.

DOSIFICACIONES (CONTROL DE CALIDAD)

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfálticos o equivalentes y aditivos que se indican en estos trabajos por ejecutar, como es señalado en cada caso, son aproximadas y las definitivas serán las que ordenen la Dependencia, como resultado de las pruebas de laboratorio de campo en cada caso lleve el contratista revisadas por la Dependencia.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.003.-	PROPOSICIÓN DE CLÁUSULAS EN LAS BASES DE  LICITACIÓN.

El contratista será el único responsable de la correcta ejecución de las obras, cuando estas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenara su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

Durante el periodo de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y que la obra sea ejecutada de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado en las normas y especificaciones que tiene en vigor esta Secretaría y en las presentes bases de licitación.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.004.- 	EQUIPÓ BÁSICO REQUERIDO.

Al formular la proposición el licitante tomará en cuenta el siguiente punto de maquinaria básica a utilizar, que dispone y se compromete a emplear en la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación de acuerdo al cuadro anexo denominado equipo mínimo requerido.

- El equipo como se anota en las columnas respectivas, existe la opción de que sea rentado o que el proponente plantea adquirir, y/o si es de su propiedad, para lo cual en dichas columnas anotará con “X” lo conducente, anexando la carta compromiso de la arrendadora o la casa vendedora, lo que también se asentará en la forma E-4.

- Si un licitante participa en dos o más licitaciones, ya sea en una o varias entidades federativas, con una misma plantilla de equipo y que debe tener en propiedad según las estipulaciones anotadas antes, al obtener la primera adjudicación a su favor, automáticamente quedará descartado para concursar en el resto de las que se haya inscrito.

- A solicitud de la DEPENDENCIA, deberá demostrar las condiciones en que se encuentran los equipos básicos señalados en la relación de equipo mínimo requerido, a través de un reporte de inspección de un distribuidor de maquinaria o de un taller que pueda emitir una certificación del estado real de la máquina, de manera que se pueda constatar si estas se encuentran en condiciones de operar y producir trabajo de, cuando menos, 150 horas efectivas/mes, independientemente de lo anterior, durante la vigencia del contrato, la DEPENDENCIA podrá exigir al contratista la sustitución del equipo que no esté en condiciones de cumplir los trabajos con oportunidad y calidad el demostrar que el equipo esté en buenas condiciones, permitirá ampliar el margen de antigüedad estipulado, a criterio de la DEPENDENCIA.

- Toda empresa que proponga equipo básico de tecnología avanzada, versátil y apropiado para llevar a cabo trabajos de carreteras, de índole de que son motivo de la licitación y que sustituyan las funciones de los equipos anotados en la relación del equipo mínimo requerido, estarán en condiciones de participar en licitación.

- La maquinaria que se tenga contemplada deberá de estar en buenas condiciones y se deberá presentar un programa de mantenimiento, así como la delimitación y acondicionamiento del sitio para tal efecto;  evitando la contaminación del lugar. El equipo que se encuentre en malas condiciones y/o que aporte contaminantes al medio ambiente deberá ser remplazado a satisfacción de la Dependencia, sin que ello represente un incremento en el costo.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

##### ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.005.-	OBLIGACIÓN    DE    PRESENTAR    DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición, deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga, para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices como a lo dispuesto en la en la Ley de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas y su respectivo Reglamento para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que será causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.006.-	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS

En los lugares que marque el proyecto y/o ordene la Dependencia se colocará el señalamiento de protección ya sea informativo, restrictivo o preventivo: sujetándose a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras. Este señalamiento será diurno y nocturno, durante el tiempo de la ejecución de la obra y se sustituirá las veces que sea necesario por robo, daño o cualquier otro incidente que sucediera, si llegará a presentarse algún incidente automovilístico por falta de señales serán de absoluta responsabilidad del ejecutor de la obra, una vez concluidos los trabajos dichas señales pasarán a ser propiedades de esta Secretaría, este señalamiento de protección de obra, será por cuenta del licitante, por lo que deberá ser considerado en los costos indirectos.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.007.-	DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACIÓN Y SUS APÉNDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, deberá tomar en cuenta todos los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos sentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado La Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente, por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del Contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

###### ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.008.-   DISPOSICIONES NORMATIVAS DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE

CAUCES Y CORRIENTES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN.

PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES EN MATERIA DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES

A).- DE LAS CONCESIONES

Artículo 21.- La solicitud de concesión deberá contener:

I.- Nombre y domicilio del solicitante;

II.- Cuenca.

III.- El punto de extracción.

IV.- El volumen.

V.- El uso inicial.

VI.- El punto de descarga.

B).- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS

Artículo 29.- Los concesionarios o asignatarios tendrán las siguientes obligaciones:

I.-

II.- Cubrir los pagos que les correspondan de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente y en las demás disposiciones aplicables.

III.- Sujetarse a las disposiciones generales y normas en materia de seguridad hidráulica y de equilibrio ecológico y protección al ambiente.

IV.-

V.-

VI.- Proporcionar la información y documentación que les solicite “La Comisión” para verificar el cumplimiento de las condiciones contenidas en esta Ley y en los títulos de concesión, asignación o permiso a que se refiere la presente ley;

VII.-

VIII.- Cumplir con las demás disposiciones establecidas en esta ley y su reglamento.

C).- DE LOS BIENES NACIONALES A CARGO DE “LA COMISIÓN”

Artículo 113.- La administración de los bienes nacionales queda a cargo de “La Comisión”.

III.- Los causes de corrientes de aguas nacionales.

IV.- Las riveras o zonas federales contiguas a los causes de las corrientes y a los vasos o depósitos de propiedad nacional, en los términos previstos por el artículo 3º de esta Ley.

V.- Los terrenos de los causes y los de los vasos de lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, descubiertos por causas naturales o por obras artificiales;

VI.- Las islas que existen o que se formen en los vasos de lagos, lagunas, esteros, presas y depósitos o en los causes de corrientes de propiedad nacional, excepto en las que se formen cuando una corriente segregue terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal.

Artículo 114.- Cuando por causas naturales ocurra un cambio en el curso de una corriente propiedad de la Nación, ésta adquirirá por ese solo hecho la propiedad del nuevo cauce y de su zona federal.

Artículo 118.- Los bienes nacionales a que se refiere el presente título cuya administración esté a cargo de la “Comisión”, podrán explotarse, usarse o aprovecharse, incluso los materiales de construcción localizados en los caminos, por personas físicas o morales, previas las concesiones que “La Comisión” otorgue para tal efecto.

A las concesiones que se refiere el presente artículo se les aplicará en lo conducente para su trámite, duración, regulación y terminación lo dispuesto en esta Ley para las concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y lo que se señala en el Reglamento.

Independientemente de la existencia de dotaciones, restituciones o accesiones de tierra y aguas a los núcleos de población, se requerirá de la concesión a que se refiere la presente Ley cuando se ocupen o exploten materiales de construcción localizados en cauces, vasos y zonas federales.

## D).- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 119.- “La Comisión” sancionará, conforme a lo previsto por esta Ley, las siguientes faltas:

IV.- Ocupar vasos, cauces, canales, zonas federales, zonas de protección y demás bienes a que se refiere el artículo 113, sin concesión de “La Comisión”;

V.- No acondicionar las obras o instalaciones en los términos establecidos en los reglamentos o en las demás disposiciones que dicte la autoridad competente para prevenir efectos negativos a terceros o al desarrollo hidráulico de las fuentes de abastecimiento o de la cuenca;

VI.- No instalar los dispositivos necesarios para el registro o medición de la cantidad y calidad de las aguas en los términos que establece esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables o modificar o alterar las instalaciones y equipos para medir los volúmenes de agua utilizados, sin permiso de “La Comisión”:

VIII.- Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo, cuando así se requiere en los términos de la presente Ley, así como modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes, cuando sea propiedad nacional, sin permiso de “La Comisión”;

X.- Impedir las visitas, inspecciones y reconocimientos que realice “La Comisión” en los términos de esta Ley y su reglamento;

XI.- No entregar los datos requeridos por “La Comisión” para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y en los títulos de Concesión, Asignación o Permiso;

XV.- No cumplir con las obligaciones consignadas en los títulos de concesión, asignación o permiso;

XVIII.- Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta Ley y su reglamento, distinta de las anteriores.

Artículo 122.- En los casos de las fracciones I, IV, VIII, IX y XII del artículo 119, así como en los casos de reincidencia en cualquiera de las fracciones del artículo citado, “La Comisión” podrá imponer adicionalmente la clausura temporal o definitiva, parcial o total de los pozos y de las obras o tomas para la extracción o aprovechamiento de aguas nacionales.

En el caso de ocupaciones de vasos, cauces, zonas federales y demás bienes nacionales inherentes a que se refiere la presente Ley, mediante la construcción de cualquier tipo de obra o infraestructura, sin contar con el título correspondiente, “La Comisión” queda facultada para remover o demoler las mismas con cargo al infractor, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

SANCIONES

Artículo 96.- Se sancionará con prisión de dos a doce años y multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal a quien, vencido el término señalado en la concesión, permiso o autorización que se haya otorgado para explotación, uso o aprovechamiento de un bien de dominio público, no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de treinta días siguientes a la fecha del requerimiento administrativo que le sea formulado.

Artículo 97.- La misma pena se impondrá a quien a sabiendas de que un bien pertenece a la Nación, lo explote, use o aproveche sin haber obtenido previamente concesión, permiso, autorización o celebrado contrato con la autoridad competente.

###### Para la extracción de materiales, el Licitante debe tomar en cuenta el pago por concepto de regalías que tiene que cubrir, de acuerdo a lo indicado en la Ley Federal de Derechos.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG. 009.-    PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

El contratista, para la ejecución de las obras deberá prever lo necesario para:

- Previamente al inicio de los trabajos, deberá obtener la autorización de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cuanto al funcionamiento de sus plantas procesadoras fijas y móviles, así como los permisos correspondientes por explotación de bancos de material.

b)	Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, a los reglamentos y a las normas técnicas ecológicas expedidas por la extinta Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, en especial las normas SEDUE, NTE-CCAT-007/88 relativa al control de contaminantes provenientes de procesos de combustión de combustóleo en fuentes fijas; NTE-CCAT-009/88, sobre partículas sólidas provenientes de fuentes fijas y NTE-CCAT-005/88 relativa al control de contaminantes provenientes de procesos de combustión de diésel en fuentes fijas. Para controlar la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de asfalto y de trituración, se instalarán los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos emitidos.

c)	Hacer las acciones necesarias para que se propicie la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales de los bancos explotados.

d)	Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En todos estos casos, “El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Dependencia o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato o por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Dependencia y por violación a las leyes y reglamentos en vigor.”

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG. 010.-	PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada, el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación:

C o n c e p t o s

Excavación de escalones, de cortes y adicionales abajo de la subrasante, de ampliación de cortes, de abatimiento de taludes, de rebajes de la corona de cortes y/o de terraplenes existentes, y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas, por unidad de obra terminada, sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue:

1.-	Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de terraplenes; y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

d)	En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de los cortes.

e)	Con los costos obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

2.-	Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)	Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

d)	En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo en su caso, su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

e)	Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

Se hace notar que el proponente al considerar la clasificación promedio para todo el tramo objeto de la licitación a que se refieren los párrafos anteriores para el análisis de precios unitarios, deberá tomar en cuenta lo señalado en la fracción 8 del párrafo d) del inciso 1.01.01.002-B.19 del Libro I de Generalidades y Terminología.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.011.-	VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA.

El contratista deberá incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un video en formato DIGITAL, con tomas del desarrollo de construcción de la obra en sus diferentes, etapas: terracerías, obras de drenaje, estructuras y pavimentos, con una duración total de una (1) hora con información editada propia de la carretera y de la integración de la obra con el medio que la rodea, misma que obtendrá de diversas fuentes como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante el desarrollo de la obra, se realizarán tomas terrestres y aéreas, enfatizando en su curso las actividades de la pavimentación (desde el proceso de obtención de los materiales pétreos, la fabricación del concreto asfáltico ó hidráulico, su colocación hasta la terminación total de esta actividad). Se entregará una copia de dicho video a la mitad de la obra para su revisión y correcciones en el Centro SCT y en la Dirección General de Carreteras Federales, de igual forma un video completo, una vez concluido el video, éste se entregará en cinco (5) juegos en la Dirección General de Carreteras Federales, para dar por recibido el trabajo; el costo total correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.012.-	TRATAMIENTO FINAL Y RESTAURACIÓN DE LOS BANCOS DE APROVECHAMIENTO DE MATERIAL Y DE DEPÓSITO ASÍ COMO ÁREAS DE ALMACENES, PATIOS DE MAQUINARIA, PLANTA DE TRITURACIÓN Y ASFALTO.

El material producto del despalme de los bancos se deberá almacenar en los bordes de la excavación más propicios, para que al término de la explotación se extienda sobre la superficie de material inerte, con el fin de facilitar el establecimiento de la vegetación del lugar.

Al concluir el aprovechamiento de los bancos de material, se deberá proceder a su restauración. El programa de restauración debe contemplar el traslado de una parte del material de desmonte y despalme, así como del material de construcción sobrante que aún exista dentro del derecho de vía hacia los bancos de material, con el fin de formar su substrato apropiado para el establecimiento de la vegetación y de esta manera proceder a su reforestación.

Para mitigar el deterioro ecológico que se ocasionará durante la construcción de la carretera se deberá proceder a la reforestación de las siguientes zonas:

- Caminos de accesos a los bancos de material que ya no se utilicen.

- Áreas ocupadas por los bancos de material.

- Áreas utilizadas para la instalación de infraestructura de apoyo.

- Brechas de acceso a los patios de maquinaria.

Las especies que se empleen en los trabajos de reforestación, se deberá elegir considerando la vegetación autóctona que originalmente ocupo el lugar, condiciones edáficas y topográficas del sitio, entorno paisajístico y uso social del lugar. Queda prohibido considerar para estas actividades, especies exóticas y/o agresivas.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.013.-	TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

Para cubrir las necesidades del personal que laborará en las obras, se deberán instalar sanitarios portátiles de uso obligatorio para los trabajadores, en número suficiente, los cuales deberán contar con mantenimiento periódico adecuado por parte de una empresa autorizada, que tenga los medios necesarios para dar tratamiento a las aguas residuales.

En el área prevista para la ubicación de los almacenes, patios de maquinaria, área de lavado y engrasado, planta de triturado y cribado, planta de concreto hidráulico y asfalto, se deberá contar con pisos impermeables y equipos para la recolección de grasas y lubricantes de desecho. Estos residuos deberán ser enviados a casas autorizadas para su reciclaje, conforme a la normatividad vigente.

La empresa contratista deberá de considerar los siguientes puntos para el adecuado manejo de los residuos:

- Deberá de contar con el permiso de la autoridad municipal del lugar, para hacer uso del basurero donde depositaran los residuos sólidos no peligrosos.

- Debe hacer campañas de concientización con una periodicidad de 2 meses a los trabajadores de la obra sobre la adecuada disposición de los residuos.

- Se colocarán recipientes para la basura orgánica e inorgánica en cada frente de trabajo, estos deberán contar con tapa, estar rotulados y visibles.

- En lo que respecta a los residuos peligrosos, la empresa deberá de obtener el registro como empresa generadora de residuos peligrosos ante la SEMARNAT.

- Para el transporte y disposición final de los residuos peligrosos, la empresa deberá de contratar los servicios de una empresa especializada y asegurarse de su disposición final de acuerdo a los lineamientos establecidos por la autoridad normativa.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.014.-	DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIÓN.

Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones como los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción, y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización; así como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivo para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizará la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la Secretaría, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho Capítulo. Adicionalmente a lo anterior, se deberá considerar que todo señalamiento de protección de obras y desviaciones, tendrá instalación eléctrica, para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos, no se autorizará la colocación de “mecheros, piedras o fantasmas pintados… ”.

La construcción y conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos lo sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los precios unitarios de los diversos conceptos de trabajos.

Además también deberá tomar en cuenta al preparar su proposición que el Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito, organizando los diferente frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho tránsito y se reduzcan al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construcción de la obra, debiendo extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o por el abastecimiento de materiales; ya que en caso de presentarse cualquier accidente este será de la exclusiva responsabilidad de la empresa contratista; o cuando se requiera realizar voladuras (en los casos de uso de explosivos) controladas para evitar daños a terceros.

Asimismo se le comunica al contratista que al término de la obra,  el señalamiento y dispositivos de protección utilizados, deberá entregarlos a la Secretaria en buenas condiciones.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG. 015.-	BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPÓSITO

Al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías y pavimentos, deben ser propuestos por el contratista, así como los bancos de depósito para los materiales de desperdicio, correrán por cuenta del contratista, y por lo tanto éste deberá hacer todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación o utilización; ninguna de las diferencias que pudiera resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

En materia de impacto ambiental, deberá considerar los siguientes aspectos:

1.- Durante el aprovechamiento de los bancos, se deberá procurar que la superficie por afectar se minimice, con el objeto de abatir los impactos que pudieran ocasionar sobre la flora y fauna del lugar.

2.- Se cuidará que la extracción sea en forma semicóncava en su piso para propiciar un flujo laminar del agua, con la finalidad de evitar deslaves que puedan afectar áreas circundantes y al mismo tiempo evitar la aceleración de los procesos erosivos.

3.- Los bancos correspondientes a material de arrastre de arroyos, la extracción de material no podrá rebasar una profundidad mayor a un metro y, se deberá realizar en el mayor ancho posible y al menos sobre una longitud de 1 km., para provocar el menor cambio en la pendiente del cauce de la corriente superficial.

4.- Para realizar el aprovechamiento de los bancos de material, se deberá rehabilitar las brechas existentes. De ser indispensable, podrá construir un solo camino de acceso a cada banco de material, de un carril, con ensanchamientos que permitan la doble circulación, cada 300 m., con el objeto de mantener al mínimo los impactos ambientales sobre la flora y fauna del lugar.

5.- Con el objeto de promover la recuperación del ambiente, en sitios afectados durante la explotación de los materiales y/o depósitos, deberá realizar lo siguiente:

a).- Presentar a la Dependencia, en un plazo de cuatro meses contados a partir de la firma del contrato, el Plan General de Restitución del Sitio, en donde se indiquen plazos, actividades, técnicas, etc., que se contemplan para garantizar la restauración, en los plazos cortos y medianos, de los sitios afectados.

El plan debe contemplar el inicio de los trabajos de restauración, desde el inicio de los trabajos.

En él, entre otras, se deben contemplar medidas a realizar:

- El rescate y preservación de recursos físicos y biológicos que se puedan emplear en los trabajos de restauración.

- La restauración de cauces de agua modificados.

- La reforestación de los sitios correspondientes a los bancos de material y/o depósitos, debiendo contemplar la compensación de 10 plántulas por cada individuo derribado, asimismo quedará estrictamente prohibido la introducción de especies exóticas.

En caso de optar por plantar especies provenientes de viveros, se deberán atender las siguientes consideraciones:

  - El tamaño de los ejemplares deberá ser mayor a uno punto cinco (1.50) metros.

  - Los ejemplares obtenidos deberán estar habituados a condiciones climatológicas y edafológicas semejantes a las prevalecientes en las áreas sujetas a la reforestación.

  - La estructura de los ejemplares seleccionados, deberá ser afín a las comunidades naturales existentes de modo que se logre un paisaje armónico y se compense la cobertura vegetal.

Al término de la utilización de los bancos y reforestación de las áreas afectadas, el Contratista deberá enviar a la Dependencia, un informe bimestral, detallando los avances por banco de reforestación, el informe deberá ser fotográfico y/o video, el cual permita mostrar las acciones realizadas.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG. 016.-	BANCOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE.

El proponente deberá tener en cuenta en su proposición que los bancos para obtener el material como la piedra, la arena, el agua y otros materiales necesarios para la construcción de las estructuras, obras de drenaje y trabajos diversos, deberán ser localizados y propuestos por el Contratista y aceptados por la Secretaría.

En caso de que la Secretaría, por alguna razón no acepte los bancos que se le proponga y sea necesario extraer los materiales de alguno o algunos bancos distintos a los inicialmente considerados por el Contratista, este cambio no será motivo de modificación alguna a los precios unitarios anotados en la Relación (Forma E-7).

En materia de impacto ambiental, deberá considerar los siguientes aspectos:

1.- Durante el aprovechamiento de los bancos, se deberá procurar que la superficie por afectar se minimice, con el objeto de abatir los impactos que pudieran ocasionar sobre la flora y fauna del lugar.

2.- Se cuidará que la extracción sea en forma semicóncava en su piso para propiciar un flujo laminar del agua, con la finalidad de evitar deslaves que puedan afectar áreas circundantes y al mismo tiempo evitar la aceleración de los procesos erosivos.

3.- Los bancos correspondientes a material de arrastre de arroyos, la extracción de material no podrá rebasar una profundidad mayor a un metro y, se deberá realizar en el mayor ancho posible y al menos sobre una longitud de 1 km., para provocar el menor cambio en la pendiente del cauce de la corriente superficial.

4.- Para realizar el aprovechamiento de los bancos de material, se deberá rehabilitar las brechas existentes. De ser indispensable, podrá construir un solo camino de acceso a cada banco de material, de un carril, con ensanchamientos que permitan la doble circulación, cada 300 m., con el objeto de mantener al mínimo los impactos ambientales sobre la flora y fauna del lugar.

5.- Con el objeto de promover la recuperación del ambiente, en sitios afectados durante la explotación de los materiales y/o depósitos, deberá realizar lo siguiente:

a).- Presentar a la Dependencia, en un plazo de cuatro meses contados a partir de la firma del contrato, el Plan General de Restitución del Sitio, en donde se indiquen plazos, actividades, técnicas, etc., que se contemplan para garantizar la restauración, en los plazos cortos y medianos, de los sitios afectados.

El plan debe contemplar el inicio de los trabajos de restauración, desde el inicio de los trabajos. En él, entre otras, se deben contemplar medidas a realizar:

- El rescate y preservación de recursos físicos y biológicos que se puedan emplear en los trabajos de restauración.

- La restauración de cauces de agua modificados.

- La reforestación de los sitios correspondientes a los bancos de material y/o depósitos, debiendo contemplar la compensación de 10 plántulas por cada individuo derribado, asimismo quedará estrictamente prohibido la introducción de especies exóticas.

- En caso de optar por plantar especies provenientes de viveros, se deberán atender las siguientes consideraciones:

  - El tamaño de los ejemplares deberá ser mayor a uno punto cinco (1.50) metros.

  - Los ejemplares obtenidos deberán estar habituados a condiciones climatológicas y edafológicas semejantes a las prevalecientes en las áreas sujetas a la reforestación.

  - La estructura de los ejemplares seleccionados, deberá ser afín a las comunidades naturales existentes de modo que se logre un paisaje armónico y se compense la cobertura vegetal.

Al término de la utilización de los bancos y reforestación de las áreas afectadas, el Contratista deberá enviar a la Dependencia, un informe bimestral, detallando los avances por banco de reforestación, el informe deberá ser fotográfico y/o video, el cual permita mostrar las acciones realizadas.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.017.-   CEMENTO QUE DEBERA EMPLEARSE

De acuerdo con lo estipulado en la Norma N.CTR.CAR.1.02.003. de las Normas de Construcción para Carreteras, el contratista estará obligado a usar cemento Portland tipo I en la elaboración de todo el concreto hidráulico de las diferentes resistencias especificadas, que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, a menos que el proyecto y/o la Secretaría directamente ordene el empleo de otro tipo de cemento; por lo tanto, en el caso de que el contratista por convenir a sus intereses o por cualquier otra causa, llegare a utilizar otra clase de cemento diferente al antes indicado, estará obligado a absorber por su cuenta los incrementos que por ello resulten, sin que se reflejen en los precios unitarios consignados en su proposición.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

###### ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG. 018.-	EMULSIÓN ASFÁLTICA, CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 O SIMILAR Y ADITIVOS.

Si durante la ejecución de la obra y por variación en los costos de materiales, mano de obra y equipo correspondiente, a juicio de la Secretaría procede el ajuste en los precios unitarios respectivos, este se realizará conforme a lo estipulado en el contrato, aplicando los relativos de asfaltos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, durante la vigencia del contrato.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG. 019.-	EMULSIONES ASFÁLTICAS

El producto base para la elaboración de las emulsiones asfálticas, deberá ser única y exclusivamente el cemento asfáltico tipo AC-5, de acuerdo a la Norma N.CMT.4.05.001/06.

“El contratista” deberá comprometerse expresamente a garantizar que las emulsiones asfálticas sean elaboradas con el producto base antes mencionado y deberá someterlas previamente a la consideración de la Secretaría, para su aceptación o rechazo en sus lineamientos generales. En caso de que la Secretaría no acepte la Emulsión, “El Contratista”, queda obligado a sustituirla sin que tal acción sea motivo de variación al precio propuesto para este concepto, ni modo alguno liberen a “El Contratista” de ser el único responsable por el mal producto.

Asimismo, las emulsiones que se utilicen en los riegos, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.020.-	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA.

En los lugares que marque el proyecto y/o ordene la Dependencia se colocará el señalamiento de protección ya sea informativo, restrictivo o preventivo: sujetándose a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras vigente. Este señalamiento será diurno y nocturno, durante el tiempo de la ejecución de la obra y se sustituirá las veces que sea necesario por robo, daño o cualquier otro incidente que sucediera, si llegará a presentarse algún incidente automovilístico por falta de señales serán de absoluta responsabilidad del ejecutor de la obra, una vez concluidos los trabajos dichas señales pasarán a ser propiedades de esta Secretaría, este señalamiento de protección de obra, será por cuenta del licitante, por lo que deberá ser considerado en los costos indirectos.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG. 021.-	LETREROS INFORMATIVOS DE  OBRA (SEÑAL DIAGRAMATICA)

El contratista queda obligado a elaborar e instalar en el lugar de la obra que la Dependencia le indique, dos “letreros informativos de la obra” uno en cada extremo de la misma, con la  leyenda y tipografía que oportunamente se le proporcione y con las siguientes dimensiones y características:

1.    Medidas de la señal: 2.44 metros x 4.88 metros

2.    Puntaje de textos: Título 500 Pts., Mensaje Central 800 Pts. y la firma de gobierno federal 500 Pts. (No se puede reducir por norma de seguridad vial)

Características de la señal:

1.-  Bastidor de lámina galvanizada G-90 de calibre 16, soportados con columnas de acero estructural A-36 galvanizadas de tipo IPR de 8 x 4 x 22.3 kg/m y ancladas con cuatro (4) anclas de acero comercial A-307 de una (1) pulgada de diámetro de cada columna. El señalamiento será impreso en vinil y pegado sobre la lámina galvanizada.

La elaboración y colocación de estos letreros serán por cuenta del contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de su propuesta económica, al término de la obra los letreros serán donados a  esta Dependencia.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.022.-     EL CONTRATISTA DE LA OBRA DEBERA OBTENER SEGUROS DE DAÑOS A TERCEROS, PERDIDA DE MAQUNARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y SEGUROS DEL PERSONAL QUE LABORARA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

El Contratista al hacer su proposición deberá considerar todas las condiciones, tanto de la propia obra; así como las topográficas, hidráulicas, climáticas, geológicas y sociales de la región; para que en las instituciones que juzgue convenientes, obtener los seguros que estime pertinentes, como lo son, entre otros, seguros por daños a terceras personas, tanto en sus bienes como en sus personas, perdida de maquinaria, equipo de construcción, perdida de materiales y seguros de vida para su personal.

El costo de estos seguros, el proponente deberá de considerarlos dentro de sus indirectos de obra, la omisión de los mismos no justifica reclamación alguna por parte del contratista hacia la Dependencia.

La Dependencia no asume perjuicio o reclamación por daños causados por avenidas ordinarias o extraordinarias, ni será responsable ni contraerá obligación alguna en caso de que los bienes en donde se ubica la obra se dañen o perjudiquen por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa ajena.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EG.023.-    RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y    LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA.

EL control de calidad durante la construcción de la obra, es el conjunto de actividades que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, así como a los materiales y equipos que se utilicen para su ejecución, comparándolas con las especificadas en el proyecto, para decidir la aceptación, corrección o rechazo del concepto y determinar oportunamente si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se está realizando correctamente o debe ser corregido.

El Contratista no podrá iniciar los trabajos de construcción de la obra si no cuenta en campo con:

- El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas, que incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los conceptos de obra terminada y de sus acabados; así como de los equipos de instalación permanente que vayan a formar parte integral de la obra. Este programa habrá de ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos.

- El personal profesional, técnico y de apoyo, las instalaciones, equipo y material de laboratorio; así como el equipo de transporte deberán ser adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de calidad a que se refiere el párrafo anterior.

- El personal que realice el control de calidad  o la verificación de calidad, deberá tener la capacitación y la experiencia suficientes, de acuerdo a su puesto y responsabilidad.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El Jefe de Control de Calidad elaborará los informes que se indican a continuación, en los que se presenten, mediante tablas, graficas, croquis y fotografías, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas, incluyendo la información necesaria para su interpretación: cartas de control y los análisis estadísticos realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de trabajo realizado; así como el dictamen de calidad.

INFORMES DIARIOS

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día, que presenten los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el día, señalando aquellos que, en su caso, no cumplan con las especificaciones de proyecto, y/o que muestren desviaciones en el proceso de producción o procedimiento constructivo que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, así como las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas.

En cada informe diario se incluirán además el nombre de la obra, el número y la fecha del informe, el nombre del laboratorista que haya realizado las pruebas; así como el nombre y la firma del Jefe del Control de Calidad, quien lo entregara al Residente o al Superintendente.

INFORMES QUINCENALES

Elaborados al término de cada quincena, que tenga como mínimo la descripción sucinta de los trabajos de control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe, las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados para cada material, frente y concepto de obra. El dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación, de los acabados y las tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluirán un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes del control de calidad y las copias de todos los informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes mensuales serán firmados por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista los entregara al Supervisor.

INFORME FINAL

Elaborado al cierre de la obra. Contendrá como mínimo los objetivos, alcances y descripción sucinta de los trabajos para control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra, las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, los resultados de otros análisis estadísticos efectuados en toda la obra, para cada material, frente y concepto de obra. El dictamen que certifique que la obra se ejecutó de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación, de los acabados y las tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluirá un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes de la obra terminada. El informe final deberá ser firmado por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista lo entregara al Supervisor, junto con su estimación de cierre.

Cabe señalar que el Contratista será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando estas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Dependencia ordenara su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

El Licitante al que le sea otorgada la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma, deberá proporcionar a esta Dependencia el curriculum vitae  de la empresa y el personal que pretenda emplear para el control mencionado anteriormente, con el objeto de que sea la misma Dependencia la que determine si tiene la capacidad necesaria para ello; en caso contrario deberán proponer a otra que sea calificada positivamente, sin que esto implique algún pago adicional.

En el caso que determine llevar el control anterior con elementos propios, deberá presentar la relación y el organigrama del personal por emplear y experiencia del mismo, a fin de que sea aprobado por la Dependencia.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 024.-    REUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE C. F. E.

La reubicación de las líneas eléctricas de alta, media y baja tensión de C.F.E., se realizaran de manera que estas queden fuera de los ceros de construcción y no interfieran en la modernización; así como en la operación de la obra, de acuerdo a lo señalado en el proyecto ejecutivo.

El proponente deberá considerar un importe de $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), a costo directo por kilómetro; debiendo ajustar dichos costos al proyecto requerido, una vez que se cuente con los datos definitivos.

El Contratista responsable de la ejecución de los trabajos de reubicación de las líneas eléctricas de alta, media y baja tensión de C.F.E., se deberá apegar a las Normas vigentes (NOM-001-SEN) para instalaciones eléctricas (conexiones, conductores, ductos, pruebas de aislamientos, etc.); así como a las Normas vigentes de la Comisión Federal de Electricidad.

Todos los materiales empleados en los trabajos de reubicación de las líneas eléctricas de alta, media y baja tensión de C.F.E., deberán de estar certificados y aprobados ante (AMSI) y C.F.E. para garantizar su calidad.

Así también, se incluye lo correspondiente por desmonte, ubicación de cepas, suministro e hincado de postes de concreto mediante el uso grúa, suministro de materiales, armado de estructuras, suministro y tendido de cable previo aislamiento, pagos requeridos para activar libranza a fin de desenergizar la línea actual y colocar en operación la línea nueva, previa realización de pruebas y supervisión por parte de personal de C.F.E., programar visita para personal de C.F.E., para realizar la supervisión durante el desmantelamiento de la línea existente; incluye todos los acarreos y fletes necesarios.

La aprobación en la ejecución de los trabajos de retiro y reubicación de las instalaciones por parte del Residente de Supervisión, no liberará al contratista de su responsabilidad de obtener con toda oportunidad las autorizaciones correspondientes con los responsables de las instalaciones.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 025.-		DESMONTE

EJECUCIÓN:	El desmonte se realizará con equipos mecánicos o de manera manual (hacha, machete, motosierra), por lo que queda prohibida la utilización de cualquier sustancia fungicida para tal fin.

Para la ejecución de este concepto, además de lo contemplado en el inciso de la Norma N.CTR.CAR.1.01.001/11, el proponente deberá considerar que el material producto del desmonte se colocará en un banco temporal, propuesto por la proponente, en conjunto con el material de despalme, los cuales deberán homogenizarse para ser utilizados posteriormente en el arrope en los taludes de terraplenes.

Para el caso de los árboles y arbustos, se deberán picar o triturar finamente para obtener un mejor aprovechamiento al mezclarse con el material de despalme.

MEDICIÓN: 	La medición se hará tomando como unidad la hectárea, con aproximación a un décimo (0.1)

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará de acuerdo al precio fijado en el contrato para la hectárea de desmonte terminado, según su tipo.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 026.-   DESPALME.

EJECUCIÓN: Para la ejecución del despalme el proponente deberá considerar además de lo contemplado en la Norma  N.CTR.CAR.1.01.002/11,que el producto de dicho despalme realizado en corte o terraplén, será depositado en el banco temporal propuesto por la proponente, en el cual estará depositado el material producto del desmonte, con el objeto de  homogeneizarse para ser utilizados posteriormente en el arrope en los taludes de terraplenes.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cubico, calculando mediante seccionamientos, siguiendo el método de promedio de áreas extremas, con aproximación del resultado a un décimo (0.1)

BASE DE PAGO: El pago P.U.O.T., se hará de acuerdo al precio fijado en el contrato para el metro cubico de despalme terminado, según lo indicado en la Norma  N.CTR.CAR.1.01.002/11, inciso I.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 027.-	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES Y DE LA CAMA DE LOS CORTES EN QUE NO SE HAYA ORDENADO EXCAVACIÓN ADICIONAL

Para la compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y de la cama de los cortes al noventa por ciento (90%) y noventa y cinco por ciento (95%), respectivamente, por unidad de obra terminada, el Contratista deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios respectivos, para el metro cúbico de material compactado, lo que corresponda por: escarificación, extendiendo el material, permiso de explotación de bancos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua durante las cargas y las descargas.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP.028.-   FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES.

En la formación y  compactación de terraplenes al noventa por ciento (90%) P.U.O.T., el Contratista deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios respectivos, lo señalado en la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/11 inciso J.1., de las Normas de Construcción de Carreteras, última edición de esta Secretaria, sin incluir lo que corresponda a la compactación del terreno natural, el cual será considerado como un análisis independiente; en la formación y compactación al noventa por ciento (90%) con material de préstamo de banco, al noventa y cinco por ciento (95%) y cien por ciento (100%) P.U.O.T., el Contratista deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios respectivos, además de lo que corresponda a lo señalado en la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/11, inciso J, las regalías del banco que elija el contratista, la extracción, todo lo que se requiere para que los materiales obtenidos de los bancos de préstamo fijados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaria cumplan los requisitos estipulados en las Normas de Calidad de los Materiales, del Libro CMT. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 029.-		CAPA SUBRASANTE

La formación y compactación al cien por ciento (100 %) por unidad de obra terminada corresponde a la construcción de la capa subrasante de treinta (30) centímetros de espesor en cortes y terraplenes, por lo que el Contratista deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios respectivos, según corresponda, además de lo señalado  la Norma N.CTR.CAR.1.01.009, inciso J, de las Normas de Construcción para Carreteras, última edición de esta Secretaría, todo lo que se requiera y sea necesario para que los materiales obtenidos en los bancos de préstamo fijados en las Normas de Calidad de los Materiales del Libro CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, ya sea que deba efectuarse en los bancos la selección de los materiales aprovechables para capa subrasante y eliminación de los tamaños mayores de setenta y seis (76) milímetros (3”) que contengan, o bien disgregarse, triturarse parcialmente y/o cribarse a dicho tamaño máximo de setenta y seis (76)   milímetros (3”).

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 030.-	EXCAVACIÓN, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA DE SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO.

EJECUCION.-	Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o indicadas por la Secretaría, se excavará hasta la profundidad ordenada; se tratará el material excavado y después de eliminar los tamaños mayores de treinta y ocho (38) milímetros (1 ½”) que le hayan quedado, se acamellonará en los lugares que ordene la Secretaría, a fin de utilizarlo en la capa de subrasante indicada en el proyecto. La formación de esta capa de subrasante se efectuará conforme a las instrucciones de la Secretaría y lo que corresponda en lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.01.009, de las Normas de Construcción, última edición de esta Secretaría y las Normas N.CMT.1.03., de las Normas de Calidad.

MEDICIÓN.-	La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico, determinándose los volúmenes en la excavación por medio de seccionamientos y siguiendo el método del promedio de las áreas extremas; el resultado se redondeará a la unidad. En ningún caso se considerará abundamiento.

BASE DE PAGO.-	El pago por unidad de obra terminada de excavaciones para alojar la capa de subrasante, sin clasificar el material, o sea comprendiendo uno, algunos o todos los tipos de Material, independientemente de la proporción en que incluya cada uno de ellos, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: excavación en el espesor señalado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaría; operación de disgregado a tamaño máximo de treinta y ocho (38) milímetros (1 ½”); eliminación de fragmentos mayores a dichos tamaños que haya quedado después del disgregado; acamellonado del material en los sitios que indique la Secretaría; operaciones de mezclado del material del material acamellonado hasta obtener un producto homogéneo; extracción, carga, acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como si aplicación e incorporación; permisos de explotación de bancos de agua; recompactación al noventa y cinco por ciento (95%) de la superficie descubierta; tendido y compactación al grado fijado; afinamiento para dar el acabado superficial, y los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y las descargas.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 031.-	TENDIDO, CONFORMACIÓN Y ACOMODO DE LA PARTE DE LOS TERRAPLENES Y DE SUS CUÑAS DE SOBREANCHO, CONSTRUIDAS CON MATERIAL NO COMPACTABLE.

MATERIALES:	Se considerarán como materiales no compactables, los fragmentos de roca provenientes de mantos sanos, tales como: basaltos, conglomerados fuertemente cementados, calizas, riolitas, granitos, andesitas y otros y los que excedan de un 5% del volumen total, de fragmentos de roca mayores de 15 cm (6”), y mayor de 20% retenido en la malla de 76 mm (3”).

EJECUCIÓN:	Cuando de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría se requiera formar parte de los terraplenes con material no compactable, se procederá en la siguiente forma:

- La construcción del terraplén se efectuará por capas sensiblemente horizontales que abarquen todo el ancho de la sección; el espesor de cada capa será el mínimo que permita el tamaño mayor del material y la altura del terraplén. En cada capa se dará acomodo del material mediante tres (3) pasadas por cada lugar “ronceando” con tractor D-8 o similar en peso.

- En la ultima capa subyacente a la capa subrasante, además de las tres (3) pasadas por cada lugar con tractor D-8 señaladas en el párrafo anterior, deberá darse tres (3) pasadas por cada lugar con rodillo Hyster de rejillas, o equivalente, con peso no menor de seis (6) toneladas.

- Las secciones del terraplén con material no compactable se verificará de acuerdo a lo que corresponda de lo señalado en el la Norma NCTR.1.01.009/11 inciso J.2., de las Normas para Construcción de Carreteras de esta Secretaría, última edición.

MEDICIÓN:	La medición de la parte de los terraplenes con sus cuñas de sobreancho construidas con material no compactable, se hará determinando el volumen del material ya acomodado en el terraplén por medio de seccionamientos, usando el método del promedio de las áreas extremas y tomando como base la sección de proyecto para el material no compactable, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría. Se considerará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada de formación de la parte de los terraplenes y de sus cuñas de sobreancho construidas con material no compactable, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda a lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/11 inciso J.2., excluyendo la compactación del terreno natural, considerado como un análisis independiente.

Con el tratamiento señalado en los párrafos (a) y (b) anteriores se considera que se logrará el acomodo necesario del material en cada capa. Si en alguna capa hiciere necesario dar con el equipo mencionado un número distinto de pasadas a las antes especificadas, éstas se pagarán adicionalmente o se reducirán, según se ordene aumentar o disminuir el número de pasadas, a los precios unitarios que la Secretaría obtenga por pasada de tractor D-8 o similar en peso o rodillo Hyster de rejilla, basándose en los análisis detallados de precios unitarios que presentó el Contratista formando parte de su proposición en la Licitación.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 032.- 	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCOS DE PRESTAMO, CORTES, EXCAVACIONES, DESMONTES Y DESPALMES.

El acarreo de los materiales producto de las excavaciones de cortes hasta una distancia de cien (100) metros o (5) estaciones de veinte (20) metros, a partir del termino del acarreo libre, se pagará para al precio fijado en el contrato para el metro cúbico - estación (M³-Est.); el acarreo hasta distancia de mil (1000) metros, para una distancia hasta (5) hectómetros o hasta (500) metros, a partir del acarreo libre, para el primer hectómetro, es decir los primeros cien (100) metros se pagará para al precio fijado en el contrato para el metro cúbico - hectómetro (M³-Hm.); para la distancia excedente al primer hectómetro, es decir los primeros cien (100) metros, se pagará el metro cubico – hectómetro adicional;  para una distancia mayor de mil (1000) metros o (1) kilómetro, a partir del término del acarreo libre, se pagará para al precio fijado en el contrato para el metro cúbico - kilometro (M³-Km.); y para kilómetros subsecuentes, metro cubico – kilometro – subsecuente ((M³-Km.Sub.)

Estos precios incluyen exclusivamente el transporte. Los volúmenes acarreados se medirán compactos y de acuerdo con lo establecido en la Norma N.CTR.CAR.1.01.013/00, de las Normas de Construcción para Carreteras, última edición de esta Secretaría.

La Distancia de acarreo se medirá según la ruta accesible más corta y conveniente, a juicio de la Secretaría, entre los centros de gravedad de la excavación y del terraplén o depósito.

La Contratista deberá verificar que los camiones que transporten material sean cubiertos con una lona para evitar la aspersión de polvos y el derrame de piedras que puedan causar accidentes.

Los bancos de desperdicio deberán ser ubicados fuera de la zona los trabajos, donde elija la proponente.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 033.-  	CERCADO CON POSTES DE CONCRETO Y CUATRO (4) LINEAS DE ALAMBRE

DE PUAS

EJECUCIÓN:		La cerca de alambre de púas, estará formada con postes de concreto de f’c = 150 kg/cm², de quince (15) por (15) centímetros de sección transversal y doscientos (200) centímetros de longitud  total, de los cuales (60) centímetros quedarán empotrados y fijados en el terreno con concreto hidráulico de f’c = 100 kg/cm² en todo su perímetro en su espesor de 7.5 cm. El armado de los postes consistirá de cuatro (4) varillas corrugas longitudinales de nueve punto cinco (9.5) milímetros (3/8”) de diámetro y anillos con varillas del mismo diámetro colocados a cuarenta (40) centímetros centro a centro.

La separación entre poste y poste será de (4) metros y entre ellos se tendrá cuatro (4) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado especial, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12) con galvanizado especial para prevenir su corrosión.

Los postes deberán ser pintados con pintura vinílica blanca en todo la longitud, en las cuatro caras con dos pasadas.

MEDICIÓN:		La medición se hará considerando como unidad al metro de cercado de alambre de púas colocado conforme  a lo ordenado por la Secretaría, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada de cercado de alambre de púas, se hará al precio fijado en el contrato para el metro; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales; adquisición o fabricación de los postes de concreto, incluyendo las piezas de contraventeo necesarias en las esquinas para dar a los postes mayor rigidez, cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamiento; perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes; equipo y materiales para su colocación, colocación; respiradero y sujeción del alambre, los postes; rellenos; retenidas; desperdicios; pintada de los mismos con pintura vinílica en toda su longitud, los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

#### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 034.-	MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO

Del valor relativo de soporte estándar, equivalente de arena e índice de durabilidad, como “tentativos” pasan a ser “obligatorios”, los fijados en el cuadro que aparece a continuación, determinados de acuerdo con los métodos de prueba citados en el Libro MMP. METODOS DE MUESTRO Y PRUEBAS DE MATERIALES, Parte 04, Titulo 02.

1) En carreteras

| VALOR RELATIVO DE SOPORTE ESTANDAR | EQUIVALENTE DE ARENA | INDICE DE DURABILIDAD |
| --- | --- | --- |
| 100 mín. | * 50 mín. | * 40 mín. |

De grado de compactación en la carretera. El material deberá compactarse al cien por ciento mínimo del peso volumétrico determinado en la prueba AASHTO modificada (cinco capas) citada en el Libro MMP. METODOS DE MUESTRO Y PRUEBAS DE MATERIALES, Parte 04.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 035.-    SUB-BASE Y BASE CONSTRUIDAS CON MATERIAL DE LOS BANCOS QUE

ELIJA EL CONTRATISTA

EJECUCIÓN.- La sub-bases y bases que se construyan sobre los terraplenes de acceso a la Estructura, utilizando materiales de tamaño máximo de 38mm. (1 1/2”) procedente de los bancos que elija el contratista; deberán compactarse al cien por ciento (100%), construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, realizarse conforme a los lineamientos señalados en la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/11, de las Normas de Construcción para Carreteras, de esta Secretaria.

MEDICION.- La medición se hará de acuerdo a la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/11.I., de las Normas de Construcción para Carreteras, tomando como base los volúmenes indicados en proyecto para los materiales ya compactados en las capas construidas, haciendo las modificaciones  necesarias por cambios autorizados por la Secretaría. Se tomara como unidad el metro cúbico compactado, redondeando el resultado de la unidad.

BASES DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico compactado en la sub-base y base, este precio unitario incluye lo que corresponda por desmonte; despalme y extracción del material aprovechable y del desperdicio de los bancos que proponga el contratista y cuya calidad a juicio de la Secretaría  sea adecuada para la construcción de la sub-base y base, cualquiera que sea la clasificación; disgregado; separación, recolección, carga  y descarga del desperdicio en el sitio señalado; instalaciones y desmantelamientos de la planta de tratamiento de los materiales, alimentación de la planta, cribados y desperdicios de los cribados; trituración total o parcial; cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos y desperdicios de ellos, como para transportar los materiales aprovechables a los lugares de utilización; formación de almacenamientos; extracción, carga, aplicación e incorporación del agua para compactación, permisos de explotación de bancos de agua; operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado; reducción de volumen por compactación y en su caso por mezcla de (2) ó más materiales; afinamiento para dar acabado superficial, barrido de la base impregnada y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

## ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 036.- 	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE ASFÁLTICA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%), CON MATERIALES DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCIÓN.- 	La construcción de la Base asfáltica, se realizará conforme a lo señalado en la N.CTR.CAR.1.04.002/11 de esta Secretaria, considerando además que el equipo para el tendido de la mezcla asfáltica, contemple sensores.

MEDICIÓN.- 	La medición de la  Base asfáltica se efectuará  considerando el volumen resultante del espesor y las secciones transversales de proyecto, con las modificaciones en más o en menos ordenas por la Secretaría, y tomando como unidad el metro cúbico del material compactado en la capa construida de Base asfáltica.

BASE DE PAGO.- 	La formación y compactación de la Base asfáltica,  por unidad de obra terminada, se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto. Estos precios incluyen lo que corresponda por: obtención de los materiales pétreos; instalación y desmantelamiento de la planta de concreto asfáltico,  carga del material almacenado; lavado, secado del material pétreo y clasificación, separándolo por tamaños, alimentación de la planta, todos los acarreos necesarios del  almacén a la planta de concreto asfáltico y de la planta al sitio de tiro; dosificación; calentamiento, mezclado de los materiales pétreos, sin considerar el cemento asfáltico toda vez que este se considerada como análisis independiente; elaboración de la mezcla; barrido de la base impregnada;  tendido; compactación al grado fijado; chaflanes en las orillas de la base asfáltica y acabado con rodillo liso; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte durante las cargas y descargas; y los acarreos necesarios hasta el lugar de su colocación.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 037.-   	RAYADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO ACTUAL.

EJECUCION.-	Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría, previamente al tendido de la base hidráulica, en la superficie de rodamiento actual deberá efectuarse un rayado enérgico de dos (2) centímetros de ancho y un (1) centímetros de profundidad, con una separación entre rayas no mayor de diez (10) centímetros.

MEDICION.-	La medición se hará tomando como unidad el metro cuadrado de superficie tratada con el rayado enérgico ordenado por la Secretaría. El resultado de la medición se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO.-	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de superficie tratada; este precio unitario incluye lo que corresponda por: equipo y mano de obra requeridos; rayado de la superficie en la forma indicada por la Secretaría y barrido de la superficie tratada, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

#### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 038.-  CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR

CIENTO (95%), CON MATERIAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCIÓN.- Tanto en la superficie de rodamiento de la superestructura como en los accesos, deberá construirse una carpeta de concreto asfaltico compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de los espesores fijados en el proyecto y/o ordenados por la Dependencia, la cual deberá ser elaborada en planta estacionaria en caliente, con material pétreo de tamaño máximo de 19 mm (3/4”) y cemento asfaltico AC-20 o similar, con una dosificación aproximada de 125 kg por metro cubico de material pétreo seco y suelto. El agregado pétreo y el cemento asfaltico deberán cumplir con las normas de calidad indicadas en la Norma N.CMT.4.04 Y N.CMT.4.05, del Libro CMT. CARASTERISTICAS DE LOS MATERIALES, de las Normas de Construcción para Carreteras de esta Secretaria. Así mismo, el concreto asfaltico deberá estar diseñado por el procedimiento Marshall indicado en Los Métodos de Muestreo M.MMP.4.05.031.

La construcción de la carpeta de concreto asfaltico deberá apegarse a lo ordenado por la Secretaria y a lo señalado en la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/09, de las Normas de Construcción para Carreteras, de esta Secretaria. Previamente al tendido de la carpeta deberá aplicarse a la superficie que la reciba un riego de liga con emulsión asfáltica cationica en proporción de 0.6 de litro por metro cuadrado aproximadamente, la cual se considera en análisis independiente a este concepto.

MEDICIÓN.- La medición de la Carpeta de concreto asfáltico se efectuará considerando el volumen resultante del espesor y las secciones transversales de proyecto, con las modificaciones en más o en menos ordenadas por la Secretaria, se tomara como unidad el metro cúbico, redondeado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta compactada. Este precio incluye además de lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.04.005 inciso J, lo que corresponda por; obtención del material pétreo, transporte, instalación y desmantelamiento de la planta de concreto asfáltico, carga del material almacenado; lavado, secado del material pétreo y clasificación, separándolo por tamaños, alimentación de la planta, todos los acarreos necesarios del  almacén a la planta de concreto asfáltico; dosificación; calentamiento, mezclado de los materiales pétreos con el cemento asfáltico; elaboración de la mezcla; acarreo de la mezcla asfáltica de la planta al lugar de utilización; barrido de la base asfáltica; tendido, compactación al grado fijado; chaflanes en las orillas de la carpeta y acabado con rodillo liso; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte durante las cargas y descargas.

No se considera el cemento asfaltico y el riego de liga a emplear, toda vez que los mismos se analizarán de manera independiente.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 039.-    RIEGO DE SELLO SINCRONIZADO Y PREMEZCLADO TIPO 3-E, CONSTRUIDO CON

MATERIAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCIÓN.- La aplicación del riego de sello premezclado P.U.O.T., se realizara en todo el ancho de la sección y en toda su longitud, sobre la carpeta de concreto asfáltico construida, se aplicará un riego de sello premezclado tipo 3-E. La aplicación del riego de sello premezclado por unidad de obra terminada, se realizará de acuerdo con lo señalado en la Norma N-CSV-CAR-3-02-002/09 vigente para la infraestructura carretera; con la modificación de que el material pétreo tipo 3-E, deberá ser totalmente triturado, producto de canto rodado o similar, en ningún caso se permitirá material de origen calizo; deberá darse un tratamiento previo de premezclado con emulsión superestable, empleando el equipo adecuado de acuerdo al procedimiento siguiente:

a).- El material pétreo totalmente triturado a tratar para sello tipo 3-E, será colocado en una plataforma de trabajo, fuera de la superficie de rozamiento de la carretera y deberá estar en condiciones tales que el material pétreo no se contamine con las maniobras de premezclado.

b).- El material pétreo tipo 3-E, se mezclara con emulsión diluida en agua con una maquina dosificadora que produzca una mezcla homogénea.

c).- La emulsión superestable se diluirá con agua en proporción en volumen de 40% de emulsión y 60% de agua, cuidando que sea la emulsión a quien se le incorpore el agua y no en forma inversa; el agua a utilizar deberá estar exenta de contaminantes; antes de aplicar al material pétreo la disolución obtenida, deberá tener una consistencia homogénea.

d).- Sobre el material pétreo tipo 3-E, se aplicará la disolución de emulsión-agua previamente calentada a una temperatura entre 30 y 40 grados centígrados (30°C) en proporción aproximada de 85 lt/m3, de material pétreo, cuidando que el residuo asfáltico de la mezcla sea de 0.90% en peso o el que en su momento sea determinado por el laboratorio. Deberá observarse que el mezclado se haga de manera homogénea.

e).- El mezclado deberá realizarse en forma rápida antes de que ocurra el rompimiento de la emulsión.

Previo a la aplicación del Riego de Sello se realizará un perfecto barrido, dejando libre de polvos e impurezas dicha superficie. Posteriormente se deberá aplicar un riego de liga con producto asfáltico del tipo de emulsión rompimiento rápido a razón de 1.3 lts/m², determinándose en campo la dosificación correcta. Para garantizar la perfecta adherencia del material pétreo con la superficie y el asfalto, se deberá considerar un aditivo para tal fin, se cubrirá el riego de material asfáltico con una capa de material pétreo que fije el proyecto y/u ordene la Secretaria y en la cantidad también así fijada y/u  ordenada se rastreará y planchara el material pétreo, se recolectará mediante barrido y removerá el material excedente depositándolo en el banco de desperdicio propuesto por el licitante, nunca al lado del camino.

f).- La aplicación del riego de sello premezclado, se realizará de acuerdo a lo que se menciona en la Norma N-CSV-CAR-3-02-002/09 vigente de la Infraestructura del Transporte de la SCT, considerando 12 lt., por metro cuadrado.

g).- El equipo que se empleará para la aplicación del riego de sello sincronizado será esparcidora de sello tipo Etnyre Chipsredaer (ES-01) o similar, por último, el mismo día de la aplicación antes de que se obscurezca, se barrera y levantara el material sobrante depositándolo en el lugar que El Contratista elija y que deberá contar con la aprobación de la Dependencia.

MEDICIÓN.- La medición del material para el riego de sello, se efectuará por metro cubico redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El riego de sello premezclado, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de material tipo 3-E, para los bancos que proponga “El Contratista” y cuya calidad a juicio de la Secretaría sea adecuado para la construcción del riego de sello. Este precio incluye además de lo indicado en la norma N-CSV-CAR-3-02-002/09 vigente para la infraestructura carretera; lo que corresponda por: valor de adquisición de las emulsiones asfálticas para el premezclado, el agua para efectuar el premezclado; las cargas, acarreos y descargas, la disolución emulsión-agua, su calentamiento e incorporación al material pétreo, la construcción de la plataforma para efectuar el trabajo de premezclado, el empleo del equipo adecuado para efectuar el riego sincronizado, toda la maquinaria, herramienta y equipo empleado en los trabajos, las regalías por explotación de bancos, todos los acarreos de los materiales pétreos del banco de material al lugar de tratamiento o planta de premezclado y del almacén al lugar de utilización; mano de obra y todo lo necesario para la correcta y adecuada ejecución de los trabajos.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 040.-		EXCAVACIÓN Y REMOCIÓN DEL MATERIAL EN LOS BACHES.

EJECUCION.- En los lugares donde indique la Secretaría que se corrijan los baches existentes, deberá removerse el material inadecuado o con exceso de humedad, excavando una caja en la zona del bache hasta la profundidad ordenada; el material producto de esta excavación se desperdiciará depositándolo en los lugares que indique la Secretaría.

MEDICION.- La medición se hará en la excavación, tomando como base la longitud, ancho y espesor fijados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, sin considerar abundamiento. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de excavación y remoción del material en los baches, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por. excavación y remoción del material en la zona del bache; carga , acarreo o cualquier distancia, descarga y depósito del material excavado en los sitios que indique la Secretaría y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 041.-	RECOMPACTACIÓN AL CIEN POR CIENTO (100%) DE LA SUPERFICIE

DESCUBIERTA EN LA ZONA DEL BACHE.

EJECUCION.- Una vez efectuada la remoción del material inadecuado o con exceso de humedad en los baches y antes de realizar el relleno con material para base, se procederá a recompactar al cien por ciento (100%) la superficie descubierta en el fondo de las cajas abiertas en los baches; esta compactación deberá obtenerse como mínimo en el espesor fijado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaría.

MEDICION.- La medición se hará cubicando el material ya compactado, tomando como base la longitud, ancho y espesor, fijados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría. Se considerará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto; este precio unitario incluye lo que corresponda por: compactación al cien por ciento (100%) en el espesor fijado y/o ordenado; extracción, carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación; permisos de explotación de bancos de agua, los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua durante las cargas y las descargas y en general todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 042.-		RELLENO DE BACHES CON MATERIAL PARA BASE HIRAULICA, 				COMPACTADO AL CIEN POR CIENTO (100%)

EJECUCION.- El relleno de las cajas excavadas en los baches con material para base hidráulica procedente de los bancos señalados en el proyecto, deberá compactarse por capas al ciento por ciento (100%) del peso volumétrico seco máximo determinado en el laboratorio. De acuerdo con las dimensiones de las cajas, el Contratista deberá utilizar el equipo y procedimientos que sean más adecuados para lograr la compactación del material.

MEDICION.- La medición se hará cubicando el material ya compactado, tomando como base la longitud, ancho y espesor fijados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de relleno de baches con material para base hidráulica compactado al cien por ciento (100%), se hará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto, aplicando el que corresponda para cada banco que proponga “El Contratista” y cuya calidad a juicio de la Secretaría sea adecuada para la construcción del relleno de baches con material para base hidráulica. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: desmonte y despalme del banco, extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea la clasificación, disgregado, separación, recolección, carga y descarga de los desperdicios en los sitios señalados; instalaciones y desmantelamiento de la planta de tratamiento; alimentación de la planta; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos y de los desperdicios de ellos, cargas y descargas de los materiales; almacenamientos; acarreos para transportar los materiales aprovechables a los lugares de utilización; extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación, permisos de explotación de bancos de agua; operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado; reducción de volumen por compactación y, en su caso, por mezcla de dos (2) o más materiales; afinamiento para dar el acabado superficial, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

## ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 043.- 	EMULSION ASFALTICA, EN RIEGO DE IMPREGNACIÓN EN LA SUPERFICIE DE BACHEO.

EJECUCIÓN.- 	La aplicación de la emulsión asfáltica, se realizará conforme a lo señalado en la Cláusula  3.01.03.076-F de las Normas para la construcción e Instalaciones, de esta Secretaria.

Inmediatamente antes de la aplicación del riego de impregnación, toda la superficie por cubrir deberá estar debidamente preparada, exenta de materiales extrañas, polvo, grasa o encharcamiento, sin irregularidades y reparados los baches que hubieran existido. No se permitirá el riego sobre tramos que no hayan sido previamente aceptados por la Secretaría.

Los excesos de material asfáltico que se presenten, deben ser corregidos por cuenta y costo del Contratista de Obra.

La cantidad, temperatura, ancho y longitud de aplicación del material asfáltico son responsabilidad del Contratista de Obra; sin embargo, la Secretaría se reserva el derecho de no recibir el trabajo si, a su juicio, el riego tiene alguna deficiencia.

A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo ordene la Secretaría, la penetración del riego de impregnación debe ser mayor o igual a cuatro (4) milímetros.

No se iniciará la construcción de la siguiente capa sino hasta que haya pasado el tiempo suficiente para que el material aplicado en el riego de impregnación penetre y el agua o solvente, según sea el caso, se haya eliminado.

La superficie impregnada permanecerá cerrada a cualquier tipo de transito hasta que la penetración establecida en el proyecto u ordenada por la Secretaría se haya producido. Cualquier deterioro que se origine en la capa impregnada por la apertura anticipada al tránsito u otras causas imputables al Contratista de Obra, tendrá que ser reparado por su cuenta y costo.

MEDICIÓN.- 	El material asfáltico que se utilice en el riego de impregnación, se medirá tomando como unidad el litro de emulsión asfáltica aplicada. La medición se hará en el depósito de la petrolizadora o del vehículo por medio del cual se apliquen y que habrá sido previamente cubicado; el volumen se obtendrá mediante mediciones antes y después del riego o de la aplicación, con un dispositivo calibrado, redondeando el resultado a la unidad. Se tomará como base las cantidades fijadas en el proyecto, con las modificaciones autorizadas por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- 	La aplicación de los riegos de impregnación en la superficie de bacheo, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el litro. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o producción del material asfáltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicará el riego; protección de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfáltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depósito del material asfáltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfáltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP.  044.-  APOYOS DE NEOPRENO, P. U. O. T.

EJECUCIÓN.- Los apoyos de neopreno deberán de ser de la calidad y las características señaladas en el proyecto, habilitándose y colocándose según lo indicado en los planos correspondientes.

MEDICIÓN.- La medición se hará tomando como unidad el decímetro cúbico de neopreno, basándose en los volúmenes indicados en el proyecto.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el decímetro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de fabricación o adquisición de las placas de neopreno, incluyendo sus placas de acero estructural, de las dimensiones y características indicadas en el proyecto respectivo; transportes; cargas y descargas, almacenaje, costo de las pruebas de laboratorio que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos; y en general el equipo, herramientas y mano de obra necesaria para su correcta colocación.

Cabe señalar, que los neoprenos deberán cumplir con las siguientes características:

- Procederán de un fabricante especializado en estos elementos.

- La calidad de los mismos será respaldada por el fabricante.

- El neopreno deberá tener la resistencia indicada en el proyecto.

- Las placas de acero intercaladas en el apoyo de neopreno serán de calidad estructural A-

36, en caso de que el proyecto requiera neoprenos con refuerzo mediante placas.

Además deberá cumplir con las Normas A.S.T.M. referentes a:

- Dureza (D2240)

- Esfuerzo a la ruptura en tensión (D412)

- Deformación permanente bajo compresión constante (D395)

- Resistencia al envejecimiento (D573)

- Resistencia a los aceites (D471)

- Resistencia al ozono (D1149)

- Resistencia a bajas temperaturas (D746).

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 045.-	TRABES DE ACERO ESTRUCTURAL.

EJECUCION.- 	Las trabes de acero, serán de acero estructural, del grado y características marcadas en el proyecto. El contratista deberá señalar el procedimiento que seguirá para la construcción  de trabes, conforme los planos respectivos, siendo el único responsable de su correcto desarrollo en sus fases. Dicho procedimiento deberá someterlo previamente a consideración de la Secretaría, para su aceptación o rechazo en sus lineamientos generales. En caso de que la secretaría no acepte total o parcialmente el procedimiento propuesto por el contratista, este queda obligado a modificarlo de acuerdo con las indicaciones de la secretaria, sin que tales modificaciones sean motivo de variación al precio unitario propuesto para este concepto, ni en modo alguno liberen al contratista de ser el único responsable por la mala ejecución de la obra o los daño que ocasione.

Si los procedimientos de construcción que adopte el contratista implican transportar las trabes al lugar definitivo, deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no dañar la trabe en transporte, las trabes ya colocadas en general cualquier elemento de la estructura del puente en construcción, ya que la secretaria podrá ordenar a su juicio, la reposición o reparación por cuenta del contratista de los elementos de la estructura que por descuido o una falsa maniobra resulten dañados.

La calidad, dimensiones, tolerancias y acabado se sujetarán a lo estipulado en la Norma N-CTR-CAR-1-02-008/01 para Construcción de estructuras de acero, así como lo indicado en el proyecto ejecutivo.

Se deberán recubrir los elementos de acero estructural, aplicando una película pigmentada, para protegerlos contra agentes exteriores, con un espesor mínimo de 5 milésimas de centímetro, utilizando hule clorado y resina Alkidal de secado rápido. La calidad, dimensiones, tolerancias y acabado se sujetarán a lo estipulado en la Norma N-CTR-CAR-1-02-008/01 para Construcción de estructuras de acero, así como lo indicado en el proyecto ejecutivo.

MEDICION.- 	La medición se hará tomando como unidad el kilogramo, basándose en el peso indicado en el proyecto.

BASE DE PAGO.- 	El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el kilogramo de trabe de acero colocado; este precio incluye lo que corresponda por: adquisición del acero estructural, almacenaje, transportes, cargas y descargas, cortes, soldadura, pintura, desperdicios, montaje en su lugar definitivo; y en general todos los materiales, equipo, herramientas y mano de obra necesarios para su habilitación y colocación en su lugar definitivo conforme a lo indicado en el proyecto.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 046. -	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA.

EJECUCION.- El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cual deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo de la adicionará adelgazador, debiendo tener una viscosidad de 67 a 75 unidades Krebs a 25º C, secado al tacto en unos 5 minutos, secado duro de 20 a 30 minutos y cumplir con los requisitos señalados en la Norma N-CTR-CAR-1-07-001/00, Marcas en el Pavimento, así como lo indicado en el proyecto ejecutivo.

La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (1.5 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (esferas de vidrio) en una proporción de setecientos (700) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la Norma N-CTR-CAR-1-07-001/00, Marcas en el Pavimento, así como lo indicado en el proyecto ejecutivo.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenado, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados o que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la Secretaría. Estos precios incluyen todo lo que corresponda por: valor de adquisición de la pintura, esfera de vidrio y de todos los materiales necesarios para las operaciones, previo trazado y pintado del señalamiento, carga, transporte hasta el lugar de obra, descargas y almacenamiento, mermas y desperdicios, mano de obra y equipo requerido, barrido y limpieza, trazado de las señales, aplicación de la pintura y material reflejante, en general todo lo necesario para que los trabajos queden terminados a satisfacción de la Secretaria y los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y descargas.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 047.-	DEFENSAS METÁLICAS.

ESPECIFICACIONES GENERALES

REGIRÁN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN LO PARTICULAR. LO QUE CORRESPONDA DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS, CAPITULO V.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

E.C.1 DEFENSAS:

El material utilizado para la fabricación de la defensa será cal. 12 (2.57 mm), con un desarrollo antes del formado de 48.1 cm. y una corrugación de 193.8 mm. de paso por 82.6 mm. de profundidad. El largo total de la pieza será de 412.8 cm. ó 793.8 cm y un largo efectivo de 381 cm. o 762 cm. Se cumplirá con la norma AASTHO M-180 Clase A tipo 1. (ver fig. 1 y 2)

E.C.2 POSTE:

Los postes para la sujeción de la defensa será de acero sección IPR ó sección viga de 6" x 4", con una longitud total de 150 cm. ( ver fig. 4)

E.C.3 SEPARADOR:

Será de acero calibre 12 con un perfil tipo U con nervaduras de refuerzo de 76 x 50x 340 mm. (ver fig. 5)

E.C.4 TERMINAL:

Será de acero calibre 12 con una longitud total de 72.4 cm y con una longitud efectiva de 56.5 cm. (ver fig. 3)

E.C.5 TORNILLERIA:

Se usará tornillos de 5/8" x 1 1/2" de acero según norma ASTM A-307, conforme a la norma NMX-H-118 y deben galvanizarse en caliente de acuerdo a norma NMX-H-4.

E.C.6 REFLEJANTE:

Será de forma trapezoidal usando lámina galvanizada cal. 16 y película reflejante  tipo Scotchlite ó  similar alta intensidad.

E.C.7 ACABADOS:

Todas las piezas a excepción de los tornillos serán galvanizados por inmersión en caliente según norma ASTM- 123, los tornillos serán galvanizados electrolíticos.

TABLA 1

| ESPESOR DE LA LAMINA |
| --- |
|  | CLASE A | CLASE B |
| TIPO | ESPESOR | TOLERANCIA * | ESPESOR | TOLERANCIA * |
|  | PLG | MM | PLG | MM | PLG | MM | PLG | MM |
| 1 | 0.108 | 2.74 | 0.009 | 0.23 | 0.138 | 3.51 | 0.010 | 0.025 |
| 2 | 0.111 | 2.82 | 0.009 | 0.23 | 0.141 | 3.58 | 0.010 | 0.025 |
| 3 | 0.105 | 2.67 | 0.009 | 0.23 | 0.135 | 3.43 | 0.010 | 0.025 |
| 4 | 0.105 | 2.67 | 0.009 | 0.23 | 0.135 | 3.43 | 0.010 | 0.025 |

* LA TOLERANCIA PARA ESPESORES MAYORES NO SE LIMITA

TABLA 2

| PESO DEL RECUBRIMIENTO |
| --- |
|  | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÍNIMO |
| TIPO | PRUEBA SIMPLE | PRUEBA TRIPLE |
|  | OZ/PIE2 | G/M2 | OZ/PIE2 | G/M2 |
| 1 | 1.80 | 550 | 2.00 | 610 |
| 2 | 3.60 | 1100 | 4.00 | 1220 |

EJECUCIÓN.- Las defensas metálicas deberán ser de las características señaladas en el proyecto y colocadas según lo indicado en los planos respectivos.

MEDICIÓN.- La medición de las defensas colocadas conforme al proyecto y/o a lo ordenado por la Secretaría, se hará tomando como unidad el metro. La longitud se determinará midiendo el desarrollo total de la defensa metálica entre sus remates extremos.

BASE DE PAGO.- EL pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro de defensa colocada; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: valor de fabricación o adquisición de las defensas y de todos los accesorios necesarios; cargas, descargas, transportes de las mismas hasta el lugar de la obra; almacenamiento; herrajes; mermas y desperdicios; colocación; montaje; limpieza; incluye adicionalmente la pintura de los mismos, utilizando pintura vinílica, atendiendo lo indicado en el capítulo IV apartado M-17 del Manual de Dispositivos para el Control de Tránsitos en calles y carreteras, que edito esta Dependencia.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 048.-	INDICADOR DE ALINEAMIENTO VEHICULAR PARA PROTECCIÓN DEL CONDUCTOR DE LÁMINA, CON REFLEJANTE DE ALTA DENSIDAD.

EJECUCIÓN.- Los indicadores de alineamiento se construirán empleando lámina galvanizada. Deben tener una longitud de uno punto veinte (1.20) metros, con el propósito de que al ser hincados en el hombro de la carretera o autopista, sobresalgan setenta y cinco (75) centímetros; pintados de color blanco, de trece (13) centímetros de ancho, con una curvatura en su sección transversal para evitar que se doblen cuando estén en posición vertical y se deben colocar con la cara convexa hacia el sentido de aproximación del tránsito. El elemento reflejante debe ser de siete punto cinco (7.5) centímetros de altura y estar colocado a diez (10) centímetros del extremo superior del poste, en su lado convexo. Los indicadores de alineamiento vehicular para protección del conductor se colocarán en forma y con la distribución indicada en dicho proyecto de manera que su orilla coincida con el hombro de la carretera o autopista, en los siguientes sitios: 1) En el lado exterior de las curvas horizontales, desde el principio de la transición de entrada hasta el final de la transición de salida, con una separación entre postes que dependen del grado de curvatura, como se establece en el párrafo OD-6 del Capítulo V del Manual de Dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras de esta Secretaría (Edición 1986).

MEDICIÓN.-  La medición se hará tomando como unidad el indicador de alineamiento vehicular de lámina galvanizada, ya colocado en el camino según lo indicado en el Proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el indicador de alineamiento vehicular para protección del conductor, ya colocado; este precio unitario incluye lo que corresponda: valor de adquisición o fabricación de los indicadores de alineamiento y demás materiales necesarios para su instalación; carga, transporte y descarga de los indicadores de alineamiento y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento; ubicación de los indicadores de alineamiento, excavación; colocación de los indicadores de alineamiento y relleno de la excavación; suministro y colocación de concreto hidráulico; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y descargas; la conservación de los indicadores de alineamiento hasta que hayan sido recibidos por la Secretaría; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 049.-	  BOTONES REFLEJANTES SOBRE EL PAVIMENTO (VIALETAS).

Las vialetas serán fabricadas con material A.B.S., con plástico estabilizado para contrarrestarla la acción de los rayos ultravioletas, con dimensiones de 10 X 10 X 2 cm, con reflejantes en una o dos caras, conforme a lo indicado en el proyecto, mediante 43 esferas de vidriocristal empotradas en la vialeta en tres hileras de 14,15 y 16 esferas.

En su parte inferior la vialeta llevara ranuras en forma de rejilla, para que al colocarlas, utilizando 100gr como mínimo de resina epóxica ( 50 gr de epóxico A y 50 gr de epóxico B), esto dependiendo de las condiciones climáticas del lugar para la selección de cualquiera de estos pegamentos, aumente la adherencia entre la vialeta y la superficie de rodamiento, al colocar la vialeta con el pegamento en la superficie de rodamiento debe quedar perfectamente limpio para una mejor adherencia de la misma, debiendo colocadas en la forma y separación que en cada caso indique el proyecto y/o ordene la secretaría.

El contratista deberá comprometerse expresamente a garantizar que las violetas ya colocadas tengan una duración mínima de tres años con todas sus características y a poner sin ninguna compensación adicional, las que resulten dañadas, se extravíen, o no conserven su calidad y características iniciales en el lapso de los tres años antes indicados.

EJECUCIÓN.- Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudara mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que, se utilicen adhesivos, no se instalarán vialetas, sobre superficies húmedas o cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.

Inmediatamente antes de iniciar los trabajos, la superficie sobre la que se instalara las vialetas estará a seca y extrema de materiales extrañas, polvo o grasa. Para su limpieza se utilizará agua a presión o un cepillo de raíz. No se permitirá la instalación de vialetas o botones sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la secretaria.

Previo a la instalación de vialetas o botones, se indicara su ubicación mediante un premarcado sobre el pavimento o las estructuras, en los lugares señalados en el proyecto, marcando puntos de referencia.

PREPARACIÓN DEL ADHESIVO

Cuando para la fijación de vialetas, el proyecto indique la utilización de resinas epóxicas de aplicación en frio y secado inmediato o la secretaria apruebe su uso, los elementos que integran la resina se mezclaran en la cantidad suficiente de acuerdo con el volumen de obra por ejecutar, considerando el tiempo de manejabilidad de la mezcla elaborada  y las recomendaciones del fabricante.

COLOCACIÓN

Cuando se utilice una resina epóxica como adhesivo, ésta se colocará en la parte inferior de la vialeta, ya sea en la superficie o en la ranuras, en la cantidad suficiente para cumplir con las características de adherencia establecidas en el proyecto aprobadas por la Secretaria.

No se permitirá la instalación sobre el pavimento de vialetas con pernos de anclaje.

Se fijará la vialeta presionando firmemente la pieza en su sitio sobre el punto premarcado. La(s) superficie(s) retroreflejante(s) de la vialeta se orientará(n) conforme a lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaria.

Cuando el proyecto o la Secretaria establezcan el uso de elementos de sujeción para vialetas en estructuras, tales como pernos, remaches o tornillos, se perforarán los orificios de tal forma que las vialetas queden orientadas según lo indique en proyecto o apruebe la Secretaría, sin dañar la estructura.

TIEMPO DE SECADO

Cuando se utilicen adhesivos, el tiempo de secado se determinará en obra, considerando las recomendaciones del fabricante y las condiciones ambientales en el sitio de los trabajos; sin embargo, no se permitirá el transito sobre las vialetas o botones antes de una (1) hora.

MEDICIÓN.- La medición se hará tomando como unidad la vialeta terminada.

BASE DE PAGO.- Cuando la instalación de vialetas se contrate a precios unitarios P.U.O.T., se pagará al precio fijado en el contrato para la vialeta terminada. Estos precios unitarios, incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición de las vialetas así como los adhesivos y demás materiales necesarios para su instalación. Carga, transporte y descarga de las vialetas y de todos los materiales hasta el sitio de sus instalación, y cargo por almacenamiento, limpieza de la superficie donde se instalarán las vialetas, ubicación, premarcado e instalación de las vialetas, los tiempos de los vehículos empleados en los trasportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservación de las vialetas hasta que haya sido recibidos por la Secretaria, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

| ELABORÓ RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES |
| --- |
|  | ING. OCTAVIO CHANG GURGUA RESIDENTE GENERAL |