ESPECIFICACIONES PARTICULARES

PROPOSICION DE CLAUSULAS EN LAS BASES DE LICITACION

El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenará su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada con lo que corresponda a lo indicado en las presentes bases de licitación. El Contratista al que le sea otorgada la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma, deberá comunicar a esta Secretaría el Currículum Vitae de la empresa y su personal que pretenda emplear para el control mencionado anteriormente, con el objeto de que la misma determine si tiene la capacidad necesaria para ello; en caso contrario deberá proponer a otra que sea calificada positivamente, sin que esto implique que representaré apoyo para solicitar algún pago adicional.

En el caso que determine llevar el control anterior con elementos propios, deberá presentar la relación y el organigrama del personal por emplear y experiencia del mismo, a fin de que sea sancionado por la Dependencia.

###### GENERALIDADES

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-01.- OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices como a lo dispuesto en la Sección 5 de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que podrá ser causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-02.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCION: En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada, el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación.

C  o  n  c  e  p  t  o  s

En lo que corresponde a excavaciones de cortes norma N.CTR.CAR.1.01.003/00  escalones de liga norma N.CTR.CAR.1.01.004/00, y adicionales abajo de la subrasante, de ampliación de cortes, de Afinamiento rebajes de la corona de cortes y/o de terraplenes existentes norma N.CTR.CAR.1.01.006/00, de abatimiento de taludes, norma N.CTR.CAR.1.01.014/00 y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas, norma N.CTR.CAR.1.01.015/00 por unidad de obra terminada, sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue:

1.- Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre: descarga del material para la formación de terraplenes; y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A)

b).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B)

c).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C)

d).- En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de los cortes.

e).- Con los costos obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

2.- Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A)

b).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B)

c).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C)

d).- En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo en su caso, su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

e).- Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

Se hace notar que el proponente al considerar la clasificación promedio para todo el tramo objeto de la licitación, tomo en cuenta todas las condiciones que pueden influir en ellos y que los datos asentados en el proyecto y/o pliego de requisitos, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y otras características, los ha proporcionado la Secretaría únicamente como orientación a titulo informativo. En consecuencia, queda bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del Contratista en cuanto a los precios unitarios., y lo que corresponda en el inciso G. EJECUCION de la norma N.CTR.CAR.1.01.003/00, F.- EJECUCION de la norma N.CTR.CAR.1.01.004/00, F.-EJECUCION de la norma N.CTR.CAR.1.01.006/00, F.- EJECUCION de la norma N.CTR.CAR.1.01.014/00, INCISO G.-EJECUCION de la norma N.CTR.CAR.1.01.015/00, normas de construcción de carreteras de esta Secretaria.

MEDICION: Se tomara como unidad el metro cubico de excavación, según su tipo y ejecución, terminado, con aproximación a la unidad, y a lo considerado en lo que corresponda de los incisos:

I.1.- MEDICION de la norma N.CTR.CAR.1.01.003/00, H.- MEDICION de la norma N.CTR.CAR.1.01.004/00, F.-MEDICION de la norma N.CTR.CAR.1.01.006/00, F.- MEDICION de la norma N.CTR.CAR.1.01.014/00, I.- MEDICION de la norma N.CTR.CAR.1.01.015/00, normas de construcción de carreteras de esta Secretaria.

BASE DE PAGO: Cuando se contrate a precio unitario por unidad de obra terminada, se pagara al precio unitario fijado en el contrato, para el metro cubico de excavación, terminado y a todo lo que corresponda de los incisos para cada caso, J.-BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.003/00, I.-BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.004/00, I.-BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.006/00, I.-BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.014/00, y J.- BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.015/00, normas de construcción de carreteras de esta Secretaria.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-03.- DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACION Y SUS APENDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios que proponga para los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-04.- VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA.

El Contratista deberá incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un vídeo digital en formato DVD, con tomas del desarrollo de construcción de la obra, durante las etapas de Terracerías, drenaje y pavimento ya sea flexible ó rígido, con una duración total de 1 (una) hora, con información editada propia de la carretera y de la integración de la obra con el medio que la rodea, misma que obtendrá de diversas fuentes como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante el desarrollo de la obra, se realizarán toma terrestre y panorámica, enfatizando las actividades de la pavimentación (desde el proceso de obtención de los materiales pétreos, la fabricación del concreto asfáltico ó hidráulico, su colocación hasta la terminación total de esta actividad). Se entregará una copia de dicho vídeo a la mitad de la obra para su revisión y correcciones en el Centro SCT y en la Dirección General de Carreteras Federales, de igual forma se entregara un segundo  vídeo de la parte restante de la obra, para que ambas partes formen un vídeo completo en el formato antes mencionado, una vez concluido el vídeo, éste se entregará en 5 (cinco) juegos en el Centro SCT y en la Dirección General de Carreteras Federales , para dar por recibido el trabajo; el costo total correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-05.- LETREROS INFORMATIVOS

EJECUCIÓN: Se fabricaran letreros informativos de obra que se colocaran al inicio y al final del tramo, en los lugares que ordene la propia Secretaría.

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos lugares que le indique la Dependencia en el tramo, un “Letrero Informativo de la Obra” con las dimensiones y la leyenda que se indican a continuación (se anexa ejemplo):

Especificación de diseño:

- Medidas de la señal: 2.44 metros x 4.88 metros

- Características

Se compone con los siguientes elementos:

•     Firma institucional del Gobierno de la República y de la SCT. (1)

•     Plecas con los pantones  356 C (verde) y 200 C (rojo). (2)

•     Composición lineal. (3)

•     Leyenda Gobierno de la República y nombre de la autopista y tramo. (4)

Características de la Señal:

- Utilizar lámina de acero galvanizado calibre 14

- Para la estructura de soporte se debe realizar un proyecto específico, de acuerdo con las condiciones del lugar donde se va a instalar.

Su costo que incluye: todo lo que corresponde por valor de fabricación o adquisición de los letreros informativos y de todos los accesorios necesarios, cargas, descargas, transporte hasta el lugar de la obra, almacenamiento, mermas y desperdicios, colocación, montaje, limpieza y en general todo lo necesario para su correcta ejecución, los deberá considerar en los indirectos de obra de su propuesta.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-06.- BANCOS DE DEPÓSITO PARA LOS MATERIALES DE DESPERDICIO.

Para el caso de excavaciones de cortes en el terreno natural, cuando el material se desperdicie, el licitante, al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de depósito para los materiales de desperdicio, correrán por cuenta del contratista, y por lo tanto éste deberá hacer todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su utilización; incluyendo además, el acarreo del material al banco de desperdicio que elija el contratista, descarga y depósito en la forma que indique la Secretaría, por lo ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista la utilización de los bancos de depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-07.- PRESTAMOS DE BANCO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, INCLUYENDO ACARREOS.

EJECUCIÓN: El proponente deberá tener en cuenta en su proposición que los bancos para obtener materiales para utilizarse en la construcción de los terraplenes (N.CTR.CAR.1.01.009) deberán ser localizados y propuestos por el Contratista y acepte la Secretaría, debiendo considerar lo indicado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.008 y lo correspondiente al inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.01.013.

MEDICIÓN: La medición del material de préstamo de banco sin clasificar el material, incluyendo los acarreos del banco de préstamo al sitio de utilización en la obra, se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado para cada una de las diferentes capas que formen los terraplenes construidos, redondeado a la unidad.

BASE DE PAGO: Los volúmenes de préstamo de banco sin clasificar el material, por unidad de obra terminada, se pagarán al precio fijado en el Contrato para el metro cúbico compacto. Este precio incluye todo lo que corresponda por: todos los permisos requeridos de SEMARNAT, INAH, Propietario, CNA, Municipales, etc., para la explotación de los bancos de préstamo que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaría sea la adecuada para la construcción de los terraplenes, pago de regalías del préstamo de banco; servicios de laboratorio de control de calidad para elección de los bancos de préstamo, desmonte y despalme del sitio de préstamo; carga, acarreo; descarga y depósito del material de despalme en el perímetro del banco y su posterior extendido en el área explotada del banco de préstamo; extracción, remoción carga y descarga del material del préstamo; los acarreos del material aprovechable del banco de préstamo al sitio de utilización en la obra; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte de las terracerías durante las cargas y descargas.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-08.-	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN  DE TERRAPLENES Y SUBYACENTE, P.U.O.T.

INCLUYENDO ACARREOS.

EJECUCIÓN:	Se formarán y compactarán al grado que fije el proyecto, según la prueba AASHTO estándar, con material producto de excavaciones de cortes,  escalones de liga, y/ o préstamos de banco que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la nueva Normativa para Infraestructura de Transporte números N.CMT.1.01/02 para cuerpo de terraplén y N.CMT.1.02/02 para subyacente, con las características geométricas que indique el proyecto u ordene la Secretaría, formándolos en capas con espesores máximos de 30 cm. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda al Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009, lo correspondiente a los acarreos indicados en la norma N.CTR.CAR.1.01.013 y  a los bancos de materiales  N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaría.

MEDICIÓN:	La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en la capa construida,  redondeando a la  unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada será el precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto. Este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: todos los permisos requeridos de SEMARNAT, INAH, Propietario, CNA, municipales, etc., para la explotación de los bancos de terracerías y agua, regalías del préstamo de banco del material aprovechable y del desperdicio; de los bancos de préstamo que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria sea la adecuada para la construcción  del terraplén; desmonte y despalme del sitio de préstamo; carga, acarreo; descarga y depósito del material de despalme en el perímetro del banco y su posterior extendido en el área explotada del banco de préstamo; extracción, remoción, carga y descarga del material del préstamo , incluyendo regalías del banco de materiales, explotación, tratamiento, carga y acarreos desde el banco hasta el lugar de la obra; se debe incluir en el precio la compactación del terreno natural al  noventa por ciento (90%) de su P.V.S.M., según prueba AASHTO estándar, compactado; formación y compactación de los terraplenes extendiendo el material en capas; regalías de bancos de agua su extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación; en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente de la óptima; compactación de las capas al grado fijado; recorte de las cuñas de sobreancho con el extendido del material en los taludes; afinamiento de toda la sección; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua, durante las cargas y descargas, y lo correspondiente al inciso J.3.- BASE DE PAGO  de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00 e inciso G de la norma N.CTR.CAR.1.01.013 de esta Secretaría.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-09.-	FORMACION Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE, P.U.O.T. INCLUYENDO ACARREOS.

EJECUCIÓN:	Se formará y compactará la capa subrasante al 100 % de su PVSM según la prueba AASHTO estándar, con material producto de préstamos de banco que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la nueva Normativa para Infraestructura de Transporte Número N.CMT.1.03/02, con un espesor compacto de 0 a 30 cm. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00, lo correspondiente a los acarreos indicados en la norma N.CTR.CAR 1.01.013 y a los bancos de materiales  N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaría.

MEDICIÓN:	La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado en la capa construida, redondeando a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada será el precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto. Este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: todos los permisos requeridos del Propietario, CNA, municipales, etc., regalías del banco de materiales, explotación, tratamiento, carga y acarreos desde el banco hasta el lugar de la obra; para la explotación de los bancos de agua, cuya calidad a juicio de la Secretaría sea la adecuada para la construcción de la subrasante; mezclado, papeo, tendido y compactación de la capa subrasante; regalías de bancos de agua, su extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua para la compactación; en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente de la óptima; para compactación de las capas al grado fijado; recorte de las cuñas de sobreancho; afinamiento de toda la sección; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua, durante las cargas y descargas, y lo correspondiente al inciso J.3- BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.009/00 e inciso G de la norma N.CTR.CAR.1.01.013 de esta Secretaría.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-10.- ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPALMES Y MATERIALES DESPERDICIADOS DE LAS EXCAVACIONES P.U.O.T.

EJECUCIÓN:	Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría, se procederá a recargar los taludes de los terraplenes correspondientes al cuerpo nuevo, utilizando el material producto de los despalmes y excavaciones de cajas para desplante de terraplenes, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la Secretaría, distribuyendo el material en el talud del terraplén y afinando la sección.

MEDICION: 	La medición se hará en el terraplén, para el metro cúbico;  determinando los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terraplén así lo requiere, calculándolos por el método del promedio de áreas extremas. El resultado se redondeará a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso 3.01.01.005-G de las normas de construcción e instalaciones de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: remoción, carga y descarga del material producto de los despalmes depositado sobre el talud del terraplén; acarreos libres de hasta 1 km.; recargue de los taludes de los terraplenes para arroparlos conforme a lo ordenado por la Secretaría y afinamiento de los taludes.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-11.- BANCO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE.

El proponente deberá tener en cuenta en su Proposición que los bancos para obtener el material  como la piedra, la arena, el agua y otros materiales necesarios para la construcción de las estructuras, obras de drenaje y trabajos diversos, deberán ser localizados y propuestos por el Contratista y acepte la Secretaría. Deberá considerar lo correspondiente por el pago de regalías y permisos de explotación, así como todo lo correspondiente al inciso G. EJECUCION  de la norma N.CTR.CAR.1.01.008, y a las normas de las Características de los Materiales CMT para cada material a utilizar según su tipo y clasificación.

En caso de que la Secretaría, por alguna razón no acepte los bancos que se le propongan y sea necesario extraer los materiales de alguno o algunos bancos a los inicialmente considerados por el Contratista, este cambio no será motivo de modificación alguna a los precios unitarios anotados en la Relación (Forma E-7).

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-12.- CEMENTO QUE DEBERA EMPLEARSE

El contratista estará obligado a usar cemento Pórtland tipo I y en la elaboración de todo el concreto hidráulico de las diferentes resistencias especificadas, que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, a menos que el proyecto y/o la Secretaría directamente ordene el empleo de otro tipo de cemento; por lo tanto, en caso de que el contratista por convenir a sus intereses o por cualquier otra causa, llegare a utilizar otra clase de cemento diferente al antes indicado, deberá solicitar la aprobación de ésta Secretaría para el cambio, y  estará obligado a absorber por su cuenta los incrementos que por ello resulten, sin que se reflejen en los precios unitarios consignados en su proposición, y a todo lo indicado en la norma N.CMT.2.02.001/02 Calidad del Cemento Portland.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-13.- 	ACERO DE REFUERZO CON  VARILLAS DE LIMITE ELÁSTICO IGUAL O MAYOR DE 4200 Kg./CM2

EJECUCIÓN.- 	El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la Secretaría, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección y cumplir, en lo que corresponda, con lo indicado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004-02, de esta Secretaria.

MEDICIÓN.- 	La medición del acero de refuerzo para concreto hidráulico, se efectuará de acuerdo a lo indicado en el inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004-02 de esta Secretaria, tomando como unidad el kilogramo.

BASES DE PAGO.- 	La adquisición, el habilitado y colocación del acero de refuerzo para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo. Este precio incluye lo que corresponda por: adquisición, cargas, descargas y acarreos necesarios, el habilitado hasta su colocación; cortado; desperdicios; doblado; empalmes traslapados o soldados; limpieza; armado con alambre de amarre y/o puntos de soldadura y/o separadores; colocación conforme al proyecto; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-14.-	BORDILLOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: 	Los bordillos de concreto hidráulico, se construirán en el lugar que indique el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, de conformidad con las dimensiones señaladas en el anexo de “Geometría de Bordillos”. Serán de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2 y tamaño máximo de agregado de ¾”, con varillas de anclaje de15 cm.de longitud y 3/8” de diámetro a cada1.0 m.

MEDICIÓN: 	Se tomará como unidad el metro lineal de bordillo construido, redondeado a un decimal. Para la medición  también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I y H de la Norma N.CTR.CAR.1.03.007 de esta Secretaría. Para la recepción de los trabajos solo se medirán los que presenten buen alineamiento y acabados de construcción.

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada de bordillos de concreto hidráulico  colado en el lugar; se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal de bordillo terminado; de la sección transversal indicada en el proyecto; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: valor del concreto hidráulico de f’c=150 Kg./cm², considerado bajo el criterio de pago por unidad de obra terminada de acuerdo a lo indicado en el Inciso 3.01.02.026-H.10; considerando: adquisición, transporte, almacenamiento, cortado, habilitado y desperdicio del acero de refuerzo; adquisición, transporte, almacenamiento y aplicación del producto adecuado para el curado del concreto, cimbra metálica y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

COMPLEMENTO DE LA E.P.14, BORDILLOS DE CONCRETO

HIDRÁULICO DE f’c= 150 kg. /cm²  P.U.O.T.

GEOMETRÍA DE BORDILLO

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-15.-  REVESTIMIENTO DE CUNETAS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: 	Deben realizarse los trabajos correspondientes al revestimiento de cunetas con concreto hidráulico de f'c= 150 kg/cm², con tamaño máximo de ¾”, conforme a lo señalado en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003 de esta Secretaria.

Las cunetas deben de construirse con la sección geométrica indicada en el anexo “Geometría de Cunetas” y/o proyecto o indique la Secretaria, con juntas de construcción a cada 1.5 m.

MEDICIÓN: 	El revestimiento de cunetas construidas conforme al proyecto anexo “geometría de cunetas” o lo ordenado por la Secretaría, se medirá tomando como unidad el metro cubico de concreto hidráulico, con aproximación a un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I  y H de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003.

.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cubico de concreto hidráulico; este precio unitario incluye, además de lo señalado en el inciso 3.01.02.044-H.04, lo que corresponda por: valor de adquisición de los materiales requeridos, excavación y afine de la superficie, cimbra, curacreto, cargas, descargas y transportes de todos los materiales hasta el lugar de la obra y equipo requerido para las operaciones previas, mermas; desperdicios y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la correcta ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados durante los transportes, cargas y descargas.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-16.-  LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:	Se construirán de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, de tamaño máximo de agregado de  ¾”, reforzado con malla electro soldada de 6-6 de 10 x 10 cm.;  de conformidad con las dimensiones señaladas en el anexo “Geometría de Lavaderos”, en los lugares y de las dimensiones y forma que indique el proyecto; atendiendo lo que corresponda de los lineamientos indicados en el Inciso 3.01.02.044-F.04.

MEDICIÓN:	Se tomará como unidad el metro cúbico de lavadero terminado de concreto hidráulico reforzado; colocado en la obra; considerando un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso 3.01.02.026-G de las normas de Construcción e Instalaciones de esta Secretaría.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada de lavaderos de concreto hidráulico reforzado con malla electro soldada;  se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de lavadero terminado; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: lo indicado en el Inciso 0.01.02.026-H.10, excavación, afine, cimbra y la adquisición de los materiales; transporte al sitio de la obra; almacenamiento; cargas; descargas; cortes y desperdicios y colocación de la malla electro soldada de 6-6 de 10 x 10 cm., adquisición, transporte, almacenamiento y aplicación del producto adecuado para el curado del concreto y en general todo lo necesario para la correcta ejecución.

ANEXO    EP-16

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-20.-	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN  DE BASE HIDRÁULICA, INCLUYE ACARREOS.

P.U.O.T.

EJECUCIÓN: 	La base hidráulica deberá construirse utilizando material con granulometría de 1 ½” a finos, procedente  del  banco o bancos que elija el contratista y apruebe la Secretaria; deberá compactarse al cien por ciento (100%) de su PVSM determinado por la prueba AASHTO modificada (5 capas) y construirse de 30 cm. de espesor compacto, con talud 1.5:1, de acuerdo con lo señalado en el proyecto o lo ordenado por la Secretaría. Su ejecución deberá seguir todos los lineamientos indicados en el inciso G y H de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03, N.CTR.CAR.1.01.013 y N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaria.

Los materiales utilizados deberán cumplir con los requisitos de calidad establecidos en el Libro N-CMT-4-02-002/04 de esta Secretaria.

MEDICIÓN: 	La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto de formación y compactación de base hidráulica; este precio incluye lo que corresponda por: autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc. adquisición, y/o regalías del material aprovechable y de los desperdicios, desmonte, despalme, sus acarreos a la zona seleccionada como almacén provisional y posterior extendido en el área del banco de  explotación; extracción de los materiales aprovechables y del desperdicio de los bancos que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la secretaria sea la adecuada para la construcción de la base hidráulica, cualquiera que sea su clasificación; disgregado; separación y recolección de tamaños; instalaciones y desinstalaciones de la planta de tratamiento de los materiales; alimentación de la planta; cribados y desperdicio de los cribados; trituración total ; todas las cargas y las descargas de los materiales aprovechables y de desperdicio; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos y desperdicios de ellos, como para transportar los materiales aprovechables de los bancos que elija el contratista, incluyendo los acarreos a los lugares de utilización de la obra; formación de almacenamientos; permisos y regalías de explotación de bancos de agua; carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación ; operaciones de mezclado, tendido y compactado al grado fijado; reducción del volumen de compactación y en su caso por mezcla de dos (2) o más materiales; afinamiento para dar el acabado superficial de conformidad con la geometría del proyecto; los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y las descargas; y lo correspondiente considerado en el inciso J.- BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.04.002 e inciso G de la norma N.CTR.CAR.1.01.013de esta Secretaría. y en general todo lo necesario para su correcta construcción.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-21.-	SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, MODIFICADA CON POLÍMEROS SBS INCLUYE ACARREOS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:	La construcción de la carpeta de concreto asfáltico, se realizará conforme a lo señalado en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006 de esta Secretaría, de 10 cm. de espesor compacto y al 95 % de su PVSM determinado mediante la prueba MARSHALL. La mezcla será  elaborada con cemento asfáltico grado PG 76-22, en proporción aproximada de 125 kg/m3 de mezcla compacta al grado fijado y con agregados pétreos triturados totalmente y cribados a tamaños máximos de ¾”.que deberán de cumplir con los requisitos de calidad indicados en las tablas 3 y 4 de la Norma N.CMT.4.04/03.

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 1 y 2 del inciso D.1.1.1 de la Norma N.CMT.4.05.003/02.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto de carpeta al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso 3.01.03.081-G de las normas de Construcción e Instalaciones de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: La formación y compactación de la carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto, al grado de compactación indicado. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos requeridos, como autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc.; regalías, desmonte y despalme de los bancos, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco; que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria, sea la adecuada para la elaboración de la mezcla asfáltica, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares propuestos y aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración total; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos  de los materiales aprovechables y desperdicios de ellos, así como para la elaboración del concreto asfáltico; formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolos por tamaños; dosificación; calentamiento; mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos a los lugares de utilización de la obra; barrido de la base impregnada; tendido; compactación al grado fijado; formación de los chaflanes en las orillas de la carpeta y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

No incluir el cemento asfáltico grado PG 76-22, este se paga por separado

Ver en el catálogo de conceptos, forma E-7.

### ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-22.- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE ASFÁLTICA, INCLUYE ACARREOS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: La construcción de la base de concreto asfáltico, se realizará conforme a lo señalado en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08, de esta Secretaría, de 15 cm. de espesor compacto y al 95 % de su PVM, determinado mediante la prueba MARSHALL. La mezcla será  elaborada con cemento asfáltico grado PG 76-22, en proporción aproximada de 120 kg/m3 de mezcla compacta al grado fijado y con agregados pétreos triturados totalmente y cribados a tamaños máximos de 1 ½” a finos, que deberán cumplir con los requisitos de calidad indicados en las tablas 3 y 4 de la Norma N.CMT.4.04/08.

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 1 y 2 del inciso D.1.1.1 de la Norma N.CMT.4.05.003/08, para número de ejes equivalentes de diseño mayores a un millón.

El cemento asfáltico grado PG 76-22, cumplirá con lo establecido en la norma N. CMT.4.05.004/08.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto de base asfáltica al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando a la unidad.

BASE DE PAGO: La formación y compactación de la carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto, al grado de compactación indicado. Este precio 	unitario incluye lo que corresponda por: permisos requeridos, como autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc.; regalías, desmonte y despalme de los bancos, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco; que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria, sea la adecuada para la elaboración de la mezcla asfáltica, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares propuestos y aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración total; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos  de los materiales 	aprovechables y desperdicios de ellos, formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolos por tamaños; dosificación; calentamiento; mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos desde el banco a la planta y de esta a  los lugares de tendido y compactado en  la obra; barrido de la base impregnada ,adquisición 	suministro y aplicación de la  emulsión asfáltica cationica ECR-60 para riego de liga; tendido; compactación al grado fijado; formación de los chaflanes en las orillas de la carpeta y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, y lo correspondiente al inciso J.-de la norma N.CTR.CAR.1.04.006/08  e inciso G de la norma N.CTR.CAR.1.01.013  de esta Secretaria.

EP- 24.- 	FRESADO DE CARPETA EXISTENTE CON ESPESORES DE 1 A 3 CM. INCLUYE: CONTROL TOPOGRAFICO, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR  DE A 1 KM.

EJECUCIÓN:	Se realizara sobre el camino existente, un fresado enérgico de la superficie de rodamiento mediante el empleo de un equipo adecuado (Fresadora), con el cual se retirara la superficie de la carpeta existente con espesores de 1 a 3 cm. Incluyendo en el proceso el control topográfico, la carga del material y el retiro del mismo a una distancia no mayor a 1 km. Para la ejecución también podrá atenderse lo que corresponda al inciso F de la Norma N.CSV.CAR.4.02.003/03 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, (Normativa SCT).

MEDICIÓN:	La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico, recolectando el material de los trabajos de fresado de la carpeta existente a una distancia no mayor a 1 km, considerando el volumen que indique el proyecto y verificándolo de acuerdo con la sección en su forma. Para la medición también podrá atenderse lo que corresponda al inciso H de la Norma N.CSV.CAR.4.02.003/03 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, (Normativa SCT).

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cubico. Para la base de pago también podrá atenderse lo que corresponda al inciso I de la Norma N.CSV.CAR.4.02.003/03 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, (Normativa SCT). Este precio unitario incluye, lo que corresponda por: equipo requerido, y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la correcta ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados durante los transportes, cargas y descargas de los desperdicios, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-30.-   RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA P.U.O.T.

EJECUCION: El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cual deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo se le adicionará adelgazador. La pintura deberá cumplir con los requisitos de la Tabla XCIII y XCIV de la Norma 4.01.04.012 de las Normas de Calidad de los Materiales edición 1986.

La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (15 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (esferas de Vidrio) en una proporción de setecientos (700) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-D del Libro 4, Parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los materiales.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

MEDICION:   La medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenado, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la Secretaría. Este precio unitario incluye lo que corresponda por : valor de adquisición o de fabricación de los materiales requeridos para ejecutar las operaciones previas y el recubrimiento (pintura y esferas de vidrio); cargas, transportes hasta el lugar de la obra, descargas y almacenamientos; maniobras; mano de obra y equipo requerido para las operaciones previas y para el recubrimiento, con la dosificación que fije el proyecto; mermas; desperdicios; los demás materiales y operaciones necesarios para la ejecución del trabajo; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-31.-   SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS, P.U.O.T.

EJECUCION.- 	Las señales verticales se instalarán en los lugares señalados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, debiendo apegarse en cuanto a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986). El señalamiento vertical bajo será de lámina galvanizada por inmersión en caliente, cal 16 lisa, con ceja perimetral 2.54 cm., troqueladas de un solo golpe, las orejas se harán utilizando lámina galvanizada cal. 14, unidas a la señal mediante punción mecánica con un mínimo de 5 (cinco) punciones por oreja (no soldadas ni remachadas) y serán de forma trapezoidal con dimensiones  de 2” x 4” x 3/16 con una perforación ovalada al centro de ¾”x 5/8”. Las señales serán en papel reflejante grado diamante cúbico, con letras, filete y símbolo recortables en acabado grado diamante cúbico, con excepción de color negro que será en acabado serigrafico un 15% más ancho en el rasgo en este último caso (tinta), empleando exclusivamente la recomendada por el fabricante del papel reflejante.

Las señales deberán ser tratadas mediante sistemas automáticos y cámaras de lavado y deberán ir sin pintar en su parte posterior. A la parte frontal de la señal se le dará el acabado correspondiente según el tipo de señal.

Los postes sostén serán de PTR de 2” x 2” en calibre 14 y acabado galvanizado por inmersión en caliente para la señales SP y SR  de 117 x 117cm., las SIG de 56 x 300 cm., y SID-11  de 56 x 239 cm., y/o 56 x 300 cm., (una charola) y  OD-5 de 30 X 122 cm.

Se colocarán postes de PTR de 2.5” x  2.5” x 1/8 de espesor y acabado galvanizado por inmersión en caliente, para todo el señalamiento vertical bajo no indicado en el párrafo anterior.

Las perforaciones requeridas para la sujeción del señalamiento deberán realizarse previo al acabado galvanizado, lo cual será verificado por la Dependencia.

El señalamiento vertical bajo con medidas de 56 x 239 cm., 56 x 300 cm., y 86 x 300 cm., se colocará en (2 postes)

Los herrajes para la fijación de las señales, tornillos, tuercas, rondanas planas y de presión deberán ser galvanizados de acuerdo a la norma ASTM A-307 y A-325.

La cimentación del señalamiento vertical bajo será de 50 cm., como mínimo  y el relleno será  de concreto hidráulico de f’c = 100  kg./ cm2. de 25 cm. de diámetro y 70 cm. de profundidad

Para el caso de señales elevadas de una o dos banderas y puentes, los postes, estructuras o columnas serán de acero estructural H-55 ó similar y tendrán la sección suficiente para resistir los vientos de diseño para zona urbana y zona costera; los bastidores serán fabricados con Zetas calibre 12 ó cuadradas de 2x2 calibre 14, para montaje; tanto postes como bastidores contarán con placas de montaje.

Las señales elevadas serán en papel reflejante Alta Intensidad en el fondo y con letras, filete y símbolo recortables en acabado grado diamante cubico.

No se permitirá la colocación de señalamiento que presente ralladuras, oxidación, golpes, abolladuras, etc.; debiendo sustituirse dichos elementos a satisfacción del Residente de Obra de la SCT.

Nota adicional:

El licitante deberá presentar el certificado de calidad que cumpla con los                                                                                                            requisitos de la Norma ISO 9001-2000 en la fabricación del papel reflejante.

MEDICIÓN: 	La medición se hará tomando como unidad la señal del tipo, dimensiones y características ordenadas, debidamente colocada en su lugar definitivo. No se medirán las señales que no cumplan con lo estipulado o no se apeguen a lo indicado en las Normas N-CTR-CAR-1-07-005/00  señales verticales bajas y N-CTR-CAR-1-07-006/00 señales verticales elevadas de la Normativa para la Infraestructura del Transporte

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para cada señal del tipo y dimensiones ordenados por la Secretaría, ya colocada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o fabricación de las placas y postes; herrajes; protección contra oxidación y acabado estipulados; aplicación de los colores para el fondo, filete, letreros, signos o cifras correspondientes, conforme al tipo de señal y a lo ordenado por la Secretaría; aplicación del material reflejante estipulado; fijación de las placas a los postes; cargas, transportes, descargas y almacenamientos; excavaciones; elaboración del concreto para el cimiento de la resistencia especificada, incluyendo el acero de refuerzo, en su caso; mermas y desperdicios; colocación de las señales en sus lugares definitivos; maniobras; andamios; obra falsa; limpieza; en general todo lo necesario para que la obra quede terminada a satisfacción de la Secretaría, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-32.-   VIALETAS, P.U.O.T.

Las vialetas serán fabricadas con material plástico estabilizado para contrarrestar la acción de los rayos ultravioletas, con dimensiones de 10 x 10 x 2 cm., con reflejante en una cara para las de color amarillo y en una cara para las de color blanco, mediante acrílico transparente  protector de micro prismas con espesor de cuerpo plástico de 1.8 mm y un ángulo de 29 grados.

En la parte inferior la vialeta deberá ser sin perno y pegada al concreto asfáltico con adhesivo  a base de  resina epóxica (dos componentes), al colocar la vialeta con el pegamento en la superficie de rodamiento  debe quedar perfectamente limpio para una mejor adherencia de la misma. Se deberá tener cuidado que la vialeta tenga pegamento en toda su base.

### ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-34 RELLENOS CONSISTENTES EN LA COLOCACION DE MATERIALES EN  EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y EN LA PROTECCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:	Se formaran y compactaran al 95 % de su PVSM según la prueba AASHTO estándar, con material producto del banco de préstamo que cumpla con la nueva Normativa para la Infraestructura de transporte numero N.CMT.1.02/02 para la formación de subyacente, proporcionando al material la humedad adecuada, en capas no mayores de 20 cm., utilizando equipo menor para no dañar la estructura y garantizar la compactación del material contiguo  al elemento., así como lo que corresponda al inciso G.5 RELLENO de la norma N.CTR.CAR.1.03.002/00

MEDICION: 	La medición  de la formación de los materiales para rellenos con material producto del banco de préstamo se medirá tomando como unidad el metro cúbico ,a partir del terreno natural, hasta la cota de desplante  de la estructura como lo indica el proyecto y/o como lo indique la Secretaria o en la parte adyacente o lateral de los tubos de concreto hidráulico reforzado  de acuerdo al ancho de excavación indicado en lo que corresponda del inciso G.EJECUCION de la norma  N.CTR.CAR.1.03.002/00 , o  de un metro de ancho en muros de concreto de las obras de drenaje.

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de relleno de material producto de préstamo de banco, con la calidad subyacente; este precio unitario incluye lo que corresponda por: desmonte y despalme;  remoción, extracción, carga, acarreos y descarga; colocación y compactación al noventa por ciento (95%); extracción, carga, acarreo y aplicación del agua para compactación con equipo adecuado para no dañar la estructura de concreto; y los tiempos de los vehículos en los transportes durante la extracción, carga y descargas de los materiales y/o aplicación hasta el lugar de su utilización  en la obra, y a lo que corresponda del inciso J.BASE DE PAGO de la norma N.CTR.CAR.1.01.011/11.

### ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-35.-  TRABAJOS DE OBRA INDUCIDA:

Obras de protección en los ductos de Pemex, CFE reubicación de instalaciones eléctricas, reubicación de líneas hidráulicas y sanitarias.

EJECUCIÓN: Los trabajos de las obras de protección de los ductos de Pemex, se realizaran dentro del derecho de vía de Pemex por lo que deberán estar sujetos a la normativa constructiva de Pemex, debiéndose tomar las medidas de seguridad requeridas para tal fin. Consisten en descubrir el ducto mediante excavación manual, posteriormente será retirada el espesor del tubo mediante el sistema de “mapeo”. Ya que se cuente con la aprobación del personal de Pemex se procederá a  la aplicación de protección mecánica a base de ram-100 y/o similar. y posteriormente se desarrollaran trabajos de obra civil a la fecha indefinidos.

Todos los trabajos a realizar deberán contar con la supervisión y certificación, cuyo reporte final, perfectamente documentado  será  entregado a Pemex junto con los trabajos realizados mediante el acta correspondiente.

El proponente deberá considerar  ejecución de trabajos con normativa CFE, una vez que la paraestatal determine y autorice la reubicación de sus instalaciones marginales y de cruce.

El proponente deberá tener capacidad para ejecutar trabajos de tipo hidráulico y sanitario, los cuales serán determinados una vez que Comapa realice los ajustes a los proyectos proporcionados.

En la ejecución de los trabajos anteriormente descritos, independientemente  de la aplicación  de la normativa de la entidad de que se trate, deberán estar sujetos a la normativa de la SCT y las especificaciones particulares que apliquen para los conceptos que intervengan en las obras inducidas.

El proponente deberá considerar a costo directo $ 6’500,000.00, (Seis Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) más los costos indirectos, financiamiento, utilidad,  y todo lo necesario para la integración del P.U., y una vez que las entidades autoricen los proyectos de las obras de protección y/o reubicación de sus instalaciones, según sea el caso se realizaran los ajustes necesarios al presupuesto.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-37.- RETROFANTASMAS DE LÁMINA.

EJECUCIÓN: 	Los retrofantasmas, serán de lámina calibre no. 14;  con  pintura acabado automotriz y reflejante  grado diamante en doble cara; de 0.13 m x  1.00 m, con fijación atornillada(3/8” φ) a un perfil metálico, acabado galvanizado por inmersión en caliente PTR calibre 14, de 2” x 2” y 60 cm., de acuerdo al anexo EP-37 complementaria; la distribución será de acuerdo al proyecto y/o lo indicado en el párrafo OD-6 del capítulo y del manual de dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras de esta secretaria.

La cimentación del señalamiento vertical bajo será de 35 cm., y el relleno será de concreto hidráulico de f`c= 100 kg/cm2 de 25 cm. de diámetro y 45 cm. de profundidad.

MEDICIÓN: 	La medición se hará tomando como unidad el retrofantasma metálico ya colocado en el camino según lo indicado en el proyecto y/o lo indicado por la secretaria.

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el retrofantasma metálico ya colocado, este precio unitario incluye lo que corresponda por; valor de adquisición de todos los materiales necesarios; acarreos de los mismos al lugar de la elaboración; almacenamiento; instalación; elaboración de concreto con el cemento necesario, colocado; mermas y desperdicios; cargas y descargas; suministro y aplicación de pintura, papel reflejante en ambas caras y limpieza en general de la obra.

ANEXO  EP-37 RETROFANTASMA METÁLICO

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

E.P.39 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EN LA OBRA, EL EQUIPO BASICO Y PERSONAL

El concursante presentará una relación de vehículos, equipo y maquinaria, y de personal que considere básicos en sus Programas de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción y de Personal, y que se obliga a mantener en la obra durante el plazo de ejecución del contrato, de los que no procederán ningún pago adicional.

El Contratista previamente a la iniciación de los trabajos con cada ejercicio recabará el conocimiento y conformidad de la Dependencia, de la mencionada relación de vehículos, equipo, maquinaria y personal que permanecerá en la obra durante el plazo de ejecución

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-40.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS DE ESTRUCTURAS.

EJECUCIÓN:	Para llevar a cabo las demoliciones y desmantelamientos se procederá a realizar un levantamiento para determinar las medidas y secciones de cada uno de los elementos de la estructura, se deberán tomar las medidas necesarias para no dañar el resto de la estructura, así mismo deberán realizarse los desvíos que se requieran para evitar daños a terceros realizando las obras de protección necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para llevar acabo las demoliciones, debiendo cumplir con lo indicado en el inciso G de la norma N.CTR.CAR.1.02.013, el procedimiento y maniobras para llevar acabo las demoliciones y desmantelamientos deberán tener la aprobación de esta Secretaria, el material de desecho será llevado a los bancos de depósito que el contratista  haya elegido para este fin.

MEDICIÓN:	La medición se hará de acuerdo a lo considerado en el inciso E de la NORMA N.LEG.3 y la unidad consignada en el proyecto y descrita el  catálogo de conceptos forma E-7. para cada uno de los elementos conforme a lo indicado en el inciso I subíndices I.1, I.2, I.3 de la norma N.CTR.CAR.1.02.013.

BASE DE PAGO: 	El pago por unidad de obra terminada de demolición y desmantelamiento, se hará al precio fijado en el contrato para cada concepto, indicado en el proyecto y descrito en la forma E-7; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de los explosivos y sus artificios, apuntalamientos, andamios obras de protección a terceros, obras auxiliares, desmantelamiento, cargas y acarreos de todos los materiales de desperdicio producto de la demolición hasta el banco de depósito que elija el contratista, regalías y permisos por el uso de bancos de desperdicio, transportes y descargas de los materiales aprovechables, desvíos vehiculares y señalamientos con características indicados en la especificación complementaria  EC-02, así como los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales, durante las cargas y las descargas, y todo lo necesario para la correcta ejecución de estos conceptos.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP- 41.- 	PARADEROS DE AUTOBUSES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- 	En los lugares donde indique el proyecto y/o ordene la Secretaria se construirán paraderos de autobuses a base de concreto hidráulico con resistencia a la ruptura (f´c) de doscientos (200) kilogramos por centímetro cuadrado a los veintiocho (28) días; armadas con acero de refuerzo de (f’y=4200 kg/cm2), de acuerdo a proyecto tipo proporcionado por la Dependencia. Una vez construido el paradero, se deberá aplicar pintura vinílica a dos manos de acuerdo a lo ordenado por la Secretaria.

MEDICIÓN.- 	La medición se hará tomando como unidad el paradero ya construido según lo indicado en el Proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- 	El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el paradero construido; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales necesarios, acarreos de los mismos al lugar de elaboración, almacenamiento; habilitado y armado del acero de refuerzo; elaboración del concreto con el cemento necesario; colocado y curado; mermas y desperdicios; moldes; cargas y descargas; maniobras requeridas; descimbrado, resanes y acabados necesarios, aplicación de pintura vinílica a razón de 1 (un) litro para 2.5 (dos punto cinco) metros cuadrados, para dos manos, y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-47.- REGLAS GENERALES PARA LOS CONTRATISTAS, RELACIONADAS CON SEGURIDAD E HIGIENE, PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

- Objetivo.

  - Establecer las reglas generales, para preservar el medio ambiente, los entornos naturales de las zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como la integridad física del personal que interviene en los trabajos desarrollados al amparo de los Contratos de Obra Pública o de Servicios relacionados con la misma, celebrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la que en adelante se le denominará “SCT”.

- Alcance.

  - Estas reglas se refieren a:

    - Contratistas que proporcionan servicios de mantenimiento, reparación, construcción, desmantelamiento, modificación o trabajos especiales, a través de Contratos celebrados con la “SCT”.

    - Personal de la “SCT” que realiza trabajos técnicos o administrativos en el lugar en donde se desarrolla la Obra Pública.

    - Los requerimientos mínimos de seguridad que debe cumplir el personal de las Contratistas en el desarrollo de sus actividades, mecanismos de control correspondientes y las responsabilidades que debe asumir.

- Ámbito de aplicación.

  - Las disposiciones contenidas en este documento, son de aplicación general y obligatoria en las Obras Públicas y en los Servicios relacionados con las mismas, que realiza por Contrato la “SCT”.

- Definiciones.

  - Para los fines de este documento se establecen las siguientes definiciones:

    - Contratista: Cualquier persona física o moral que ejecuta trabajos al amparo de Contratos celebrados directamente con la “SCT”, o como tercero (subcontratistas).

    - Área de riesgo: Lugares donde pueden existir las condiciones siguientes:

      - Concentración de gases o vapores inflamables con posibilidad de incendio y/o explosión.

      - Procesamiento, almacenamiento, manejo o uso de gases y líquidos volátiles inflamables.

      - Almacenamiento o manejo de explosivos.

      - Instalaciones y/o equipos que operan a altas presiones y/o temperaturas.

      - Instalaciones y/o equipos en los que se manejan productos tóxicos o corrosivos.

      - Sitios donde se realicen trabajos sobre plataformas que se encuentren a más de 5.00 metros de altura o en excavaciones a más de 1.20 metros de profundidad, túneles o pozos.

      - Instalación y/o equipos que operen con alta tensión eléctrica.

    - Trabajos de riesgo: Son aquellos que se realizan en un área de riesgo o cerca de ella, con:

      - Equipo que produzca calor, flama o chispa con energía suficiente para provocar la ignición de gases, vapores, líquidos inflamables o explosivos.

      - Aquellos trabajos que por su naturaleza, las condiciones del área de trabajo y sus alrededores y/o por las sustancias manejadas, generen una condición de peligro para quienes los efectúen.

- Obligaciones y Responsabilidades.

  - Del Contratista.

    - El Contratista tiene la obligación de proporcionar servicio médico a su personal.

    - El Contratista debe proporcionar a su personal distintivos para fines de identificación (overoles o ropa de trabajo de color particular, gafete, credencial, brazalete, casco, etc.), mismos que debe portar en forma visible, durante el tiempo que permanezca en el lugar en donde se desarrollan los trabajos.

    - En caso de que los trabajos se desarrollen en áreas en operación (Hospitales, Escuelas, Oficinas Administrativas, Centros de Readaptación Social, etc.), el acceso del personal del Contratista a las instalaciones, debe ser a través de las entradas oficiales o por los lugares señalados por el Centro de Trabajo; asimismo, deberán delimitar y mantener limpia el área de trabajo y respetar invariablemente el horario de labores establecido previamente entre el Contratista y el responsable del Centro de Trabajo.

    - Las herramientas de trabajo que utilice el personal del Contratista, deben ser de acuerdo a las características técnicas y para la actividad y tipo de trabajo a desarrollar. El Contratista tiene la obligación de verificarlas periódicamente en su funcionamiento, a fin de proporcionarles el mantenimiento adecuado y, en su caso, sustituir aquellas que hayan perdido sus características técnicas o físicas; asimismo, deberá proporcionar a su personal, de acuerdo con la naturaleza de su trabajo, cinturones porta herramienta, así como bolsas o cajas para el transporte y almacenamiento de las herramientas.

    - De las medidas preventivas generales.

      - El Contratista debe instruir a su personal, acerca del contenido y cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas en este documento.

      - Está estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier tipo de fuego, sin autorización del Residente de Obra por parte de la “SCT”.

      - Está estrictamente prohibido portar armas de cualquier tipo dentro de las áreas de trabajo.

      - Está estrictamente prohibido introducir bebidas embriagantes o drogas a las áreas de trabajo, así como entrar a dichas áreas bajo el efecto de las sustancias antes mencionadas.

      - El incumplimiento o violación por parte del Contratista a las Reglas de Seguridad establecidas, será causa para la aplicación inmediata de sanciones y/o medidas administrativas disciplinarias por parte de la “SCT”.

      - El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales aplicables (Federales, Estatales y Municipales), en materia de protección ambiental y seguridad industrial.

      - El Contratista debe cumplir las disposiciones adicionales que el Centro de Trabajo, en su caso, especifique para la prevención y control de riesgos, a través del personal encargado de la supervisión por parte de la “SCT”.

    - Del equipo de protección personal.

      - El contratista tiene la obligación de proporcionar a su personal, la ropa y equipo de protección personal adecuados (overoles o ropa de trabajo de color particular, casco, calzado industrial, anteojos de seguridad, tapabocas, etc.), para llevar a cabo las diferentes labores en el desarrollo de las Obras Públicas.

      - El Contratista es responsable de que su personal utilice correctamente el equipo de protección respiratorio necesario, cuando se desarrollen trabajos en recipientes, registros de drenaje, tanques de almacenamiento, etc.

      - El contratista debe cumplir con las disposiciones tendientes a proteger debidamente a su personal, en aquellos trabajos que se efectúen en altura, para lo cual debe utilizar andamios, barandales o escaleras, revisándolas para certificar que las condiciones de armado o construcción sean adecuadas; asimismo, deberá supervisar que su personal utilice los cinturones de seguridad y cables de vida, requeridos para asegurar la integridad física de los mismos.

    - De las instalaciones sanitarias y de confort.

      - El área que se determine para que el Contratista instale sus oficinas o almacenes, debe estar identificada y contar con servicios sanitarios para su personal (letrinas móviles), extintores contra fuego y mantenerse limpia y ordenada.

      - El Contratista tiene la obligación de conservar permanentemente los servicios sanitarios destinados a su personal, en condiciones de uso e higiénicas.

      - El Contratista debe contar con un botiquín de primeros auxilios en el lugar de trabajo, con el fin de tratar lesiones leves que pudieran ocurrirle a su personal.

      - El Contratista tiene la obligación de suministrar agua potable a sus trabajadores.

      - El Contratista debe observar las disposiciones de orden y limpieza, con el objeto de mantener en óptimas condiciones el lugar de trabajo; por consiguiente se considerará como no terminada la Obra, hasta en tanto el Contratista entregue el lugar limpio de escombros, basura, contaminación, etc.; el tiempo que utilice el Contratista en el cumplimiento de esta disposición, correrá por su cuenta.

      - Es obligación del Contratista controlar la basura y los desperdicios que se generen en el área de trabajo, de manera que no afecten la salud del personal que labora en dicho lugar.

    - Del transporte y manejo de materiales peligrosos.

      - Los cilindros de oxígeno y acetileno utilizados para trabajos de corte y soldadura, por ningún motivo deben permanecer en el interior de lugares cerrados carentes de ventilación, asimismo, deben estar siempre en posición vertical y ser manejados con todo cuidado según lo indica la propia norma del proveedor.

    - De los accidentes e incidentes de trabajo.

      - El Contratista asume totalmente la responsabilidad de los accidentes, lesiones o daños a su personal, instalaciones o equipos, así como a los de la “SCT”, cuando éstos se motiven como consecuencia de los trabajos que directamente realiza el Contratista.

    - De la Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales.

      - El Contratista se obliga a contribuir a que el comportamiento de su personal, sea ejemplar con la comunidad en la que se desarrolle la Obra.

      - El equipo móvil del Contratista, que incluye la maquinaria pesada, deberá operarse de manera que cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua existentes en el sitio de la Obra.

      - No se permite el uso, tránsito, estacionamiento o lavado de equipo móvil en lechos de quebrada u otros sitios distintos al área de trabajo, a menos de que sea estrictamente necesario y con autorización previa del Residente de la Obra por parte de la “SCT”.

      - El aprovisionamiento de combustible deberá realizarse en forma tal que no contamine los suelos o cuerpos de agua. La ubicación de los patios para estas operaciones, deberá ser aislada de cursos de agua. En caso de que se contaminen los suelos, los desechos deberán ser retirados y tratados.

      - El lavado, lubricación y cambios de aceite del equipo móvil, deberá hacerse periódicamente en talleres debidamente establecidos y autorizados. De ser necesario el cambio de aceite y grasa del equipo móvil en el área de trabajo, se deberá tener cuidado de no verter aceite o grasa en el suelo y, el aceite de desecho, deberá almacenarse en recipientes cerrados herméticamente. En caso de que se contaminen los suelos, los desechos deberán ser retirados y tratados.

      - El Contratista deberá mantener en buen estado de funcionamiento todo su equipo móvil, con el objeto de evitar fugas de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos, cursos de agua, aire u organismos.

      - Se prohíbe en el lugar de los trabajos y en el área circundante al mismo, la caza, consumo, transporte o tenencia de ejemplares de fauna silvestre.

      - El Contratista debe asegurarse que la destrucción o tala de la vegetación, sea la mínima necesaria para realizar los trabajos contratados. Los residuos de tala, desmonte o rocería, no deben llegar a los cursos de agua, éstos deben ser apilados de tal forma que no causen desequilibrios a las condiciones del área.

      - Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso temporal de un cuerpo de agua, y éstos no se requieran en un futuro, el curso abandonado o el paso, deberá ser restaurado por el Contratista a sus condiciones originales.

      - Las gravas o material de arrastre no deben ser removidas del lecho de los ríos, arroyos, playas, lagos o lagunas, excepto en las zonas

      - específicamente aprobadas por las autoridades gubernamentales, como fuente de materiales.

      - El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos o concreto fresco y, en general residuos sólidos, no tengan como receptor final el lecho de cursos de agua.

    - De los Entornos Naturales de Zonas, Monumentos y Vestigios Arqueológicos, Históricos y Artísticos, el Contratista se obliga a tener en cuenta las siguientes recomendaciones, relacionadas con la protección de los recursos arqueológicos, históricos y culturales:

      - No permitir la destrucción de los restos arqueológicos y artefactos encontrados.

      - Evitar la publicidad para prevenir el saqueo o alteración del sitio.

      - Suspender temporalmente la Obra en el sitio, dando aviso al Residente de la Obra por parte de la “SCT”, y comunicarse de inmediato con las autoridades competentes.

  - De la “SCT”.

    - Generales.

La “SCT” no se responsabiliza de los daños por incendio, robo o fenómenos naturales que ocurran en las instalaciones, equipos o materiales del Contratista.

6..- MEDICIÓN: NO APLICA

7.- BASE DE PAGO: El costo correspondiente e estas Medidas de protección deberá considerarse dentro de los costos indirectos de la obra.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP 1.04.004/00.- MATERIALES ASFÁLTICOS EN RIEGOS DE IMPREGNACIÓN.

EJECUCIÓN: Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma       N.CTR.CAR.1.04.004/00.

MEDICIÓN: 	Se hará tomando como unidad los litros sobre el metro cuadrado (lts/m2) de material asfaltico aplicado en riego de impregnación, de acuerdo a la dosificación del material asfáltico establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaria, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por litro sobre metro cuadrado (lts/m2) de material asfáltico aplicado en riego de impregnación, aplicándose en proporción de 3.0 lts. para los taludes y 1.5 lts. para la superficie, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción del material asfáltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino,  carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicara el riego; protección de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfáltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depósito del material del material asfáltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfáltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-06.C.- DESPALMES DESPERDICIANDO EL MATERIAL DE CORTES Y DESPLANTE DE TERRAPLENES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (INCLUYE ACARREOS Y SOBREACARREOS).

EJECUCIÓN:

Despalme del sitio de los cortes y de las áreas de desplante de los terraplenes se ejecutara cuando sea necesario, en los tramos de Terracerías compensadas, antes de iniciar la construcción de los mismos  removiendo los materiales inadecuados hasta la profundidad fijada (0.30 m.); el despalme deberá haberse terminado dentro de los (500) quinientos metros contiguos adelante de cada frente de ataque de las Terracerías. El material producto del despalme se colocara en el lugar que indique la Secretaria. El despalme se ejecutara solamente en material A.

MEDICIÓN:

Para los  volúmenes producto del despalme de cortes y del despalme para desplante de terraplenes se consideraran los volúmenes que indique el proyecto, haciendo las modificaciones por cambios autorizados por la Secretaria y se medirán tomando como unidad el m3 sin abundamiento y redondeado a la unidad.

BASE DE PAGO:

El despalme de cortes y/o el despalme para el desplante de terraplenes se pagaran a los precios fijados en el contrato para el m3 de material A. estos precios unitarios incluyen lo que corresponde por extracción; remoción; acarreo libre; deposito del material de desperdicio en los sitios que fije el proyecto;  incluye acarreos y sobre acarreos.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-06.B.-     EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE; EN AMPLIACIONES EN CORTES; EN REBAJES DE CORONA Y/O DE TERRAPLENES    EXISTENTES, ESCALONES DE LIGA, EXTRACCION DE DERRUMBES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (INCLUYE ACARREOS Y SOBRE ACARREOS).

EJECUCIÓN:

Las excavaciones en los cortes se ejecutaran de manera que permita el dren natural del corte, cuyos materiales obtenidos se emplearan en la formación de terraplenes o se desperdiciaran como lo indica el proyecto; al hacer los cortes particularmente cuando se utilicen explosivos, se evitara hasta donde sea posible aflojar el material en los taludes más allá de la superficie teórica fijada en el proyecto. En caso de no ser así o de que existan defectos de construcción todo el material que se derrumbe o se encuentre inestable en los taludes será removido, la excavación se hará hasta 20 cm. Debajo de la subrasante de proyecto para formar la cama no debiendo quedar salientes de roca de más  de 15 cm. En casos especiales la secretaria podrá aumentar o disminuir la profundidad de la sobre excavación.

MEDICIÓN:

Las excavaciones se medirán tomando como unidad el m3 sin considerar abundamiento redondeado a la unidad

BASE DE PAGO:

los volúmenes de cortes, los adicionales excavados debajo de la subrasante, los de ampliación de cortes, los resultantes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes y de escalones de liga, se pagaran a los precios fijados en el contrato para el m3 para los materiales A, B y C, estos precios unitarios incluyen lo que corresponda a: extracción, remoción y carga del material, descarga del material para la formación de terraplenes; descarga y deposito del material de desperdicio en los sitios que indique el proyecto; afinamiento de los cortes, sobreacarreo de los materiales de desperdicio y aprovechables para la construcción de terraplenes, incluye acarreos y sobre acarreos.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-12.A.-  ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, PUOT.

| EJECUCION: | Se construirán con el diámetro y en los lugares que señale el proyecto y/o ordene la Secretaría, Utilizando tubos de concreto de f’c= 280 kg/cm2, así como las excavaciones serán conforme a lo establecido en el proyecto y/o aprobado por la Secretaría; en su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda a la cláusula G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.002/00 de esta Secretaría. Los tubos que se emplean en la construcción de las alcantarillas deberán cumplir con lo establecido en el proyecto y/o lo indicado en las normas de calidad de la SCT. |
| --- | --- |
| MEDICION : | Se tomará como unidad el metro de alcantarilla terminada, medida sobre el eje longitudinal de la alcantarilla, según su tipo; considerando un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.03.002 de esta Secretaría. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro de Alcantarilla terminada; este precio incluye: los trabajos necesarios para demoler los muros de cabeza existentes, retiro de los tubos de concreto existentes, carga, descarga y acarreo al banco de desperdicio del material producto de la demolición y de las alcantarillas tubulares a remplazar y todo lo indicado en la Cláusula J.3 de la Norma N-CTR-CAR-1-03-002 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. |

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-06.A.-	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, CUALESQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN Y PROFUNDIDAD, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: CUANDO EL MATERIAL SE UTILICE PARA EL RELLENO.

EJECUCIÓN: 	En la excavación para estructuras se considerará lo correspondiente a la cláusula G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.007  de esta Secretaria

La excavación se efectuará de acuerdo a las dimensiones y niveles establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

MEDICIÓN: 	La excavación se medirá tomando como unidad el metro cúbico de excavación para estructura terminada, según su tipo, con aproximación a un décimo (0,1), considerando los volúmenes que indique el proyecto, con las modificaciones en más o menos que sean autorizadas por la Secretaría.

BASE DE PAGO:	Cuando la excavación para estructuras se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Cláusula I de esta Norma, se pagará de la siguiente manera:

La excavación se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de excavación para estructuras terminada, según su tipo y todo lo indicado en la Cláusula J  de la norma N.CTR.CAR.1.01.007  de esta secretaria.

EP-42.-  PASO INFERIOR PEATONAL CON RAMPAS:

EJECUCIÓN.-	En los lugares donde indique el proyecto y/o ordene la Secretaria se construirán pasos inferiores peatonales a base de zapatas, pilas, columnas, trabes (de acero y/o concreto) y rampas de acceso, de concreto hidráulico con resistencia a la ruptura f´c = 250 kg/cm. a los veintiocho (28) días; armados con acero de refuerzo de (f’y=4200 kg/cm2 de acuerdo a proyecto tipo proporcionado por la Dependencia.

MEDICIÓN.- 	La medición se hará tomando como unidad el paso inferior peatonal ya construido según lo indicado en el Proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.-

El proponente deberá considerar a costo directo $ 3’560,000.00, (Tres Millones Quinientos Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.), por paso inferior peatonal más los costos indirectos, financiamiento, utilidad,  y todo lo necesario para la integración del P.U., y una vez que las entidades autoricen los proyectos de las obras del paso inferior, se realizaran los ajustes necesarios al presupuesto.

# Text boxes

TRAMO ENTRONQUE SOTO LA MARINA

CROQUIS DE LETRERO INFORMATIVO

0.08 m

0.07 m

Concreto hidráulico de f’c=150 Kg/cm² y T.M.A. ¾”

Varilla Ø 3/8”

@ 1 m

0.10 m

0.16 m

0.12 m

Área de sección = 0.0156 m2

S

Concreto Hidráulico de 150 Kg./cm2 y Tamaño Máximo de Agregado de ¾”

.

Concreto hidráulico de 150 Kg./cm2 y Tamaño Máximo de Agregado de ¾”.