SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. TAMAULIPAS

LICITACION NÚMERO: LO-009000999-N399-2013

OBRA: TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, SEÑALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE LA CARRETERA TAMPICO – ALTAMIRA, TRAMO: AV. MONTERREY, SUBTRAMO: KM. 1+880 AL KM. 7+380, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

RELACION DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

| NUMERO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
|  | GENERALIDADES |
| EP-01 | OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. |
| EP-02 | PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |
| EP-03 | DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACION Y SUS APENDICES. |
| EP-04 | VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA. |
| EP-05 | LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA (SEÑAL DIAGRAMATICA) |
| EP-06 | BANCO DE DEPÓSITO PARA LOS MATERIALES DE DESPERDICIO |
| EP-07 | PRESTAMOS DE MATERIAL COMPENSADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, INCLUYENDO ACARREO |
| EP-08 | BANCO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE |
| EP-09 | CEMENTO QUE DEBERÁ EMPLEARSE |
| EP-10 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CON VARILLAS DE LÍMITE ELASTICO IGUAL O MAYOR A 4,200 KG/CM2, P.U.O.T. |
| EP-11 | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EN LA OBRA, EL EQUIPO BÁSICO Y PERSONAL. |
| EP-12 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y SUBYACENTE, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T. |
| EP-13 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T. |
| EP-14 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE LÍMITE ELASTICO IGUAL O MAYOR A 4,200 KG/CM2, P.U.O.T. |
| EP-15 | DESPALME DEL TERRENO, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T. |
| EP-16 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE HIDRÁULICA, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T. |
| EP-17 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T. |
| EP-18 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T. |
| EP-19 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN DESVIOS Y CAMINOS DE ACCESO, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T. |
| EP-20 | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA TIPO ALQUIDAL, P.U.O.T. |
| EP-21 | SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS, P.U.O.T. |
| EP-22 | VIALETAS, P.U.O.T. |
| EP-23 | RELLENOS CONSISTENTES EN LA COLOCACION DE MATERIALES EN EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y EN LA PROTECCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T. |
| EP-24 | INDICADORES DE ALINEAMIENTO METALICO, P.U.O.T. |
| EP-25 | MATERIALES ASFÁLTICOS EN RIEGOS DE IMPREGNACIÓN |
| EP-26 | PARAPETOS DE ACERO, P.U.O.T. |
| EP-27 | TERRAPLENES DE ACCESO CONSTRUIDOS CON MATERIAL DE LOS BANCOS DE PRESTAMO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE ACARREO. |
| EP-28 | APROCHES PARA ESTRUCTURAS |
| EP-29 | FORMACIÓN DE PEDRAPLEN, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T. |
| EP-30 | FORMACIÓN DE CAPA DRENANTE, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T. |
| EP-31 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS DE OBRA Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS |
| EP-32 | PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES EN ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS |
| EP-33 | OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE CONTAR CON UN LABORATORIO DE CAMPO PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD DE OBRA EJECUTADA Y PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO. |
| EP-34 | DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIÓN |
| EP-35 | REGLAS GENERALES PARA LOS CONTRATISTAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD E HIGIENE, Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES |
| EP-36 | CONCRETOS HIDRÁULICOS Y CICLOPEOS UTILIZADOS EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, ADQUIRIDOS O FABRICADOS DEL MATERIAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE ACARREO. |
| EP-37 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLEN AL 90% CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES APROVECHABLE, NO INCLUYE SOBREACARREOS, P.U.O.T. |
| EP-38 | ESCARIFICACIÓN, DISGREGADO, ACAMELLONADO Y RECOMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 90%, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T. |
| EP-39 | CONSTRUCCIÓN DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T. |
| EP-40 | FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T. |
| EP-41 | MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRITURACIÓN UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA. |

PROPOSICION DE CLAUSULAS EN LAS BASES DE LICITACION

El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenará su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada con lo que corresponda a lo indicado en las presentes bases de licitación. El Contratista al que le sea otorgada la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma, deberá comunicar a esta Secretaría el Currículum Vitae de la empresa y su personal que pretenda emplear para el control mencionado anteriormente, con el objeto de que la misma determine si tiene la capacidad necesaria para ello; en caso contrario deberá proponer a otra que sea calificada positivamente, sin que esto implique que representaré apoyo para solicitar algún pago adicional.

En el caso que determine llevar el control anterior con elementos propios, deberá presentar la relación y el organigrama del personal por emplear y experiencia del mismo, a fin de que sea sancionado por la Dependencia.

GENERALIDADES

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-01.- OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices como a lo dispuesto en la Sección 5 de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que podrá ser causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-02.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCION.-En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada, el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación.

Conceptos:

En lo que corresponde a excavaciones de cortes Norma N.CTR.CAR.1.01.003/00  escalones de liga Norma N.CTR.CAR.1.01.004/00,  y adicionales abajo de la subrasante, de ampliación de cortes, de afinamiento rebajes de la corona de cortes y/o de terraplenes existentes Norma N.CTR.CAR.1.01.006/00, de abatimiento de taludes, Norma N.CTR.CAR.1.01.014/00   y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas,  Norma N.CTR.CAR.1.01.015/00   por unidad de obra terminada, sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue:

1.- Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre: descarga del material para la formación de terraplenes; y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A)

b).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B)

c).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C)

d).- En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de los cortes.

e).- Con los costos obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

2.- Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreos al banco de desperdicio; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A)

b).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B)

c).- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C)

d).- En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo en su caso, su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

e).- Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

Se hace notar que el proponente al considerar la clasificación promedio para todo el tramo objeto de la licitación, tomo en cuenta todas las condiciones que pueden influir en ellos y que los datos asentados en el proyecto y/o pliego de requisitos, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y otras características, los ha proporcionado la Secretaría únicamente como orientación a título informativo. En consecuencia, queda bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del Contratista en cuanto a los precios unitarios., y lo que corresponda en el inciso G. EJECUCION de la Norma N.CTR.CAR.1.01.003/00, inciso F.-EJECUCION de la Norma N.CTR.CAR.1.01.004/00, inciso F.-EJECUCION de Norma N.CTR.CAR.1.01.006/00, inciso F.- EJECUCION  de la Norma N.CTR.CAR.1.01.014/00, inciso G.-EJECUCION de la Norma N.CTR.CAR.1.01.015/00, Normas de construcción de carreteras de esta Secretaria.

MEDICION. Se tomara como unidad el metro cubico de excavación, según su tipo y ejecución, terminado, con aproximación a la unidad, y a lo considerado en lo que corresponda de los incisos:

I.1.- MEDICION de la Norma N.CTR.CAR.1.01.003/00, inciso H.- MEDICION de la Norma N.CTR.CAR.1.01.004/00, inciso F.-MEDICION de Norma N.CTR.CAR.1.01.006/00, inciso F.- MEDICION de la Norma N.CTR.CAR.1.01.014/00, inciso I.- MEDICION de la Norma N.CTR.CAR.1.01.015/00, Normas de construcción de carreteras de esta Secretaria.

BASE DE PAGO. Cuando se contrate a precio unitario por unidad de obra terminada, se pagara al precio unitario fijado en el contrato, para el metro cubico de excavación, terminado y a todo lo que corresponda de los incisos para cada caso, inciso J.-BASE DE PAGO de la Norma N.CTR.CAR.1.01.003/00, inciso I.-BASE DE PAGO de la Norma N.CTR.CAR.1.01.004/00, inciso I.-BASE DE PAGO de Norma N.CTR.CAR.1.01.006/00, inciso I.-BASE DE PAGO de la Norma N.CTR.CAR.1.01.014/00, e inciso J.- BASE DE PAGO de la Norma N.CTR.CAR.1.01.015/00, Normas de construcción de carreteras de esta Secretaria.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-03.- DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACION Y SUS APENDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios que proponga para los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-04.- VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA.

El Contratista deberá incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un vídeo digital en formato MPG y en CD, con tomas del desarrollo de construcción de la obra, durante las etapas de Terracerías, drenaje y pavimento ya sea flexible ó rígido, con una duración total de 1 (una) hora, con información editada propia de la carretera y de la integración de la obra con el medio que la rodea, misma que obtendrá de diversas fuentes como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante el desarrollo de la obra, se realizarán toma terrestre y aérea, enfatizando las actividades de la pavimentación (desde el proceso de obtención de los materiales pétreos, la fabricación del concreto asfáltico o hidráulico, su colocación hasta la terminación total de esta actividad). Se entregará una copia de dicho vídeo a la mitad de la obra para su revisión y correcciones en el Centro SCT y en la Dirección General de Carreteras, de igual forma un segundo vídeo de la parte restante de la obra, para que ambas partes formen un vídeo completo en el formato antes mencionado, una vez concluido el vídeo, éste se entregará en 5 (cinco) juegos en el Centro SCT y en la Dirección General de Carreteras, para dar recibido el trabajo; el costo total correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-05.- LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA (SEÑAL DIAGRAMATICA)

EJECUCIÓN: Se fabricaran letreros informativos de obra que se colocaran al inicio y al final del tramo, en los lugares que ordene la propia Secretaría.

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos lugares que le indique la Dependencia en el tramo, un “Letrero Informativo de la Obra” con las dimensiones indicadas a continuación y con la leyenda que oportunamente se le proporcione.

Cada letrero se formará con un bastidor de tubo de acero estructural A-36 de 3”, 4”, 6” de diámetro, espesor de 11mm cedula 80, el área de aplicación del escudo estará formado por un semicírculo de tubo de acero estructural A-36 de 3” de diámetro, espesor de 11mm cedula 80 y lámina de acero galvanizada calibre 12, de acuerdo al croquis que se anexa a esta especificación particular.

- Medidas de la señal: 2.44 metros x 4.88 metros

- Lámina de acero galvanizada calibre 12

- Impresa con tintas para exteriores (protección UV).

MEDICIÓN: la señal será colocada conforme al proyecto y/o lo ordenado por la Secretaria, la medición se hará tomando como unidad la pieza colocada.

BASES DE PAGO: el pago por unidad de obra terminada será el precio fijado en el contrato por pieza colocada; este precio unitario incluye: todo lo que corresponde por: valor de fabricación o adquisición de los letreros informativos y de todos los accesorios necesarios, cargas, descargas, transporte hasta el lugar de la obra, almacenamiento, mermas y desperdicios, colocación, montaje, limpieza y en general todo lo necesario para su correcta ejecución, los deberá considerar en los indirectos de obra de su propuesta.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-06.- BANCOS DE DEPÓSITO PARA LOS MATERIALES DE DESPERDICIO.

Al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de depósito para los materiales de desperdicio, correrán por cuenta del contratista, y por lo tanto éste deberá hacer todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su utilización; ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista la utilización de los bancos de depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-07.- PRESTAMOS DE MATERIAL COMPENSADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, INCLUYE ACARREO.

EJECUCIÓN: El proponente deberá tener en cuenta en su proposición que los materiales para utilizarse en la construcción de los terraplenes cumplan con la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 deberán ser seleccionados por el Laboratorio de Control de Calidad y propuestos por el Contratista y aceptados por la Secretaría, debiendo cumplir con lo indicado en el inciso G.4.5 de la Norma N.CTR.CAR.1.01.003/00 y previendo los medios necesarios para los acarreos desde la zona de corte hasta el lugar de utilización en la obra.

MEDICIÓN: La medición del material aprovechable producto de los cortes sin clasificar el material, se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado para cada una de las diferentes capas que formen los terraplenes construidos, redondeando a la unidad.

BASE DE PAGO: Los volúmenes de los cortes de los materiales aprovechables sin clasificar el material, por unidad de obra terminada, se pagarán al precio fijado en el Contrato para el metro cúbico compacto. Este precio incluye todo lo que corresponda por: selección de los materiales cuya calidad a juicio de la Secretaría sea la adecuada para la construcción de los terraplenes; carga, acarreo, descarga y depósito del material en el perímetro del corte y al lugar mismo de utilización de la obra; se debe incluir en el precio la compactación del terreno natural al 90% (noventa por ciento) de su P.V.S.M. según prueba AASHTO estándar, compactado; formación y compactación de los terraplenes extendiendo el material en capas; regalías de bancos de agua para su extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte de las terracerías durante las cargas y descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-08.- BANCO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE.

El proponente deberá tener en cuenta en su proposición que los bancos para obtener el material como la piedra, la arena, el agua y otros materiales necesarios para la construcción de terracerías, las estructuras, obras de drenaje y trabajos diversos, deberán ser localizados y propuestos por el Contratista y aceptados por la Secretaría. Deberá considerar lo correspondiente por el pago de regalías y permisos de explotación, así como todo lo correspondiente al inciso G.EJECUCIÓN de la Norma N.CTR.CAR.1.01.008/008, y a las Normas de las Características de los Materiales CMT para cada material a utilizar según su tipo y clasificación.

En caso de que la Secretaría, por alguna razón no acepte los bancos que se le propongan y sea necesario extraer los materiales de alguno o algunos bancos a los inicialmente considerados por el Contratista, este cambio no será motivo de modificación alguna a los precios unitarios anotados en la relación (Forma E-7).

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-09.- CEMENTO QUE DEBERÁ EMPLEARSE.

El contratista estará obligado a usar cemento Portland tipo I y en la elaboración de todo el concreto hidráulico de las diferentes resistencias especificadas, que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, a menos que el proyecto y/o la Secretaría directamente ordene el empleo de otro tipo de cemento; por lo tanto, en caso de que el contratista por convenir a sus intereses o por cualquier otra causa, llegare a utilizar otra clase de cemento diferente al antes indicado, deberá solicitar la aprobación de ésta Secretaría para el cambio, y  estará obligado a absorber por su cuenta los incrementos que por ello resulten, sin que se reflejen en los precios unitarios consignados en su proposición, y a todo lo indicado en la norma N.CMT.2.02.001/02 Calidad del Cemento Portland.

ESPECIFICACION   PARTICULAR

EP-10.- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO CON  VARILLAS DE LIMITE ELASTICO IGUAL O MAYOR DE 4200 KG/CM2, P.U.O.T.

EJECUCION: El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la Secretaria, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección y cumplir, en lo que corresponda, con el inciso G y H de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004/02 de esta Secretaria.

MEDICION: La medición del acero para concreto hidráulico se efectuara de acuerdo a lo indicado en el inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004/02  de esta Secretaria, tomando como unidad el kilogramo.

BASE DE PAGO: La adquisición, el habilitado y colocación del acero de refuerzo para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se pagara al precio fijado en el contrato para el kilogramo. Este precio incluye lo que corresponda por: adquisición, cargas, descargas, acarreos necesarios del almacén hasta su colocación; cortado, desperdicios, doblado, empalmes traslapados o soldados, limpieza, armado con alambre quemado y/o puntos de soldadura, separadores y/o calzado, y todo lo necesario para la colocación conforme al proyecto, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y a lo que corresponda del inciso J.- BASE de PAGO de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004/02  de esta Secretaria.

ESPECIFICACION   PARTICULAR

EP-11.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EN LA OBRA, EL EQUIPO BÁSICO Y PERSONAL.

El concursante presentará una relación de vehículos, equipo y maquinaria, y del personal que considere básicos en sus programas de utilización de maquinaria y equipo de construcción y de personal, y que se obliga a mantener en la obra durante el plazo de ejecución del contrato, de los que no procederá ningún pago adicional.

El contratista previamente a la iniciación de los trabajos con cada ejercicio recabará el conocimiento y conformidad de la Dependencia, de la mencionada relación de vehículos, equipo, maquinaria y personal que permanecerá en la obra durante el plazo de ejecución.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-12.- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y SUBYACENTE, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: Se formarán y compactarán al grado que fije el proyecto, según la prueba AASHTO estándar, con material producto de excavaciones de cortes, escalones de liga, y/ o préstamos de banco que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la nueva Normativa para Infraestructura de Transporte norma N.CMT.1.01/02 para cuerpo de terraplén y norma N.CMT.1.02/02 para subyacente, con las características geométricas que indique el proyecto u ordene la Secretaría, formándolos en capas con espesores máximos de 30 cm. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda al inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009, lo correspondiente a los acarreos indicados en la Norma N.CTR.CAR.1.01.013 y a los bancos de materiales Norma N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaría.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en la capa construida, redondeando a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada será el precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto. Este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: todos los permisos requeridos de SEMARNAT, INAH, Propietario, CNA, municipales, etcétera, para la explotación de los bancos de terracerías y agua, regalías del préstamo de banco del material aprovechable y del desperdicio; de los bancos de préstamo que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria sea la adecuada para la construcción del terraplén; desmonte y despalme del sitio de préstamo; carga, acarreo; descarga y depósito del material de despalme en el perímetro del banco y su posterior extendido en el área explotada del banco de préstamo; extracción, remoción, carga y descarga del material del préstamo, incluyendo regalías del banco de materiales, explotación, tratamiento, carga y acarreos desde el banco hasta el lugar de la obra; se debe incluir en el precio la compactación del terreno natural al 90% (noventa por ciento) de su P.V.S.M., según prueba AASHTO estándar, compactado; formación y compactación de los terraplenes extendiendo el material en capas; regalías de bancos de agua su extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación; en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente de la óptima; compactación de las capas al grado fijado; recorte de las cuñas de sobreancho con el extendido del material en los taludes; afinamiento de toda la sección; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua, durante las cargas y descargas, y lo correspondiente al inciso J.3.- BASE DE PAGO de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00 e inciso G de la norma N.CTR.CAR.1.01.013 de esta Secretaría.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-13.- FORMACION Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: Se formará y compactará la capa subrasante al 100% de su P.V.S.M. según la prueba AASHTO estándar, con material producto de préstamos de banco que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la nueva Normativa para Infraestructura de Transporte Número N.CMT.1.03/02, con un espesor compacto de 0 a 30 cm. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda del inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00, lo correspondiente a los acarreos indicados en la norma N.CTR.CAR 1.01.013 y a los bancos de materiales  de la Norma N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaría.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado en la capa construida, redondeando a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada será el precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto. Este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: todos los permisos requeridos del Propietario, CNA, municipales, etcétera, regalías del banco de materiales, explotación, tratamiento, carga y acarreos desde el banco hasta el lugar de la obra; para la explotación de los bancos de agua, cuya calidad a juicio de la Secretaría sea la adecuada para la construcción de la subrasante; mezclado, papeo, tendido y compactación de la capa subrasante; regalías de bancos de agua, su extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua para la compactación; en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente de la óptima; para compactación de las capas al grado fijado; recorte de las cuñas de sobreancho; afinamiento de toda la sección; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua, durante las cargas y descargas, y lo correspondiente al inciso J.3- BASE DE PAGO de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 /00 e inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.013 de esta Secretaría.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-14.- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO CON  MALLA ELECTROSOLDADA DE LIMITE ELASTICO IGUAL O MAYOR DE 4200 KG/CM2, P.U.O.T.

EJECUCION: El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la Secretaria, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras  o cualquier otra substancia extraña y deformaciones de la sección y cumplir, en lo que corresponda, con el inciso G.1 y H. de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004/02  de esta Secretaria.

MEDICION: La medición del acero para concreto hidráulico  se efectuara de acuerdo a lo indicado en el inciso I.MEDICION de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004/02  de esta Secretaria, tomando como unidad el metro cuadrado.

BASE DE PAGO: La adquisición, el habilitado y colocación del acero de refuerzo para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se pagara al precio unitario fijado en el contrato para el metro cuadrado habilitado y colocado, según su tipo. Este precio incluye lo que corresponda por: adquisición, mermas y desperdicios de la malla,, conforme lo indique el proyecto o la secretaria, cargas, descargas, acarreos necesarios del almacén hasta su colocación; cortado,  doblado, empalmes traslapados o soldados, limpieza, armado con alambre quemado y/o puntos de soldadura, separadores y/o calzado, y todo lo necesario para la colocación conforme al proyecto, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas. Y lo que corresponda al inciso J.BASE DE PAGO de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004/02  de esta Secretaria.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-15.- DESPALME DEL TERRENO, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: El despalme es la remoción del material superficial del terreno, de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, con objeto de evitar la mezcla del material de las terracerías con materia orgánica o con depósitos de material no utilizable.

El espesor del despalme será el que indique el proyecto u ordene la Secretaría a la vista de los materiales existentes en el lugar, de acuerdo con la estratigrafía del terreno o con la existencia de rellenos artificiales.

MEDICIÓN: para que el despalme se considere terminado y sea aceptado por la Secretaría, se comprobará que: todo el material inadecuado haya sido removido según lo ordene la Secretaría. Y que la disposición final del material producto del despalme se haya realizado en la forma y sitio indicados en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutado conforme a lo señalado en esta Norma, a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E de la Norma N.Leg.3 Ejecución de Obras.

BASE DE PAGO: Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medido de acuerdo a lo indicado en la Cláusula H. de esta Norma, se pagará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de despalme, según su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la cláusula F. de la Norma N.Leg.3 Ejecución de Obras, incluyen lo que corresponda por: corte, extracción, remoción, carga, acarreo hasta el sitio de disposición final, descarga y colocación en la forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaría, del material producto del despalme. Los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del material producto del despalme, durante las cargas y descargas, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-16.- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE HIDRÁULICA, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: La Subbase hidráulica deberá construirse utilizando material de trituración total con granulometría de 2” a finos, procedente del banco o bancos que elija el contratista y apruebe la Secretaria; deberá compactarse al 100% (cien por ciento) de su P.V.S.M. determinado por la prueba AASHTO modificada (5 capas) y construirse de 15 cm. de espesor compacto, con talud 1.5:1, de acuerdo con lo señalado en el proyecto o lo ordenado por la Secretaría. Su ejecución deberá seguir todos los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03, Norma N.CTR.CAR.1.01.013 y Norma N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaria.

Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas de calidad de los materiales especificados en las Tablas 1, 2, y Figura 1 de la Norma N.CMT.4.02.001/04 para un tránsito de ejes equivalentes mayor a un millón, debe tener un VRS de 60% como mínimo y un equivalente de arena del 40% como mínimo.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto de formación y compactación de Subbase hidráulica; este precio incluye lo que corresponda por: autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etcétera. adquisición, y/o regalías del material aprovechable y de los desperdicios, desmonte, despalme, sus acarreos a la zona seleccionada como almacén provisional y posterior extendido en el área del banco de explotación; extracción de los materiales aprovechables y del desperdicio de los bancos que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la secretaría sea la adecuada para la construcción de la base hidráulica, cualquiera que sea su clasificación; disgregado; separación y recolección de tamaños; instalaciones y desinstalaciones de la planta de tratamiento de los materiales; alimentación de la planta; cribados y desperdicio de los cribados; trituración total; todas las cargas y las descargas de los materiales aprovechables y de desperdicio; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos y desperdicios de ellos, como para transportar los materiales aprovechables de los bancos que elija el contratista, incluyendo los acarreos a los lugares de utilización de la obra; formación de almacenamientos; permisos y regalías de explotación de bancos de agua; carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación ; operaciones de mezclado, tendido y compactado al grado fijado; reducción del volumen de compactación y en su caso por mezcla de dos (2) o más materiales; afinamiento para dar el acabado superficial de conformidad con la geometría del proyecto; los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y las descargas; y en general todo lo necesario para su correcta construcción, y lo que corresponda en el inciso J.- de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03 el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.013 de esta Secretaria.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-17.- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: La base hidráulica deberá construirse utilizando material con granulometría de 1 ½” a finos, procedente del banco o bancos que elija el contratista y apruebe la Secretaria; deberá compactarse al 100% (cien por ciento) de su P.V.S.M. determinado por la prueba AASHTO modificada (5 capas) y construirse de 20 cm. de espesor compacto, con talud 1.5:1, de acuerdo con lo señalado en el proyecto o lo ordenado por la Secretaría. Su ejecución deberá seguir todos los lineamientos indicados en el inciso G y H de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03, Norma N.CTR.CAR.1.01.013 y Norma N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaria.

Los materiales utilizados deberán cumplir con los requisitos de calidad establecidos en el Libro N-CMT-4-02-002/04 de esta Secretaria.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto de formación y compactación de base hidráulica; este precio incluye lo que corresponda por: autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etcétera adquisición, y/o regalías del material aprovechable y de los desperdicios, desmonte, despalme, sus acarreos a la zona seleccionada como almacén provisional y posterior extendido en el área del banco de explotación; extracción de los materiales aprovechables y del desperdicio de los bancos que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la secretaria sea la adecuada para la construcción de la base hidráulica, cualquiera que sea su clasificación; disgregado; separación y recolección de tamaños; instalaciones y desinstalaciones de la planta de tratamiento de los materiales; alimentación de la planta; cribados y desperdicio de los cribados; trituración total; todas las cargas y las descargas de los materiales aprovechables y de desperdicio; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos y desperdicios de ellos, como para transportar los materiales aprovechables de los bancos que elija el contratista, incluyendo los acarreos a los lugares de utilización de la obra; formación de almacenamientos; permisos y regalías de explotación de bancos de agua; carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación ; operaciones de mezclado, tendido y compactado al grado fijado; reducción del volumen de compactación y en su caso por mezcla de dos (2) o más materiales; afinamiento para dar el acabado superficial de conformidad con la geometría del proyecto; los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y las descargas; y lo correspondiente considerado en el inciso J.- BASE DE PAGO de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002 e inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.013 de esta Secretaría. Y en general todo lo necesario para su correcta construcción.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP-18.- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO,  INCLUYE ACARREO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:	La construcción de la carpeta de concreto asfáltico, se realizará conforme a lo señalado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08 de esta Secretaría, de 14 cm. de espesor compacto y al 95% (noventa y cinco por ciento) de su P.V.M. determinado mediante la prueba MARSHALL. La mezcla será elaborada con cemento asfáltico grado PG 76-22, en proporción aproximada de 125 kg/m3 de mezcla compacta al grado fijado y con agregados pétreos triturados totalmente y cribados a tamaños máximos de ¾”, que deberán de cumplir con los requisitos de calidad indicados en las tablas 3 y 4 de la Norma N.CMT.4.04/08.

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 1 y 2 del inciso D.1.1.1 de la Norma N.CMT.4.05.003/08, para número de ejes equivalentes de diseño mayores a un millón.

El cemento asfáltico grado PG 76-22, cumplirá con lo establecido en la Norma N. CMT.4.05.004/08.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto de carpeta al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso 3.01.03.081-G de las Normas de Construcción e Instalaciones de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: La formación y compactación de la carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto, al grado de compactación indicado. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos requeridos, como autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etcétera; regalías, desmonte y despalme de los bancos, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco; que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria, sea la adecuada para la elaboración de la mezcla asfáltica, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares propuestos y aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración total; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos  de los materiales aprovechables y desperdicios de ellos, así como para la elaboración del concreto asfáltico; formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolos por tamaños; dosificación; calentamiento; mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos a los lugares de utilización de la obra; barrido de la base impregnada; tendido; compactación al grado fijado; formación de los chaflanes en las orillas de la carpeta, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

Adicionalmente el contratista al formular su proposición deberá considerar:

a) Vialetas provisionales.

Una vez concluido el tendido de la carpeta asfáltica de cada día, la contratista deberá colocar vialetas provisionales tipo lengüeta, con reflejante de color amarillo a cada 15.00 metros, sobre la línea separadora de sentidos de circulación en el tramo que se trabajó en ese día, de manera que en ningún momento el camino se encuentre sin señalamiento horizontal durante la noche. El costo del suministro y colocación de la vialeta provisional tipo lengüeta incluyendo todo lo necesario para su ejecución, deberá ser considerado en el precio unitario de la carpeta de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada.

b) Extendedoras de mezcla asfáltica.

El contratista deberá considerar el uso de una extendedora que cuente con sensores de control automático de niveles y cuyo enrasador proporcione una textura lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones, a fin de asegurar un tendido homogéneo y uniforme. Por ningún motivo se permitirá el tendido de una mezcla con una extendedora que no posea sensores automáticos de nivel, y solo se permitirá el uso del control manual de la pavimentadora para terminar el tendido del día, en el caso de que se produzcan fallas en los sensores, no se permitirá reiniciar con el tendido hasta que los controles automáticos sean reparados y se encuentren funcionando perfectamente. Solo se permitirá el uso de pavimentadoras que puedan tender una capa de al menos 6.00 metros de ancho, de manera que exista una sola junta longitudinal al centro de las secciones en tangente del camino.

c) Tendido de la mezcla asfáltica.

El tendido de la mezcla asfáltica, se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en el inciso G.7 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08

d) Medición de índice de perfil.

La contratista deberá obtener el índice de perfil de la superficie de los trabajos terminados en cada línea de tendido.  La obtención del índice de perfil, en cada línea de tendido se hará a lo largo de la línea imaginaria ubicada a noventa más menos veinte (90±20) centímetros de la orilla interior de la línea de tendido por evaluar. Las mediciones serán divididas en secciones consecutivas de 200.00 (doscientos) metros, con el propósito de establecer subtramos para llevar un mejor control de los trabajos de tendido, en el entendido de que se le aplique una sanción por incumplimiento de calidad, respecto al precio unitario fijado en el contrato, según la calidad obtenida en la superficie terminada y de acuerdo con el criterio establecido en el inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08.

En el caso de que algún subtramo de 200.00 metros de longitud de una línea de tendido presente un índice de perfil mayor a 24.00 cm/km, el contratista deberá realizar las correcciones necesarias señaladas en el apartado H.2.5.3 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08, incisos a y b, y se volverá a medir el índice de perfil de dicho subtramo para verificar que su valor es menor o igual a 24.00 cm/km a efecto de que pueda ser aceptado por esta Secretaría, en el entendido de que todos los trabajos de corrección realizados por esta situación, serán por cuenta y costo del contratista, tal y como se establece en el apartado H.2.5.5 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08. No se permitirá efectuar trabajos de corrección con equipos de impacto que puedan dañar la estructura del pavimento, ni con resanes superficiales adheridos, y el contratista estará obligado a solicitar la aprobación de la Secretaría con respecto al procedimiento de corrección que pretende utilizar, previo a su ejecución.

Cuando el índice de perfil de un subtramo de 200.00 metros esté entre 14.10 y 24.00 cm/km, el contratista podrá elegir entre corregir la superficie terminada como se indica en el apartado H.2.5.3 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08, o aceptar una sanción por incumplimiento de calidad, calculada con base en el precio unitario de la carpeta asfáltica, mediante el factor que se establece en el inciso J de la citada Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08.

e) Medición de la resistencia a la fricción.

La prueba se hará sobre la superficie de rodadura compactada y, en su caso, corregida de acuerdo con lo indicado en el apartado H.2.5 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08. La superficie de rodadura de la carpeta asfáltica compactada, debe tener una resistencia a la fricción en condiciones de pavimento mojado, igual a 0.6 (seis décimas) o mayor, medida con el equipo Mu-Meter, a una velocidad de 75 (setenta y cinco) kilómetros por hora, por lo menos sobre la huella de la rodada externa de cada línea de tendido.

Cuando la resistencia a la fricción de una carpeta de granulometría abierta o semiabierta, el contratista de obra, por su cuenta y costo, corregirá la superficie terminada mediante la colocación de una carpeta de un riego, conforme a lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.04.008/00, Carpeta por el Sistema de Riegos, en tramos no menores de 50.00 (cincuenta) metros y a todo lo ancho de la corona en carreteras de 2 (dos) carriles, o en todos los carriles múltiples. La corrección también podrá hacerse mediante alguno de los procedimientos indicados en los Puntos a) y b) del apartado H.2.5.3 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08, en cuyo caso, una vez concluida, se determinarán nuevamente la resistencia a la fricción y los índices de perfil de todas las líneas de tendido del subtramo, para verificar el cumplimiento de lo estipulado tanto en el inciso anterior como en la fracción H.2 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08.

No incluir el costo del cemento asfáltico grado PG 76-22, este se pagará por separado.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-19.- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN DESVIOS Y CAMINOS DE ACCESO,  INCLUYE ACARREO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: La construcción de la carpeta de concreto asfáltico, se realizará conforme a lo señalado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08 de esta Secretaría, de 6 cm. de espesor compacto y al 95% de su P.V.M. determinado mediante la prueba MARSHALL. La mezcla será elaborada con cemento asfáltico AC-20, en proporción aproximada de 125 kg/m3 de mezcla compacta al grado fijado y con agregados pétreos triturados totalmente y cribados a tamaños máximos de ¾”, que deberán de cumplir con los requisitos de calidad indicados en las tablas 5 de la Norma N.CMT.4.04/08.

La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 1 y 2 del inciso D.1.1.1 de la Norma N.CMT.4.05.003/08, para número de ejes equivalentes de diseño mayores a un millón.

El cemento asfáltico AC-20, cumplirá con lo establecido en la Tabla 5 de la Norma N. CMT.4.05.001/06.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto de carpeta al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso 3.01.03.081-G de las normas de Construcción e Instalaciones de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: La formación y compactación de la carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto, al grado de compactación indicado. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos requeridos, como autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etcétera.; regalías, desmonte y despalme de los bancos, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco; que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria, sea la adecuada para la elaboración de la mezcla asfáltica, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares propuestos y aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración total; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos  de los materiales aprovechables y desperdicios de ellos, así como para la elaboración del concreto asfáltico; formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolos por tamaños; dosificación; calentamiento; mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos a los lugares de utilización de la obra; barrido de la base impregnada; tendido; compactación al grado fijado; formación de los chaflanes en las orillas de la carpeta, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

Adicionalmente el contratista al formular su proposición deberá considerar:

a) Vialetas provisionales.

Una vez concluido el tendido de la carpeta asfáltica de cada día, la contratista deberá colocar vialetas provisionales tipo lengüeta, con reflejante de color amarillo a cada 15.00 metros, sobre la línea separadora de sentidos de circulación en el tramo que se trabajó en ese día, de manera que en ningún momento el camino se encuentre sin señalamiento horizontal durante la noche. El costo del suministro y colocación de la vialeta provisional tipo lengüeta incluyendo todo lo necesario para su ejecución, deberá ser considerado en el precio unitario de la carpeta de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada.

b) Extendedoras de mezcla asfáltica.

El contratista deberá considerar el uso de una extendedora que cuente con sensores de control automático de niveles y cuyo enrasador proporcione una textura lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones, a fin de asegurar un tendido homogéneo y uniforme. Por ningún motivo se permitirá el tendido de una mezcla con una extendedora que no posea sensores automáticos de nivel, y solo se permitirá el uso del control manual de la pavimentadora para terminar el tendido del día, en el caso de que se produzcan fallas en los sensores, no se permitirá reiniciar con el tendido hasta que los controles automáticos sean reparados y se encuentren funcionando perfectamente. Solo se permitirá el uso de pavimentadoras que puedan tender una capa de al menos 6.00 metros de ancho, de manera que exista una sola junta longitudinal al centro de las secciones en tangente del camino.

c) Tendido de la mezcla asfáltica.

El tendido de la mezcla asfáltica, se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en el inciso G.7 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08

d) Medición de índice de perfil.

La contratista deberá obtener el índice de perfil de la superficie de los trabajos terminados en cada línea de tendido. La obtención del índice de perfil, en cada línea de tendido se hará a lo largo de la línea imaginaria ubicada a noventa más menos veinte (90±20) centímetros de la orilla interior de la línea de tendido por evaluar. Las mediciones serán divididas en secciones consecutivas de 200.00 (doscientos) metros, con el propósito de establecer subtramos para llevar un mejor control de los trabajos de tendido, en el entendido de que se le aplique una sanción por incumplimiento de calidad, respecto al precio unitario fijado en el contrato, según la calidad obtenida en la superficie terminada y de acuerdo con el criterio establecido en el inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08.

En el caso de que algún subtramo de 200.00 metros de longitud de una línea de tendido presente un índice de perfil mayor a 24.00 cm/km, el contratista deberá realizar las correcciones necesarias señaladas en el apartado H.2.5.3 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08, incisos a y b, y se volverá a medir el índice de perfil de dicho subtramo para verificar que su valor es menor o igual a 24.00 cm/km a efecto de que pueda ser aceptado por esta Secretaría, en el entendido de que todos los trabajos de corrección realizados por esta situación, serán por cuenta y costo del contratista, tal y como se establece en el apartado H.2.5.5 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08. No se permitirá efectuar trabajos de corrección con equipos de impacto que puedan dañar la estructura del pavimento, ni con resanes superficiales adheridos, y el contratista estará obligado a solicitar la aprobación de la Secretaría con respecto al procedimiento de corrección que pretende utilizar, previo a su ejecución.

Cuando el índice de perfil de un subtramo de 200.00 metros esté entre 14.10 y 24.00 cm/km., el contratista podrá elegir entre corregir la superficie terminada como se indica en el apartado H.2.5.3 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08, o aceptar una sanción por incumplimiento de calidad, calculada con base en el precio unitario de la carpeta asfáltica, mediante el factor que se establece en el inciso J de la citada Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08.

e) Medición de la resistencia a la fricción.

La prueba se hará sobre la superficie de rodadura compactada y, en su caso, corregida de acuerdo con lo indicado en el apartado H.2.5 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08. La superficie de rodadura de la carpeta asfáltica compactada, debe tener una resistencia a la fricción en condiciones de pavimento mojado, igual a 0.6 (seis décimas) o mayor, medida con el equipo Mu-Meter, a una velocidad de 75 (setenta y cinco) kilómetros por hora, por lo menos sobre la huella de la rodada externa de cada línea de tendido.

Cuando la resistencia a la fricción de una carpeta de granulometría abierta o semiabierta, el contratista de obra, por su cuenta y costo, corregirá la superficie terminada mediante la colocación de una carpeta de un riego, conforme a lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.04.008/00, Carpeta por el Sistema de Riegos, en tramos no menores de 50.00 (cincuenta) metros y a todo lo ancho de la corona en carreteras de 2 (dos) carriles, o en todos los carriles múltiples. La corrección también podrá hacerse mediante alguno de los procedimientos indicados en los Puntos a) y b) del apartado H.2.5.3 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08, en cuyo caso, una vez concluida, se determinarán nuevamente la resistencia a la fricción y los índices de perfil de todas las líneas de tendido del subtramo, para verificar el cumplimiento de lo estipulado tanto en el inciso anterior como en la fracción H.2 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/08.

No incluir el costo del cemento asfáltico AC-20, este se pagará por separado.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-20.- RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA TIPO ALQUIDAL, P.U.O.T.

EJECUCION: El pintado de rayas, símbolos y letras en el pavimento, deberá efectuarse con pintura termoplástica tipo alquidal, de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25.00 centímetros por cada lado, a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cual deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo se le adicionará adelgazador. La pintura deberá cumplir con los requisitos de la Norma N.CMT.5.01.001/05 de las Características de los Materiales, y su ejecución deberá realizarse en general como se indica en la Norma N.CTR.CAR.1.07.001/00 de esta Secretaria.

La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de 38 (treinta y ocho) micrones (15 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (esferas de vidrio) en la proporción necesaria para que se cumpla con el coeficiente de retroreflexión indicado en la Norma N.CMT.5.01.001/05 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte así mismo las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos de calidad señalados en la norma antes citada.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

MEDICION: La medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, por unidad de obra terminada según su tipo y con aproximación a una 0.1 (una décima) para cada ancho ordenado. Los símbolos y letras se medirán tomando como unidad el símbolo o leyenda terminada. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos o letras mal trazados que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría. Así como lo indicado en el inciso I.- MEDICION de la Norma N.CTR.CAR.1.07.001/00 de esta Secretaria.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos o leyendas ordenados por la Secretaría. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición o de fabricación de los materiales requeridos para ejecutar las operaciones previas y el recubrimiento (pintura y esferas de vidrio); cargas, transportes hasta el lugar de la obra, descargas y almacenamientos; maniobras; mano de obra y equipo requerido para las operaciones previas y para el recubrimiento, con la dosificación que fije el proyecto; mermas; desperdicios; los demás materiales y operaciones necesarios para la ejecución del trabajo; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, lo contemplado en inciso J.- de la Norma N.CTR.CAR.1.07.001/00 de esta Secretaria.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-21.- SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS, P.U.O.T.

EJECUCION: Las señales verticales se instalarán en los lugares señalados en el proyecto y/o los ordenados por la Secretaría, debiendo apegarse en cuanto a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986). El señalamiento vertical bajo será de lámina galvanizada por inmersión en caliente, calibre 16 lisa, con ceja perimetral 2.54 cm., troqueladas de un solo golpe, las orejas se harán utilizando lámina galvanizada calibre 14, unidas a la señal mediante punción mecánica con un mínimo de 5 (cinco) punciones por oreja (no soldadas ni remachadas) y serán de forma trapezoidal con dimensiones de 2” x 4” x 3/16” con una perforación ovalada al centro de ¾” x 5/8”. Las señales serán en papel reflejante grado diamante  cúbico, con letras, filete y símbolo recortables en acabado grado diamante cúbico, con excepción de color negro que será en acabado serigrafico un 15% (quince por ciento) más ancho en el rasgo en este último caso (tinta), empleando exclusivamente la recomendada por el fabricante del papel reflejante. Las señales deberán ser tratadas mediante sistemas automáticos y cámaras de lavado y deberán ir sin pintar en su parte posterior. A la parte frontal de la señal se le dará el acabado correspondiente según el tipo de señal.

La tinta a usar en la serigrafía deberá garantizarse por un periodo de 5 (cinco) años contra decoloración de las tintas, no se permitirá la sustitución de la serigrafía por vinil

Los postes sostén serán de PTR de 2” x 2” en calibre 14 y acabado galvanizado por inmersión en caliente para la señales SP y SR de 71 x 71 cm., las SIG de 56 x 300 cm., SID-8 y SID-11 de 56 x 239 cm., y/o 56 x 300 cm., SII-14 kilometraje con ruta y SII-15 kilometraje sin ruta (una charola) y  OD-5 de 30 X 122 cm.

Se colocarán postes de PTR de 2.5” x  2.5” x 1/8” de espesor y acabado galvanizado por inmersión en caliente, para todo el señalamiento vertical bajo, no indicado en el párrafo anterior y para los casos de doble charola según norma respectiva.

Las perforación requeridas para la sujeción del señalamiento deberán realizarse previo al acabado galvanizado, lo cual será verificado por la Dependencia.

El señalamiento vertical bajo con medidas de 56 x 239 cm., 56 x 300 cm., y 86 x 300 cm., se colocará en 2 (dos) postes.

Los postes de kilometraje continuo y múltiplos estarán compuestos por dos charolas en cada poste.

Los herrajes para la fijación de las señales, tornillos, tuercas, rondanas planas y de presión deberán ser galvanizados de acuerdo a la norma ASTM A-307 y A-325

La cimentación del señalamiento vertical bajo será de 50.00 cm., como mínimo y el relleno será de concreto hidráulico de f’c=100kg/cm2 de 25.00 cm de diámetro y 70.00 cm de profundidad.

No se permitirá la colocación de señalamiento que presente ralladuras, oxidación, golpes, abolladuras, etcétera.; debiendo sustituirse dichos elementos a satisfacción de la Secretaria, además el señalamiento deberá cumplir con las Normas de Características de los Materiales N.CMT.5.01.002/05, N.CMT.5.02.002/05, N.CMT.5.03.001/05, y Normas N.CTR.CAR.1.07.005/0O, y N.CTR.CAR.1.07.006/00 de esta Secretaria.

En la parte posterior de tableros y charolas del señalamiento vertical, en el ángulo inferior derecho se colocara una etiqueta adherible, con la leyenda “Propiedad Federal S.C.T.” y con los datos generales del fabricante.

Para el caso de señales elevadas de una o dos banderas, los postes, estructuras o columnas serán de acero estructural H-55 o similar y tendrán la sección suficiente para resistir los vientos de diseño para zona urbana y zona costera; los bastidores serán fabricados con zetas calibre 12 o cuadradas de 2” x 2” calibre 14 para montaje; tanto postes como bastidores contarán con placas de montaje.

La cimentación de todas las señales elevadas, la estructura se anclará en una base de concreto hidráulico de f´c=150kg/cm2, cuyas dimensiones, armados y forma de anclaje serán de acuerdo al cálculo estructural.

Nota adicional

El licitante deberá presentar el certificado de calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001-2000 en la fabricación del papel reflejante, así como las tintas a emplear en la serigrafía, mismas que deberá anexar en su propuesta técnica; el no hacerlo será motivo de descalificación.

MEDICION: La medición se hará tomando como unidad la pieza de señal del tipo, dimensiones y características ordenadas, por unidad de obra terminada, debidamente colocada en su lugar definitivo, así como a lo indicado en el inciso H. de la Normas N-CTR-CAR-1-07-005/00 señales verticales bajas  e inciso I de la Norma N-CTR-CAR-1-07-006/00 señales verticales elevadas de esta Secretaria.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para cada señal del tipo y dimensiones ordenados por la Secretaría, ya colocada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o fabricación de las placas y postes; herrajes; protección contra oxidación y acabado estipulados; aplicación de los colores para el fondo, filete, letreros, signos o cifras correspondientes, conforme al tipo de señal y a lo ordenado por la Secretaría; aplicación del material reflejante estipulado; fijación de las placas a los postes; cargas, transportes, descargas y almacenamientos; excavaciones; elaboración del concreto para el cimiento de la resistencia especificada, incluyendo el acero de refuerzo, en su caso; mermas y desperdicios; colocación de las señales en sus lugares definitivos; maniobras; andamios; obra falsa; limpieza; en general todo lo necesario para que la obra quede terminada a satisfacción de la Secretaría, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, y a todo lo correspondiente al inciso I de de la Normas N-CTR-CAR-1-07-005/00 e inciso J de la norma N-CTR-CAR-1-07-006/00 de esta Secretaria.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-22.- VIALETAS, P.U.O.T.

EJECUCION: En la instalación de las vialetas su fabricación será con material plástico estabilizado para contrarrestar la acción de los rayos ultravioletas, con dimensiones de 10 x 10 x 2 cm., con reflejante en dos caras para las de color amarillo y en una cara para las de color blanco, mediante acrílico transparente protector de micro prismas con espesor de cuerpo plástico de 1.8mm y un ángulo de 29 grados en ambas caras, y a todo lo que corresponda a lo indicado en el inciso F.EJECUCION de la Norma N.CTR.CAR.1.07.004/02 de Construcción de Carreteras de esta Secretaria.

En la parte inferior la vialeta deberá ser sin perno y pegada al concreto asfáltico con adhesivo a base de resina epóxica (dos componentes), al colocar la vialeta con el pegamento en la superficie de rodamiento debe quedar perfectamente limpio para una mejor adherencia de la misma. Se deberá tener cuidado que la vialeta tenga pegamento en toda su base.

MEDICION: Cuando la instalación de vialetas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, se tomara como unidad la pieza de vialeta colocada y terminada, según su tipo, el proyecto y a lo indicado por la Secretaria, así como lo que corresponda al inciso H. MEDICION de la Norma N.CTR.CAR.1.07.004/02 de esta Secretaria.

Para su medida y aceptación deberá de considerar lo que corresponda al inciso G. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO de la Norma N.CTR.CAR.1.07.004/02 de esta Secretaria

BASE DE PAGO: Cuando la instalación de vialetas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, se pagara al precio fijado en el contrato para la pieza de vialeta colocada o terminada, según su tipo, el proyecto y a lo indicado por la Secretaria, al inciso I. BASE DE PAGO de la Norma N.CTR.CAR.1.07.004/02 de esta Secretaria. Debiendo su adquisición, adhesivos o pegamentos y demás materiales necesarios para su instalación, carga, transporte, descarga de los materiales hasta el lugar de su instalación, almacenamiento, limpieza de la superficie donde se instale, ubicación, premarcado, los tiempos de los vehículos empleados en el transporte, su conservación, hasta ser recibidos por la Secretaria, y todo lo necesario para su colocación y correcto funcionamiento.

### ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-23 RELLENOS CONSISTENTES EN LA COLOCACION DE MATERIALES EN  EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y EN LA PROTECCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:	Se formaran y compactaran al 95% de su P.V.S.M. según la prueba AASHTO estándar, con material producto del banco de préstamo que cumpla con la nueva Normativa para la Infraestructura de Transporte numero N.CMT.1.02/02 para la formación de subyacente, proporcionando al material la humedad adecuada, en capas no mayores de 20.00 cm., utilizando equipo menor para no dañar la estructura y garantizar la compactación del material contiguo  al elemento., así como lo que corresponda al inciso G.5 RELLENO de la Norma N.CTR.CAR.1.03.002/00

MEDICION: La medición de la formación de los materiales para rellenos con material producto del banco de préstamo se medirá tomando como unidad el metro cúbico, a partir del terreno natural, hasta la cota de desplante de la estructura como lo indica el proyecto y/o como lo indique la Secretaria o en la parte adyacente o lateral de los tubos de concreto hidráulico reforzado de acuerdo al ancho de excavación indicado en lo que corresponda del inciso G.EJECUCION de la Norma N.CTR.CAR.1.03.002/00, o de 1.00m (un metro) de ancho en muros de concreto de las obras de drenaje.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de relleno de material producto de préstamo de banco, con la calidad subyacente; este precio unitario incluye lo que corresponda por: desmonte y despalme; remoción, extracción, carga, acarreos y descarga; colocación y compactación al 95% (noventa y cinco por ciento); extracción, carga, acarreo y aplicación del agua para compactación con equipo adecuado para no dañar la estructura de concreto; y los tiempos de los vehículos en los transportes durante la extracción, carga y descargas de los materiales y/o aplicación hasta el lugar de su utilización  en la obra, y a lo que corresponda del inciso J. BASE DE PAGO de la Norma N.CTR.CAR.1.01.011/00.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-24.-  INDICADORES DE ALINEAMIENTO METALICO, P.U.O.T.

EJECUCION: los indicadores de alineamiento, serán de lámina calibre no. 14;  con pintura acabado automotriz y reflejante grado diamante en doble cara; de 13.00 cm x 1.50 m, con fijación atornillada (3/8”φ) a un perfil metálico, acabado galvanizado por inmersión en caliente PTR calibre 14, de 2” x 2” y 60 cm., de acuerdo al ANEXO E.P.24 Complementaria; la distribución será de acuerdo al proyecto y/o lo indicado en el párrafo OD-6 del Capítulo y del Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras de esta Secretaria, y los materiales cumplirán con lo indicado en las Normas N.CMT.5.01.002/05, N.CMT.5.02.002/05, N.CMT.5.03.002/05, de las Características de los Materiales e inciso F.EJECUCION de la Norma N.CTR.CAR.1.07.007/00 Norma de construcción de carreteras de esta Secretaria.

La cimentación del señalamiento vertical bajo será de 35.00 cm., y el relleno será de concreto hidráulico de f´c =100 kg/cm2 de 25.00 cm de diámetro y 45.00 cm de profundidad.

MEDICION: La medición se hará tomando como unidad el indicador de alineamiento metálico ya colocado en el camino según lo indicado en el proyecto y/o lo indicado por la secretaria, y a lo considerado en el inciso H. Medición, y al inciso G. Criterios de Aceptación de la Norma N.CTR.CAR.1.07.007/00 Norma de construcción de carreteras de esta Secretaria.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el indicador de alineamiento metálico ya colocado, este precio unitario incluye lo que corresponda por; valor de adquisición de todos los materiales necesarios; acarreos de los mismos al lugar de la elaboración; almacenamiento; excavación, instalación; elaboración y colocación del concreto hidráulico indicado, colocado; mermas y desperdicios; cargas y descargas; suministro y aplicación de pintura, papel reflejante en ambas caras y limpieza en general de la obra, y todo lo que corresponda del inciso I. BASE DE PAGO, de la Norma N.CTR.CAR.1.07.007/00 Norma de construcción de carreteras de esta Secretaria.

ANEXO COMPLEMENTARIO A EP-24 INDICADOR DE ALINEAMIENTO METALICO

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 25.- MATERIALES ASFÁLTICOS EN RIEGOS DE IMPREGNACIÓN.

EJECUCION: Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la Norma N.CTR.CAR.1.04.004/00.

MEDICION: Se hará tomando como unidad el m2, de acuerdo a la dosificación del material asfáltico establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaria, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por metro cuadrado aplicado en riego de impregnación, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición o producción del material asfáltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicara el riego; protección de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfáltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depósito del material del material asfáltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfáltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-26.-  PARAPETOS DE ACERO

EJECUCION: La construcción de los parapetos se hará de acuerdo con lo señalado en el proyecto.

MEDICION: La medición se hará tomando en como unidad el metro lineal de parapeto. La longitud que se considere será la correspondiente a la suma de las longitudes de los dos parapetos (uno a cada lado del puente), midiéndose el desarrollo de cada uno de ellos entre los bordes de los remates extremos. En este concepto no queda incluida la medición de la guarnición construida bajo el parapeto.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal de parapeto, medido como se indicó en el párrafo anterior, este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición de todos los materiales necesarios, tubos de acero galvanizado, placas, pernos, tuercas, rondanas, acero de refuerzo, pintura, etcétera.; la fabricación del concreto con la resistencia indicada en el proyecto; acarreos, almacenamientos, transportes, cargas, y descargas todas las operaciones necesarias para que el parapeto quede colocado según lo indicado en el proyecto; una mano de pintura de litoplastic marino y dos manos de Glassy del color que señale la Secretaría; resanes de las guarniciones donde se ancle, incluyendo materiales, equipo y mano de obra, limpieza de la obra y, en general, todo lo que sea necesario para su correcta construcción.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-27.- TERRAPLENES DE ACCESO CONSTRUIDOS CON MATERIAL DE LOS BANCOS DE PRESTAMO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE ACARREO.

EJECUCION: Los terraplenes de acceso que se construyan utilizando material de los bancos que elija el Contratista, deberá compactarse al porcentaje indicado en proyecto y construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto respectivo. Este concepto comprende también la construcción de las cuñas inmediatas a los respaldos de los estribos y/o caballetes y/o estructuras de pasos a desnivel, así como sus derrames, con el mismo grado de compactación antes citado.

MEDICION: La medición se hará con el terraplén, tomando como base el volumen indicado en el proyecto para el material ya compactado, haciendo las modificaciones que procedan por cambios autorizados por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada de los terraplenes se hará al precio fijado en el contrato, para el metro cúbico compactado; este precio unitario incluye lo que corresponda por desmonte, despalme y extracción del material de los bancos que proponga el Contratista y cuya calidad a juicio de la Secretaría sea adecuada para la construcción de los terraplenes, cuñas y derrames; los acarreos que sean necesarios; cargas y descargas, depósito, tendido y compactación del material por capas al grado indicado, extracción, carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como para su aplicación e incorporación, permisos de explotación de bancos de agua, afinamiento, los tiempos de vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general todo lo necesario para su construcción.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-28.- APROCHES PARA ESTRUCTURAS.

Se formarán y compactarán al grado de compactación fijado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaria, con material producto del banco de préstamo que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la nueva Normativa para la infraestructura de Transporte números N.CMT.1.01 para cuerpo de terraplén y N.CMT.1.02/02 para subyacente según sea el caso, proporcionando la humedad adecuada en capas no mayores de 20.00 cm., utilizando equipo menor para no dañar la estructura y garantizar la compactación del material contiguo al elemento.

La medición se hará en el terraplén, para el metro cúbico; determinando los volúmenes del material medido en la capa construida inciso (3.01.02.023-G.02.b), a partir del terreno natural, antes de la excavación para el desplante de la estructura, por el método del promedio de áreas extremas en el lugar de su colocación.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-29.- FORMACIÓN DE PEDRAPLEN, INCLUYE ACARREO, PUOT.

EJECUCIÓN: El pedraplen deberá construirse utilizando material de fragmentos chicos de roca, sana e inerte, es decir que contenga tamaños de 7.60 cm. a 20.00 cm., los cuales deberán ser incrustados en el terreno natural mediante un bandeo con un tractor de orugas con peso mínimo de 36 toneladas y de manera que pase cuando menos 3 (tres) veces por cada sitio, lo cual deberá hacerse en dos capas de 20.00 cm. cada una.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico bandeado con tractor de orugas, medido en las capas construidas considerando la incrustación del material en el terreno natural y redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de formación de pedraplen; Este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos requeridos de la SEDENA de ser necesario para el uso de explosivos, como autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etcétera.; regalías, desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco; que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria, sea la adecuada para la formación del pedraplen, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; uso de explosivos, instalaciones de las plantas de trituración en los lugares propuestos y aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos  de los materiales aprovechables y desperdicios de ellos; formación de los almacenamientos; clasificación, separándolos por tamaños; bandeo con tractor de orugas del peso especificado; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos a los lugares de utilización de la obra;  y los tiempos de los vehículos y equipos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-30.- FORMACIÓN DE CAPA DRENANTE, INCLUYE ACARREO, PUOT.

EJECUCIÓN: La capa drenante deberá construirse utilizando material de filtro de acuerdo a la gráfica, con un espesor de 30.00 cm., la cual deberá ser compactada al 95% de su P.V.S.M. de la prueba AASTHO Estándar, los materiales utilizados deberán cumplir con los requisitos de calidad establecidos en el Libro N-CMT-4-02-002/04.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto de formación y compactación de la capa drenante; este precio incluye lo que corresponda por: autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etcétera., adquisición, y/o regalías del material aprovechable y de los desperdicios, desmonte, despalme, sus acarreos a la zona seleccionada como almacén provisional y posterior extendido en el área del banco de explotación; extracción de los materiales aprovechables y del desperdicio de los bancos que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaría sea la adecuada para la construcción de la capa drenante, cualquiera que sea su clasificación; disgregado; separación y recolección de tamaños; instalaciones y desinstalaciones de la planta de tratamiento de los materiales; alimentación de la planta; cribados y desperdicio de los cribados; trituración total o parcial; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y de desperdicio; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos y desperdicio de ellos, como para transportar los materiales aprovechables de los bancos que elija el contratista, incluyendo los acarreos a los lugares de utilización a la obra; formación de almacenamientos; permisos y regalías de explotación de bancos de agua; carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación; operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado; reducción del volumen de compactación y en su caso por mezcla de 2 (dos) o más materiales; afinamiento para dar el acabado superficial de conformidad con la geometría del proyecto; los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y las descargas; y en general todo lo necesario para su correcta construcción.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-31.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS DE OBRA Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

El Contratista mensualmente realizará un plan de trabajo en coordinación con la Residencia de Obra, el cual será ajustado quincenalmente, si por cualquier causa la Residencia de Obra juzga que con los medios disponibles no se realizaron las actividades previstas, el Contratista estará obligado a aumentar tanto la maquinaria como la mano de obra que se requiera para cumplir con lo programado.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-32.- PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS.

El contratista para la ejecución de las obras deberá prever lo necesario para:

- Contar con un Biólogo con Cedula profesional y experiencia mínima de tres años en las medidas de mitigación  y manejo de las actividades a realizar de acuerdo al Resolutivo de Impacto Ambiental emitido por la SEMARNAT, para dar atención a los ordenamientos establecidos en dicho manifiesto, debiendo de generar incluso los reportes correspondientes a las autoridades ambientalistas; el no atender estos requisitos, la Empresa será la única responsable de sanciones que puedan generar la falta de atención a ello, previo, durante y después a la ejecución de los trabajos.

- Previamente al inicio de los trabajos deberá obtener la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en cuanto al funcionamiento de sus plantas procesadoras fijas y móviles y explotación de bancos.

- Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la "Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente", a los reglamentos y a las normas técnicas ecológicas, en especial las normas NOM-086-ECOL-1999 Regula la contaminación atmosférica de fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles, sólidos, líquidos o gaseosos en fuentes fijas y móviles y NOM-043-ECOL-1993 que establece los límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. Para controlar la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de asfalto y de trituración, se instalarán los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

- Todos los gastos que se deriven de las Normas y condicionantes para la protección del entorno Ecológico y Medio Ambiente, así como el cumplimiento de las medidas de mitigación (Programas de reforestación, colocación de letrinas,  uso y disposición de residuos generados, como pueden ser: Lubricantes, grasas, filtros, etc.), correrán por cuenta del contratista y deberá considerarlo dentro de los Indirectos.

- Llevar a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales de los bancos explotados.

- Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En todos estos casos, como lo precisa esta Dependencia: "El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Dependencia o a terceras personas; con motivo de la ejecución de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Dependencia o por violación a las leyes y reglamentos en vigor".

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-33.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE CONTAR CON UN LABORATORIO DE CAMPO PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA EJECUTADA Y PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRÁNSITO.

Conforme lo previene el inciso D.4.5 Título D.4 Ejecución, Parte 3 ejecución de Obras, Libro Legislación LEG y Terminología de las Normas de Obras Públicas de esta Dependencia, el Contratista estará obligado a contratar un laboratorio de campo de reconocida experiencia y capacidad, para que se lleven a cabo los muestreos y pruebas de laboratorio que garanticen que la calidad y los acabados de la obra, cumplan con las normas y/o especificaciones.

La Secretaría verificará la calidad de los materiales y de los trabajos cada vez que lo juzgue necesario. Cualquier retraso en la ejecución de las obras, bien sea por deficiencia del laboratorio del contratista o porque la Secretaría rechace trabajos que resulten de mala calidad; será de la exclusiva responsabilidad del contratista.

El Concursante deberá acreditar que dicho laboratorio es de su propiedad o en su defecto presentar documento que compruebe la contratación con alguna empresa dedicada a esta actividad; para realizar las diferentes pruebas de control de calidad de los materiales y de las diferentes etapas de la obra.

La capacidad y experiencia del personal que efectuará las distintas pruebas, será evaluada por personal de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro S.C.T. Tamaulipas.

La omisión de la comprobación de lo antes expuesto, será causa de rechazo de la proposición, así mismo, la falta de instalación oportuna del laboratorio de campo y de la  entrega  semanal de los reportes de control de calidad de los diferentes materiales que intervienen en la ejecución de  la obra; Así mismo los trabajos que realizara el laboratorio de campo para garantizar la calidad de la obra, se consideraran de acuerdo a lo indicado en la Normatividad vigente y en la especificación particular correspondiente, excepto que deberá considerar el pago de los mismos en el análisis del costo indirecto de conceptos de obra del proyecto a ejecutar (Forma E-7) y que se pagaran de acuerdo a los precios unitarios que “El Contratista” presente por los conceptos indicados por “La Dependencia”, No debiendo considerar estos costos como precios unitarios de conceptos de obra.

El Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito en el tramo, disponer de los trabajos en tal forma que se reduzcan al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios con motivo de la construcción o modernización de la obra y a extremar las precauciones para prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza.

El Contratista deberá someter a la consideración y aprobación de esta Dependencia, el número de frentes de trabajo que pretenda atender simultáneamente de acuerdo con su programa y capacidad de equipo y maquinaria. La aceptación por parte de la Dependencia de los frentes de trabajo propuestos por el Contratista, en ningún caso libera a éste de la obligación de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del tránsito en el tramo objeto del concurso.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-34.- DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIÓN.

Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, las desviaciones, así como también los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción, y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización; así como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el capítulo sexto del Manual de Dispositivos para el Control del tránsito en calles y Carreteras (edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizará la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la S.C.T., las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho capítulo, adicionalmente a lo anterior, se deberá considerar que todo el señalamiento de protección de obra y desviaciones, tendrá instalación eléctrica, para operarlo en los turnos vespertinos y nocturno, no se autorizará la colocación de “mecheros, piedras o fantasmas pintados, etcétera.

La construcción y conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los indirectos de los precios unitarios de los diversos conceptos de trabajos, conforme a lo estipulado en el inciso 1.01.01.005-g.03 del Libro 1 de Generalidades y Terminología S.C.T.

El proponente habrá de tener presente, que deberá tomar en cuenta la formular su proposición todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones de petróleos mexicanos, comisión federal de electricidad, teléfonos de México, fibra óptica, etcétera. Como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción, etcétera. Ya que no se aceptará reclamación alguna del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos; o por la necesidad de efectuar voladuras controladas (en el caso de uso de explosivos) para evitar daños a terceros. En caso de que se requieran cambios o modificaciones en la red eléctrica, de PEMEX o CFE, su costo deberá considerarse en los indirectos de obra.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-35.- REGLAS GENERALES PARA LOS CONTRATISTAS RELACIONADAS CON SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

Establecer las reglas generales, para preservar la integridad física del personal que interviene en los trabajos desarrollados al amparo de los Contratos de Obra Pública o de Servicios relacionados con las Mismas, celebrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Alcance:

Estas reglas se refieren a:

Contratistas que proporcionan servicios de mantenimiento, reparación, construcción, desmantelamiento, modificación o trabajos especiales, a través de Contratos celebrados con la Secretaría.

Personal de la Secretaría que realizar trabajos técnicos o administrativos en el lugar en donde se desarrolla la Obra Pública.

Los requerimientos mínimos de seguridad que debe cumplir el personal de las Contratistas en el desarrollo de sus actividades, mecanismos de control correspondientes y las responsabilidades que debe asumir.

Ámbito de Aplicación:

Las disposiciones contenidas en este documento, son de aplicación general y obligatoria en las Obras Públicas y en los Servicios relacionados con las Mismas, que realiza por contrato con la Secretaría.

Definiciones:

Para los fines de este documento se establecen las siguientes definiciones:

Contratista: cualquier persona física o moral que ejecuta trabajos al amparo de contratos celebrados directamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o como subcontratista.

Área de Riesgo: lugares donde pueden existir las condiciones siguientes:

- Concentración de gases o vapores inflamables con posibilidad de incendio y/o explosión.

- Procesamiento, almacenamiento, manejo o uso de gases y líquidos volátiles inflamables.

- Almacenamiento o manejo de explosivos.

- Instalaciones y/o equipos que operan a altas presiones y/o temperaturas.

- Instalaciones y/o equipos en los que se manejan productos tóxicos o corrosivos.

- Sitios donde se realicen trabajos sobre plataformas que se encuentren a más de 5.00 metros de altura o en excavaciones a más de 1.20 metros de profundidad, túneles o pozos.

- Instalación y/o equipos que operen con alta tensión eléctrica.

Trabajos de riesgo: son aquellos que se realizan en un área de riesgo o cerca de ella, con:

- Equipo que produzca calor, flama o chispa con energía suficiente para provocar la ignición de gases, vapores, líquidos inflamables o explosivos.

- Aquellos trabajos que por su naturaleza, las condiciones del área de trabajo y sus alrededores y/o por las sustancias manejadas, generen una condición de peligro para quienes las efectúen.

Obligaciones y Responsabilidades:

Del Contratista:

- El contratista tiene la obligación de proporcionar servicio médico a su personal.

- El contratista debe proporcionar a su personal distintivos par fines de identificación (ropa de color particular, gafete o credencial de identificación, casco, etcétera), mismos que debe portar en forma visible, durante el tiempo que permanezca en el lugar en donde se desarrollan los trabajos.

- En caso de que los trabajos se desarrollen en áreas en operación (hospitales, escuelas, oficinas administrativas, centro de readaptación social, etcétera), el acceso de personal del contratista a las instalaciones, debe ser a través de las entradas oficiales o por los lugares señalados por el centro de trabajo; asimismo, deberán delimitar y mantener limpia el área de trabajo y respetar invariablemente el horario de labores establecido previamente entre el contratista y el responsable del centro de trabajo.

- Las herramientas de trabajo que utilice el personal del contratista, debe ser de acuerdo a las características técnicas y para la actividad y tipo de trabajo a desarrollar. El contratista tiene la obligación de verificarlas periódicamente en su funcionamiento, a fin de proporcionarles el mantenimiento adecuado y, en su caso, sustituir aquellas que hayan perdido sus características técnicas o físicas; asimismo, deberá proporcionar a su personal, de acuerdo con la naturaleza de su trabajo, cinturones porta herramienta, así como bolsas o cajas para el transporte y almacenamiento de las herramientas.

De las medidas preventivas generales:

- El contratista debe instruir a su personal, acerca del contenido y cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas en este documento.

- Esta estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier tipo de fuego, sin autorización del residente de obra por parte de la Secretaría.

- Esta estrictamente prohibido portar armas de cualquier tipo dentro de las áreas de trabajo.

- Esta estrictamente prohibido introducir bebidas embriagantes o drogas a las áreas de trabajo, así como entrar a dichas áreas bajo el efecto de las sustancias antes mencionadas.

- El incumplimiento o violación por parte del contratista a las reglas de seguridad establecidas, será causa para la aplicación inmediata de sanciones y/o medidas administrativas disciplinarias por parte de la Secretaría.

- El contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales aplicables (federales, estatales y municipales), en materia de protección ambiental y seguridad industrial.

- El contratista debe cumplir las disposiciones adicionales que el centro de trabajo, en su caso, especifique para la prevención y control de riesgos, a través del personal encargado de la supervisión por parte de la Secretaría.

Del equipo de protección personal:

- El contratista tiene la obligación de proporcionar a su personal, la ropa y equipo de protección personal adecuados (ropa de trabajo de color particular, casco, calzado industrial, anteojos de seguridad, tapabocas, etcétera), para llevar a cabo las diferentes labores en el desarrollo de las Obras Públicas.

- El contratista es responsable de que su personal utilice correctamente el equipo de protección respiratorio necesario, cuando se desarrollen trabajos en recipientes, registros de drenaje, tanques de almacenamiento, etcétera.

- El contratista debe cumplir con las disposiciones tendientes a proteger debidamente a su personal, en aquellos trabajos que se efectúen en altura, para lo cual debe utilizar andamios, barandales o escaleras, revisándolas para verificar que las condiciones de armado o construcción sean adecuadas; así mismo deberá supervisar que su personal utilice los cinturones de seguridad y cables de vida, requeridos para asegurar la integridad física de los mismos.

De las instalaciones sanitarias y de confort:

- El área que se determine para que el contratista instale sus oficinas o almacenes, debe estar identificada y contar con servicios sanitarios para su personal (letrinas móviles), extintores contra fuego y mantenerse limpia y ordenada.

- El contratista tiene la obligación de conservar permanentemente los servicios sanitarios destinados a su personal, en condiciones de uso e higiénicas.

- El contratista debe contar con un botiquín de primeros auxilios en el lugar de trabajo, con el fin de tratar lesiones leves que pudieran ocurrirle a su personal.

- El contratista tiene la obligación de suministrar agua potable a sus trabajadores.

- El contratista debe observar las disposiciones de orden y limpieza, con el objeto de mantener en óptimas condiciones el lugar de trabajo; por consiguiente se considerará como no terminada la obra, hasta en tanto el contratista entregue el lugar limpio de escombros, basura, contaminación, etcétera; el tiempo que utilice el contratista en el cumplimiento de esta disposición, correrá por su cuenta.

- Es obligación del contratista controlar la basura y los desperdicios que se generen en el área de trabajo, de manera que no afecten la salud del personal que labora en dicho lugar y sus alrededores.

Del transporte y manejo de materiales peligrosos:

- Los cilindros de oxígeno y acetileno utilizados para trabajos de corte y soldadura, por ningún motivo deben permanecer en el interior de lugares cerrados carentes de ventilación, asimismo deben estar siempre en posición vertical y ser manejados con todo cuidado según lo indica la propia norma del proveedor.

De los accidentes e incidentes de trabajo:

- El contratista asume totalmente la responsabilidad de los accidentes, lesiones o daños a su personal, instalaciones o equipos, así como a los de la Secretaría, cuando estos se motiven como consecuencia de los trabajos que directamente realiza el contratista.

De la prevención y mitigación de impactos ambientales:

- El contratista se obliga a contribuir a que el comportamiento de su personal, sea ejemplar con la comunidad en la que se desarrolle la obra.

- El equipo móvil del contratista, que incluye la maquinaria pesada, deberá operarse de manera que cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua existentes en el sitio de la obra.

- El aprovisionamiento de combustible deberá realizarse en forma tal que no contamine los suelos o cuerpos de agua. La ubicación de los patios para estas operaciones, deberá ser aislada de cursos de agua. En caso de que se contaminen los suelos, los desechos deberán ser retirados y tratados.

- El lavado, lubricación y cambios de aceite del equipo móvil, deberá hacerse periódicamente en talleres debidamente establecidos y autorizados. De ser necesario el cambio de aceite y grasa del equipo móvil en el área de trabajo, se deberá tener cuidado de no verter aceite o grasa en el suelo y, el aceite de desecho, deberá almacenarse en recipientes cerrados herméticamente. En caso de que se contaminen los suelos, los desechos deberán ser retirados y tratados.

- El contratista deberá mantener en buen estado de funcionamiento todo su equipo móvil, con el objeto de evitar fugas de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos, cursos de agua, aire u organismos.

- Se prohíbe en el lugar de los trabajos y en el área circundante al mismo, la caza, consumo, transporte o tenencia de ejemplares de fauna silvestre.

- El contratista debe asegurarse que la destrucción o tala de la vegetación, sea la mínima necesaria para realizar los trabajos contratados. Los residuos de tala o desmonte, no deben llegar a los cursos de agua, éstos deben ser apilados de tal forma que no causen desequilibrios a las condiciones del área.

- Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso temporal de un cuerpo de agua, y éstos no se requieran en un futuro, el curso abandonado o el paso, deberá ser restaurado por el contratista a sus condiciones originales.

- Las gravas o material de arrastre no deben ser removidas del lecho de los ríos, arroyos, playas, lagos o lagunas, excepto en las zonas específicamente aprobadas por las autoridades gubernamentales, como fuente de materiales.

De los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos:

El contratista se obliga a tener en cuenta las siguientes recomendaciones, relacionadas con la protección de los recursos arqueológicos, históricos y culturales.

- No permitir la destrucción de los restos arqueológicos y artefactos encontrados.

- Evitar la publicidad para prevenir el saqueo o alteración del sitio.

- Suspender temporalmente la obra en el sitio, dando aviso al residente de obra por parte de la Secretaría, y comunicarse de inmediato con las autoridades competentes.

De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

- La Secretaría no se responsabiliza de los daños por incendio, robo o fenómenos naturales que ocurran en las instalaciones, equipos, maquinaria o materiales del contratista.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-36.- CONCRETOS HIDRÁULICOS Y CICLÓPEOS UTILIZADOS EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, ADQUIRIDOS O FABRICADOS DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE ACARREO.

EJECUCIÓN: Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la Norma N.CTR.CAR.1.02.003/04.

MEDICIÓN: El concreto hidráulico y ciclópeo según su tipo y resistencia utilizada en estructuras y obras de drenaje, se medirá de acuerdo al volumen que fije el proyecto, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría, tomando como unidad el metro cúbico de concreto terminado, con aproximación a un décimo.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de concreto hidráulico y ciclópeo terminado según su tipo y resistencia; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición del concreto hidráulico premezclado; valor de adquisición del cemento del tipo indicado en el proyecto, el agua y los aditivos o fibras que en su caso se requieran, así como del material para las juntas, el curado y demás materiales necesarios para el colado del elemento estructural; en su caso, valor de adquisición de los agregados pétreos y piedra para el concreto ciclópeo; en su caso, desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista incluyendo regalías y permisos de explotación, extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones, cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial o total, lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales, cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formación de los almacenamientos; instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas; limpieza de los vehículos en que se transporten todos los materiales, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, movimientos en el lugar de destino, descargas y cargo por almacenamiento; clasificación del material pétreo separándolo por tamaños; permisos de explotación de agua, así como la extracción, carga y acarreo al lugar de utilización del agua; dosificación y mezclado de los agregados pétreos, cemento del tipo indicado en el proyecto, agua y aditivos; limpieza de la superficie sobre la que se colocará el concreto; cargas en la planta del concreto hidráulico al equipo de transporte o carga de los materiales al vehículo mezclador para la elaboración del concreto hidráulico y su transporte al lugar de colado; suministro, colocación, preparación y remoción de cimbras; colocación, consolidación y curado del concreto a cualquier altura; colocación de la piedra en el caso de concreto ciclópeo; la iluminación artificial; dispositivos y obras auxiliares para efectuar colados bajo el agua; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservación del concreto hidráulico hasta que el elemento estructural haya sido recibido por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-37.- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLEN AL 90% CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES APROVECHABLES, NO INCLUYE SOBRE ACARREOS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: Se formarán y compactarán al grado que fije el proyecto, según la prueba AASHTO estándar, con material producto de excavaciones de cortes, escalones de liga, que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la nueva Normativa para Infraestructura de Transporte números N.CMT.1.01/02, para cuerpo de terraplén, con las características geométricas que indique el proyecto u ordene la Secretaría, formándolos en capas con espesores máximos de 30 cm. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda al Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en la capa construida, redondeando a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto; se debe incluir en el precio la compactación del terreno natural al noventa por ciento (90%) de su P.V.S.M., según prueba AASHTO estándar, compactado, formación y compactación de los terraplenes extendiendo el material en capas; regalías de bancos de agua su extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación; en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente de la óptima; compactación de las capas al grado fijado; recorte de las cuñas de sobreancho con el extendido del material en los taludes; afinamiento de toda la sección; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua, durante las cargas y descargas, y lo correspondiente al inciso.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-38.- ESCARIFICACIÓN, DISGREGADO, ACAMELLONADO Y RECOMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 90%, INCLUYE ACARREO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN: Se procederá a escarificar el terreno existente, se escarificará hasta la profundidad ordenada de acuerdo al proyecto, se disgregara el material y después se acamellonara para incorporar el agua para obtener la humedad optima necesaria, se procederá a homogenizar el material y se recompactará al 90% de su P.V.S.M., según la prueba AASHTO estándar, con las características geométricas que indique el proyecto u ordene la Secretaría, formando la capa nuevamente.

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico recompacto al grado fijado, medido en la capa construida, redondeando a la unidad. En ningún caso se considerara abundamiento. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada será el precio fijado en el contrato para el metro cúbico recompacto. Este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: escarificación, acamellonado, todos los permisos requeridos de SEMARNAT, CNA, municipales, particulares etcétera, para la explotación de los bancos de  agua; regalías de bancos de agua su extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la recompactación; en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente de la óptima; tendido, compactación de la capa al grado fijado; afinamiento de toda la sección; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte  del agua, durante las cargas y descargas de todo lo demás necesario para su correcta ejecución.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-39.- CONSTRUCCIÓN DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND, INCLUYE ACARREO, PUOT.

CONTENIDO.

Esta especificación particular contiene los requisitos de calidad que cumplirán los materiales que se utilicen en la construcción de bases de pavimentos de concreto hidráulico, tratadas químicamente con cemento Portland para modificar su comportamiento mecánico e hidráulico de acuerdo a la Norma de la SCT N.CMT.4.02.003/04, Materiales para Bases Tratadas

# REQUISITOS DE CALIDAD PARA MATERIALES MODIFICADOS O ESTABILIZADOS CON CEMENTO, PROVENIENTES DE UN BANCO.

Los materiales por modificar o estabilizar, cumplirá con los requisitos de calidad que se indican a continuación:

El cemento Portland que se utilice para modificar o estabilizar, cumplirá con los requisitos de calidad que se establecen en la Norma N.CMT.2.02.001, Calidad del Cemento Portland.

El material por modificar o estabilizar con cemento Portland, cumplirá con los requisitos de granulometría que correspondan, con lo indicado en la norma N.CMT.4.02.002, Materiales para Base Hidráulicas indicadas en la Tabla 1 y se muestra en la figura 1 y con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 2 de esta Norma, salvo que el proyecto o la secretaria indiquen otra cosa y no tendrá un contenido de materia orgánica tal que, al ser probado conforme al procedimiento descrito en el manual M.MMP.4.01.012 o NMX-C-88-ONNCCE-1997, Contenido de Materia Orgánica, no produzca un líquido más oscuro que el color normalizado No.3.

Tabla 1. Requisitos de granulometría de los materiales para bases de pavimento con carpetas de concreto hidráulico.

Figura 1. Zona granulométrica recomendable de los materiales para base de pavimentos con carpetas de concreto hidráulico.

Tabla 2. Requisitos de calidad de los materiales para bases de pavimentos con carpetas de concreto hidráulico.

- determinado mediante métodos de prueba estandarizados por la SCT o NMX.

- Con grado de compactación indicados en esta Tabla.

- Respecto a la masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba AASHTO modificada.

El material una vez modificado con cemento Portland, cumplirá con el límite líquido, límite plástico, equivalente de arena, el valor soporte de California (CBR) y el desgaste los Ángeles, que correspondan entre los indicados en la Norma N.CMT.4.02.002, Materiales para Bases Hidráulicas.

La compactación de una sección transversal cualquiera se terminará totalmente en menos de noventa (90) minutos, desde el instante en que se haya iniciado la incorporación y mezclado del agua a la base mejorada o estabilizada destinado a esa sección, se podrá utilizar aditivo retardador de fraguado para incrementar el tiempo de colocación y mejorar las propiedades en estado endurecido, en cuyo caso dicha sección se compactará totalmente dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla.

La cantidad de cemento a utilizar para estabilización de la base será de 5% en peso volumétrico máximo de los agregados si no se utiliza aditivo en caso de uso de este se podrá utilizar el 3% siempre y cuando cumpla con la resistencia especificada a continuación.

La resistencia a la compresión simple del material una vez modificado y estabilizado con cemento Portland, a los veintiocho (28) días de edad, determinada en especímenes cilíndricos con una relación altura / diámetro no menor de 1 (uno), compactados dinámicamente al 100% (cien por ciento) respecto de la masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba AASHTO Modificada conforme a lo indicado en el Manual M. MMP.4.01.010, Compactación AASHTO o al grado de compactación que indique el proyecto o señale la Secretaria y probados a compresión simple de cilindros de concreto, y la resistencia no será inferior que veinticinco (25) kilogramos por centímetro cuadrado.

El cemento que se emplee para la estabilización será tipo CPO (Cemento Portland Ordinario) o CPC (Cemento Portland Compuesto) y cumplirá con lo establecido en la Norma N.CMT∙2∙02∙001/02, Calidad del Cemento Portland, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

# EJECUCIÓN

El equipo, transporte y almacenamiento, así como lo relativo a la ejecución, estarán de acuerdo con la Norma N.CTR.CAR.1.04.003/00 Capas Estabilizadas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, atendiendo lo siguiente:

- El mezclado del material deberá realizarse en planta o por el procedimiento de mezclado en el lugar utilizando mezcladora de suspensión y dosificador móvil de cemento - agua, que garantice un mezclado homogéneo y que el contenido de cemento es uniforme.

- Una vez efectuada la mezcla, en caso de utilizar el procedimiento de mezclado en planta, ésta deberá transportarse en vehículos con caja metálica cubierta con lona para que la proteja del polvo y materias extrañas.

- Para el caso del procedimiento de mezclado en planta, la mezcla deberá tenderse con una máquina especial para este trabajo, de propulsión propia y con dispositivos para ajustar el espesor y ancho de la mezcla tendida; ésta estará dotada de un sistema que permita la repartición uniforme de la mezcla sin que se presente segregación por tamaños de la misma. Finalmente se compactará al 100% (cien por ciento) respecto a la masa volumétrica seca máxima, obtenida mediante la prueba AASHTO modificada, conforme al inciso D.6, de la cláusula D, Requisitos de calidad para materiales modificados con cal, modificados con cemento o estabilizados con cemento, provenientes de un banco, de la norma N.CMT.4.02.003/04 Materiales para Bases Tratadas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

4) Para el caso del procedimiento de mezclado en el lugar utilizando mezcladora de suspensión y dosificador móvil de cemento-agua, se deberá conformar la base hidráulica en el ancho y espesor indicado en el proyecto para posteriormente mezclarla y homogenizarla mediante equipo mezclador de suspensión tipo Wirtgen WR 2500 o similar con objeto de obtener un material homogéneo.  Enseguida se realizará el suministro del cemento Portland y agua por medio de lechada (cemento-agua) sobre el material a estabilizar través de un equipo dosificador móvil del tipo Wirtgen WM 1000 o similar con válvulas dosificadoras computarizadas para garantizar una resistencia a la compresión simple indicada en el proyecto.

El equipo dosificador, dispondrá de depósitos independientes en dimensiones suficientes para almacenar las cantidades necesarias de cemento y agua así como contar con un procesador que regule la aportación del agua y cemento hacia la dosificadora de lechada de acuerdo a la relación porcentual de cemento Portland tipo CPO o CPC y humedad óptima indicada en el proyecto.

La compactación de la capa estabilizada deberá realizarse primero con un rodillo pata de cabra del tipo CAT 927 o técnicamente equivalente y posteriormente dar el acabado con un rodillo liso vibratorio autopropulsado con un peso mínimo de 15 toneladas y en apego a la norma N-CTR-CAR-1-04-003-00 inherente a capas estabilizadas de la SCT vigentes hasta alcanzar  el 100% de la Masa Volumétrica Seca Máxima del material obtenido mediante la prueba de compactación AASHTO modificada (5 capas).

- Terminada la compactación de la base estabilizada con cemento Portland en ambos procedimientos, se deberá  curar y proteger contra pérdidas de humedad mediante la aplicación de un riego de impregnación con emulsión asfáltica ECI 40 de acuerdo a la norma vigente  (N.CMT.4.05.001/00).

- En el momento de aplicar el riego de impregnación, que en ningún caso puede ser después de veinticuatro  (24)  horas después de terminada la compactación, la superficie de la base estabilizada deberá presentar un aspecto denso y homogéneo y contener la humedad suficiente que permita el curado.

# CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Para dar por terminada la construcción de la base estabilizada, se verificará la calidad de los materiales, el alineamiento, perfil y sección, compactación, espesor y acabado de acuerdo con lo establecido en el proyecto, en la norma N.CTR.CAR.1.04.003/00 Capas Estabilizadas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y conforme a las siguientes tolerancias.

| PARÁMETRO | TOLERANCIA |
| --- | --- |
| Ancho de la sección del eje a la orilla | ± 5 cm |
| Nivel de la superficie | ± 1 cm |

# MEDICIÓN, BASE DE PAGO, ESTIMACIÓN Y PAGO, Y RECEPCIÓN DE LA OBRA

La subbase o base estabilizada con cemento Portland por unidad de obra terminada, cuando el trabajo de mezclado se realice en el lugar o en la planta estacionaria, se pagarán al precio fijado en el contrato para el metro cúbico. Para materiales provenientes de bancos, ya sea que se empleen solos o mezclados con los de otros bancos. Estos precios unitarios serán para cualquier banco e incluyen lo que corresponda por: desmonte y despalme de los bancos, extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea la clasificación, instalaciones y desmantelamientos de la planta; alimentación de la planta; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; lavado; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos y de los desperdicios de ellos; formación de los almacenamientos; cargas y descargas de los materiales; acarreos del banco al lugar de colocación; incorporación o dosificación del cemento; mezclado en sitio o planta estacionaria; secado de los materiales, en su caso; agua; permiso y regalías de explotación de bancos; cargas y descargas de los materiales; tendido; compactación de grado fijado; reducción de volumen por compactación y, en su caso, por mezcla de dos (2) o más materiales; y de los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas.

El cemento Portland que se emplee en la estabilización se incluye en esta base de pago. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición; transporte del lugar de adquisición al lugar de almacenamiento, acarreo al lugar de utilización, mermas, aplicación o colocación y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-40.- FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:	La construcción de la carpeta de concreto hidráulico, se realizará conforme a lo señalado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.009 de esta Secretaría, de 30 cm. de espesor y se construirá a base de Losas de Concreto Hidráulico con Juntas de acuerdo a lo indicado en el inciso B.1 de la misma norma. La mezcla de concreto hidráulico para elaborar la losa tendrá un módulo de ruptura (MR) a la flexión de 48 kg/cm2 (cuarenta y ocho kilogramos por centímetro cuadrado), medido a los veintiocho (28) días de edad.

(Ver Croquis Distribución de Tableros).

MEDICIÓN: La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico terminado de carpeta de concreto hidráulico colocado en obra. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.04.009 de esta Secretaría.

BASE DE PAGO: La formación de la carpeta de concreto hidráulico por unidad de obra terminada, se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos requeridos, como autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etcétera; se deberá incluir la colocación de polietileno que  incluye Previo barrido  para eliminar polvo y materias extrañas, se colocará sobre la base terminada para recibir la placa de concreto hidráulico, un plástico de polietileno calibre 600 con una densidad baja, regalías, desmonte y despalme de los bancos, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco; que proponga el contratista, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; instalaciones de las plantas en los lugares propuestos y aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración total; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos  de los materiales aprovechables y desperdicios de ellos, adquisición, suministro y formación del concreto hidráulico; formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolos por tamaños; dosificación; mezclado de los materiales pétreos y cementos; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos desde el banco a la planta y de esta a  los lugares de tendido en  la obra; barrido de la base impregnada y lo correspondiente al inciso J. de la Norma N.CTR.CAR.1.04.009 e inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.013 de esta Secretaria y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-41.- MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRITURACIÓN UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA.

A fin de abatir las deficiencias que se presentan en los materiales pétreos para base hidráulica y base asfáltica, en cuanto a la forma de la partícula, así como al material que pasa la malla no. 0.075, en las arenas para concreto hidráulico.

Al respecto le comento que para el caso de la forma de partícula, es conveniente modificar y/o complementar los equipos de trituración, a fin de obtener partículas de forma adecuada tendiendo a la cubicidad para un mejor desempeño del agregado; tal condición la ofrecen los equipos de trituración de impacto con eje vertical o con eje horizontal, instalándose éstos en la etapa final de la trituración (secundaria y/o terciaria).

Para el caso del material que pasa la malla 0.075, en las arenas para concreto hidráulico, se recomienda un cribado adecuado del material a fin de que los tamaños de cada partícula queden alojados en la proporción que indica la especificación respectiva, y si fuese necesario, efectuar un despolve o lavado del material a fin de eliminar el exceso de finos.

# Text boxes

11

20

13

244

114

364

488

32

50

32

50

36

76

10

114

44

10

Modernización de la Avenida

Monterrey

CARRETERA TAMPICO - ALTAMIRA

834 312 83 25