SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CENTRO S.C.T. “TABASCO”

## SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

## RESIDENCIA GENERAL DE  CARRETERAS FEDERALES

| NÚM. DE LICITACIÓN: | LO-009000999-N40-2013 |
| --- | --- |
| OBRA: | “Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos con base asfáltica, así como obras complementarias y señalamiento preventivo en la construcción del Puente los Monos III Km. 165+826.39 incluye accesos, en la Carretera: Coatzacoalcos - Villahermosa, Tramo: Entronque Reforma - Villahermosa, Subtramo: Puente Los Monos III, 165+826.39, en el Estado de Tabasco”. |
| SUBTRAMO: | Puente Los Monos III, 165+826.39 |
| TRAMO: | Entronque Reforma - Villahermosa |
| ESTADO: | Tabasco |

##### G E N E R A L I D A D E S

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS  DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO  DE OBRA O TRABAJOS DE PROTECCIÓN.

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A CONSTRUIR Y CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO, LAS DESVIACIONES, CONSIDERANDO QUE DEBERÁ EJECUTAR LOS TRABAJOS POR ALAS DE ACUERDO CON SU PROGRAMACIÓN QUE PROPONGA EN SU CONCURSO, YA QUE SE TRATA DE UN CAMINO EN OPERACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN LOS CAMINOS DE ACCESO ADECUADOS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJO, LOS LUGARES FIJADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES DESTINADOS A SU CONSTRUCCIÓN. Y PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN; ASÍ COMO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO SEXTO DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN CALLES Y CARRETERAS (EDICIÓN 1986).

LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OBRA Y HASTA QUE LOS TRABAJOS LE SEAN RECIBIDOS, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO, SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO DENTRO DE LOS INDIRECTOS, DEBIENDO DE PONER A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DICHOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE OBRA  AL TERMINO DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO QUE ESTA DESIGNE PARA SU RESGUARDO DEFINITIVO.

EL PROPONENTE HABRÁ DE TENER PRESENTE, QUE LOS TRABAJOS SE EFECTUARÁN EN UN CAMINO EN OPERACIÓN Y POR LO TANTO, DEBERÁ TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN TODAS LAS DIFICULTADES Y RESTRICCIONES QUE SE PRESENTEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (DE PETRÓLEOS MEXICANOS, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, FIBRA ÓPTICA, ETC.) ASÍ COMO A LA INTENSIDAD DEL TRÁNSITO, COMO POR EJEMPLO, BAJA EFICIENCIA, TIEMPOS INACTIVOS DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, ETC., YA QUE NO SE ACEPTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN SU PROPOSICIÓN, ADUCIENDO EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.

EN EL ANEXO “SEÑALAMIENTO PREVENTIVO MÍNIMO OBLIGATORIO EN OBRA” SE INDICA EL SEÑALAMIENTO MÍNIMO QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONTRATISTA A LA SECRETARIA EN EL SITIO DE LA OBRA, PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ PRESENTAR MEDIANTE EL ESCRITO Y FOTOGRAFÍAS.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO MÍNIMO OBLIGATORIO EN OBRA:

| SEÑAL | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES |
| --- | --- | --- |
|  | 100 PIEZAS. | CONOS DE 71 cm FLUORESCENTE CON FRANJA REFLEJANTE. |
|  | 80 PIEZAS. | DPM-1 BANDERA PLÁSTICA DE TELA FLUORESCENTE DE 60 X 60 cm |
|  | 100 PIEZAS. | DEBERÁN PORTARLO TODOS Y CADA UNO DEL PERSONAL DE OBRA Y MANTENER EN ALMACÉN UN LOTE MÍNIMO DE 30 PIEZAS ADICIONALES. |
|  | 100 PIEZAS. | TRAFITAMBOS DE 100 cm DE ALTURA X 45 cm DE DIÁMETRO, 2 CON DOS FRANJAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD |
|  | 50 PIEZAS. | DPP OBRAS EN EL CAMINO DE 71 X 71 cm. |
|  | 200 PIEZAS. | SP INDICADOR DE OBSTÁCULOS DE 30 X 122 cm. |
|  | 60 PIEZAS. | SP INDICADOR DE PELIGRO DE 30 X 122 cm CON SOPORTE SP-H CON ALTURA MÍNIMA DE 2.50 m |
|  | 20 PIEZAS. | SP-40 DE 71X71 GRAVA SUELTA |
|  | 20 PIEZAS. | SR-18 DE 71X71 PROHIBIDO REBASAR |
|  | 10 PIEZAS. | DPI-7 DE 56X178 cm |
|  | 8 PIEZAS. | DPI-7 DE 56X178 cm |
|  | 8 PIEZAS | 86 X 300 cm |

OBSERVACIONES: LAS SEÑALES DEBERÁN SER DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y OREJAS DE  LAMINA CALIBRE 14 Y EL ACABADO SERA EN COLOR NARANJA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA CON  LETRAS, SÍMBOLOS Y RIBETES EN IMPRESIÓN SERIGRAFÍA COLOR NEGRO.

LOS POSTES SERÁN DE FIERRO ANGULO DE 2" X 2" X 1/4"  CON SOPORTE METÁLICO Y PINTADOS EN COLOR GRIS ESMALTE Y LA TORNILLERÍA SERA GALVANIZADA DE 3/8" X 1".

LA  EMPRESA  DEBERÁ COLOCAR LOS INDICADORES DE PELIGRO A CADA 25 METROS A LO LARGO  DE LA OBRA EN CADA SENTIDO, Ó EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA SECRETARIA, EN ESPECIAL DONDE EXISTAN ZONAS DE CORTE DEBAJO DE LA SUBRASANTE.

E.P. -G.01 SEÑALAMIENTO INSTITUCIONAL

LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA.

El Contratista queda obligado a colocar en donde le indique la DEPENDENCIA, “letrero informativo de la obra” tipo lll (tres) con la leyenda que oportunamente  le proporcione la dependencia antes de iniciar con los trabajos de ejecución de acuerdo a las especificaciones y dimensiones mostradas en  anexo l.

Dimensiones de  4.88 m. de largo por 2.44 m. de ancho, a base de paneles de lámina calibre 14, con acabado primario epóxico y esmalte de poliuretano, rotulado con vinil autoadherible de alta duración, montado sobre un bastidor de tubo de acero estructural A-36 de 3” de diámetro y soportes del mismo material de 4” y 6” de diámetro, dichos soportes estarán ahogados e hincados sobre una base de concreto simple con una resistencia de f’c= 100 Kg/cm2.

La elaboración y colocación del letrero  será por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

ANEXO 1

ACOTACIONES EN cm.

Colores para la impresión:

- Para barras y textos, el color es azul: Pantone 295 C Valores: CMYK 100.57.040 RGB 43.76.127

- La barra de arriba e azul al 80 % del Pantone 295 C

- Los textos son en azul, al 100% del Pantone 295 C

- Los logotipos de Gobierno Federal y Vivir Mejor están en los manuales de identidad respectivos.

EP. -G.02  PROPOSICIÓN DE CLAUSULAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN

El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenará su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado en las presentes bases de licitación. El Contratista al que le sea otorgada la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma, deberá comunicar a esta Secretaría el Curriculum Vitae de la empresa y su personal que pretenda emplear para el control mencionado anteriormente, con el objeto de que la misma determine si tiene la capacidad necesaria para ello; en caso contrario deberán proponer a otra que sea calificada positivamente, sin que esto implique que representará apoyo para solicitar algún pago adicional.

En el caso que determine llevar el control anterior con elementos propios, deberá presentar la relación y el organigrama del personal por emplear y experiencia del mismo, a fin de que sea sancionado por la Dependencia.

Así mismo deberá de dar todas las facilidades a la empresa de supervisión externa que sea contratada por esta secretaria con la finalidad de llevar a cabo el registro de  la correcta ejecución de los controles de calidad, debiendo de dar estricto cumplimiento a las observaciones e instrucciones de la misma derivado de la ejecución de los trabajos.

EP. -G.03  DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Durante la ejecución de las obras objeto del concurso y hasta que estas le sean recibidas, el Contratista estará obligado a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidos en el capítulo sexto del manual de dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, edición 1986 de esta secretaría de comunicaciones y transportes, en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de esta dependencia, las señales y dispositivos de protección respectivos en la forma y condiciones indicadas en dicho capítulo.

La elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección de obra será en estricto apego a proyecto y a lo establecido en el catalogo, a la conclusión de las obras, el señalamiento quedará a favor de la dependencia, inventariándolo en el acta de recepción respectiva.

Además el contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al tránsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por el movimiento de su maquinaria equipo o abastecimiento de materiales.

### EP. -G.04   TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Cuando a juicio de la DEPENDENCIA sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procederá de la  siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los  trabajos de que se traten, la DEPENDENCIA estará facultada para ordenar al contratista su ejecución y este se obliga a realizar conforme a dichos precios.

b),- Si para estos trabajos  no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato y la dependencia considerará factible determinar los nuevos precios unitarios con base a los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos, con la intervención del contratista y este estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

# Text boxes

PRINCIPIA    TRAMO

EN CONSTRUCCIÓN

TERMINA    TRAMO

EN CONSTRUCCIÓN

4.88 m m

2.44  m

10 cm

10 cm