SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CENTRO SCT SONORA

SUBDIRECCION DE OBRAS

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

| LICITACION NUMERO: | LO-009000999-N47-2013 |
| --- | --- |
| OBRA: | Modernización y Ampliación de la carretera Federal No. 2, tramo: Cananea – Agua Prieta, del km. 57+000 al Km. 69+300 cuerpo izquierdo, en el Estado de Sonora. |

TRABAJOS POR EJECUTAR

En este proyecto se considera la construcción del cuerpo nuevo izquierdo, con un ancho de 10.50 metros, para tener una sección tipo A4-S; la nueva corono estará construida por dos carriles de circulación de 3.50 metros de ancho cada uno y acotamiento interno y externo de 2.50 metros y 1.00 metro de ancho, mediante la construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentación, Estructuras Trabajos Diversos y Señalamiento, de la Carretera Federal Nº 2, tramo Cananea – Agua Prieta;  Km. 57+000 al Km 69+300, Origen en Agua Prieta, en el Estado de Sonora

El tramo se aloja en terreno plano y lomerío mediante terraplén con alturas del orden de 1 m; existen algunos cortes con altura promedio de 5 m.

La estructura del pavimento estará constituida por capas de base hidráulica, base asfáltica y carpeta de concreto asfaltico.

Para proporcionar un drenaje adecuado, será necesario dar un bombeo del dos por ciento (2%) hacia el acotamiento de la sección considerada

Los trabajos por ejecutar a que se refiere esta Licitación, se realizarán de acuerdo con lo que corresponda aplicar de las Normas para Construcción e Instalaciones editadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Libro de Construccion), asi como los lineamientos generales para la aplicación de sanciones por incumplimiento del programa de ejecución o de la calidad establecida en las Normas de Legislacion (Libro de Legislacion (N.LEG)).

Los materiales que se utilicen deberán cumplir con lo que corresponda aplicar de las Normas de Calidad de los Materiales editadas por la SCT (Libro de Caracteristicas de Materiales), salvo que el proyecto, las normas particulares o en esta descripción mencionen otra cosa.

El muestreo y las pruebas de los materiales que se utilicen en la ejecución de las obras se ejecutaran de acuerdo con lo que corresponda  aplicar de las Normas para Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas editadas  por la SCT (Libro Metodo de Muestreo y Pruebas de Materiales MMP)

La correcta ejecución y buena presentación son requisitos indispensables para que se acepten los trabajos; la limpieza de las partes de la obra , la limpieza general de la misma y de la zona adyacente;  así como la correcta y oportuna instalación, conservación y mantenimiento del señalamiento de protección de la obra, son parte de la correcta ejecución de los trabajos.

Las cláusulas e incisos a que se hace mención en los párrafos siguientes corresponden a las Normas para la Construcción e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, las Normas de Calidad de los Materiales y las Normas para Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas, editadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, cabe señalar que las especificaciones particulares prevalecerán en lo que corresponda sobre el proyecto y este a su vez prevalecerá en lo que corresponda sobre las normas antes citadas.

El proponente, deberá considerar que es necesario trabajar de tal manera de que en ningún momento se interrumpa la circulación de vehículos tanto en la vialidad principal como en las circundantes a la obra en cuestión (accesos, etc.) y las que se utilizaran para la circulación de vehículos de construcción, además no deberá haber desviación del tránsito no mayor a 2,000 mts de longitud lo cual implica tener terminado un subtramo por el cual pueden circular los vehículos segura y cómodamente antes  de desviarlos para la ejecución del siguiente subtramo,  colocando el señalamiento de protección que cumpla en tipo, forma y distribución conforme a lo establece la norma vigente de la S.C.T., propuesta que deberá presentarse a la Dependencia para la autorización respectiva, previo a su colocación; DEBERÁ CONSIDERAR LO NECESARIO PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS DESVIACIONES QUE SE CONSTRUYAN MANTENIENDOLAS DE TAL MANERA QUE NO SE GENEREN POLVOS, IRREGULARIDADES E INESTABILIDADES EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, QUE PROVOQUEN MOLESTIAS AL TRANSITO PUDIENDO COLOCAR CAPAS DE MATERIAL SELECCIONADO Y/O PRODUCTOS QUE GARANTICEN LO ANTERIOR, ADEMAS DEL SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DEL SEÑALAMIENTO INFORMATIVO, PREVENTIVO Y RESTRICTIVO DIURNO Y NOCTURNO DE PROTECCIÓN DE OBRA como se indica en los Incisos C,D y F de la  Norma N.CTR.CAR.1.07.016/00 de la Normativa para la  Infraestructura del Transporte, (construcción y conservación de las desviaciones necesarias; protección al tránsito mediante el señalamiento y bandereros que se requieran conforme a lo reglamentado en esta Norma).

Previo al inicio de los trabajos, el contratista se obliga a presentar al residente de supervisión de la Dependencia, la propuesta de logística para trabajar, con planos detallando las desviaciones del transito principal, la estructura del camino de desviación con la propuesta de mantenimiento así como el señalamiento diurno y nocturno que garantice la seguridad y la comodidad de los automovilistas, en la inteligencia de que no podrá ser mayor a 2,000 metros la longitud de desviación operando, a efecto de que sea revisado y en su caso autorizado.

Para la construcción se procederá como sigue:

A).- TERRACERÍAS: CTR.CAR.1.01

A.1.- DESMONTE

En apego a las restricciones de carácter ecológico, el desmonte se realizara únicamente dentro de la superficie mínima necesaria, cumpliendo con lo asentado en el inciso F de la Norma CTR.CAR.1.01.001/11 de las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T. Y lo considerado en el proyecto de la obra.

A.2.- DESPALMES

Estos trabajos se ejecutaran en el lado de la ampliación según proyecto. Se despalmará el espesor marcado en el proyecto, iniciando del hombro continuando por el talud del terraplén actual y en todo el ancho de desplante del terraplén; así mismo en la zona de cortes cortando hacia los lados donde se contemplen taludes de terraplenes cuidando de no depositarlos en los cauces. El material producto del despalme se colocara fuera de los ceros de los taludes de terraplenes para su posterior utilización en el arrope de los propios taludes de los terraplenes y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el inciso F de la Norma CTR.CAR.1.01.002/11  o lo que señala para esta actividad el proyecto de la obra.

A.3.- COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES EN LA ZONA DE CONSTRUCCION.

Será al 90% del peso volumétrico seco máximo  (PVSM) del material, prueba AASTHO estándar,  en un espesor mínimo de 20 cm y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma CTR.CAR.1.01.009/11.

A.4.- EXCAVACIÓN DE CORTES EN LA ZONA DE CONSTRUCCION.

Conforme lo señala el proyecto, se procederá a ejecutar la Excavación de los cortes, en todos sus tipo; el material producto de la excavación de los cortes se empleara según lo señale el proyecto para la formación de terraplenes y/o a desperdicio; su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en inciso G de la Norma CTR.CAR.1.01.003/11.

A.4.1 ESCALONES DE LIGA

Se construiran escalones de liga dentro del area donde se apoye la ampliacion de los terraplenes, de acuerdo con lo indicado en el proyecto, para obtener una buena liga entre el terraplen existente y la ampliación, el material aprovechable se utilizara para la formación de terraplenes, el material de desperdicio producto de esta actividad deberá depositarse en banco de desperdicios propuestos por el contratista y/o aceptados por la Secretaria banco  debiendo considerar todos los acarreos al banco de desperdicio y deberá de ser complementado con material de banco; su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.01.004/11.

A.5.- FORMACIÓN Y COMPACTACION DE TERRAPLENES

Se formaran con el producto de la excavación de los cortes, o con material de préstamo de banco. El grado de compactación de las terracerías será en su caso del 90% del PVSM del material, prueba AASTHO estándar, la última capa con espesor de 50 cm deberá compactarse al 95% de su PVSM prueba AASTHO estándar que corresponde precisamente  a la capa Subyacente. Cuando se trate de materiales no compactables el acomodo se realizará mediante tres (3) tránsitos, por cada uno de los puntos que forman la superficie de la capa, de tractor con peso de al menos veinte (20) toneladas, avanzando y retrocediendo la máquina con movimiento ronceado, según lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda al proyecto y los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma CTR.CAR.1.01.009/11.

A.6.- CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBYACENTE Y CAPA SUBRASANTE SEGÚN PROYECTO EN LA ZONA DE CONSTRUCCION.

De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a Excavar y Acamellonar el material de la capa superior de la subyacente; posteriormente se procederá a compactar la superficie descubierta al 95% de su peso volumétrico seco máximo  (PVSM), prueba AASTHO estándar,  en los lugares indicados en el proyecto, en un espesor de 20 cm.

Sobre la capa de Subyacente construida con el material acamellonado y en su caso complementado con material compensado o con producto de banco, se procederá a tender la capa Subrasante compactándola al 100% del PVSM del material obtenido de prestamo de banco,  prueba AASTHO modificada, en espesor de 0.30 m. compactos y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los Lineamientos indicados en el inciso G de la Norma CTR.CAR.1.01.009/11..

A.7.- PRÉSTAMOS DE BANCO PARA LA ZONA DE CONSTRUCCION.

Según marque el proyecto se deberá explotar los prestamos de banco, quedando bajo la responsabilidad del Contratista, el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ecológica y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma CTR.CAR.1.01.008/00 y la especificación particular.

B).- OBRAS  DE  DRENAJE

Previo a la ejecución de trabajos de terracerías, se deberán construir las Obras de Drenaje de acuerdo a lo señalado en el proyecto, a lo que corresponda aplicar de las Especificaciones Particulares y las Normas para la Construcción e Instalación parte CTR.CAR.1.03, y en su caso a lo indicado por la Dependencia.

C).- PAVIMENTACIÓN CTR.CAR.1.04:

Las cláusulas e incisos que se mencionan en los párrafos siguientes corresponden a las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Libro de Construccion de Carreteras, Título Pavimentos; a las Normas de Calidad de los Materiales, Edición Norma para la Infraestructura del Transporte (SCT); así como a las Normas de Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas de dicho libro, y/o reglamento  de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, indicado en la nueva Norma para la Infraestructura del Transporte (normativa SCT).

### C.1.-BASE HIDRAULICA

Sobre la capa  subrasante debidamente terminada se construirá una capa de Base hidráulica de acuerdo a lo indicado en proyecto, utilizando el material procedente del banco de préstamo indicado en el  proyecto. El material que conforme ésta capa se deberá humedecer al grado óptimo y compactar al 100% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de la prueba AASHTO modificada.

Los materiales mezclados previo a su utilización deberán cumplir con las Normas de Calidad especificadas en la Norma N.CMT.4.02.002/11 y para su ejecución se deberán seguir todos los lineamientos indicados en inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/11.

### C.2.- BASE ASFALTICA EN TODO LO ANCHO DE LA SECCIÓN

Sobre la capa base hidráulica debidamente terminada se construirá una capa de Base Asfaltica de espesor indicado en proyecto, utilizando material proveniente de banco. El material que conforme ésta capa se deberá compactar al 100% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de la prueba AASHTO modificada.

Los materiales utilizados deberán ser del tipo indicado en la Norma N.CMT.4.02.002/11; además estos deberán cumplir con las Normas de Calidad y  para su ejecución se deberán seguir todos los lineamientos indicados enel inciso G de la  Norma N.CTR.CAR.1.04.002/11.

### C.3.- RIEGO DE IMPREGNACIÓN

Sobre la superficie de la capa de base hidráulica debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica, a razón de 1.5 lts/m². y en los hombros de los taludes del material que formen el pavimento se aplicara doble riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica, a razón de 1.5 lts/m² en un ancho de 0.50 m.

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.004/00; así mismo deberá cumplir con las Normas de Calidad establecidas  en la  Norma N.CMT.4.05.001 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

### C.4.- RIEGO DE LIGA PARA  CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

Sobre la superficie de la capa de base  Asfaltica debidamente terminada, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica, a razón de 0.7 lts/m².

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.005/00, así mismo deberá cumplir con las Normas de Calidad establecidas en la Norma N.CMT.4.05.001/06.

### C.5.- EMULSIONES

Se deberá indicar el tipo  de emulsión asfáltica  a emplear para efectos de control de calidad y recepción de la obra; se requiere además obtener la dosificación adecuada en cada caso conforme a las pruebas de laboratorio necesarias según el trabajo a realizar.

### C.6.- CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

Sobre la capa de base asfaltica debidamente terminada y después de la aplicación del riego de liga, se construirá una carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño de  espesor indicado en proyecto, utilizando material procedente del banco de préstamo que elija el contratista y aceptado por la Dependencia, con material asfáltico PG 70-22 con una dosificación aproximada de 125 Kg./m³ (esta dosificacion se da a titulo informativo, la dosificacion real se determinara con pruebas de laboratorio) de material pétreo seco y suelto, la mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará compactándola al 97 % de su peso volumétrico determinado en el Protocolo AMAAC PA-MA-01/2008.

Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que conformen la carpeta deberán cumplir con las Normas N.CMT.4.04. Y Norma N.CMT.4.05.004 de materiales y calidad  respectivamente; asi como el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/09.

La mezcla se proyectará mediante  el procedimiento del Protocolo AMAAC PA-MA-01/2008 para que cumpla con los requisitos de diseño que se indican en proyecto.

La construcción de la carpeta se deberá apegar a los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/09.

### C.7.- ADITIVOS

Con el objeto de mejorar la adherencia de los materiales pétreos con los productos asfálticos, se deberá prever el empleo de aditivos, cuyo tipo y dosificación serán proporcionados por el laboratorio de control de calidad de la empresa constructora, después que el agregado pétreo haya sido debidamente tratado.

Los tipos de aditivos que se utilizaran en el cemento asfáltico AC-20  deberán incorporarse en una proporción aproximada de 1 % en peso, que se ajustara de acuerdo con las pruebas realizadas por el Laboratorio de Control de calidad de la Secretaria de Comunicaciones y transportes.

D). - TRABAJOS DIVERSOS

D.1.- Bordillos de  concreto hidráulico de 156 cm2.- elaborados con concreto hidráulico de Fc. = 150 Kg./cm2. Estos bordillos irán sobre la carpeta debidamente terminada y deberán reforzarse con una varilla de 30 cm. de longitud y un diámetro de 3/8” colocada a cada 3.0 metros, conforme al inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.007/00.

D.2.- Lavaderos.- Donde lo indique el proyecto y/o lo ordene la Dependencia, se construirán lavaderos con concreto hidráulico de Fc. = 150 Kg./cm2, los cuales deben construirse en material estable y debidamente anclados en dados de concreto; estos lavaderos permitirán desfogar el agua drenada por los bordillos, en la salida del desfogue deberan tener un lavadero con dentellon como lo indique el proyecto, conforme al inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.03.006/00.

D.3.- Cunetas.- En los cortes que indique el proyecto y/o lo ordene la Dependencia, se construirán cunetas conforme la sección de proyecto y se revestirán con concreto de f’c=150 kg/cm2 y 8.0 centímetros de espesor, debiendo desfogarse donde no erosionen el terraplén, realizando los remates de los cortes que para ello sea necesario, conforme al inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003/00.

D.4.- Contracunetas.- se ubicara a una distancia mínima de 5 metros con respecto al cero del corte. Su punto de partida será la parte superior del corte, con un desarrollo sensiblemente paralelo al mismo y transversal al escurrimiento de la ladera. La excavación para formar el canal se efectuara de acuerdo a lo señalado en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.004/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT)

E – ESTRUCTURAS:

LIBRO CTR. CONSTRUCCION, PARTE CARRETERAS, TITÚLO 1.02.    ESTRUCTURAS.

Los materiales que se usen en la construcción de los puentes, deberán cumplir con las especificaciones de las Normas para Caracteristicas de los Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Libro de Caracteristicas de los Materiales y a las Normas de Calidad de los Materiales, Edición Norma para la Infraestructura del Transporte (SCT);

A continuación se señalan algunos de los incisos del Libro  de las Normas de Construcción de esta Secretaria que se consideran más importantes:

1. El cemento Pórtland que se utilice en la elaboración del concreto hidráulico, deberá cumplir con lo establecido en el incisos A,B,C y D de la norma N.CMT.2.02.001/02.

2. Los agregados finos y gruesos que se usen en la fabricación del concreto hidráulico y mortero, se sujetarán a lo indicado en los incisos A,B,C y D de la norma N.CMT.2.02.002/02.

3. El agua empleada en la elaboración del concreto hidráulico deberá satisfacer lo indicado en los incisos C y D de la norma N.CMT.2.02.002/02.

4. El acero estructural deberá satisfacer los requisitos señalados en los incisos C y D de la norma N.CMT.2.03.003/04

5. El acero de refuerzo se sujetará a lo indicado en los incisos C y D de la norma N.CMT.2.02.002/02.

En donde se requieran  concretos hidráulicos para la elaboración de muros y losas, el acabado de los mismos debe ser aparente, para lo cual cuando se utilicen  moldes, éstos deben ser de forro de triplay  nuevo o en buenas condiciones.

El material existente producto de las excavaciones que resulten de la construcción de obra, deberá ser depositado dentro del derecho de vía donde lo indique la Secretaría a una distancia no mayor de 4 Km.

E.1. EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS

Para desplantar o alojar las estructuras de los puentes será necesario la remoción y extracción de materiales, efectuadas de acuerdo a lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaría. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma NCTR.CAR.1.01.007/11.

E.2. CONCRETOS HIDRAULICOS REFORZADOS

En la construcción de los puentes que señale el proyecto o la Secretaría, se colocara concreto hidráulico reforzado de f’c del concreto y f’y del acero de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma N.CTR.CAR.1.02.003/04.

E.3. CONCRETOS HIDRAULICOS PRESFORZADO

En la construcción de los puentes que señale el proyecto o la Secretaría, se colocara concreto hidráulico presforzado de f’c del concreto y f’y del acero de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma N.CTR.CAR.1.02.007/01.

E.4. ACERO A-36

Las características y dimensiones de los elementos y de sus partes, así como los procedimientos de ejecución de los elementos de acero, deberán de estar de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o  lo ordenado por la Secretaría de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma N.CTR.CAR.1.02.008/01.

Además deberán seguirse las especificaciones particulares anexas para este proyecto.

F.	TERRAPLENES DE ACCESO

LIBRO CONSTRUCCION, PARTE CARRETERAS, TÍTULO  1.01 TERRACERIAS.

F.1 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE ACCESO

Se despalmara el sitio donde se desplantaran los terraplenes de acceso desalojando la capa superficial del terreno natural en un espesor de 20 cm;  El material producto de esta actividad se acamellonará, para posteriormente utilizarlo en el arrope de taludes de los terraplenes y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/11 o lo que señala para esta actividad el proyecto de la obra; posteriormente se compactara el terreno natural al 90% del peso volumétrico seco máximo (PVSM) del material según la prueba AASHTO estándar, en un espesor de 20 cm compactos y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos del inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/11; después de la compactación del terreno natural se procederá a la formación y compactación de los terraplenes de acceso siendo estos de altura variable y se formarán con el producto de préstamos de banco, quedando bajo  la responsabilidad del contratista el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ecológica. El grado de compactación de las terracerías será del 95% del PVSM del material según la prueba AASHTO estándar y su construcción se hará en capas del espesor conveniente para las características del equipo de compactación que se emplee,  de acuerdo a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría; su ejecución deberá seguir en lo que corresponda al proyecto y a los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/11 y la especificación particular EP. 02. Esta forma de trabajo deberá considerarse en el análisis de los precios unitarios respectivos.

F.2. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE

Se formará con material de préstamo de banco, sobre las capas del terraplén de acceso.  Se compactará al 100% del PVSM del material según la prueba AASHTO estándar, en espesor de 30 cm compactos y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/11  y en la especificación particular.

F. 3. DEMOLICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO

En los subtramos que existan estructuras de concreto hidráulico simple o reforzado, se demolerán aquellas o parte de las mismas que indique el proyecto o lo ordene por la Secretaría, esto con la finalidad de poder construir una nueva estructura que cumpla con los requerimientos hidráulicos y de carga.

En general estos trabajos consisten en demoler con el equipo adecuado las estructuras existentes o partes de ellas y su ejecución atenderá lo que corresponda de los lineamientos indicados en el Inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.02.013/00. El material producto de la demolición deberá ser depositado fuera del derecho de vía en bancos de depósito, que elija la contratista, debidamente autorizados por autoridades competentes.

F. 4. DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA

En los subtramos que existan estructuras de mampostería, se demolerán aquellas o parte de las mismas que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, esto con la finalidad de poder construir una nueva estructura que cumpla con los requerimientos hidráulicos y de carga.

En general estos trabajos consisten en demoler con el equipo adecuado las estructuras existentes o partes de ellas y su ejecución atenderá lo que corresponda de los lineamientos indicados en el Inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.02.013/00. El material producto de la demolición deberá ser depositado fuera del derecho de vía en bancos de depósito, que elija la contratista, debidamente autorizados por autoridades competentes.

F. 5. DEMOLICIONES DE ZAMPEADOS DE MAMPOSTERIA

En las obras que existan zampeados de mampostería y previa indicación de la dependencia, se demolerán los zampeados únicamente en el área que esta señale.

En general estos trabajos consisten en demoler con el equipo adecuado las estructuras existentes o partes de ellas y su ejecución atenderá lo que corresponda de los lineamientos indicados en el Inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.02.013/00. El material producto de la demolición deberá ser depositado fuera del derecho de vía en bancos de depósito, que elija la contratista, debidamente autorizados por autoridades competentes.

F. 6. REMOCION DE TERRAPLENES Y PAVIMENTOS EN ACCESOS

En las zonas que requiera se construya los estribos de la estructura y que sea necesario la remoción del terraplén de acceso y pavimento existente este deberá ser removido de acuerdo con lo indicado en la especificación particular E.P. 30.

F. 7. CONTENCION DE TERRAPLENES Y PAVIMENTOS EN ACCESOS

En las obras que existan muros o aleros de mampostería, que soporten el terraplén de acceso y que requieran ser demolidos, deberá considerar lo necesario para que el terraplén pueda ser contenido en forma provisional sin que afecte el transito vehicular hasta que tenga manera de sustentarse en forma definitiva (con la construcción del nuevo muro).

G.- PAVIMENTO EN ESTRUCTURAS:

LIBRO CONSTRUCCION, PARTE CARRETERAS, TITÚLO 1.04  PAVIMENTOS.

G.1. FORMACIÓN  Y COMPACTACIÓN  DE SUB-BASE

Se formara la capa de la sub-base de 15 cm de espesor compacto al 100% de su PVSM  según la prueba AASHTO modificada; su ejecución deberá atender lo indicado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/11 y en la especificación particular EP.31.

G.2. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN  DE BASE HIDRÁULICA

Sobre la capa de sub-base debidamente terminada, se construirá una capa de base hidráulica de 20 cm de espesor compacto, se utilizará material  de banco con granulometría de 1 ½” a finos. Dicha capa debe ser compactada al 100 % de su PVSM según la prueba AASTHO modificada y su ejecución se sujetará en lo que corresponda a los lineamientos del Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/11 y a la especificación particular EP.32.

### G.3.- FORMACION Y COMPACTACION DE BASE ASFALTICA

Sobre la capa base hidráulica debidamente terminada se construirá una capa de Base Asfaltica de espesor indicado en proyecto, utilizando material proveniente de banco. El material que conforme ésta capa se deberá compactar al 95% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de la prueba Marshall.

Los materiales utilizados deberán ser del tipo indicado en la Norma N.CMT.4.02.002/11; además estos deberán cumplir con las Normas de Calidad y  para su ejecución se deberán seguir todos los lineamientos indicados enel inciso G de la  Norma N.CTR.CAR.1.04.002/11.

G. 4.  APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN

Sobre la base hidráulica debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se aplicará un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica ECI-60; a manera de información, el riego será de aproximadamente 1.5 Lt/m2, la dosificación definitiva se determinará mediante las pruebas de laboratorio que en su oportunidad efectúe el ejecutor y apruebe la Secretaría. Su ejecución deberá cumplir en lo que corresponda con los lineamientos indicados en el Inciso G  de la Norma N.CTR.CAR.1.04.004/00 y en la Norma N.CTM.4.05.001; el costo del riego de impregnación estará incluido en el precio de la carpeta de concreto asfáltico.

G. 5.  APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA

Previo barrido de la base impregnada y la losa de las estructuras se efectuará un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica ECR-60, en proporción aproximada de 0.5 Lt/m2, la dosificación definitiva se determinará mediante pruebas de laboratorio en campo, efectuadas con oportunidad por el ejecutor y aprobadas por la Secretaría y su ejecución deberá cumplir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.005/00  y en la Norma N.CMT.4.05, este costo deberá ser incluido en el precio de la carpeta de concreto asfáltico.

G.6.  FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO.

Inmediatamente después de efectuado el riego de liga, previa atención de lo indicado en los Incisos C, G y F  de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/09 se construirá una carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño de espesor indicado en proyecto, utilizando material procedente del banco de préstamo que elija el contratista y aceptado por la Dependencia, con material asfáltico PG 70-22 con una dosificación aproximada de 125 Kg./m³ (esta dosificacion se da a titulo informativo, la dosificacion real se determinara con pruebas de laboratorio) de material pétreo seco y suelto, la mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará compactándola al 97 % de su peso volumétrico determinado en el Protocolo AMAAC PA-MA-01/2008.

Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que conformen la carpeta deberán cumplir con las Normas N.CMT.4.04. Y Norma N.CMT.4.05.004 de materiales y calidad  respectivamente; asi como el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/09.

La mezcla se proyectará mediante  el procedimiento del Protocolo AMAAC PA-MA-01/2008 para que cumpla con los requisitos de diseño que se indican en proyecto.

La construcción de la carpeta se deberá apegar a los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/09 y las especificaciones particular EP-23.

El proponente deberá considerar en los análisis de precios unitarios el pago de regalías por la extracción de los materiales de los bancos y que debe efectuar las pruebas de calidad del banco o bancos de materiales que proponen, a fin de que con quince días naturales de anticipación al inicio de los trabajos de esta etapa, proporcione a la Secretaría para su verificación y aprobación el contenido óptimo de cemento asfáltico que empleará.

H.- TRABAJOS DIVERSOS

Consistentes en:

H.4. Defensas metálicas AASTHO-M-180: calibre 12; se colocarán en el lugar y forma que indique el proyecto o  lo ordene la Secretaría de conformidad con la especificación particular EP.09.

H.5. Concreto f’c=150 Kg/cm2 en Zampeados y Dentellones: previa indicación de la residencia, los zampeados y dentellones de concreto hidráulico se construirán únicamente de las dimensiones en las zonas y áreas que esta señale.

Los zampeados y dentellones se construirán donde lo indique la residencia y/o el proyecto, se construirán de concreto hidráulico de f’c= 150 Kg/cm2, su ejecución deberá seguir lo indicado en el inciso G de las  Normas N.CTR.CAR.1.02.002/00.

I.- ESPESORES

Los espesores que han sido indicados, corresponden a materiales ya compactados al grado que en cada caso fue señalado, teniendo en cuenta las tolerancias que marcan las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría.

II.- DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los materiales pétreos y asfálticos que se indican en éstos trabajos por Ejecutar, como fue señalado en cada caso, son aproximadas; y las definitivas serán las que se obtengan como resultado de las pruebas de laboratorio del ejecutor que en cada caso se lleven a cabo; y sean verificadas y aprobadas por la Unidad de Laboratorio dependiente de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro S.C.T. Sonora.

III.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir a lo que corresponda a las Normas de Calidad de los Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a las Normas de Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas de dicho libro, y/o reglamento  de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, indicado en la nueva Norma para la Infraestructura del Transporte (normativa SCT).

IV.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTAS.

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá considerar en sus costos indirectos lo necesario para realizar el suministro, colocación, sustitución, movimiento y mantenimiento del señalamiento informativo, preventivo y restrictivo diurno y nocturno de protección de obra durante el tiempo que sea necesario (hasta la conclusión al 100% de los trabajos), la construcción colocación y mantenimiento del señalamiento como se indica en los los Incisos  C, D y F de la  Norma N.CTR.CAR.1.07.016/00 de la Normativa para la  Infraestructura del Transporte,  la SCT; además el contratista estará obligado a extremar precauciones para prevenir y evitar accidentes de tránsito de cualquier naturaleza, ya sea por motivo de las obras o por movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimientos de materiales.

V.- CAMINOS DE DESVIO

Previo al inicio de los trabajos de construcción, el contratista deberá considerar en su propuesta (indirectos), la construcción de caminos de desvió (y su retiro al final de la obra) que garanticen la seguridad y comodidad del automovilista, para ello el camino deberá contar con una estructura de material seleccionado y un tratamiento superficial que permita la duración confortable y segura durante el tiempo de utilización; se deberá considerar lo necesario para mantener en buenas condiciones las desviaciones que se construyan, de tal manera que no se generen polvos, irregularidades e inestabilidades de la superficie de rodamiento que provoquen molestias al transito, además deberá realizar el suministro, colocación, movimiento y mantenimiento del señalamiento informativo, preventivo y restrictivo diurno y nocturno de protección de obra en apego a los planos previamente revisados y autorizados por la Dependencia. Se deberá dar cumplimiento a lo indicado en los incisos C, D y F de la  Norma N.CTR.CAR.1.07.016/00 de la Normativa para la  Infraestructura del Transporte.

VI.-  LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos (2) lugares que se le indiquen, una señal informativa de doscientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros con la leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero se formara con un bastidor de lamina galvanizada G-90 de calibre 16, soportados con columnas de acero estructural A-36 galvanizadas de tipo IPR de 8 x 4 x 22.3 kg/m y ancladas con cuatro (4) anclas de acero comercial A-307 de una (1) pulgada de diámetro en cada columna. Para el fondo del letrero y la leyenda alusiva se usara pintura de aceite de colores azul, negro y blanco.

La elaboración de estas dos (2) señales será por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

VII.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTADA.

Deberá entregar  en su propuesta técnica los datos del laboratorio central y de campo que pretenda utilizar, mismo que deberá ser aprobado por la  Secretaría, ya sea propio o si decide contratar los servicios de un laboratorio particular asentando su razón social, ubicación y domicilio oficial, el nombre de la persona responsable de éste, el cual deberá ser ingeniero civil con cédula profesional y con experiencia en vías terrestres, para comprobarlo deberá anexar currículum para verificar que cuente con la experiencia en control de calidad, el responsable deberá permanecer en la obra durante la duración de ésta; también debe contar con un grupo de personas con experiencia en control de calidad y que conozcan ampliamente los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trata; de igual manera deberá contar con laboratoristas y ayudantes de laboratoristas suficientes para atender todos los frentes de obra en los aspectos de muestreo, manejo, transporte, almacenamiento, preparación de las muestras, ejecución de las pruebas de campo y laboratorio, mantenimiento y calibración  del equipo de laboratorio entre otras, que será verificado por esta Dependencia. El personal deberá estar capacitado y acreditará ante la Dependencia el conocimiento de las pruebas y  procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñen. El jefe de control de calidad analizará estadísticamente los resultados de las mediciones, así como los resultados de las pruebas de laboratorio que se ejecuten. El jefe de control de calidad deberá hacer informes mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, de los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas incluyendo la información necesaria para su interpretación; las cartas de control y los análisis estadísticos realizados, en su caso; las acciones y los tratamientos recomendados de cada concepto de trabajo realizado y el dictamen de calidad. También deberá hacer informes diarios elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día.

Así mismo, una vez adjudicada la obra, el contratista se obliga a instalar un laboratorio en la población más cercana a la obra, para cumplir con los requisitos necesarios para llevar el control de calidad de la obra contratada durante su ejecución, independientemente del laboratorio del campo, los cuales deberán ser aprobados como se indico. Además de  entregar los reportes de las pruebas y análisis estadísticos respectivos a la Secretaría, junto con los números generadores que amparen los trabajos ejecutados en el periodo de la estimación correspondiente.

El laboratorio deberá instalarse antes del inicio de los trabajos con el tiempo suficiente para efectuar los estudios y pruebas necesarias para garantizar que la ejecución de la Obra se haga de acuerdo a lo estipulado en las Normas de Calidad de la Secretaría; en el entendido de que no se le permitirá iniciar ningún tipo de trabajo si no se cumple con esta disposición.

El contratista deberá someter a consideración y aprobación de la Secretaría el número de frentes de trabajo que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo a su programa y necesidades del equipo, la aceptación por parte de la Dependencia de los frentes de trabajos propuestos por el contratista, en ningún caso libera a este de la obligación de disponer de los trabajos en forma tal que permitan llevarlos de una manera ordenada en cada una de las etapas, dejando Tramos terminados al 100% y no semiatacados con actividades parcialmente ejecutadas.

El contratista deberá incluir un video en formato MPG con tomas del desarrollo de la construcción de la obra en sus diferentes etapas la cual se entregará al Centro SCT y en la Dirección General de Carreteras Federales para dar por recibido el trabajo según lo indica la especificación complementaria.

VIII.- REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN FORMA SIMULTÁNEA.

Para la realización de los trabajos de construcción de las estructuras en este tramo, el contratista deberá considerar para ello la construcción de todos los puentes en forma simultánea, lo anterior con la finalidad de garantizar la conclusión de los trabajos conforme al programa de obra o en menor tiempo.

IX.- PROTECCIÓN DEL AMBIENTE A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS DE MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

El contratista, para la ejecución de la Obra deberá prever lo necesario para:

Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la  “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente “, a los reglamentos y a las Normas Técnicas Ecológicas, expedidas por la extinta SEDUE, en especial en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de trituración para lo cual se instalaran los equipos de control de emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

Hacer las acciones necesarias para que se proporcione la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales de los bancos explotados.

Suspender  de inmediato las Obras o la explotación de bancos de materiales en caso de que se descubran vestigos arqueológicos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En todos los casos, como se precisa en el Inciso D.4.11 de la Norma N.LEG.3/07 ,Generalidades y Terminología de esta Dependencia, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaría o a terceras personas con motivo de la ejecución de las Obras, por no sujetarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretaría o por violación a las leyes y reglamentos aplicables.

La contratista deberá de considerar en los indirectos, los honorarios de un profesionista experto en materia de impacto ambiental para que revise,  atienda e informe y de seguimiento a las condicionantes señaladas (en el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental) además de todo lo referente a esta materia. Dicho profesionista deberá estar disponible en la obra todo el tiempo que dure la misma y tendrá autoridad suficiente para detener los trabajos en caso de incumplimiento en materia de impacto ambiental por parte del contr

X.- OBLIGACIÓNES ADICIONALES  QUE EL CONTRATISTA DEBERÀ CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

1.- Las inversiones se ajustarán a las autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, considerando para los recursos disponibles la ejecución de metas operativas y no se reconocerán reclamaciones ni sobrecostos de ningún tipo por este motivo.

2.- Los licitantes deberán de considerar en sus propuestas que la fianza de cumplimiento y el contrato de la obra deberán ser formalizados antes de la fecha para el inicio de los trabajos.

3.-  El licitante deberá considerar e indicar en sus costos indirectos la adquisición de una póliza de seguro por daños a terceros con motivo de la construcción de esta obra por una suma asegurada de 10 MDP, incluyendo daños a cristales de autos durante el periodo de ejecución de los trabajos, misma que previo al inicio de los trabajos deberá ser entregada la comprobación del pago total de la fianza a  la firma del contrato en el Departamento de Contratos y Estimaciones de esta Dependencia.

4.- El licitante deberá incluir en el desglose de sus costos indirectos el pago por concepto de certificación del laboratorio de control de calidad, para aprobar las condiciones físicas y funcionales por cada área, en trabajos de:

- Terracerías y Pavimentos

- Asfaltos y Mezclas asfálticas

- Cementos y Concretos hidráulicos, (incluye Calibración de máquinas de ensaye).

Dicho pago será realizado ante la Unidad General de Servicios Técnicos, del Centro S. C. T. Sonora, de conformidad con el costo estipulado en el catálogo de tarifas de productos vigentes en la S. C. T.  por $ 8,710.00 (Ocho mil quinientos setesientos diez pesos 00/100 MN) más IVA, por cada area (para un total de tres rubros), tal como se indica en estas bases de licitación.

5.- Deberá cumplir con el Anexo "equipo para la ejecución de pruebas de laboratorio", en el cual se detalla lo mínimo necesario para que el laboratorio pueda ser evaluado, mismo que se entrega como Anexo a esta minuta.

6.- Se deberá presentar un presupuesto del laboratorio de control de calidad desglosando la cantidad de pruebas y costo de cada una de ellas, firmado por parte del propietario del mismo.

7.- Se precisa con esta nota que para poder avalar los trabajos ejecutados el licitante ganador deberá presentar invariablemente en forma quincenal los reportes de control de calidad de la obra realizada.

8.- El licitante deberá considerar en su propuesta el “proceso P0705” “Verificación de Calidad de Carreteras a cargo de la SCT” el cual es el procedimiento autorizado por la dependencia para llevar a cabo la verificación  de calidad de la obra. Se anexa a esta minuta.

9.- Se hace la aclaración que una vez realizada la evaluación del laboratorio de control de calidad por parte de la Unidad General de Servicios Técnicos, el licitante deberá considerar que el personal y equipo de laboratorio evaluado deberá permanecer en el lugar de la obra durante el tiempo de ejecución de los trabajos asignados a su respectiva área.

10.- El licitante ganador deberá dar  cumplimiento con la normatividad ambiental vigente contratando los servicios de un asesor ambiental aplicable al proyecto considerando entre otras, bitácoras, registros, residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera, aguas residuales, residuos sólidos, ruido, protección al suelo, etc.

11.-  Cuando la obra presente más de un 10% de atraso respecto al Programa de Obra Autorizado el contratista seleccionado deberá implementar dobles turnos de trabajo sin que esto sea motivo de reclamación alguna.

12.- El licitante que elija un banco de material dentro de la Reserva Ecológica y/o Zona Protegida deberá presentar invariablemente todos los permisos requeridos (SEMARNAT, Reserva Correspondiente, CNA, Ejidales, Municipales, Particulares, Etc.)

Dichos bancos de material deberán ubicarse a una distancia no menor de 500 m. del límite del derecho de vía y deberán no ser visibles desde la Carretera Federal.

Cualquier incumplimiento a estos señalamientos será motivo para desechar la propuesta en forma automática.

13.- Se precisa que si durante el proceso constructivo, la empresa seleccionada para ejecutar los trabajos cambia la ubicación del banco de materiales propuesto en su concurso, por ningún motivo se modificará el precio unitario presentado en su propuesta.

14.- El licitante deberá presentar croquis de la ubicación de banco de materiales anexando fotografías y ubicación GPS con coordenadas UTM, distancias de acarreo, volumen y tratamientos de los materiales.

15.-  El licitante deberá anexar al documento número 13 de su propuesta técnica: carta compromiso del propietario del banco de materiales en original y copia, que ha establecido para la explotación, sea  para terracerías, pavimentos y agua, y en el cual manifieste su conformidad, el costo de la regalía, copia de identificación oficial (IFE, Pasaporte, Licencia de conducir), domicilio y teléfono donde se le pueda localizar, siendo responsabilidad del licitante la veracidad del contenido de dicha información.

Se hace la aclaración que la dependencia se reserva el derecho de verificar la veracidad del contenido de la información la cual de no ser veraz o posible su verificación será motivo de desechamiento de la propuesta.

16.- Se precisa al licitante que los materiales pétreos a utilizar para la construcción de la base hidráulica y la base asfáltica deberán someterse a la aplicación de tratamiento de trituración parcial al 75%, y el equivalente de arena mínimo a considerar será de 45%.

17.- Con la finalidad de mejorar la calidad de la base hidráulica y base asfáltica el licitante deberá considerar dentro de los precios unitarios de su propuesta la consideración de cemento portland en proporción del 1% para cumplir con el equivalente de arena solicitado, (esta dosificación se da a titulo informativo, la dosificación real la determinara el concursante con pruebas de laboratorio).

18.- El licitante deberá considerar en su propuesta que el material a utilizar para la formación de la  carpeta asfáltica deberá ser producto de trituración total.

19.- El licitante deberá considerar que la mezcla asfáltica por utilizar de  Km. 57+000 al km.69+300 deberá ser mezcla asfáltica de granulometría densa de alto desempeño, para lo cual deberá apegarse a lo indicado en el protocolo AMAAC PA-MA 01/2008 titulado “Diseño de mezclas asfálticas de granulometría densa de alto desempeño” considerando para ello el Nivel II de diseño, se anexa copia.

Así mismo, para la realización del control de calidad se deberá seguir el protocolo AMAAC PA- MA 02/2008 titulado “Control de calidad para mezclas asfálticas de alto desempeño”, se anexa copia.

Los métodos de prueba para materiales y mezclas deberán corresponder a los que se mencionan en los respectivos protocolos según corresponda.

Además de las recomendaciones AMAAC RA 01/2008.

Cabe aclarar que todas las pruebas de calidad que realice la empresa ganadora de la licitación deberán ser desarrolladas por un laboratorio autorizado y reconocido previamente por la dependencia, sin la cual no será posible la validación de dicha calidad de los trabajos que sean ejecutados.

El contratista será el responsable del aseguramiento y control de calidad y la dependencia en forma directa o a través de una empresa supervisora realizara la verificación de calidad, por medio de muestreos  y ensayes de materiales.

20.- El licitante ganador deberá considerar que para que un material asfaltico sea aceptado por la dependencia, antes de su utilización deberá entregar un certificado de calidad por cada suministro, que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la norma.

21.- El licitante deberá considerar en su propuesta que el tendido de la carpeta    asfáltica deberá realizarla en dos capas, lo anterior con la finalidad de disminuir en la medida de lo posible las juntas que se presentan por los arranques de la finisher durante su tendido.

22.- Se deberá tener el debido cuidado para que al momento del tendido de la carpeta de concreto asfaltico, las juntas longitudinales deberán coincidir con la ubicación del señalamiento horizontal, es decir con la raya separadora de carriles y con las de acotamiento.

23.- El licitante deberá tener el debido cuidado para formar y compactar el chaflan en los extremos de la carpeta asfáltica, como mínimo de la forma que señala la norma (N.CTR.CAR.1.04.006/09).

24.- El licitante deberá tomar las consideraciones necesarias para determinar el índice de perfil de la última capa de la carpeta asfáltica en cada línea de tenido de cada subtramo de 200 m. de longitud dentro de las 48 horas siguientes a la terminación

de la compactación; sin la consideración de este levantamiento no se podrán avalar los trabajos de tendido en la ultima capa de la carpeta asfáltica.

25.- Se precisa con esta nota que los trabajos de desmonte y despalme no se deberán ejecutar en un ancho mas allá de lo indicado en proyecto, además de que no se deberá depositar material de ningún tipo en las zonas aledañas a los cortes,       considerando que los despalmes en cortes deberán hacerse en forma longitudinal y acarrearlos a una distancia mínima de 1.0 km. al pie de los terraplenes adyacentes al corte y depositado en el lugar que autorice la Dependencia.

26.- El licitante deberá considerar en su propuesta que el despalme a realizar para la colocación del cercado del derecho de vía deberá efectuarse a mano, con la finalidad de evitar afectar la flora del lugar.

27.- El licitante deberá considerar todo lo necesario para contar con el 100% del material triturado de base y carpeta en los primeros cinco meses del programa de obra, con propósito de agilizar la dinámica del desarrollo de la obra, con lo cual, ésta Dependencia podrá pagar la producción de materiales pétreos para  pavimentos, en almacén. Dicho pago se calculará con base en la incidencia que tenga en la matriz del precio unitario correspondiente.

La dependencia podrá considerar el pago del acero de refuerzo, tubos de concreto hidráulico y la fabricación de las trabes de concreto hidráulico en almacén calculado en base a la incidencia que tenga en la matriz del precio unitario correspondiente.

Los pagos a que se refieren estos puntos, solo podrán ser realizados, previo a la exposición documental correspondiente, que demuestre la propiedad y liberación del material y que está a disposición total de esta Dependencia. La posibilidad del pago deberá impactarlos en el análisis del costo de financiamiento.

28.- El licitante deberá desglosar claramente en sus análisis de precios unitarios los acarreos y sobreacarreos que estén considerando en su propuesta.

29.- Se precisa con esta nota que el arrope de los taludes deberá realizarse con material producto de los despalmes de cortes; de desplante de los terraplenes y de excavaciones de cajas.

30.- En el caso de los acarreos de los materiales, que incluya en su propuesta económica, el licitante deberá considerar en sus costos invariablemente la tarifa estatal autorizada y vigente a la fecha de la recepción y apertura de ofertas, lo cual de no ser así, será desechada la propuesta.

31.- El licitante deberá considerar en su propuesta que el material producto de la extracción de azolves y demoliciones deberá desperdiciarse a una distancia minina de 1 km. Y fuera del derecho de vía por lo menos 350 metros, con previa anuencia del propietario del banco así como de las autoridades correspondientes.

32.- Cuando en su propuesta incluya bancos de materiales cuya explotación requiera el uso de explosivos el licitante deberá anexar a su propuesta técnica el permiso general de explosivos vigente en la fecha de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas, así como durante el plazo de ejecución de los trabajos, señalado en las bases de licitación del concurso.

33.- A la empresa licitante ganadora se le exigirá que la planta de asfalto deberá de contar con tres tolvas como mínimo y contar con carga directa a los camiones o de silos, por lo cual no se permitirá la carga de la carpeta del suelo, de no contar la planta de asfalto con mínimo tres tolvas, deberán de indicar en su propuesta económica el costo de la misma, desglosándolo en los indirectos de obra.

34.- Una vez concluida la obra, las desviaciones construidas deberán ser desvanecidas por el contratista de tal manera que no se obstruya el drenaje longitudinal y transversal dentro del derecho de vía.

35.- El licitante deberá considerar en la formación de las desviaciones la colocación de 150 m. lineales de tubos con diámetro de 1.20 m en los cauces de arroyos, lo anterior con la finalidad de que el tránsito no sea interrumpido por lluvias normales que históricamente se presentan en la región.

La cantidad  de colocación de la tubería por cauce será fijada por la residencia de obra.

36.- El contratista deberá considerar en sus costos indirectos el proyecto de señalamiento de protección de obra diurno y nocturno que esté considerando, cantidad y presupuesto del mismo, y este deberá considerarse de acuerdo con lo indicado en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras ( Dispositivos para protección en un camino de dos carriles cerrado

totalmente, circulándose por una desviación), además deberá considerar dos plantas de luz, 50 (cincuenta) conos de iluminación por cada sentido y por cada frente de trabajo (incluye flechas de iluminación nocturnas), destelladores y banderolas sobre cada una de las señales de protección de obra.

37.- Se precisa con esta nota aclaratoria que una vez concluida la obra, la limpieza del tramo incluye el papeo para tamaños superiores de 4” de diámetro, en todo el ancho del derecho de vía, lo anterior deberá considerarse en los indirectos de obra así como toda la basura de cualquier tipo que se encuentre dentro del derecho de vía en ambos extremos del tramo en proceso de construcción.

38.- Las estimaciones se generarán por periodos mensuales, por lo cual los programas de ejecución de obra y de suministros de: adquisición de materiales, maquinaria y equipo, mano de obra y personal técnico, deberán presentarlos en periodos mensuales.

39.- Se precisa con esta nota aclaratoria que los volúmenes en más o en menos resultantes de la ejecución de los trabajos en relación con el proyecto, no implicarán reclamación alguna para modificar los precios unitarios propuestos por el licitante.

40.- Cualquier incumplimiento a lo dispuesto en cada uno de los puntos aclarados y/o precisados en la presente minuta de junta de aclaración de bases y de visita de obra, será motivo suficiente para el desechamiento de la propuesta de que se trate (técnica o económica).

XI). - SEÑALAMIENTO

XI.1.- Marcas de pavimento (centrales y laterales).- Se hará la pintura de rayas en el pavimento de acuerdo con el proyecto y con la N.PRY.CAR.10.01.002/05 de la SCT.

XI.2.- Señalamiento vertical.- Se fabricará y colocará de acuerdo con lo establecido en el proyecto y con el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de la SCT.

Por otra parte, durante el tiempo que dure la obra, el Contratista estará obligado a instalar y conservar en buenas condiciones el señalamiento de protección de obras necesario en armonía con el manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras (Edición SCT).  Los costos que esto genere, el proponente deberá considerarlos en sus indirectos de obra. Se exigirá su estricto cumplimiento y no se efectuara ningún pago adicional por dichos conceptos.

# Text boxes

4.88 m

Fondo blanco,      Letras negras

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

LA RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

CONSTRUYE

2.44 m

_______________________

Longitud : _________________

Perfiles negros

3.66 m