TRABAJOS POR EJECUTAR

MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EJE INTERESTATAL FRONTERIZA DEL  NORTE TRAMO OJINAGA - EL PORVENIR, SUBTRAMO DEL KM. 13+000 AL KM. 18+000 (324+000-319+000) CON ORIGEN EN E.C. KM. 132+000 DE LA CARRETERA LIBRE (CHIHUAHUA-OJINAGA) EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

La sección de proyecto, se atenderá a lo indicado en el proyecto  con una corona de  9.00 m de ancho con calzada de 7.00 m y acotamiento de 1.00 m. ambos lados, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m cada uno.

Con objeto de no interrumpir la circulación de vehículos en el camino y/o entronques existentes en el que se esté trabajando, se procederá a construir las desviaciones necesarias donde el tipo de terreno lo permita, todas las afectaciones al terreno natural fuera del derecho de vía, el contratista deberá obtener los permisos necesarios ante SEMARNAT, debiendo incluir su costo en el análisis de los costos indirectos, incluyendo su mantenimiento que será exigible en conjunto con su construcción antes de iniciar los trabajos correspondientes, en el entendido que no se efectuará pago adicional por omisión y que además deberá incluir el señalamiento  de protección de obra aprobado por la Secretaria, debiendo analizar el costo de cada una de las señales especificadas, incluyendo su mantenimiento y reposición, que será exigible en conjunto con su construcción antes de iniciar los trabajos correspondientes y durante la ejecución de la obra, en el entendido que no se efectuará pago adicional por omisión, colocando el señalamiento  que se hace mención en las Especificaciones Particulares de este pliego de requisitos y cuyas condiciones mínimas se describen en anexo respectivo, el proponente en sus costos de obra, deberá considerar lo necesario para la construcción, colocación, movimientos, y mantenimiento de dicho señalamiento como se indica en la Normativa para  la Infraestructura del Transporte,  vigente de esta dependencia que son las que regirán para la ejecución de la obra, ya que se exigirá al contratista su  estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.

Las obras objeto del concurso comprende la construcción  de las terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico, TRABAJOS DIVERSOS y señalamiento  debiendo realizarse de acuerdo a los lineamientos, que en términos generales se describen más adelante.

Los trabajos por ejecutar a que se refiere esta Licitación se ejecutarán de acuerdo con lo que corresponda aplicar de LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA EN EL TRANSPORTE ULTIMA EDICION y lo correspondiente de las Normas para Construcción e Instalaciones editadas por esta Dependencia.

Los materiales que se utilicen en la ejecución de las obras a que se refiere esta Licitación se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones particulares y complementarias de estas bases de licitación y en lo general lo que corresponda aplicar de LA NORMA CMT. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES, y lo correspondiente de las Normas de Calidad de los Materiales editadas por esta Dependencia.

El muestreo y las pruebas de los materiales que se utilicen en la ejecución de las obras a que se refiere esta Licitación se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en estas bases, en LA NORMA MMP METODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES y lo correspondiente de las Normas de Calidad de los Materiales editadas por esta Dependencia ultima edición.

La correcta ejecución y buena presentación son requisitos indispensables para que la Secretaria acepte los trabajos; la limpieza de las partes de la obra y la limpieza general de la misma de la zona adyacente; así como la correcta y oportuna instalación, conservación y mantenimiento del señalamiento de protección de la obra, son parte de la correcta ejecución de los trabajos.

Las cláusulas e incisos a que se hace mención en los párrafos siguientes corresponden la Normativa para la Infraestructura del Transporte, a las Normas para la Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las Normas de Calidad de los Materiales y las Normas para Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas, editadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, CABE SEÑALAR QUE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES PREVALECERÁN EN LO QUE CORRESPONDA SOBRE EL PROYECTO Y ESTE A SU VEZ PREVALECERÁ EN LO QUE CORRESPONDA SOBRE LAS NORMAS ANTES CITADAS.

I.-	El contratista al formular su proposición deberá considerar que:

A.-	Los acarreos de los materiales podrán hacerse con medios propios o con fleteros de la región en sus análisis de precios correspondientes, debiendo obtener y anexar a su propuesta, un documento de la unión de transportistas de la región en donde se haga constar que no se opondrán a la primera opción y en el caso de ambas, en sus análisis de precios unitarios deberán ajustarse a los lineamientos de estas Bases de licitación. LOS ACARREOS DE MATERIAL DEBERÁN INTEGRARSE AL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE DE CADA CONCEPTO RELACIONADO.

B.- Los bancos de materiales, propuestos por la dependencia en la relación de bancos se anexa con sus respectivos permisos y es solo a titulo informativo, por lo que la elección queda a juicio de las empresas, es decir pueden utilizar el banco de materiales que más le convenga, en el entendido de que será responsabilidad de los concursantes obtener todos los permisos que se requieran, como son: uso de explosivos en su caso, manifiesto de impacto ambiental particular, estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo,   comisión nacional del agua, etc.; así como el pago de regalías, convenio con los propietarios, siendo la única condicionante, que el material que se utilice en la ejecución de los trabajos cumplan con las especificaciones del concurso. Se deberá incluir la relación de los bancos de materiales propuestos por la empresa y su croquis correspondiente así como el tratamiento probable y la cantidad aproximada de material a extraer.  El contratista deberá incluir en sus indirectos de obra los costos de los permisos a tramitar. El contratista será el único responsable, del manifiesto de impacto ambiental particular y estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo, para todas las afectaciones diferentes a las autorizadas.

C.-	En sus análisis de precios unitarios correspondientes a las diferentes capas de terracerías y pavimentación, deberá incluir las regalías por la extracción de los materiales pétreos de banco, los cuales deberán ser negociados por el proponente.

D.-	Cuando el pago de las obras contratadas se efectúe por unidad de obra terminada, además de lo indicado en las cláusulas correspondientes  a la base de pago, los precios unitarios incluyen lo que resulte por: la Construcción y Conservación de las desviaciones y caminos de acceso necesarios, la conservación de las obras hasta su recepción por parte de la Dependencia y/o Entidad: limpieza general de la obra y de las zonas adyacentes de trabajo dentro de todo el derecho de vía, por lo tanto no se pagarán en forma aislada ninguno de los conceptos mencionados en este inciso. Por lo que los costos en estos trabajos serán por cuenta del contratista y deberán preverlos o considerarlos en los indirectos de obra.

E.- Como se establece en la Norma NLEG-3/07 inciso E.4 de la Normativa para la Infraestructura en el Transporte, “No se medirán ni se serán objeto de pago por separado todos aquellos conceptos o trabajos necesarios para la ejecución de la obra, que deba realizar el contratista de obra por su cuenta y costo, en la Cláusula D de esta Norma”.

F.- El Contratista fijara los frentes de ataque de los bancos de materiales, atendiendo las recomendaciones de calidad que su laboratorio realice oportunamente y observando las precauciones necesarias para evitar contaminar el material, ya que no se efectuara ningún pago por separado por este concepto ni por la reposición necesaria en su caso.

G.- Deberá construir y mantener las desviaciones en las condiciones necesarias para dar fluidez al transito.  Los costos por estos trabajos serán por cuenta del contratista y deberán preverlos o considerarlos en sus indirectos de obra.

H.- En lo que respecta al programa de ejecución de los trabajos, deberá cumplir estrictamente con el periodo de ejecución  establecido  en la convocatoria motivo de esta licitación; Para lo cual deberá contar en obra con la cantidad de equipo que se le esta requiriendo para instalar los frentes de ataque necesarios, así como el personal suficiente: En el entendido que de no satisfacer esta condición desde el inicio de la obra, esta dependencia podrá proceder a la Rescisión del contrato.

PARA SU CONSTRUCCIÓN SE PROCEDERÁ COMO SIGUE:

II.- TERRACERÍAS N-CTR-CAR-1-01

A.- DESMONTE: En apego a las restricciones de carácter ecológico, el desmonte se realizará  únicamente dentro de la franja mínima necesaria, y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-01-001/00.

B.- DESPALMES: Estos trabajos se ejecutaran dentro de los ceros de construcción. Se despalmará un espesor de 25 centímetros o lo indicado en el proyecto, indicando del eje del trazo hacia los lados, los despalmes en corte se harán longitudinalmente hacia las zonas de los terraplenes más cercanos y posteriormente se retiraran hacia ambos lados del camino, junto con el correspondiente al de la parte de los terraplenes, fuera del área de construcción, el material se acamellonará, para posteriormente utilizarlo en el arrope de los taludes de los terraplenes y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en la norma N-CTR-CAR-1-01-012/00. Esta forma de trabajo deberá considerarse en el análisis de los precios unitarios respectivos.

C.- COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LAS TERRACERÏAS: Será al 90% del peso volumétrico seco máximo  (PVSM) del material, en un espesor de 20 cm. Compactos o lo indicado en el proyecto.

D.- COMPACTACION EN LA CAMA DE LOS CORTES: Se compactará al 100 % en un espesor de 20 centímetros del PVSM del material o lo indicado en el proyecto.

E.- EXCAVACION EN CORTES: el material producto de la excavación de los cortes se empleará según lo señalado en el proyecto para la formación de terraplenes y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados la norma N-CTR-CAR-1-01-003 y la Especificación Particular correspondiente. Además el contratista deberá indicar y tomar en cuenta la ubicación de los bancos de desperdicio y los permisos necesarios para la remoción del material sobrante. Debiéndose además obtener todos los permisos que se requieran para el uso de explosivos en su caso, la omisión en considerar los materiales o herramientas necesarios para los cortes en roca, no será motivo de reclamación.

F.- PRESTAMO DE BANCO: En el material de préstamo de banco para cada banco en particular para complementar el volumen de terraplén, subyacente y  de sub rasante, el proponente deberá considerar en su propuesta el pago de regalías. ADEMAS PARA BANCOS DIFERENTES A LOS AUTORIZADOS POR LA SCT EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA EJECUCION Y PAGO DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARTICUAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO DE CAMBIO DE USO DE SUELO; su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en la norma N-CTR-CAR-1-01-008, N-LEG-3/07 Incisos D.4.20, D.4.20,D.4.22 y la especificación particular.

G.- FORMACIÓN DE TERRAPLENES: Para la formación de terraplenes, se construirá el cuerpo de terraplén en capas compactas al 90 % de su Peso Específico Seco Máximo, según prueba AASHTO ESTANDAR, en capas con espesor no mayor de 30.0 cm para material compactable,. Se empleara material de los bancos de préstamo que elija el contratista y/o se aprovechara (si cumple norma de calidad) El material producto de los cortes. Su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en la norma N-CTR-CAR-1-01-009 y la Especificación Particular correspondiente.

G.1. FORMACION DE CAPA SUBYACENTE:

Una vez terminada la capa de terraplén hasta el nivel indicado en el proyecto u ordenado por la secretaria, se construirá la capa de subyacente, con los espesores y grados de compactación indicados en el proyecto, para lo cual se empleara material de banco.

H.- CAPA SUBRASANTE: Sobre la capa de terraplenes debidamente afinados se tendera una capa sub rasante de 30 cms o lo que indique el proyecto con la calidad indicada en la EP 005-E.03 del banco  que proponga El Contratista y/o se aprovechará (si cumple norma de calidad) el material de los cortes, la cual se ejecutara siguiendo los lineamientos y el grado de compactación indicado en el proyecto, las especificaciones particulares o lo que indique la dependencia.

III.-ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE.

A.- En donde se requiera  los concretos hidráulicos para la elaboración de muros,  losas y/o bóvedas, el acabado de los mismos deben ser aparentes, para lo cual cuando se utilicen moldes, estos deben ser de forro de triplay marino ¾” en buen estado con un uso máximo de 3 veces, con separadores atornillables y cuñas metálicas, deberá emplearse desmoldante; no se aceptan amarres con alambrón o similares. Tomando en consideración lo indicado en la Norma para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes se construirán las obras de drenaje que indique el proyecto y/o lo que ordene la Dependencia. La madera después de utilizarse deberá ser entregada a la residencia de obra.

IV.- LAVADEROS

Se construirán lavaderos de media caña a base de lamina corrugada de 1.20 m de diámetro, calibre 12 en los sitios donde señale el proyecto y/o lo indique la dependencia, su construcción deberá cumplir con la norma N-CTR-CAR-1-03-006/00 y la Especificación Particular correspondiente.

V.- BORDILLOS

Se construirán bordillos en la parte que indique el proyecto y/o lo ordene la dependencia, su construcción deberá cumplir con la norma N-CTR-CAR-1-03-007/00 y la Especificación Particular correspondiente.

VI.- SUBDRENES

Se construirán sub drenes en la parte que indique el proyecto y o lo ordene la dependencia y su construcción obedecerá a la norma N-CTR-CAR-1-03-009/00 y a la Especificación Particular correspondiente.

VI.-PAVIMENTACIÓN

- Sub base

Sobre la capa  sub rasante, debidamente terminada se construirá una capa de sub base de 30 centímetros de espesor, la cual deberá cumplir con lo estipulado en la norma N-CTR-CAR-1-04-002/03 y la Especificación Particular correspondiente.

Los materiales utilizados deberán ser del tipo indicado en la norma N-CMT-4-02-001/04

- Base hidráulica

Sobre la capa sub base debidamente terminada se construirá una capa de base hidráulica de 20 centímetros de espesor con un tamaño máximo de 1 1/2", utilizando material procedente del banco de préstamo que elija el contratista. El material que conforma ésta capa se deberá compactar al 100% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de la prueba AASHTO modificada. Su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en la norma N-CTR-CAR-1-04-002/03 y la Especificación Particular correspondiente, para más de 1,000,000 de ejes equivalentes acumulados durante la vida de proyecto.

Los Materiales utilizados deberán ser del tipo indicado en la Normativa para la Infraestructura en el Transporte, N-CMT-4-02-002/04.

- Riego de impregnación

Sobre la capa de base hidráulica debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se aplicará en todo el ancho de la sección así como en los taludes del material que formen la base, un riego de impregnación con emulsión catiónica tipo ECI - 60 a razón de 1.5   Lts /m2 aproximadamente (la dosificación definitiva se determinará mediante las pruebas de laboratorio que en su oportunidad se efectúen).

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en la Norma N-CMT-4-05-001/06 de la Normativa para la Infraestructura en el Transporte.

- Riego de liga para la carpeta

Sobre la capa de base hidráulica debidamente terminada e impregnada previo barrido, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica tipo ECR - 60 a razón de 0.5 Lts /m2. El laboratorio de la empresa determinara la cantidad que deberá emplearse, misma que deberá garantizar la correcta ejecución de la liga.

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en la Norma N-CMT-4-05-001/06 de la Normativa para la Infraestructura en el Transporte.

- Productos Asfálticos

Todas las remesas de productos asfálticos que se reciban en la obra, deberán venir acompañados de un CERTIFICADO DE CALIDAD emitido por el proveedor del producto asfáltico mismo que deberá ser entregado en original al Residente de obra de “La Dependencia” antes de ser descargado el producto.

- Carpeta de concreto asfáltico (GRANULOMETRIA DENSA)

Sobre la capa de base hidráulica debidamente terminada y después de la aplicación del riego de liga se construirá una carpeta asfáltica de GRANULOMETRIA DENSA con mezcla en caliente de 0.07 mts compactos de espesor, utilizando material procedente del banco de préstamo que elija el contratista y cemento asfáltico GRADO PG 70-22 con una dosificación aproximada de 136 kg/m3 de material pétreo seco y suelto (la dosificación definitiva se determinará mediante las pruebas de laboratorio que en su oportunidad se efectúen)., la mezcla asfáltica deberá cumplir con la norma N.CMT.4.05.003/08 en la Tabla 3 para mas de 1,000,000 de ejes equivalentes acumulados durante la vida de proyecto.

Los materiales pétreos deberán de cumplir con la norma N.CMT.4.04/08 para mas de 1,000,000 de ejes equivalentes acumulados durante la vida de proyecto.

La construcción de la carpeta deberá apegarse a los lineamientos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-04-006/09

VII.- TRABAJOS DIVERSOS.-

CONSISTEN EN:

- BORDILLOS.-  Serán de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2. Estos bordillos irán sobre la carpeta debidamente terminada donde lo indique el proyecto y/o lo ordene la Secretaria.

- LAVADEROS.- Se construirán lavaderos de lamina corrugada de 1.20 m de diámetro, calibre 12 en los sitios donde señale el proyecto y/o lo indique la dependencia, su construcción deberá cumplir con la norma N-CTR-CAR-1-03-006/00 y la Especificación Particular correspondiente.

- CONTRACUNETAS.- Donde lo indique el proyecto y/o lo ordene la Secretaria, se construirán contra cunetas conforme a la norma N-CTR-CAR-1-03-004/00.

- CUNETAS.-  En los cortes que indique el proyecto y/ó lo que ordene la Secretaria, se construirán cunetas conforme la sección del proyecto y se revestirán con concreto de f'c=150 kg/cm2 y 8.0 centímetros de espesor, debiendo desfogarse donde no erosionen el terraplén, realizando los remates de los cortes que para ello sea necesario.

- DEFENSAS.- Calibre 12 su construcción deberá atender lo indicado en la Norma N-CTR—CAR-1-07-009/00

- CERCADO DE DERECHO DE VIA.- Utilizando postes de concreto y cinco hilos de alambre de púas de acuerdo a lo definido en la especificación particular numero E.P. 1-07-015 S.01

VIII.- SEÑALAMIENTO.-

El señalamiento vertical y horizontal se efectuará de acuerdo a lo indicado en la Norma N.CTR-CAR.-1-07/00, de la Normativa para la Infraestructura en el Transporte, vigente.

Por otra parte, durante el tiempo que dura la obra, El Contratista estará obligado a instalar y conservar en buenas condiciones el señalamiento de protección de obra necesario conforme a la norma N.CTR-CAR.1.07-016/00. Los costos que esto genera, el proponente deberá considerarlo en sus costos indirectos.

IX.-	DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los materiales pétreos y asfálticos que se indican en estos trabajos por ejecutar, como fue señalado en cada caso son aproximadas y las definitivas, serán las que el contratista determine como resultado de las pruebas de laboratorio que en cada caso se lleven a cabo, las que serán aprobadas por la Dependencia; así mismo, de requerirse se determinará la dosificación del aditivo para mejorar la adherencia entre el material pétreo y el producto asfáltico, para cumplir con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones particulares, en el proyecto y en lo general a lo señalado en la  Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría,

X.-	CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a que se refieren estos Trabajos por Ejecutar, deberán cumplir con los requisitos que se indican en la Normativa para la Infraestructura en el Transporte, Libro CMT.-CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES así como lo correspondiente de las Normas de Calidad de los Materiales de esta Secretaría Edición 1986. A continuación se señalan algunos de esos requisitos que se consideran más importantes.

A.-	TERRACERIAS

1.-Los materiales que se empleen en la formación del cuerpo de Terraplén se sujetaran a lo indicado en lo que corresponde a la Norma N-CMT-1-01/02.

2.-Los materiales que se empleen en la formación de capa de Sub rasante se sujetaran a lo indicado en lo que corresponde a la Norma N-CMT-1-03/02.

B.- OBRAS DE DRENAJE

Los materiales para la elaboración de concretos hidráulicos deberán satisfacer los requisitos que se indican en las normas:

1.- 	La Calidad del cemento Portland deberá cumplir con la norma N-CMT-2-02-001/02.

2.-	La calidad de los agregados pétreos para el concreto hidráulico deberán cumplir con lo señalado en la norma N-CMT-2-02-002/02.

3.-La calidad del agua para concreto hidráulico deberá cumplir con la norma N-CMT-2-02-003/02

4.-La calidad de aditivos químicos para concreto hidráulico deberá cumplir con la norma N-CMT-2-02-004/04

5.-La calidad del concreto hidráulico deberá cumplir con la norma N-CMT-2-02-005/04

6.- La calidad de membranas de curado para concreto hidráulico deberá cumplir con la norma N-CMT-2-02-006/04

7.- La calidad del acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá cumplir con la norma N-CMT-2-03-001/07

8.- La calidad de Tubos y arcos de lamina corrugada de acero deberá cumplir con la norma N-CMT-3-03/01

9.- La calidad de los tubos de polietileno de alta densidad deberan cumplir con lo indicado en la norma N·CMT·3·04·003/05

SUBDRENES

1.- La calidad de los materiales para filtro deberá cumplir con la norma N-CMT-3-04-001/05

2.- La calidad de los tubos de concreto para sub drenes deberá cumplir con la norma N-CMT-3-04-002/05

3.- La calidad de tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) para sistema de sub drenaje deberá cumplir con lo indicado en la norma N-CMT-3-04-003/05

XI.- PAVIMENTO

SUB BASE

1.- La calidad de los materiales para sub base deberá cumplir con la norma N-CMT-4-02-001/04 y la Especificación Particular correspondiente, para más de un millón de ejes equivalentes

BASE

La calidad de los materiales para bases hidráulicas deberá cumplir con la norma N-CMT-4-02-002/04 y la Especificación Particular correspondiente, para más de un millón de ejes equivalentes

CARPETA

1.- La calidad de los Materiales pétreos para mezclas asfálticas deberán cumplir con la norma N-CMT-4-04/03 y  la Especificación Particular correspondiente, para más de un millón de ejes equivalentes

2.- Para la construcción de la carpeta  asfáltica (GRANULOMETRIA DENSA) con mezcla en caliente, se deberá atender a lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-04-006/09 y la Especificación Particular correspondiente.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

OBRA	:	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO EJECUTANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN de terracerías, obras de drenaje, TRABAJOS DIVERSOS, pavimentACION Y SEÑALAMIENTO.

CAMINO	:	EJE INTERESTATAL FRONTERIZA DEL NORTE.

TRAMO	:			OJINAGA – PORVENIR.

SUBTRAMO	:			KM 13+000 – 18+000 (324+000-319+000).

origen	:		E.C. KM. 132+000 DE LA CARRETERA LIBRE (CHIH-OJINAGA).

GENERALES

EPG – 01.-	PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES  POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EPG – 02 	BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPÓSITO

EPG – 03.-	OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

EPG – 04.- 	VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA.

EPG - 05.-	INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EPG – 06 .-	PRACTICAS RECOMENDABLES DE CONSTRUCCION

EPG – 07.-	NORMATIVA SCT APLICABLE

E.P 1.01.002/00.T.01.-	DESPALME

E.P.1.01.002/00.T.02	DESPALME

E.P. 1.01.003/00.T.01	EXCAVACIONES EN CORTE DE TERRENO NATURAL

E.P. 1.01.003/00.T.02	EXCAVACIONES EN CORTE DE TERRENO NATURAL, MATERIAL DE DESPERDICIO.

E.P. 1.01.003/00.T.03	EXCAVACIONES EN CAJA

E.P. 1.01.003/00.T.04	EXCAVACIONES EN AMPLIACIONES DE CORTES

E.P. 1.01.003/00.T.05	EXCAVACIONES EN AMPLIACIONES DE CORTES

E.P. 1.01.003/00.T.06	REMOSION DE DERRUMBES

E.P. 1.01.003/00.T.07	REMOSION DE DERRUMBES

E.P. 1.01.004/00.T.01	EXCAVACION DE ESCALONES DE LIGA

E.P. 1.01.004/00.T.02	EXCAVACION DE ESCALONES DE LIGA

E.P. 1.01.005/00.T.01	EXCAVACION PARA CANALES

E.P. 1.01.005/00.T.02	EXCAVACION PARA CANALES

E.P.1.01.005/00.T.03	REMOSION DE DERRUMBES

E.P.1.01.005/00.T.04	REMOSION DE DERRUMBES

E.P.1.01.005/00.T.05	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

E.P.1.01.005/00.T.06	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

E.P. 021-D.02.-	RELLENOS

EP 1.01.009/00.T.03.-	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES PROCEDENTES DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS.

EP 1.01.009/00.T.03ª.-	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES PROCEDENTES DE CORTES INCLUYENDO ACARREOS.

EP 1.01.009/00.T.03e.- 	ESCARIFICADO DISGREGADO, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL.

EP 1.01.009/00.T.03c.-	CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

E.P. 1.01.009/00.T.03f	CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBYACENTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, COMPCATADA AL 95%

E.P. 1.03.001/00.E.01	ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA

EP 1.02.003/04.E.01.-	CONCRETOS HIDRAULICOS APARANTES Y CICLOPEOS UTILIZADOS EN ESTRUCURAS Y OBRAS DE DRENAJE; ADQUIRIDOS O FABRICADOS DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EP 1.03.004/04.E.01.-	CONTRACUNETAS

EP 1.04.002/03.P.02.- 	SUBBASES Y BASES, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS.

PAVIMENTOS:	PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN GENERAL

EP 1.04.004/00.P.04.-	MATERIALESASFALTICOS EN RIEGOS DE IMPREGNACION.

E.P. 1.04.005/00.P.01	MATERIALES ASFALTICOS EN RIEGOS DE LIGA

E.P. 1.04.006/06.P.06	CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 70-22 PARA MEZCLAS EN CALIENTE.

EP 1.04.006/06.P.05.	CARPETAS ASFALTICAS, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS Y SIN INCLUIR EL CEMENTO ASFALTICO.

E.P. 1-07-015 S.01.-	CERCADO CON POSTES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CINCO (5) LÍNEAS DE ALAMBRE DE PUAS.

EP 005-G.01.- 	DESVIACIONES DE ACCESO Y DIAPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCION.

EP 005-G.02.-	LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA (SEÑAL DIGRAMATICA)

EP 005 –E.08-a.- 	RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA.

EP 005-E.18.- 	EQUIPO MINIMO

E.P. 1.07.015.S.15	GUARDA GANADO