SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

OBRA:	Modernización del cuerpo "A" del Km. 188+000 al Km. 196+000 de la carretera Jimenez-Chihuahua, tramo: Delicias-Chihuahua,  ejecutando trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, trabajos diversos y señalamiento, en el Estado de Chihuahua.

CARRETERA:		JIMENEZ - CHIHUAHUA

TRAMO:	DEL KM 188+000  AL  KM 196+000 (Cpo. A)

G E N E R A L I D A D E S   1.01.01

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 002-B.19-d.01.-	OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS  LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que será causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

EP 002-B.19.d.02.- 	DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACION Y SUS APENDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, deberá tomar en cuenta todos los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de los materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias que se informan, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del Contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

EP. 0001	MEDIDAS DE MITIGACION Y COMPENSACION QUE LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR.

EJECUCIÓN:

El contratista para la ejecución de las obras deberá  prever lo necesario para:

- Previamente al inicio de los trabajos deberá obtener la autorización de la SEMARNAT, en cuanto al funcionamiento de sus plantas procesadoras fijas y móviles.

- Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de las leyes, reglamentos y a las normas técnicas ecológicas expedidas por las dependencias federales, estatales y municipales relativas al control de contaminantes provenientes de los procesos de producción de materiales y mezclas asfálticas.

- Hacer  las  acciones  necesarias para que se proporcione la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales en los bancos explotados.

MEDICIÓN: No se medirá, ya que los gastos inherentes a estos trabajos están considerados en los importes de los costos indirectos.

BASE DE PAGO: No es objeto de pago por separado, pues los gastos inherentes a estas actividades están considerados en los importes de los costos indirectos.

La empresa licitante deberá considerar el cumplimiento al impacto ambiental en base a términos y condicionantes marcados en el oficio resolutivo de la obra, emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo ambiental, principalmente a las siguientes disposiciones:

Cumplir en función del tipo de residuos que sean generados,

- Las compañías deberán de colocar contenedores  provistos con tapa, colocándolos en lugares estratégicos en áreas donde se generen los cuales se deberán de enviar periódicamente a los sitios de disposición final la cual designe la autoridad competente.

- Los residuos que por sus propiedades físicas, químicas o biológicas tengan la características de peligrosidad, de acuerdo a lo establecido con la norma oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993, la cual indica las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente deberán disponerse adecuadamente.

- Contar con procedimientos para el suministro de combustible para los vehículos y maquinaria requeridos durante la construcción que garanticen la no afectación del suelo.

- Evitar derrames de residuos sólidos líquidos, tales como aceites grasas, solventes, sustancias toxicas entre otras generados en las etapas del proyecto, así mismo con un plan de emergencia en caso de derrame.

- Deberá de contar con el registro ante la SEMARNAT como empresa generadora de residuos peligrosos y presentar copia del documento donde se le asigne el código respectivo.

Si aplica, se hace entrega de resumen del resolutivo de la manifestación de impacto ambiental de impacto ambiental emitido por la SEMARNAT para su aplicación en la obra por lo que deberá presentar la contratista su análisis del costo e incluirlos en sus indirectos dándole la importancia requerida ya que de no presentarlo será motivo de descalificación.

A continuación se describen las cantidades y conceptos a ser considerados para el cumplimiento ambiental de la obra:

I. Residuos Peligrosos:

- Contenedores (tambores) con tapa y rotulados o etiquetados, específicos para cada tipo de residuo peligroso.

- Dos por cada frente de trabajo; una para residuos peligrosos sólidos y otro para líquidos

- Dos en almacén temporal de residuos peligrosos; uno para residuos peligrosos sólidos y otro para líquidos.

- Almacén temporal de residuos peligrosos, con las siguientes características: techado; malla perimetral; piso con firme de concreto o charolas de recepción de aceites; extintor tipo ABC; señalamiento y letreros alusivos. Podrá ubicarse en almacén de obra.

- Uno

- Envío a disposición final por parte de una empresa autorizada por la SEMARNAT y manifiestos de entrega recepción respectiva

- Cada vez que se llene el contenedor específico (dependerá de los volúmenes generados)

- Procedimiento de suministro de combustible.

- Uno por cada frente de trabajo

- Trámite de registro ante la SEMARNAT como empresa generadora de residuos peligrosos

- Uno

II. Residuos No Peligrosos

- Contenedores (tambores) con tapa y rotulados o etiquetados.

- Uno por cada frente de trabajo

- Uno (al menos) en almacén temporal de residuos peligrosos

- Almacén temporal de residuos peligrosos, con las siguientes características: malla perimetral; techado; señalamiento y letreros alusivos, (Alternativa: envío diario a disposición final).

- Uno

- Envío a disposición final al relleno sanitario de Ciudad Chihuahua, Chih.

- Tres veces por semana

- Trámite para autorización de permiso de disposición final del basurero municipal.

- Uno

III. Emisiones a la Atmósfera (motores de combustión interna)

- Afinación y/ó mantenimiento periódico a maquinaria

- Uno por cada maquina utilizada (de acuerdo a las horas de trabajo establecidas)

- Plan de emergencia

- Restauración en caso de derrames

IV. Manejo de Sanitarios

- Letrinas o sanitarios móviles

- Uno por cada 15 trabajadores en cada frente de trabajo

V. Informe de Cumplimiento Ambiental

- Letrinas o sanitarios móviles

Uno mensual de acuerdo a especificaciones de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y al programa de obra.

# RESUMEN DEL RESOLUTIVO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDO POR LA SEMARNAT:

Previo al inicio de los trabajos la contratista deberá:

- Contratar un especialista en ambiente, a quien se dotará de una copia de la Manifestación de Impacto Ambiental y de la Autorización Condicionada de la obra que emitió la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, quien deberá asesorar, supervisar y vigilar que se cumpla la totalidad de las medidas señaladas y de que no se produzcan otros impactos.

- Cumplir con todas y cada una de las medidas de prevención, protección, control, mitigación, restauración y compensación propuestas en la documentación presentada para el Proyecto, así como de las condicionantes establecidas en la presente resolución. La contratista presentará reportes e informes mensuales que permitan evaluar y en su caso verificar el cumplimiento de las condicionantes.

- Deberá observar, en función del tipo de residuos que sean generados en Ias diferentes etapas del proyecto, los siguientes lineamientos para su disposición:

  - Los sólidos domésticos (materia orgánica principalmente) se depositarán en contenedores con tapa, que serán ubicados estratégicamente en las áreas donde se generen. Su disposición final se realizará en forma periódica donde la autoridad local lo determine, a efecto de evitar tanto su dispersión como la proliferación de fauna nociva.

  - Los residuos tales como: botes y residuos de pintura, estopas, trapos y papeles impregnados con aceite o pintura, grasas, solventes y aceites gastados provenientes de la lubricación de equipos y maquinaria, serán considerados como residuos peligrosos, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993, por lo que se deberán manejar conforme al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la " Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, y demás ordenamientos normativos aplicables.

  - Los fragmentos rocosos o porciones considerables de material susceptible de desplazamiento y deslave, no deberán ser depositados en los canales, los caminos y partes bajas de la zona.

- En el caso de accidentes por derrames accidentales de hidrocarburos, deberán implementarse medidas urgentes para la remediación de suelos.

- Queda prohibido realizar cualquier actividad de compra, venta, captura, colecta, comercialización y/o el tráfico de individuos de-especies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas presentes en la zona del proyecto y zonas aledañas, durante las diferentes etapas que comprende el mismo, siendo responsabilidad de la Promovente el adoptar las medidas que garanticen el cumplimiento de esta disposición.

- Queda prohibido utilizar bancos de préstamo de material no autorizados para su explotación comercial y la disposición de material producto de despalme y corte en sitios no avalados por la autoridad local competente.

- Queda prohibido obtener el agua para la construcción de cualquier cuerpo de agua cercano sin previa autorización

- El desmonte y despalme deberá efectuarse de manera paulatina y progresiva, conforme avance la construcción de la carretera.

- Durante las actividades de despalme, depositar la capa de suelo vegetal removida en zonas paralelas a la línea de ceros, con la finalidad de ser empleado durante la etapa de revegetación de sitios afectados durante la construcción del proyecto.

- Deberá respetar las características de los cauces de agua que cruzan la obra, incluyendo aquellos considerados menores durante las obras de desmonte, nivelación del terreno y drenaje, con el fin de evitar deslaves, azolve inundaciones y desviaciones de cauces.

- Deberá llevar a cabo, por si o por contrato, un Programa de Monitoreo que permita detectar y documentar el comportamiento de las medidas de mitigación, remediación, rehabilitación y compensación establecidas en la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional, sobre la flora, la fauna, el suelo, la hidrografía y el agua, así como de los usos del suelo en el derecho de vía de la carretera y en su área de influencia.

- De ser posible, permitir a los pobladores el aprovechamiento de los productos forestales maderables resultantes del desmonte. En caso contrario, notificar a esta Dirección General las acciones a realizar.

- Deberá Cubrir los vehículos que transporten materiales de construcción con lona y vaciarlos totalmente a la entrega, con la finalidad de evitar la generación de polvos.

- Deberá dejar en las condiciones originales los sitios empleados para la apertura de caminos de acceso que sean requeridos para la construcción de las obras de drenaje menor.

- Queda prohibido la instalación de campamentos.

- Queda prohibido ocupar áreas para estacionamiento de vehículos que contengan combustibles, grasas, lubricantes, asfaltos o explosivos, con el objeto de evitar y prevenir el derrame de estos materiales sobre corrientes, cuerpos de agua o sobre el  suelo.

- Queda prohibido dejar sobre el lecho de los arroyos, ríos, cañadas y laderas residuos sólidos producto de la construcción de los puentes, alcantarillas, terraplenes, taludes y túneles. Así como, verter o descargar cualquier tipo de material, sustancia o residuo contaminante y/o tóxico que puede alterar las condiciones a cuerpos de agua cercanos. Al efecto éstos deberán ser dispuestos en sitios avalados por la autoridad correspondiente. De ocurrir, deberá asegurarse de restaurar las áreas que resulten afectadas.

- Queda prohibido la construcción de cualquier tipo de infraestructura que modifique los patrones naturales de las corrientes.

- Queda prohibido realizar actividades de deshierbe o limpieza mediante el empleo de sustancias químicas o quema.

- Queda prohibido realizar la quema de materiales de desecho.

- Queda prohibido derramar en cualquier sitio lubricantes, grasas, aceites y todo material que pueda dañar o contaminar los suelos y acuíferos.

- Queda prohibido realizar desmontes y despalmes en zonas no requeridas para el desarrollo del proyecto.

- Queda prohibido hacer rectificaciones del trazo originalmente planeado. Al efecto, deberá notificarlo a esta Unidad Administrativa, quien determinará lo conducente.

- Queda prohibido depositar en las orillas del camino y en pendientes o cuerpos de agua el material removido para la nivelación del terreno, debiendo ser ocupado, preferentemente, para la construcción del proyecto.

- Deberá dar mantenimiento permanente al sistema de obras de drenaje, para evitar la interrupción de la escorrentía natural de la zona.

- Deberá revisar periódicamente la estabilidad de taludes a fin de evitar en mediano y largo plazos, efectos de erosión y derrumbes hacia la autopista.

- Deberá recubrir de vegetación nativa los taludes que no queden cubiertos por el pedraplén.

- Queda prohibido depositar residuos peligrosos (tales como pintura, aceite, grasas, etc.), escombros y materiales resultados del mantenimiento de la carretera en sitios no avalados por la autoridad competente.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 003-E.01.-	PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada, y/o terraplenes que incluyan la extracción del material de banco, el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación:

C o n c e p t o s

Excavación de escalones de liga, de cortes y adicionales abajo de la subrasante, de ampliación de cortes, de abatimiento de taludes, de rebajes de la corona de cortes y/ó de terraplenes y pavimentos  existentes, y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas, por unidad de obra terminada, sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue:

1.-	Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de terraplenes;  afinamiento y amacice de los cortes y/o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)    Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)    Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)    Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

d)    En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación; afinamiento y amacice de los cortes o de la excavación.

e)     Con los costos obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

2.-	Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreos a cualquier distancia; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio, afinamiento y amacice de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)   Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)   Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)   Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

d)   En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo en su caso, su extendido en la zona de desperdicio,  afinamiento y amacice de los cortes y/o de la excavación.

- Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

Se hace notar que el proponente al considerar la clasificación promedio para todo el tramo objeto de la licitación a que se refieren los párrafos e) anteriores, deberá tomar en cuenta lo señalado en la fracción 8 del párrafo d) del inciso 1.01.01.002-B.19 del Libro I de Generalidades y Terminología y lo asentado en Especificación Particular EP 002–B.19-d.01 de estas bases de licitación.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.003.E.02.- 	EXCAVACIÓN DE ESCALONES DE LIGA EN LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES EXISTENTES O EN TERRENO NATURAL.

EJECUCIÓN.- Las excavaciones para formar escalones de liga en los taludes de los terraplenes en que se efectúe la ampliación de la corona deberán cumplir en lo que corresponda con lo estipulado en las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  Se ejecutaran en la forma y con las dimensiones indicadas en el proyecto y/o las ordenadas por la Secretaria, el material obtenido se aprovechará o se desperdiciará, conforme a lo señalado en el mismo proyecto y/o de acuerdo con las instrucciones de la propia Secretaria.

MEDICIÓN.- La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico (m3), determinándose los volúmenes de la excavación por medio de seccionamientos y siguiendo el método del promedio de las áreas extremas; el resultado se redondeara a la unidad. En ningún caso se considerara abundamiento.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de excavaciones de escalones de liga en los taludes de los terraplenes existentes, sin clasificar el material, o sea comprendiendo uno, algunos o todos los tipos de material, independientemente de la proporción en que incluya a cada uno de ellos, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material, excavado, acarreo al sitio de depósito y descarga del material incluyendo su extendido en la zona de desperdicio.

EP 005-E.01	RELLENOS CONSISTENTES EN LA COLOCACION DE MATERIALES EN  EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y EN LA PROTECCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE.

EJECUCIÓN: Se formaran y compactaran al 95 % de su PVSM según la prueba AASHTO estándar, con material producto del banco de préstamo que cumpla con la nueva Normativa para la Infraestructura de transporte numero N.CMT.1.02/02 para la formación de subyacente, proporcionando al material la humedad adecuada, en capas no mayores de 20 cm., utilizando equipo menor para no dañar la estructura y garantizar la compactación del material contiguo al elemento., así como lo que corresponda al inciso G.5 RELLENO de la norma N.CTR.CAR.1.03.002/00

MEDICION: La medición de la formación de los materiales para rellenos con material producto del banco de préstamo se medirá tomando como unidad el metro cúbico, a partir del terreno natural, hasta la cota de desplante de la estructura como lo indica el proyecto y/o como lo indique la Secretaria o en la parte adyacente o lateral de los tubos de concreto hidráulico reforzado de acuerdo al ancho de excavación indicado en lo que corresponda del inciso G.EJECUCION de la norma N.CTR.CAR.1.03.002/00, o de un metro de ancho en muros de concreto de las obras de drenaje.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de relleno de material producto de préstamo de banco, con la calidad subyacente; este precio unitario incluye lo que corresponda por: desmonte y despalme; remoción, extracción, carga, acarreos y descarga; colocación y compactación al noventa por ciento (95%); extracción, carga, acarreo y aplicación del agua para compactación con equipo adecuado para no dañar la estructura de concreto; y los tiempos de los vehículos en los transportes durante la extracción, carga y descargas de los materiales y/o aplicación hasta el lugar de su utilización en la obra, y a lo que corresponda del inciso J. BASE DE PAGO, de la norma N.CTR.CAR.1.01.011/00.

EP 005-E.12	EXTRACCION DE AZOLVES EN OBRAS DE DRENAJE y CANALES DE ENTRADA y SALIDA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCION.-	La extracción y remoción de los azolves existentes en las obras de drenaje, así como en los canales de entrada y salida a las mismas, se efectuará conforme a lo indicado en cada caso por la Secretaria y a lo que corresponda de lo señalado en la cláusula 3.01.02.022-F de las Normas para Construcción e Instalaciones. Los materiales obtenidos deberán depositarse en los lugares y forma que proponga el contratista y que autorice la propia Secretaria.

MEDICIÓN: La medición se hará cubicando directamente el material producto de la extracción del azolve, sin clasificar el material. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico cualesquiera que sean la clasificación y profundidad del material extraído en la remoción de los azolves; este precio unitario incluye lo que corresponda por: extracción y remoción del azolve, en seco o en agua, a mano o con maquinaria, bombeo; afinamiento del fondo y taludes en el caso de canales de entrada y salida, carga y acarreo, descarga y depósito del material en el lugar y forma que proponga el contratista y autorizado por la Secretaria; y en general todo lo necesario para efectuar la extracción y remoción de azolves y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

EP 005-E.07.-	FORMACION Y COMPACTACION DE LOS TERRAPLENES COMPACTADOS AL 90, 95 Y 100 % Y LA AMPLIACION DE SUS CUÑAS DE SOBREANCHO  CON MATERIAL PROVENIENTE DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA Y DEL PRODUCTO DE LOS CORTES APROVECHABLES (INCLUYE ACARREOS).

MATERIALES.- Los materiales que se empleen en los terraplenes serán aquellos que provengan de bancos propuestos por El Contratista y de los cortes aprovechables, deberán cumplir en lo que corresponda con lo estipulado en el inciso 3.01.01.005-D de las Normas para Construcción e Instalaciones.

EJECUCION.- La formación y compactación de terraplenes por unidad de obra terminada, se refiere a la construcción de las capas de terracerias utilizando material de los bancos que elija El Contratista y de los cortes aprovechables, los que deberán compactarse y construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto de terracerias y/o lo ordenado por la Secretaría.

MEDICION.-Para la formación y compactación de terraplenes construidos con material proveniente de bancos que elija El Contratista y de los cortes aprovechables, se considerara el volumen indicado en el proyecto para el material ya compactado al grado indicado, haciendo las modificaciones que procedan por cambios autorizados por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- 	El pago por unidad de obra terminada de terraplén, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compactado al grado indicado por el proyecto y/o  lo ordenado por la Secretaria, este precio unitario incluye lo que corresponda por: cargas y descargas, acarreos del material del banco y sobreacarreos producto de los cortes aprovechables al lugar de utilización, depósito, tendido y compactación por capas; además la extracción, carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como el préstamo del banco que elija el contratista de los acarreos al lugar de formación del terraplén, su aplicación e incorporación; permisos de explotación y regalías de los bancos de agua; recorte de las cuñas de sobreancho  con extendido del material en los taludes, afinamiento de toda la sección; en su caso operaciones para quitar la humedad excedente de la optima para compactación;  afinamiento; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general, todo lo que sea necesario para su correcta construcción, para ello El Contratista deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios respectivos, además de lo señalado en las Normas para Construcción e Instalaciones de  la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todas erogaciones que sean menester para que los materiales obtenidos de los bancos de préstamo elegidos por el contratista, cumplan los requisitos para capa de terraplén estipulados en las Normas de Calidad de los Materiales.

EP 005-E.10.-	ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL MATERIAL OBTENIDO DE LOS DESPALMES Y EXCAVACIONES EN CAJAS PARA DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES.

MATERIALES.- Los materiales que se empleen en el arrope de los terraplenes serán aquellos que provengan del despalme de cortes,  despalme de terraplén y excavaciones en cajas deberán cumplir en lo que corresponda con lo estipulado en las Normas para Construcción e Instalaciones.

EJECUCION.- Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría, se procederá a recargar los taludes de los terraplenes existentes, así como los taludes de la ampliación, utilizando el material obtenido de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la Secretaría, distribuyendo el material y afinando la sección para darle un talud final que la misma determine, en caso de que no sea necesario arropar los taludes, El Contratista depositara el material sobrante del despalme en los sitios que el mismo elija dejando un acomodo tal que permita el drenaje natural del almacén.

MEDICION.- La medición del arrope de los taludes, se hará en el terraplén por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terraplén así lo requiere, los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes se determinaran por el método del promedio de áreas extremas, se tomará como unidad el metro cúbico, el resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de arrope de talud  este precio unitario incluye lo que corresponda por: remoción y carga del material depositado producto de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes; acarreo al sitio de la obra; descarga; recargue de los taludes de los terraplenes conforme a lo ordenado por la Secretaría, afinamiento de los taludes para que el arrope quede con el talud final determinado por la Secretaría y conformación y perfilamiento del piso del Derecho de Vía para propiciar el escurrimiento fluvial a las obras de Drenaje, así como la adquisición y/o regalías de los terrenos en los que se deposite el material sobrante.

EP 005-E.10a.-	FORMACION Y ACOMODO DE LOS PEDRAPLENES NO COMPACTABLES CON MATERIAL PROVENIENTE DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA  O MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES (INCLUYE ACARREOS).

MATERIALES.- Los materiales que se empleen en los pedraplenes serán aquellos que provengan de bancos propuestos por El Contratista deberán cumplir en lo que corresponda con lo estipulado en el inciso 009F-13 de las Normas para Construcción e Instalaciones.

EJECUCION.- La formación y acomodo de pedraplenes por unidad de obra terminada, se refiere a la construcción de las capas de terracerias utilizando material de los bancos que elija El Contratista  los que deberán acomodarse y construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto de terracerias y/o lo ordenado por la Secretaría.

MEDICION.-Para la formación y acomodo de pedraplenes construidos con material proveniente de bancos que elija El Contratista, se considerara el volumen indicado en el proyecto para el material ya acomodado, haciendo las modificaciones que procedan por cambios autorizados por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- 	El pago por unidad de obra terminada de pedraplen, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico acomodado, este precio unitario incluye lo que corresponda por: regalías, extracción  o adquisición del material,  cargas y descargas, acarreos del material del banco al lugar de utilización, depósito, tendido y acomodo; además la extracción, carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para el acomodo, así como su aplicación e incorporación; permisos de explotación y regalías de los bancos de agua; afinamiento de toda la sección; afinamiento; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general, todo lo que sea necesario para su correcta construcción, para ello El Contratista deberá considerar en los análisis detallados de los precios unitarios respectivos, además de lo señalado en las Normas para Construcción e Instalaciones de  la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todas erogaciones que sean menester para que los materiales obtenidos de los bancos de préstamo elegidos por el contratista, cumplan los requisitos para pedraplen estipulados en las Normas de Calidad de los Materiales.

EP 005-E.17.-	OBLIGACION DE ABRIR DOS O MAS FRENTES DE TRABAJO.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que la Secretaría requiere para el cumplimiento del programa de ejecución de la obra, que se abran simultáneamente dos frentes de trabajo uno al inicio del tramo y otro al final del tramo  con Superintendentes  en cada uno de los frentes de trabajo, así mismo en caso que se requiera abrir otros frentes de trabajo y/o incrementar sustancialmente el equipo de construcción, deberá hacer las consideraciones que crea conveniente por ejemplo de: desviaciones, señalamiento de protección diurno y nocturno, campamentos, etc. para incluirlas en el análisis de sus precios unitarios.

ESPECIFICACIÓN   GENERAL

EP 005-G.01.-	DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCION.

Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación El Contratista estará obligado a construir y conservar las desviaciones, transitables todo el tiempo requerido considerando que deberá ejecutar los trabajos de acuerdo con la programación que proponga en su concurso, lo mismo rige para los caminos de acceso que comunicaran los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción así como permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos requeridos para su realización; para ello deberá sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la Secretaría, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho Capítulo así como la propia desviación. adicionalmente a lo anterior, deberá considerar que todo el señalamiento de protección de obras y desviaciones, cuente con instalación eléctrica, para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos, no se autorizará ni permitirá la colocación de “mecheros , piedras o fantasmas pintados, etc. etc. etc.”

La construcción y conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los precios unitarios de los diversos conceptos de trabajos, conforme a lo estipulado en las Normas para Construcción e Instalaciones.

El proponente habrá de tener presente en la ejecución de los trabajos, que deberá tomar en cuenta al formular su proposición todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la cercanía del cuerpo en operación  y a la presencia de instalaciones (de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos, Fibra Óptica, etc.) así como baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción, etc., ya que no se aceptará reclamación alguna del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos.

Además El Contratista  también deberá tomar en cuenta al preparar su proposición, que estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito, el concursante deberá considerar que se trabajará en una carretera en operación, como en el lugar en que se lleven a cabo los trabajos de construcción, organizando los diferentes frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho tránsito y se reduzcan al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construcción de la obra, debiendo extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de materiales.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 042-E.02.-	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA.

EJECUCION.- El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura.  A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cuál deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo se le adicionará adelgazador, debiendo tener una viscosidad de 67 a 75 unidades Krebs a 25 ºC, secado al tacto en unos 5 minutos, secado duro de 20 a 30 minutos y cumplir con los requisitos señalados en la cláusula  012-C del libro 4, parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los materiales.

La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (1.5 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (esferas de vidrio) en una proporción de setecientos (700) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-D del Libro 4, Parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los Materiales.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenando, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados o que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la Secretaría.

EP 044-E.01.-		DEFENSAS METÁLICAS DE TRES CRESTAS.

a) Defensa metálica

EJECUCIÓN

consideraciones generales

Para la instalación de las defensas y sus terminales se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

TRABAJOS PREVIOS

Ubicación

Previo a la instalación de las defensas y terminales, se marcará la localización y disposición de sus postes de soporte, en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

Excavación

Una vez ubicados los sitios donde se colocarán los postes de soporte, se realizará una excavación para su colocación y anclaje, conforme a las dimensiones establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

COLOCACIÓN de los postes

Los postes de soporte se colocarán de tal manera que queden verticales.

Los postes de soporte quedarán ahogados en la excavación, la que se rellenará con el material producto de la misma en capas compactadas al 100% de su PVSM AASHTO Estándar.

instalacion de las defensas

Se fijarán los separadores a los postes de acuerdo a lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

Los tramos de defensa se instalarán en sentido contrario al tránsito, de manera que el traslape cubra la fijación de la defensa anterior, alineando las perforaciones de las defensas antes de fijarlas completamente.

Una vez alineadas las perforaciones de las defensas, se apretarán todos y cada uno de los tornillos indicados en el proyecto.

reflejantes trapezoidales

Cuando el proyecto establezca la colocación de reflejantes en las defensas, estas se instalarán según lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

acabado

El acabado de la defensa será el establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, cuidando que quede correctamente alineada, tanto horizontal como verticalmente. En ningún caso deben pintarse.

CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las defensas, hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

III. DOSIFICACIONES.

Las dosificaciones de los materiales, defensas y terminales que se indican en estos Trabajos por Ejecutar, son los señalados en cada caso, si hubiera un cambio de la calidad de los materiales las dosificaciones definitivas serán las que ordene la Dependencia, como resultado de las pruebas de laboratorio de  campo que en cada caso se lleven a cabo.

IV. CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir con los requisitos que se indican en los presentes trabajos por ejecutar para cada caso así como con las normas de calidad de los materiales de ésta Secretaría especificados en la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

V. CONTROL DE CALIDAD

La frecuencia del muestreo para llevar el control de calidad de la obra, obligación del contratista deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo establecido en la  Normativa para la Infraestructura del Transporte.

VI. NORMAS DE EJECUCION.

El suministro e instalación de Señalamiento especial, deberá sujetarse a las normas siguientes:

A. Señalamiento.

1. 	La defensa metálica  deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00  y en la especificación particular respectiva.

2. 	Las terminales para defensa metálica deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00 y en la especificación particular respectiva.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

consideraciones generales

Para la aplicación o colocación de la defensa metálica se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

Para la defensa metálica, además de ET-Plus señalada, se podrán utilizar cualquier tipo de terminales que haya sido aceptadas por la FHWA, bajo el criterio del reporte NCHRP350, para un nivel de prueba TL-3 siempre que se considere que los postes sean metálicos, y que se anexe la carta de aceptación de dicha terminal por parte de la FHWA, y el croquis de instalación aprobado. El no cumplir con estos requisitos será motivo de descalificación de la propuesta. Así mismo se deberá de considerar incluir un poste intermedio con una placa con perfil igual a la de los extremos, siendo esta de 30.0 cm. de ancho.

DEFENSAS

Según la norma M-180, el tipo de acero será:

- Calibre No. 12 (2.57 mm de espesor)

- Punto de cedencia mínimo 50,000 lb/pulg2

- Esfuerzo a la tensión 70,000 lb/pulg2

Recubrimiento especificado: galvanizado por inmersión en

Caliente  (después de formada).

- Según norma ASTM A 123 Y 525 y M232 DE AASHTO

Dimensiones de la pieza:

- Longitud total 4.11 m; longitud útil 3.81 m

- Ancho 51 cm.

- Corrugación 165.2 mm. de paso por 82.6 mm. de profundidad

Poste Galvanizado por inmersión en caliente: PWE-04

- Los postes de acero viga IPR 152x13.6

- Longitud del poste 2.06 m.

- Peso del poste 13.6 kg/m

- Ancho del patín 10 cm.

- Peralte de la viga 15 cm.

Separador: PWB 03 NORMA ASTM A 709M

- Poste de acero viga IPR 352x44

- Longitud 42.2 cm.

- Ancho del patín 15.2 cm.

- Peralte de la viga 35 cm.

- Corte 15.2 cm. a partir de parte baja del patín a 40º hacia patín de sujeción de la defensa.

- Acero grado 36

Tornillería: (Para fijar dos defensas entre sí) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA FBB01

- Cabeza ovalada

- Longitud 35 mm.

- Longitud de cuerda 30 mm.

- Tuercas hexagonales retraídas

(Para fijar separador al poste) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA 16a

- Cabeza hexagonal

- Diámetro 16 mm.

- Longitud 40 mm.

- Tuerca hexagonal

(Para fijar defensa al separador) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA FBB02

- Cabeza ovalada

- Longitud 50 mm.

- Longitud de cuerda 45 mm.

- Tuerca hexagonal retraída

Reflejante trapezoidal

- Alta intensidad

- Color blanco en defensas lado derecho

- Color amarillo en defensas lado izquierdo

MEDICION:

Cuando la instalación de las defensas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro de defensa terminada, según su tipo y longitud, incluyendo los accesorios y materiales necesarios para su instalación, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada de la defensa metálica se hará conforme a lo establecido en la cláusula E de la norma N-LEG.3 Ejecución de obras, incluye lo que corresponda por:

Valor de adquisición o fabricación de las defensas, incluyendo sus tramos extremos y sus terminales, así como de los postes, separadores, reflejantes, accesorios y demás materiales necesarios para su instalación. Carga, transporte y descarga de las defensas y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento.

Ubicación de los postes de soporte.

Excavaciones.

Colocación de los postes de soporte, y relleno de las excavaciones.

Instalación y anclaje de las defensas, incluyendo separadores, reflejantes y demás accesorios.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de las defensas hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 044-E.02.-	TERMINAL ET PLUS DISEÑO APROBADO POR LA FHWA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 11.43 m.

EJECUCIÓN

consideraciones generales

Para la instalación de la Terminal ET Plus, se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

TRABAJOS PREVIOS

Ubicación

Previo a la instalación de la Terminal ET Plus, se marcará la localización y disposición de sus postes de soporte, en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

Excavación

Una vez ubicados los sitios donde se colocarán los postes de soporte, se realizará una excavación para su colocación y anclaje, conforme a las dimensiones establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

COLOCACIÓN de los postes

Los postes de soporte se colocarán de tal manera que queden verticales.

Los postes de soporte quedarán ahogados en la excavación, la que se rellenará con el material producto de la misma en capas compactadas al 100% de su PVSM AASHTO Estándar.

instalacion de las TERMINALES ET Plus

Se fijarán los separadores a los postes de acuerdo a lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

Los tramos de defensa se instalarán en sentido contrario al tránsito, de manera que el traslape cubra la fijación de la defensa anterior, alineando las perforaciones de las defensas antes de fijarlas completamente.

Una vez alineadas las perforaciones de las defensas, se apretarán todos y cada uno de los tornillos indicados en el proyecto.

La instalación de los tramos extremos se hará siguiendo el mismo procedimiento de colocación que los centrales de la defensa.

reflejantes trapezoidales

Cuando el proyecto establezca la colocación de reflejantes en las defensas, estas se instalarán según lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

acabado

El acabado de la defensa será el establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, cuidando que quede correctamente alineada, tanto horizontal como verticalmente. En ningún caso deben pintarse.

CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las defensas, hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

III. DOSIFICACIONES.

Las dosificaciones de los materiales, defensas y terminales que se indican en estos Trabajos por Ejecutar, son los señalados en cada caso, si hubiera un cambio de la calidad de los materiales las dosificaciones definitivas serán las que ordene la Dependencia, como resultado de las pruebas de laboratorio de  campo que en cada caso se lleven a cabo.

IV. CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir con los requisitos que se indican en los presentes trabajos por ejecutar para cada caso así como con las normas de calidad de los materiales de ésta Secretaría especificados en la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

V. CONTROL DE CALIDAD

La frecuencia del muestreo para llevar el control de calidad de la obra, obligación del contratista deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo establecido en la  Normativa para la Infraestructura del Transporte.

VI. NORMAS DE EJECUCION.

El suministro e instalación de Señalamiento especial, deberá sujetarse a las normas siguientes:

- Señalamiento.

1. 	La defensa metálica  deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00  y en la especificación particular respectiva.

2. 	Las terminales para defensa metálica deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00 y en la especificación particular respectiva.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

consideraciones generales

Para la aplicación o colocación de la defensa metálica se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

Para la defensa metálica, además de ET-Plus señalada, se podrán utilizar cualquier tipo de terminales que haya sido aceptadas por la FHWA, bajo el criterio del reporte NCHRP350, para un nivel de prueba TL-3 siempre que se considere que los postes sean metálicos, y que se anexe la carta de aceptación de dicha terminal por parte de la FHWA, y el croquis de instalación aprobado. El no cumplir con estos requisitos será motivo de descalificación de la propuesta. Así mismo se deberá de considerar incluir un poste intermedio con una placa con perfil igual a la de los extremos, siendo esta de 30.0 cm. de ancho.

Terminal ET Plus:

Formada por:

- 3 tramos de defensa de 2 crestas

- 7 postes articulados HBA

- 1 pza. transición de 3 a 2 crestas

- Herrajes

- Cabeza rectangular

El tipo de acero será:

- Calibre No. 12 (2.57 mm de espesor)

- Punto de cedencia mínimo 50,000 lb/pulg2

- Elongación en 2 pulg. Mínimo 12%

- Esfuerzo a la tensión 70,000 lb/pulg2

Recubrimiento especificado: galvanizado por inmersión en Caliente  (después de formada).

- Según norma ASTM A 123 Y 525 y M232 DE AASHTO

Reflejante rectangular

- Alta intensidad

- Color franjas blanco y negro alternadas en líneas inclinadas a 45 º, deberán descender de izquierda a derecha si la terminal está colocada al lado derecho del camino y de derecha a izquierda si está colocada al lado izquierdo del camino.

MEDICION:

Cuando la instalación de las Terminales ET Plus, se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad la pieza de terminal terminada, según su tipo y longitud, incluyendo los accesorios y materiales necesarios para su instalación, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada de la la Terminal ET Plus, se hará conforme a lo establecido en la cláusula E de la norma N-LEG.3 Ejecución de obras, incluye lo que corresponda por:

Valor de adquisición o fabricación de las Terminal ET Plus, incluyendo sus postes, separadores, reflejantes, accesorios y demás materiales necesarios para su instalación, carga, transporte y descarga de las defensas y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento.

Ubicación de los postes de soporte.

Excavaciones.

Colocación de los postes de soporte, y relleno de las excavaciones.

Instalación y anclaje de las defensas, incluyendo separadores, reflejantes y demás accesorios.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de las defensas hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

| TERMINAL DE DEFENSA METALICA ET PLUS |  |
| --- | --- |

EP.-044-E.03.a-	CERCADO CON POSTES DE CONCRETO Y CINCO (5) LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS.

EJECUCION.- La cerca de alambres de púas, estará formada con postes de concreto de f'c = 150 kg/cm2, de quince (15) por quince (15) centímetros de sección transversal y dos cientos diez (210) centímetros de longitud total, de los cuales (60) centímetros quedarán empotrados y fijados en el terreno con concreto hidráulico de f’c=100 km/cm2 (Ver anexo E).

La separación entre poste y poste será de cuatro (4) metros y entre ellos se tenderán cinco (5) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado especial, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12) con galvanizado especial para prevenir su corrosión.

MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad al metro de cercado de alambre de púas colocado conforme a lo ordenado por la Secretaría, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de cercado de alambre de púas, se hará el precio fijado en el contrato para el metro; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales; adquisición o fabricación de los postes de concreto, incluyendo las piezas de contraventeo necesarias en las esquinas para dar a los postes mayor rigidez; cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamientos; perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes; equipo y materiales para su colocación; colocación; respirado y sujeción del alambre a los postes; rellenos; retenidas; desperdicios; pintada de los mismos con pintura vinílica en toda su longitud, con una dosificación de 1 litro por cada 20 postes los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

ANEXO  E

EP.044-E.04      	VIALETAS.

EJECUCIÓN.- Las vialetas serán fabricadas con material plástico estabilizado para contrarrestar la acción de los rayos ultravioletas, con dimensiones de 15 x 15 x 2 cm, con reflejantes en una o las dos caras, según lo indique el proyecto y/o lo ordene la secretaría, mediante acrílico transparente protector de microprismas con espesor de cuerpo plástico de 1.8 mm. y un ángulo de 29° en ambas caras.

En la parte inferior la vialeta deberá ser sin perno y pegada al concreto asfáltico con adhesivo bituminoso y/o resina epóxica (dos componentes), dependiendo de las condiciones climáticas del lugar la selección de cualquiera de estos pegamentos, la superficie de rodamiento debe quedar perfectamente limpia antes de  colocar la vialeta con el pegamento para obtener una mejor adherencia de la misma.

El contratista deberá comprometerse expresamente a garantizar que las vialetas ya colocadas permanezcan una duración mínima de dos años con todas sus características y a reponer sin ninguna compensación adicional, las que resulten dañadas, se desprendan y extravíen, o pierdan la calidad y las características iniciales en el lapso indicado.

Para el cumplimiento de lo anterior deberá presentar un certificado de calidad de parte del fabricante en donde se garantice la durabilidad de estos elementos por dos años sin dañarse.

BASE DE PAGO.-  El pago por unidad de obra terminada será a los precios fijados en el contrato y la unidad será la  pieza ya colocada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por el valor de adquisición y suministro de la vialeta y material de pegamento necesario para el espesor requerido, así mismo lo que corresponda por la aplicación del pegamento y colocación de la vialeta.

EP 044-E.06.-	SEÑALAMIENTO  VERTICAL  EN  CARRETERAS.

EJECUCION.-Las señales verticales se instalarán en los lugares señalados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, debiendo apegarse en cuanto a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras (edición 1986). Serán fabricadas en lamina de acero tipo comercial SAE-1010 o similar calibre 16 con acabados de galvanizado por inmersión en caliente continua, capa G-90 desengrasada y en caso de oxidación tratada químicamente contra esta. En todos los casos el reverso de las señales y los postes quedarán pintados en color gris mate. El herraje para la fijación de las señales, tornillos, pernos, tuercas, rondanas planas y de presión, etc. deberá ser galvanizado.

Todas las señales tipo SR y SP, SIR y SIG tendrán fondo reflejante grado ingeniería e impresión serigráfica, las señales tipo SID tendrán fondo totalmente reflejante grado ingeniería y leyendas y/o símbolos con letras recortadas en alta ingeniería. Los pigmentos y tintas para la impresión deberán estar garantizados por un mínimo de 5 años contra la degradación de los colores, independientemente de la ubicación o zona donde se instalen las señales.

Para la colocación de todas las señales bajas, excepto diagramáticas (SID 12), se utilizarán postes de acero estructural de sección “L” ó perfil cuadrado “PTR” en el caso de que se coloquen en zona urbana; en dimensiones, longitudes y espesores deducidos del cálculo estructural, de acabado galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a las normas ASTM A-123.

Para el caso de señales elevadas de una o dos banderas, los postes, estructuras o columnas serán de acero estructural H-55 ó similar y tendrán la sección suficiente para resistir los vientos de diseño para zona urbana y zona costera; los bastidores serán fabricados con Zetas calibre 12 ó cuadradas de 2x2 calibre 14, para montaje; tanto postes como bastidores contarán con placas de montaje.

La cimentación de todas las señales bajas serán con las dimensiones y profundidad que indique el cálculo estructural, para las señales elevadas, la estructura se anclará en una base de concreto hidráulico de f’c = 150kg/cm2, cuyas dimensiones, armados y forma de anclaje serán de acuerdo al cálculo estructural.

Para el cumplimiento de la calidad de esos materiales previamente a su elaboración e instalación deberá presentar los resultados que avalen estos requerimientos en caso contrario no procederá para pago.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad la señal del tipo, dimensiones y características ordenadas, debidamente colocada en su lugar definitivo. No se medirán las señales que no cumplan con lo estipulado o no se apeguen a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986).

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para cada señal del tipo y dimensiones ordenados por la Secretaría, ya colocada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o fabricación de las placas y postes; herrajes; protección contra oxidación y acabado estipulados; aplicación de los colores para el fondo, filete, letreros, signos o cifras correspondientes, conforme al tipo de señal y a lo ordenado por la Secretaría; aplicación del material reflejante estipulado; fijación de las placas a los postes; cargas, transportes, descargas y almacenamientos; excavaciones; elaboración del concreto para el cimiento de la resistencia especifica, incluyendo el acero de refuerzo, en su caso; mermas y desperdicios; colocación de las señales en sus lugares definitivos; maniobras; andamios; obra falsa; limpieza; en general todo lo necesario para que la obra quede terminada a satisfacción de la Secretaría, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

EP 044-E.14.-	RECUBRIMIENTO DE CUNETAS.

EJECUCION.- Al realizarse los trabajos correspondientes al recubrimiento de cunetas con concreto hidráulico de f 'c =150 kg/cm2, conforme a lo señalado en la Norma N-CTR-CAR-1.03.003/00, de la nueva normativa que tiene en vigor la Secretaria, deberá tomarse en cuenta que en la cuneta terminada deberá aplicarse pintura vinílica blanca a razón de 1 (un) litro por metro cúbico, (Ver Detalle sección tipo de cunetas anexo).

MEDICION.- El recubrimiento de cunetas conforme al proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, se medirá tomando como unidad el metro cúbico de concreto hidráulico.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto hidráulico; este precio unitario incluye además de lo señalado en el inciso J. de la Norma N-CTR-CAR-1-03-003/00, lo que corresponda por valor de adquisición de los materiales requeridos; cargas y transportes hasta el lugar de la obra y equipo requerido para las operaciones previas y aplicación de la pintura vinílica con la dosificación señalada; mermas; desperdicios y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

EP 074-E.01.-	BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 100% DE LOS BANCOS QUE ELIJA    EL CONTRATISTA

EJECUCIÓN.- La construcción  de la base hidráulica y la calidad del material pétreo deberán ajustarse a los requisitos que indican los trabajos por ejecutar para base hidráulica, aclarando que el material pétreo debe ser producto de 50% de trituración de roca sana, con tamaño máximo de 1½”. Estos trabajos se complementaran y deberán cumplir en lo que corresponda con lo estipulado en la norma N.CTR.CAR.1.04.002/03, Inciso G, referente a subbases y bases con excepción de los rubros medición y base de pago los cuales serán regidos por esta E.P.

MEDICION.- La medición de la base hidráulica se efectuara de acuerdo con lo estipulado en la norma N.CTR.CAR.1.04.002/03, Inciso I, Se tomara como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado  a la unidad.

BASE DE PAGO.- La base hidráulica por unidad  de obra terminada se pagara a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compactado, aplicando el que corresponde para cada banco en particular y según el grado de compactación estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: regalías, desmonte y despalme de bancos; extracción del material  aprovechable y de desperdicio, cualquiera que sea la clasificación, disgregado, separación, recolección , carga y descarga del desperdicio en el sitio señalado; instalaciones y desmantelamiento de la planta, alimentación de la planta, cribados y desperdicio de los cribados, trituración total, cargas y descargas de los materiales, todos los acarreos necesarios para los tratamiento en la planta de trituración y los correspondientes a los materiales triturados del almacén al lugar de la obra, así como los desperdicios de ellos, formación de los almacenamientos, extracción, carga, acarreo, aplicación e incorporación del  agua, permisos de explotación de bancos de agua, operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado, reducción de volumen por compactación y, en su caso, por mezcla de dos (2) o mas materiales; afinamiento para dar el acabado superficial, y los tiempos de los vehículos empleados en los transporte durante las cargas y las descargas.  La conservación de la base hasta que sea recibida por la Secretaria y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 074-E.01.d.-	FRESADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE.

EJECUCION.- En los tramos que señale el proyecto y lo ordene la Dependencia, antes de iniciar los trabajos de fresado del pavimento, se limpiaran los acotamientos de la basura, lodo o cualquier otra sustancia que pueda contaminar los materiales, enseguida se dará un barrido enérgico en todo lo ancho de la corona.

En los lugares señalados por el proyecto y/o indicados por la dependencia y utilizando el equipo adecuado, se procederá a cortar mediante recuperadora el material que constituye la carpeta del pavimento en un espesor variable, en todo lo ancho de la superficie de rodamiento o lo que indique el proyecto y/o lo ordene la Dependencia, el material producto de la operación anterior, se acamellonará para su posterior utilización en la zona de ampliación para construir la capa subrrasante.

MEDICION.- 	Se considerará como unidad el metro cúbico de material fresado, mezclado, tendido y compactado con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago del feresado será al precio fijado en el contrato por metro cúbico. Este precio incluye además, lo que corresponda por limpieza de los acotamientos, barrido de la superficie, trabajos de fresado con recuperadora tipo RR-250 o su equivalente y acamellonamiento del material producto de la recuperación. Comprende además los trabajos de limpieza para dejar libre de basura y desperdicios de materiales la zona de obra. Y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 074-E-09.-	ELABORACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA BASE ASFÁLTICA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

EJECUCION.- La construcción de la base asfáltica en caliente con tamaño de agregado máximo de 1½” elaborada en planta estacionaria y compactada al noventa y cinco por ciento (95%), se realizará conforme a lo señalado en el inciso 6 del concepto de Base Asfáltica, del apartado IV.- PAVIMENTACION de los  trabajos por ejecutar, el material pétreo debe ser producto de 100% de trituración de roca sana, con tamaño máximo de 1½”.

MEDICION.- La medición de la base asfáltica se efectuará de acuerdo con lo indicado en el inciso 3.01.03.081-G.02 de las Normas para Construcción e Instalaciones. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeado el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- La elaboración el tendido y la compactación de la base asfáltica por unidad de obra terminada, se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compacto, aplicando lo que corresponda por desmonte y despalme de los bancos; extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones;  cribados y desperdicios de los cribados; trituración total; lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales; cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formación de los almacenamientos y clasificación de los materiales pétreos separándolos por tamaños. Instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas. Secado del material pétreo; dosificación, calentamiento y mezclado de los materiales pétreos y asfálticos. Cargas en la planta de la mezcla asfáltica  al equipo de transporte y acarreos al lugar del tendido. Tendido y compactación de la base asfáltica. Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y descargas. Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto

EP 075-E.4.5.-  	INDICADORES DE ALINEAMIENTO DE  CONCRETO HIDRAULICO

(FANTASMAS).

EJECUCION.- Los fantasmas se construirán de concreto hidráulico con resistencia a la ruptura (f'c) de ciento cincuenta (150) kilogramos por centímetro cuadrado a los veintiocho (28) días. Deberán cumplir con todos los requisitos señalados en el proyecto Tipo de Fantasmas de Concreto anexo a estas Especificaciones y quedar pintados y totalmente terminados antes de ser llevados a los lugares de utilización. Los fantasmas se colocarán en forma y con la distribución indicada en dicho proyecto y en el párrafo OD-6 del Capitulo V del Manual de Dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras de esta Secretaría (Edición 1986).

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el fantasma de concreto hidráulico ya colocado en el camino según lo indicado en el Proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el fantasma de concreto hidráulico ya colocado; este precio unitario incluye lo que corresponda: valor de adquisición de todos los materiales necesarios; acarreos de los mismos al lugar de elaboración; almacenamiento; armado; elaboración del concreto con el cemento necesario; colado y curado; mermas y desperdicios; moldes; cargas y descargas, pintura y aplicación de la franja, reflejante; maniobras requeridas; acarreo de los fantasmas al lugar de su colocación; excavación para su erección; colocación correspondiente y limpieza general de la obra.

.

EP 076-E.01c.-	CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 82-22 PARA BASE ASFALTICA Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO.

EJECUCIÓN:	 una vez dosificados los materiales pétreos por la planta de concreto asfáltico se  aplicara cemento asfáltico grado PG 82-22 de acuerdo a la norma N-CMT-4-05-004-08, en proporción aproximada para base asfáltica de 90 a 100 y de 130 a 135 kilogramos por m3 para carpeta, de material en función de especificaciones sct; esta dosificación es aproximada y se irá regulando durante el proceso de la obra en base de resultados del laboratorio de control de calidad de la empresa.

Deberá obtenerse un control preciso de temperaturas con objeto de evitar calentamientos excesivos principalmente en los materiales pétreos, los cuales en esta condición de calentamiento excesivo, al entrar en contacto con el cemento asfáltico producen una oxidación prematura en la película asfáltica que envuelve las partículas, ocasionando mezclas opacas con adherencia deficiente  y por consecuencia con menores expectativas de vida útil.

MEDICIÓN: se considera como unidad el kilogramo de cemento asfáltico, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO: Los materiales asfálticos grado PG 82-22 que se emplearan en la elaboración de concreto asfáltico, se pagarán al precio fijado en el contrato para el kilogramo este concepto incluye lo que corresponda por: valor de adquisición, limpieza del tanque en que se transporte, arrastres en la planta de producción del material y en el lugar de destino, carga del equipo de transporte, acarreo al lugar de utilización de la obra y descarga en este lugar, cargo por almacenamiento, acarreo del depósito a la planta mezcladora, protección a las estructuras o parte de ellas y precauciones para no mancharlas, aplicación del material asfáltico en la forma que se fije, todas las operaciones de calentamiento y bombeo requerido mermas y desperdicios, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

E.P.- 60	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE ALTO DESEMPEÑO TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DE  3/4”.

contenido

Esta Especificación Particular contiene las características de calidad que deberán considerarse para la construcción  de Carpeta Asfáltica de Granulometría Densa de Alto Desempeño, que es parte constitutiva del Pavimento Asfáltico.

Definición

Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente, son aquellas que se construyen mediante el tendido y compactación de una mezcla de materiales pétreos y cemento asfáltico

Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente se construyen para proporcionar al usuario una superficie de rodamiento uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, cómoda y segura. Cuando son de un espesor mayor o igual que cuatro (4) centímetros, las carpetas de granulometría densa tienen además la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento.

La mezcla asfáltica de alto desempeño, es una mezcla especialmente diseñada y construida para resistir deformaciones permanentes, fatiga y tener mayor resistencia a los agentes ambientales.

requisitos de calidad de los materiales

Agregado Grueso.

El agregado grueso (material pétreo retenido en la malla No. 4) deberá ser de un banco aprobado por la Dependencia, triturado totalmente a un tamaño máximo nominal de ¾” , debiendo cumplir este con las especificaciones que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de calidad del agregado grueso

| Característica | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Desgaste Los Ángeles, % | M MMP 4 04 006 | 30 máx. (capas estructurales) 25 máx. (capas de rodadura) |
| Desgaste Microdeval, % | AASHTO TP 58-99 | 18 máx. (capas estructurales) 15 máx. (capas de rodadura) |
| Intemperismo acelerado, % | M MMP 4 04 008 | 15 máx. para sulfato de sodio 20 máx. para sulfato de magnesio |
| Caras fracturadas, % (2 caras o más) | ASTM D 5821 | 90 mín. |
| Partículas alargadas, % | ASTM D 4791 | 3 a 1 %, 15 máx. |
| Partículas lajeadas, % | ASTM D 4791 | 3 a 1 %, 15 máx. |
| Adherencia con el asfalto, % de cubrimiento | Recomendación AMAAC RA-08/2008 | 90 mín. |

*Todas las pruebas deberán ser desarrolladas por un laboratorio autorizado y reconocido previamente por la Dependencia.

La licitante en su propuesta debe incluir un croquis de localización de los bancos de                                                                                                                                                                                                                                                                                 materiales propuesto indicando la distancia de acarreo  a la planta de asfalto, así como el diagrama de flujo de producción de agregados pétreos,                                                        debiendo considerar que la distancia de transporte de la mezcla asfáltica será de sesenta (60) kilómetros como máximo, la que se reducirá en un diez (10) porciento por cada grado de pendiente ascendente medida como el desnivel entre la planta de mezclado y el punto de tiro, dividido entre la longitud de transporte y el tiempo de traslado  no podrá ser mayor a una (1) hora.

Agregado Fino.

El agregado fino (material que pasa la malla No 4) constituirá parte del “mastic asfáltico” y deberán provenir de un banco  de material propuesto por la Contratista misma.  El  agregado fino deberá cumplir con las especificaciones marcadas en la tabla 2.

Tabla 2 – Propiedades del Agregado Fino*

| Característica | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Equivalente de arena,% | M MMP 4 04 004 | 50 min. (capas estructurales) 55 min. (capas de rodadura) |
| Angularidad, % | AASHTO T 304 | 40 mín. |
| Azul de metileno, mg/g | Recomendación AMAAC RA-05/2008 | 15 máx. (capas estructurales) 12 máx. (capas de rodadura) |

*Todas las pruebas deberán ser desarrolladas por un laboratorio evaluado y autorizado con anticipación  por la Dependencia.

Cemento asfáltico.

El asfalto utilizado en la elaboración del concreto asfáltico deberá ser modificado con polímero tipo SB o SBS, cumpliendo la norma para asfaltos grado desempeño emitida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes N-CMT-4-05-004/08  para un tipo PG 82-22.

C.   DISEÑO DE LA MEZCLA.

El diseño de la mezcla se realizará  en un laboratorio evaluado y aprobado con anticipación por la Dependencia y conforme al procedimiento indicado en el Protocolo de diseño de mezclas asfálticas de granulometría densa de alto desempeño de la Asociación Mexicana del Asfalto  PA – MA 01/2008. Considerando un Nivel II de diseño de mezclas, que corresponde al diseño volumétrico y por deformación permanente.

El concreto asfáltico deberá presentar un comportamiento de resistencia a esfuerzos de tensión (TSR) de tal forma de tener una resistencia mínima remanente de 80 % conforme a la recomendación AMAAC RA 04/2008. Considerando un ciclo de congelamiento de 16 hrs. el cual deberá ser aplicado antes de realizar la prueba. Las temperaturas de mezcla y compactación deberán ser las recomendadas por el proveedor del producto asfáltico conforme a la viscosidad rotacional generada.

Previo a la compactación de los especimenes en el laboratorio la mezcla deberá curarse en un horno, a la temperatura de compactación, 2.00  horas para cuando los agregados presenten una absorción combinada menor o igual a 2.5% y 4.00 horas para absorción mayor a 2.5%

Para la fabricación de los especímenes, la mezcla asfáltica deberá ser compactada en el Compactador Giratorio Superpave de acuerdo al número de giros correspondientes a los ejes equivalentes de diseño tomando en cuenta lo especificado en la Recomendación AMAAC RA 06/2008, con un ángulo de 1.25° y 600 kpa. de presión. Ver tabla 3.

La selección del contenido de asfalto estará en función del cumplimiento de las propiedades volumétricas indicadas en la tabla No. 4.

La granulometría de la mezcla asfáltica deberá apegarse a la PA-MA 01/2008, en el eje horizontal se graficará la abertura de la malla en mm elevada a la 0.45 potencia y en el eje vertical el por ciento que pasa, alojándose dentro de los puntos de control,   La línea de Máxima densidad es una línea recta que se traza del tamaño máximo del agregado, del 100% de material que pasa al origen.

Tamaño Máximo: Una tamaño mayor que el tamaño máximo nominal.

Tamaño Máximo Nominal: Una tamaño mayor  que la primera malla o tamiz que  retiene más del 10% de agregado.

Límites Granulométricos Superpave para Tamaño Máximo Nominal de ¾”.

Tabla 3–Energía de Compactación en e Compactador Giratorio Superpave*

| ESALs de Diseño(millones) | Parámetros de Compactación |
| --- | --- |
|  | Nini | Ndiseño | Nmáx. |
| <0.3 | 6 | 50 | 75 |
| 0.3 a 3 | 7 | 75 | 115 |
| 3 a 30 | 8 | 100 | 160 |
| ≥ 30 | 9 | 125 | 205 |

Tabla 4 – Requerimientos Volumétricos Superpave.

| Requerimientos para el Diseño Volumétrico de la Mezcla |
| --- |
| Nivel de tránsito | Densidad requerida (% de la Gravedad específica teórica máxima – Gmm) | Vacíos de agregado mineral mínimo en % - VMA | Vacíos llenos de asfalto en % | Relación filler-asfalto |
|  | Nivel de compactación Giratoria | Tamaño nominal (mm) |  |  |
|  | Nini | Ndis | Nmax | 37,5 | 25 | 19 | 12,5 | 9,5 |  |  |
| I Bajo | ≤ 91,5 | 96 | ≤ 98 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 70 - 80 | 0,6 – 1,2 |
| II Medio | ≤ 90,5 |  |  |  |  |  |  |  | 65 - 78 |  |
| III Alto | ≤ 90,5 |  |  |  |  |  |  |  | 65 - 78 |  |
| IV Muy alto | ≤ 89 |  |  |  |  |  |  |  | 65 - 75 |  |

Tabla 5 –  Puntos de Control en la granulometría superpave para tamaño máximo nominal de 3/4”.

| Abertura de la malla | % que pasa |
| --- | --- |
|  | Mín. | Máx. |
| 50.00 mm |  |  |
| 37.5 mm | 100 | 100 |
| 25.00 mm | 90 | 100 |
| 19.00 mm |  | 90 |
| 12.5 mm |  |  |
| 9.5 mm |  |  |
| 4.75 mm |  |  |
| 2.36 mm | 19 | 45 |
| 0.075 mm | 1 | 7 |

D. CONSTRUCCION

Clima.

No se permitirá aplicación sobre superficie que se encuentre mojada. La temperatura ambiente no deberá ser menor a quince 15 ° C en el momento de la aplicación.  Una superficie húmeda es aceptable para la aplicación si se encuentra libre de agua estancada y si se esperan condiciones ambientales de temperatura ascendente y sin lluvia.

Ejecución.

Una vez aplicado el riego de liga con emulsión asfáltica modificada cuyas características  son las indicadas en la Tabla 6, se construirá una capa de carpeta asfáltica, con material pétreo proveniente de banco propuesto por el contratista a tamaño máximo nominal de ¾”, se colocará de acuerdo al espesor y a los niveles indicados en las secciones de proyecto. Se utilizará para su tendido una extendedora equipada con un sistema electrónico a base de sensores para el control de espesores y de la regularidad superficial de la carpeta asfáltica y del espesor de la misma, la extendedora deberá garantizar una distribución y acomodo uniforme de la mezcla asfáltica, para dar las pendientes transversales y longitudinales de proyecto, por lo que el contratista deberá contar con el personal capacitado y el equipo especial con las características descritas anteriormente.  Se compactará al noventa y siete  por ciento (97%), mínimo, de la gravedad específica bruta de la mezcla asfáltica compactada AASHTO T 166.

La superficie de rodamiento deberá tener una textura y acabado uniforme, en caso de iniciar lluvia, el tendido deberá suspenderse inmediatamente sin argumentar que se tiende bajo riesgo de la constructora.

TABLA 6.-  Requisitos de calidad para emulsión de asfalto modificado con polímero de alta viscosidad

| Característica | Temp. de | Unidad | Valor | Significado de | Utilidad de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prueba ( oC) |  |  | la Prueba | la Ejecución |
| PRUEBAS A LA EMULSION. |  |  |  |  |  |
| Residuo Asfáltico por destilación | 204 | % | 69.0 Mínimo | Calidad | Control de Obra |
| Viscosidad Saybolt-Furol | 50.0 | segundos | 50 – 200 | Comportamiento | Aceptación |
| Retenido de peso en Malla No. 20 |  | % | 0.10 Máximo | Calidad | Control de Obra |
| Asentamiento a 5 días. |  | % | 3.0 Máximo | Calidad | Control de Obra |
| Asentamiento a 24 hrs. |  | % | 1.0 Máximo | Calidad | Control de Obra |
| Disolvente en Volumen |  | % | 3.0 Máximo | Calidad | Informativa |
| Demulsibilidad |  | % | 60 Mínimo | Calidad | Informativa |
| Carga de la Partícula |  |  | Positiva | Clasificación | Informativa |
| PRUEBAS AL RESIDUO DE LA DESTILACION | ( 204 ° C ) |  |  |  |
| Solubilidad en Tricloroetileno |  | % | 97.5 Mínimo | Calidad |  |
| Penetración 100 gr., 5 seg. | 25.0 | 1/10 mm | 100 - 200 | Comportamiento | Control de Obra |
| Recuperación Elástica 20 cm, 5 min. | 10.0 | % | 40.0 Mínimo | Comportamiento | Aceptación |
| Ductilidad, 5 cm. / minuto | 10.0 | cm. | 30.0 Mínimo | Comportamiento | Aceptación |
| Recuperación Elástica por Torsión | 25.0 | % | 30.0 Mínimo | Calidad | Control de Obra |

No se permitirá que los camiones que transportan la mezcla asfáltica, hagan maniobras que puedan distorsionar, disgregar u ondular las orillas de una capa recién tendida. En el caso de que por algún motivo esta situación llegue a suceder, el contratista reparará inmediatamente los daños causados por su cuenta y costo. El traslado de la mezcla asfáltica, de la planta de elaboración de la misma al sitio de tiro, deberá hacerse en camiones exprofesos, los cuales deberán llevar cubierta la parte superior de la caja del camión con una lona en buen estado  a fin de que se cubra totalmente  la mezcla asfáltica desde la salida de la planta hasta el sitio de tiro. La lona deberá tener un espesor tal que garantice la conservación de la temperatura de la mezcla asfáltica.

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la dependencia, la calidad de la mezcla asfáltica difiere de la establecida en el proyecto o aprobada por la dependencia, se suspenderá inmediatamente la producción en tanto que el contratista la corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista.

Una vez compactada la carpeta al 97% de su peso volumétrico compacto, verificados sus índices de perfil y, en su caso, hechas las correcciones, se volverán a nivelar las mismas secciones determinando las elevaciones de los mismos puntos ahí indicados para obtener las pendientes transversales entre ellos, y se medirán, en cada sección, las distancias entre el eje y las orillas de la corona, para verificar que esas pendientes y distancias estén dentro de las tolerancias INDICADAS EN EL INCISO H.3 LINEAS, PENDIENTES Y ESPESORES,  DE LA  NORMA N CTR CAR 1 04 006/08.

Equipo.

El equipo que se utilice para la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del contratista su selección.

Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la dependencia, el equipo presenta deficiencias mecánicas o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el contratista corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista.

Planta de mezclado  la mezcla asfáltica se elaborará en plantas mezcladoras que cuenten como mínimo con:

Tres tolvas para almacenar el material pétreo, protegidas de la lluvia y el polvo, con capacidad suficiente para asegurar la operación continua de la planta por lo menos durante quince (15) minutos sin ser alimentadas, y divididas en compartimentos para almacenar los materiales pétreos por tamaños.

Dispositivos que permitan dosificar los materiales pétreos por peso, los dispositivos permitirán un fácil ajuste de la dosificación de la mezcla en cualquier momento, para poder obtener la granulometría que indique el proyecto.

Dispositivos que permitan dosificar el cemento asfáltico, con una aproximación de más menos dos (± 2) por ciento de la cantidad requerida según el proporcionamiento de la mezcla.

Recolector de polvo.

Dispositivo para agregar finos.

Pavimentadoras.

Las pavimentadoras serán autopropulsadas, capaces de esparcir y precompactar la capa de carpeta que se tienda, con el ancho, sección y espesor establecidos en el proyecto, incluyendo los acotamientos y zonas similares. Estarán equipadas con los dispositivos necesarios para un adecuado tendido de la carpeta asfáltica, como son: un enrasador o aditamento similar, que pueda ajustarse automáticamente en el sentido transversal, ser calentado en caso necesario y proporcionar una textura lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones; una tolva receptora de la mezcla asfáltica con capacidad para asegurar un tendido homogéneo, equipada con un sistema de distribución mediante el cual se reparta la mezcla uniformemente frente al enrasador; y sensores de control automático de niveles.

Los dispositivos externos que se utilicen como referencia de nivel para los sensores de niveles, estarán colocados en zonas limpias de piedras, basura o cualquier otra obstrucción que afecte las lecturas.

Equipo de Transferencia

Para garantizar la operación continua del tren de compactación, dar uniformidad superficial a la carpeta asfáltica, evitar segregación de la misma y uniformizar la temperatura de la mezcla asfáltica se deberá utilizar un  equipo especial de transferencia de mezcla que deberá ser autopropulsado y con la capacidad de suministrar eficientemente la mezcla asfáltica desde los camiones hasta la tolva de la pavimentadora.

No se permitirá que el camión transportador de la mezcla asfáltica vacíe directamente a la tolva extendedora.

## D.1.  ACEPTACIÓN DE LA MEZCLA.

Para la realización del control de calidad se deberá seguir el protocolo AMAAC PA-MA 02/2008 titulado “Control de Calidad para Mezclas Asfálticas de Alto Desempeño”. El control de calidad será de acuerdo al nivel de diseño de mezclas seleccionado para el proyecto y aprobado por la dependencia.

El Contratista será la responsable del aseguramiento y control de calidad, y La Dependencia en forma directa o a través de una empresa Supervisora realizará la verificación de calidad, por medio de muestreos y ensaye de materiales.

Las pruebas de verificación de calidad de la mezcla asfáltica serán realizadas en un laboratorio de campo, debiendo completarse en un tiempo razonable. Los procedimientos, tanto de muestreo como los de ensaye,  deberán ser los mismos que los utilizados por la empresa Contratista.

La aceptación de la mezcla para la carpeta, de acuerdo a su contenido asfáltico y a su granulometría, podrá ser determinada por la Dependencia de acuerdo al método de muestreo que sea indicado por la misma.

Para la aceptación de tramos terminados además de cumplir con los parámetros de diseño y densidad del 97% del peso volumétrico compacto obtenido en laboratorio, se deberán efectuar pruebas de desempeño en la máquina de simulación de Hamburgo a especimenes extraídos directamente de campo, para garantizar que la mezcla colocada es resistente a las deformaciones permanentes y al daño por humedad conforme a la recomendación AMAAC RA 01/2008.

Si a juicio de la Dependencia es necesario remover las tramos defectuosos que no cumplan con los requerimientos establecidos en el protocolo de control de calidad  AMAAC PA-MA 02 / 2008 de la carpeta, el Contratista deberá removerlas y  reemplazarlas corriendo a cargo del Contratista los costos involucrados, hasta alcanzar los requerimientos marcados en esta especificación particular.

E. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Además de lo establecido anteriormente, para que la carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño, de cada tramo de un (1) kilómetro de longitud o fracción, se considere terminada y sea aceptada por la Secretaría, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente, se comprobará EL INDICE DE PERFIL, EL CUAL SE MEDIRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO  EN EL INCISO H.2 DE LA NORMA N CTR CAR   1 04 006/08. TAMBIEN SE DEBERA  CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO H.3 LINEAS, PENDIENTES Y ESPESORES,  DE LA  NORMA N CTR CAR 1 04 006/08.

F.  MEDICIÓN.

La construcción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación, a satisfacción de la dependencia, se medirá para efecto de pago, tomando como unidad el metro cúbico de carpeta terminada, con aproximación a un decimal.

# G. BASE DE PAGO.

Cuando la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta terminada. Este precio unitario, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecución de obras, incluyen lo que corresponde por:

- Desmonte y despalme de los bancos, extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones, cribados y desperdicios de los cribados; trituración total; lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales, cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios: formación de los almacenamientos y clasificados de los materiales pétreos separándolos por tamaños.

- Instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas.

- Secado del material pétreo, dosificación, calentamiento y mezclado de los materiales pétreo, asfalticos y aditivos.

- Barrido y limpieza  de la superficie sobre la que se construirá la carpeta.

- Cargas en la planta de la mezcla asfáltica al equipo de transporte y transporte al lugar de tendido.

- Tendido y compactación de la mezcla asfáltica.

- Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

- La conservación de la carpeta asfáltica hasta que sea recibida por la Secretaría.

- Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

- Construccion de un tramo de prueba de 400 metros.

E.P. 084-E-01.-   	EMULSION ASFALTICA CATIONICA (ECL-65) EMPLEDA EN RIEGO DE IMPREGNACION.

EJECUCION: Sobre la base hidráulica terminada y aceptada por la Secretaria se aplicara un riego en la dosificación que determine el laboratorio de control de calidad y aprobada por la Secretaria. El producto asfáltico (emulsión asfáltica catiónica ECL-65) deberá cumplir con lo mencionado en la tabla 7 (Requisitos de calidad para emulsiones asfálticas catiónicas), según Norma N-CMT-4.05.001/06.

MEDICION: La unidad de medida para emulsión asfáltica será el litro de emulsión asfáltica catiónica (ECL-65).

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada incluye lo que corresponda por: El valor de adquisición o producción de la emulsión asfáltica tipo catiónica utilizadas para riego de impregnación, aditivos que en su caso se requieran y maniobras necesarias para que la emulsión cumpla con todas las características especificadas en el proyecto o lo ordenado por la Secretaria, el servicio por el concepto de flete de la refinería al lugar de utilización, limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el deposito, cargo por almacenamiento y todas la operaciones de calentamiento, bombeo y aplicación requeridas, tecnología de estabilización de emulsificantes, de aditivos, de agua, etc, proceso de emulsificación, el aseguramiento y control de calidad, carga y descarga de los distintos materiales así como todas la operaciones de calentamiento

EP. 084-E-02.-   	EMULSION ASFALTICA CATIONICA (ECR-60) EMPLEDA EN RIEGO DE LIGA.

EJECUCION: En todo el ancho de la base asfáltica y/ó carpeta asfáltica, terminadas y aceptadas por la Secretaria se aplicara un riego en la dosificación que determine el laboratorio de control de calidad y aprobada por la Secretaria, El producto asfáltico (emulsión asfáltica catiónica ECR-60) deberá cumplir con lo mencionado en la tabla 7 (Requisitos de calidad para emulsiones asfálticas catiónicas), según Norma N-CMT-4.05.001/06.

MEDICION: La unidad de medida para emulsión asfáltica será el litro de emulsión asfáltica catiónica (ECR-60).

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada incluye lo que corresponda por: El valor de adquisición o producción de la emulsión asfáltica tipo catiónica utilizadas para riego de liga, aditivos que en su caso se requieran y maniobras necesarias para que la emulsión cumpla con todas las características especificadas en el proyecto o lo ordenado por la Secretaria, el servicio por el concepto de flete de la refinería al lugar de utilización, limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el deposito, cargo por almacenamiento y todas la operaciones de calentamiento, bombeo y aplicación requeridas, tecnología de estabilización de emulsificantes, de aditivos, de agua, etc, proceso de emulsificación, el aseguramiento y control de calidad, carga y descarga de los distintos materiales así como todas la operaciones de calentamiento.

EP-100.- CONSIDERACIONES PARA EL COLADO DE CONCRETO EN ESTRIBOS, ALEROS, ZAPATAS, TRABES, LOSA, MUROS, GUARNICIONES, CUNETAS, PILAS Y CUALESQUIER OTRO ELEMENTO.

- El forro de la cimbra deberá estar constituido por triplay especial para cimbra, nuevo o en muy buenas condiciones o en su caso moldes metálicos en muy buen estado.  No pueden admitirse despostillamientos de ninguna clase.

- Para curar la cimbra deberá usarse un agente desmoldante base agua o base solvente.  Este desencofrante deberá ser aplicado en una capa uniforme en toda la superficie de triplay, para que el desmoldeo se haga con facilidad y se pueda conseguir una superficie del concreto verdaderamente aparente.

La aplicación del desmoldante podrá hacerse por medio de cepillo o rodillo de fibra corta.

- Para hacer la sujeción de la cimbra de muros y trabes en los que se tenga que obtener una superficie de concreto aparente, deberán utilizarse separadores para cimbra, que deberán tener la longitud necesaria para proporcionar el espesor del elemento por colar.

- Para facilitar la colocación adecuada del concreto, deberá utilizarse adicionalmente a la dosificación del concreto necesaria para proporcionar la resistencia a la comprensión indicada en las bases, un superfluidificante que tenga la característica de poder incrementar el revenimiento del concreto en un 40 o 45%. Este superfluidificante deberá dosificarse de acuerdo con la recomendación específica que haga el fabricante.

En algunos casos el fabricante recomienda una dosificación de 300 cm3 por saco de cemento, sin embargo deberá definirse para cada situación.

El superfuidificante deberá añadirse en la olla al pie de la obra.  Después de añadido, deberá permitirse que la olla o la revolvedora mezcle por 3 minutos adicionales.  El superfuidificante a usar deberá tener características similares a las que se señalan para el Sikament-190.

- Para poder realizar el colado de cualquier elemento de concreto, la temperatura ambiente deberá ser por lo menos de 5º centígrados. No podrá realizarse colado alguno cuando la temperatura ambiente sea inferior a la antes señalada.

- Con el objeto de disminuir el periodo en el que un concreto recién colado esté sujeto a congelamiento por el descenso normal de temperatura que se da durante la noche en época de invierno, se deberá utilizar el cloruro de calcio a razón del 1% del peso de  cemento.  El cloruro de calcio podrá ser sustituido por un acelerante que produzca una aceleración en el fraguado del concreto y en la adquisición de resistencia a la compresión  similar a la que produce el cloruro de calcio. Esta similitud deberá ser probada con pruebas de laboratorio.

- Una vez que se haya terminado con el colado de un elemento de concreto, este deberá ser protegido contra el heladismo por un lapso no menor de 72 hrs. Esta protección se llevará a cabo cubriendo toda la superficie del elemento recién colado con una capa de polietileno color negro calibre 600.

- El colado del concreto en los estribos  deberá hacerse sucesivamente por capas de 40 cms. de altura. Cada capa de colado deberá tener la longitud total del estribo y deberá ser totalmente consolidada por medio de vibrador.

La altura total del colado, esto es,  la caída libre del concreto,  no deberá ser mayor de 3 mts. Si la altura total del estribo es mayor deberá preverse una junta de construcción aproximadamente a los 3 mts. de altura, para lo cual debera preveer un zoclo o tuino de madera que delimite la junta de construcción de un extremo a otro del colado, de manera que quede alineada y nivelada en toda la superficie expuesta, no permitiendose construir juntas irregulares o con malos acabados.

- El curado del concreto colocado deben efectuarse con el producto adecuado, que debe ser membrana de curado, con lo cual se protegerá las contracciones fuertes que se presentan inmediatamente después del colado.

10. Previo a la ejecución del colado del concreto deberá presentar el diseño de la mezcla y la calidad de los materiales pétreos, así mismo, deberá cumplir con el armado de proyecto, condiciones óptimas de la cimbra y equipo necesario para la realización del colado, niveles y alineamiento del elemento por colar.

EP 044-E.15		LAVADEROS

EJECUCION.-  Los trabajos correspondientes al recubrimiento de lavaderos con concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, en un espesor de 8 cm se realizaran aplicando lo correspondiente a la norma N-CTR-CAR-1-03-006/00. Además, se colocara malla electrosoldada del tipo 6-6/10-10 Inmediatamente después de terminada, deberá aplicarse el curado respectivo, mediante el procedimiento que elija el contratista. Posteriormente deberá aplicarse pintura vinílica blanca a razón de 1(un) litro/m2.

MEDICION.-	El recubrimiento de lavaderos conforme al proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, se medirá tomando como unidad el metro cúbico de concreto hidráulico.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto hidráulico; el precio unitario incluye además de lo señalado en el inciso J. de la Norma N-CTR-CAR-1-03-006/00, lo que corresponda por valor de adquisición de los materiales requeridos , malla electrosoldada, cortes en la misma; cargas y transportes hasta el lugar de la obra; descargas; almacenamientos; mano de obra y equipo requerido  para las operaciones previas, mermas, desperdicios y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la operación del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

EP 044-E.16		BORDILLOS

EJECUCION.- Los trabajos correspondientes al recubrimiento de Bordillos con concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, se realizaran aplicando lo correspondiente a la norma N-CTR-CAR-1-03-007/00 zampeado.  Inmediatamente después de terminado, deberá aplicarse el curado respectivo, mediante el procedimiento que elija el contratista. Posteriormente deberá aplicarse pintura vinílica blanca a razón de 0.3 (cero punto tres) de litro por metro lineal.

MEDICION.-	El recubrimiento de bordillos conforme al proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, se medirá tomando como unidad el metro lineal de concreto hidráulico.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal de concreto hidráulico; el precio unitario incluye además de lo señalado en el inciso J. de la Norma N-CTR-CAR-1-03-007/00, lo que corresponda por valor de adquisición de los materiales requeridos, varilla longitudinal, cortes en la misma; cargas y transportes hasta el lugar de la obra; descargas; almacenamientos; mano de obra y equipo requerido  para las operaciones previas, mermas, desperdicios y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la operación del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

EP.074 - E.015	RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA

# PARTE: 1. CONTROL DE CALIDAD

TITULO: 01

Ejecución de Control de Calidad Durante la

Construcción y/o Conservación.

CONTENIDO.

### A.1

Esta Norma contiene los criterios para la ejecución del control de calidad que realice el Contratista de Obra durante la construcción o la conservación cuando los trabajos se, ejecuten por contrato, o la Secretaría si se realizan por administración directa; también contiene los criterios para la verificación de calidad que, en el primer caso realice la Secretaría con recursos propios o a través de un Contratista de Supervisión y en el segundo, directamente la Secretaría.

DEFINICION.

B.1

El control de calidad durante la construcción o la conservación de las obras, es el conjunto de actividades que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, así como a los materiales y equipos de instalación permanente que se utilicen en su ejecución, comparándolas con las especificadas en el proyecto, para decidir la aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar oportunamente si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se está realizando correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas de campo y laboratorio, así como los análisis estadísticos de sus resultados, entre otras. Si la construcción o conservación se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, como se establece en el inciso 0.4.5 de la Norma N-LEG.3, Ejecución de Obras o, si se ejecuta por administración directa, del Residente.

## CONTROL DE CALIDAD

EL control de calidad durante la construcción o la conservación de obras, es el conjunto de actividades que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, así como a los materiales y equipos de instalación permanente que se utilicen en su ejecución, comparándolas con las especificadas en el proyecto, para decidir la aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar oportunamente si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se está realizando correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas de campo y laboratorio, así como los análisis estadísticos de sus resultados, entre otras.

La verificación de calidad durante la construcción o la conservación es el conjunto de actividades que permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con las especificaciones del proyecto, ratificar la aceptación, rechazo o corrección de cada uno, y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control de calidad.

# REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El contratista de obra, no podrá iniciar los trabajos de construcción o conservación si no cuenta en el campo con:

El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los conceptos de obra terminada y de sus acabados, así como de los equipos de instalación permanente que vayan a formar parte integral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos. El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, así como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de calidad a que se refiere el párrafo anterior.

# PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificación de calidad, tenga la capacitación y experiencia suficientes, así como que esté integrado como mínimo por: Jefe de Control de Calidad

Con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la Secretaría.  El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos los trabajos para la correcta ejecución del control de calidad, analizar estadística mente los resultados que se obtengan.

Jefe de Verificación de Calidad.

Con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la Secretaría. El Jefe de Verificación de Calidad debe coordinar todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de la verificación de calidad, analizar conjuntamente y en forma estadística los resultados que se obtengan del control de calidad y de la propia verificación.

# Personal de laboratorio

Los responsables del control de calidad y de la verificación de calidad, contarán con los laboratoristas y ayudantes de laboratorio, suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; manejo, transporte, almacenamiento y preparación de las muestras; ejecución de las pruebas de campo y laboratorio; mantenimiento y calibración del equipo de laboratorio, ente otros. El personal de laboratorio estará capacitado, y acreditará, mediante evaluaciones ante el Jefe de Verificación de Calidad o el Jefe de la Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificación de calidad, el conocimiento de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñe.

# LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificación de calidad, tendrán en sus instalaciones: áreas para almacenamiento, preparación y prueba de las muestras, así como para la calibración del equipo; fuentes de energía y de iluminación; y cuando sea necesario, sistemas de comunicación, de control de temperatura y de ventilación, que permitan la correcta ejecución de las pruebas y de las calibraciones

# EQUIPO y MATERIAL

Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificación de calidad.

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verificación de calidad, estará en condiciones óptimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes y sin desgaste. Todos los materiales a emplear serán de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad.

Vehículos de transporte.

Los vehículos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, al equipo y a los materiales para el control de calidad o para la verificación de calidad, así como las muestras que se obtengan. Su número ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, así como estar y ser mantenidos en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra.

# INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El Jefe de Control de Calidad elaborará los informes que se indican a continuación, en los que se presenten, mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutados, incluyendo la información necesaria para su interpretación: las cartas de control y los análisis estadísticos realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

# Informes diarios

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día, que presenten los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el día, señalando aquellos que, en su caso, no cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de producción o procedimiento de construcción que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, así como las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas.

En cada informe diario se incluirán además el nombre de la obra, el número y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista que haya realizado las pruebas, así como el nombre y la firma del Jefe del Control de Calidad, quien lo entregará al Residente o al Superintendente.

Informes mensuales.

Elaborados al término de cada mes, que contengan como mínimo la descripción sucinta de los trabajos de control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados, para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluirán un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes del control de calidad y las copias de todos los informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes mensuales serán firmados por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra los entregarán al Supervisor.

# Informe Final

Elaborando al cierre de la obra. Contendrá como mínimo los objetivos, alcances y descripción sucinta de los trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados en toda la obra, para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecutó de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluirá un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra lo entregará al Supervisor junto con su estimación de cierre.

E.P.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE  PROTECCION DE OBRA   (P.U.O.T.)

EJECUCION :	Se colocara el señalamiento y  dispositivos de protección de obra (lámparas, traficonos, conos, etc.) en los sitios, en la forma y distribución que la dependencia indique de acuerdo con la norma   N-CTR-CAR-1-07-016/00.

El lote de señalamiento completo y  los dispositivos de protección de obra será sustituido cada (3) tres meses, entregando a la dependencia el lote completo del señalamiento usado, en la residencia de obra.

Se deberá considerar un lote de señales por cada frente de trabajo

RELACIÓN DE SEÑALAMIENTO MÍNIMO POR LOTE:

|  | TIPO | Dimensiones (cm) | Clave | Cant | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Dispositivo de protección | 86 x 86 | DPP | 1 | Hombres Trabajando |
| 02 | Restrictiva de velocidad | 86 x 86 | SR-9 | 4 | Velocidad Máxima 40kph |
| 03 | Restrictiva de circulación | 86 x 86 | SR-18 | 3 | No Rebase |
| 04 | Señal informativa | 56 x 178 | DPI-9 | 2 | Termina tramo en construcción. |
| 05 | Señal informativa | 56 x 178 | SIR | 2 | Principia tramo en construcción a un km |
| 06 | Señal informativa | 56 x 178 | SIP-7 | 2 | Un solo carril a 1000 m. |
| 07 | Señal informativa | 56 x 178 | SIP-7 | 2 | Un solo carril a 750 m. |
| 08 | Señal informativa | 56 x 178 | SIP-7 | 2 | Un solo carril a 500 m. |
| 09 | Señal informativa | 56 x 178 | SIP-7 | 2 | Un solo carril a 300m. |
| 10 | Señal informativa | 56 x 178 | SIP-7 | 2 | Un solo carril a 100 m. |
| 11 | Señal informativa | 56 x 178 | SIP-7 | 2 | Desviación a 1000 m. |
| 12 | Señal informativa | 56 x 178 | SIP-7 | 2 | Desviación a 750 m. |
| 13 | Señal informativa | 56 x 178 | SIP-7 | 2 | Desviación a 500 m. |
| 14 | Señal informativa | 56 x 178 | SIP-7 | 2 | Desviación a 300m. |
| 15 | Señal informativa | 56 x 178 | SIP-7 | 2 | Desviación a 100 m. |
| 16 | Señal preventiva | 86 x 86 | SR-21 | 2 | Estrechamiento asimétrico |
| 17 | Señal preventiva | 86 x 86 | SR-14 | 4 | Doble circulación |
| 18 | Indicadores de peligro |  |  | 200 |  |
| 19 | trafíconos | 70 cm. |  | 200 | Traficonos luminoso |
| 20 | Flecha electrónica señalizadora con 6 programas de señalización (Flecha derecha progresiva, flecha izquierda progresiva, barra central intermitente, flecha izquierda intermitente, flecha derecha intermitente, ambas flechas intermitentes), con control digital de estado sólido, con componentes de especificación militar y velocidad variable, con indicadores luminosos (Led’s) de estado sólido, con componentes de especificación militar, operada con alimentación a base de acumulador automotriz de once placas y que sea desmontable. | Largo 1.75 m Ancho 0.35 m Alto 1.0 m |  | 2 | Solo se deberá considerar un juego durante el período de ejecución de la obra. |

MEDICION :	La medición se hará tomando como unidad el juego de señalamiento de protección de obra y en caso de que su instalación sea incompleta no procederá dicha medición, como lo indica la norma N-CTR-CAR-1-07-016/00.

BASE DE PAGO:	El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el juego de señales colocadas; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición del juego de señales y de todos los materiales necesarios para su instalación y mantenimiento; acarreos de los mismos al lugar de utilización; almacenamientos, mermas y desperdicios; cargas y descargas y todos los movimientos de reinstalación necesarios, con una cuadrilla especifica para señalamiento compuesta por tres personas capacitadas para la colocación y un vehículo, con recorridos continuos conforme al avance de la ejecución de la obra. deberá considerar también la reposición de las señales inmediatamente cuando estas sean dañadas, robadas o deterioradas que pudieran presentarse durante la ejecución de los trabajos y en caso de no realizarse lo antes descrito, se hará la deductiva del juego completo correspondiente, y acarreo del señalamiento usado a la residencia de obra, y todo lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-07-016/00.

Dentro de su propuesta económica deberá presentar el análisis del precio unitario de cada una de las señales que integran el costo total del lote que indica la forma E-7

.

ESPECIFICACIÓN   COMPLEMENTARIA

E.C.3.	OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE CALIDAD LA OBRA EJECUTADA Y PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO.

Conforme lo previene el libro: cal. Control y aseguramiento de calidad, parte 1: control de calidad, titulo 01: ejecución del control de calidad durante la construcción y/o conservación,  de esta dependencia, así como las normas y manuales que complementan la norma antes mencionada.

El contratista estará obligado a mantener un laboratorio de campo con el personal, equipo y demás elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada, el cual será verificado y avalado por esta dependencia.

El contratista deberá entregar en su propuesta técnica los datos del laboratorio central y de campo que pretenda utilizar, ya sea propio o si decide contratar los servicios de un laboratorio particular, asentando su razón social, ubicación y domicilio oficial, el nombre y currículo de la persona responsable de este, el numero de personas, nombre y currículo con que contara indicando que actividades realizaran; así como áreas de trabajo, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, relación del equipo del laboratorio, numero de vehículos especificando tipo y modelo, calibración actualizada de prensas de laboratorio, formatos acordes a las normas de la Secretaria y programa de ejecución del control de calidad.

Así mismo una vez adjudicada la obra, el contratista se obliga a instalar un laboratorio en la población mas cercana a la obra, para cumplir con los requisitos necesarios para llevar el control de calidad de la obra contratada durante su ejecución.

Estos dos deberán estar completamente instalados antes de la iniciación de los trabajos, la falta de uno de estos será motivo suficiente para que la dependencia no autorice la iniciación de los mismos, no siendo este motivo de reprogramación.

Queda a  consideración y aprobación de esta dependencia, él número de frentes de trabajo que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo con su programa y necesidad del equipo. La aceptación por parte de la dependencia de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en ningún caso libera a este de la obligación de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del transito en el tramo objeto del concurso.

El costo que genere esta obligatoriedad deberá considerarse tal y como se indica en el apartado I.- inciso F. de los trabajos por ejecutar.

El contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del transito en este tramo y reducir al mínimo las molestias  que se ocasionen a los usuarios con motivo de las obras.

ESPECIFICACIÓN   COMPLEMENTARIA

E.C.4	DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS    OBRAS.

Durante la ejecución  de las obras objeto  del concurso y hasta que estas sean recibidas, el contratista estará obligado a sujetarse al croquis que se anexa, en la inteligencia  que no se le autorizara la iniciación de  ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de esta Dependencia, las señales y dispositivos de protección  respectivos en la forma y condiciones indicadas en dicho croquis del anexo III.

El Contratista  deberá contar con un juego de señales por cada frente de trabajo, y lo moverá las veces que sea necesario, conforme la obra vaya avanzando, para que las distancias indicadas en el mismo coincidan en todo momento con la distancia del frente de trabajo. El señalamiento vertical indicado en el croquis anexo deberá renovarse cada tres (3) meses de uso, entregando a  la Dependencia el señalamiento usado, en la residencia de obra.

El mantenimiento de las señales y dispositivos de protección, así como los bandereros, traficonos, barreras, etc., serán a cargo del contratista. Conforme a  lo señalado en el    E.P. 8 y por lo tanto el contratista estará obligado a mantener y conservar en buen estado dicho señalamiento; y a la conclusión de las obras, el señalamiento quedara a favor de la dependencia, inventariándolo en el acta de recepción respectiva.

El Contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar  al transito, accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales.

EP 005-G.06.-	LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA. EN ESPERA DE NUEVAS ESPECIFICACIONES POR CAMBIO DE ADMINISTRACION

(SEÑAL DIAGRAMATICA)

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los lugares que se le indiquen, una señal diagramática de doscientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros con la leyenda que presenta en el formato (anexo B contenido letrero). Cada letrero se formará con un bastidor de lamina galvanizada de calibre 16, soportados con columnas de acero estructural A-36  de 6” de diámetro, cedula 40 y ahogadas en cubos de concreto de f’c= 150 kg/cm2 de 0.70 x 0.60 x 0.60 cm (como se muestra en siguiente figura). Para el fondo del letrero y la leyenda alusiva se usará pintura de aceite de colores azul, negro y blanco.

1.- Se deberán instalar 6 señales en cada tramo de trabajo de 5 km, para las obras de modernización y reconstrucción, de tal manera que se tengan 3 señales por sentido de circulación, considerando que deberá existir una al inicio del tramo donde se ejecuta la obra, una al final de este y otra intermedia, tal como se muestra en anexo (ANEXO EJEMPLO DE UBICACION SEÑAL INFORMATIVA).

2.- en los casos de construcción de una carretera federal nueva de cualquier longitud que este ubicada en las cercanías de un tramo federal en operación, se instalarán en este 4 señales de manera estratégica, 2 por sentido de circulación.

3.- La instalación de la señales de un tramo de trabajo no se debe traslapar con las señales de otros tipos de trabajos; por ejemplo en una carretera donde se informe acerca de trabajos de conservación rutinaria, sus señales no se deben instalar en que se realicen trabajos de modernización.

4.- en obras cuyo frente de trabajo sea menor de 5 km, las señales se podrán instalar en el inicio y en el final de las mismas, en cada sentido del tránsito; es decir, deberán existir 4 señales.

5.- Para los contratos de obra con duración hasta de 30 dias se podrá suprimir la instalación de esta señales.

La elaboración de estas señales será por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

# Text boxes

GRAFICA PARA UN TAMAÑO NOMINAL DE 3/4 MM

GRAFICA ELEVADA A LA 0.45

t

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tamaño de la malla

Percencentaje que pasa en %

#200

#50

#30

#16

#4

#8

1.0"

3/4"

1/2"

3/8"

1.5"

2.0"