SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

### DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

LICITACION N° 	  :   LO-009000999-T218-2013

CARRETERA           	  :   LIBRAMIENTO “VILLAHERMOSA”

OBRA  	         	  :

TRABAJOS POR EJECUTAR:

## TERRACERÍAS

Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza general del área por construir, así como la construcción del cuerpo de terraplén compactado al 90% de su peso volumétrico seco máximo AASTHO estándar, capa de transición al 95% de su PVSM de 50 cm de espesor y capa subrasante de 30 cm al 100% de su PVSM, todas estas capas de terracerías con material estrictamente arena del banco que elija el contratista y que cumpla con la calidad requerida de acuerdo a la normativa vigente de la Secretaría, y se realizarán de acuerdo a lo que se indique en el proyecto de terracerías correspondiente.

## PAVIMENTO

Las cláusulas e incisos que se mencionan en los párrafos siguientes corresponden a las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además también dichos trabajos estarán de acuerdo con las especificaciones particulares anexas a este proyecto.

### Sub-base Hidráulica

Sobre la capa subrasante debidamente terminada y previamente húmeda, se procederá a colocar una capa de sub-base hidráulica con materiales pétreos, compactada al 95% de su peso volumétrico optimo elaborado con material pétreo producto del banco elegido por el licitante tal como lo indica la norma N.CTR.CAR.04.002/11 inciso G, el cual será tendido en una capa de 20 cm de espesor.

Los materiales a utilizar deberán cumplir con lo indicado en la N.CMT.4.02.001, así como en la E.P.001.a

### Riego de Impregnación.

Sobre la capa de Sub-base Hidráulica debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se aplicará en todo el ancho de la ampliación y en los taludes del material que forme dicha capa, un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.0 lts/m2  aproximadamente.

### Riego de liga.

Sobre la capa de Sub-base Hidráulica debidamente terminada e impregnada, se aplicará en todo lo ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica, a razón de 0.6 lt/m² aproximadamente.

### Base estabilizada con Cemento Portland y Aditivo Zeolítico.

Sobre la capa de Sub-base hidráulica se procederá a colocar una capa de base estabilizada con cemento portland la cual se homogenizará en estado seco con el aditivo Zeolítico, elaborada esta mezcla con equipos que permitan su correcta homogenización previo a su tendido y compactado tal como lo indica la norma N.CTR.CAR.1.04.003/00 inciso E.1, el cual será tendido en una capa de 35 cm de espesor, debiendo obtener una resistencia a la compresión simple de 90 kg/cm2.

Los materiales a utilizar deberán cumplir con lo indicado en la N.CTR.CAR.1.04.002/03, así como en la E.P.001.a

### Riego de liga.

Sobre la capa de Base estabilizada con Cemento Portland y Aditivo Zeolítico debidamente terminada, se aplicará en todo lo ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica, a razón de 0.6 lt/m² aproximadamente.

EN EL ANEXO “SEÑALAMIENTO PREVENTIVO MÍNIMO OBLIGATORIO EN OBRA” SE INDICA EL SEÑALAMIENTO MÍNIMO QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONTRATISTA A LA SECRETARIA EN EL SITIO DE LA OBRA, PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ PRESENTAR MEDIANTE EL ESCRITO Y FOTOGRAFÍAS.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO MÍNIMO OBLIGATORIO EN OBRA:

| SEÑAL | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES |
| --- | --- | --- |
|  | 80 PIEZAS. | CONOS DE 71 cm FLUORESCENTE CON FRANJA REFLEJANTE. |
|  | 20 PIEZAS. | DPM-1 BANDERA PLÁSTICA DE TELA FLUORESCENTE DE 60 X 60 cm |
|  | 100 PIEZAS. | DEBERÁN PORTARLO TODOS Y CADA UNO DEL PERSONAL DE OBRA Y MANTENER EN ALMACÉN UN LOTE MÍNIMO DE 30 PIEZAS ADICIONALES. |
|  | 50 PIEZAS. | TRAFITAMBOS DE 100 cm DE ALTURA X 45 cm DE DIÁMETRO, 2 CON DOS FRANJAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD |
|  | 50 PIEZAS. | DPP OBRAS EN EL CAMINO DE 71 X 71 cm. |
|  | 80 PIEZAS. | SP INDICADOR DE OBSTÁCULOS DE 30 X 122 cm. |
|  | 80 PIEZAS. | SP INDICADOR DE PELIGRO DE 30 X 122 cm CON SOPORTE SP-H CON ALTURA MÍNIMA DE 2.50 m |
|  | 6 PIEZAS. | SP-40 DE 71X71 GRAVA SUELTA |
|  | 20 PIEZAS. | SR-18 DE 71X71 PROHIBIDO REBASAR |
|  | 20 PIEZAS. | DPI-7 DE 56X178 cm |
|  | 4 PIEZAS. | DPI-7 DE 56X178 cm |
|  | 4 PIEZAS | 86 X 300 cm |

OBSERVACIONES: LAS SEÑALES DEBERÁN SER DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y OREJAS DE LAMINA CALIBRE 14 Y EL ACABADO SERA EN COLOR NARANJA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA CON  LETRAS, SÍMBOLOS Y RIBETES EN IMPRESIÓN SERIGRAFÍA COLOR NEGRO.

LOS POSTES SERÁN DE FIERRO ANGULO DE 2" X 2" X 1/4"  CON SOPORTE METÁLICO Y PINTADOS EN COLOR GRIS ESMALTE Y LA TORNILLERÍA SERA GALVANIZADA DE 3/8" X 1".

LA  EMPRESA DEBERÁ COLOCAR LOS INDICADORES DE PELIGRO A CADA 20 METROS A LO LARGO  DE LA OBRA EN CADA SENTIDO, Ó EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA SECRETARIA, EN ESPECIAL DONDE EXISTAN ZONAS DE CORTE DEBAJO DE LA SUBRASANTE.

# Text boxes

“Construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Estructuras, Pavimentación con Carpeta de Concreto Asfaltico de 8 cm de espesor, Obras Complementarias y Señalamiento Horizontal y Vertical, en Dos Cuerpos de 10.50 Metros de Ancho de Corona, Separados por un Camellón Central de 10.0 Metros de Ancho Incluye Entronque “Frontera” en el Km. 23+169 y Puente “Samarkanda” Km. 22+927; de la Carretera: Libramiento Villahermosa, Tramo: Km. 22+700 al Km. 23+700, en el Estado de Tabasco”

PRINCIPIA    TRAMO

EN CONSTRUCCIÓN

TERMINA    TRAMO

EN CONSTRUCCIÓN